RESOLUCIÓN  688/2012, de 15 de junio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación de tratamiento, reciclaje y procesado de subproductos cárnicos, en el término municipal de Andosilla, cuyo titular es INDUSTRIAS GRASAS MARIN NAVARRA, S.L., con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada.

Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación significativa) Código de expediente: 1129/06 Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental Anejo y Epígrafe: 2A – 4 Instalación: Tratamiento, reciclaje y procesado de subproductos cárnicos Titular/es: INDUSTRIAS GRASAS MARÍN NAVARRA, S.L. Número de centro: 3101500465 Emplazamiento: Ctra. Eje del Ebro, s/n Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 587.188; Y = 4.691.215 Municipio: Andosilla Proyecto: Estación depuradora de aguas residuales industriales Fecha de solicitud: 7/12/11

Esta instalación está incluida en el Anejo 2A, epígrafe 4, "Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día", del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental en función de la aplicación de umbrales y criterios.

Mediante la Resolución 2251/2007, de 8 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, le fue concedida Autorización Ambiental Integrada.

Posteriormente, mediante la Resolución 1187/2010, de 5 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua se llevó a cabo la última modificación de la mencionada autorización ambiental integrada.

Con fecha 21 de noviembre de 2011, el titular solicitó llevar a cabo una modificación consistente en la sustitución del sistema de depuración actual, basado en etapas de homogeneización, coagulación y floculación y eliminación de flotantes por un sistema basado en la depuración biológica del efluente y dotado de los siguientes equipos: homogeneizador (existente), de 100 m³, dos reactores biológicos mediante sistema SBR, de 537 m³ cada uno, y depósito de salida (existente), de 56 m³, que fue considerada por el Servicio de Calidad Ambiental como modificación no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no es preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada.

No obstante, la modificación sí es significativa, puesto que da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento simplificado previsto en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

Visto el precepto jurídico citado y en uso de las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral 141/2011, de 24 de agosto, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye a la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,

RESUELVO:

1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de tratamiento, reciclaje y procesado de subproductos cárnicos cuyo titular es INDUSTRIAS GRASAS MARÍN NAVARRA, S.L. en el término municipal de Andosilla, que fue concedida mediante la Resolución 2251/2007, de 8 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada por el titular con fecha 21 de noviembre de 2011.

2º.- La modificación supone la inclusión de cambios en los Anejos de la Resolución 2251/2007, de 8 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 8 de noviembre de 2015. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo.

4º.- Para la entrada en funcionamiento de la modificación proyectada no será necesaria la obtención de nueva autorización de apertura para la instalación modificada.

5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

6º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

7º.- Notificar esta resolución a Industrias Grasas Marín Navarra, S.L., al Ayuntamiento de Andosilla, a NILSA, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 15 de junio de 2012.-

EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Breve descripción:

El proyecto contempla la actual fábrica ubicada en la parcela nº 2032 del polígono 4 de Andosilla, en la que desarrolla la actividad de transformación de subproductos animales. La empresa transforma únicamente subproductos cárnicos de categoría 3.

La producción en el año 2006 fue de 20.700 t de producto procesado, obteniendo 5.102 t de harina y 4.145 t de grasas.

La instalación industrial dispone de una superficie total de 13.123 m2, siendo la superficie total construida de 3.140 m2.

La plantilla actual está formada por un total de 32 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla en 3 turnos, durante cinco días a la semana.

La potencia eléctrica contratada es de 530 Kw.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Nave de producción y almacén, con una superficie de 1.812m2.

- Oficinas, laboratorio y vestuarios, con una superficie de 285 m².

- Sala de calderas, con una superficie de 130 m2.

- Tanques de almacenamiento de grasas, con una superficie de 350 m2.

- Taller de mantenimiento, con una superficie de 215 m2.

- Sala de compresores, con una superficie de 18,9 m2.

- Otras instalaciones:

- 2 calderas de vapor de gas natural, marca Olmar 3.300.000 kcal/h y marca Cerney 3.600.000 kcal/h

- Centro de transformación, con una potencia de transformación de 630 KVA

- Sistema de descalcificación de las aguas de la caldera

- 2 compresores para la producción de aire comprimido, de 20 CV cada uno y sistema de separación de hidrocarburos

- Depósito de superficie de gasóleo de 40.000 litros para suministro de vehículos.

- 2 equipos de aire acondicionado con gas R22 en las oficinas

- Estación depuradora de aguas: nueva instalación dotada de homogeneizador (existente), de 100 m³, dos reactores biológicos mediante sistema SBR, de 537 m³ cada uno (instalados en parcela anexa a la de la instalación productiva), y depósito de salida (existente), de 56 m³.

- Consumos de materias primas y producto procesado:

| Materias / Productos | Cantidad 2006 | Cantidad 2007 | Cantidad 2008 | Cantidad 2009 | Cantidad 2010 | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproductos cárnicos de categoría 3 | 20.700 | 22.975 | 24.474 | 23.711 | 23.553 | t/año |
| Harina | 5.102 | 5.126 | 5.413 | 4.710 | 5.266 | t/año |
| Grasa | 4.145 | 5.534 | 5.621 | 5.327 | 4.753 | t/año |

- Consumos anuales de energía y recursos naturales:

| Energía/Combustible | Cantidad 2006 | Cantidad 2007 | Cantidad 2008 | Cantidad 2009 | Cantidad 2010 | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas natural | 9.200 | 17864 | 21000 | 19467 | 19743 | MWh | Caldera de vapor |
| Energía eléctrica | 1.572 | 1353 | 1446 | 1416 | 1461 | MWh | Total fábrica |
| Agua consumida | 10.802 | 8632 | 8979 | 9714 | 8433 | m³ | Generación vapor y limpieza |

- Almacenamiento de materias primas y producto

| Producto | Sistema | Capacidad (t) | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolva 1 | Tolva | 65 | m³ |
| Tolva 2 | Tolva | 60 | m³ |
| Harinas | Granel en superficie | 200 | Tn |
| Grasas | Depósitos metálicos | 2700 | Tn |

- Almacenamiento de productos químicos:

| Producto | Tipo contenedor | Núm | Vol (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ácido sulfúrico | Cangilón 1.000 l | 1 | 1 |
| Hipoclorito sódico | Cangilón 1.000 l | 1 | 1 |
| Sulfato de alúmina | Tanque 25 m³ | 1 | 25 |
| Floculante | Cangilón 1.000 l | 1 | 1 |
| Antiincrustante | Garrafas 60 l | 3 | 0,18 |
| Secuestrante oxígeno | Garrafas 60 l | 3 | 0,18 |
| Desengrasante limpieza | Garrafas 25 l | 10 | 0,25 |
| Detergente | Garrafas 25 l | 5 | 0,125 |
| Desinfectante limpieza | Garrafas 5 l | 5 | 0,025 |

- Producción de residuos:

| Descripción del residuo | Código LER | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites usados | 130208* | 300 | Kg/año |
| Material contaminado | 150202* | 100 | Kg/año |
| Lodos de depuradora | 020204 | 70.000 | kg/año |
| Asimilables a urbanos | 200199 | 500 | kg/año |

- Descripción del proceso productivo:

La actividad de Industrias Grasas Marín Navarra, S.L. transforma subproductos animales de categoría 3, según la clasificación establecida en el Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

El proceso productivo se divide en dos líneas de producción, en función de la calidad del subproducto. Consta de las siguientes etapas:

- Recogida de la materia prima, mediante camiones especialmente acondicionados, siendo transportada a la empresa.

- Descarga en tolva: se dispone de dos tolvas de descarga de material, una para cada línea de producción, de 60 y 65 m³ de capacidad.

- Transporte interno y trituración: la materia prima es transportada y triturada a través de sinfines y trituradoras, alcanzando la instalación de digestión una vez se alcanza el tamaño deseado.

- Fundición: mediante las camisas que rodean internamente el digestor se hace circular vapor, calentando el producto. Se elimina el agua contenida en el producto mediante evaporación y se separan las fracciones grasas del chicharrón. La producción de vapor se realiza a través de dos calderas.

- Separación física: mediante un sistema escurridor, compuesto por tolva de descarga, mallas y sinfines, separando la manteca del chicharrón.

- El chicharrón, que contiene todavía un 32% de materia grasa se envía a la línea 2, siendo procesado junto con la materia prima de peor calidad, siguiendo un proceso similar al descrito.

- Almacenaje y expedición: la grasa se almacena en depósitos en superficie y la harina en el interior de la nave existente.

La capacidad productiva máxima de la fábrica será de 16.000 kg/ciclo.

- Línea 1: consta de 1 digestor-hidrolizador-esterilizador de 16.000 l (8.000 kg de capacidad de carga/ciclo). El tiempo de cocción es de 2 – 2,5 horas. La media durante el año 2011 fue de 6 ciclos diarios.

- Línea 2, que procesa subproductos de bajo contenido en grasas, constará de 1 digestor hidrolizador – esterilizador de 16.000 l (8.000 kg/ciclo). El tiempo de cocción es de 2 – 2,5 horas. La media durante el año 2011 fue de 9 digestiones al día.

- Documentación aportada por el titular:

- Proyecto de modificación de la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI).

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión y parámetros y medidas técnicas complementarias

  - Emisiones a la atmósfera

- Se disponen de tres focos emisores de contaminantes a la atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, en su caso, en el Anejo V del Real Decreto 653/2003 de 30 de mayo, sobre incineración de residuos y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes:

- Los valores límite de emisión de los parámetros contaminantes correspondientes al caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura.

- Foco 1: gases malolientes. Los valores límite de emisión serán los siguientes:

- Caudal: 12.000 m3N/h

- COT: 150 mg/m3N

- Foco 2: caldera de vapor Olmar de gas natural. Los valores límite de emisión estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%, y el correspondiente al caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura. Estos valores límite serán:

- NOx: 200 mg/m3N como NO2

- CO: 100 mg/m3N

- Foco 3: caldera de vapor Cerney de gas natural. Los valores límite de emisión estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%, y el correspondiente al caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura. Estos valores límite serán:

- NOx: 200 mg/m3N como NO2

- CO: 100 mg/m3N

- Las condiciones de las áreas de recepción de materia prima serán tales que los olores generados serán captados en origen, siendo el olor generado en el entorno imperceptible, evitando las afecciones negativas en el entorno. Las tolvas de recepción de materia prima deberán disponer de un sistema de captación de emisiones y conducción hasta el lavador de gases.

  - Vertidos de aguas

- El vertido al colector municipal de saneamiento del efluente tratado en la planta depuradora de la instalación (EDARI), en general, deberá cumplir con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los siguientes puntos:

- El vertido se realizará de forma continua y con caudal constante durante las 24 horas de cada día de actividad.

- El vertido deberá cumplir los siguientes valores límite de emisión:

| Parámetros | Concentración máxima instantánea | Unidad |
| --- | --- | --- |
| pH | 5,5 - 9,5 | - |
| MES | 175 | mg/l |
| DBO5/DQO | >0,2 | - |
| DQO | 1.500 | mg/l |
| NKT | 650 | mg/l |
| Aceites y grasas | 40 | mg/l |

- El consumo de agua utilizada en las operaciones de limpieza deberá ser menor de 0,2 m³/tonelada de materia prima procesada.

  - Ruidos

- La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los siguientes índices de ruido:

| ZONA ACÚSTICA | ÍNDICES DE RUIDO |
| --- | --- |
|  | Lk,d | Lk,e | Lk,n |
| Parcela ocupada por la instalación (suelo urbano de uso industrial) | 65 | 65 | 55 |

        - Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Se disponen de dos tolvas para la recepción de la materia prima. En caso de no ser suficiente la capacidad de las tolvas, la materia prima deberá permanecer en los vehículos de transporte, quedando prohibido el almacenamiento temporal de la materia prima sobre la superficie.

- Los cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones, de acuerdo al Decreto Foral 12/2006:

- Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

- Serán impermeables y resistentes al producto a retener.

- No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.

- El tanque de homogeneización no puede considerarse como cubeto de contención del depósito de 30 m³ de sulfato de alúmina. Se deberá disponer de un cubeto que garantice en todo momento la recogida de la totalidad del contenido del depósito.

- Se dispone de un depósito de gasoil de 40000 litros legalizado con su correspondiente documentación

- Deposito enterrado de fuel. Presentado en Dpto. de Innovación, empresa y empleo la baja del mismo según normativa en vigor.

- Depósito de fuel en superficie de 40.000 litros Presentado en Dpto. de innovación, empresa y empleo la baja del mismo según normativa en vigor.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacenamiento de lodos de depuración, mediante contenedor estanco, ubicado junto a la EDARI.

- Almacenamiento de diversos residuos peligrosos (aceites usados, material absorbente, etc.), ubicado en el interior del taller de mantenimiento.

- Almacenamientos de cartón y asimilables a urbanos, ubicados en zona exterior junto al centro de transformación.

- Almacenamiento de chatarra, ubicado junto al taller del mantenimiento.

  - Lodos de depuración de aguas residuales industriales

Los lodos generados en el tratamiento de las aguas residuales industriales procedentes del proceso de transformados, figuran con el código LER 020204 en la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

  - Producción de residuos peligrosos

Deberán cumplirse las siguientes condiciones y requisitos:

- La autorización ampara los residuos listados en el Anejo III de esta Resolución que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial.

- La operación final de gestión que se realizará con cada uno de ellos será la especificada en dicho Anejo III.

- Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, naturaleza, identificación según anejo I del Real Decreto 833/1988, origen, métodos y lugares de tratamiento, destino, así como la fecha de generación y cesión de tales residuos. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. El titular deberá indicar la empresa encargada del mantenimiento de los vehículos, fecha, denominación del los residuos, códigos LER y cantidades generadas.

- Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

- Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores.

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

Deberán observarse, de forma general, las siguientes condiciones de funcionamiento en relación con los focos de emisión atmosférica:

- Las emisiones atmosféricas de la totalidad de los focos serán evacuadas mediante chimeneas que deberán superar los 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.

- Foco 1: gases malolientes. Los gases serán evacuados mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo y serán sometidos a una filtración mediante carbón activo. La instalación deberá encontrarse permanentemente en correcto estado de funcionamiento.

- Las dos tolvas de recepción de materia prima existentes deben disponer de sistema de cubrición, con el fin de evitar emisiones malolientes.

- Foco 2: caldera de vapor Olmar de gas natural. Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de al menos 6 metros de altura sobre el nivel del suelo.

- Foco 3: caldera de vapor Cerney de gas natural. Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de al menos 6 metros de altura sobre el nivel del suelo.

  - Vertidos de aguas

Los efluentes residuales tratados en la depuradora de la empresa son las siguientes:

- Fracción condensable de las emisiones de los digestores, procedentes del aerocondensador y las aguas residuales procedentes del lavador de gases.

- Aguas residuales de limpieza de locales y maquinaria.

- Efluente del separador de aceite de las purgas de compresores y purgas de la regeneración de la columna de descalcificación de la instalación de tratamiento del agua de aporte a las calderas.

- Aguas residuales de servicios sanitarios.

El tratamiento de las aguas residuales descritas se realizará por depuración biológica del efluente mediante sistema dotado de los siguientes equipos: homogeneizador (existente), de 100 m³, dos reactores biológicos mediante sistema SBR, de 537 m³ cada uno, y depósito de salida (existente), de 56 m³.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

- Catalogación de los focos. Los focos de emisión de la instalación se clasifican según el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA – 2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, de la siguiente forma:

- Foco 1: gases malolientes, en el grupo A, epígrafe 09 10 09 05, “tratamientos térmicos de animales muertos o deshechos cárnicos incluidos subproductos animales no aptos para el consumo humano o de sus corrientes residuales incluso con obtención de harinas o grasas”.

- Foco 2: caldera de vapor de gas natural, de 4.750 KW de potencia y clasificada en el Grupo B, epígrafe 03 01 03 02, “Calderas de potencia nominal ≤ 20 MWt y > 2,3 MWt”.

- Foco 3: caldera de vapor de gas natural de 5.400 KW de potencia y clasificada en el Grupo B, epígrafe 03 01 03 02, “Calderas de potencia nominal ≤ 20 MWt y > 2,3 MWt”.

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:

- Foco 1: con la aprobación por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del proyecto de implantación del sistema de depuración definido en el apartado 8.1 “Programas de nuevas actuaciones”, se establecerá el sistema de control y vigilancia del foco de emisión. Temporalmente, y hasta su aprobación, se establece como medida de control y vigilancia, el control diario y registro de los siguientes parámetros de funcionamiento del sistema:

- Sonda de temperatura para medir la temperatura del vapor condensado en el aerocondensador (< 80 ºC)

- Electrodos medidores de pH en ambas torres para comprobar que la dosificación del ácido sulfúrico y del hidróxido sódico es correcta (<3)

- Sonda de temperatura y sistema de alarma en la torre de contacto turbulento para asegurar que los gases no pasan a la segunda fase a una temperatura superior a 32 ºC.

- Medición de pH (>10) y electrodo medidor de Redox, que da la lectura de la conductividad en la disolución de hipoclorito y asegura que la concentración de cloro está dentro de los límites establecidos (600 +-50mv, correspondiendo a 10mg/l hipoclorito)

- Pérdida de carga en el nuevo filtro de carbón activo.

- Revisiones periódicas

- Las revisiones periódicas por Entidad de Inspección Acreditada, se realizarán según lo previsto en el artículo 35 del Decreto Foral 6/2002, para cada uno de los focos emisores:

- Foco 1: cada 2 años se realizará una revisión por parte de una Entidad de Inspección Acreditada que incluirá medición de compuestos orgánicos totales así como de los parámetros de control establecidos en el sistema de autocontrol.

- Foco 2 y 3: cada 5 años se realizará una revisión por parte de una Entidad de Inspección Acreditada que incluirá medición de CO y NOx.

- Metodología de medición, toma de muestras e identificación de los focos de emisión:

- Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras.

- Sistema de registro:

- Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por Entidad de Inspección Acreditada y de los autocontroles deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por una Entidad de Inspección Acreditada que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en el presente Anejo II relativas a emisiones a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:

- Dispositivos para el control de los vertidos:

- Vertido industrial 1, efluente de la EDARI:

- Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y compuestas, la inspección visual y la medida de caudales.

- Caudalímetro electromagnético que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

- Efluente de aguas fecales:

- Arqueta de registro, la cual deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual previa a la unión con el resto de vertidos de la empresa.

- Contadores:

- Se deberá disponer de los siguientes contadores de consumo de agua en la instalación: contador general, contador para el agua de generación de vapor en calderas, contador para las aguas de aseos y vestuarios y contador para el agua captada de cauce. A partir de los datos aportados por estos contadores, se deberá poder determinar el consumo de agua destinada a operaciones de limpieza.

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los vertidos:

- Vertido industrial 1, efluente de la EDARI:

- Medición y registro del caudal de vertido diario.

- Con periodicidad diaria el titular realizará un autocontrol mediante la toma de muestra y medición de los siguientes parámetros: pH, conductividad, NKT. Este autocontrol diario se llevará a cabo de forma semanal en el caso de que la empresa acredite que los flujos de contaminantes no superan en ningún caso los umbrales establecidos en el Anejo 4 del Decreto Foral 12/2006.

- Con periodicidad semanal el titular realizará un autocontrol mediante la toma de muestra y medición de los siguientes parámetros: pH, conductividad, MES, DQO, DBO5, NKT y aceites y grasas.

- Mensualmente el titular realizará el análisis de una muestra mediante metodología oficial, en un laboratorio externo acreditado por la administración.

- Control de consumo de agua:

- Se deberá realizar un registro semanal de los resultados aportados por los contadores de agua de la instalación. A partir de dichos datos se deberá determinar el consumo de agua empleada en operaciones de limpieza.

- Otras medidas de control de los vertidos:

- Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

- Inspección y vigilancia:

- El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa.

- Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

  - Vertidos accidentales o incumpliendo valores límite de emisión

- El titular dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.

- El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de aguas residuales, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a NILSA, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregir la situación.

  - Mal funcionamiento o avería de la EDARI

- Durante el tiempo necesario para solucionar la avería, las aguas residuales serán acumuladas en el deposito homogenización, que tiene una capacidad de 40m³, lo cual representa un tiempo aproximado de ½ día de fabricación.

- En el caso de que el problema no se subsane antes del desbordamiento del depósito de homogeneización, el titular deberá avisar inmediatamente al Servicio de Integración Ambiental y a NILSA, por fax o correo electrónico y mediante llamada telefónica.

- En el caso de llenado total del depósito de homogeneización y de no subsanarse el problema, el titular deberá cesar la producción.

  - Mantenimiento de la EDARI

- Durante la parada de la EDARI para operaciones de mantenimiento las aguas residuales se conducirán al depósito acumulación, para su posterior tratamiento.

  - Análisis y evaluación de riesgos ambientales

- Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico.

- Medidas de protección contra incendios.

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

- Otras medidas o condiciones:

  - Medidas de aseguramiento

- El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantiza los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo, con un límite mínimo de 150.000 € por anualidad y siniestro.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, se deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio y actualización de la póliza suscrita, justificantes de pago de la prima, etc., que garanticen que dicha póliza está en vigor.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para ello.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Aceites usados | 130208* | Recuperación energética (R1), o Reciclado o recuperación (R3) |
| Material contaminado | 150202* | Depósito en vertedero (D5) |
| Asimilables a urbanos | 200199 | Depósito en vertedero (D5) |
| Lodos de depuradora | 020204 | Tratamiento biológico de estabilización y uso agronómico como fertilizante (R3+R10) |
| Carbón activo usado | 190904 | Recuperación de componentes R7/Tratamiento físico-químico D9/Vertido en lugares especialmente diseñados D5 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- Mediante Resolución 2251/2007, de 8 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización ambiental integrada para la actividad de transformación de subproductos animales de categoría 3, cuyo titular es INDUSTRIAS GRASAS MARÍN NAVARRA, S.L., en el término municipal de Andosilla.

- Mediante Resolución 613/2010, de 13 de Abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización de Apertura a dicha instalación.

- Posteriormente se ha procedido a realizar las siguientes modificaciones:

- Modificación Nº 1 No Sustancial Irrelevante (27-03-2008): sustitución de uno de los dos digestores a presión existentes por otro de similares características. La capacidad del nuevo digestor es la misma que el aparato sustituido, por lo que no se prevén aumentos significativos de la producción, generación de vertidos, emisiones y residuos.

- Modificación Nº 2 No Sustancial Significativa (18-08-2008): Se amplia esta línea completándola con un decantador centrífugo de grasas y una instalación de prensado-molienda. A partir de esta modificación las dos líneas de proceso son iguales.

- Modificación  Nº 3 No Sustancial Irrelevante (17-11-2009): Sustitución de depósito de gasoil de automoción de  8000 litros por otro de 40000 litros.

- Modificación Nº 4 No Sustancial Irrelevante (30-11-2009): Sustitución de depósitos de almacenamiento de grasa con lo cual  alcanzaremos 2700 TN.

- Modificación Nº 5 No Sustancial Irrelevante (12-01-2011): Instalación de tanque de urea de 3 m³.

- Con fecha 7 de diciembre de 2011 se solicitó nueva modificación, la modificación Nº 6, catalogada como no sustancial significativa, consistente en la instalación de una nueva estación depuradora de aguas residuales.

ANEJO V

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

Alegaciones en el trámite de audiencia al interesado, presentadas por D. Javier Pastora Berzosa, en representación de INDUSTRIAS GRASAS MARÍN NAVARRA, S.L., con fecha 9 de marzo de 2012:

- Alegación primera: se solicita la sustitución de la relación de vertido de 0,625 m³/tonelada de materia prima procesada por un valor de consumo de agua en operaciones de limpieza de 0,3 – 0,35 m³/tonelada de materia prima procesada. Se argumenta que la relación establecida inicialmente no es viable técnicamente.

- Respuesta: se estima parcialmente la alegación, sustituyendo la relación de vertido de 0,625 m³/tonelada de materia prima procesada por un valor de consumo de agua en operaciones de limpieza de 0,2 m³/tonelada de materia prima procesada, siendo este valor el que se determina en el BREF sectorial como el mínimo del rango habitual en este tipo de instalaciones. Se asume que el valor de vertido total del proceso puede variar ostensiblemente en función de la materia prima que se esté procesando en cada momento, mientras que el consumo de agua en operaciones de limpieza es controlable mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles del sector.