# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

La actividad se emplaza en Zurucuáin, polígono 21, parcela 589, con una superficie de 5.692,44 m2, en los cuales están edificados 2.805 m2. Las coordenadas U.T.M. son X- 582.632   Y- 4.727.067. La instalación cumple las condiciones de localización exigibles en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

# La instalación se dedica como actividad principal al engorde de pollos tipo broilers.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por tres naves principales destinadas al alojamiento de pollos y silos.

# Naves para ganado:

|  | Naves antigüas | Nueva nave(1) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión (m2) | 1.000 | 1.500 | 611 | 3.111 |
| Nº Plazas | 50.000 | 11.800 | 61.800 |
| Características | Tunel | Pórtico hormigón | Pórtico hormigón |  |
| Iluminación | Ventanal corrido + artificial | Integramente artificial (sin ventanas) | Ventanas + artificial |  |
| Ventilación |  | Forzada transversal |  |  |
| Calefacción | 12 campanas propano de 10000 kcal/h | 20 campanas propano de 5000 kcal/h | 6 campanas propano de 10000 kcal/h |  |
| Comederos | De bandeja redondos |  |
| Bebederos | De tetina con recuperador Caudal de 140 cc/min. |  |

# (1)La nueva nave dispone de dos plantas

# Consumos de alimentos

# Se estima un consumo de pienso de 4,08 kg pienso / pollo, lo que hace un total de 1.512.864 kg anuales.

# Consumos anuales de otras materias primas:

# Consumo de viruta de madera para cama caliente, 16 toneladas por crianza.

# Consumo de gas propano

El propano responde al funcionamiento de la calefacción.

El consumo anual aproximado es de 10.000 m3.

- Consumos anuales de energía:

Instalaciones eléctricas:

- Iluminación (3.240 W)

- Distribución alimentación (7.360 W)

- Ventilación (33.886 W)

- Apertura de ventanas (2.208 W)

- Tomas de corrientes  (5.500 W)

- Oficina (3.300 W)

Sistema de abastecimiento: Transformador instalado en el polígono ganadero y subsidiariamente grupo electrógeno de 95 CV.

Potencia contratada 62.854 W

Consumo estimado anual es de 9.000 KWh

- Almacenamiento de combustible:

El grupo electrógeno cuenta con un depósito de gasoil propio.

- Consumos de agua:

Sistema de abastecimiento de la red pública de la localidad de Zurucuain.

Se estima un consumo de 3.177 m3 anuales.

- Descripción del proceso productivo:

Se trata de una granja con 61.800 plazas de engorde de pollos, tipo broiler.

Los pollitos llegan a la granja con un día de vida (50 gramos)

Peso salida: 2,250-2,350 Kg de peso vivo.

Ciclo de engorde de 45 días más 15 días para vacío sanitario y limpieza. Total 6 ciclos/año.

Número de pollos entrados: 370.800

Mortalidad: 5%

Número pollos salidos a matadero: 352.260

Cama caliente de viruta de madera.

La limpieza es en seco mediante barredora y posteriormente se realiza la desinfección.

- Producción de estiércoles:

La producción de estiércol supone aproximadamente 420 t/año, con una composición de 11.000 Kg de Nitrógeno, 12.500 Kg de P2O5 y 9.600 Kg de K2O.

- Producción y gestión de residuos

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (2) |
| --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |
| Productos zoosanitarios caducados | 55,8 | 180205* |
| Productos infecciosos | 3,1 | 180202* |

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto básico de ingeniero técnico agrícola, visado nº 246, fecha 28.12.2006.

Plan de Producción y Gestión de Estiércoles, código 2600210589/2/1, noviembre 2007.

ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Un gestor autorizado se encarga de retirarlo de las naves después de cada crianza y transportarlo al destino final.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de distintos tipos de pienso según el estado de crecimiento:

  - Inicio: proteína bruta menor a 22 %

fósforo menor a 0,75 %

  - Engorde:proteína bruta menor a 21 %

fósforo menor a 0,70 %

  - Acabado: proteína bruta menor a 20 %

fósforo menor a 0,67 %

- Almacenamiento del estiércol en naves cubiertas.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza en seco.

- Instalación de bebederos de tetina con recuperador.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

El área de almacenamiento de estiércol sólido tanto en la nave será totalmente impermeable con suelo de hormigón.

Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

El almacenamiento de los residuos será en el local técnico situado en la nave cerrada donde se guardaran, perfectamente ordenados, los residuos producidos hasta que sean retirados por los gestores autorizados correspondientes.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este lleno o sea exigido por la legislación específica.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Control de alimentación.

Se archivaran ordenadamente todos los albaranes de piensos en los que se indicará fecha, cantidad, tipo de pienso, % proteína bruta, % fósforo.

  - Control del consumo de agua.

Se van a instalar además del contador general un contador en cada nave. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control del consumo de energía eléctrica.

Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kwh), lectura anterior (kwh), diferencia de lecturas (kwh).

  - Control de energía: combustible.

Para el control de propano existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba propano, indicando la cantidad recibida.

  - Control de gestión de estiércoles.

Se va a llevar un registro donde se anotará la fecha y cantidad de estiércol retirado. Se conservará los albaranes de recogida.

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará  durante el vaciado sanitario, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- Mantenimiento de los equipos de ventilación, calefacción e iluminación: La revisión se hará durante el vaciado sanitario, indicándose si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada.

- Medidas de protección contra incendios.

La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Otras medidas o condiciones:

  - Autorización de apertura.

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

  - Declaración e inventario de emisiones.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

#### ANEXO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases de producto (estuches…) De papel De plástico De nylon | 150101 150102 150109 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Residuos similares a los domésticos (restos de huevos rotos, ...) | 200301 | R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones entre R1 y R12/ Depósito en vertedero (D5) |

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

29.12.2006: JAVIER ERASO ANDUEZA presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una  instalación avícola situada en Zurucuain (Yerri), polígono 21, parcela 589.

22.01.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 81,  por la que se somete a información pública el proyecto.

16.02.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 21, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

23.03.2007: Fin del periodo de exposición pública.

15.10.2007: El Ayuntamiento informa favorablemente sobre la adecuación a aspectos de competencia municipal y remite informe de competencia urbanística.