AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Exp. nº:  0422/02

RESOLUCIÓN nº 0110, de 27 de enero de 2004, del Director General de Medio Ambiente, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada a Larraporc, S.A. y se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto presentado.

Se presenta con fecha 27.9.2002, ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, el expediente en solicitud de autorización para la ejecución de obras de ampliación de una explotación de ganado porcino, promovido por Larraporc, S.A.

La actuación proyectada consiste en la construcción de dos naves gemelas, con superficie unitaria de 1.302,49 m2, dentro de la misma parcela que acoge las actuales instalaciones, consistentes en dos cebaderos con una capacidad total de 2.964 plazas,  todo ello emplazado en terrenos de Larraga, en el paraje Valdecaballos, dentro de una parcela con superficie de 51.835 m2. La capacidad final de la explotación, tras la ampliación proyectada se cifra en 5.928 plazas de cebo (de 20 a 100 kg). En el anexo I se incluye la descripción del proyecto.

Dado que la capacidad de la explotación supera las 2.000 plazas para cerdos de engorde, la actividad está incluida en el grupo 1, apartado e) del Anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo de evaluación de impacto ambiental, y en el apartado 9.3 del Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, encontrándose, por tanto, afectada por las citadas disposiciones.

De acuerdo con los datos que figuran en la documentación aportada al expediente, la modificación proyectada es considerada como sustancial por la Dirección General de Medio Ambiente, por lo que se procede a su tramitación conforme al procedimiento regulado en la citada Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

El expediente ha sido tramitado e informado conforme a lo indicado en la citada Ley 16/2002, incluyéndose en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada las actuaciones en materia de evaluación ambiental previstas en Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

El 4.7.2003, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, se inició la fase de información pública del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental y en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

No se han presentado alegaciones en fase de información pública.

En el trámite de audiencia a que hace referencia el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se han presentado alegaciones por el titular de la actividad, solicitando la eliminación de la exigencia de instalar un equipo de separación de sólidos. En relación con ello, cabe señalar que el artículo 7.5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, establece que las instalaciones con capacidad superior a 200 UGM que generen estiércol líquido, condiciones que se dan en el caso que nos ocupa, dispondrán de un equipo de separación de sólidos adecuado.

En uso de las atribuciones delegadas por la Orden Foral 1054/2003, de 24 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,

# RESUELVO:

PRIMERO. Formular Declaración de Impacto Ambiental para la actividad de explotación de ganado porcino, promovida por Larraporc, S.A. en terrenos de Larraga, en el paraje denominado Valdecaballos, considerando que el proyecto es ambientalmente viable y conceder a la misma Autorización Ambiental Integrada, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberán cumplir las siguientes medidas:

1.- Valores límite de emisión.

Las dosis anuales máximas de estiércoles aplicadas en los terrenos de cultivo, ya sean estiércoles líquidos o sólidos separados, serán aquellas que contengan el equivalente a las siguientes cantidades de nitrógeno, según el tipo de cultivo:

- 130 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de trigo blando

- 125 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de cebada

Los animales se alimentarán a voluntad en tolvas para pienso y agua (tolvas en húmedo), que incluyen bebederos automáticos tipo válvula, dotados de regulador de caudal, ajustados a 1 litro/minuto y trabajando a baja presión (< 1Kg).

Se instalará un contador independiente de consumo de agua en la línea general de distribución de agua a los bebederos.

Se instalará un separador de sólidos de las características y dimensiones señaladas en la documentación técnica aportada al expediente, para el pretratamiento de todos los purines generados en la explotación, antes de su almacenamiento en la balsa exterior. Los sólidos extraídos, serán recogidos y almacenados en un depósito-estercolero impermeable y de capacidad suficiente, dotado de sistema de recogida y contención de posibles lixiviados. Previo a la concesión, por parte del Ayuntamiento de Larraga, de la licencia de apertura se aportará documentación gráfica y escrita del sistema adoptado.

El contenido en proteína cruda y fósforo total correspondiente a los piensos de alimentación no podrá superar, en cada una de las fases, los valores indicados en la siguiente tabla:

| Fase | Contenido en proteína cruda (% alimento) | contenido fósforo total (% en alimento) |
| --- | --- | --- |
| 25-50 kg | 17 | 0,55 |
| 50-110 kg | 15 | 0,49 |

Se dispondrá de un adecuado sistema de cobertura de la fosa exterior de almacenamiento de purines, mediante la utilización de cubierta rígida, lonas, materiales flotantes (granulados naturales o artificiales, membranas, etc.) u otros sistemas de similar eficacia, a fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y la recogida en el depósito de aguas pluviales limpias.

2.- Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

Se adoptarán las medias que sean necesarias para garantizar, en todo momento, las adecuadas condiciones de impermeabilidad, estanqueidad, resistencia y estabilidad mecánica de los elementos constructivos de la balsa exterior de almacenamiento de purines.

Se habilitará un sistema de observación y control para la detección de posibles filtraciones provenientes de la citada fosa exterior (red drenante con arqueta de observación u otro sistema de similar eficacia).

No podrá efectuarse el riego agrícola con estiércoles líquidos en condiciones climatológicas desfavorables y, en ningún caso, cuando el suelo se encuentre helado o cubierto de nieve, encharcado o saturado de agua, en terrenos llecos o eriales permanentes, ni tampoco cuando el terreno posea una pendiente mayor del 20%.

3.- Procedimientos y métodos de gestión de residuos.

El riego agrícola con estiércoles líquidos se realizará mediante medios que garanticen un reparto uniforme y homogéneo sobre toda la superficie apta de la parcela, respetando, en todo momento, las limitaciones señaladas al respecto en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, sin perjuicio del cumplimiento de otras condiciones o limitaciones que, al respecto, puedan establecerse en futuras normativas de aplicación.

En las parcelas de riego con purines que limitan con el río Arga se guardará una distancia mínima de 50 metros al cauce del río.

La utilización de purines en terrenos sin cultivo desarrollado, o cuando el estado del cultivo lo permita, deberá realizarse mediante el enterramiento de los mismos en el plazo de 24 horas.

La gestión de los animales muertos se efectuará de acuerdo con las normas establecidas al respecto en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

4.- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

Se desarrollará el Estudio de Caracterización Inicial y Seguimiento de la evolución de los parámetros físico-químicos de los suelos receptores de purines, según las condiciones propuestas en la documentación técnica aportada al expediente.

Se dispondrá de un libro de registro y control del Plan de Vigilancia, que contendrá la siguiente información:

- Plan de riego agrícola, en el que se anotarán los siguientes datos:

- Cantidades de estiércoles producidas

- Valorización agrícola: Identificación de las parcelas agrícolas destinatarias de los estiércoles, señalando fecha, cantidad aplicada, porcentaje de la parcela utilizada para la operación, dosis aplicada, sistema de aplicación utilizado, cultivo al que se destina dicha parcela,  y tiempo transcurrido hasta su enterramiento.

- Lectura diaria del contador de consumo de agua en la línea general de distribución a los bebederos.

- Resultados del Estudio de Caracterización Inicial y Seguimiento de la evolución de los parámetros fisico-químicos de los suelos receptores de purines.

- Anotación de cualquier incidencia significativa.

El libro de registro y control se encontrará permanentemente actualizado, ubicado en las instalaciones y a disposición de todo el personal que, en ejercicio de sus funciones, pueda realizar labores de verificación e inspección de la actividad.

Anualmente se presentará, ante el Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, informe con los resultados del Plan de Vigilancia.

5.- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales.

Protección contra incendios: Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente (NBE-CPI/96, Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y otras disposiciones específicas),  según las condiciones propuestas en proyecto de ingeniero técnico agrícola, visado nº 405, de fecha 13.9.2002, y anexos posteriores del mismo, visados el 18.3.2003 y 27.6.2003, respectivamente.

La dotación de extintores deberá estar configurada, en número y distribución, de manera que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta un extintor, no supere 15 m. Se completará la dotación mediante la instalación de uno de CO2 (5 Kg) o polvo seco BC o ABC (6 Kg) junto al cuadro eléctrico y/o grupo electrógeno.

Los elementos de construcción (revestimiento, productos incluidos en paredes y cerramientos, elementos constructivos portantes, etc.) deberán cumplir las exigencias establecidas en el apéndice 2 del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Caso de que el edificio proyectado se sitúe separado al menos 10 metros del lindero de parcela, no se exigirá EF a la estructura principal ni a la cubierta.

Las condiciones de evacuación del establecimiento (número y disposición de salidas, distancias máximas de los recorridos, dimensionamiento y características de pasillos y salidas, etc.) deberán ajustarse a las exigencias establecidas en el apéndice 2, apartado 6 del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 786/2001, de 5 de julio).

6.- Otras prescripciones.

En la plantación arbórea perimetral de la nueva explotación se excluirá la especie Robinia pseudoacacia. Se propone su sustitución por especies autóctonas como Acer monspessulanus, Sorbus domestica, Fraxinus angustifolia o Quercus faginea.

Las tierras sobrantes procedentes de la explanación y cimentación de la nueva nave serán trasladadas a vertedero autorizado.

Se debe aportar un informe de la Institución Príncipe de Viana sobre los posibles yacimientos arqueológicos en la zona afectada, antes del inicio de las obras.

SEGUNDO. La presente autorización tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de 10 meses a la fecha de vencimiento, el titular solicitará su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente.

TERCERO. En caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación de la actividad deberá comunicase a la Dirección General de Medio Ambiente, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial, acompañándose de los documentos justificativos oportunos, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley.

CUARTO. El titular de la actividad tiene la obligación de registrarse en el Registro Estatal de Emisiones Contaminantes desde el momento en que se inicie la misma, y de comunicar al mismo sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al inicio de su actividad, en aplicación del artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2000.

QUINTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

SEXTO. Notificar esta Resolución a Larraporc, S.A., al Ayuntamiento de Larraga y al Servicio de Integración Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona,

EL DIRECTOR GENERAL

DE MEDIO AMBIENTE

Juan José Grau Lasheras

ANEXO I

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se proyecta la construcción de dos naves gemelas, con superficie unitaria de 1.302,49 m2, dentro de la misma parcela que acoge las actuales instalaciones, consistentes en dos cebaderos con una capacidad total de 2.964 plazas,  todo ello emplazado en terrenos de Larraga, en el paraje Valdecaballos, dentro de una parcela con superficie de 51.835 m2. La capacidad final de la explotación, tras la ampliación proyectada se cifra en 5.928 plazas de cebo (de 20 a 100 kg).

##### La actividad se desarrollará según la rutina de trabajo del tipo “todo dentro – todo fuera”.

La explotación no dispone de conexión eléctrica a red de distribución, realizándose el suministro mediante la utilización de un grupo electrógeno diesel  y baterías ubicados en local técnico.

El abastecimiento de agua se efectuará por medio de captación en un pozo practicado en la propia finca.

Se dispondrá de un contador de agua para el control del consumo.

Los animales se alimentan a voluntad en tolvas para pienso y agua (tolvas en húmedo), que incluyen bebederos automáticos tipo válvula, dotados de regulador de caudal, ajustados a 1 litro/minuto y trabajando a baja presión (< 1Kg).

Se dispondrá de sistema de ventilación estática con regulación de entrada de aire en cada sala, en función de la temperatura interior.

Las naves ganaderas dispondrán de emparrillado total sobre fosas interiores de almacenamiento de purines, con sistema de vaciado por gravedad a través de una red de canalización de los mismos hasta la fosa exterior.

La limpieza de las instalaciones se realizará mediante un remojado previo (4 líneas de tuberías de polietileno de ¾” equipados con bocas microdifusoras de agua) y una posterior limpieza a presión mediante hidrolimpiadora de agua a presión.

La explotación dispondrá, tras la ampliación proyectada, de una capacidad total de almacenamiento de purines de 5.988 m3 (2.988 m3 correspondientes a fosas interiores y 3.000 m3 a 2 balsa exteriores, a dos depósitos exteriores de carga), posibilitando una autonomía de almacenamiento superior a los 8 meses, según la producción mensual estimada (690 m3/mes).

La balsa exterior de almacenamiento de purines dispondrá de una cubierta flotante de PVC, constituida por elementos de dimensiones 1,5 m. x 1,5 m., ensamblados entre sí.

Se instalará un sistema de separación de sólidos para el tratamiento de los purines, con tamiz de 100 micras y con capacidad de tratamiento de 6-8 m3/h.

Los estiércoles producidos se valorizarán mediante su aplicación en fincas de cultivo, disponiendo de una superficie apta total de 262 has. de cereal (trigo blando y cebada), según el Plan de producción y gestión de estiércoles aportado al expediente, disponiéndose para su distribución de una cisterna con una capacidad de 17 m3.

Se propone realizar el reparto y distribución de los purines sobe los terrenos de cultivo mediante cuba dotada de una rampa de reparto, bien multibocas o bien de tubos colgantes.

Se realizará un control del contenido en Nitrógeno del purín, mediante la realización de un análisis rápido anual (método Quantofix) y un análisis laboratorial cada cuatro años (Ntotal y Namoniacal).

Cada cuatro años se realizarán análisis del suelo, en relación al contenido en fósforo y potasio, mediante recogida de muestras después de la cosecha y antes del aporte de purines en finca representativa (parcela 41 del polígono 01 de Larraga).