ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

- La actividad se desarrollada en la instalación que Servicios Ecológicos de Navarra S.L. dispone en Polígono Industrial, Calle I, de Cintruénigo, polígono 4, parcela 2520, y consiste en:

# Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos como estación de transferencia.

# Gestión de residuos no peligrosos mediante tratamiento final de valorización de chatarras (férricas y no férricas), madera, plásticos y papel-cartón.

- La superficie total es de 12445.3 m2.

- Las instalaciones disponen de áreas para la recepción, agrupamiento, almacenamiento y posterior envío de los residuos recibidos.

- La plantilla prevista es de 6 trabajadores.

- El horario es de 8.00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, 247 días del año.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Las principales secciones y su equipamiento son:

  - Oficinas y vestuarios

  - Nave de residuos peligrosos dividida en tres zonas

    - Zona de líquidos con 4 depósitos verticales con un cubeto común.

    - Zona de residuos envasados (GRG, bidones, Big-Bag, palets…).

    - Zona de sólidos a granel que dispone de 3 cubetos

  - Zona de chatarra: campa y almacén. Enfrente se encuentra la zona de cizalla, campa no cubierta. Dispone de prensa cizalla con dos motores de 125 CV.

  - Zona de madera: campa no cubierta con solera de hormigón.

  - Zona de metales no férricos: nave y campa.

  - Zona de papel y cartón: nave con prensa y almacén en campa. Dispone de una prensa embaladora con dos motores de 40 CV y uno de 4.5 CV.

- Otras instalaciones y equipos

  - Báscula

  - Camiones para porta contenedores y porta plataformas.

  - Carretilla elevadora y pala cargadora.

  - Maquinaria adaptable a pala cargadora, barredora y porta palets.

  - Centro de transformación de 630 KVA

  - Depósitos de gasoil: uno de 5000 l y dos de 1500 l. Los tres disponen de doble pared. Los surtidores disponen de bandeja antigoteo.

  - 3 Separadores de sólidos e hidrocarburos para el tratamiento de las pluviales, ubicados en:

  - Campa de chatarra

  - Campa de metales

  - Zona de entrada a las instalaciones

Los vertidos de los de los dos primeros se envían al tercero, recogiendo este, además, los vertidos de los servicios y el aporte del resto de pluviales (vial de vehículos, cizalla, depósitos, báscula y área de madera).

- La totalidad de la superficie donde se ubica la empresa cuenta con solera de hormigón.

# Consumos de agua

- El agua se toma de la red pública de saneamiento y se consume en vestuarios, oficinas y red de incendios.

- El único vertido generado es el de aguas fecales que se envía al colector del polígono.

# Capacidad de gestión y almacenamiento de residuos

- Los almacenamientos existentes son:

| Lugar |  | Capacidad | Medidas | Residuos almacenados | Cantidad máxima (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nave residuos peligrosos (1463 m2) Zona de líquidos | deposito 1 | 25 t | Cada depósito alarma antirebose y cubeto de 72 m3 común a los 4 cubetos | taladrinas | 25 |
|  | deposito 2 | 25 t |  | emulsión aceitosa | 25 |
|  | deposito 3 | 25 t |  | aguas de limpieza | 25 |
|  | deposito 4 | 25 t |  | aceite | 25 |
| Nave residuos peligrosos (1463 m2) Zona de residuos envasados | Cubeto 1 | 22 m2 | Cada cubeto es estanco y recubierto con pintura epoxi. Capacidad de cada cubeto 4 m3 y almacenamiento máximo en cada uno de 12 m3 de líquidos. Materiales en GRG, bidones, Big-Bag, palets… | material contaminado | 150 |
|  | Cubeto 2 | 22 m2 |  | aguas con sosa |  |
|  | Cubeto 3 | 20 m2 |  | pilas |  |
|  | Cubeto 4 | 20 m2 |  | disolventes |  |
|  | Cubeto 5 | 20 m2 |  | ácidos |  |
|  | Cubeto 6 | 20 m2 |  | resinas |  |
|  | Cubetos 7 a 12 | 20 m2 cada uno |  | residuos peligrosos acondicionados |  |
| Nave residuos peligrosos (1463 m2) Zona de sólidos a granel | Cubeto 1 | 20 m2 | Cada cubeto es estanco y recubierto con pintura epoxi. Capacidad de cada cubeto 5 m3 de lixiviados. | lodos de fosfatado | 75 |
|  | Cubeto 2 | 20 m2 |  | lodos de depuradora |  |
|  | Cubeto 3 | 20 m2 |  | lodos de rectificado |  |
| Zona de chatarra | Campa | 816.8 m2 | Decantador con sifón | Chatarra férrica | 7900 |
|  | Nave almacén | 694.4 m2 |  |  |  |
|  | Campa cizalla |  | Bandeja escurridos en cizalla |  |  |
| Zona de madera | Campa |  | Decantador con sifón | madera | 200 |
| Zona de metales no férricos | Nave almacén | 637.4 m2 |  | Metales no férricos | 1500 |
|  | Campa | 665.3 m2 | Decantador con sifón |  |  |
| Zona de: papel y cartón residuos mezclados de envases de origen industrial, no peligrosos | Nave almacén | 932.4 m2 |  | Papel y cartón a recuperar y recuperado. Residuos mezclados de envases de origen industrial no peligrosos a recuperar y rechazos del proceso de recuperación. Plásticos recuperados. | 80 |
|  | Campa | 1097 m2 |  |  |  |

En la nave de almacenamiento de residuos peligrosos los riesgos principales son: corrosivo, nocivo, comburente, tóxico, inflamable. El almacenamiento de RP inflamables por encima del umbral de las instrucciones técnicas APQ-01 obligará a la obtención de la acreditación correspondiente para la zona habilitada para el almacenamiento de residuos inflamables.

Excepcionalmente dentro de la nave de férricos se podrá almacenar mezcla de residuos de envases industriales no peligrosos a recuperar, siempre con la limitación de que las cantidades totales de:

- mezclas de residuos de envases industriales no peligrosos a recuperar

- papel y cartón a recuperar y recuperado

- rechazos del proceso de recuperación

- plásticos recuperados

no supere la cantidad de 80 t.

- Las superficies de almacenamiento de residuos son:

  - 3727.2 m2 útiles cubiertos

  - 2579 m2 de patios cerrados frente a naves

  - 1956 m2 de campa de madera y de zona de cizalla

- La capacidad máxima de almacenamiento de la instalación es de:

  - Residuos no peligrosos: 9750 t

  - Residuos peligrosos: 325 t

# Producción de residuos

- Los residuos generados en la actividad son:

| Descripción del residuo | Código LER |
| --- | --- |
| Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130205* |
| Aceites hidráulicos minerales no clorados. | 130110* |
| Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130502* |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130507* |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 150110* |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202* |
| Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. | 080318 |
| Papel y cartón. | 200101 |
| Mezclas de residuos municipales. | 200301 |

- Está previsto producir menos de 10 t de residuos peligrosos al año.

# Descripción del proceso productivo:

# El procesado que se realizará de los residuos no peligrosos será el siguiente:

# Materiales férricos:

# Recogida en contenedores abiertos.

# Clasificación y selección por tipos en la instalación.

# Procesado del material que así lo requiera con máquina prensa-cizalla (corte de material largo, empaquetado…).

# Almacenamiento en campa exterior, sobre campa de hormigón, para su posterior venta.

# Los materiales a procesar son en general: escorias, bidones, chatarra, virutas…

# Papel y cartón

# Recogida en contenedores abiertos o compactadores.

# Clasificación prensado, enfardado y almacenamiento de los distintos tipos (cartón: A5, A4, cartoncillo gris y catón Kraft; papel. papelote y monitor) hasta su posterior venta.

# Los materiales a procesar son en general: cartón, cartoncillo, papelote, monitor…

# Residuos mezclados de envases de origen industrial, no peligrosos (códigos LER 150106, 191204, 191212)

# Descarga en planta, nave de papel y cartón. En casos puntuales, en nave de chatarra férrica.

# Separación manual y mediante pulpo de componentes (papel, cartón, plástico: PP, PS Y PE como mínimo, madera tratada y no tratada, chatarra férrica y no férrica…). Estos materiales, una vez segregados, se tratan:

# chatarras, madera, papel y cartón: se incorporan a las líneas existentes de tratamiento en la planta

# plásticos: se enfardan en la línea de papel y cartón, se almacenan en la misma nave hasta su envío.

# restos de envases no susceptibles de recuperación: se enfardan en la línea de papel y cartón, se almacenan en la misma nave hasta su envío.

# Restos de madera

# Recogida en contenedores

# Selección y clasificación, manual y mediante pulpo, según sus características y envío a gestor. Al menos se separarán las maderas que puedan contener componentes peligrosos (tratadas…) del resto. Se retiran los materiales gruesos que se envían a gestor. No se realiza molido.

# Los materiales a procesar son en general: palets, madera residual de origen industrial…

# Metales no férricos

# Recogida en contenedores abiertos.

# Clasificación y selección por tipos en la instalación.

# Almacenamiento en nave en compartimentos en función de la composición para su posterior venta.

# Los materiales a procesar son en general rechazos de de empresas, obras… y se componen de Aluminio (perfiles, piezas, viruta…), Cobre, Bronce, Latón, Plomo, Zinc, Aceros…

# El procesado que se realizará de los residuos peligrosos será el siguiente:

# Residuos peligrosos

# Una vez el residuo se recibe en las instalaciones, tras su retirada del productor y en su caso confirmación analítica, se clasifica, agrupa, almacena según sus características y envía a gestor final.

# Transporte de residuos peligrosos y no peligrosos

# La empresa utiliza sus propios vehículos no sólo para recoger los residuos que va a recibir en su instalación, sino también para realizar directamente el envío de residuos industriales peligrosos y no peligrosos desde los productores hasta otros gestores. Estos residuos no pasan por las instalaciones de la empresa, actuando la misma como un transportista por cuenta de terceros.

# De forma general, y además de las medidas específicas de gestión de cada tipo de residuo, para la aceptación y recepción de cualquier residuo se lleva a cabo:

# Análisis del residuo propio o por gestor final

# Inspección visual del residuo recibido y si procede toma de muestras y análisis.

# Etiquetado, registro y almacenamiento con balances de entradas y salidas

# Los residuos generados en las instalaciones de Servicios Ecológicos de Navarra en Cintruénigo y que la empresa tiene autorizada la gestión se gestionan en la propia instalación.

# Documentación incluida en el expediente:

# Solicitud de Autorización ambiental integrada que incluye el proyecto de la actividad y la solicitud de autorización de vertido a cauce público.

# Ampliación a documentación de Autorización ambiental integrada.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

# En la instalación no existen focos emisores de contaminación a la atmósfera, de acuerdo al Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas

# El vertido de aguas fecales a colector deberá cumplir los valores límite que con carácter general se indican en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

# Dadas las características del vertido:

| Vertido | Valor límite de vertido |
| --- | --- |
| Mezcla de fecales y pluviales enviadas a colector | Hidrocarburos (1): 10 mg/l |

# (1) Hidrocarburos totales incluyendo aceites minerales

  - Ruidos

# El valor límite de inmisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno (Zona industrial), de acuerdo al Decreto Foral 135/1989 de 8 de junio, de condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

# El almacenamiento de cualquier líquido, materia prima o residuo, susceptible de contaminar aguas, suelo u otros materiales, deberá realizarse a cubierto y sobre cubeto de contención. La capacidad de retención de este cubeto será la mayor de las siguientes:

# 100 % de la capacidad del depósito asociado más grande

# 30 % de la capacidad total de los depósitos contenidos en el cubeto

# Dicho cubeto deberá ser estanco y resistente a los productos contenidos, no disponiendo de ningún sistema de evacuación por gravedad. Asimismo en un mismo cubeto no deberán instalarse depósitos de sustancias incompatibles por reacción.

# Las zonas de carga y descarga de cualquier materia prima o residuo susceptible de contaminar el suelo o las aguas deberán disponer de un sistema de captación de escapes que comunique con un cubeto de contención estanco.

# Los almacenamientos de cualquier material susceptible de ser arrastrado por viento, agua… deberá disponer de medidas de contención que eviten dichos arrastres.

# La instalación no podrá almacenar, en las zonas al aire libre, chatarra con restos de aceite u otros componentes susceptibles de ser arrastrados por la lluvia.

# Deberá disponerse en la planta de material absorbente tipo sepiolita o similar para contener posibles derrames de residuos líquidos.

# Los envíos de cualquiera de los residuos que la empresa realice lo serán en contenedores que impidan el vertido de lixiviados, partículas…, y con protección que impida la dispersión de papeles, plásticos…en el entorno.

# Durante el trasiego de cualquiera de los residuos deberá estar siempre presente personal de la planta capacitado para controlar los sistemas de trasiego y posibles derrames.

# Se utilizarán mejores técnicas disponibles a la hora de manejar los residuos y con objeto de evitar derrames, o minimizarlos en caso de que ocurran, estas incluirán al menos:

# Fijar las mangueras en caso de envío a recipientes que no dispongan de bocas de conexión

# Establecer volúmenes máximos de llenado que permitan un margen de seguridad tanto de respuesta en el propio llenado como en el posterior manejo de los recipientes

# Establecer medios de comunicación que permitan asegurar esta en caso de que esté dificultada, por presencia de obstáculos…, y sea necesaria la intervención de dos o más personas.

# Establecer sistemas de corte automático por llenado hasta un cierto nivel en depósitos.

# Utilización de mangueras de longitud adecuada.

# En el caso de manejo de inflamables establecer medidas para evitar la formación de chispas y atmósferas explosivas.

# Utilización de cubetos móviles

# La prensa cizalla deberá disponer de bandeja de recogida de posibles derrames.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

# Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

# La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y con las siguientes secciones del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos:

# Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores, y

# Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los traslados de RP.

# Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, naturaleza, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

  - Almacenamientos de residuos

# Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos y sus capacidades serán las indicadas en la parte descriptiva.

  - Envases y residuos de envases

# La empresa no pone envases de tipo domiciliario en el mercado.

# La empresa pone en el mercado envases de tipo industrial, sacas, bidones, palets…para el envío de los residuos. En el caso de que la empresa ponga en el mercado una cantidad de envases no reciclables superior a las indicadas en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, deberá elaborar y remitir al Servicio de Calidad Ambiental un plan empresarial de prevención de residuos de envases de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 7ª de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

# Las medidas para minimizar y prevenir en origen la producción y la nocividad de dichos residuos de envases han sido contempladas en la documentación presentada por el titular dentro de las mejores técnicas disponibles.

  - Autorización de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos

# La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988 y modificado parcialmente por el RD 952/97, en la Orden MAM/304/2002, y con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

# La empresa está autorizada para realizar las siguientes operaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones, de conformidad con el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002:

# R13: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su valorización.

# D15: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su eliminación.

# R3/R4: Reciclado o recuperación de materiales: metales, papel y cartón, madera, plástico (PP, PE, PS).

# La autorización de gestión ampara exclusivamente los residuos listados en el Anejo IV de esta Resolución que sean gestionados, exclusivamente, en la propia instalación industrial ubicada en término municipal de Cintruénigo.

# La gestión final que se realizará con cada uno de los residuos tras su envío a gestor final será la especificada en el Anejo IV.

# La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos para ambas operaciones se establece en el Anejo I, sumario del proyecto.

# Antes del traslado de los residuos peligrosos desde el productor hasta las instalaciones de Servicios Ecológicos S.L, deberá haber emitido documento de aceptación de acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 833/1988 y en el que se incluirá además el código de la operación final que se realizará en el gestor final de destino, utilizando los códigos (D/R) que aparecen en el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. La emisión de documentos de aceptación de residuos peligrosos únicamente se realizará para los residuos, cantidades, formas y plazos de entrega que la instalación está autorizado y capacitado para gestionar.

# Todos los residuos peligrosos deberán almacenarse en el interior de las naves y dentro de las zonas previstas.

# Servicios Ecológicos S.L se convierte en titular de los residuos a la aceptación de los mismos, para lo que deberá formalizar el documento de control y seguimiento de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Residuos Peligrosos, lo que sólo podrá hacerse en sus instalaciones una vez comprobado que el residuo se corresponde con el aceptado mediante el documento de aceptación. Por tanto, durante el transporte del residuo hasta las instalaciones de la empresa, la titularidad del residuo corresponde al productor. Los residuos podrán transportarse asumiendo la titularidad del residuo únicamente en caso de recogida itinerante, entendiendo por tal la que se realiza en el mismo vehículo a varios productores de residuos en una misma fecha y utilizando para ello las hojas de recogida itinerante.

# Se deberá llevar un libro de registro en soporte informático de los residuos gestionados en el que figuren al menos:

# la cantidad recibida,

# nº de documento de entrada,

# descripción y código del residuo,

# fecha de recogida y procedencia;

# código operación realizada (D/R)

# código operación gestión final realizada (si la anterior era R13/D15)

# fecha de entrega y destino.

# Cantidad entregada,

# nº documento de salida,

# Para los residuos no peligrosos gestionados, el libro de registro contendrá, al menos lo especificado en las letras: a), c), d), e), f), g) y h)

# Se enviará información de los residuos gestionados con la periodicidad y contenido que se indica en el apartado 8.3 de este anejo II.

# En relación a la gestión de mezcla de envases industriales no peligrosos:

# Se admiten únicamente mezclas de residuos de envases no peligrosos, códigos LER 150106, 191204, 191212, susceptibles de ser recuperados en la instalación de Servicios Ecológicos de Navarra en Cintruénigo: papel, cartón, plástico, madera, chatarra férrica y no férrica,.

# Estas mezclas se generan en las actividades industriales por vertido en contenedores abiertos o compactadores. La empresa debe ser informada de los residuos de envases susceptibles de ser tratados en la planta se Servicios Ecológicos de Navarra en Cintruénigo y que por tanto pueden ser vertidos a los contenedores.

  - Inscripción como transportista de residuos peligrosos y no peligrosos

# La inscripción ampara el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos realizados con los vehículos propios pertenecientes a la empresa.

# El transporte de residuos peligrosos se halla cubierto por el seguro por contaminación que la empresa mantiene en vigor, según lo indicado en el apartado 8.2 de este anejo II.

# Se establecen las limitaciones y exclusiones para el transporte de residuos peligrosos, fijadas por el propio seguro suscrito.

# La relación de vehículos inscritos y las exclusiones del transporte se actualizarán, si procede, mediante la aplicación informática existente en el Servicio de Calidad Ambiental para el correcto seguimiento de su inscripción como transportista de residuos.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Vertidos de aguas

# Los efluentes líquidos se gestionarán de la siguiente manera:

# Aguas sanitarias y pluviales: vertido a colector de fecales del polígono.

# Cada una de las dos áreas de almacenamiento de chatarra, férrica y no férrica, dispondrá de decantadores con sistema de sifón para el tratamiento de las aguas pluviales recogidas en estas áreas. Al vertido de pluviales tratadas que se genere tras los separadores se le une el vertido de fecales y conjuntamente se vierten en el decantador con sistema de sifón ubicado en la entrada de la instalación que también recibe, por otra tubería, las pluviales recogidas en el resto de campas de almacenamiento (zona cizalla, zona madera, surtidores…).

# Los vertidos recogidos en este decantador separador son enviados al colector de fecales del polígono.

# La capacidad de cada uno de los tres decantadores es de 12 m3.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

# El vertido de la mezcla de aguas sanitarias y pluviales dispondrá previo a la entrada a colector de una arqueta de registro, la cual deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.

# Cada 3 meses se realizará control por parte de la empresa del nivel de hidrocarburos del vertido. Anualmente se realizará, por laboratorio externo, control de este parámetro es este vertido, incluyendo muestreo.

# Mensualmente se revisarán los sistemas de separación de hidrocarburos. En su caso se retirarán los sobrenadantes y lodos presentes.

# Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

  - Ruidos

# Cada 4 años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables, que se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. El primero de ellos deberá realizarse dentro del primer año tras concesión de la autorización ambiental integrada.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

# El titular ha llevado a cabo la evaluación de riesgos medioambientales según la Norma UNE-150.008-EX, Análisis y evaluación de riesgo medioambiental. Se deberán adoptar las medidas especificadas en dicho estudio y llevar a cabo las inspecciones y registros con la periodicidad establecida, y al menos:

| Aspecto | Control |
| --- | --- |
| Integridad y estado de los cubetos | Mensual |
| Integridad de doble pared de depósitos gasoil | Mensual |
| Control volumen depósitos líquidos | Semanal y en cada carga |
| Existencia de absorbentes para tratamiento de derrames |  |
| Existencia de mangueras para humectación de materias susceptibles de generar polvo |  |
| Control periódico del nivel de ruido | El establecido en punto 5.2 |
| Incendio |  |

# Cualquier incidente o anomalía grave, acontecido en el desarrollo de la actividad o cualquier caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos deberá comunicarse inmediatamente la Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía fax o telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

- Medidas de protección contra incendios.

# Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

- Otras medidas o condiciones

  - Autorización de apertura

# Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

# Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

# Está certificación deberá:

# justificar expresamente la capacidad de almacenamiento de los cubetos de la nave de residuos peligrosos, tanto para el cubeto de depósitos como los cubetos de las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos envasados.

# indicar las superficies de cada una de las zonas de almacenamiento de residuos: naves y campas.

  - Medidas de aseguramiento

# El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental que cubre los costes de reparación de los efectos accidentales desfavorables para el medio ambiente que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, con un límite de la suma asegurada de 300000 euros por siniestro y año.

# El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil, u otro de similares características, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

# Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

# Dada la capacidad de almacenamiento de la empresa, hasta 325 t de residuos peligrosos y hasta 280 t de residuos no peligrosos, distintos de metales férricos y no férricos, se establece una fianza para el conjunto de la instalación de 79500 € para  responder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la Administración, se deriven del ejercicio de la actividad objeto de autorización. En el momento de presentación de la solicitud de autorización de apertura la empresa deberá presentar resguardo acreditativo de haber consignado en el Departamento de Economía y Hacienda una fianza en los términos del artículo 27 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La fianza podrá constituirse en metálico, Títulos de la Deuda de Navarra o aval.

  - Declaración e inventario de emisiones

# De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

# Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato electrónico, copia del libro de registro de residuos peligrosos gestionados en el trimestre natural anterior, tanto entradas como salidas o mediante el sistema electrónico de transmisión de datos que se habilite en el futuro. El contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II.

# Semestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato electrónico, copia del libro de registro de residuos no peligrosos gestionados en el semestre natural anterior, tanto entradas como salidas o mediante el sistema electrónico de transmisión de datos que se habilite en el futuro. El contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II.

# Anualmente deberá elaborarse una Memoria de las actividades de gestión de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La Memoria deberá presentarse antes del 1 de marzo de cada año en el Servicio de Calidad Ambiental y se utilizará el modelo que se recoge en la dirección web: www.navarra.es (catálogo de servicios) o mediante el sistema electrónico de transmisión de datos que se habilite en el futuro. Los residuos peligrosos producidos en la propia actividad se incluirán dentro de dicha memoria, en el apartado 3 habilitado para ello.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130205* | R9/R1 |
| Aceites hidráulicos minerales no clorados. | 130110* | R9/R1 |
| Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130502* | R1/D9 |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130507* | D9 |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 150110* | R3/R4/R1/D9/D5 |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202* | R3/R4/R7/R1/D9/D5 |
| Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. | 080318 | R3/R5/D5 |
| Mezclas de residuos municipales (restos comedor…) | 200301 | Recogida urbana R3/R4/R5/D5 |
| Rechazos del proceso de clasificación de residuos industriales: chatarra, papel y cartón, madera y mezclas de envases. | 191211* 191212 | R3/R4/R5/R1/D9/D5 R3/R4/R5/R1/D9/D5 |
| Rechazos del proceso de clasificación de residuos industriales: madera tratada | 191206* 191207 | R3/R1/D9/D5 R3/R1/D5 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

# GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

# Las operaciones de gestión de residuos peligrosos que se pueden llevar a cabo en la instalación son R13/D15, centro de transferencia previo a su valorización o eliminación.

| Descripción del residuo | LER (1) | Operación final de gestión (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. | 020108* | R3/R5/D9/D10 |
| Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas. | 030104* | R1/D10/D5 |
| Conservantes de la madera orgánicos no halogenados. | 030201* | D9/D10/D5 |
| Conservantes de la madera organoclorados. | 030202* | D9/D10/D5 |
| Conservantes de la madera organometálicos. | 030203* | D9/D10/D5 |
| Conservantes de la madera inorgánicos. | 030204* | D9/D10/D5 |
| Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas. | 030205* | D9/D10/D5 |
| Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida. | 040103* | R1/R2/D9/D10 |
| Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos. | 040214* | R1/R2/D9/D10 |
| Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas. | 040216* | D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 040219* | D9/D5 |
| Lodos de desalación. | 050102* | D9/D5 |
| Lodos de fondos de tanques. | 050103* | R3/D9 |
| Lodos de alquil ácido. | 050104* | R3/D9 |
| Derrames de hidrocarburos. | 050105* | R3/D9 |
| Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos. | 050106* | R3/D9 |
| Alquitranes ácidos. | 050107* | R1/D5 |
| Otros alquitranes. | 050108* | R3/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 050109* | D9/D5 |
| Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases. | 050111* | D9/D5 |
| Hidrocarburos que contienen ácidos. | 050112* | D9/D5 |
| Arcillas de filtración usadas. | 050115* | R3/R5/D5 |
| Alquitranes ácidos. | 050601* | D9/D5 |
| Otros alquitranes. | 050603* | D9 |
| Residuos que contienen mercurio. | 050701* | D5 |
| Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. | 060101* | R6/R5/D9 |
| Acido clorhídrico. | 060102* | R6/R5/D9 |
| Acido fluorhídrico. | 060103* | R6/R5/D9 |
| Acido fosfórico y ácido fosforoso. | 060104* | R6/R5/D9 |
| Acido nítrico y ácido nitroso. | 060105* | R6/R5/D9 |
| Otros ácidos. | 060106* | R6/R5/D9 |
| Hidróxido cálcico. | 060201* | R6/R5/D9 |
| Hidróxido amónico. | 060203* | R6/R5/D9 |
| Hidróxido potásico e hidróxido sódico. | 060204* | R6/R5/D9 |
| Otras bases. | 060205* | R6/R5/D9 |
| Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros. | 060311* | R5/D9 |
| Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados. | 060313* | R4/D9/D5 |
| Oxidos metálicos que contienen metales pesados. | 060315* | R4/D9/D5 |
| Residuos que contienen arsénico. | 060403* | R4/D9/D5 |
| Residuos que contienen mercurio. | 060404* | R5/D9/D5 |
| Residuos que contienen otros metales pesados. | 060405* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 060502* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos que contienen sulfuros peligrosos. | 060602* | R5/D9 |
| Residuos de electrólisis que contienen amianto. | 060701* | D9/D5 |
| Carbón activo procedente de la producción de cloro. | 060702* | R5/R7/D9/D5 |
| Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio. | 060703* | D9/D5 |
| Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto. | 060704* | R6/D9 |
| Residuos que contienen clorosilanos peligrosos. | 060802* | D9/D5 |
| Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias peligrosas. | 060903* | R5/D9/D5 |
| Residuos que contienen sustancias peligrosas. | 061002* | D9/D5 |
| Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas. | 061301* | R5/D9/D10 |
| Carbón activo usado [excepto el código 06 07 02]. | 061302* | R7/D9/D5 |
| Residuos procedentes de la transformación del amianto. | 061304* | D9/D5 |
| Hollín. | 061305* | D9/D5 |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070101* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organo halogenados. | 070103* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070104* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070107* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070108* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070109* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070110* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070111* | D9/D5 |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070201* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070203* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070204* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070207* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070208* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070209* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070210* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070211* | D9/D5 |
| Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas. | 070214* | R3/R5/D9/D10/D5 |
| Residuos que contienen siliconas peligrosas. | 070216* | D9/D10/D5 |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070301* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070303* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070304* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070307* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070308* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070309* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070310* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070311* | D9/D5 |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070401* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070403* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070404* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070407* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070408* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070409* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070410* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070411* | D9/D5 |
| Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 070413* | D9/D5 |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070501* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070503* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070504* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070507* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070508* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070509* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070510* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070511* | D9/D5 |
| Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 070513* | D9/D5 |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070601* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070603* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070604* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070607* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070608* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070609* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070610* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070611* | D9/D5 |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070701* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070703* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070704* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070707* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070708* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070709* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070710* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070711* | D9/D5 |
| Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080111* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080113* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080115* | D9/D5 |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080117* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080119* | D9 |
| Residuos de decapantes o desbarnizadores. | 080121* | R3/D9 |
| Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. | 080312* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas. | 080314* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Residuos de soluciones corrosivas. | 080316* | R6/D9 |
| Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. | 080317* | R3/R5/D5 |
| Aceites de dispersión. | 080319* | R9/D9 |
| Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080409* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080411* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080413* | R3/D9/D10 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080415* | R3/D9/D10 |
| Aceite de resina. | 080417* | D9/D10 |
| Isocianatos residuales. | 080501* | D9/D10/D5 |
| Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua. | 090101* | R4/D9 |
| Soluciones de revelado de placas de impresión al agua. | 090102* | R4/D9 |
| Soluciones de revelado con disolventes. | 090103* | R4/D9 |
| Soluciones de fijado. | 090104* | R4/D9 |
| Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado. | 090105* | R4/D9 |
| Residuos que contienen plata procedentes del tratamiento in situ de residuos fotográficos. | 090106* | R4/D9 |
| Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03. | 090111* | R3/R4/R5/D9/D5 |
| Residuos líquidos acuosos, procedentes de la recuperación in situ de plata, distintos de los especificados en el código 09 01 06. | 090113* | R4/D9 |
| Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos. | 100104* | R5/D9/D5 |
| Acido sulfúrico. | 100109* | R6/R5/D9 |
| Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles. | 100113* | R5/D9/D5 |
| Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la coincineración, que contienen sustancias peligrosas. | 100114* | R5/D9/D5 |
| Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen sustancias peligrosas. | 100116* | R5/D9/D5 |
| Residuos, procedentes de la depuración de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100118* | R5/D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 100120* | D9/D5 |
| Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que contienen sustancias peligrosas. | 100122* | D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100207* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100211* | R9/R3/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100213* | R4/D9/D5 |
| Escorias de la producción primaria. | 100304* | R4/R5/D9/D5 |
| Escorias salinas de la producción secundaria. | 100308* | R4/R5/D9/D5 |
| Granzas negras de la producción secundaria. | 100309* | R4/R5/D9/D5 |
| Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. | 100315* | R4/R5/D9 |
| Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos. | 100317* | R3/R5/R1/D9/D5 |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100319* | R4/R5/D9/D5 |
| Otras partículas y polvo [incluido el polvo de molienda] que contienen sustancias peligrosas. | 100321* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100323* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100325* | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100327* | R9/R3/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen sustancias peligrosas. | 100329* | R5/D9/D5 |
| Escorias de la producción primaria y secundaria. | 100401* | R4/D9/D5 |
| Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. | 100402* | R4/D9/D5 |
| Arseniato de calcio. | 100403* | R5/D9/D5 |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. | 100404* | R4/R5/D9/D5 |
| Otras partículas y polvos. | 100405* | R4/D9/D5 |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 100406* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100407* | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100409* | R9/R3/D9/D5 |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. | 100503* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 100505* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100506* | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100508* | R9/R3/D9/D5 |
| Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. | 100510* | R4/R5/D9 |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. | 100603* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 100606* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100607* | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100609* | R9/R3/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100707* | R9/R3/D9/D5 |
| Escorias salinas de la producción primaria y secundaria. | 100808* | R4/D9/D5 |
| Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. | 100810* | R4/R5/D9 |
| Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos. | 100812* | R3/R5/R1/D9/D5 |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100815* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100817* | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100819* | R9/R3/D9/D5 |
| Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas. | 100905* | R5/D9/D5 |
| Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas. | 100907* | R5/D9/D5 |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100909* | R4/R5/D9/D5 |
| Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. | 100911* | R4/R5/D9/D5 |
| Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. | 100913* | D9/D5 |
| Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas. | 100915* | R3/R1/D10/D9/D5 |
| Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas. | 101005* | R5/D9/D5 |
| Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas. | 101007* | R5/D9/D5 |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas. | 101009* | R4/R5/D9/D5 |
| Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. | 101011* | R4/R5/D9/D5 |
| Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. | 101013* | D9/D5 |
| Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas. | 101015* | R3/R1/D10/D9/D5 |
| Residuos, de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas. | 101109* | R5/D9/D5 |
| Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados [por ejemplo, de tubos catódicos]. | 101111* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas. | 101113* | R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión, que contienen sustancias peligrosas. | 101115* | R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 101117* | R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, que contienen sustancias peligrosas. | 101119* | R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 101209* | R5/D9/D5 |
| Residuos del vidriado que contienen metales pesados. | 101211* | R5/D9/D5 |
| Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto. | 101309* | D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 101312* | R5/D9/D5 |
| Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio. | 101401* | R4/D9/D5 |
| Acidos de decapado. | 110105* | R6/R5/D9 |
| Acidos no especificados en otra categoría. | 110106* | R6/R5/D9 |
| Bases de decapado. | 110107* | R6/R5/D9 |
| Lodos de fosfatación. | 110108* | R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas. | 110109* | R4/R5/D9/D5 |
| Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas. | 110111* | R4/D9 |
| Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas. | 110113* | R2/R6/D9 |
| Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas. | 110115* | R4/R5/D9/D5 |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 110116* | R3/R4/R5/D5 |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 110198* |  |
| Lodos de la hidrometalurgia del zinc [incluidas jarosita y goethita]. | 110202* | R4/D9/D5 |
| Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas. | 110205* | R4/D9/D5 |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 110207* | R5/D9/D5 |
| Residuos que contienen cianuro. | 110301* | D9 |
| Otros residuos. | 110302* | D9/D5 |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 110503* | R4/R7/D9/D5 |
| Fundentes usados. | 110504* | R5/D9/D5 |
| Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120106* | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales de mecanizado sin halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120107* | R9/R1 |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos. | 120108* | D9/D10 |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos. | 120109* | R1/D9 |
| Aceites sintéticos de mecanizado. | 120110* | R9/R1 |
| Ceras y grasas usadas. | 120112* | R1/D9 |
| Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. | 120114* | R4/D9/D5 |
| Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas. | 120116* | R4/D9/D5 |
| Lodos metálicos [lodos de esmerilado, rectificado y lapeado] que contienen aceites. | 120118* | R4/R9/D9/D5 |
| Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables. | 120119* | R9/R1 |
| Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas. | 120120* | D5 |
| Líquidos acuosos de limpieza. | 120301* | D9 |
| Residuos de desengrase al vapor. | 120302* | D9 |
| Emulsiones cloradas. | 130104* | D9/D10 |
| Emulsiones no cloradas. | 130105* | R1/D9 |
| Aceites hidráulicos minerales clorados. | 130109* | R9/D9/D10 |
| Aceites hidráulicos minerales no clorados. | 130110* | R9/R1 |
| Aceites hidráulicos sintéticos. | 130111* | R9/R1 |
| Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. | 130112* | R9/R1 |
| Otros aceites hidráulicos. | 130113* | R9/R1 |
| Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130204* | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130205* | R9/R1 |
| Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130206* | R9/R1 |
| Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130207* | R9/R1 |
| Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130208* | R9/R1 |
| Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor distintos de los especificados en el código 13 03 01. | 130306* | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor. | 130307* | R9/R1 |
| Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor. | 130308* | R9/R1 |
| Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor. | 130309* | R9/R1 |
| Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor. | 130310* | R9/R1 |
| Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130501* | D9/D5 |
| Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130502* | R1/D9 |
| Lodos de interceptores. | 130503* | R1/D9 |
| Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130506* | R9/R1/D9 |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130507* | D9 |
| Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130508* | D9 |
| Fuel oil y gasóleo. | 130701* | R1 |
| Gasolina. | 130702* | R1 |
| Otros combustibles [incluidas mezclas]. | 130703* | R1/D9 |
| Lodos o emulsiones de desalación. | 130801* | D9/D5 |
| Otras emulsiones. | 130802* | R1/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 130899* |  |
| Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. | 140601* | R3/D9/D10 |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. | 140602* | R2/R1/D10 |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes. | 140603* | R2/R1/ D10 |
| Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados. | 140604* | R1/D9/D10 |
| Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes. | 140605* | R1/D9/D10 |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 150110* | R3/R4/R1/D9/D5 |
| Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa [por ejemplo, amianto]. | 150111* | R4/D9/D5 |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202* | R3/R4/R7/R1/D9/D5 |
| Filtros de aceite. | 160107* | R4/R9/R1 |
| Componentes que contienen mercurio. | 160108* | R4 |
| Zapatas de freno que contienen amianto. | 160111* | D5 |
| Líquidos de frenos. | 160113* | R1/R3/D9 |
| Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. | 160114* | R2/R3/R1/D9 |
| Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01 11, | 160121* | R4/R5/R1/D9/D5 |
| Equipos desechados que contienen amianto libre (4) | 160212* | R3/R4/D5 |
| Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12. (4) | 160213* | R3/R4/D9/D5 |
| Componentes peligrosos retirados de equipos desechados (4) | 160215* | R3/R4/D9/D5 |
| Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160303* | R5/D9/D5 |
| Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160305* | R3/D8/D9/D5 |
| Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas. | 160504* | R3/R4/R1/D9/D10 |
| Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio. | 160506* | R2/R3/D9/D10/D5 |
| Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160507* | R5/D9/D10/D5 |
| Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160508* | R3/D9/D10/D5 |
| Baterías de plomo. | 160601* | R4/R3 |
| Acumuladores de Ni-Cd. | 160602* | R4 |
| Pilas que contienen mercurio. | 160603* | R4 |
| Electrolito de pilas y acumuladores recogido selectivamente. | 160606* | R5/R6/D9 |
| Residuos que contienen hidrocarburos. | 160708* | R3/R1/D9 |
| Residuos que contienen otras sustancias peligrosas. | 160709* |  |
| Catalizadores usados que contienen metales de transición [5] peligrosos o compuestos de metales de transición peligrosos. | 160802* | R8/D9/D5 |
| Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico. | 160805* | R6/R8/D9 |
| Líquidos usados utilizados como catalizadores. | 160806* | R8/D9 |
| Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas. | 160807* | R8/D9/D5 |
| Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico. | 160901* | R5/D9 |
| Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico. | 160902* | R5/D9 |
| Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. | 160903* | R5/D9 |
| Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría. | 160904* | R5/D9 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas. | 161001* | D8/D9 |
| Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas. | 161003* | D8/D9 |
| Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161101* | R5/D9/D5 |
| Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161103* | R5/D9/D5 |
| Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161105* | R5/D9/D5 |
| Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. | 170106* | R5/D5 |
| Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 170204* | R3/R5/D5 |
| Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. | 170301* | R5/D9/D5 |
| Alquitrán de hulla y productos alquitranados. | 170303* | R5/D9/D5 |
| Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. | 170409* | R4/D5 |
| Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. | 170410* | R3/R4/D5 |
| Materiales de aislamiento que contienen amianto. | 170601* | D5 |
| Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 170603* | D5 |
| Materiales de construcción que contienen amianto [6]. | 170605* | D5 |
| Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. | 170801* | R5/D5 |
| Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. | 170901* | R4/R5/D9/D5 |
| Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que contienen sustancias peligrosas. | 170903* | R5/D9/D5 |
| Torta de filtración del tratamiento de gases. | 190105* | R7/D9/D5 |
| Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos. | 190106* | R7/D9 |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 190107* | R7/D9/D5 |
| Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases. | 190110* | R7/D9/D5 |
| Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas. | 190111* | R5/D9/D5 |
| Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas. | 190113* | R5/D9/D5 |
| Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas. | 190115* | R5/D9/D5 |
| Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas. | 190117* | R5/D9/D5 |
| Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso. | 190204* | D8/D9/D5 |
| Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas. | 190205* | R4/D9/D5 |
| Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación. | 190207* | R9/R1/D9 |
| Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas. | 190208* | R3/R1/D9 |
| Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 190209* | R3/R1/D9 |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 190211* |  |
| Residuos peligrosos parcialmente estabilizados. | 190304* | D9/D5 |
| Residuos peligrosos solidificados. | 190306* | D5 |
| Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases. | 190402* | D9/D5 |
| Fase sólida no vitrificada. | 190403* | D9/D5 |
| Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas. | 190702* | D8/D9 |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 190806* | R3/R4/R5/D5 |
| Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. | 190807* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados. | 190808* | R3/R4/R5/D9/D5 |
| Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 19 08 09. | 190810* | R9/R1/D9 |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190811* | D8/D9/D5 |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190813* | D9/D5 |
| Fracciones ligeras de fragmentación [fluff-light] y polvo que contienen sustancias peligrosas. | 191003* | R4/R3/R1/D9/D5 |
| Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas. | 191005* | R4/R3/R1/D9/D5 |
| Arcillas de filtración usadas. | 191101* | R5/R7/D9/D5 |
| Alquitranes ácidos. | 191102* | R5/R6/D9 |
| Residuos de líquidos acuosos. | 191103* | D9 |
| Residuos de la limpieza de combustibles con bases. | 191104* | R5/R6/D9 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 191105* | D9/D5 |
| Residuos de la depuración de efluentes gaseosos. | 191107* | R7/D9/D5 |
| Madera que contiene sustancias peligrosas. | 191206* | R1/D9/D5 |
| Otros residuos [incluidas mezclas de materiales], procedentes del tratamiento mecánico de residuos, que contienen sustancias peligrosas. | 191211* | R3/R4/R1/D9/D5 |
| Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. | 191301* | R5/D9/D5 |
| Lodos de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. | 191303* | R5/D9/D5 |
| Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen sustancias peligrosas. | 191305* | D9/D5 |
| Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen sustancias peligrosas. | 191307* | D8/D9 |
| Disolventes. | 200113* | R2/R1/D10 |
| Acidos. | 200114* | R6/R5/D9 |
| Alcalis. | 200115* | R6/R5/D9 |
| Productos fotoquímicos. | 200117* | R3/R4/R5//D9 |
| Pesticidas. | 200119* | D9/D10 |
| Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. (4) | 200121* | R4 |
| Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos. | 200123* | R3/R4/D9/D10 |
| Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25. | 200126* | R9/R1/D9 |
| Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas. | 200127* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Detergentes que contienen sustancias peligrosas. | 200129* | D9 |
| Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías. | 200133* | R4/R3 |
| Madera que contiene sustancias peligrosas. | 200137* | R1/D9/D5 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en esta tabla.

- La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

- Únicamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos: códigos LER 160212,160213, 160215 y 200121.

# GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

# Las operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se pueden llevar a cabo en la instalación son en general R13/D15, centro de transferencia previo a su valorización o eliminación, y la indicada en la columna “Otras gestiones autorizadas en la instalación”.

| Descripción del residuo | LER (1) | Otras gestiones autorizadas en la instalación | Operación final de gestión (2) (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos metálicos. | 020110 | R4 | R4/D5 |
| Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04. | 030105 |  | R3/R1/D5 |
| Residuos de corteza y madera. | 030301 |  | R3/R1/D5 |
| Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado. | 030308 | R3 | R3 |
| Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11. | 080112 |  | R3/R1/D9/D5 |
| Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 0113. | 080114 |  | R1/D9/D5 |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15. | 080116 |  | R1/D9/D5 |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17. | 080118 |  | R1/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080199 |  |  |
| Residuos del tratamiento de escorias. | 100201 | R4 | R4/R5/D5 |
| Escorias no tratadas. | 100202 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Cascarilla de laminación. | 100210 | R4 | R4/R5/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100299 | R4 |  |
| Fragmentos de ánodos. | 100302 | R4 | R4/R5/D5 |
| Residuos de alúmina. | 100305 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100399 | R4 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100499 | R4 |  |
| Escorias de la producción primaria y secundaria. | 100501 | R4 | R4/R5/D5 |
| Otras partículas y polvos. | 100504 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100599 | R4 |  |
| Escorias de la producción primaria y secundaria. | 100601 | R4 | R4/R5/D5 |
| Otras partículas y polvos. | 100604 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100699 | R4 |  |
| Otras escorias. | 100809 | R4 | R4/R5/D5 |
| Fragmentos de ánodos. | 100814 | R4 | R4/R5/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100899 | R4 |  |
| Escorias de horno. | 100903 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 09 05. | 100906 | R4 | R5/D5 |
| Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 09 07. | 100908 | R4 | R5/D5 |
| Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11. | 100912 | R4 | R4/D9/D5 |
| Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13. | 100914 | R4 | D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100999 | R4 |  |
| Escorias de horno. | 101003 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 10 05. | 101006 | R4 | R5/D9/D5 |
| Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 10 07. | 101008 | R4 | R5/D9/D5 |
| Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11. | 101012 | R4 | R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 101099 | R4 |  |
| Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09. | 110110 |  | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13. | 110114 |  | R6/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 110199 |  |  |
| Limaduras y virutas de metales férreos. | 120101 | R4 | R4 |
| Polvo y partículas de metales férreos. | 120102 | R4 | R4/D5 |
| Limaduras y virutas de metales no férreos. | 120103 | R4 | R4 |
| Polvo y partículas de metales no férreos. | 120104 | R4 | R4/D5 |
| Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14. | 120115 | R4 | R4/D9/D5 |
| Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16. | 120117 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 01 20. | 120121 | R4 | R5/D5 |
| Envases de papel y cartón. | 150101 | R3 | R3/R1 |
| Envases de madera. | 150103 |  | R3/R1 |
| Envases metálicos. | 150104 | R4 | R4 |
| Envases mezclados | 150106 | R3/R4 | R3/R4/R1/D5 |
| Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11. | 160112 | R4 | D5 |
| Metales férreos. | 160117 | R4 | R4 |
| Metales no férreos. | 160118 | R4 | R4 |
| Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 03]. | 160604 |  | R4/R5 |
| Madera. | 170201 |  | R3/R1/D5 |
| Cobre, bronce, latón. | 170401 | R4 | R4 |
| Aluminio. | 170402 | R4 | R4 |
| Plomo. | 170403 | R4 | R4 |
| Zinc. | 170404 | R4 | R4 |
| Hierro y acero. | 170405 | R4 | R4 |
| Estaño. | 170406 | R4 | R4 |
| Metales mezclados. | 170407 | R4 | R4 |
| Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. | 170411 | R4 | R3/R4 |
| Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. | 170604 |  | R5/D5 |
| Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno. | 190102 | R4 | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos. | 190203 | R3/R4 | D8/D9/D5 |
| Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados en el código 19 02 05. | 190206 |  | R4/D8/D9/D5 |
| Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 19 02 09. | 190210 |  | R3/R1/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190299 |  |  |
| Residuos de cribado. | 190801 |  | R5/D5 |
| Residuos de desarenado. | 190802 |  | R5/D5 |
| Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas. | 190805 |  | R3/R10/D8/D9/D5 |
| Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas, que sólo contienen aceites y grasas comestibles. | 190809 |  | R9/R1/D9 |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 11. | 190812 |  | R3/R5/R10/D9/D5 |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 19 08 13. | 190814 |  | R3/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190899 |  |  |
| Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado. | 190901 |  | R5/D5 |
| Lodos de la clarificación del agua. | 190902 |  | R5/D5 |
| Lodos de descarbonatación. | 190903 |  | R5/D9/D5 |
| Carbón activo usado. | 190904 |  | R7/D9/D5 |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 190905 |  | R7/D9/D5 |
| Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. | 190906 |  | D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190999 |  |  |
| Residuos de hierro y acero. | 191001 | R4 | R4 |
| Residuos no férreos. | 191002 | R4 | R4 |
| Fracciones ligeras de fragmentación [fluff-light] y polvo distintos de los especificados en el código 19 10 03. | 191004 | R4 | R4/R3/D5 |
| Papel y cartón. | 191201 | R3 | R3/R1 |
| Metales férreos. | 191202 | R4 | R4 |
| Metales no férreos. | 191203 | R4 | R4 |
| Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. | 191207 |  | R3/R1/D5 |
| Papel y cartón. | 200101 |  | R3 |
| Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37. | 200138 |  | R3/R1/D5 |
| Metales. | 200140 | R4 | R4 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en esta tabla.

- La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

4-6-07: Servicios Ecológicos de Navarra S.L. solicita Autorización Ambiental Integrada

19-6-07: El Servicio de Integración Ambiental solicita al Ayuntamiento de Cintruénigo informe de adecuación de la instalación a los aspectos competencia de este Ayuntamiento.

20-6-07: Resolución 1323 del director General de Medio Ambiente por la que se somete a información pública el proyecto. Publicada el 27 de julio de 2007 en el Boletín Oficial de Navarra número 92.

18-6-07: El Servicio de Integración Ambiental solicita al titular información complementaria relativa a aspectos de protección contra incendios.

31-7-07: Servicios Ecológicos de Navarra S.L. aporta la información requerida en fecha 18-6-07.

9-10-07: El Servicio de Integración Ambiental solicita al titular información complementaria relativa a aspectos de protección contra incendios.

11-1-08: Servicios Ecológicos de Navarra S.L. solicita prorroga para la aportación de la información requerida en fecha 9-10-07, prorroga que se concede.

13-2-08: Servicios Ecológicos de Navarra S.L. aporta la información requerida en fecha 9-10-07.

25-2-08: El Servicio de Integración Ambiental solicita al titular información complementaria relativa a aspectos de protección contra incendios.

15-1-09: El Servicio de Calidad Ambiental comunica al Ayuntamiento de Cintruénigo que no se han presentado alegaciones en el trámite de información pública.

15-1-09: El Servicio de Calidad Ambiental solicita al titular información complementaria relativa a aspectos medioambientales de la instalación.

30-5-08: Servicios Ecológicos de Navarra S.L. aporta la información requerida en fecha 25-2-08.

6-8-09: La Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias emite informe favorable respecto a medidas de protección contra incendios.

11-9-09: Servicios Ecológicos de Navarra S.L. aporta la información requerida en fecha 15-1-09.

26-05-10: El Servicio de Calidad ambiental remite propuesta de Resolución, en aplicación del artículo 22 de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, para que en el plazo máximo de 15 días, manifiesten lo que estimen conveniente.

01.09.10: No habiéndose presentado alegaciones durante la fase del tramite de audiencia se emite Resolución de Autorización Ambiental Integrada.