# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La instalación se emplaza en Cintruenigo, polígono 5 parcelas 1115 y 1116, con una superficie de  42.474 m2, edificados aproximadamente 4.000 m2 de la superficie. Las coordenadas (UTM), son: X = 599.710; Y = 4.656.050.

# Las instalaciones cumplen las condiciones de localización exigibles en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

# Las instalaciones se dedican como actividad principal al engorde de pollos.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por dos naves destinadas al alojamiento de ganado, silos, almacén y local técnico.

|  | Nave 1 | Nave 2 |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones (m2) | 140 x 14 = 1.960 | 140 x 14 = 1.960 |
| Capacidad (plazas) | 40.000 | 40.000 |
| Bebederos | 5 líneas por nave de bebederos tipo tetina con bandeja de recuperación de agua |
| Comederos | 4 líneas por nave |
| Calefacción | 16 pantallas de infrarrojos de 10.000 kcal/h. | 5 generadores de aire caliente de 68.800 Kcal/h, con recirculación de aire. |
| Ventilación | Apertura automática de ventanas y extractores. | Apertura automática de ventanas y extractores. Sin entrada de luz. |
| Refrigeración |  | 1 panel evaporador (cooling ) de 0,9 m de ancho en todo lateral |
| Adosados | Local técnico 3 x 4 = 12 m2 Cuadro eléctrico y automatismos | Cuarto control 3 x 3 = 9 m2. Almacén 3 x 3 = 9 m2 Cubierto 8 x 3 = 24 m2 |

# Otras instalaciones:

# Transformador de 50 KVAs

# Acometida de gas dispone regulador, contador y llaves de corte.

# Suministro de agua de la red municipal. Depósito de hormigón armado enterrado.

# Dos silos por nave para almacén alimento de 16.000 kg.

# Equipo de cloración y de presión del agua de alimentación.

# Consumos de alimentos:

# Consumo de pienso anual: 1.700 t/año.

# Consumos de otras materias primas:

# Consumo de cascarilla de arroz  40 t/ año.

# Consumo de desinfectantes y yodo 100 litros/año.

# Consumos de energía: electricidad.

# Principales instalaciones eléctricas: Apertura de ventanas, ventiladores, refrigeración, distribución alimento y agua, iluminación…

# Consumo de energía eléctrica anual estimado  39.216 kWh.

# Consumo de energía: gas natural.

# El gas propano se utiliza para el calentamiento de las naves mediante pantallas de infrarrojos y calefactores de aire colocados en la pared.

# Consumo de gas anual estimado de 582746 Kwh

# Consumos de agua:

# Consumo actual 68 litros por plaza y año.

# Consumo anual para limpieza y alimentación aproximadamente 5.158 m3 .

# Descripción del proceso productivo:

# Se trata de una granja con 80.000 plazas de engorde de pollos.

# Los pollitos llegan a la granja con un día de vida (40 gr.) y  estarán un máximo de 55 días (2,700 gr. de peso vivo).

# Primera salida a 35 -40 días, 1700 gr. Peso vivo, 10.000 pollos.

# Nº de ciclos al año: 5.

# Periodo de vacío sanitario: 20 días.

# La limpieza será en seco mediante barredora y posteriormente se realizará la desinfección.

# Porcentaje de mortandad: 2 %

# Número de pollos entrados al año: 380.000

# Número de pollos salidos a matadero: 372.500

- Producción de estiércoles:

# La producción de estiércol supone en torno a 480 t/año, con una composición aproximada de:

- 12.500 Kg de Nitrógeno,

- 14.300 Kg de P2O5,

- 11.000 Kg de K2O,

- 14 Kg Cu

- 130 Kg Zn.

- Producción y gestión de residuos

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (2) |
| --- | --- | --- |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 45 | 150110* |

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto ingeniero industrial visado 101103, fecha 30.04.10.

# Plan de Producción y Gestión de estiércoles nº 0720051116/1/2, aprobado en fecha 05.10.2010.

# ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

# El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Se retirará de las naves después de cada crianza y se deberá entregar a gestor autorizado que realice una operación de gestión tipo R3 (recuperación material).

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

- Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de distintos tipos de pienso según el estado de crecimiento:

  - Inicio: proteína bruta menor a 22 %, fósforo menor a 0,75

  - Engorde: proteína bruta menor a 21 %, fósforo menor a 0,70

  - Acabado: proteína bruta menor a 20 %, fósforo menor a 0,67

- Almacenamiento del estiércol en naves cubiertas.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

# El área de almacenamiento de estiércol será totalmente impermeable con suelo de hormigón.

# Recogida de aguas pluviales que vierten a las aceras y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos

- Los residuos que se producen y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

- El almacenamiento de los residuos será en el almacén donde se guardaran, perfectamente ordenados, los residuos producidos hasta que sean retirados por los gestores autorizados correspondientes.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

- El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este lleno o sea exigido por la legislación específica.

- Agua y energía

  - Reducción del consumo de agua

- Limpieza en seco.

- Instalación de bebederos con bandeja recuperadora.

  - Minimización del consumo de energía

- Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

  - Control de alimentación.

- Se archivaran ordenadamente todos los albaranes de piensos en los que se indicará fecha, cantidad, tipo de pienso, % proteína bruta, % fósforo.

  - Control del consumo de agua.

- Se instalará un contador en cada nave. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán anotaciones de las mediciones con una frecuencia mínima mensual. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control del consumo de energía eléctrica.

- Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kwh), lectura anterior (kwh), diferencia de lecturas (kwh).

  - Control de energía

    - Electricidad

- Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh), lectura anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh).

    - Combustible

- Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control de gestión de estiércoles.

- Se va a llevar un registro donde se anotará la fecha y cantidad de estiércol retirado. Se conservará los albaranes de recogida.

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

- Se realizará plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las siguientes indicaciones:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria de posibles averías o desperfectos en los elementos. En el libro de registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará durante el vaciado sanitario, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- Mantenimiento de los equipos de ventilación y calefacción: La revisión se hará  durante el vaciado sanitario, indicándose si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada.

- Revisión y limpieza de los puntos de luz, se realizará una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- Medidas de protección contra incendios.

# La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

# Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

# Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21A en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Medidas para la integración paisajística:

# Durante la ejecución de las obras se verificará el correcto desarrollo de las medidas preventivas y correctoras definidas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

# Para la protección del medio hídrico del lugar se evitará el paso de maquinaria por los cauces, tanto transversal como longitudinalmente y los elementos del drenaje existentes (Acequia de la Nava) que sean afectados por las obras deberán ser restituidos y restaurados al estado previo a la intervención.

# Al inicio de las obras se extraerá la tierra vegetal (horizonte superficial fértil del suelo) y se acopiará separadamente del resto de los materiales de excavación para su traslado, por separado a vertedero autorizado, o su empleo en la restauración de las superficies afectadas dentro de la parcelas de la explotación.

# Al final de los trabajos las tierras sobrantes (tierras vegetales e inadecuados de excavación) y los restos de obra se trasladarán a vertedero autorizado.

- Medidas sobre aspectos urbanísticos.

# Se procederá a la integración paisajística de la parcela en el entorno, para lo cual se colocará alrededor de las edificaciones existentes y previstas una pantalla de elementos vegetales, empleando preferentemente plantas autóctonas y se aplicará el criterio de diversidad de especies arbustivas y arbóreas.

- Otras medidas o condiciones:

  - Medidas de aseguramiento

    - Seguro de responsabilidad medioambiental

- Antes de solicitar la Autorización de Apertura, los titulares deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas, que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo de la instalación, con un límite de la suma asegurada de 12.000 euros por siniestro y año.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

    - Fianza económica

- Antes de solicitar la Autorización de Apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, el resguardo acreditativo de haber consignado en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, una fianza que responda de los costes de restauración del emplazamiento ocupado por las instalaciones, que fuera preciso realizar como consecuencia del abandono o cese definitivo de la actividad. La fianza podrá constituirse en metálico, en Títulos de la Deuda de Navarra o mediante aval bancario. La cuantía de la fianza será de 14.000 euros.

  - Autorización de apertura.

- Con carácter previo a la solicitud de la Autorización de Apertura ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

- En el caso de que el titular consideré oportuno, podrá redactar un proyecto de desmantelamiento que justifique la modificación de la cuantía de la fianza.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

- Junto con la solicitud se deberá presentar la documentación indicada en el artículo 40 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. Se adjuntará una acreditación del Ayuntamiento de Cintruenigo sobre la adecuación urbanística de las obras realizadas a la licencia de obras concedida para la misma.

  - Declaración e inventario de emisiones.

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es.

ANEXO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R3) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 0720051115/1/2 Promotor Nombre: - EMILIO AYENSA E ISIDRO BARBAYA, S.C.I. - NIF: E31639560 Dirección: C/ Toribio Loinaz, nº 3 Cod. Postal: 31592 Municipio: Cintruénigo Teléfono: 635579425 Fax: - E-mail: -@- Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan Nombre: JUAN MANUEL SANCHEZ ALVAREZ NIF: 16017546R Dirección: Cod. Postal: Municipio: Pamplona / Iruña Teléfono: 948172840 Fax: E-mail: pimaspamplona@terra.es Titulación: INGENIERO INDUSTRIAL Nº Colegiado: 368 Instalación principal Municipio: Cintruénigo Polígono: 5 Parcela: 1116 y 1115 UTM X: 599.710,00 UTM Y: 4.656.050,00 Explotación Código: ............... Nombre: GRANJA DE POLLOS CIF: 44640006L |
|  | Especies Aves |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | AVES |  |
|  | POLLOS Estandar Ligero Características Utiliza parques: No Superficie utilizada (m2): 3.920,00 Ciclos por año: 6,00 Animales / m2: 20,00 Peso vivo salida (kg): 1,80 % de mortalidad: 5,00 Índice de consumo: 1,85 Datos del pienso Pienso 0-2 % de Proteína del Pienso: 22,00 % de Fósforo en Pienso: 0,75 Pienso 3-4 % de Proteína del Pienso: 21,00 % de Fósforo en Pienso: 0,70 Pienso 5-6 % de Proteína del Pienso: 20,00 % de Fósforo en Pienso: 0,67 Pienso >6 % de Proteína del Pienso: 19,00 % de Fósforo en Pienso: 0,60 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacén Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) 1 Aves Estiércol Bruto 180,00 2 Aves Estiércol Bruto 180,00 |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacén Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacén al que van los lixiviados |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Aves Estiércol Bruto 482,63 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Aves Nave 12.557,40 14.331,07 11.020,06 14,40 138,51 50,23 73,87 |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad REDONDO-IZAL S.L. Aves Estiércol Bruto 80,40 Una vez cada 2 meses |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: Para el cálculo de la capacidad el almacén interior se ha supuesto una cama de paja de 10 cm en toda la superficie disponible. El estiércol (gallinaza) es retirado del interior de la nave en el momento de la limpieza de ésta y depositado directa e inmediatamente en contenedor para camión, sin ningún depósito intermedio. El estiércol se retira al final de cada ciclo, es decir, una vez cada 2 meses. Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: VERSIÓN 1 DEL PLAN APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 0645/2009 DE 20 DE AGOSTO DEL DIRECTOR DEL SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL. |

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 03.05.2010: Emilio Ayensa e Isidro Garbayo, presentan solicitud de Autorización Ambiental Integrada en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para su explotación avícola, situada en Cintruenigo.

- 18.05.2010: El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente remite al Ayuntamiento de Cintruenigo una copia del expediente.

- 18.06.2010: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 74, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación.

- 06.07.2010: El Ayuntamiento de Cintruenigo presenta informe de compatibilidad urbanística.

- 28.07.2010: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 19.08.2010: El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente comunica al Ayuntamiento de Cintruenigo el resultado de la exposición pública y solicita informe de todas aquellas materias que sean de su competencia.

- 12.11.2010: El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente remite a Emilio Ayensa e Isidro Garbayo propuesta de Autorización Ambiental Integrada.

- 23.11.2010: Emilio Ayensa e Isidro Garbayo presentan alegaciones a la propuesta de Autorización Ambiental Integrada en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA POR EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por D. Juan M. Sánchez, en representación de Emilio Ayensa e Isidro Garbayo., con fecha 23 de noviembre de 2010

- Alegación primera: Se de por presentado el estudio de análisis y evaluación de riesgos ambientales para la actividad y no debe incluirse de nuevo en la documentación de solicitud de autorización apertura.

- 	Respuesta: Se admite la alegación.

- Alegación segunda: Estudiado y analizado éste, y a la vista del Bajo riesgo de los posibles focos de peligro de las instalaciones, se reduzcan las cuantías establecidas para el seguro de responsabilidad civil medioambiental y de la fianza propuesta.

- 	Respuesta: No se admite la alegación. Estudiado el análisis y evaluación de riesgos ambientales presentado, se considera que las cuantías de seguro de responsabilidad civil medioambiental y de fianza se ajustan al bajo nivel de riesgo de la actividad. No obstante, tal y como se indica en el punto 10.2. de la Autorización Ambiental Integrada en caso de que el titular considere oportuno, podrá redactar un proyecto de desmantelamiento que justifique la modificación de la cuantía de la fianza.

- Alegación tercera: Se solicita la inclusión en la tramitación administrativa del expediente como EIA para que quede constancia de este hecho en la resolución de AAI.

- 	Respuesta: No se admite la alegación. En el Anejo V de la Autorización Ambiental Integrada se detallan únicamente los trámites administrativos correspondientes al procedimiento de concesión de la Autorización Ambiental Integrada, el cual se inicia con la presentación de la solicitud de dicha Autorización por parte del titular. La admisión del Estudio de impacto ambiental es un procedimiento previo al de concesión de la Autorización Ambiental Integrada, e independiente del mismo con resolución propia que pone fin al procedimiento.