ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

- Breve descripción:

La actividad se emplaza en Iza, polígono 1, parcelas 34, con una superficie de 10.000,03 m2 edificados aproximadamente 4.528,34 m2 de la superficie. Las coordenadas U.T.M. son X- 603.505  Y- 4.742.927. La ampliación comprende la construcción de una balsa de almacenamiento en la parcela colindante número 33 del mismo polígono.

La instalación se dedicará a la producción y engorde de cerdos en ciclo cerrado, para lo que cuenta con una capacidad para alojar 340 cerdas reproductoras. Los cerdos se engordan hasta 120 KG, momento en el que se  trasladan a matadero para su sacrificio. La rutina de trabajo en paritorios, precebo y cebo es en lotes de animales de la misma edad, lo que permite aplicar el método “todo dentro – todo fuera”, quedando las salas vacías para su limpieza y desinfección.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

Las instalaciones están compuestas por cinco naves principales destinadas al alojamiento de ganado, depósito de estiércol bruto, balsa almacenamiento fracción líquida, estercolero para fracción sólida, nave para fábrica de piensos, nave almacén, oficinas, almacén de maquinaría.

La característica de cada una de estas instalaciones es la siguiente:

1.- Fabrica de piensos:

Dimensión: 16,50 x 12,50 = 206,25 m2.

Equipamiento principal:

- Silos metálicos para almacén materias primas a granel y producto terminado.

- Depósito de grasa, silo en suelo para pulpa remolacha, almacén de ensacados.

- Molino de martillo, motor 25 CV, rendimiento 2800 kg/h.

- Mezcladora horizontal, motor 5,5 CV, capacidad 700 kg.

- Filtro de mangas tratamiento emisiones del molino.

2.- Nave de gestación y reposición:

Dimensión: 66,50 x 12,50 = 831,25 m2.

Capacidad:

- 270 plazas gestación en jaulas

- 150 plazas reposición en 20 corralizas

- 8 plazas para verracos

Diseño: Emparrillado parcial con fosas con distintas profundidades, entre 1 y 2,40 m.

Equipamiento:

- En gestación comederos corridos y agua en comedero con boya de nivel.

- En corralizas comederos corridos y bebederos de cazoleta

- Ventilación forzada. Entrada de aire ventanas de fachada y salida a través de extractores en chimeneas de pvc.

- Iluminación: 24 lámparas incandescentes 100 W.

3.- Nave de transición y paritorios:

Dimensión: 73,60 x 12,15 = 894,24 m2.

Capacidad:

- 1000 plazas transición: 5 salas x 6 corralizas.

- 96 plazas paritorios: 8 salas x 12 paritorios

Diseño:

- En transición emparrillado total, (plástico). Fosa 0,90 - 0,70 m de profundidad.

- En partos emparrillado parcial, (metálica de 1 m). Fosa de 1 m de profundidad

Equipamiento:

- En transición, tolva de PVC y bebedero de cazoleta.

- En paritorios, cerda comedero individual y agua en comedero; lechones comedero de plato y bebedero de cazoleta.

- Ventilación forzada.

- Calefacción en transición con tubos “delta” colgados en las paredes laterales, en maternidad, placas en parideras y foco de infrarrojo móvil.

- Iluminación: 32 lámparas incandescentes 100 W.

4.- Nave de cebo-1:

Dimensión: 63,00 x 12,00 = 756,00 m2.

Capacidad: 852 plazas cebo: 48 corralizas aprox 12 m2 cada una.

Diseño: emparrillado parcial (hormigón 2 m). Fosa 1 m de profundidad.

Equipamiento:

- Comedero tolva de hormigón y bebedero de cazoleta.

- Ventilación forzada,.

- Iluminación: 8 focos halógenos de 500 W.

5.- Nave de cebo-2:

Dimensión: 65,00 x 12,00 = 780,00 m2.

Capacidad: 784 plazas cebo: 48 corralizas aprox. 12 m2 cada una.

Diseño: emparrillado parcial (hormigón 2 m). Fosa 1 m de profundidad.

Equipamiento:

- Comedero corrido inoxidable y agua en comedero.

- Bebedero de cazoleta

- Humidificadores.

- Ventilación natural.

- Iluminación: 8 focos halógenos de 500 W.

6.- Nave de cebo-3:

Dimensión: 40,10 x 12,00 = 481,20 m2.

Capacidad: 615 plazas cebo: 4 salas de 6 corralizas.

Diseño:emparrillado total (hormigón).Fosas profundidad variable 0,55 -1,60 m.

Equipamiento:

- Comedero de tolva de PVC y bebedero de cazoleta.

- Ventilación natural.

- Iluminación: 4 focos halógenos de 500 W.

7.- Nave almacén:

Dimensión: 12,40 x 12,00 = 148,80 m2.

Con adosado (4,00 x 2,00 m2) para instalación depósito de gasoil.

Iluminación: Un foco halógeno de 1000 W.

8.- Almacén maquinaría:

Adosado a nave de cebo-3. Dimensión: 47,00 x 8,00 = 376,00 m2.

9.- Local técnico:

Adosado nave de transición-partos. Dimensión: 11,50 x 4,75 = 54,60 m2.

Caldera de calefacción y depósito de gasoil.

10.- Depósitos exteriores de estiércol:

| Nº | Tipo estiércol | Superficie m2 | Profundidad m | Capacidad m3 | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E. Bruto | 20 x 5 | 2 | 200 | Semienterrada, hormigón, semicubierta. |
| 2 | Fracción líquida | 44 x 5,5 | 3 | 726 | Semienterrada, hormigón. |
| 3 | Fracción líquida | 50 x 50 | 3 | 5800 | Semienterrada, hormigón gunitado. |
| 4 | Fracción sólida | 84 | 2 | 240 | Tres paredes de hormigón, cubierto. |

11.- Otras instalaciones:

Silos de chapa galvanizada, en cada nave para almacén de pienso.

Muelle de carga y mangas de manejo entre naves.

12.- Equipo separador de sólidos. Colocado sobre depósito estiércol bruto.

13.- Equipo de reparto de estiércol: Carro esparcidor y rampa de tubos colgantes.

- Consumos de alimentos:

Consumo de piensos anual: Se utilizan siete tipos de piensos de manera que se adaptan a las necesidades del animal en cada una de sus fases productivas.

  - Pienso gestación: 298.000 kg

  - Pienso lactación: 45.000 kg

  - Pienso reposición: 58.571 kg

  - Pienso lechones prestater: 45.000 kg

  - Pienso lechones stater: 200.967 kg

  - Pienso cebo crecimiento (20 a 50 kg PV): 681.402 kg

  - Pienso cebo acabado (50 a 120 kg PV): 1.022.105 kg

- Consumos anuales de energía:

Acometida en alta tensión hasta transformador intemperie de 50 Kva.

Instalación en baja para tomas de fuerza e iluminación.

Instalaciones eléctricas:

- Iluminación (56 bombillas incandescentes de 0,1 Kw/unidad en gestación, transición y paritorios; 20 focos halógenos de 0,5 Kw/unidad en cebo, un foco halógeno de 1 Kw en almacén y varios focos de infrarrojos móviles de 150 w).

- Fábrica de piensos

- Distribución de pienso en nave.

Consumo anual: 129.468 kWh

- Consumo de combustible (Gasoil):

Dispone de una caldera de calefacción de 130.000 Kcal/h para transición y paritorios.

Almacenamiento de gasoil: 2 depósitos con capacidad de 3.000 litros con cubetos.

Consumo estimado según datos de la empresa es de 24.000 litros/año, utilizado a partes iguales en la caldera y en la maquinaría.

- Consumos de agua:

No se dispone de datos reales de consumo de agua.

Se utiliza para limpieza y para alimentación un total de 8.779 m3.

El consumo de agua en alimentación, se ha estimado en 2.409 m3 reproductores, 738 m3 lechones y 5.110 m3 cebo.

El consumo en limpieza se estima como 521 m3 al año.

Consumo de agua de los humectadores de cebo, es insignificante en el consumo total.

Sistema de abastecimiento: Red de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

- Descripción del proceso productivo:

Índices zootécnicos

- Cerdas alojadas totales: 340 plazas.

- Lechones destetados/cerda/año: 23,93

- Peso medio destete y entrada transición (Kg p.v.): 7,49

- Peso salida a cebo (Kg p.v.): 25,54

- Mortandad en transión: 2,71 %

- Duración ciclo de transición 55 días (50+5)

- Peso salida a matadero (Kg p.v.): 120

- Duración ciclo cebo 131 días (126 + 5)

- Mortandad en cebo: 3 %

Producciones anuales

- Nº de lechones destetados: 8.136

- Nº de lechones vendidos en transición (18 kg): 1.505

- Nº de cerdos vendidos a matadero (120 kg): 6.219

Alimentación

Alimentación bifase tanto en reproductoras, como precebo, como cebo, adaptando la composición del pienso (proteínas, aminoácidos, minerales, etc) a las necesidades del animal en cada fase. La aportación de agua y pienso es “ad líbitum”:

Composición de los piensos utilizados actualmente:

| Piensos | Proteina Bruta % | Fósforo Total % |
| --- | --- | --- |
| Gestación | 12.07 | 0.54 |
| Lactación | 16.63 | 0.56 |
| Reposición | 15.38 | 0.56 |
| Lechones “pre-starter” | 21.16 | 0.55 |
| Lechones “starter” | 18.98 | 0.51 |
| Cebo crecimiento (20 a 50 kg PV) | 17.45 | 0.41 |
| Cebo acabado (50 a 120 kg PV) | 16.93 | 0.45 |

Limpieza y desinfección

La rutina de trabajo en paritorios, precebo y cebo es en lotes de animales de la misma edad o el mismo estado fisiológico, lo que permite aplicar el método “todo dentro – todo fuera”, quedando las salas vacías para su limpieza y desinfección. Fases:

- Remojo de superficies mediante aspersores.

- Limpieza con agua a presión.

- Desinfección (con amonios cuaternarios y glutaraldehido).

- Vacío sanitario medio 7 días antes entrada del lote.

- Producción de estiércoles

Se estima la siguiente producción anual de estiércoles tras la separación:

- Fracción líquida: 6.200 toneladas

- Fracción sólida: 700 toneladas

- Producción y gestión de residuos

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (1) |
| --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |
| Agujas hipodérmicas Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia. De plástico De cristal | 120 | 180202* 150102 150107 |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 1 | 150110* |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) | 0 | 150102 |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) | 0 | 150102 |
| PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN |  |  |
| Envases de piensos, leche en polvo, correctores De papel De plástico De nylon | 20 4 4 | 150101 150102 150109 |
| OTROS |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) | 0 | 200301 |
| Aceites y líquidos hidráulicos utilizados | 200 | 130208* |
| Chatarra: piezas de máquinas y equipos averiados | 20 | 020110 |
| Baterías viejas de máquinas | 0 | 160601* |
| Envases de metal de aceites, líquidos de hidraúlicos, gasoil, grasa | 0 | 150110* |

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto básico Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, expediente E/2.109, octubre 2006.

# Documentación complementaria, marzo 2007.

# Documentación complementaria, mayo 2007.

# Plan de Gestión y Producción de estiércoles, fecha 25.05.07.

ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

El estiércol bruto sufre un proceso de separación de sólidos, obteniéndose una fracción líquida y otra sólida que se valorizan agronómicamente, los aplicará en la superficie disponible de acuerdo con las condiciones que a continuación se detallan.

El estiércol producido es uniforme a lo largo del año. La fracción líquida asciende aproximadamente a 6.200 toneladas con 25.600 kg de nitrógeno, 10.400 kg de P2O5, 17.400 kg de K2O, 65 kg de Cu y 340 de Zn. La fracción sólida supone aproximadamente 700 toneladas, con 2.800 kg de nitrógeno, 4.400 kg de P2O5, 1.900 kg de K2O, 30 kg de Cu y 140 de Zn.

La superficie receptora asciende a 180 ha útiles para estiércol sólido, de las cuales 140 ha son útiles para la aplicación de estiércol líquido. Se sitúa principalmente en Iza y Berrioplano. Se dedica al cultivo de cereales y girasol en secano con unas necesidades nutricionales, en esta zona en torno a:

- Trigo 200 UF de Nitrógeno, 80 UF de P2O5, 80 UF de K2O.

- Cebada  170 UF de Nitrógeno, 80 UF de P2O5, 80 UF de K2O.

- Avena 150 UF de Nitrógeno, 80 UF de P2O5, 80 UF de K2O.

- Girasol 100 UF de Nítrogeno, 80 UF de P2O5, 80 UF de K2O.

La época más adecuada de aplicación es durante el periodo de máximo desarrollo vegetativo del cultivo. En caso de no poderse realizar la aplicación durante la implantación del cultivo, se repartirá el estiércol lo más próximo posible a la siembra.

La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.

El riego agrícola con la fracción líquida se realizará mediante cisterna equipada con tubos colgantes, produciendo un reparto por bandas. La aplicación de la fracción sólida se realiza mediante carro esparcidor.

La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajusta a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

La capacidad de almacenamiento de los estiércoles en la instalación es:

- Fosas interiores para estiércol bruto: 1.481 m3

- Fosa exterior cubierta estiércol bruto: 200 m3

- Fosa exterior estiércol bruto: 729 m3

- Balsa fracción líquida: 5.800 m3

- Estercolero fracción sólida: 240 m3

La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Integración Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y al suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo:

| Piensos | Proteina Bruta % | Fósforo Total % |
| --- | --- | --- |
| Gestación | 12.07 | 0.51 |
| Lactación | 16.63 | 0.56 |
| Reposición | 15.38 | 0.56 |
| Lechones “pre-starter” | 21.00 | 0.55 |
| Lechones “starter” | 18.98 | 0.51 |
| Cebo crecimiento (20 a 50 kg PV) | 17.00 | 0.41 |
| Cebo acabado (50 a 120 kg PV) | 15.00 | 0.45 |

- La instalación dispone de emparrillado parcial.

- Reparto del estiércol líquido con cisterna equipada con tubos colgantes (reparto por bandas) y enterrado dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza con máquina a presión portátil.

- Remojado de superficies previo a limpieza con aspersores portátiles.

- Instalación interior de fontanería vista.

- Canalización y conducción de las aguas pluviales recogidas por lo canalones, hasta la escorrentía general de la parcela.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

Sistemas de drenaje y control de fugas en las balsas de almacenamiento de estiércoles.

El área de almacenamiento de estiércol sólido será cubierto, de hormigón, totalmente impermeable con recogida de lixiviados y conducción de los mismos a la balsa de estiércol bruto.

Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

Rebasamiento de la capacidad exterior de las fosas: No se puede dar porque siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad.

Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de estiércol líquido.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producen y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso son los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

El almacenamiento de los residuos zootécnicos y de desinfección será en el local técnico.

El almacenamiento de residuos de materias primas ensacadas y medicamentosas  será en la fábrica de piensos.

El almacenamiento de aceites de motor usado será en el almacén de maquinaría.

Se guardaran, perfectamente ordenados, hasta que sean retirados por los gestores autorizados correspondientes.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El promotor dispone de un contrato con un gestor autorizado de residuos zootécnicos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este lleno o sea exigido por la legislación específica.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

Las aguas fecales producidas en el edificio de oficinas serán conducidas a la balsa de estiércol bruto y serán tratadas junto con los estiércoles.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Caracterización de estiércoles

Se realizarán análisis de la composición en nitrógeno del estiércol en el momento de la aplicación, mediante métodos analíticos rápidos. Se tomarán muestras de un diez por ciento de las cisternas distribuidas.

Para la fracción sólida se realizarán el primer año y cada cuatro una  analítica completa.

  - Control de alimentación.

Existirá un registro de los piensos fabricados con indicación de fecha, cantidad y contenido en proteína y fósforo según su formulación.

Existirá un registro de resultados de análisis de laboratorio de piensos. Estos se realizarán una vez al año, para cada tipo de pienso. En el registro se indicará: fecha, tipo de pienso, kgs, ref. boletín de análisis.

  - Control del consumo de agua.

Se van a instalar además del contador general un contador en cada una de las naves de cebo (tres contadores consumo parcial). Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control de energía: electricidad.

Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes según el siguiente protocolo:

- Mantenimiento de bebederos y comederos (cazoletas y boyas): La revisión visual diaria y control de caudales de bebederos durante el periodo de vacío sanitario. En el libro de registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- La revisión de las arquetas de control de las balsas de estiércol líquido se realizará dos veces al mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia.

- Mantenimiento de los equipos ventilación (extractores y reguladores de ventilación; motores de automatización de ventanas): La revisión se hará una vez al mes, indicándose si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada.

  - Control instalaciones producción de calor.

Deberán ser revisadas por los organismos competentes en los plazos que marca la legislación específica.

  - Control de la caracterización de estiércoles.

Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de estiércol,  en caso de fracción líquida se anotará la composición en nitrógeno y en caso de fracción sólida el número de registro con el que se va a archivar el análisis.

  - Control de la aplicación de estiércoles.

Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, tipo de estiércol (líquido o sólido), equipo de reparto empleado, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis), dosis de fósforo aplicada (según el último análisis). La información de este Libro será remitida al Servicio de Integración Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

En caso de detectarse fuga en las balsas de almacenamiento de estiércol se deberán comunicar al Servicio de Integración ambiental del Gobierno de Navarra, junto al plan de actuación prevista.

- Medidas de protección contra incendios.

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio.

De generarse taludes en la balsa de almacenamiento de fracción líquida estos deberán quedar reperfilados, cubiertos con tierra vegetal y sembrados.

Una vez finalizadas las obras se efectuará una rigurosa campaña de limpieza. El área de influencia del Proyecto habrá de quedar totalmente limpia de restos de obras y tierras sobrantes.

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados

| Actuación | Fecha ejecución (1) |
| --- | --- |
| Utilización de piensos con reducción de proteína | 31.10.2008 |
| Conducción pluviales a escorrentía general | 31.12.2007 |
| Instalación de contadores de agua | 31.12.2007 |
| Registro de consumos y mantenimientos | 31.12.2007 |
| Construcción balsa almacenamiento fracción líquida | 31.10.2008 |
| Construcción estercolero almacenamiento fracción sólida | 31.10.2008 |
| Instalación separador de sólidos | 31.10.2008 |
| Utilización de rampa de tubos colgantes | 31.10.2008 |
| Envolvimiento del purín dentro de las 24 horas siguientes a su aplicación al terreno | A partir Autorización de Apertura |
| Seguimiento por ITG de la implantación del Plan de Producción y Gestión de Estiércoles | 31.12.2007 |
| Programa de mantenimiento de equipos | 31.12.2007 |

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.

  - Autorización de apertura.

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

La solicitud adjuntará un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones especificadas en el proyecto y anexos presentados para obtener la presente autorización, así como la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Declaración e inventario de emisiones

Los datos sobre las emisiones a la atmósfera se notificarán a través del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España) o de la herramienta futura que lo sustituya.

Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán mediante la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

#### ANEXO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |
| Agujas hipodérmicas | 180202* | Incineración en tierra (D10) |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN |  |  |
| Envases de piensos, leche en polvo, correctores De papel De plástico De nylon | 150101 150102 150109 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| OTROS |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) | 200301 | R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones entre R1 y R12/ Depósito en vertedero (D5) |
| Aceites y líquidos hidráulicos utilizados | 130208* | Valoración mediante gestión externa (R1/R9) |
| Chatarra: piezas de máquinas y equipos averiados | 020110 | Recuperación mediante gestión externa (R4) |
| Baterías viejas de máquinas | 160601* | Recuperación mediante gestión externa (R4) |
| Envases de metal de aceites, líquidos de hidraúlicos, gasoil, grasa | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R4) |

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 20.12.2006: SAT Zarrapea NA 352 presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una explotación de ganadera porcina mixta,  situada en Iza.

- 29.12.2006: El Director del Servicio de Integración Ambiental requiere se complete la documentación aportada.

- 09.01.2007: El solicitante presenta documentación adicional en contestación al requerimiento recibido el 08.01.2007

- 26.02.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 338, por la que se somete a información pública el proyecto.

- 23.03.2007: El solicitante presenta documentación adicional al proyecto.

- 14.03.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 32, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación.

- 23.03.2007: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 04.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Iza en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se remite copia de la información presentada.

- 04.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solitita informe de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Iza.

- 25.05.2007: El solicitante presenta documentación técnica adicional, correspondiente al Plan de Gestión de Estiércoles.

- 15.06.2007: El Ayuntamiento de Iza remite informe de la Alcaldesa.

- 25.05.2007: El solicitante presenta documentación técnica adicional, correspondiente al Plan de Gestión de Estiércoles.