# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La actividad se emplaza en Etayo en el polígono 1 en dos ubicaciones diferentes:

# La  parcela 81 con una superficie de 6.238 m2, de los cuales están edificados 2.755 m2. Coordenadas U.T.M.: X- 569.359   Y- 4.719.258. (Sitio 1)

# La parcela 83 con una superficie de 1.500 m2, de los cuales están edificados 526,89 m2. Coordenadas U.T.M.: X- 569.202   Y- 4.719.913. (Sitio 2)

# Las instalaciones cumplen las condiciones de localización exigibles en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

# La instalación se dedica como actividad principal a la recría de pollitas de puesta.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por cuatro naves principales destinadas al alojamiento de las pollitas, almacén, instalaciones de abastecimiento de agua, gasoil,  local técnico, energía eléctrica… y equipos para la gestión de estiércol.

| Sitio 1: Recría | Nave 1 | Nave 2 | Nave 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones (m2) | 50 x 13,5 = 675 | 80 x 13 = 1.040 | 80 x 13 = 1.040 |
| Nº líneas | 4 | 4 | 4 |
| Nº pisos | 4 | 4 | 4 |
| Nº jaulas/línea | 19 | 36 | 36 |
| Nº plazas | 85.000 | 60.000 |
| Gestión de estiércol | Retirada de gallinaza frecuente a través de cintas continuas que la transportan hasta el carro repartidor. Gallinaza con 70 % humedad. |
| Alimentación | Tolva autopropulsada. Pienso en seco Bebederos lubing con tetina y recuperador de agua |
| Almacén agua | 2 -3 depósitos de 500 litros por nave. Cloración mediante pastillas |
| Ventilación | Ventilación estática vertical con ventanas de guillotina manuales y y lucernario con regulador de apertura. Ventilación dinámica con 5 ventiladores/nave en fachada sur, sistema de funcionamiento marcha/paro según temperatura. |
| Iluminación | Naves oscuras, con faldón de 2,5 m desde el tejado. |

# Otras instalaciones

# - Local técnico: taller, oficina y zona de almacén.

# - Silos almacén de pienso: Dos silos de 18 t y un silo de 15 t.

| Sitio 2: Cría | Nave |
| --- | --- |
| Dimensiones | 45,10 x 13,90 = 526,89 m2 |
| Nº líneas | 5 |
| Nº pisos | 2 líneas de 3 pisos y 3 líneas de 4 pisos |
| Nº plazas | 80.000 – 65.000 (tres primeras semanas de vida) |
| Gestión de estiércol | Retirada de gallinaza frecuente a través de cintas continuas que la transportan hasta el carro repartidor. Gallinaza con 70 % humedad. |
| Alimentación | Tolva autopropulsada. Pienso en seco Bebederos lubing con tetina y recuperador de agua |
| Almacén agua | Depósito de 500 litros. Equipo de cloración. |
| Ventilación | Ventilación dinámica a través de ventanas abatibles manuales de PVC y dos ventiladores con regulador de puesta en marcha. |
| Calefacción | Equipo generación aire caliente alimentado por gasoil. |

# Otras instalaciones

# - Local técnico: sala caldera calefacción, oficina y pequeño almacén.

# - Silos: Un silo de 15  t  para almacenamiento de pienso en harina.

# - Contenedores homologados para guardar cadáveres que son retirados por gestor autorizado.

# Consumos de alimentos:

# Consumo de piensos:

# 0-4 semanas: 307.180 kgs

# 4-10 semanas: 716.752 kgs

# 10-17 semanas: 1.023.932 kgs

# Consumos anuales de energía:

# Instalaciones eléctricas:

# Iluminación: Bombillas fluorescente de bajo consumo.

# Distribución alimentación: equipo tolva autopropulsada, tornillo sinfín, suministro bebederos….

# Cintas de retirada de estiércol.

# Ventilación dinámica.

# Hidrolimpiadora.

# Sistema de abastecimiento: Centro de Transformación Intemperie de 25 KVA  ubicado en sitio 1.

# Consumo anual según contabilidad de 2006: 41.613 kw/h

# Consumos anuales de combustible:

# Empleado para calefacción, reparto estiércol y movimiento animales.

# Se sustituirá el depósito de 3.000 litros de gasoil en sitio 2 por un depósito homologado.

# El consumo anual de gasoil es de  9.284 litros.

# Consumos de agua:

# Consumo de agua estimado proviene de limpieza (99 m3) y alimentación (4.096 m3) y alcanza aproximadamente 4.195 m3/año.  Según instalaciones se estima un consumo de 3.554 m3 en sitio 1.

# Sistema de abastecimiento: En sitio 1 de pozo y en sitio 2 de Mancomunidad de Aguas Montejurra.

# Descripción del proceso productivo:

# Se trata de una granja con 145.000 plazas de recría de pollitas.

# Las pollitas llegan a la granja con un día de vida y se mantienen en el sitio 2 durante las tres primeras semanas con el fin de adaptarlas al manejo de las naves del sitio 1. Posteriormente pasan al sitio 1 donde permanecen hasta las 17-19 semanas de vida en que son enviadas a instalaciones de puesta.

# Vaciado sanitario: 7 días

# Nº plazas: 145.000

# Nº de ciclos por plaza en cría: 5,2

# Nº de ciclos por plaza en recría: 2,6

# Peso medio pollita a la entrada en la explotación: 50gr.

# Peso medio pollita a su salida: 1,45 Kgr.

# Nº de pollitas producidas al año: 365.690

# Nº bajas: 11.310 pollitas

# UGM: 145.000 x 0,004 = 580 UGMs

# Alimentación: Pienso trifase (iniciación, cría y recría) con diferentes contenidos en fósforo y proteína.

- Producción de estiércoles:

La producción de estiércol supone 789 t/año, con una composición de 20.150 KG de Nitrógeno,  18.600 KG de P2O5, 18.000 KG K2O, 4 KG de Cu, 75 KG Zn.

- Producción y gestión de residuos

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO TABLA 7 (1) | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |  |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia. Plástico Cristal | B0019 | 60 | 150102 150107 |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES |  |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | B0019 | 30 | 150110* |
| Envases de plástico sin frases de riesgo asociada Embalajes, envases de plásticos (no impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) Guantes de plástico y quirúrgicos, calzas (no impregnados de sustancias asociadas a frase de riesgo), material de un solo uso de inseminación artificial. |  | 150 | 150101 150102 150103 |
| Envases de metal de aceites, líquidos hidráulicos, grasa | B0019 | 100 | 130208* |
| Baterias | B0019 | 3 | 160601* |

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto técnico del Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A., expediente AT 06/171, fecha diciembre 2006

# Documentación adicional del Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A., expediente AT 06/171, fecha diciembre 2007.

# Plan de Gestión y Producción de estiércoles, número 0990010081/1/1, aprobado provisionalmente fecha 14.03.08.

# ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Se retirará de las naves de producción dos veces por semana y se transportará hasta un remolque esparcidor colocado en el exterior de las naves, desde él que se trasladará al  estercolero cubierto que se va a construir  o a las fincas receptores en épocas de reparto.

Superficie receptora aproximadamente 144 hectáreas útiles, situadas principalmente en los municipios de Ancín, Legaria, Oco, Etayo y Los Arcos se dedica principalmente a cereales tanto en secano como en regadío.

La época de aplicación será durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo. Se propone el reparto de una vez cada dos años en las parcelas de trigo y cebada y reparto anual en las de maíz en regadío.

La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.

La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de distintos tipos de pienso según el estado de crecimiento:

  - Pienso 0-4 semanas

    - proteína bruta menor a 20 %

    - fósforo menor a 0,65 %

  - Pienso 4-10 semanas:

    - proteína bruta menor a 19 %

    - fósforo menor a 0,60 %

  - Pienso 10 – 17 semanas:

    - proteína bruta menor a 18 %

    - fósforo menor a 0,57 %

- Almacenamiento del estiércol en estercolero cubierto.

- Reparto del estiércol con carro esparcidor.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza con máquina a presión portátil,  tras la limpieza con rascado.

- Instalación de bebederos con bandeja recuperadora.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

El área de almacenamiento de estiércol sólido tanto en la nave como en el estercolero será totalmente impermeable con suelo de hormigón.

Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

Rebasamiento de la capacidad del estercolero: No se puede dar porque siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

El almacenamiento de los residuos en las dos instalaciones será en la zona de local técnico donde se guardaran, perfectamente ordenados, el resto de residuos producidos hasta que sean retirados por los gestores autorizados correspondientes.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este lleno o sea exigido por la legislación específica.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Control de alimentación.

Se archivaran ordenadamente todos los albaranes de piensos en los que se indicará fecha, cantidad, tipo de pienso, % proteína bruta, % fósforo.

  - Control del consumo de agua.

Se van a instalar además del contador general un contador en cada nave. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control del consumo de energía eléctrica.

Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kwh), lectura anterior (kwh), diferencia de lecturas (kwh).

  - Control de energía: combustible.

Para el control de gasoil existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba gasoil, indicando la cantidad recibida y el destino previsto.

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará durante el vaciado sanitario, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- Mantenimiento de los equipos de ventilación y calefacción: La revisión se hará  durante el vaciado sanitario, indicándose si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada.

- Mantenimiento y limpieza de los puntos de luz: La limpieza de los puntos de luz se hará durante el vaciado sanitario, la revisión se hará diariamente, aunque en  el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

5.6.  Libro de registro de retirada de estiércol de la cinta.

Se va efectuar una retirada frecuente del estiércol de la cinta. En cada nave existirá una hoja de registro donde se anotará la fecha de retirada.

  - Control de la aplicación de estiércoles.

Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación o de retirada por el gestor,  y cantidad. En caso de aplicación, también se anotará municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie abonada, equipo de reparto empleado, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis). La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.

- Medidas de protección contra incendios.

La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados

| Actuación | Fecha ejecución (1) |
| --- | --- |
| Instalación de un contador de agua en cada nave | 31.05.2008 |
| Registro de consumos y mantenimientos | 31.05.2008 |
| Seguimiento por ITG de la implantación del Plan de Producción y Gestión de Estiércoles | 31.05.2008 |
| Programa de mantenimiento de equipos | 31.05.2008 |
| Retirada de la gallinaza dos veces por semana | 31.05.2008 |
| Envolvimiento del purín dentro de las 24 horas siguientes a su aplicación al terreno | 31.05.2008 |
| Construcción de estercolero cubierto con capacidad mínima de 300 m3 | 31.05.2009 (2) |

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas.

(2) Antes de la construcción del estercolero se presentará el correspondiente Proyecto técnico ante la Dirección General de Medio Ambiente, y será incorporado como documentación adicional al expediente administrativo 12/07.

  - Autorización de apertura.

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

  - Declaración e inventario de emisiones.

El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR.

#### ANEXO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia. Plástico Cristal | 150102 150107 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases de plástico sin frases de riesgo asociada Embalajes, envases de plásticos (no impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) Guantes de plástico y quirúrgicos, calzas (no impregnados de sustancias asociadas a frase de riesgo), material de un solo uso de inseminación artificial. | 150102 150102 150203 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases de metal de aceites, líquidos hidráulicos, grasa | 130208* | Valorización mediante gestión externa (R1/R9) |
| Baterías | 160601* | Recuperación mediante gestión externa (R4) |

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

#### ANEXO IV

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOL

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 0990010081/1/1 Promotor Nombre: SAT N 402 ETAYO NIF: 31127551F Dirección: C/ mayor 12 Cod. Postal: 31281 Municipio: Etayo Teléfono: 696501528 y 6 Fax: 948-556397 E-mail: Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan Nombre: ALBERTO ABAIGAR ANCIN NIF: 15798958M Dirección: c/ Sta Bárbara 2, bajo Cod. Postal: 31200 Municipio: Estella / Lizarra Teléfono: 629476438 Fax: 948556397 E-mail: Titulación: VETERINARIO Nº Colegiado: 357 Instalación principal Municipio: Etayo Polígono: 1 Parcela: 81 UTM X: 5.692,36 UTM Y: 4.719.258,00 Explotación Código: 99NA104 Nombre: Granja San Luis CIF: F31127551 |
|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | AVES |  |
|  | RECRIA Producción recria Semanas de recría: 17,00 Semanas de vacio entre puestas: 3,00 Ver proyecto Básico AAI % de bajas: 3,00 Peso pollitas a la entrada puesta: 1,45 Índice de consumo: 4,00 Tipo de Instalación Tipo Instalación 1 Descripción: Cinta transportadora sin presecado Plazas: 145000 % M.S. del residuo: 28 Tipo Instalación 2 Descripción: Plazas: % M.S. del residuo: Datos del pienso Pienso <4 % de Proteína del Pienso: 18,00 % de Fósforo en Pienso: 0,64 Todos datos de la integradora Piensos Ebro Pienso 4-10 % de Proteína del Pienso: 16,60 % de Fósforo en Pienso: 0,58 Pienso 10-17 % de Proteína del Pienso: 15,50 Datos de la integradora : Piensos Ebro % de Fósforo en Pienso: 0,52 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacen Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) 1 Aves Estiércol Bruto 12,00 2 Aves Estiércol Bruto 12,00 3 Aves Purín Bruto 12,00 4 Aves Purín Bruto 12,00 |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacen Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacén al que van las aguas 1 Estiércol Bruto No 200 300 |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacén al que van los lixiviados |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Aves Estiércol Bruto 789,11 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Aves 2 20.152,54 18.595,51 18.035,54 3,78 75,26 80,61 118,54 |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Plan de Reparto Aves Estiércol Bruto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 789,1 Cantidad aplicada en Trigo - Regadío (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2 37,2 37,2 0,0 0,0 111,6 Superficie de Trigo - Regadío en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 12,0 Nitrógeno aplicado en Trigo - Regadío (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,1 950,1 950,1 0,0 0,0 2.850,3 Dosis aplicada en Trigo - Regadío (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0 27,9 Dosis de N aplicada en Trigo - Regadío (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,5 237,5 237,5 0,0 0,0 712,6 Cantidad aplicada en Maíz - Regadío (t) 0,0 116,0 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,0 Superficie de Maíz - Regadío en la que se ha aplicado (ha) 0,0 12,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 Nitrógeno aplicado en Maíz - Regadío (kg) 0,0 2.962,6 3.192,5 3.192,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.347,6 Dosis aplicada en Maíz - Regadío (t/ha) 0,0 9,7 9,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 Dosis de N aplicada en Maíz - Regadío (kg/ha) 0,0 246,9 245,6 245,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 738,0 Cantidad aplicada en Cebada - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9 Superficie de Cebada - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Nitrógeno aplicado en Cebada - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712,6 0,0 0,0 0,0 712,6 Dosis aplicada en Cebada - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3 Dosis de N aplicada en Cebada - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,5 0,0 0,0 0,0 237,5 Cantidad aplicada en Trigo - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,7 83,7 83,7 0,0 0,0 251,1 Superficie de Trigo - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 27,0 Nitrógeno aplicado en Trigo - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.137,7 2.137,7 2.137,7 0,0 0,0 6.413,1 Dosis aplicada en Trigo - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0 27,9 Dosis de N aplicada en Trigo - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,5 237,5 237,5 0,0 0,0 712,6 Cantidad aplicada en Girasol - Secano (t) 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 Superficie de Girasol - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 Nitrógeno aplicado en Girasol - Secano (kg) 0,0 0,0 593,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,8 Dosis aplicada en Girasol - Secano (t/ha) 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 Dosis de N aplicada en Girasol - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 237,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,5 Cantidad aplicada en Viña - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Viña - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Viña - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Espárrago producción - Regadío (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Espárrago producción - Regadío en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Espárrago producción - Regadío (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Avena - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3 Superficie de Avena - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Nitrógeno aplicado en Avena - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,5 0,0 0,0 0,0 237,5 Dosis aplicada en Avena - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3 Dosis de N aplicada en Avena - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,5 0,0 0,0 0,0 237,5 Residuo Total aplicado(t) 0,0 116,0 148,3 125,0 0,0 0,0 0,0 120,9 158,1 120,9 0,0 0,0 789,2 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 12,0 15,5 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 17,0 13,0 0,0 0,0 83,5 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 2.962,6 3.786,3 3.192,5 0,0 0,0 0,0 3.087,8 4.037,9 3.087,8 0,0 0,0 20.154,9 Residuo acumulado (t) 197,3 147,1 64,6 5,3 71,1 136,9 202,6 147,5 55,1 0,0 65,8 131,5 1.224,8 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Equipos de reparto Equipos de Reparto Nº de equipo Tipo de equipo Capacidad (m3) Anchura (m) Observaciones 1 Carro esparcidor 0.10 0.08 Carro de ejes de reparto verticales 2 Carro esparcidor 0.12 0.10 Carro de ejes de reparto verticales |
|  | Dosis Nº de equipo Tipo de Residuo Dosis (m3/ha) |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Información por Cultivo Trigo - Regadío Una vez cada dos años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 37,20 37,20 0,00 0,00 111,60 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 12,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,52 237,52 237,52 0,00 0,00 237,52 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,88 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,17 219,17 219,17 0,00 0,00 219,17 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,57 212,57 212,57 0,00 0,00 212,57 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00 Trigo - Secano Una vez cada dos años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 83,70 83,70 0,00 0,00 251,10 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 27,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,52 237,52 237,52 0,00 0,00 237,52 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,52 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,17 219,17 219,17 0,00 0,00 219,17 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,57 212,57 212,57 0,00 0,00 212,57 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Cebada - Secano Una vez cada dos años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,90 0,00 0,00 0,00 27,90 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,52 0,00 0,00 0,00 237,52 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,88 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,17 0,00 0,00 0,00 219,17 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,57 0,00 0,00 0,00 212,57 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 1,00 1,00 Avena - Secano Una vez cada dos años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,52 0,00 0,00 0,00 237,52 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,88 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,17 0,00 0,00 0,00 219,17 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,57 0,00 0,00 0,00 212,57 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 1,00 1,00 1,00 Girasol - Secano Una vez cada dos años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 23,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,25 Superficie (ha) 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 237,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,52 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,76 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 219,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,17 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 212,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,57 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Maíz - Regadío Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 116,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 Superficie (ha) 0,00 12,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 N Total (kg/ha) 0,00 246,89 245,58 245,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,99 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,59 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 227,81 226,60 226,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,98 K2O Total (kg/ha) 0,00 220,95 219,78 219,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,15 Coeficientes Equivalencia 1,00 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Espárrago producción - Regadío Una vez cada dos años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Viña - Secano Una vez cada dos años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiórcoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: 1) En general las contempladas en el proyecto de Autorización Ambiental Integrada 2) Los almacenamientos temporales de estiércol se sustituirán por un estercolero hormigonado y cubierto y aireado para al menos 300 m3 de capacidad. Se buscará una ubicación cercana a las parcelas de reparto ya que no es aconsejable construirlo en las parcelas donde se ubican las naves. 3) Calendario reparto : Abonado fondo en cereales de invierno : repartos de agosto , setiembre , octubre Abonado fondo maíz , girasol : repartos de febrero , marzo , abril 4) Epocas de almacenamiento: Se lleva el estiércol a amontonamientos temporales los meses de Noviembre , diciembre , enero : Este estiércol se reparte para abonado de fondo maiz Se lleva el estiércol a amontonamientos temporales los meses de mayo , junio , julio : este estiércol se reparte para abonado fondo cereales invierno 5) Reparto directo de las naves a parcela : Los meses de agosto , setiembre y octubre : abonado fondo cereales invierno ; Los meses de febrero , marzo , abril : abonado fondo maíz Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: |

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

15.02.2007: S.A.T. Nº 402 ETAYO presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una  instalación avícola situada en Etayo, polígono 1, parcelas  81 y 83.

06.03.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 450,  por la que se somete a información pública el proyecto.

26.03.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 37, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

04.05.2007: Fin del periodo de exposición pública.

04.10.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Etayo en todas aquellas materias que sean de su competencia.

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente