ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La factoría se ubica en terrenos propios en el Polígono Industrial de Lekunberri, ocupando una parcela de 67.837 m2. Antes de la ampliación se encontraban construidos 20.522 m2, y ahora con la ampliación se añaden 2.724 m2 de la nueva nave de fabricación, 3.100 m2 de nuevo almacén y 540 m2 de nuevas oficinas distribuidos en dos plantas sobre cinco nuevos muelles de carga que se construirán.

# La actividad desarrollada en las instalaciones de Agrozumos, S.A. es la fabricación de refrescos con o sin gas, néctares y zumos de frutas, envasados en distintos formatos (brick, vidrio, PET) de distintas capacidades.

# La plantilla actual de la empresa está integrada por 120 trabajadores, repartidos en oficinas (20), fábrica (80) y técnicos (20)

# El régimen de trabajo de la fábrica es variable entre 5 y 7 días/semana según campaña. Actualmente, se trabajan 240 días/año y tres turnos diarios, si bien el régimen de funcionamiento de la EDARI es de 365 días/año.

# Como consecuencia de una ampliación ya realizada la capacidad productiva anterior se ha ido incrementando progresivamente hasta que se alcance la máxima capacidad en el año 2011. Dicha ampliación supuso la sustitución de la anterior nave de mezclas, para lo cual se construyó una nueva nave de 3.000 m2 en planta que, además de la sala de mezclas, alberga un nuevo sistema de limpieza CIP (250 m2), una cámara frigorífica (800 m2) y un muelle cubierto para la descarga de camiones (470 m2)

# La ampliación ahora proyectada consiste en un nuevo almacén de producto terminado, la ampliación de sus oficinas, la sustitución de una caldera de vapor por otra de mayor producción y una nueva sala de calderas.

# La potencia eléctrica instalada se ampliará desde 4.817 kW hasta 7969 kW.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Edificio principal –11.831 m2- que alberga las siguientes dependencias:

# 1) Oficinas (en dos plantas) - 592 m2.

# 2) Naves de almacenamiento (I y II) y Carpa 2 – 5.685 m2

# 3) Naves de Fabricación (I y II) y Cobertizos I y II - 4.970 m2

# 4) Salas Técnicas – 584 m2

# Otras edificaciones constructivamente separadas del edificio principal son:

# 5) Nave de mezclas original y Laboratorio -2.370 m2

# 6) Edificio de Instalaciones Auxiliares- Tratamiento de Aguas –272 m2

# 7) Sala de Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales -154 m2

# 8) Oficina de control de entrada a fábrica –98 m2

# 9) Carpa de estructura ligera 1 -800 m2

# 10) Carpa de estructura ligera 3 -1.800 m2

# 11) Nueva Nave de Mezclas, con una superficie de 3.000 m2

# 12) Nueva sala de calderas – 175 m2

# 13) Oficinas integradas en la superficie de la nueva nave de mezclas - 380 m2

# Sin estar dentro de ninguna edificación, se dispone de zonas exteriores para:

# 14) Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales - 1.161 m2

# 15) Área exterior de almacenamiento de residuos - 245 m2

# 16) Instalación de almacenamiento de CO2 y nitrógeno líquido -100 m2

# 17) Zona de contenedores – 180 m2

# La ampliación proyectada supone la construcción de:

# 18) Nuevo almacén de producto terminado – 3.100 m2

# 19) Nueva nave de producción – 2.724 m2

# 20) Nuevas oficinas sobre nuevos muelles de carga – 540 m2

# 4 Centros de transformación existentes:

# Nº 1 con dos transformadores de potencia 1.000 y 1.250 kVA

# Nº 2 con un transformador de potencia 1.000 kVA

# Nº 3 con  un transformador de potencia 1.000 kVA

# Nº 4 con un transformador de potencia 1.000 kVA

# 2 Calderas de vapor que usan gasóleo como combustible:

# OLMAR de 2.000 kg/h de producción máxima de vapor y 1,39 MW de potencia

# SOGECAL de 4.000 kg/h de producción máxima de vapor y 2,79 MW de potencia

# 3 equipos para la producción de aire comprimido

# Instalaciones frigoríficas:

# 1 cámara de refrigeración de 82 kW en nave actual de mezclas

# 1 cámara de refrigeración con dos compresores de 34 kW  cada uno y preinstalación para  otro tercero igual, en la nueva sala de mezclas proyectada

# 1 cámara de congelación de bidones de 9 kW de potencia

# 1 enfriadora de agua para circuitos de refrigeración de 122 kW de potencia

# 1 enfriadora de agua para circuitos de refrigeración de 395 kW de potencia (proyectado)

# 1 refrigerador del pasterizador de envasado de vidrio

# 1 instalación de agua helada de 28 kW de potencia

# 1 instalación de agua helada de 60 kW de potencia (proyectado)

# 5 contenedores congeladores transportables (gabarras)

# Instalaciones de refrigeración:

# 1 torre de refrigeración de nave de mezclas en circuito cerrado de 18 m3/h

# 2 torres de refrigeración de envasado de vidrio en circuito cerrado de 40 y 20 m3/h

# 3 bombas de vacío que usan agua en circuito abierto para refrigeración del cierre de los anillos líquidos

# Depósito aéreo de 50 m3 de gasóleo

# Instalaciones para el acondicionamiento del agua de abastecimiento para diferentes usos industriales mediante tratamientos de filtración, descalcificación, desmineralización, desinfección y ósmosis inversa.

# Descripción de la actividad:

# Para la elaboración de los diferentes productos se parte de concentrados de frutas filtrados y clarificados, que se reciben a granel o en recipientes móviles y se almacenan en condiciones controladas de temperatura.

# Una simplificación de la descripción del proceso de fabricación desarrollado sería la mezcla de productos en función del producto final a fabricar, pasterización de la misma y envasado y pasterización final del conjunto para su conservación.

# Para su almacenamiento se procede previamente al agrupamiento y paletizado del producto ya terminado y listo para su expedición.

# Este proceso requiere de una serie de instalaciones auxiliares como transformación de energía eléctrica, generación de vapor, almacenamiento de productos químicos y petrolíferos, generación de aire comprimido, tratamiento previo y depuración de aguas, generándose en el mismo emisiones a la atmósfera, ruido, residuos (fundamentalmente no peligrosos y alguno catalogado como peligroso) y vertidos.

# En los siguientes apartados se incluye la relación de maquinaria y descripción de los distintos procesos en función del producto final fabricado, en forma de diagramas.

# Consumos y capacidad productiva máximos previstos:

|  | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011-2015- |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción bruta (t) | 274.068 | 312.290 | 342.355 |
| Consumo anual de agua (m3) | 388.298 | 437.206 | 464.404 |
| Consumo diario de agua (m3/día) (media mensual) | 752 | 1.870 | 1.870 |
| Consumo específico de agua (m3/t producto) | 1,49 | 1,35 | 1,35 |
| Volumen anual máximo de vertido (m3) | 235.150 | 260.700 | 277.855 |
| Volumen diario máximo de vertido (m3) | 300 | 767 | 767 |
| Caudal específico de vertido (m3/t producto) | 0,87 | 0,81 | 0,81 |
| Potencia instalada (kW) | 4.403 | 4.817 | 7970 |
| Consumo eléctrico total fábrica (kWh) | 6.668.205 | 11.325.690 | 11.325.690 |
| Consumo gasoil (t) | 952 | 1.617 | 1.617 |

# Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

# Las materias primas y productos químicos consumidos durante el año 2006 se detallan en la tabla siguiente. A partir del año 2007 comenzaron a aumentar los consumos en proporción al aumento de producción previsto hasta el año 2011.

| Materias primas / productos químicos | Año 2006 | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Concentrados + purés | 20.500.000 | kg |
| Aromas | 99.000 | kg |
| Aditivos (ácido cítrico, vitaminas, minerales, …) | 150.000 | kg |
| Azúcar | 3.200.000 | kg |
| Sosa cáustica | 61.468 | kg |
| Ácido clorhídrico | 26.801 | kg |
| Urea | 11.225 | kg |
| Ácido fosfórico | 5.700 | kg |
| Divostar Quatro | 57.020 | kg |
| Dicolube | 20.600 | kg |
| Aopack | 25.300 | kg |
| Otros productos químicos | 51.426 | kg |
| Varios (pajitas, asas, recap, ….) | 70.000 | unidades |

# Consumos anuales de energía y combustibles durante el año 2006:

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | 952 | t | Generación de vapor |
| Energía eléctrica | 6.668.205 | MWh | Resto fábrica |

# Consumos anuales de energía y combustibles cuando se alcance la máxima producción tras la ampliación (año 2011):

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | 1.617 | t | Generación de vapor |
| Energía eléctrica | 11.325.690 | MWh | Resto fábrica |

# Consumos de agua:

# El agua utilizada se consume fundamentalmente en la elaboración del producto (50%) y en otros usos industriales (50%) como limpiezas de naves y equipos, regeneración y lavado de equipos de tratamientos de aguas y renovación de purgas de equipos de refrigeración.

# Además, un consumo comparativamente casi irrelevante se realiza en los aseos y servicios sanitarios del personal.

# El consumo de agua durante el año 2006 y la estimación de los consumos durante los siguientes años hasta alcanzar la máxima capacidad productiva en el año 2011, se detallan en la siguiente tabla:

|  | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo agua m3/año | 188.000 | 341.737 | 388.298 | 437.206 | 464.404 |

# Capacidad de producción:

# En la tabla siguiente se incluye la fabricación real correspondiente al año 2006, y la estimación de la producción tras llevar a cabo la ampliación de la actividad, hasta alcanzar la máxima capacidad productiva en el año 2011, según el siguiente calendario:

| AÑO | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t/año | 126.000 | 238.181 | 274.068 | 312.290 | 342.355 |

# Producción de residuos:

# En la tabla se detallan los residuos y las cantidades producidas durante el año 2006, y en algún caso, residuos que no fueron producidos en 2006 pero que son susceptibles de generarse, los cuales se señalan con un asterisco (*):

Residuos peligrosos:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | LER | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceite separador purgas compresores | 130802* | No indica | kg |
| Envases vacíos plásticos y metálicos contaminados | 150110* | 400 | kg |
| Envases plásticos contaminados tipo GRG | 150110* | 900 | kg |
| Polvo de calderas (*) | 190115* | 0 | kg |
| Absorbentes, trapos de limpieza y otros | 150202* | 120 | kg |
| Aerosoles técnicos vacíos | 160504* | 100 | kg |
| Aceites usados no clorados | 130205* | 1.200 | kg |
| Residuos de pintura y barniz (*) | 080101* | 0 | kg |
| Residuos de laboratorio | 160506* | 30 | kg |
| Equipos eléctricos y electrónicos desechados | 160213* | 150 | kg |
| Taladrinas residuales (*) | 120109* | 0 | kg |
| Gasóleo sucio | 130701* | 200 | kg |

Residuos no peligrosos:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | LER | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | 200301 | 53.450 | kg |
| Lodos depuración aguas residuales | 020705 | 1.235.000 | kg |
| Envases de PET | 150102 | 18.400 | kg |
| Envases de Tetra-Brik | 150105 | 28.600 | kg |
| Envases de vidrio | 150107 | 81.600 | kg |
| Residuos de envases de madera | 150103 | 36.389 | kg |
| Chatarra metálica y bidones metálicos deteriorados | 170405 | 87.118 | kg |
| Bidones metálicos | 170405 | 142.387 | kg |
| Residuos de tóner impresoras | 080318 | 40 | kg |

# Almacenamiento de productos químicos auxiliares:

# En el siguiente cuadro se detallan las seis zonas de almacenamiento de productos químicos y las medidas preventivas frente a potenciales fugas o derrames:

# Descripción del proceso productivo:

# En los siguientes diagramas se esquematiza el proceso de fabricación, incluyendo los distintos formatos de envasado.

# Nave de mezclas. Descarga de materias primas. Preparación de producto.

# Envasado brick. Envasado en frío. Circuito aséptico.

# Envasado vidrio. Envasado en caliente.

# Envasado PET.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto Técnico Básico de Autorización Ambiental Integrada, que incluye el Estudio de impacto ambiental, con visado número 040842 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 14.04.04, que se compone de dos documentos:

# Tomo I: Memoria, planos y presupuesto

# Tomo II: Anexos

# Anexo I al Proyecto, con visado número 052444 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 25.10.05

# Anexo II al Proyecto, con visado número 063350 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 01.12.06

# Anexo III al Proyecto, con visado número 070841 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 22.03.07

# Anexo IV al Proyecto, con visado número 071792 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 08.06.07

# Texto refundido que incluye toda la documentación presentada en la tramitación, y que describe el estado actual de la instalación existente y las futuras modificaciones proyectadas, con visado número 080206, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 23.01.08.

# Certificado Fin de Obra con visado número 081232, de fecha 30/04/08, y sus anexos posteriores firmados por la ingeniero industrial Natalia Ortega y visados por el COIIN en fechas 11/06/2008, 23/10/2008 y 27/04/2009.

# Proyecto de modificación no sustancial significativa de autorización ambiental integrada, con visado número 04852 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, de fecha 29.09.2009

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- Los siguientes focos emisores deberán cumplir, con carácter general, los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera; y en particular, los siguientes valores límite de emisión correspondientes a instalaciones de combustión que utilizan combustibles líquidos:

| Nº | Foco emisor | Opacidad Escala Ringelmann | Opacidad Escala Bacharach | CO | SOx ( como SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea caldera vapor OLMAR | 1 | 2 | 700 | 700 |
| 2 | Chimenea caldera vapor SOGECAL | 1 | 2 | 350 | 700 |

- Los valores límite de CO y SOx serán expresados como mg/Nm3, y estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%.

  - Vertidos de aguas

- El efluente de la EDARI deberá cumplir los siguientes valores límite de emisión:

- Caudal diario máximo vertido m2 al cauce del río Larraun y al colector municipal de saneamiento, respectivamente, durante los 8 años de vigencia de la autorización ambiental integrada:

| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Larraun (m3/día) | 300 | 300 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Colector municipal (m3/día) | 414 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertido total (m3/día) | 714 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |

- Concentraciones y cargas contaminantes máximas, para el efluente vertido al cauce del río Larraun:

|  | 2008-2011 | 2012-2015 |
| --- | --- | --- |
|  | Concentración | Carga | Concentración | Carga |
| pH | 5,5 – 9,5 | 5,5 – 9,5 |
| MES | 35 mg/l | 10,5 kg/día | 14 mg/l | 10,5 kg/día |
| DBO5 | 25 mg/l | 7,5 kg/día | 10 mg/l | 7,5 kg/día |
| DQO | 125 mg/l | 37,5 kg/día | 50 mg/l | 37,5 kg/día |
| NTK | 15 mg/l | 4,5 kg/día | 6 mg/l | 4,5 kg/día |
| N-NH4 | 5 mg/l | 1,5 kg/día | 2 mg/l | 1,5 kg/día |
| Fósforo Total | 5 mg/l | 1,5 kg/día | 2 mg/l | 1,5 kg/día |
| Huevos nemátodos (*) | 1 huevo/10 l | - | 1 huevo/10 l | - |
| Escherichia Coli (*) | 200 ufc/100 ml | - | 200 ufc/100 ml | - |

(*) Parámetros y valores límite que deberá cumplir adicionalmente el efluente de la EDARI en caso de que sea reutilizado para riego de zonas verdes. Estos valores límite podrán ser revisados en aplicación de la legislación específica sobre reutilización de aguas residuales depuradas.

- Concentraciones máximas de contaminantes, para el efluente vertido al colector municipal:

|  | Periodo años 2008 - 2011 |
| --- | --- |
| pH | 5,5 - 9,5 |
| MES | 500 mg/l |
| DBO5/DQO | (*) |
| DQO | 1.500 mg/l |
| NTK | 25 mg/l |
| N-NH4 | 10 mg/l |
| Fósforo Total | 10 mg/l |
| Aceites y grasas | 20 mg/l |

(*) El valor de la relación DBO5/DQO deberá ser superior a 0,3

- El resto de parámetros contaminantes deberán cumplir los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

- No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas explícitamente en los puntos anteriores, en especial las denominadas sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

- La inmisión del vertido en el río Larraun deberá cumplir los objetivos de calidad señalados en el Plan Hidrológico del Ebro.

- Localización del punto de vertido al río Larraun:

- Sistema de evacuación: superficial directo

- Cauce receptor: Río Larraun (Paraje Isubi)

- Coordenadas (UTM) del punto de vertido: X = 590.236; Y = 4.761.214; Hoja 1/50.000, nº 114

  - Ruidos

- Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- La sala del nuevo sistema CIP y la estación de descarga de productos de limpieza, ubicadas en el nuevo edificio de mezclas, dispondrán de red de drenaje que conducirá los posibles derrames de los productos químicos almacenados a la depuradora de aguas residuales. La solera será impermeable y resistente al ataque químico de los productos almacenados.

- Los posibles derrames de productos químicos almacenados que se pudieran producir en la sala de fabricación número 2, sala de tratamiento de aguas y nueva sala de calderas, serían recogidos por los sumideros de la red interna de saneamiento y conducidos a la depuradora de aguas residuales. La solera será impermeabilizada mediante resina epoxi.

- El suelo de la sala del nuevo sistema CIP estará recubierto de gres resistente al ataque químico, y el suelo de la nave de fabricación número 2, de resina resistente al ataque químico.

- El depósito de sosa cáustica ubicado en las instalaciones de la EDARI dispondrá de un  cubeto estanco de seguridad, que asegurará la retención de posibles fugas o derrames.

- Los depósitos de sosa cáustica y ácido clorhídrico ubicados en la sala de tratamientos de aguas dispondrán de un  cubeto estanco de seguridad, que asegurará la retención de posibles fugas o derrames.

- Los recipientes que almacenen los residuos líquidos (aceite usado) dispondrán de bandejas para recogida de potenciales fugas o derrames.

- Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria deberán ser recogidos mediante materiales absorbentes.

- El depósito aéreo de gasóleo dispone de doble pared y está dotado de dispositivo de detección de fugas en la doble pared.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacenamiento de diversos residuos peligrosos ubicado en el taller de mantenimiento.

- Almacenamiento de diversos residuos peligrosos ubicado en la actual sala de mezclas.

  - Envases y residuos de envases

- La empresa cumple con sus obligaciones como empresa que pone envases en el mercado, participando en un sistema integrado de gestión a través del cual elabora el Plan Empresarial de Residuos de Envases y los informes de seguimiento de dicho plan.

- Por otro lado la empresa realiza las comunicaciones referidas a los residuos de envases que en el ejercicio de su actividad genera.

  - Lodos de depuración de aguas residuales

- Los lodos de depuración de aguas residuales deberán ser entregados a un gestor externo de residuos, autorizado para llevar a cabo un tratamiento de estabilización de los mismos, antes de realizar su aplicación agrícola directa como fertilizantes, tal y como exige el Real Decreto 1310/90, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.

- Alternativamente, los lodos de depuración podrán ser entregados a un gestor externo de residuos que realice cualquier otro tipo de valoración material (código R3 de operación de gestión).

  - Minimización de residuos peligrosos

- El titular ha elaborado un Plan de minimización de residuos peligrosos mediante la programación de medidas reconocidas como mejores técnicas disponibles en el Documento BREF del sector.

  - Producción de residuos peligrosos

- El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

- Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

- Los gases de combustión de los focos emisores a la atmósfera serán evacuados de la siguiente forma:

| Nº | Foco emisor | Sistema de evacuación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gases quemador caldera OLMAR | Chimenea con altura > 10 metros |
| 2 | Gases quemador caldera SOGECAL | Chimenea con altura > 10 metros |
| 3 | Gases antorcha biogás EDAR | Chimenea con altura 13 metros |

  - Vertidos de aguas

- Las aguas residuales industriales son tratadas en continuo mediante una planta depuradora (EDARI) cuya línea de agua consta de etapas de homogeneización, acondicionamiento, pretratamiento anaerobio, tratamiento aerobio y separación de sólidos, con los siguientes equipos:

- A) Línea de agua principal (vertido al río Larraun)

- Arqueta de recogida y bombeo de vertidos

- Tamiz rotativo con 0,5 mm de luz de malla

- Tanque de recepción de 135 m3

- Tanque de homogeneización de 1.200 m3

- Tanque de emergencia, volumen útil 174 m3

- Tanque de acondicionamiento y preacidificación, volumen útil 165 m3, con agitador, bombeo, medidores de pH, temperatura y nivel, dosificación de NaOH y tubo distribuidor “splitting-pipe”

- Reactor anaeróbico tipo UASB, volumen útil 380 m3, hierro esmaltado

- Reactor aeróbico, volumen útil 1023 m3, acero con esmalte de vidrio

- Separador de placas como sedimentador de los fangos de salida del reactor aerobio

- Tanque de flotación, volumen útil 13 m3, con aire presurizado y capacidad de tratamiento 35 m3/h, para reducir nivel de sólidos en el efluente

- Filtro final de arena

- Control del vertido final: medidor electromagnético de caudal, canal abierto normalizado, medida y registro continuo de pH, tomamuestras automático

- B) Línea de agua secundaria (vertido a colector municipal)

- Medidor de caudal en continuo y válvula de regulación del efluente del Reactor anaeróbico UASB

- Medidor de caudal en continuo y válvula de regulación del efluente del Tanque de homogeneización

- Tanque de regulación y control del vertido, equipado con aireación, que recibe los efluentes controlados que se derivan del tanque de homogeneización y del reactor anaeróbico

- Control del vertido final: medidor electromagnético de caudal, canal abierto normalizado, medida y registro continuo de pH

- C) Línea de fangos:

- Tanque de tratamiento de 1.000 m3, para estabilización del fango y espesamiento

- Posible deshidratación mediante filtro prensa móvil, con adición de floculantes

- D) Línea de biogás:

- Antorcha fría (sin llama visible) para combustión del biogás generado en el reactor anaeróbio, temperatura 1.000 ºC

- Los efluentes que serán tratados en la planta depuradora (EDARI) serán los siguientes:

- Lavado de filtro de arena de tratamiento de agua

- Lavado de los dos filtros de carbón de tratamiento de agua

- Regeneración de las dos instalaciones de descalcificación de agua

- Renovación mensual del agua de torres abiertas de refrigeración

- Limpieza diaria de suelos

- Agua refrigeración de línea de envase tetra-brick (continuo)

- Vapor condensado en descongelación de bidones

- Vertidos de equipos CIP tras limpieza de circuitos y equipos

- Limpieza de camiones cisterna

- Aguas fecales de servicios

- Efluente del separador agua-aceite purgas de condensados de compresores

- Efluente de la neutralización de vertidos de regeneración de las resinas de intercambio iónico para desmineralización de agua

- El vertido al río Larraun del efluente de la EDARI se realiza a través del emisario del Polígono industrial de Lekunberri.

- Las purgas de condensados de los equipos de aire comprimido serán tratadas mediante equipo separador aceite/agua, dotado de prefiltro oleófilo y filtro de adsorción, que proporcionará un nivel máximo de hidrocarburos (incluyendo aceites minerales) de 20 mg/l.

- Los vertidos de la regeneración de las resinas de intercambio iónico que se utilizan para obtener agua desmineralizada se tratan en una instalación de neutralización automática, que consta de los siguientes elementos:

- Tanque de neutralización de 16 m3

- Bomba y sistema de recirculación para homogeneización

- Sistema de medida de pH y dosificación de reactivos ácidos y básicos

  - Minimización de vertidos y del consumo de agua

- Nuevo equipo CIP instalado en la nueva sala de mezclas que se utilizará para las limpiezas de la mayor parte de las instalaciones (con la única excepción de la línea de tetra-brick), que permitirá  incrementar la reutilización de las soluciones alcalinas empleadas. El CIP consiste en dos depósitos con solución concentrada alcalina y ácida (habitualmente sólo se usa la alcalina), en varios depósitos con soluciones de limpieza con distinta concentración y aditivación, y una serie de tuberías que permiten enviar y retornar las soluciones a cualquiera de los sistemas que se precisan limpiar. Todo ello ocupa una amplia sala propia, contigua a la nueva sala de mezclas.

- Lavado de botellas de línea de envasado de vidrio. Son botellas nuevas pero que requieren limpieza de polvo y otros posibles restos. Consiste en dos etapas y se usa únicamente agua caliente sin ninguna aditivación. La primera etapa de prelavado se realiza con el agua procedente de la segunda de lavado que es la que emplea agua limpia.

- Reciclado del agua de prelavado. No se vierte a la depuradora sino que en primer lugar se recicla para compensar pérdida de agua del túnel de enfriamiento de botellas de vidrio tras ser envasadas, y la sobrante se acumula en un depósito pulmón para ser reciclada en limpieza de suelos.

- Reciclado del agua del túnel de enfriamiento y aprovechamiento del calor residual. El agua caliente que ha servido para enfriar las botellas tras envasado se conduce al pasterizador tubular para aprovechar el calor residual. Posteriormente, para terminar de enfriarla y poder recircularla de nuevo en el túnel de enfriamiento, se hace pasar por una torre de refrigeración donde en parte se evapora. De la torre el agua retorna al túnel para seguir enfriando y las pérdidas se reponen con el agua de prelavado de botellas.

- Se implantará una instalación para la reutilización del agua de los circuitos abiertos de las bombas de vacío con cierre de anillo líquido, mediante un circuito cerrado, estimándose un ahorro de unos 7,5 m3/día.

- Se implantará una instalación para la reutilización de agua residual depurada en el riego de zonas verdes (17.300 m2), desde el 15 de junio al 1 de septiembre, estimándose un ahorro de unos 2.100 m3/año.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera

- Los dos focos de emisión de la instalación se clasifican según el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, de la siguiente forma:

| Nº | Foco Emisor | Potencia (MW) | Grupo | Epígrafe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea gases quemador gasóleo caldera OlMAR | 1,39 | C | 3.1.1 |
| 2 | Chimenea gases quemador gasóleo caldera SOGECAL | 2,79 | B | 2.1.1 |

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:

- Foco 1: cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx

- Foco 2:

- Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx

- Cada año el titular realizará el autocontrol que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx

- Identificación de los focos de emisión:

- Los dos focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en este Anejo II. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

- Metodología de medición y toma de muestras:

- Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5, o en las normas citadas en el artículo 32, del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Sistema de registro:

- Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe emitido por el Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas residuales

    - Vertido a colector municipal

- La actividad está encuadrada en el Grupo A, apartado 10.2, del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de las aguas, en el Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

- Revisiones periódicas. Artículo 47 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. Anualmente, y no antes de transcurridos seis meses desde la presentación del anterior informe técnico, el titular deberá presentar ante el Ayuntamiento y ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un informe técnico correspondiente a una revisión periódica realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, que certifique que la actividad cumple las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas para este vertido, o en caso contrario, que describa las deficiencias advertidas.

- Autocontrol. Artículo 38 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. El titular deberá desarrollar el siguiente programa de autocontrol del vertido al colector de saneamiento municipal:

| Frecuencia | Parámetros | Método/Laboratorio |
| --- | --- | --- |
| En continuo | Caudal instantáneo y acumulado | Caudalímetro electromagnético |
| Diaria | MES | Filtración y diferencia de pesada |
| Diaria | DQO | Digestión con dicromato potásico y valoración colorimétrica |
| Semanal | Relación DBO5/DQO | DBO5: valoración O2 consumido por depresión en botella |
| Mensual | MES, DBO5, DQO, NTK, N-NH4, Fósforo total | Métodos oficiales en laboratorio externo homologado |

- Dispositivos para el control del vertido:

- Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y compuestas, la inspección visual y la instalación de un equipo medidor de caudales.

- Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

    - Vertido al cauce del río Larraun

- Revisiones periódicas. Anualmente, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro, un informe técnico correspondiente a una revisión periódica realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, que certifique que la actividad cumple las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas para este vertido, o en caso contrario, que describa las deficiencias advertidas.

- Control. El titular deberá desarrollar el siguiente programa de control del vertido al río Larraun:

| Frecuencia | Parámetros | Método |
| --- | --- | --- |
| En continuo | Caudal instantáneo y acumulado | (1) |
| En continuo | pH | (1) |
| Diaria | MES | (1) |
| Semanal | DBO5 | (1) |
| Diaria | DQO | (1) |
| Quincenal | NTK | (1) |
| Diaria | N-NH4 | (1) |
| Quincenal | Fósforo total | (1) |
| Quincenal (3) | Huevos de nemátodos | (1) |
| Semanal (3) | Escherichia Coli | (1) |
| Semestral | MES, DBO5, DQO, NTK, N-NH4, Fósforo total | (2) |

- (1) Todos los resultados analíticos del control deberán estar certificados por entidad colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el control. Esto supone que, al menos con frecuencia trimestral, una entidad colaboradora realizará un análisis de los parámetros especificados en el control, para contrastar los resultados habitualmente realizados por el interesado, con el fin de garantizar que estos últimos son válidos y no se advierten diferencias significativas.

- (2) La toma de muestra y los análisis deberán ser llevados a cabo por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, coincidiendo con la realización de la revisión periódica semestral.

- (3) Únicamente durante los meses de junio, julio y agosto, siempre y cuando se realice con el agua depurada el riego de las zonas verdes.

- Dispositivos para el control del vertido:

- Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y compuestas, la inspección visual y la instalación de un equipo medidor de caudales

- Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento

- Equipo de medición en continuo del parámetro pH

- Equipo para la toma de muestras compuestas

    - Otras medidas

- Registro. Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas, serán recogidos por el titular en un Sistema de registro de autocontrol, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de los servicios de inspección tanto del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

- El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

- Inspección y vigilancia:

- Tanto el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como la Confederación Hidrográfica del Ebro podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características de los vertidos y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por el titular.

- Las obras e instalaciones de depuración quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del titular las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

- Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

  - Ruidos

- Con frecuencia bianual se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables, que se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- El titular ha elaborado un Estudio de análisis y evaluación de riesgos medioambientales en el que se han identificado los escenarios de riesgo, se ha evaluado la probabilidad y las consecuencias de cada uno de ellos, y se han definido las medidas preventivas adoptadas para reducir el riesgo y las actuaciones a realizar en caso de que sucedan.

- Los escenarios identificados se encuentran relacionados con las siguientes situaciones:

- Derrames accidentales de productos químicos y materias primas

- Fallos de funcionamiento de diferentes instalaciones productivas: estaciones de descarga, formulación de producto final, pasterización, envasado, paletizado

- Funcionamiento de la EDARI en fin de semana

- Funcionamiento de la EDARI en caso de vertidos accidentales de productos químicos, y de materias primas y producto

- Funcionamiento anómalo de la EDARI

- El titular deberá disponer de un Plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencia en la EDARI, en los que se produzca la superación de los valores límite de vertido tanto al colector municipal como al cauce del río Larraun, debiendo incluir las siguientes medidas concretas:

- En primer lugar, se intensificaría el autocontrol del vertido con el fin de comprobar si se trata únicamente de una alteración puntual de los niveles de los parámetros.

- En segundo lugar, si la superación persiste, el vertido deberá ser desviado a un tanque de emergencia de 174 m3, equipado con los dispositivos de regulación necesarios para ajustar el caudal de vertido final, de forma que no supere el valor límite de carga autorizado en el punto 1.2 del Anejo II de la autorización ambiental integrada

- En tercer lugar, si la medida anterior no fuera suficiente, se deberá reducir el nivel de producción de fábrica en la proporción necesaria para reducir el caudal de aguas residuales hasta conseguir que la primera medida sea eficaz, llegando incluso a la parada de la producción, si fuera preciso.

- El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de las aguas residuales deberá comunicarse inmediatamente tanto al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía fax y telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

- Medidas de protección contra incendios.

- En relación a las instalaciones existentes, y de acuerdo con el tercer anexo al Certificado fin de obra, firmado por la ingeniero industrial Natalia Ortega y visado por el COIIN en fecha 23/10/2008, deberá haberse modificado la cortina de agua instalada para así poder considerarla sustituto del elemento compartimentador resistente al fuego, y aportar sus características técnicas y cálculo hidráulico (caudal, presión, reserva de agua…) tras su ejecución.

- En relación con la ampliación proyectada, revisado técnicamente el expediente de referencia en lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse el ejercicio de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto Anexo del Ingeniero Técnico Industrial D. Iñigo Olaetxea Mikeo, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra con fecha 29/09/2009 y número 04852.

- No obstante, en la ejecución del del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Con la certificación final se acreditará el comportamiento al fuego de todos los materiales y soluciones homologadas (panel sándwich de poliuretano, lucernarios, paneles sándwich de lana de roca resistentes al fuego, protecciones y recubrimientos de elementos estructurales metálicos, puertas resistentes al fuego, y otros que se implanten), conforme al R.D. 312/2005 (aportando informes de ensayo de laboratorio acreditado en el área del fuego correspondiente, ...).

- Se justificará la estabilidad al fuego de los elementos estructurales conforme al punto 4.4, Anexo 2.

En el caso de los elementos estructurales de hormigón se aportará una descripción detallada de los mismos (dimensiones y recubrimientos de armaduras), y se justificará su estabilidad al fuego conforme al Eurocódigo 2 (parte 1-2), el Anejo 6 de la EHE-08 o el Anejo C del CTE DB-SI. Respecto a los forjados de placas alveolares, su R y REI (en el caso de que además se exija función compartimentadora), se justificará aplicando la norma EN 1168 (Tabla G.1), considerando además que, en el caso de ser pretensados, los recubrimientos de armaduras se deben aumentar en 10 mm.

En cuanto a la protección de elementos estructurales metálicos mediante recubrimientos homologados, se indicará para cada elemento estructural protegido:

- El tipo de perfil metálico, y su masividad.

- El espesor de recubrimiento aplicado.

- Y, a la vista de los resultados y tablas del ensayo del material de recubrimiento, la R alcanzada.

- Los paneles de lana de roca, resistentes al fuego, previstos en muros de sectorización, se fijarán a elementos estructurales que tengan la misma estabilidad al fuego que la resistencia la fuego exigida al muro. En el caso de elementos estructurales metálicos, estos se protegerán mediante solución homologada, hasta alcanzar la R exigida.

Igualmente los pilares que soporten los muros sectorizadores de panel prefabricado garantizarán la misma estabilidad la fuego que la resistencia al fuego exigida a los muros.

- El SCTEH (sistema de control de temperatura y evacuación de humos) del almacén de producto terminado III se ajustará a lo previsto en la UNE 23.585 (ya que el mismo es una exigencia del Anexo 2, punto 7.1).

Se aportará plano de la ubicación del sistema de control y accionamiento del SCTEH (fuera del sector del almacén). Su ubicación quedará debidamente señalizada, y los diferentes elementos de control (pulsadores) quedarán debidamente identificados y señalizados, para su operación por los servicios de extinción.

- Se señalizarán todos los medios de protección contra incendios de utilización manual mediante señales definidas en la norma UNE 23.033.

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Otras medidas o condiciones

  - Programa de nuevas actuaciones

- Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha proyecto (1) | Fecha ejecución (2) |
| --- | --- | --- |
| Modificación de la EDARI para cumplir valores límite periodo 2012-2015 | 30-06-2011 | 31-12-2011 |
| Sistema aprovechamiento biogás reactor anaerobio de la EDARI | 31-12-2010 (3) | 31-12-2011 (3) |

- (1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, antes de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 208/04.

- (2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas.

- (3) No obstante, estas fechas se adelantarán al momento en que se alcance un caudal continuo de generación de biogás de 10 m3/hora

  - Medidas de aseguramiento

- El titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas, que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo de la instalación, con un límite de la suma asegurada de 300.000 euros por siniestro y año.

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas. En particular se deberá certificar la instalación y medidas correspondientes a la nueva conexión y evacuación del vertido de aguas residuales al colector municipal.

- Con la solicitud se deberá adjuntar una acreditación del Ayuntamiento de Lekunberri sobre la adecuación urbanística de las obras realizadas a la licencia de obras concedida para las mismas.

  - Canon de control de vertido

- Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del R.D.L. 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente. . Dicho canon será independiente de los cánones que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (art. 113.7 TRLA).

- Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en que se vierte

- Periodo años 2008-2011: el importe del canon de control de vertido será de 2.241,64 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del R.D.L. 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes:

- Volumen anual de vertido autorizado: 109.500 m3

- Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3

- Coeficiente k1: industrial clase 2: 1,09

- Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,50

- Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25

- Coeficiente de mayoración o minoración: K = K1 x K2 x K3 = 0,68125

- Canon de control = 109.500 m3/año x  0,03005 €/m3  x 0,6815 = 2.241,64 €/año

- Periodo años 2012-2015: el importe del canon de control de vertido será de 5.731,12 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del R.D.L. 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes:

- Volumen anual de vertido autorizado: 279.955 m3

- Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3

- Coeficiente k1: industrial clase 2: 1,09

- Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,50

- Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25

- Coeficiente de mayoración o minoración: K = K1 x K2 x K3 = 0,68125

- Canon de control = 279.955 m3/año x  0,03005 €/m3  x 0,6815 = 5.731,12 €/año

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática habilitada para el Registro PRTR-España.

- Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro:

- Con frecuencia mensual, durante los meses de Junio, Julio y Agosto, una declaración analítica del agua residual reutilizada para riego de zonas verdes, referente a los parámetros Huevos de nemátodos y Escherichia Coli, en la que se incluirán todos los resultados de control realizados.

- Con frecuencia trimestral, una declaración analítica del vertido al cauce del río Larraun, referente a caudal y composición del efluente de la planta depuradora, en la que se incluirán todos los resultados de control realizados con la periodicidad indicada en el punto 5.2.2.

- Con frecuencia anual, el informe técnico correspondiente a la revisión periódica anual del vertido al cauce del río Larraun, realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica.

- Con frecuencia anual, el informe técnico correspondiente a la revisión periódica anual del vertido al colector municipal, realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica.

- Con frecuencia anual, una declaración de las incidencias en la explotación de todas las instalaciones de tratamiento de vertidos, y los resultados obtenidos en la mejora del vertido.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) |
| --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | 200301 | Depósito en vertedero (D5) |
| Lodos depuración aguas residuales | 020705 | Tratamiento biológico de estabilización y uso agronómico como fertilizante (R3+R10) |
| Envases de PET | 150102 | Recuperación material (R3) |
| Envases de Tetra-brik | 150105 | Recuperación material (R3) |
| Envases de vidrio | 150107 | Recuperación material (R3) |
| Residuos de envases de madera | 150103 | Recuperación material (R3) |
| Chatarra metálica | 170405 | Recuperación material (R4) |
| Bidones metálicos | 170405 | Recuperación material (R4) |
| Residuos de tóner impresoras | 080318 | Reciclado para reutilización (R3) |
| Aceite separador purgas compresores | 130802* | Valorización mediante recuperación energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) (3) |
| Envases metálicos contaminados | 150110* | Recuperación material (R4) |
| Envases plásticos contaminados | 150110* | Recuperación material (R3) |
| Polvo de calderas | 190115* | Depósito en vertedero (D5) |
| Absorbentes, trapos de limpieza y otros | 150202* | Recuperación energética (R1) o depósito en vertedero (D5) (3) |
| Aerosoles técnicos vacíos | 160504* | Tratamiento físico-químico y recuperación material (D9+R4) |
| Aceites usados no clorados | 130205* | Valorización mediante regeneración (R9) o recuperación energética (R1) (3) |
| Residuos de pintura y barniz | 080101* | Valorización mediante regeneración (R9) o recuperación energética (R1) (3) |
| Residuos de laboratorio | 160506* | Tratamiento físico-químico (D9) o incineración (D10) (3) |
| Equipos eléctricos y electrónicos desechados | 160213* | Recuperación material (R4) |
| Taladrinas residuales | 120109* | Recuperación energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) (3) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 29.01.09: Mediante la Resolución 205/2008, de 29 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada a la instalación.

- 10.06.09: Mediante la Resolución 1305/2009, de 10 de junio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización de Apertura a la instalación.

- 01.10.09: Agrozumos, S.A. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, solicitud de modificación de su autorización ambiental integrada.