ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La factoría se ubica en terrenos propios en el Polígono Industrial de Lekunberri, ocupando una parcela de 67.837 m2, de los que 20.522 m2 están construidos, con una superficie total ocupada de 19.450 m2. Así pues, se dispone de 48.042 m2 de zona exterior destinada al acceso y tránsito de vehículos, carga y descarga de mercancías, áreas ajardinadas y superficie disponible.

# La actividad desarrollada en las instalaciones de Agrozumos, S.A. es la fabricación de refrescos con o sin gas, néctares y zumos de frutas, envasados en distintos formatos (brick, vidrio, PET) de distintas capacidades.

# La plantilla actual de la empresa está integrada por 120 trabajadores, repartidos en oficinas (20), fábrica (80) y técnicos (20)

# El régimen de trabajo de la fábrica es variable entre 5 y 7 días/semana según campaña. Actualmente, se trabajan 240 días/año y tres turnos diarios, si bien el régimen de funcionamiento de la EDARI es de 365 días/año.

# El proyecto presentado contempla la ampliación de la capacidad productiva actual, de forma que sin introducir modificaciones en las naves de fabricación, almacenes de producto terminado y salas de instalaciones auxiliares, está previsto aumentar la producción hasta alcanzar la máxima capacidad en el año 2011.

# Pero también la ampliación supone la sustitución de la nave actual de mezclas, para lo cual se construirá una nueva nave de 3.000 m2 en planta que, además de la sala de mezclas, albergará un nuevo sistema de limpieza CIP (250 m2), una cámara frigorífica (800 m2) y un muelle cubierto para la descarga de camiones (470 m2)

# La potencia eléctrica instalada son 4.403 kW y tras la ampliación se incrementará hasta 4.817 kW.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Edificio principal –11.831 m2- que alberga las siguientes dependencias:

# 1) Oficinas (en dos plantas) - 592 m2.

# 2) Naves de almacenamiento (I y II) y Carpa 2 – 5.685 m2

# 3) Naves de Fabricación (I y II) y Cobertizos I y II - 4.970 m2

# 4) Salas Técnicas – 584 m2

# Otras edificaciones constructivamente separadas del edificio principal son:

# 5) Nave de mezclas original y Laboratorio -2.370 m2

# 6) Edificio de Instalaciones Auxiliares- Tratamiento de Aguas –272 m2

# 7) Sala de Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales -154 m2

# 8) Oficina de control de entrada a fábrica –98 m2

# 9) Carpa de estructura ligera 1 -800 m2

# 10) Carpa de estructura ligera 3 -1.800 m2

# 11) Oficinas integradas en la superficie de la nueva nave de mezclas- 380 m2

# Sin estar dentro de ninguna edificación, se dispone de zonas exteriores para:

# 12) Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales -1.161 m2

# 13) Área exterior de almacenamiento de residuos -245 m2

# 14) Instalación de almacenamiento de CO2 y nitrógeno líquido -100 m2

# 15) Zona de contenedores – 180 m2

# La ampliación supone la construcción de:

# 17) Nueva Nave de Mezclas, con una superficie de 3.000 m2

# 18) Nueva sala de calderas – 175 m2

# 3 Centros de transformación existentes y uno más incluido en la ampliación proyectada:

# Nº 1 con dos transformadores de potencia 1.000 y 1.250 kVA

# Nº 2 con un transformador de potencia 1.000 kVA

# Nº 3 con  un transformador de potencia 1.000 kVA

# Nº 4 con un transformador de potencia 1.000 kVA (proyectado)

# 2 Calderas de vapor que usan gasóleo como combustible:

# OLMAR de 2.000 kg/h de producción máxima de vapor y 1,39 MW de potencia

# SOGECAL de 4.000 kg/h de producción máxima de vapor y 2,79 MW de potencia

# 3 equipos para la producción de aire comprimido

# Instalaciones frigoríficas:

# 1 cámara de refrigeración de 82 kW en nave actual de mezclas

# 1 cámara de refrigeración con dos compresores de 34 kW  cada uno y preinstalación para  otro tercero igual, en la nueva sala de mezclas proyectada

# 1 cámara de congelación de bidones de 9 kW de potencia

# 1 enfriadora de agua para circuitos de refrigeración de 122 kW de potencia

# 1 refrigerador del pasterizador de envasado de vidrio

# 1 instalación de agua helada de 28 kW de potencia

# 5 contenedores congeladores transportables (gabarras)

# Instalaciones de refrigeración:

# 1 torre de refrigeración de nave de mezclas en circuito cerrado de 18 m3/h

# 2 torres de refrigeración de envasado de vidrio en circuito cerrado de 40 y 20 m3/h

# 3 bombas de vacío que usan agua en circuito abierto para refrigeración del cierre de los anillos líquidos

# Depósito aéreo de 50 m3 de gasóleo

# Instalaciones para el acondicionamiento del agua de abastecimiento para diferentes usos industriales mediante tratamientos de filtración, descalcificación, desmineralización, desinfección y ósmosis inversa.

# Descripción de la actividad:

# Para la elaboración de los diferentes productos se parte de concentrados de frutas filtrados y clarificados, que se reciben a granel o en recipientes móviles y se almacenan en condiciones controladas de temperatura.

# Una simplificación de la descripción del proceso de fabricación desarrollado sería la mezcla de productos en función del producto final a fabricar, pasterización de la misma y envasado y pasterización final del conjunto para su conservación.

# Para su almacenamiento se procede previamente al agrupamiento y paletizado del producto ya terminado y listo para su expedición.

# Este proceso requiere de una serie de instalaciones auxiliares como transformación de energía eléctrica, generación de vapor, almacenamiento de productos químicos y petrolíferos, generación de aire comprimido, tratamiento previo y depuración de aguas, generándose en el mismo emisiones a la atmósfera, ruido, residuos (fundamentalmente no peligrosos y alguno catalogado como peligroso) y vertidos.

# En los siguientes apartados se incluye la relación de maquinaria y descripción de los distintos procesos en función del producto final fabricado, en forma de diagramas.

# Ampliación proyectada: datos comparativos entre la situación real en el año 2006, y la estimada en el futuro, tras la ampliación (año 2011) hasta la máxima capacidad productiva:

|  | Año 2006 | Año 2011 | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción bruta (t) | 126.000 | 344.945 | + 174 % |
| Consumo anual de agua (m3) | 188.000 | 467.923 | + 149 % |
| Consumo diario de agua (m3/día) (media mensual) | 752 | 1.870 | + 189 % |
| Consumo específico de agua (m3/t producto) | 1,49 | 1,35 | - 9,4 % |
| Volumen anual máximo de vertido (m3) | 109.500 | 279.955 | + 156 % |
| Volumen diario máximo de vertido (m3) | 300 | 767 | + 156 % |
| Caudal específico de vertido (m3/t producto) | 0,87 | 0,81 | - 6,9 % |
| Potencia instalada (kW) | 4.403 | 4.817 | + 9,4 % |
| Consumo eléctrico total fábrica (kWh) | 6.668.205 | 11.325.690 | + 170 % |
| Consumo gasoil (t) | 952 | 1.617 | + 170 % |

# Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

# Las materias primas y productos químicos consumidos durante el año 2006 se detallan en la tabla siguiente. A partir del año 2007 aumentarán los consumos en proporción al aumento de producción previsto hasta el año 2011.

| Materias primas / productos químicos | Año 2006 | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Concentrados + purés | 20.500.000 | kg |
| Aromas | 99.000 | kg |
| Aditivos (ácido cítrico, vitaminas, minerales, …) | 150.000 | kg |
| Azúcar | 3.200.000 | kg |
| Sosa cáustica | 61.468 | kg |
| Ácido clorhídrico | 26.801 | kg |
| Urea | 11.225 | kg |
| Ácido fosfórico | 5.700 | kg |
| Divostar Quatro | 57.020 | kg |
| Dicolube | 20.600 | kg |
| Aopack | 25.300 | kg |
| Otros productos químicos | 51.426 | kg |
| Varios (pajitas, asas, recap, ….) | 70.000 | unidades |

# Consumos anuales de energía y combustibles durante el año 2006:

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | 952 | t | Generación de vapor |
| Energía eléctrica | 6.668.205 | MWh | Resto fábrica |

# Consumos anuales de energía y combustibles cuando se alcance la máxima producción tras la ampliación (año 2011):

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | 1.617 | t | Generación de vapor |
| Energía eléctrica | 11.325.690 | MWh | Resto fábrica |

# Consumos de agua tras la ampliación:

# El agua utilizada se consume fundamentalmente en la elaboración del producto (50%) y en otros usos industriales (50%) como limpiezas de naves y equipos, regeneración y lavado de equipos de tratamientos de aguas y renovación de purgas de equipos de refrigeración.

# Además, un consumo comparativamente casi irrelevante se realiza en los aseos y servicios sanitarios del personal.

# El consumo de agua durante el año 2006 y la estimación de los consumos durante los siguientes años hasta alcanzar la máxima capacidad productiva en el año 2011, se detallan en la siguiente tabla:

# Capacidad de producción:

# En la tabla siguiente se incluye la fabricación real correspondiente al año 2006, y la estimación de la producción tras llevar a cabo la ampliación de la actividad, hasta alcanzar la máxima capacidad productiva en el año 2011, según el siguiente calendario:

# Producción de residuos:

# En la tabla se detallan los residuos y las cantidades producidas durante el año 2006, y en algún caso, residuos que no han sido producidos en 2006 pero que son susceptibles de generarse, los cuales se señalan con un asterisco (*):

Residuos peligrosos:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | LER | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceite separador purgas compresores | 130802* | No indica | kg |
| Envases vacíos plásticos y metálicos contaminados | 150110* | 400 | kg |
| Envases plásticos contaminados tipo GRG | 150110* | 900 | kg |
| Polvo de calderas (*) | 190115* | 0 | kg |
| Absorbentes, trapos de limpieza y otros | 150202* | 120 | kg |
| Aerosoles técnicos vacíos | 160504* | 100 | kg |
| Aceites usados no clorados | 130205* | 1.200 | kg |
| Residuos de pintura y barniz (*) | 080101* | 0 | kg |
| Residuos de laboratorio | 160506* | 30 | kg |
| Equipos eléctricos y electrónicos desechados | 160213* | 150 | kg |
| Taladrinas residuales (*) | 120109* | 0 | kg |
| Gasóleo sucio | 130701* | 200 | kg |

Residuos no peligrosos:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | LER | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | 200301 | 53.450 | kg |
| Lodos depuración aguas residuales | 020705 | 1.235.000 | kg |
| Envases de PET | 150102 | 18.400 | kg |
| Envases de Tetra-Brik | 150105 | 28.600 | kg |
| Envases de vidrio | 150107 | 81.600 | kg |
| Residuos de envases de madera | 150103 | 36.389 | kg |
| Chatarra metálica y bidones metálicos deteriorados | 170405 | 87.118 | kg |
| Bidones metálicos | 170405 | 142.387 | kg |
| Residuos de tóner impresoras | 080318 | 40 | kg |

# Almacenamiento de productos químicos auxiliares:

# En el siguiente cuadro se detallan las seis zonas de almacenamiento de productos químicos y las medidas preventivas frente a potenciales fugas o derrames:

# Descripción del proceso productivo:

# En los siguientes diagramas se esquematiza el proceso de fabricación, incluyendo los distintos formatos de envasado.

# Nave de mezclas. Descarga de materias primas. Preparación de producto.

# Envasado brick. Envasado en frío. Circuito aséptico.

# Envasado vidrio. Envasado en caliente.

# Envasado PET.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto Técnico Básico de Autorización Ambiental Integrada, que incluye el Estudio de impacto ambiental, con visado número 040842 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 14.04.04, que se compone de dos documentos:

# Tomo I: Memoria, planos y presupuesto

# Tomo II: Anexos

# Anexo I al Proyecto, con visado número 052444 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 25.10.05

# Anexo II al Proyecto, con visado número 063350 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 01.12.06

# Anexo III al Proyecto, con visado número 070841 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 22.03.07

# Anexo IV al Proyecto, con visado número 071792 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 08.06.07

# Texto refundido que incluye toda la documentación presentada en la tramitación, y que describe el estado actual de la instalación existente y las futuras modificaciones proyectadas, con visado número 080206, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 23.01.08

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- Los siguientes focos emisores deberán cumplir, con carácter general, los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera; y en particular, los siguientes valores límite de emisión correspondientes a instalaciones de combustión que utilizan combustibles líquidos:

| Nº | Foco emisor | Opacidad Escala Ringelmann | Opacidad Escala Bacharach | CO | SOx (como SO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea caldera vapor OLMAR | 1 | 2 | 700 | 700 |
| 2 | Chimenea caldera vapor SOGECAL | 1 | 2 | 350 | 700 |

- Los valores límite de CO y SOx serán expresados como mg/Nm3, y estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%.

  - Vertidos de aguas

- El efluente de la EDARI deberá cumplir los siguientes valores límite de emisión:

- Caudal diario máximo vertido m2 al cauce del río Larraun y al colector municipal de saneamiento, respectivamente, durante los 8 años de vigencia de la autorización ambiental integrada:

| Año | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Larraun (m3/día) | 300 | 300 | 300 | 300 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Colector municipal (m3/día) | 275 | 350 | 420 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertido total (m3/día) | 575 | 650 | 720 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |

- Concentraciones y cargas contaminantes máximas, para el efluente vertido al cauce del río Larraun:

|  | 2008-2011 | 2012-2015 |
| --- | --- | --- |
|  | Concentración | Carga | Concentración | Carga |
| pH | 5,5 – 9,5 | 5,5 – 9,5 |
| MES | 35 mg/l | 10,5 kg/día | 14 mg/l | 10,5 kg/día |
| DBO5 | 25 mg/l | 7,5 kg/día | 10 mg/l | 7,5 kg/día |
| DQO | 125 mg/l | 37,5 kg/día | 50 mg/l | 37,5 kg/día |
| NTK | 15 mg/l | 4,5 kg/día | 6 mg/l | 4,5 kg/día |
| N-NH4 | 5 mg/l | 1,5 kg/día | 2 mg/l | 1,5 kg/día |
| Fósforo Total | 5 mg/l | 1,5 kg/día | 2 mg/l | 1,5 kg/día |
| Huevos nemátodos (*) | 1 huevo/10 l | - | 1 huevo/10 l | - |
| Escherichia Coli (*) | 200 ufc/100 ml | - | 200 ufc/100 ml | - |

(*) Parámetros y valores límite que deberá cumplir adicionalmente el efluente de la EDARI en caso de que sea reutilizado para riego de zonas verdes. Estos valores límite podrán ser revisados en aplicación de la legislación específica sobre reutilización de aguas residuales depuradas.

- Concentraciones máximas de contaminantes, para el efluente vertido al colector municipal:

|  | Periodo años 2008 - 2011 |
| --- | --- |
| pH | 5,5 - 9,5 |
| MES | 500 mg/l |
| DBO5/DQO | (*) |
| DQO | 1.500 mg/l |
| NTK | 25 mg/l |
| N-NH4 | 10 mg/l |
| Fósforo Total | 10 mg/l |
| Aceites y grasas | 20 mg/l |

(*) El valor de la relación DBO5/DQO deberá ser superior a 0,3

- El resto de parámetros contaminantes deberán cumplir los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

- No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas explícitamente en los puntos anteriores, en especial las denominadas sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

- La inmisión del vertido en el río Larraun deberá cumplir los objetivos de calidad señalados en el Plan Hidrológico del Ebro.

- Localización del punto de vertido al río Larraun:

- Sistema de evacuación: superficial directo

- Cauce receptor: Río Larraun (Paraje Isubi)

- Coordenadas (UTM) del punto de vertido: X = 590.236; Y = 4.761.214; Hoja 1/50.000, nº 114

  - Ruidos

- Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- La sala del nuevo sistema CIP y la estación de descarga de productos de limpieza, ubicadas en el nuevo edificio de mezclas, dispondrán de red de drenaje que conducirá los posibles derrames de los productos químicos almacenados a la depuradora de aguas residuales. La solera será impermeable y resistente al ataque químico de los productos almacenados.

- Los posibles derrames de productos químicos almacenados que se pudieran producir en la sala de fabricación número 2, sala de tratamiento de aguas y nueva sala de calderas, serían recogidos por los sumideros de la red interna de saneamiento y conducidos a la depuradora de aguas residuales. La solera será impermeabilizada mediante resina epoxi.

- El suelo de la sala del nuevo sistema CIP estará recubierto de gres resistente al ataque químico, y el suelo de la nave de fabricación número 2, de resina resistente al ataque químico.

- El depósito de sosa cáustica ubicado en las instalaciones de la EDARI dispondrá de un  cubeto estanco de seguridad, que asegurará la retención de posibles fugas o derrames.

- Los depósitos de sosa cáustica y ácido clorhídrico ubicados en la sala de tratamientos de aguas dispondrán de un  cubeto estanco de seguridad, que asegurará la retención de posibles fugas o derrames.

- Los recipientes que almacenen los residuos líquidos (aceite usado) dispondrán de bandejas para recogida de potenciales fugas o derrames.

- Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria deberán ser recogidos mediante materiales absorbentes.

- El depósito aéreo de gasóleo dispone de doble pared y está dotado de dispositivo de detección de fugas en la doble pared.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacenamiento de diversos residuos peligrosos ubicado en el taller de mantenimiento.

- Almacenamiento de diversos residuos peligrosos ubicado en la actual sala de mezclas.

  - Envases y residuos de envases

- La empresa cumple con sus obligaciones como empresa que pone envases en el mercado, participando en un sistema integrado de gestión a través del cual elabora el Plan Empresarial de Residuos de Envases y los informes de seguimiento de dicho plan.

- Por otro lado la empresa realiza las comunicaciones referidas a los residuos de envases que en el ejercicio de su actividad genera.

  - Lodos de depuración de aguas residuales

- Los lodos de depuración de aguas residuales deberán ser sometidos a un proceso de compostaje por parte de un gestor autorizado de residuos, o alternativamente, podrá realizarse su aplicación agrícola directa por parte de un gestor autorizado de residuos si, previamente, se presenta ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente una justificación técnica adecuada de que los lodos han sido sometidos a un tratamiento de estabilización que reduzca de forma significativa su contenido en materia orgánica fermentable y los riesgos sanitarios de su utilización.

  - Minimización de residuos peligrosos

- El titular ha elaborado un Plan de minimización de residuos peligrosos mediante la programación de medidas reconocidas como mejores técnicas disponibles en el Documento BREF del sector.

  - Producción de residuos peligrosos

- El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

- Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

- Los gases de combustión de los focos emisores a la atmósfera serán evacuados de la siguiente forma:

| Nº | Foco emisor | Sistema de evacuación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gases quemador caldera OLMAR | Chimenea con altura > 10 metros |
| 2 | Gases quemador caldera SOGECAL | Chimenea con altura > 10 metros |
| 3 | Gases antorcha biogás EDAR | Chimenea con altura 13 metros |

  - Vertidos de aguas

- Las aguas residuales industriales son tratadas en continuo mediante una planta depuradora (EDARI) cuya línea de agua consta de etapas de homogeneización, acondicionamiento, pretratamiento anaerobio, tratamiento aerobio y separación de sólidos, con los siguientes equipos:

- A) Línea de agua principal (vertido al río Larraun)

- Arqueta de recogida y bombeo de vertidos

- Tamiz rotativo con 0,5 mm de luz de malla

- Tanque de recepción de 135 m3

- Tanque de homogeneización de 1.200 m3

- Tanque de emergencia, volumen útil 174 m3

- Tanque de acondicionamiento y preacidificación, volumen útil 165 m3, con agitador, bombeo, medidores de pH, temperatura y nivel, dosificación de NaOH y tubo distribuidor “splitting-pipe”

- Reactor anaeróbico tipo UASB, volumen útil 380 m3, hierro esmaltado

- Reactor aeróbico, volumen útil 1023 m3, acero con esmalte de vidrio

- Separador de placas como sedimentador de los fangos de salida del reactor aerobio

- Tanque de flotación, volumen útil 13 m3, con aire presurizado y capacidad de tratamiento 35 m3/h, para reducir nivel de sólidos en el efluente

- Filtro final de arena

- Control del vertido final: medidor electromagnético de caudal, canal abierto normalizado, medida y registro continuo de pH, tomamuestras automático

- B) Línea de agua secundaria (vertido a colector municipal)

- Medidor de caudal en continuo y válvula de regulación del efluente del Reactor anaeróbico UASB

- Medidor de caudal en continuo y válvula de regulación del efluente del Tanque de homogeneización

- Tanque de regulación y control del vertido, equipado con aireación, que recibe los efluentes controlados que se derivan del tanque de homogeneización y del reactor anaeróbico

- Control del vertido final: medidor electromagnético de caudal, canal abierto normalizado, medida y registro continuo de pH

- C) Línea de fangos:

- Tanque de tratamiento de 1.000 m3, para estabilización del fango y espesamiento

- Posible deshidratación mediante filtro prensa móvil, con adición de floculantes

- D) Línea de biogás:

- Antorcha fría (sin llama visible) para combustión del biogás generado en el reactor anaeróbio, temperatura 1.000 ºC

- Los efluentes que serán tratados en la planta depuradora (EDARI) serán los siguientes:

- Lavado de filtro de arena de tratamiento de agua

- Lavado de los dos filtros de carbón de tratamiento de agua

- Regeneración de las dos instalaciones de descalcificación de agua

- Renovación mensual del agua de torres abiertas de refrigeración

- Limpieza diaria de suelos

- Agua refrigeración de línea de envase tetra-brick (continuo)

- Vapor condensado en descongelación de bidones

- Vertidos de equipos CIP tras limpieza de circuitos y equipos

- Limpieza de camiones cisterna

- Aguas fecales de servicios

- Efluente del separador agua-aceite purgas de condensados de compresores

- Efluente de la neutralización de vertidos de regeneración de las resinas de intercambio iónico para desmineralización de agua

- El vertido al río Larraun del efluente de la EDARI se realiza a través del emisario del Polígono industrial de Lekunberri.

- Las purgas de condensados de los equipos de aire comprimido serán tratadas mediante equipo separador aceite/agua, dotado de prefiltro oleófilo y filtro de adsorción, que proporcionará un nivel máximo de hidrocarburos (incluyendo aceites minerales) de 20 mg/l.

- Los vertidos de la regeneración de las resinas de intercambio iónico que se utilizan para obtener agua desmineralizada se tratan en una instalación de neutralización automática, que consta de los siguientes elementos:

- Tanque de neutralización de 16 m3

- Bomba y sistema de recirculación para homogeneización

- Sistema de medida de pH y dosificación de reactivos ácidos y básicos

  - Minimización de vertidos y del consumo de agua

- Nuevo equipo CIP instalado en la nueva sala de mezclas que se utilizará para las limpiezas de la mayor parte de las instalaciones (con la única excepción de la línea de tetra-brick), que permitirá  incrementar la reutilización de las soluciones alcalinas empleadas. El CIP consiste en dos depósitos con solución concentrada alcalina y ácida (habitualmente sólo se usa la alcalina), en varios depósitos con soluciones de limpieza con distinta concentración y aditivación, y una serie de tuberías que permiten enviar y retornar las soluciones a cualquiera de los sistemas que se precisan limpiar. Todo ello ocupa una amplia sala propia, contigua a la nueva sala de mezclas.

- Lavado de botellas de línea de envasado de vidrio. Son botellas nuevas pero que requieren limpieza de polvo y otros posibles restos. Consiste en dos etapas y se usa únicamente agua caliente sin ninguna aditivación. La primera etapa de prelavado se realiza con el agua procedente de la segunda de lavado que es la que emplea agua limpia.

- Reciclado del agua de prelavado. No se vierte a la depuradora sino que en primer lugar se recicla para compensar pérdida de agua del túnel de enfriamiento de botellas de vidrio tras ser envasadas, y la sobrante se acumula en un depósito pulmón para ser reciclada en limpieza de suelos.

- Reciclado del agua del túnel de enfriamiento y aprovechamiento del calor residual. El agua caliente que ha servido para enfriar las botellas tras envasado se conduce al pasterizador tubular para aprovechar el calor residual. Posteriormente, para terminar de enfriarla y poder recircularla de nuevo en el túnel de enfriamiento, se hace pasar por una torre de refrigeración donde en parte se evapora. De la torre el agua retorna al túnel para seguir enfriando y las pérdidas se reponen con el agua de prelavado de botellas.

- Se implantará una instalación para la reutilización del agua de los circuitos abiertos de las bombas de vacío con cierre de anillo líquido, mediante un circuito cerrado, estimándose un ahorro de unos 7,5 m3/día.

- Se implantará una instalación para la reutilización de agua residual depurada en el riego de zonas verdes (17.300 m2), desde el 15 de junio al 1 de septiembre, estimándose un ahorro de unos 2.100 m3/año.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera

- Los dos focos de emisión de la instalación se clasifican según el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, de la siguiente forma:

| Nº | Foco emisor | Potencia (MW) | Grupo | Epígrafe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chimenea gases quemador gasóleo caldera OLMAR | 1,39 | C | 3.1.1 |
| 2 | Chimenea gases quemador gasóleo caldera SOGECAL | 2,79 | B | 2.1.1 |

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:

- Foco 1: cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx

- Foco 2:

- Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx

- Cada año el titular realizará el autocontrol que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx

- Identificación de los focos de emisión:

- Los dos focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en este Anejo II. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

- Metodología de medición y toma de muestras:

- Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5, o en las normas citadas en el artículo 32, del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Sistema de registro:

- Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe emitido por el Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas residuales

    - Vertido a colector municipal

- La actividad está encuadrada en el Grupo A, apartado 10.2, del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de las aguas, en el Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

- Revisiones periódicas. Artículo 47 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. Anualmente, y no antes de transcurridos seis meses desde la presentación del anterior informe técnico, el titular deberá presentar ante el Ayuntamiento y ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un informe técnico correspondiente a una revisión periódica realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, que certifique que la actividad cumple las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas para este vertido, o en caso contrario, que describa las deficiencias advertidas.

- Autocontrol. Artículo 38 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. El titular deberá desarrollar el siguiente programa de autocontrol del vertido al colector de saneamiento municipal:

| Frecuencia | Parámetros | Método/Laboratorio |
| --- | --- | --- |
| En continuo | Caudal instantáneo y acumulado | Caudalímetro electromagnético |
| Diaria | MES | Filtración y diferencia de pesada |
| Diaria | DQO | Digestión con dicromato potásico y valoración colorimétrica |
| Semanal | Relación DBO5/DQO | DBO5: valoración O2 consumido por depresión en botella |
| Mensual | MES, DBO5, DQO, NTK, N-NH4, Fósforo total | Métodos oficiales en laboratorio externo homologado |

- Dispositivos para el control del vertido:

- Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y compuestas, la inspección visual y la instalación de un equipo medidor de caudales.

- Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

    - Vertido al cauce del río Larraun

- Revisiones periódicas. Anualmente, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro, un informe técnico correspondiente a una revisión periódica realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, que certifique que la actividad cumple las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas para este vertido, o en caso contrario, que describa las deficiencias advertidas.

- Control. El titular deberá desarrollar el siguiente programa de control del vertido al río Larraun:

| Frecuencia | Parámetros | Método |
| --- | --- | --- |
| En continuo | Caudal instantáneo y acumulado | (1) |
| En continuo | pH | (1) |
| Diaria | MES | (1) |
| Semanal | DBO5 | (1) |
| Diaria | DQO | (1) |
| Quincenal | NTK | (1) |
| Diaria | N-NH4 | (1) |
| Quincenal | Fósforo total | (1) |
| Quincenal (3) | Huevos de nemátodos | (1) |
| Semanal (3) | Escherichia Coli | (1) |
| Semestral | MES, DBO5, DQO, NTK, N-NH4, Fósforo total | (2) |

- (1) Todos los resultados analíticos del control deberán estar certificados por entidad colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el control. Esto supone que, al menos con frecuencia trimestral, una entidad colaboradora realizará un análisis de los parámetros especificados en el control, para contrastar los resultados habitualmente realizados por el interesado, con el fin de garantizar que estos últimos son válidos y no se advierten diferencias significativas.

- (2) La toma de muestra y los análisis deberán ser llevados a cabo por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, coincidiendo con la realización de la revisión periódica semestral.

- (3) Únicamente durante los meses de junio, julio y agosto, siempre y cuando se realice con el agua depurada el riego de las zonas verdes.

- Dispositivos para el control del vertido:

- Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y compuestas, la inspección visual y la instalación de un equipo medidor de caudales

- Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento

- Equipo de medición en continuo del parámetro pH

- Equipo para la toma de muestras compuestas

    - Otras medidas

- Registro. Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas, serán recogidos por el titular en un Sistema de registro de autocontrol, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de los servicios de inspección tanto del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

- El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

- Inspección y vigilancia:

- Tanto el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como la Confederación Hidrográfica del Ebro podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características de los vertidos y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por el titular.

- Las obras e instalaciones de depuración quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del titular las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

- Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

  - Ruidos

- Con frecuencia bianual se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables, que se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- El titular ha elaborado un Estudio de análisis y evaluación de riesgos medioambientales en el que se han identificado los escenarios de riesgo, se ha evaluado la probabilidad y las consecuencias de cada uno de ellos, y se han definido las medidas preventivas adoptadas para reducir el riesgo y las actuaciones a realizar en caso de que sucedan.

- Los escenarios identificados se encuentran relacionados con las siguientes situaciones:

- Derrames accidentales de productos químicos y materias primas

- Fallos de funcionamiento de diferentes instalaciones productivas: estaciones de descarga, formulación de producto final, pasterización, envasado, paletizado

- Funcionamiento de la EDARI en fin de semana

- Funcionamiento de la EDARI en caso de vertidos accidentales de productos químicos, y de materias primas y producto

- Funcionamiento anómalo de la EDARI

- El titular deberá disponer de un Plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencia en la EDARI, en los que se produzca la superación de los valores límite de vertido tanto al colector municipal como al cauce del río Larraun.

- El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de las aguas residuales deberá comunicarse inmediatamente tanto al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía fax y telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

- Medidas de protección contra incendios.

- En lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (Real Decreto 786/2001), y a la vista del Proyecto de la ingeniera industrial Natalia Ortega Zunzarren, visado por el COIIN con fecha 14/04/04, puede ejercerse la actividad.

- No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Reubicar la única salida de la entreplanta sobre el muelle de carga, de manera que la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta la salida no sea mayor que 25 metros (Ap. 2, Art. 6.4.2)

- En el edificio existente, la sectorización necesaria entre las naves de fabricación (S1) y los almacenes de producto terminado (S2) deberá realizarse correctamente. Para ello, los pasos por los que discurren las cintas transportadoras deberán contar con una de las siguientes soluciones:

- Compuertas o pantallas cortafuegos de cierre automático que garanticen la misma RF que el cerramiento de compartimentación entre ambos sectores (Ap. 2, Art. 5.7.g)

- Siempre que no fuera posible la opción anterior, podrá instalarse cortinas de rociadores a ambos lados de cada hueco

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7)

- Por otro lado, si la empresa decide presentar una certificación de OCA sobre las medidas de protección contra incendios de la parte de la instalación que dispone de licencia de apertura, a la fecha de solicitud de la autorización de apertura, deberán encontrarse implantadas las medidas de protección contra incendios que le hubiesen sido establecidas en su día por la Administración correspondiente, en todas las licencias de actividad y de apertura obtenidas por la instalación.

- Dicha certificación de OCA deberá ser presentada por el titular junto con la solicitud de autorización de apertura, y deberá justificar el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios implantadas realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias de actividad y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, entre ellas las medidas indicadas en el punto anterior. Asimismo, se deberá certificar el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

- Otras medidas o condiciones

  - Programa de nuevas actuaciones

- Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha proyecto (1) | Fecha ejecución (2) |
| --- | --- | --- |
| Circuito cerrado de refrigeración en bombas de vacío | - | 30-6-2008 |
| Modificación de la EDARI para cumplir valores límite periodo 2012-2015 | 30-06-2011 | 31-12-2011 |
| Sistema aprovechamiento biogás reactor anaerobio de la EDARI | 31-12-2010 (3) | 31-12-2011 (3) |

- (1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, antes de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 208/04.

- (2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas.

- (3) No obstante, estas fechas se adelantarán al momento en que se alcance un caudal continuo de generación de biogás de 10 m3/hora

  - Medidas de aseguramiento

- Antes del 30 de Abril de 2008, el titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas, que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo de la instalación, con un límite de la suma asegurada de 300.000 euros por siniestro y año.

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas. En particular se deberá certificar la instalación y medidas correspondientes a la nueva conexión y evacuación del vertido de aguas residuales al colector municipal.

- Con la solicitud se deberá adjuntar una acreditación del Ayuntamiento de Lekunberri sobre la adecuación urbanística de las obras realizadas a la licencia de obras concedida para las mismas.

- Asimismo, con la solicitud de apertura se deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental.

- Justificación de entrega a gestor autorizado que realice proceso de compostaje de los lodos de depuración de aguas residuales, o alternativamente, justificación técnica de la estabilización de los lodos si se realiza su aplicación agrícola directa.

  - Mediciones tras inicio del vertido a colector

- Informe inicial. Artículo 46 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. El titular deberá presentar ante el Ayuntamiento y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la autorización de apertura, siempre y cuando se haya iniciado el vertido de aguas residuales al colector municipal de saneamiento, un informe técnico de Organismo de Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, que incluya mediciones y análisis realizados, certificados de calibración de los equipos de medición manual o automática instalados, y demás aspectos que certifiquen que la actividad, y en particular, la planta de tratamiento cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental que le hubiesen sido establecidas.

  - Canon de control de vertido

- Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del R.D.L. 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

- Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en que se vierte

- Periodo años 2008-2011: el importe del canon de control de vertido será de 2.241,64 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del R.D.L. 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes:

- Volumen anual de vertido autorizado: 109.500 m3

- Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3

- Coeficiente k1: industrial clase 2: 1,09

- Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,50

- Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25

- Coeficiente de mayoración o minoración: K = K1 x K2 x K3 = 0,68125

- Canon de control = 109.500 m3/año x  0,03005 €/m3  x 0,6815 = 2.241,64 €/año

- Periodo años 2012-2015: el importe del canon de control de vertido será de 5.731,12 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del R.D.L. 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes:

- Volumen anual de vertido autorizado: 279.955 m3

- Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3

- Coeficiente k1: industrial clase 2: 1,09

- Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,50

- Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25

- Coeficiente de mayoración o minoración: K = K1 x K2 x K3 = 0,68125

- Canon de control = 279.955 m3/año x  0,03005 €/m3  x 0,6815 = 5.731,12 €/año

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para ello.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España.

- Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro:

- Con frecuencia mensual, durante los meses de Junio, Julio y Agosto, una declaración analítica del agua residual reutilizada para riego de zonas verdes, referente a los parámetros Huevos de nemátodos y Escherichia Coli, en la que se incluirán todos los resultados de control realizados.

- Con frecuencia trimestral, una declaración analítica del vertido al cauce del río Larraun, referente a caudal y composición del efluente de la planta depuradora, en la que se incluirán todos los resultados de control realizados con la periodicidad indicada en el punto 5.2.2.

- Con frecuencia anual, el informe técnico correspondiente a la revisión periódica anual del vertido al cauce del río Larraun, realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica.

- Con frecuencia anual, el informe técnico correspondiente a la revisión periódica anual del vertido al colector municipal, realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica.

- Con frecuencia anual, una declaración de las incidencias en la explotación de todas las instalaciones de tratamiento de vertidos, y los resultados obtenidos en la mejora del vertido.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) |
| --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | 200301 | Depósito en vertedero (D5) |
| Lodos depuración aguas residuales | 020705 | Tratamiento biológico de estabilización y uso agronómico como fertilizante (R3+R10) |
| Envases de PET | 150102 | Recuperación material (R3) |
| Envases de Tetra-brik | 150105 | Recuperación material (R3) |
| Envases de vidrio | 150107 | Recuperación material (R3) |
| Residuos de envases de madera | 150103 | Recuperación material (R3) |
| Chatarra metálica | 170405 | Recuperación material (R4) |
| Bidones metálicos | 170405 | Recuperación material (R4) |
| Residuos de tóner impresoras | 080318 | Reciclado para reutilización (R3) |
| Aceite separador purgas compresores | 130802* | Valorización mediante recuperación energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) (3) |
| Envases metálicos contaminados | 150110* | Recuperación material (R4) |
| Envases plásticos contaminados | 150110* | Recuperación material (R3) |
| Polvo de calderas | 190115* | Depósito en vertedero (D5) |
| Absorbentes, trapos de limpieza y otros | 150202* | Recuperación energética (R1) o depósito en vertedero (D5) (3) |
| Aerosoles técnicos vacíos | 160504* | Tratamiento físico-químico y recuperación material (D9+R4) |
| Aceites usados no clorados | 130205* | Valorización mediante regeneración (R9) o recuperación energética (R1) (3) |
| Residuos de pintura y barniz | 080101* | Valorización mediante regeneración (R9) o recuperación energética (R1) (3) |
| Residuos de laboratorio | 160506* | Tratamiento físico-químico (D9) o incineración (D10) (3) |
| Equipos eléctricos y electrónicos desechados | 160213* | Recuperación material (R4) |
| Taladrinas residuales | 120109* | Recuperación energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) (3) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 14.04.04: Agrozumos, S.A. presentó ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la solicitud de autorización ambiental integrada para su instalación industrial, ubicada en el Polígono Industrial de Lekunberri,  adjuntando cuatro ejemplares de la documentación denominada Proyecto técnico de Autorización Ambiental Integrada, que incluye un Estudio de impacto ambiental.

- 26.04.04: Resolución 695, de 26 de abril de 2004, del Director General de Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a información pública, a efectos de iniciar los procedimientos de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto amabiental.

- 15.05.06: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se publica en el B.O.N. nº 58 de 14 de mayo de 2004.

- 18.06.04: finaliza el periodo de información pública del expediente.

- 18.06.04: D. Antonio Munilla, en representación de GURELUR presenta cinco alegaciones.

- 30.06.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda remite copia de las alegaciones presentadas a Agrozumos, S.A.

- 30.06.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda solicita informe al Ayuntamiento de Lekunberri en relación con todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental integrada y de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

- 21.07.04: el Departamento de Medio Ambiente solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la admisibilidad del vertido. Se le remite copia de la documentación presentada por Agrozumos, S.A.

- 23.08.04: se recibe la respuesta de Agrozumos, S.A. a las alegaciones presentadas.

- 02.09.04: se recibe el informe del Ayuntamiento de Lekunberri que había sido requerido con fecha 30 de junio de 2004, y la respuesta a las alegaciones presentadas.

- 23.09.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda requiere a Agrozumos, S.A. la mejora de la documentación presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales.

- 23.09.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda remite copia del requerimiento anterior de mejora de documentación a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

- 16.12.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda comunica al Ayuntamiento de Larraun que, no obstante haber finalizado el trámite de información pública, el expediente se encuentra a su disposición para su consulta.

- 21.12.04: se recibe un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el solicitante presente documentación complementaria (declaración de vertido).

- 22.12.04: Agrozumos, S.A. solicita al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una ampliación del plazo para contestar al requerimiento de mejora de documentación realizado con fecha 23 de septiembre de 2004.

- 24.12.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda traslada a Agrozumos, S.A. el requerimiento de documentación realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

- 28.12.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda accede a la ampliación de plazo solicitada por Agrozumos, S.A.

- 17.01.05: el Ayuntamiento de Larraun comunica al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda el nombre de la persona que ha designado para realizar la consulta del expediente.

- 11.03.05: el Ayuntamiento de Larraun solicita al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda la remisión de la documentación obrante en el expediente, y la notificación de los informes emitidos y las resoluciones dictadas.

- 09.03.05: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda remite a la Confederación Hidrográfica del Ebro, la documentación complementaria presentada por Agrozumos, S.A. a resultas del requerimiento recibido de dicha Confederación con fecha 21 de diciembre de 2004.

- 21.09.06: el Ayuntamiento de Lekunberri remite un Estudio sobre medidas necesarias para que la EDAR municipal pueda tratar parte de los vertidos de aguas residuales de la fábrica de Agrozumos, S.A.

- 26.10.05: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo I) que responde a la mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 23 de septiembre de 2005.

- 06.10.06: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda requiere por segunda vez a Agrozumos, S.A., la mejora de la documentación presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales.

- 09.11.05: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda remite a la Confederación Hidrográfica del Ebro la documentación complementaria presentada por Agrozumos, S.A. a raíz del requerimiento realizado por dicha Confederación con fecha 21 de diciembre de 2004.

- 14.11.06: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda remite al Ayuntamiento de Lekunberri informe en relación con el Estudio presentado con fecha 21 de septiembre de 2006.

- 01.12.06: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo II) que responde a la mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 6 de octubre de 2006.

- 27.12.06: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda requiere por tercera vez a Agrozumos, S.A., la mejora de la documentación presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales.

- 10.01.07: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda solicita informe a NILSA sobre la compatibilidad del vertido de aguas residuales de la fábrica con la red de saneamiento y la EDAR municipal.

- 23.03.07: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo III) que responde a la mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 27 de diciembre de 2006.

- 02.04.07: el Departamento de Medio Ambiente remite a la Confederación Hidrográfica del Ebro la documentación complementaria presentada por Agrozumos, S.A. con fecha 23 de marzo de 2007.

- 04.04.07: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda requiere por cuarta vez a Agrozumos, S.A., la mejora de la documentación presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales.

- 11.06.07: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo IV) que responde a la mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 4 de abril de 2007, a excepción del documento que debía refundir toda la documentación presentada en la tramitación, y describir el estado actual de la instalación existente y las futuras modificaciones proyectadas.

- 27.06.07: se recibe el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la admisibilidad del vertido de aguas residuales.

- 03.09.07: NILSA remite el informe solicitado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 26 de diciembre de 2006.

- 10.10.07: el Ayuntamiento de Lekunberri presenta un informe actualizado sobre la compatibilidad urbanística de las instalaciones.

- 15.10.07: al objeto de cumplir el trámite de audiencia, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente remite a Agrozumos, S.A. la propuesta de autorización ambiental integrada y formulación de declaración positiva de impacto ambiental.

- 15.10.07: la empresa presenta una alegación a la propuesta de autorización ambiental integrada relativa la frecuencia de control de determinados parámetros en el vertido al río Larraun.

- 16.10.07: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro, en relación con la alegación presentada por Agrozumos, S.A. sobre la frecuencia del control de parámetros contaminantes, por ser un aspecto incluido en el informe vinculante emitido por dicha Confederación con fecha 1 de junio de 2007.

- 31.10.07: la empresa presenta una serie de alegaciones a la propuesta de autorización ambiental integrada.

- 31.10.07: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro, en relación con dos de las alegaciones presentadas por Agrozumos, S.A. sobre aspectos incluidos en el informe vinculante emitido por dicha Confederación con fecha 1 de junio de 2007.

- 09.11.07: se recibe el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la alegación presentada por Agrozumos, S.A. con fecha 16 de octubre de 2007.

- 13.11.07: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe a NILSA en relación con una de las alegaciones presentadas por Agrozumos, S.A., sobre la evacuación del vertido al colector municipal.

- 27.11.07: NILSA emite el informe solicitado sobre una de las alegaciones presentadas por Agrozumos, S.A.

- 14.01.08: se recibe el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre las alegaciones presentadas por Agrozumos, S.A. con fecha 31 de octubre de 2007.

- 24.01.08: Agrozumos, S.A. presenta el documento que refunde toda la documentación presentada en la tramitación, y que describe el estado actual de la instalación existente y las futuras modificaciones proyectadas, el cual había quedado pendiente de contestación en el requerimiento de mejora realizado por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 4 de abril de 2007.

ANEJO V

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

A) ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Alegaciones presentadas en el trámite de información pública por D. Antonio Munilla, en representación de GURELUR, con fecha 18 de junio de 2004:

- Alegación primera: el aumento de caudal del vertido de aguas residuales como consecuencia de la prevista ampliación de producción, con el consiguiente aumento de la cantidad de materia orgánica que se evacuará, supondrá un deterioro de la calidad de las aguas del río Larraun y la destrucción de las especies salmonícolas.

- Respuesta: Si bien es cierto que el proyecto original contemplaba un incremento del caudal de vertido desde los actuales 300 m3/día hasta un máximo de 767 m3/día que se alcanzará en el año 2011, finalmente, la Autorización establece que a partir de ese año, la instalación deberá realizar un tratamiento adicional de sus aguas residuales de mayor alcance al actual (no previsto en el proyecto original), que proporcionará un efluente de mayor calidad y de forma que la carga contaminante vertida al cauce del río sea exactamente igual a la actual, expresada tanto como materia orgánica y como nutrientes, con lo que se evitarán los efectos negativos señalados por el alegante.

- Alegación segunda: permitir la ampliación de la industria con el consiguiente aporte de más materia orgánica al río, supondrá una alta eutrofización de sus aguas que vulnerará la legislación ambiental en esta materia.

- Respuesta: ídem a la anterior.

- Alegación tercera: para poder llevar a cabo la prevista ampliación de producción se necesitará aumentar el caudal de agua tomado por la población de Lekunberri de los manantiales del río Larraun, y por ello, se reducirá el caudal de agua circulante por el río Larraun con la consiguiente disminución de la capacidad del río para depurar los vertidos de aguas residuales.

- Respuesta: En el caso concreto de la ampliación de demanda de Agrozumos se prevé alcanzar un caudal de 14 l/s (previsión para el año 2010) que supone casi el doble del consumo actual. Este incremento, tanto como para el conjunto de las previsiones de las demandas futuras del sistema Ercilla, es evidente que no puede ser aportado por los manantiales del río Larraun, al menos durante los estiajes más acusados, de modo que todo el crecimiento de la demanda está previsto que se planifique sobre soluciones que no impliquen el incremento de las detracciones del río Larraun durante los periodos de estiaje mencionados. Para satisfacer la demanda futura se deberá priorizar en las medidas de gestión de la demanda y del sistema de control y regulación, en la mejora y sustitución de la red de Lekunberri para evitar las importantes pérdidas existentes, en la explotación de varios sondeos distribuidos en el acuífero de Aralar durante el estiaje, sin afección significativa al manantial de Larraun, como apoyo al sistema Ercilla, etc.

- Alegación cuarta: el impacto sobre el río causado por la ampliación de la actividad debe ser considerado como muy alto e incompatible con la conservación y mantenimiento de la calidad de sus aguas y de la fauna acuática.

- Respuesta: El Estudio de impacto ambiental aportado por el titular junto con la solicitud de Autorización utiliza un método de valoración de impactos cualitativos de tipo causa-efecto, según la cual el impacto de los vertidos de aguas residuales sobre las aguas superficiales se valora como “compatible”, el cual se define como aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa practicas protectoras o correctoras. La alegación presentada no realiza crítica alguna sobre el método y la valoración utilizada en el Estudio de impacto ambiental, ni tampoco fundamenta su propia calificación como resultado de la aplicación de una metodología determinada. En consecuencia, se desestima esta alegación.

- Alegación quinta: la prevista ampliación de la industria es incompatible con la consecución del objetivo previsto en el Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la Cuenca del Río Arakil, de alcanzar un nivel de calidad apto para salmónidos en todas las aguas pertenecientes a dicha cuenca.

- Respuesta: Para todas las masas de agua se ha valorado el riesgo potencial de que no lleguen a alcanzar el objetivo del buen estado para el año 2015, según los criterios de la Directiva Marco del Agua, actualmente vigente. Las masas de agua de la subcuenca de Larraun, aguas abajo de Lekunberri, se clasifican en riesgo de no alcanzar el objetivo de la Directiva Marco del Agua, por lo que se ha diseñado un programa de medidas encaminadas a conseguir los objetivos medioambientales y a garantizar el uso sostenible del agua. Estas medidas tendrán que estar definidas en la revisión de los planes hidrológicos  de cuenca que tienen que ser aprobados en diciembre de 2009. Para ello se ha puesto en marcha, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, un proceso de participación activa de todas las partes interesadas, en especial en la preparación de los planes de medidas. Para facilitar el proceso de participación se ha facilitado un documento técnico sobre la  cuenca del Arga a la que pertenece la subcuenca de Larraun, y se han mantenido reuniones periódicas con usuarios del agua, grupos ecologistas, expertos, sectores económicos afectados, etc.

B) ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA AL INTERESADO

Alegación presentada en el trámite de audiencia por Dña. Natalia Ortega, en representación de AGROZUMOS, S.A., con fecha 15 de octubre de 2007:

- Alegación primera: la frecuencia diaria de control de los parámetros DBO5, NTK y Fósforo total en el vertido al río Larraun es excesiva, solicitando realizar el control con frecuencia mensual.

- Respuesta: La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa Confederación ha estimado parcialmente la alegación presentada y ha establecido estas nuevas condiciones: la frecuencia de control del parámetro DBO5  deberá ser semanal, y la frecuencia de los parámetros NTK y Fósforo total deberá ser quincenal.

Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por D. Christian Theis, en representación de AGROZUMOS, S.A., con fecha 31 de octubre de 2007

- Alegación segunda: Dado que la planta debe tener la posibilidad de adaptarse a las necesidades del mercado, para lo que se han previsto los posibles incrementos de producción hasta 2015, se debe prever un incremento en la potencia instalada por una eventual necesidad de modificar las líneas de producción para la fabricación de distintos formatos de producto final, lo que significa que se podría aumentar la potencia instalada sin que se produzcan incrementos adicionales en la fabricación. Se solicita que si la potencia instalada en esta tabla se debe considerar como un límite, se incluya una potencia de 7000 kW.

- Respuesta: La potencia instalada no se incluye en la autorización ambiental integrada como un valor límite a cumplir, por lo cual no es necesario acceder a lo solicitado por el representante de la empresa.

- Alegación tercera: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. Punto 1.2.- Vertido de aguas. Concentraciones y cargas contaminantes máximas, para el efluente vertido al cauce del río Larraun: la empresa acepta los límites máximos propuestos para el periodo 2007-2011 tanto para la concentración como para la carga, proponiendo que se aplique desde 2007 el criterio de que, siempre que se mantenga el límite de carga el vertido se canalice hacia cauce público, independientemente del volumen vertido, vertiendo a colector municipal únicamente el caudal relacionado con el excedente del límite de carga. Por tanto, en la tabla donde se fijan los Valores Límites de Emisión para vertido  de agua a cauce público (río Larraun), se eliminaría la columna 2012-2015 dejando la correspondiente a 2007-2011 para todo el periodo de autorización ambiental integrada 2007-2015.

- Respuesta: La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa Confederación ha estimado la alegación presentada, aceptando el aumento del caudal máximo de vertido al río Larraun, que había sido fijado inicialmente en 300 m3/día para los años 2008 a 2011, pero manteniendo los mismos valores límite para las cargas contaminantes máximas, lo cual implicaría reducir proporcionalmente cada año, las concentraciones máximas para cada una de los parámetros contaminantes. En concreto, para el parámetro DQO significaría pasar del actual valor límite de emisión autorizado que es 125 mg/l, a los siguientes valores límite: 65 mg/l (año 2008), 58 mg/l (año 2009), 52 mg/l (año 2010) y 50 mg/l (año 2011). Y para el parámetro DBO5 significaría pasar del actual valor límite de emisión autorizado que es 25 mg/l, a los siguientes valores límite: 13 mg/l (año 2008), 11 mg/l (año 2009), y 10 mg/l (años 2010 y 2011).

Por el contrario el Servicio de Calidad Ambiental ha desestimado la alegación presentada, por considerar que la actual planta depuradora (EDARI) de Agrozumos, no puede ser operada de manera que se garantice bajo cualquier circunstancia, el cumplimiento de valores límite de emisión tan bajos como los mencionados anteriormente. La EDARI fue diseñada para proporcionar una calidad de agua residual depurada definida por los siguientes niveles de emisión: MES, 35 mg/l; DBO5, 25 mg/l; y DQO, 125 mg/l. Se considera que sin realizar modificación alguna de la EDARI, es preciso mantener el actual caudal máximo de vertido de 300 m3/día, con el fin de asegurar una adecuada protección de las aguas del río Larraun.

- Alegación cuarta: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. Punto 1.2.- Vertido de aguas. Concentraciones y cargas contaminantes máximas, para el efluente vertido al colector municipal: a partir de 2012 en la autorización se elimina la posibilidad de utilizar el colector municipal. La empresa propone mantener esta posibilidad como una vía más para vertidos en caso de emergencia, además de los medios ya existentes y los tratamientos propuestos para este tipo de circunstancias.

- Respuesta: La alegación ha sido trasladada a NILSA ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa sociedad emitió sobre la compatibilidad del vertido de aguas residuales de la fábrica con la red de saneamiento y la EDAR municipal. NILSA ha emitido informe desfavorable por la siguiente razón: las plantas depuradoras biológicas necesitan cierta regularidad en las cargas orgánicas que reciben para mantener el nivel de calidad del efluente, e incrementos de carga puntuales pueden desestabilizar el sistema. Así pues, se desestima la alegación por considerar que la EDAR municipal no es solución adecuada para paliar las situaciones de emergencia del sistema de depuración de la empresa, y que por parte de ésta se deberían adoptar sistemas de seguridad propios.

- Alegación quinta: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada.  4.-Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos Punto 4.1.- Emisiones a la atmósfera Se indica para la antorcha de biogás una altura de 13 m. Se considera que con la altura existente de 8,5 m y más de 1 m por encima de toda edificación en un radio de 10 m, es suficiente para la emisión de los gases de combustión para un combustible gaseoso.

- Respuesta: Se acepta la alegación por considerarse garantizado que las emisiones no afectarán desfavorablemente sobre las edificaciones o instalaciones más cercanas.

- Alegación sexta: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada.  4.-Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos. Punto 4.2.- Vertido de aguas. Para las purgas de los condensados se ha incluido un límite de 10 mg/l. En reunión de aclaración de los puntos solicitados para la redacción del anexo I a Proyecto se indicó que el límite del equipo separador de aceites existente (20 mg/l).

- Respuesta: Se acepta la alegación por considerarse garantizado que el efluente del separador agua-aceite purgas de condensados de compresores, con un valor límite de 20 mg/l, no tendrá incidencia ambiental, dado que, posteriormente, es tratado en la planta depuradora de aguas residuales (EDARI)

- Alegación séptima: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada.  5.-Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.  5.2.- Vertidos de aguas residuales 5.2.2.- Vertido al río Larraun. Control. Para los parámetros de caudal instantáneo y acumulado y pH se indica una medición en continuo, y diaria para los parámetros de MES, DBO5, DQO, NTK, N-NH4, Fósforo total y certificada por entidad colaboradora o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el control. Esta condición de autorización impuesta no es viable. La empresa tiene acordado con la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) que el muestreo y la analítica a realizar por Entidad Colaboradora sea trimestral.

- Respuesta: La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa Confederación ha aclarado que la certificación por parte de una entidad colaboradora supone que, al menos con frecuencia trimestral, una entidad colaboradora realizará un análisis de los parámetros especificados en el control, para contrastar los resultados habitualmente realizados por el interesado, con el fin de garantizar que estos últimos son válidos y no se advierten diferencias significativas. Así pues, este criterio coincide con lo alegado con la empresa, y por tanto no es preciso modificar las condiciones de la autorización.

- Alegación octava: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. 5.-Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones. 5.2.- Vertidos de aguas residuales. 5.2.2.- Vertido al río Larraun. Control. Para los parámetros de Escherichia Coli y Huevos de Nemátodos. La empresa propone un control mensual (referencia de periodicidad de otras autorizaciones ambientales integradas con propuesta de reutilización de agua depurada para riego) durante los meses que se reutilice el agua para riego, en lugar de los controles semanal y quincenal propuestos para estos parámetros respectivamente.

- Respuesta: La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa Confederación ha desestimado la alegación presentada, manteniendo la misma frecuencia de control para los mencionados parámetros.

- Alegación novena: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. 5.-Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones. 5.3.- Ruidos. Se impone con frecuencia bianual la realización de un control del nivel sonoro exterior que incluya tanto registros continuos como mediciones puntuales, en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables. La empresa alega su implantación en polígono industrial, sin afección por emisión de ruido, con valores de ruido por debajo de los valores límites establecidos en la autorización para la no realización de estos controles. Se propone la realización únicamente de mediciones puntuales, y en el caso de que modifiquen las instalaciones o condiciones de funcionamiento que puedan afectar a los niveles de emisión de ruido exterior.

- Respuesta: Al margen de las modificaciones de la instalación, que deberán ir acompañadas de las medidas correctoras que limiten adecuadamente los niveles de emisión sonora, se considera necesario verificar con una periodicidad mínima bianual, que se cumplen los valores límite del nivel sonoro exterior producido por la instalación, debido al envejecimiento que sufren los equipos y maquinaria, el cual puede ocasionar un paulatino incremento de los niveles sonoros, si no se lleva a cabo un adecuado mantenimiento preventivo. No obstante, procede estimar parcialmente la alegación presentada, en el sentido de no establecer la obligatoriedad de realizar mediciones mediante registros continuos sino que, las mediciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Alegación décima: la salida de la entreplanta sobre el muelle de carga no constituye vía de evacuación, ya que la ocupación de esta entreplanta es nula. A esta entreplanta únicamente se accede de manera puntual para el mantenimiento de los equipos de las instalaciones industriales ubicadas en su interior (cuadro eléctrico y compresores de cámaras frigoríficas de la nueva nave de mezclas), por lo que no hay recorrido de evacuación tal y como se entiende en la reglamentación de referencia utilizada.

- Respuesta: La condición de desplazar la salida de la entreplanta situada sobre el muelle de carga (o proyectar una segunda salida) de manera que la longitud desde todo origen de evacuación hasta la única salida no sea mayor que 25 m no tiene que ver con que la entreplanta se utilice de manera puntual, ya que los requisitos de evacuación también son de aplicación en las zonas de mantenimiento que, por definición, se ocupan de manera puntual. En consecuencia, se desestima esta alegación.

- Alegación undécima: se incluyen modificaciones propuestas para las instalaciones existentes que no se modifican respecto de su situación final certificada y con su correspondiente licencia de apertura. Desde que se redacta este requisito hasta el que se comunica a la actividad, el criterio de Protección Contra Incendios en los establecimientos industriales existentes para legalización en el marco de Autorización Ambiental Integrada ha variado, de forma que se propone que se admita la posibilidad de presentación de Informe OCA de las medidas de protección contra incendios certificadas de las que se dispone de licencia de apertura.

- Respuesta:

- La condición de compartimentar correctamente los sectores existentes S1 y S2 no suponen “modificaciones propuestas para las instalaciones existentes” sino una puntualización para ejecutar correctamente la compartimentación prevista en los proyectos correspondientes a las licencias de actividad de estas zonas, y que, por lo visto, se certificó incorrectamente en el Fin de obra.

- Un informe de OCA sobre la adecuación de lo existente respecto a las licencias otorgadas no exime de llevar a cabo esta medida ya que la compartimentación entre S1 y S2 queda anulada en los pasos de cintas transportadoras y, por tanto, no se ajusta a la licencia concedida en la que se supone una correcta compartimentación entre dichos sectores.

- No obstante, sí puede admitirse la propuesta de presentar certificación de OCA en la que se verifique el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias de Actividad y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones. Ahora bien, si el único propósito de dicho informe es evitar resolver correctamente la compartimentación planteada en su día, no se conseguirá este objetivo si la certificación de OCA es rigurosa.

- Si se opta por esta posibilidad de certificación de OCA de lo existente, lo no existente, es decir, la nueva nave de mezclas, o bien se somete también a certificación de OCA una vez se construya, o bien tendrá que adaptarse al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, R.D. 2267/2004. Esta adaptación conlleva aspectos favorables y desfavorables respecto a la anterior justificación respecto al 786/2001: entre los aspectos favorables está la posibilidad de mantener la única salida de la entreplanta donde está; entre los desfavorables, entre otros, la revisión de estabilidades y reacciones al fuego, etc.

- Alegación duodécima: En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. 8.6 Declaración e inventario de emisiones. Dado que la autorización de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro no establece la realización de un informe técnico sobre el vertido al cauce del Río Larraun, la empresa propone que la realización del informe técnico correspondiente a la revisión periódica del vertido al cauce del Larraun, exigido en la autorización ambiental integrada, sea con frecuencia anual, al igual que el informe técnico del vertido al colector.

- Respuesta: Dado que los resultados analíticos del control del vertido al río Larraun deberán estar certificados por entidad colaboradora de la administración hidráulica, lo cual supondrá que, al menos con frecuencia trimestral, una entidad colaboradora realizará un análisis de los parámetros especificados en el control, procede aceptar la alegación presentada.