RESOLUCIÓN 288/2012 , de 9 de marzo del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación de fábrica de envasado y distribución de productos vegetales congelados, cuyo titular es ULTRACONGELADOS VIRTO S.A., en término municipal de Azagra, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada.

Mediante la Resolución 528/2010, de 18 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada a la instalación de fábrica de envasado y distribución de productos vegetales congelados, cuyo titular es ULTRACONGELADOS VIRTO S.A., en término municipal de Azagra.

Con fecha 1 de diciembre de 2011 el titular solicitó llevar a cabo una modificación consistente en el aumento de caudal de vertido que se envía a la depuradora de Azagra.

El Servicio de Calidad Ambiental consideró que dicha modificación no es sustancial de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento para el desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no es preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada.

No obstante, la modificación sí es significativa puesto que da lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Asimismo, se ha considerado oportuno actualizar los valores límite de inmisión de ruido de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones y las cuestiones derivadas de la gestión de residuos peligrosos y la condición de subproducto de acuerdo con lo indicado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada.

En uso de las competencias que tengo conferidas por el Decreto Foral 141/2011, de 24 de agosto, por la que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye a la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,

RESUELVO:

1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de de fábrica de envasado y distribución de productos vegetales congelados, cuyo titular es ULTRACONGELADOS VIRTO S.A., en término municipal de Azagra, y que fue concedida mediante la Resolución 528/2010, de 18 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada por el titular con fecha 11 de diciembre de 2011.

2º.- La modificación ha supuesto la inclusión de cambios en los Anejos de la Resolución 528/2010, de 18 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 18 de marzo de 2018. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente.

4º.- Para la entrada en funcionamiento de la modificación no será necesaria la obtención de nueva autorización de apertura para la instalación modificada.

5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

6º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

7º.- Notificar esta Resolución a ULTRACONGELADOS VIRTO S.A., al Ayuntamiento de Azagra, a NILSA, al Servicio de Calidad Ambiental y al Guarderío de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, 9 de marzo de 2012

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

El proyecto incluye la actual fábrica ubicada en Pol. Ind., parcela C de Azagra, en una parcela de 53.743 m2, de los cuales 24.917 m2 son de superficie construida.

El proceso productivo comprende la recepción, clasificación, mezcla, envasado, almacenamiento y distribución de productos congelados. La capacidad de producción es de unas 1.000 Ton/día, 250.000 Ton/año aproximadamente.

La plantilla es de 333 personas aproximadamente.

La potencia instalada es de 5,05 Mw.

La actividad de mezcla y envasado se desarrolla en tres turnos de 8 horas, cinco días a la semana, 250 días del año.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Muelles de carga.

- Almacenes de materia auxiliar I y II.

- Cuatro cámaras de congelación (A, B, C y D).

- Naves de fabricación: sala de mezclas, de volteadores, de envasado y de paletizado.

- Silo automático.

- Nave de almacenamiento y reparación de embalajes.

- Oficinas y vestuarios.

- Laboratorio.

- Nave de instalaciones auxiliares.

- Equipos de aire comprimido: cuatro compresores con equipos separadores de aceites.

- Grupo electrógeno.

- Talleres de mantenimiento (metal, instalaciones y envasado).

- Instalación de tratamiento de agua de proceso.

- Dos bombas de captación de agua de pozo.

- Un equipo de cloración de agua.

- Un depósito para almacenamiento de agua de 58 m3.

- Instalación de refrigeración: circuito de amoniaco, seis compresores y tres condensadores evaporativos.

- Centro de transformación: seis transformadores de 250, 800, 800, 1.600, 1.600 y 7.500 KVA.

- Depósito de Nitrógeno líquido de 17 m3 de capacidad.

- Instalación de tratamiento de aguas residuales.

- Pozo de bombeo de 14 m3 de capacidad y tamiz de 1 mm de luz.

- Medidor electromagnético de caudal.

- Canal normalizado

# Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

| Materia | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Verduras congeladas | 250.000 | Ton/año |
| Bolsones de plástico | 125 | Ton/año |
| Bolsas de plástico | 30 | Ton/año |
| Sacos de papel | 45 | Ton/año |
| Cajas de cartón | 6.000 | Ton/año |
| Palets | 1.750 | Ton/año |
| Film | 1.500 | Ton/año |
| Desinfectantes | 12 | Ton/año |
| Lejía | 5 | Ton/año |
| Aceites hidráulicos | 2,7 | Ton/año |
| Amoniaco | 1 | Ton/año |
| Biocidas torres de refrigeración | 5 | Ton/año |

# Consumos anuales de energía y combustibles:

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Indicador | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica | 32.125.000 | Kwh/año | 128,5 | KWh/Ton |
| Gasóleo | 10.000 | l/año |  |  |

# Consumos de agua:

|  | Cantidad | Unidad | Indicador | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso (limpieza-desescarches) | 45.000 | m3/año | 0,18 | m3/Ton |
| Refrigeración | 135.000 | m3/año | 0,54 | m3/Ton |
| Total | 180.000 | m3/año | 0,72 | m3/Ton |

# Capacidad de producción:

|  | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Producto congelado | 1.000 | Ton/día |
| Producto congelado | 250.000 | Ton/año |

# Producción de residuos:

|  | LER | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites usado | 13 02 05* | 2 | Ton/año |
| Mezcla de aceite con amoniaco |  | 2 | Ton/año |
| Envases de plástico contaminados | 15 01 10* | 1 | Ton/año |
| Envases metálicos contaminados | 15 01 10* | 1 | Ton/año |
| Absorbentes y materiales de filtración | 15 02 02* | 0,075 | Ton/año |
| Baterías | 16 06 01* | 0,05 | Ton/año |
| Aerosoles | 16 05 04* | 0,2 | Ton/año |
| Restos vegetales no aptos para su consumo o elaboración | 02 03 04 | 800 | Ton/año |
| Sólidos del tratamiento in situ de efluentes. | 02 03 05 | 300 | Ton/año |
| Papel y cartón | 15 01 01 | 1.000 | Ton/año |
| Plástico | 15 01 02 | 300 | Ton/año |
| Madera | 15 01 03 | 400 | Ton/año |
| Pilas alcalinas y salinas | 16 06 04 | 0,01 | Ton/año |
| Chatarra | 17 04 05 | 50 | Ton/año |
| Asimilables a urbanos | 20 03 01 | 1.500 | Ton/año |

# Zona de almacenamiento de productos de limpieza:

| Producto | Peligro | Cubeto | Tipo contenedor | Núm | Vol (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos de limpieza | Corrosivo | Sí | Bidones | 5 | 0,05 |
| Productos de limpieza | Irritante | Sí | Bidones | 15 | 0,05 |

# Descripción del proceso productivo:

- Envasado de productos vegetales congelados.

- Recepción. Las materias primas son verduras congeladas procedentes de otras plantas del grupo envasadas en cajas de cartón con bolsones, junto con pequeñas cantidades de otros componentes. Llegan a la planta en camiones frigoríficos y son descargadas en el almacén de producto congelado.

- Clasificación.

- Mezcla. Cuando el producto terminado es una mezcla de varias verduras se realiza la mezcla, que se almacena en las cámaras de frío antes de ser envasada.

- Envasado. Las verduras o sus mezclas se introducen en las líneas de proceso donde se envasan en bolsas de plástico, sacos de papel o cajas de cartón.

- Paletizado. Las cajas se paletizan y se vuelven con plástico retráctil.

- Almacenamiento de producto terminado en almacén frigorífico.

- Tratamiento de agua de proceso.

Agua de pozo para vestuarios, servicios y limpieza.

- Se capta de pozo, se clora y se almacena en un depósito de 58 m3.

- Desde ahí se suministra para los servicios generales (vestuarios, servicios y limpieza).

- Limpieza de equipos e instalaciones

- Previamente al comienzo de la limpieza se lleva a cabo limpieza en seco.

- La maquinaria y las instalaciones se limpian mediante mangueras con cierre en cabeza de accionamiento manual.

- Los sólidos se separan mediante rejillas y el agua se envía al pretratamiento anterior al vertido a colector.

- Pretratamiento de aguas residuales.

- Recogida de las aguas residuales mediante sumideros con rejilla a lo largo de toda la fábrica.

- Pozo de bombeo de 14 m3 de capacidad.

- Tamiz de 1 mm de luz.

- Canal normalizado

- Medidor de caudal electromagnético.

- Vertido al colector municipal.

# Documentación incluida en el expediente:

- Proyecto para solicitud de Autorización Ambiental Integrada. Ultracongelados Virto, S.A. Mayo 2009.

- Anexo a Proyecto de Autorización Ambiental Integrada. Ultracongelados Virto, S.A. Diciembre 2009.

- Solicitud de modificación de la Autorización ambiental integrada. Diciembre 2011.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Vertidos de aguas

- La instalación producirá un vertido industrial que será evacuado al colector de aguas residuales del polígono industrial. En general, este vertido cumplirá con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

- Vertido industrial: el efluente de la instalación de tamizado que tratará las aguas residuales de proceso y las purgas de compresores (previamente tratadas en separadores específicos de aceites), se verterá al colector de aguas residuales del polígono industrial, para completar su tratamiento en la EDAR de Azagra. En particular, este efluente cumplirá los siguientes valores límite de emisión:

| VOLÚMENES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Volumen anual máximo | 37.000 m3 |
| Volumen máximo diario | 173 m3 |

| PARÁMETROS | CONCENTRACIÓN | CARGA DIARIA |
| --- | --- | --- |
| pH | 5,5-9,5 |  |
| Conductividad | 5.000 S/cm |  |
| MES | 1.000 mg/l | 173 Kg/día |
| DQO | 2.000 mg/l | 346 Kg/día |
| DBO5/DQO | >0,3 |  |
| N-NH3 | 140 | 24,2 Kg/día |
| NTK | 200 | 34,6 Kg/día |

Otros vertidos

- El vertido de las aguas residuales fecales procedentes de los aseos y servicios, se evacuará directamente al colector de aguas residuales del polígono industrial, para realizar su tratamiento completo en la EDAR de Azagra. En general, este vertido cumplirá con los valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero.

- Las aguas pluviales junto con las aguas generadas en los desescarches se verterán a la red de pluviales del polígono.

  - Ruidos

- La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los siguientes índices de ruido:

| ZONA ACÚSTICA | ÍNDICES DE RUIDO |
| --- | --- |
|  | Lk,d | Lk,e | Lk,n |
| Parcela ocupada por la instalación de Ultracongelados Virto S.A. (suelo urbano de uso industrial) | 65 | 65 | 55 |

  - Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de productos peligrosos se ubicarán en el interior de cubetos estancos de seguridad, que asegurarán la retención de posibles fugas o derrames.

- Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones:

  - Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos

  - Serán impermeables y resistentes al producto a retener

  - No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca

- El almacenamiento de productos de limpieza corrosivos e irritantes se lleva a cabo en un recinto cubierto y cerrado con cubeto de contención.

- El almacenamiento de residuos peligrosos se lleva a cabo en un recinto cubierto y cerrados con cubetos de contención adecuados.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacenamiento de residuos no peligrosos en cubierto situado junto a la nave de almacenamiento y  reparación de embalajes.

- Almacenamiento de residuos peligrosos en dos armarios de puertas correderas ubicados en el exterior, junto a la nave de almacenamiento y reparación de embalajes.

  - Envases y residuos de envases

- La empresa cumple con sus obligaciones como empresa que pone envases en el mercado, participando en un sistema integrado de gestión a través del cual elabora el Plan Empresarial de Residuos de Envases y los informes de seguimiento de dicho plan.

- Por otro lado la empresa realiza las comunicaciones referidas a los residuos de envases que en el ejercicio de su actividad genera.

  - Producción de residuos peligrosos

- El titular deberá cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 18, sobre la producción y posesión inicial de los residuos, en los artículos 25 y 26, sobre traslado de residuos, y en los artículos 40 y 41, información sobre residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, en tanto en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley 22/2011:

  - Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores de residuos peligrosos.

  - Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Vertidos de aguas

- Las aguas residuales industriales serán pretratadas mediante un tamiz de 1 mm de luz para la eliminación de partículas en suspensión.

- Efluentes del proceso de producción: estos son los efluentes que se vierten al colector de aguas residuales del polígono industrial.

- Vertidos discontinuos:

- Aguas residuales de limpieza del proceso de producción

- Purgas de compresores. Las purgas de los compresores son tratadas en separadores aceite-agua específicos para cada uno de los equipos.

- Aguas fecales

  - Minimización del consumo de agua y de los vertidos

- Las principales medidas de minimización del consumo de agua y los vertidos son las siguientes:

- Captación únicamente de la cantidad de agua requerida en el proceso.

- Limpieza en seco de las instalaciones previa a la limpieza húmeda.

- Limpieza mediante mangueras con agua a la presión adecuada.

- Limpieza mediante mangueras con cierre en cabeza.

- Existencia de protocolos de limpieza.

- Optimización de la condensación en el sistema de refrigeración.

- Descongelación periódica de los evaporadores del sistema de refrigeración, una vez al mes.

- Limpieza periódica de los condensadores del sistema de refrigeración.

- Descongelado automático de los evaporadores del sistema de refrigeración.

  - Minimización del consumo de energía

- Las principales medidas de minimización del consumo de agua y los vertidos son las siguientes:

- Aislamiento de las zonas de la planta con diferentes temperaturas para minimizar las pérdidas de frío.

- Mantenimiento periódico de los motores

- Aislamiento del circuito de refrigeración por amoniaco

- Empleo de controladores de frecuencia en los motores

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

- La actividad de la empresa está clasificada en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento, en el grupo A, epígrafe 10. “10.2. Instalaciones industriales para la fabricación de productos alimenticios mediante tratamiento y/o transformación de materia prima animal, exceptuada la leche, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día de productos acabados; o de materia prima vegetal, con una capacidad de producción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales)”.

- Los dispositivos para el control del vertido industrial, efluente del sistema de pretratamiento son:

- Dispositivo de toma de muestras.

- Caudalímetro de tipo ultrasónico que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

- El titular realizará el autocontrol mediante la medición de los siguientes parámetros con la periodicidad que se indica:

| PARAMETRO | AUTOCONTROL | LABORATORIO EXTERNO |
| --- | --- | --- |
| Caudal vertido | Continuo |  |
| pH | Continuo | Trimestral |
| Conductividad | Semanal | Trimestral |
| MeS | Semanal | Trimestral |
| DBO5 |  | Semestral |
| DQO | Semanal | Trimestral |
| NTK |  | Trimestral |
| P total |  | Trimestral |

- Se dispondrá de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se recogerán todos los resultados de los controles realizados, y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas residuales.

- Dicho Sistema estará actualizado permanentemente, y a disposición de los inspectores del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

- Inspección y vigilancia. El Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo, Industria, Empleo y Medio Ambiente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa.

  - Ruidos

- El titular deberá realizar cada cuatro años un control del cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido, de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos en el Anexo IV-A del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido se valorará conforme a lo establecido en los artículos  24 y 25 del Real Decreto 1367/2007.

- Gestión y control de subproductos

  - Valorización de subproductos

- Los subproductos orgánicos producidos son restos de material que cae al suelo en el proceso de mezcla y envasado y rechazos de calidad que se destinan a la alimentación animal. En el supuesto de que no puedan emplearse como subproductos deberán ser gestionados como residuo de acuerdo con lo indicado en el anejo III de esta Autorización ambiental integrada con el código LER 02 03 04.

- Las cantidades producidas en el año 2008 son de 800 Ton.

- El titular de la instalación productora ha acreditado que este material cumple las condiciones indicadas en el artículo 4 de la Ley 22/11 de residuos y suelo contaminados para ser considerado subproducto.

- Para acreditar las mencionadas condiciones generales, productor y valorizador han celebrado un contrato con vigencia anual renovándose automáticamente salvo que una de las partes lo denuncie treinta días antes de su finalización.

  - Control de subproductos

- El titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente cualquier cambio en las materias primas o en el proceso que pueda afectar a la composición del subproducto, al objeto de decidir si procede una nueva caracterización del mismo

- El titular deberá disponer de un sistema de registro de todos los traslados de subproductos producidos en su instalación, en el que se refleje el tipo, cantidad y destino para cada uno de los traslados que realicen con cada uno de ellos

- El titular deberá cumplimentar albaranes u otros documentos acreditativos en los que se refleje el tipo, cantidad y destino para cada uno de los traslados de subproductos que realice, y deberá conservarlos durante un tiempo de, al menos, dos años

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

  - Contaminación de suelos

- El posible riesgo es el derrame de hidrocarburos por fallo de operaciones en la descarga

- Las acciones preventivas son las indicadas en la Plan de emergencia.

  - Escape de amoniaco del circuito de frío

- Los posibles riesgos son las fugas de amoniaco del circuito de frío

- Las acciones preventivas son mantenimiento periódico y formación del personal

- Las acciones en caso de emergencia son las indicadas en la Plan de emergencia.

  - Vertidos incumpliendo valores límite de emisión

- Los posibles riesgos son la detección de una concentración de parámetros contaminantes en el vertido de aguas residuales tratadas en la depuradora superior a la autorizada.

- Las acciones preventivas son el Programa de mantenimiento preventivo de la instalación y los controles en cada turno y periódicos por laboratorio externo.

- Las acciones en caso de emergencia son analizar la causa que origina del problema y establecer las acciones correctoras y comunicar al personal responsable.

- Medidas de protección contra incendios.

- A la vista de la certificación realizada por Organismo de Control Autorizado en materia de protección contra incendios, en la que se verifica el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias de Actividad y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas pertenecientes a las revisiones, se hace constar que, si realmente se cumple todo lo anterior, quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha actividad.

- Otras medidas o condiciones

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente Autorización ambiental integrada.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Medidas de aseguramiento

- El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental para el conjunto del grupo que cubre los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, con un límite de la suma asegurada de 1.202.024,21 euros por siniestro y año.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Asimismo, el titular deberá comunicar al Departamento de de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es. Igualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) |
| --- | --- | --- |
| Aceites usados | 13 02 05* | Recuperación material (R9) o valorización energética (R1). (3) |
| Mezcla de aceite con amoniaco | 13 08 99* | Recuperación material (R9) o valorización energética (R1). (3) |
| Envases de plástico contaminados | 15 01 10* | Recuperación material (R3) |
| Envases metálicos contaminados | 15 01 10* | Recuperación material (R4) |
| Absorbentes y materiales de filtración | 15 02 02* | Valorización energética (R1) o depósito en vertedero (D5). (3) |
| Baterías | 16 06 01* | Recuperación material (R4) |
| Aerosoles | 16 05 04* | Valorización material (R4) e incineración en tierra (D10) |
| Restos vegetales no aptos para su consumo o elaboración | 02 03 04 | Recuperación material (R3) y aplicación en el suelo (R10). (4) |
| Sólidos del tratamiento in situ de efluentes. | 02 03 05 | Recuperación material (R3) y aplicación en el suelo (R10). (4) |
| Papel y cartón | 15 01 01 | Recuperación material (R3) |
| Plástico | 15 01 02 | Recuperación material (R3) |
| Madera | 15 01 03 | Recuperación material (R3) |
| Pilas alcalinas y salinas | 16 06 04 | Recuperación material (R4) |
| Chatarra | 17 04 05 | Recuperación material (R4) |
| Asimilables a urbanos | 20 03 01 | Recuperación material (3) y depósito en vertedero (D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

- Este residuo, mientras cumpla las condiciones establecidas en el punto 6 del Anejo II de esta Resolución podrá ser considerado como subproducto. En caso contrario, deberá ser gestionado de acuerdo con lo especificado en este Anexo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 31.07.09: Ultracongelados Virto, S.A. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, la solicitud de Autorización ambiental integrada para su instalación industrial, ubicada en el Polígono Industrial de Azagra,  adjuntando cuatro ejemplares de la documentación denominada Proyecto técnico de Autorización Ambiental Integrada.

- 05.08.09. El Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Azagra en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada.

- 31.08.09: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se publica en el B.O.N. nº 107 de 31 de agosto de 2009.

- 05.10.09: finaliza el periodo de información pública del expediente. No se presentan alegaciones.

- 07.01.10. Se recibe informe favorable de NILSA en relación a la aceptación del vertido de la empresa en la EDAR de Azagra

- 08.01.10. El Ayuntamiento de Azagra remite informe favorable en aquellas materias de su competencia.

- 25.02.10.: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a Ultracongelados Virto S.A. la propuesta de Autorización ambiental integrada.

- 09.03.10.: El titular manifiesta su conformidad con el contenido de la Resolución mediante correo electrónico.

- 01.12.11.: ULTRACONGELADOS VIRTO S.A. presenta solicitud de modificación de la Autorización ambiental integrada.

- 01.02.12: Se emite informe favorable por la Sección de Prevención de la Contaminación del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

- 05.03.12: Transcurrido el plazo de 10 días no se presentan alegaciones y se emite la Resolución definitiva.