RESOLUCIÓN 00391/2010 de, 22 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica de oficio la autorización ambiental integrada de la instalación de fabricación de piensos, en término municipal de Caparroso, cuyo titular es Piensos de Caparroso S.L..

Mediante la Resolución 2500/2007, de 12 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada a la instalación de de fabricación de piensos, en término municipal de Caparroso, cuyo titular es Piensos de Caparroso S.L.

En una inspección reciente realizada a la empresa se detecto que existen dos focos de emisión a la atmósfera no incluidos en su autorización.

El artículo 14 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, establece que las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada podrán ser modificadas de oficio si existieran circunstancias sobrevenidas que exigieran su revisión.

En base a los motivos anteriormente señalados, esta Dirección General considera procedente modificar las condiciones que se establecieron inicialmente en la autorización ambiental integrada, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 28 del reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente de modificación.

En uso de las competencias que tengo conferidas por la Orden Foral 426/2007, de 10 de octubre, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia medioambiental en el Director General de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de Servicio de Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad,

RESUELVO,

1º.- Modificar de oficio la Autorización Ambiental Integrada para la instalación fabricación de piensos, en término municipal de Caparroso, cuyo titular es Piensos de Caparroso S.L.., y que fue concedida mediante la Resolución 2500/2007, de 12 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por existir circunstancias sobrevenidas que exigen la revisión de las condiciones de la autorización.

2º.- La modificación consiste en cambios en los puntos 1.1., 4.1. y 5.1. del Anejo II de su autorización. Se detalla la autorización completa en el Anejo de la presente Resolución que sustituye a los anejos I, II y III de la Resolución 2500/2007, de 12 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 12 de diciembre de 2015.

4º- Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

5º- Trasladar la presente Resolución al titular, al Ayuntamiento de Caparroso, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, al Servicio de Calidad Ambiental y al Guarderío de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, veintidós de febrero de dos mil diez.-

EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJOI

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Breve descripción:

El proyecto contempla la instalación existente propiedad de PIENSOS DE CAPARROSO, S.L., sita en Camino del Cementerio s/n, en el término municipal de Caparroso.

La actividad de la empresa es la de fabricación de piensos compuestos destinados al ganado porcino.

La superficie total de los terrenos es de aproximadamente 7000 m², de los cuales unos 1200 están por la nave industrial.

La potencia total instalada será de 1137,61 KW.

La plantilla estará formada por un total de 7 trabajadores.

La actividad en la fábrica se desarrollará a lo largo de 250 días al año, funcionando unas 10 horas diarias la fabricación de piensos y unas 13 horas el proceso de granulación.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

Las edificaciones e instalaciones que componen la fábrica son las siguientes:

- Zona de recepción, de 100 m².

- Zona de dosificación y mezcla, de 150 m²

- Zona de proceso de molienda, de 75 m².

- Zona de granulación, de 75 m².

- Zona de expedición, de 75 m².

- Almacén, 400 m².

- Servicios auxiliares, de 50 m².

- Oficinas, de 20 m².

- Taller, de 15 m².

- Vestuario, de 15 m².

- Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales (año 2006):

| Materias / Productos | Cantidad (Tm/año) |
| --- | --- |
| Cebada | 25300 |
| Trigo | 21000 |
| Soja | 14100 |
| Maíz | 18000 |
| Salvado | 3800 |
| Carbonato | 1160 |
| Fosfato | 400 |
| Alfalfa | 6240 |
| Pulpa de remolacha | 600 |
| Fungimat | 8 |
| Corrector cerdas | 51 |
| Corrector cebo | 1100 |
| Sal | 334 |
| Grasa | 68 |
| Lisina-metionina | 969 |

- Consumos anuales de energía y combustibles (año 2006):

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas natural | 1219 | MWh/año | General |
| Electricidad | 1500 | MWh/año | General |

- Actividad y consumo de agua:

Se utilizan aproximadamente 30 m³ de agua al mes en el proceso de granulación. Además se emplea agua para el consumo del personal de la fábrica y los aseos existentes.

Las labores de limpieza y desinfección son en seco.

- Producción de residuos:

Se generan pequeñas cantidades de aceites usados procedentes de mantenimiento de máquinas y de aceites procedentes de los separadores de hidrocarburos de las purgas de los compresores.

- Descripción del proceso productivo:

Recepción de materia prima

El traslado de materias primas, macroingredientes, aditivos, etc. desde la zona de recepción hasta el lugar de almacenamiento definitivo se realiza utilizando los medios más adecuados para cada tipo de producto.

En la zona de recepción se hallan los siguientes equipos: báscula, piquera, elevadores y transportadores, zona de recepción de líquidos y zona de recepción de macrominerales.

Almacenamiento de materias primas

Existen diferentes almacenamientos, según la naturaleza de la materia prima:

- Cereales, salvados, soja, subproductos de pescado.

- Grasas y manteca.

- Lisina y metionina.

- Microingredientes.

- Aminoácidos, correctores, enzimas y piensos medicamentosos de primeras edades.

- Premezclas medicamentosas.

Zona de dosificación

Consta de cinco básculas y de un equipo de control de mezcla.

Molino

Accionado por un motor de 320 CV, permitiendo un rendimiento máximo de 50000 Kg/h. Los molino permiten cambiar de cribas en función del producto que se quiere fabricar en cada momento. Dado el sistema de aspiración de los molinos, el producto sale a la temperatura adecuada, evitando altas temperaturas en el producto molturado y posteriores complicaciones derivadas de las mismas. Todo el sistema de elevadores, transportadores, molino, etc. está dotado de filtros de descompresión para evitar corrientes indeseables y de esa manera se eliminan las emisiones de polvo y la pérdida de pienso.

Mezcladora

Mezcladora de eje horizontal de palas, con una capacidad de 6600 litros.

Granuladora

Se utiliza una granuladora con una capacidad de 12000 Kg/h. Sólo una parte de los piensos se granula, utilizándose el resto en forma de harina.

Zona de dosificación de líquidos

Compuesta de:

- Nodriza, para grasa y manteca.

- Cinco bombas de engranajes que dan la presión correcta al fluido.

- Cinco inyectores, que difunden las grasas homogéneamente, limpiándose automáticamente después de cada dosificación.

- Tres inyectores de lisina y metionina, con su correspondiente sistema de limpieza.

- Sistema de calorifugación.

- Cinco medidores de impulsos, que dan la cantidad exacta de litros de producto que se inyectan a cada mezcla.

Almacén de producto

Compuesto por 20 celdas metálicas.

Instalaciones auxiliares

- Caldera de vapor: de 1395 KW de potencia, que utiliza gas natural como combustible.

- Compresores: dos compresores de 25 y 35 CV, respectivamente, dotados de separador de hidrocarburos para las purgas generadas.

- Transformador: la empresa dispone de dos transformadores de 630 KVAs cada uno, con aceite como dieléctrico.

- Documentación aportada por el titular:

- Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, que se compone de un tomo.

- Anejo al Proyecto Básico de octubre de 2007.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes  especificados para cada foco de emisión cumplirán los niveles de emisión establecidos con carácter general en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y estarán referidos al contenido volumétrico de oxígeno y al caudal, entendido como caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura, determinados en la tabla.

| Nº | Foco emisor | Caudal | O2 | CO | NOx | SO2 | Partículas Sólidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nm³/h | % | mg/Nm³ |
| 1 | Piquera | - | - | - | - | - | 50 |
| 2 | Molino 1 | 7500 | - | - | - | - | 50 |
| 3 | Molino 2 | 4500 | - | - | - | - | 50 |
| 4 | Granuladora | 20000 | - | - | - | - | 50 |
| 5 | Caldera | - | 3 | 100 | 200 | 5 | - |
| 6 | Piquera 2 | - | - | - | - | - | 50 |
| 7 | Minoritarios | - | - | - | - | - | 50 |

1.2. Vertidos de aguas

La instalación realiza un vertido de aguas fecales y sanitarias, que será evacuado al colector de aguas residuales del polígono industrial. En general, este vertido deberá cumplir con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006.

1.3. Ruidos

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior, medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA.

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA.

2.   Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de productos químicos y residuos dispondrán de cubetos estancos de seguridad, que asegurarán la retención de posibles fugas o derrames.

  - Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

  - Será impermeables y resistente al producto a retener.

  - No tendrán ningún tipo de salida y drenará a una arqueta estanca.

  - No serán atravesado por tuberías o conductos.

- Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante materiales absorbentes.

3.   Procedimientos y métodos de gestión de residuos

3.1.  Residuos producidos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

Las zonas de almacenamiento de residuos deberán disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento.

3.3.  Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

4.   Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

Los focos de emisión a la atmósfera tendrán las siguientes medidas correctoras:

| Nº | Descripción foco emisor | Medida correctora |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piquera | Filtro de mangas |
| 2 | Molino 1 | Filtro de mangas |
| 3 | Molino 2 | Filtro de mangas |
| 4 | Granuladora | Filtro de mangas |
| 5 | Caldera | - |
| 6 | Piquera 2 | Filtro de mangas |
| 7 | Minoritarios | Filtro de mangas |

Además, se cumplirán las siguientes restricciones:

- Los gases de combustión y las partículas sólidas serán evacuados mediante chimeneas con un mínimo de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.

- Las instalaciones dispondrán de reservas suficientes de mangas filtrantes.

5.   Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

5.1. Emisiones a la atmósfera

- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

| Nº | Foco emisor | Grupo | Contaminantes | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piquera | B 2.13.4 | Partículas sólidas | Trienal |
| 2 | Molino 1 | B 2.13.4 | Partículas sólidas | Trienal |
| 3 | Molino 2 | B 2.13.4 | Partículas sólidas | Trienal |
| 4 | Granuladora | B 2.13.4 | Partículas sólidas | Trienal |
| 5 | Caldera | C 3.1.1. | CO, NOx, SO2 | Quinquenal |
| 6 | Piquera 2 | B 2.13.4 | Partículas sólidas | Trienal |
| 7 | Minoritarios | No | Partículas sólidas | No es necesario |

- Los controles consistirán en una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado.

- En el caso de los focos susceptibles de emitir partículas sólidas, deberá realizarse un autocontrol sobre las emisiones de los focos, conforme a lo establecido en el Decreto Foral 6/2002. Este autocontrol consistirá en el siguiente procedimiento y programa de autocontrol de las emisiones:

  - Diariamente: Lectura y registro de presión diferencial de los manómetros, con actuación, en caso de no alcanzar los valores establecidos en especificación interna. Los datos se registrarán en un libro de mantenimiento de los filtros. En el caso del foco 7 este control se realizará únicamente los días que se utilice.

  - Limpieza y cambios de las mangas de los filtros, siempre que se rompa o deteriore una de las mangas o bien cuando la presión diferencial que mida el manómetro no alcance los valores establecidos. Las acciones sobre los filtros y las fechas en que han sido realizadas, quedarán recogidas en libro de mantenimiento de los filtros.

- Metodología de medición y toma de muestras:

  - Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

  - El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de emisión y la posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.

- Sistema de registro:

  - Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de las autoridades competentes.

5.2. Ruidos

- Cada ocho años se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales, en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables.

- Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

6.   Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

6.1. Emisión de partículas sólidas por fallo en filtro de mangas

- Parar el funcionamiento de la fuente generadora de emisión.

- Sustitución del filtro de mangas.

7.   Medidas de protección contra incendios

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

8.  Otras medidas o condiciones

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo.

  - Mediciones tras puesta en marcha

- En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un informe emitido por un Organismo de Control Autorizado que certifique que el foco correspondiente a la piquera (foco nº1) cumple con las condiciones de emisión a la atmósfera, establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en la presente autorización ambiental integrada.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos, en los términos que se detallan en los puntos descritos a continuación.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR.

- La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Medio Ambiente durante la primera quincena de enero y, posteriormente, durante la primera quincena de julio, copia de los datos registrados en el registro de autocontrol establecido para las emisiones atmosféricas.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

- Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá remitir al Departamento de Medio Ambiente la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases.

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Aceites usados | 130205* | Regeneración (R9) o valorización energética (R1) |
| Aceite de purga de compresores | 130507* | Tratamiento físico-químico (D9) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.