RESOLUCIÓN 820/2012, de 14 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica de oficio la autorización ambiental integrada de la instalación de fabricación de cemento, en el término municipal de Olazagutía/Olazti, cuyo titular es Cementos Portland Valderrivas S.A.

Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación de oficio) Código de expediente: 0131/05 Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental Anejo y Epígrafe: 2B – 3.1. Instalación: Fabricación de cemento Titular/es: Cementos Portland Valderrivas S.A. Número de centro: 3118901623 Emplazamiento: Bº estación s/n Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 566.317; Y = 4.748.381 Municipio: Olazagutía/Olazti

Esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 3.1., “Instalaciones de fabricación de cemento o clinker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas por día”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental obligatoria.

Mediante la Orden Foral 302/2007, de 6 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda le fue concedida Autorización Ambiental Integrada.

Posteriormente, mediante la 855/2011, de 26 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se llevó a cabo la última modificación de la mencionada Autorización Ambiental integrada.

Con fecha 18 de octubre de 2011 se llevó a cabo una visita de inspección a la planta que Cementos Portland Valderrivas S.A. tiene en Olazagutía/Olzati, a cargo de personal del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo  y Medio Ambiente. En el transcurso de la misma se comprobó que en el parque de petrocoque se había instalado un murete de hormigón y dos decantadores con el fin de incrementar la eficiencia de la depuración de aguas residuales en cuanto a sólidos en suspensión y la presencia de varios focos de emisión asociados a cintas transportadoras con sus filtros de mangas correspondientes.

Asimismo se observa que en varios de los focos de emisión se estableció un autocontrol en continuo de las emisiones de partículas a la atmósfera cuando la emisión másica de dichos focos está por debajo los umbrales indicados en el artículo 31 del Decreto Foral 6/2002. Asimismo se estableció una medida anual a cargo de Entidad de Inspección acreditada en todos los focos independientemente de su clasificación. A la vista de las medidas de control existente y os resultados observados en los últimos años se decide modificar el procedimiento de control y autocontrol de los focos de emisión.

Por todo lo indicado se modifica el punto 1.1. de la Autorización ambiental integrada, incluyéndose ocho nuevos focos de emisión con sus valores límite de emisión de caudal y concentración; el punto 4.1. incluyéndose las medidas correctoras del nuevos focos de emisión; el punto 4.2. incluyéndose los decantadores de la zona de petrocoque como medida correctora del vertido; el punto 5.1. incluyéndose los nuevos focos de emisión a la atmósfera y sus medidas de control,  modificándose el control anual de las emisiones en todos los focos a cargo de Entidad de Inspección acreditada y sustituyéndose el control en continuo de partículas para los focos 5, 7, 8 y 9 por un control en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en las letras a) y d) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, de forma que puede procederse a la modificación de oficio de la autorización ambiental integrada.

En consecuencia, procede modificar las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente de modificación.

En uso de las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral 70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

1º.- Modificar de oficio la autorización ambiental integrada para la instalación de fabricación de cemento, cuyo titular es Cementos Portland S.A., en el término municipal de Olazagutía/Olazti, que fue concedida mediante la Orden Foral 302/2007, de 6 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

2º.- La modificación supone la inclusión de cambios en los Anejos de la Orden Foral 302/2007, de 6 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 6 de junio de 2015. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo.

4º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

5º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

6º.- Notificar esta resolución a Cementos Portland S.A., al Ayuntamiento de Olazagutía/Olazti, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 14 de agosto de 2012.-

EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

La fábrica de Cementos Portland Valderrivas, SA, en Olazagutía, se sitúa en el paraje denominado Urrutizabal, ctra. Madrid-Irún PK 396,5. Ocupa una superficie de 118.819 m².

Las instalaciones se encuentran delimitadas por la carretera A-1, Madrid-Irún y por la margen derecha del río Burunda, excepto el parque de almacenamiento de marga y caliza, que se sitúa en la margen izquierda, al noroeste del recinto de la fábrica.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

La planta dispone de un conjunto de instalaciones, en las que se incluyen las propias de fabricación, de almacenamiento, oficinas y auxiliares, las principales instalaciones son:

- Parque de recepción y almacenamiento de Marga/caliza, con capacidad de 35.000 t.

- Hangar de crudo y adiciones, con una capacidad de 15.000 t.

- Secado y molienda de materias primas.

- Silos de homogeneización almacenamiento para alimentación a los hornos.

- Dos hornos de calcinación, definido como Horno 7 y Horno 8.

- Enfriadores de clinker y líneas de transporte del clínker para ambos hornos, silo de almacenamiento de clínker de 40.000 t.

- Molienda de cemento, molinos 4 y 5 y almacenamiento de cemento en once silos verticales de diferentes capacidades.

- Instalación de ensacado y nave de paletizado y expedición, bien en sacos o a granel en camiones cisterna.

- Nave de almacenamiento de coque de petróleo.

- Instalación de molienda, secado y alimentación de coque para cada horno.

- Dos depósitos de almacenamiento de fuel-oil de 2000 m3 de capacidad cada uno.

- Depósito de agua.

- Almacén de residuos.

- Edificio de oficinas y aparcamiento.

- Instalación de preparación de biomasa para su adición al precalcinador del horno 7.

- Instalación de preparación de biomasa para su adición al quemador principal de horno 8.

# Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

La actividad se centra en la fabricación de clínker y cemento artificial. Las principales materias primas empleadas son piedra caliza y marga, también se utilizan escorias de alto horno y fundición, arena de fundición y sílice, yeso y cenizas volantes.

El consumo de materias primas durante los últimos años ha sido:

| Nombre materia | Cantidad 2005 | Cantidad año 2007 | Cantidad año 2008 | Cantidad año 2009 | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aditivo de molienda | 383 | 417 | 438 | 344 | Tm |
| Arena de sílice | 3.915 | 4.339 | 6.333 | 4.372 | Tm |
| Arena negra | 436 | 525 | 1.605 | 160 | Tm |
| Caliza | 253.587 | 234.849 | 250.053 | 181.200 | Tm |
| Caparrosa | 4.176 | 4.067 | 3.383 | 1.806 | Tm |
| Cenizas volantes | 93.906 | 129.592 | 58.835 | 30.604 | Tm |
| Escoria | 54.902 | 36.429 | 43.276 | 26.930 | Tm |
| Marga | 1.081.140 | 1.514.848 | 1.403.777 | 953.265 | Tm |
| Yeso | 46.788 | 46.317 | 37.869 | 25.361 | Tm |

# Consumos anuales de energía y combustibles:

Los principales recursos de energía consumidos son la energía eléctrica y el carbón.

La energía eléctrica se consume en su mayor parte en las operaciones de molienda, cerca del 65% del total y en la manipulación y transporte de materiales, alrededor del 30%.

El consumo de energía eléctrica se destina en más del 95 % para la fabricación de cemento, y el resto,  para instalaciones generales de fábrica.

Como combustibles de los hornos se utiliza fundamentalmente coque de petróleo y, fuel-oil para encender el horno. El gasóleo se utiliza para vehículos y calefacción de oficinas y laboratorio.

El consumo de recursos energéticos a lo largo de los últimos años ha sido:

| Nombre energía | Cantidad AAI | Cantidad año 2007 | Cantidad año 2008 | Cantidad año 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coque de petróleo | 88.330 | 98982 | 102014 | 63.795 |
| Fuel-oil | 1.106 | 748 | 801 | 500 |
| Gasóleo | 0,164 | 0,231 | 0,179 | 0,135 |
| Electricidad | 116.012 | 125.927 | 119.382 | 83.708 |

Respecto al consumo de biomasa como combustible, se prevé que, con una capacidad nominal de consumo de 35.400 t/año, el consumo final sea de 15.000 a 20.000 t/año, pudiendo sustituirse así del orden de 7.800 toneladas de coque de petróleo al año. Esto representa la sustitución aproximadamente de un 12,9% del aporte térmico al proceso de producción de clínker, tomando como referencia el consumo de coque de petróleo durante el año 2009.

# Consumos de agua:

# El agua industrial consumida, procede de la captación del río Burunda. El agua en usos industriales se utiliza en circuito cerrado, para reducir los consumos, siendo este debido únicamente a las evaporaciones y purgas en el proceso. El agua potable para las instalaciones de servicios (lavabos, duchas sanitarios…), procede de la red municipal. Los consumos durante los últimos años han sido los siguientes:

| Procedencia | Cantidad 2005 | Cantidad año 2008 | Cantidad año 2009 | Unidad | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Burunda | 32.000 | 28.786 | 19.405 | m³ | Torre de humectación RH 8 |
| Río Burunda | 41.000 | 12.463 | 6.408 | m³ | Torre de humectación RH 7 |
| Río Burunda | 17.825 | 17.825 | 14.294 | m³ | Torre de refrigeración |
| Río Burunda | 14.000 | 13.212 | 7.293 | m³ | Molino 5 |
| Red municipal | 15.000 | 13.484 | 8.864 | m³ | Lavabos, duchas, sanitarios |

# Descripción del proceso productivo:

# La fábrica de cemento funciona ininterrumpidamente durante 24 horas los 365 días del año. El proceso de fabricación seguido se puede dividir en un conjunto de procesos principales:

- Descarga y prehomogeneización de materias primas.

- Secado y molienda de materias primas.

- Homogeneización y almacenamiento.

- Clinkerización en los dos hornos existentes, 7 y 8.

- Enfriamiento del clínker.

- Transporte y almacenamiento del clínker.

- Molienda de cemento y almacenamiento en silos.

- Envasado, paletizado y expedición.

Descarga y prehomogeneización de materias primas

# La marga se almacena en el parque de marga o en el hangar, repartida de forma que se configura una pila homogeneizada por capas. Un rascador con paletas recoge el material y lo descarga en una cinta que alimenta una tolva, junto al hangar, por una cinta, se carga en otra tolva la caliza que viene en camiones. En el hangar de crudo, se almacena tanto la marga como caliza y resto de materias primas, dispone de tolvas para cada materia prima, desde las que se alimenta una cinta que las transporta hasta los molinos de crudo o de cemento, donde se incorporan al proceso.

Secado y molienda de materias primas

# Desde el parque de margas y/o del hangar, se alimentan a través de cintas las tolvas de marga y caliza  de los molinos de crudo correspondientes a cada horno 7 y 8. El material de estas tolvas, dosificado por las correspondientes básculas que regulan la alimentación de cada molino, se conduce a estos por medio de cintas. Igualmente los molinos se pueden alimentar desde el hangar. Los molinos, son de bolas de tipo horizontal, en ellos se procede además de a la molienda al secado, haciendo pasar un caudal de gases de combustión del propio horno.

# El transporte del crudo molido se realiza mediante el propio aire de barrido del molino, que tras su paso por un separador estático, donde se separan los gruesos que retornan al molino y un conjunto de cuatro ciclones donde decanta los finos y se envían a los silos de harina de homogeneización. El caudal de aire restante se conduce al filtro de mangas del horno correspondiente

# La capacidad del molino del horno 8 es de 100 t/h y la del 7 de 110 t/h, este último está compartimentado en dos cámaras independientes, una para la molienda y la otra de secado.

Homogeneización y almacenamiento

# El material resultante de la molienda y el recogido en los filtros, se conduce por medio de aerodeslizadores y elevadores de cangilones a dos silos de 1.470 m³ de capacidad cada uno, donde se procede a la homogeneización de la harina, mediante un sistema de inyección de aire a presión desde el fondo por medio de soplantes.

# La harina homegeneizada se conduce  por gravedad a dos silos de almacenamiento y alimentación de los hornos de 3.220 m3 cada uno.

Clinkerización en los dos hornos existentes, 7 y 8

# La alimentación de los hornos se realiza desde sendas básculas gravimétricas, con una capacidad máxima, cada una, de 120 t/h, a la parte superior del intercambiador, formado por un conjunto de ciclones, en cuatro etapas, por los que desciende el crudo, entrando en contacto con los gases del horno a contracorriente, elevando su temperatura desde 40 ºC hasta el orden de 1000 ºC y se inicia la descarbonatación del carbonato cálcico.

# El material parcialmente descarbonatado entra al tubo del horno rotatorio donde, en una primera parte se completa la descarbonatación, a continuación se comienzan a formar los componentes del clínker, que es el producto que sale del horno. En este proceso se produce la fijación en el clínker de elementos como el azufre, cloro y metales pesados. Los tiempos de residencia en el horno, 30 minutos para los materiales y 10 segundos para los gases, a más de 1.200 ºC, aseguran que no se produzcan emisiones de dioxinas y furanos en los gases de salida de los hornos. Estos gases se conducen al exterior a través de un filtro de mangas.

# El horno 7 dispone además de un precalcinador situado entre la tercera y cuarta etapa, se alimenta de petrocoque con aire caliente procedente del enfriador.

# Ambos hornos están constituidos por un tubo cilíndrico de acero, en posición horizontal con una pendiente sobre esta del 3%, que facilita el avance del material. Las dimensiones son de 64 m de longitud y 4,2 m de diámetro en el horno 8 y de 68 por 3,6 m, para el horno 7.

# El calor es generado en un quemador principal, en el extremo de salida del material del horno, para combustibles sólidos y líquidos,  se utiliza coque de petróleo como combustible y fuel-oil en los arranques de los hornos. Además, se utilizará como combustible biomasa, en un porcentaje en masa dentro de la mezcla de aproximadamente el 34%.

# Para alimentar a los hornos, el petrocoque se tritura previamente en sendos molinos de carbón, donde al mismo tiempo se seca haciendo pasar una corriente de aire caliente procedente del enfriador. La evacuación del aire en los molinos se realiza a través de filtros de mangas donde se retienen las partículas producidas en la molienda. Se empleará además biomasa de granulometría gruesa (hasta 150 mm.) en el precalcinador del horno 7 y biomasa de granulometría más fina (hasta 15 mm.) en el quemador principal del horno 8.

# El diseño del horno 8, se basa en la Mejores Tecnologías Disponibles, es un modelo Rotaflan, de baja producción de óxidos de nitrógeno.

Enfriamiento del clínker

# El clínker producido en cada horno, se enfría pasando a continuación por un enfriador de parrillas perforadas, en cuyo interior se insufla un elevado caudal de aire frío, regulado en función de la cantidad de clínker producida. Parte del aire caliente que sale del enfriador, se introduce en el horno, como aire secundario para completar la combustión, en el horno 7 otra parte se destina al precalcinador. El resto del caudal, previo enfriamiento en una batería de ventiladores, se expulsa al exterior a través del correspondiente filtro de mangas.

Transporte y almacenamiento del clinker

# El material procedente de los enfriadores es transportado por un sistema de cadenas, cinta y elevador de cangilones, específica para cada línea de horno, hasta un silo de almacenamiento de clínker con una capacidad de 40.000 t. Opcionalmente también puede ser almacenado en un compartimento del hangar de materias primas.

Molienda de cemento y almacenamiento en silos

# El clínker junto con sus adiciones (cenizas volantes, escoria, caliza, etc.) y el yeso como regulador de fraguado, se muelen conjuntamente en las proporciones adecuadas para la obtención de los distintos tipos de cemento, en dos molinos de cemento identificados como 4 y 5, son de bolas, horizontales y funcionan en circuito cerrado. El molino 4 dispone de un filtro de mangas para reducir las emisiones de partículas, y el molino 5 dispone de un filtro de mangas y un electrofiltro.

# Las cenizas se reciben en vagones o en camiones cisterna y se descargan por medio de compresores a un silo dotado de cámaras de filtros para partículas.

# El cemento obtenido en la molienda, se transporta a los silos de almacenamiento, son un conjunto de diez silos de diferentes capacidades.

Envasado, paletizado y expedición

# Parte del cemento producido es envasado en sacos de 35 kg, en dos ensacadoras que disponen de sendos filtros de mangas para reducir las emisiones de partículas, los sacos se expiden paletizados en fardos de plástico retráctil.

# El cemento restante se expide en camiones cisterna.

Instalaciones auxiliares

# Además de las instalaciones de fabricación, se dispone en la planta otras instalaciones de servicios y auxiliares para el funcionamiento de la planta.

- Oficinas, laboratorio y centro de control. Se encuentran en un edificio de hormigón de dos plantas y 1.600 m2 de superficie.

- Almacén. Destinado a labores de reaparición de maquinaria necesaria para la actividad de la fábrica, se sitúa en la parte norte de la parcela.

- Almacenamiento de Fuel. Se dispone de dos tanques metálicos para almacenamiento de fuel, de 2.000 m3 de capacidad cada uno, situados en la zona norte de la fábrica. Ambos disponen de un cubeto de hormigón armado para protección contra los derrames por una posible fuga de fuel de los depósitos, cada cubeto dispone de una salida independiente de desagüe con llave de paso hacia una arqueta separadora de grasas previa a la conexión y acometida a la red de desagüe existente.

- Instalación de preparación de biomasa para su adición al precalcinador del horno 7: dotada de nave de almacenaje, tolva de alimentación con fondo empujante, alimentador vibrante electromecánico y otros elementos de transporte.

- Instalación de preparación de biomasa para su adición al quemador principal de horno 8: dotada de tolva de recepción, criba, molturador y otros elementos de transporte, almacenamiento (silos) y dosificación.

# Documentación aportada por el titular:

- Solicitud de Autorización Ambiental Integrada, de fecha 17 de marzo de2005, acompañada de los siguientes documentos:

    - 5 copias del Proyecto Básico

    - Informe urbanístico, del arquitecto asesor del ayuntamiento de Olazagutía, remitido por el propio ayuntamiento.

    - 5 copias del resumen no técnico.

    - Informe preliminar de situación de suelos de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero

- Formularios para autorización de vertido, 14 de junio de2005.

- Contestación a alegaciones del proceso de información pública, 23 de septiembre de 2005.

- Documento (memoria y anejos) de ampliación de información, de 12 de abril de2006, requerida por el Servicio en 23 de noviembre de 2005.

- Proyecto de almacenamiento de agua amoniacal, de 21 de junio de 2006, para la implantación de un sistema SNCR de reducción de emisiones de NOx.

- Informe relativo a las emisiones de SO2, de 23 de junio de 2006

- Plan de minimización de residuos peligrosos para el periodo 2005-2009, de fecha 29 de junio de 2005.

- Seguimiento del Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de envases, de fecha 11 de noviembre de 2005

Documentación adicional presentada en fecha 21 de marzo de 2007:

- Propuesta de emisión de partículas de los focos principales de fábrica.

- Propuesta para la aplicación futura de MTD para la reducción de emisiones de SO2 en la fábrica de Olazagutía.

- Estudio de análisis y evaluación de riesgos medioambientales y plan de prevención.

- Certificado de póliza de responsabilidad civil medioambiental que incluye la fábrica de Olazagutía por parte de la compañía AIG Europe.

Documentación adicional presentada en fecha 27 de septiembre de 2010:

- Proyecto básico.

- Documentación complementaria: anejo de 25 de enero de 2011.

- Documentación complementaria: anejo de 29 de abril de 2011.

ANEJO II

# CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- Los focos de emisión de la instalación se clasifican según el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, de la siguiente forma:

| Focos emisores | Grupo | Código | m³N/h | mg/m³N | mg/m³N, como NO2 | mg/m³N como SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descripción |  |  | Caudal | Partículas | NOx | SO2 |
| 1 | Salida Horno 7 | A | 03 03 11 00 | 270.000 | 30 | 800 | 600 |
| 2 | Enfriador Horno 7 | A | 04 06 12 02 | 222.000 | 30 | -- | -- |
| 3 | Salida Horno 8 | A | 03 03 11 00 | 290.000 | 30 | 800 | 600 |
| 4 | Enfriador Horno 8 | A | 04 06 12 02 | 226.000 | 30 | -- | -- |
| 5 | Molino Cemento 4 | A | 04 06 12 03 | 99.000 | 30 | -- | -- |
| 6 | Molino Cemento 5 | A | 04 06 12 03 | 208.000 | 30 | -- | -- |
| 7 | Molino Cemento 5 | A | 04 06 12 03 | 27.000 | 30 | -- | -- |
| 8 | Molino carbón Horno 7 | A | 04 06 12 03 | 23.300 | 30 | -- | -- |
| 9 | Molino carbón Horno 8 | A | 04 06 12 03 | 23.300 | 30 | -- | -- |
| 10 | Ensacadora 1 | B | 04 06 17 50 | 34.020 | 30 | -- | -- |
| 11 | Ensacadora 2 | B | 04 06 17 50 | 34.020 | 30 | -- | -- |
| 12 | Filtro mangas biomasa | B | 01 04 07 02 | 8.000 | 30 | -- | -- |
| 13 | Filtro mangas biomasa | B | 01 04 07 02 | 8.000 | 30 | -- | -- |
| 14 | Filtro mangas biomasa | B | 01 04 07 02 | 16.000 | 30 | -- | -- |
| 15 | Filtro mangas biomasa | B | 01 04 07 02 | 16.000 | 30 | -- | -- |
| 16 | Cinta T2 a cinta T2´-NFL 2112 | A* | 04 06 17 50 | 12.500 | 30 | -- | -- |
| 17 | Cinta T1 a cinta T2-NFL 2113 | A* | 04 06 17 50 | 6.500 | 30 | -- | -- |
| 18 | Cinta T5 a cinta T6 Parque marga-NFL 2114 | A* | 04 06 17 50 | 5.000 | 30 | -- | -- |
| 19 | Cinta T6 a cinta T7-Parque marga NFL 2115 | A* | 04 06 17 50 | 5.000 | 30 | -- | -- |
| 20 | Cinta colectora Parque marga-NFL 2120 | A* | 04 06 17 50 | 5.000 | 30 | -- | -- |
| 21 | Cinta T10 M. Humboldt-NFL 2121 | A* | 04 06 17 50 | 5.000 | 30 | -- | -- |
| 22 | S/Cinta colectora T9 M. Schmidt-NFL 2123 | A* | 04 06 17 50 | 5.000 | 30 | -- | -- |
| 23 | Caida cinta T9 a T11-NFL 2124 | A* | 04 06 17 50 | 5.000 | 30 | -- | -- |

* La actividad, perteneciente al grupo B, pasa a considerarse como grupo A al desarrollarse a menos de 500 m de un núcleo de población.

- Focos 1 y 3: emisiones de los  Hornos 7 y 8, combustible coque de petróleo. Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 10%, y el correspondiente al caudal se referirá a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura. Para la emisión de CO se establecerá un valor límite de emisión una vez se lleven a cabo las actuaciones previstas en el apartado 8.3 del presente anejo.

- Para el resto de los focos el valor límite de emisión correspondiente al caudal se referirá a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura.

  - Vertidos de aguas

La presente autorización corresponde a los vertidos de aguas que tienen el siguiente origen:

- Aguas pluviales, corresponde a los vertidos de los decantadores: Zona este (PV1), Zona oeste (PV2) y Parque de Marga (PV3).

- Aguas de aseos y servicios de personal, 200 empleados (80 habitantes equivalentes), corresponde a los vertidos de las tres fosas sépticas existentes: Oficinas y laboratorio, Servicios sociales y Taller mecánico.

- Aguas industriales, corresponde al vertido del decantador de limpieza de filtros de arena del tratamiento de agua abastecimiento del río (PV4).

- Vertido del separador de hidrocarburos de las aguas procedentes del lavado de piezas en el taller.

Valores límite del vertido

Se establecen unos valores  límite de vertido para las condiciones actuales, y otros valores límite que deberán cumplirse en el plazo de 5 años, para alcanzarlos, se realizarán las mejoras y/o modificaciones que se crean oportunas, en las instalaciones de depuración:

| PARAMETRO | AGUAS PLUVIALES |
| --- | --- |
|  | LIMITES |
|  | Hasta 30/06/2012 | Desde 01/07/2012 |
| Materias en suspensión | 80 mg/l | 35 mg/l |
| Aceites y grasas (1) | Exento | Exento |
| Hidrocarburos (1) | Exento | Exento |

- Como tolerancia para muestras discretas se establece un límite de 5 mg/l.

| PARAMETRO | AGUAS DE ASEOS Y SERVICIOS |
| --- | --- |
|  | LIMITES |
|  | Hasta 30/06/2012 | Desde 01/07/2012 |
| Volumen anual máximo | 7.500 m3 | 7.500 m3 |
| Volumen diario | 20 m3 | 20 m3 |
| pH | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 |
| Materias en suspensión | 80 mg/l | 35 mg/l |
| DBO5 | 40 mg/l | 25 mg/l |
| DQO | 160 mg/l | 125 mg/l |
| Aceites y grasas | 5 mg/l | 5 mg/l |

| PARAMETRO | AGUAS INDUSTRIALES (LAVADO DE FILTROS) |
| --- | --- |
|  | LIMITES |
|  | Hasta 30/06/2012 | Desde 01/07/2012 |
| Volumen anual máximo | 11.700m3 | 11.700m3 |
| Volumen diario | 50 m3 | 50 m3 |
| pH | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 |
| Materias en suspensión | 80 mg/l | 35 mg/l |
| Aceites y grasas | 5 mg/l | 5 mg/l |

| PARAMETRO | Separador de hidrocarburos |
| --- | --- |
|  | LIMITES |
| Aceites y grasas | 20 mg/l |

- No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas explícitamente en los puntos anteriores, en especial las denominadas sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

- La inmisión del vertido en el río Burunda deberá cumplir los objetivos de calidad señalados en el Plan Hidrológico del Ebro.

Localización de los puntos de vertido al río:

- Localización del punto de vertido de pluviales zona Este (PV1)

- Sistema Evacuación: 	SUPERFICIAL DIRECTO

- Cauce Receptor: 	RIO  BURUNDA O ARAQUIL. Margen derecha

- Coordenadas (UTM) del punto de vertido: X = 566.525	Y = 4.748.637

- Hoja 1/50.000 nº de hoja 23-7 (114)

- Localización del punto de vertido de pluviales zona Oeste (PV2)

- Sistema Evacuación: 	SUPERFICIAL DIRECTO

- Cauce Receptor: 	RIO  BURUNDA O ARAQUIL. Margen derecha

- Coordenadas (UTM) del punto de vertido: X = 566.068	Y = 4.748.265

- Hoja 1/50.000 nº de hoja 23-7 (113)

- Localización del punto de vertido zona parque almacenamiento margas (PV3)

- Sistema Evacuación: 	SUPERFICIAL DIRECTO

- Cauce Receptor: 	RIO  BURUNDA O ARAQUIL. Margen izquierda

- Coordenadas (UTM) del punto de vertido: X = 566.039	Y = 4.748.323

- Hoja 1/50.000  nº de hoja 23-7 (113)

- Localización del punto de vertido aguas de lavado de filtros (PV4)

- Sistema Evacuación: 	SUPERFICIAL DIRECTO

- Cauce Receptor: 	RIO  BURUNDA O ARAQUIL. Margen derecha

- Coordenadas (UTM) del punto de vertido: X = 566.213	Y = 4.748.521

- Hoja 1/50.000  n º de hoja 23-7 (113)

Conexión a colector municipal

- Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento de carácter municipal o público, deberá conectarse a dicha red.

  - Ruidos

- Se cumplirán los niveles establecidos por el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones, en concreto y por tratarse de zona industrial, el nivel sonoro exterior no sobrepasará los siguientes valores:

- Diurno:	70 dBA

- Nocturno: 	60 dBA

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Los depósitos enterrados de gasóleo disponen de cubeto de retención estanco con capacidad para contener el 100% del volumen de los depósitos.

- Los depósitos en superficie de fuel disponen de cubeto de retención estanco con capacidad para contener el 100% del volumen de los depósitos.

- Todas las áreas de almacenamiento de residuos deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

- Las zonas de carga de cada depósito dispondrán de un sistema de recogida de derrames.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos

- Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

- Las áreas de almacenamientos de residuos deberán disponer de sus correspondientes medidas de compartimentación, protección para el agua de  lluvia y contención, para evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento.

  - Minimización de residuos

- Se deberá desarrollar el Estudio de minimización de residuos peligrosos, que ha sido presentado como documento en la tramitación de esta autorización.

- Cada cuatro años a partir de la fecha de concesión de la presente Autorización ambiental integrada, el titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. Dicho Estudio deberá incluir una evaluación de los resultados obtenidos en el periodo anterior.

  - Envases y residuos de envases

- Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Residuos de Envases aprobado y, remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, un informe justificativo del mismo.

  - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, deberán ser gestionados de la siguiente forma:

- Si el producto ha sido adquirido después del 13 de agosto de 2005, se ha de utilizar el sistema de recogida selectiva que implante el fabricante

- Si el producto es anterior al 13 de agosto de 2005, en el supuesto de que se sustituya por otro nuevo, el fabricante suministrador se hará cargo de los costes de gestión del aparato retirado, y si no es sustituido, el usuario se tiene que hacer cargo de los costes de gestión, pudiendo entregar el equipo al sistema implantado por el fabricante o bien asumiendo directamente la gestión

- Los residuos no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, deberán ser entregados directamente a un gestor autorizado de residuos peligrosos o no peligrosos, en función del código LER aplicable al residuo.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos

- Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del Anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (RD 833/88). Para los residuos peligrosos se utilizará el formulario disponible en la siguiente dirección web:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2397/Declaracion-anual-de-productor-de-residuos-peligrosos

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

- Los sistemas previstos para la reducción de emisiones a la atmósfera, se basan en la aplicación de las mejores técnicas disponibles en las diferentes fases del proceso de fabricación, que pueden encuadrarse en tres grupos de medidas:

Medidas de carácter general

- Este grupo de medidas se refieren a las siguientes actuaciones adoptadas en la fábrica de Olazagutía:

- Mantenimiento de un proceso estable y uniforme en los puntos de consigna de los parámetros del proceso por medio de: optimización del control de proceso utilizando sistemas expertos de control automático. Empleo de sistemas gravimétricos de alimentación de combustibles y materias primas.

- Reducción del consumo de combustibles mediante: Intercambiadores de calor de cuatro etapas en ambos hornos. Asimismo el horno 7 dispone de un precalcinador entre la tercera y cuarta etapa con utilización de aire terciario desde el enfriador.

- Reducción del consumo de recursos, el polvo recogido en los electrofiltros, filtros de mangas y actividades de limpieza, se reutiliza en el proceso, reduciendo el consumo de materias primas.

- Reducción del ratio clínker/cemento, se considera como una técnica para reducir el consumo de energía y las emisiones a la atmósfera. En la fábrica de Olazagutía se ha reducido este ratio entre un 4% y 5%, en el período 2001-2004.

Medidas para la reducción de emisiones de partículas de fuentes dispersas

- Las mejores técnicas aplicadas en la fábrica de Olazagutía para reducir las emisiones de partículas, según indica el proyecto,  consisten en:

- Todos los almacenes de materias primas, parque de marga y hangar se encuentran cerrados, los silos de almacenamiento de productos intermedios se encuentran también cerrados herméticamente. Todos los transportes de materias primas y adiciones se encuentran cerrados. Todas las instalaciones de producción se encuentran cerradas y en depresión, con dispositivos de extracción del aire a través de filtros de mangas, para reducir la  emisión de partículas. Todo el recinto de la fábrica se encuentra pavimentado y se mantiene una limpieza general mediante una barredora.

- En los almacenamiento de petrocoque y carbón al aire libre, en los anexos 8 y 9, del documento “Ampliación de Información par la obtención de la AAI”, de abril de 2006, se proponen medidas referidas:

  - Plantación de una pantalla vegetal delante de los acopios de petrocoque y detrás de la zona de oficinas

  - Cierre de la nave de carbón situada junto a dicho almacenamiento.

Medidas para la reducción de emisiones de fuentes localizadas

- Todos los focos descritos en el apartado 1.1, estarán equipados con filtros de mangas para reducir las emisiones de partículas a la atmósfera, excepto el foco nº 7 que dispone de un electrofiltro, con el mismo objetivo.

- Las características de las medidas adoptadas en cada foco son las siguientes:

| Focos emisores | Medidas correctoras |
| --- | --- |
| Nº | Descripción |  |
| 1 | Salida Horno 7 | Altura de chimenea 74,95 m, sección 3,14 m2, dispone de: Filtro de mangas para un caudal nominal de 268.700 m³/h, con una superficie filtrante de 4.840 m². Reducción no catalítica selectiva (SNCR), consistente en la inyección de agua amoniacal con un 25% de NH3, que se inyecta en la torre del intercambiador del horno, para reducir el NOx de los gases de salida a N2. Adición de absorbente con el objetivo de alcanzar unos niveles de emisión de SOx por debajo de 600 mg/m³N. |
| 2 | Enfriador Horno 7 | Altura de chimenea 20 m, sección 2,011 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 222.000 m3/h, con una superficie filtrante de 1.496 m2. |
| 3 | Salida Horno 8 | Altura de chimenea 70,39 m, sección 4,52 m2, dispone de: Filtro de mangas para un caudal nominal de 289.029 m³/h, con una superficie filtrante de 4.688 m². Reducción no catalítica selectiva (SNCR), consistente en la inyección de agua amoniacal con un 25% de NH3, que se inyecta en la torre del intercambiador del horno, para reducir el NOx de los gases de salida a N2. Adición de absorbente con el objetivo de alcanzar unos niveles de emisión de SOx por debajo de 600 mg/m³N. |
| 4 | Enfriador Horno 8 | Altura de chimenea 23 m, sección 4,524 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 226.000 m3/h, con una superficie filtrante de 1.580 m2. |
| 5 | Molino Cemento 4 | Altura de chimenea 31 m, sección 0,95 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 99.000 m3/h, con una superficie filtrante de 1.121 m2. |
| 6 | Molino Cemento 5 | Altura de chimenea 22,8 m, sección 3,801 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 207.500 m3/h, con una superficie filtrante de 3.456 m2. |
| 7 | Molino Cemento 5 | Altura de chimenea 31 m, sección 0,636 m2, dispone de un electrofiltro para un caudal nominal de 27.000 m3/h y una superficie filtrante de 128 m2. |
| 8 | Molino carbón Horno 7 | Altura de chimenea 36,3 m, sección 0,48 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 23.300 m3/h, con una superficie filtrante de 378 m2 |
| 9 | Molino carbón Horno 8 | Altura de chimenea 35 m, sección 0,48 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 23.300 m3/h, con una superficie filtrante de 378 m2 |
| 10 | Ensacadora 1 | Altura de chimenea 24 m, sección 0,44 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 16.980 m3/h, con una superficie filtrante de 158 m2 |
| 11 | Ensacadora 2 | Altura de chimenea 23 m, sección 1,15 m2, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 34.020 m3/h, con una superficie filtrante de 315 m2 |
| 12 | Filtro mangas biomasa | Altura de chimenea será superior a 10 metros, dispondrá de un filtro de mangas para un caudal nominal de 8.000 m³/h. |
| 13 | Filtro mangas biomasa | Altura de chimenea será superior a 10 metros, dispondrá de un filtro de mangas para un caudal nominal de 8.000 m³/h. |
| 14 | Filtro mangas biomasa | Altura de chimenea será superior a 10 metros, dispondrá de un filtro de mangas para un caudal nominal de 16.000 m³/h. |
| 15 | Filtro mangas biomasa | Altura de chimenea será superior a 10 metros, dispondrá de un filtro de mangas para un caudal nominal de 16.000 m³/h. |
| 16 | Cinta T2 a cinta T2´-NFL 2112 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 12.500 m3/h, con una superficie filtrante de 155 m2 |
| 17 | Cinta T1 a cinta T2-NFL 2113 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 6.500 m3/h, con una superficie filtrante de 78 m2 |
| 18 | Cinta T5 a cinta T6 Parque marga-NFL 2114 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 5.000 m3/h, con una superficie filtrante de 61 m2 |
| 19 | Cinta T6 a cinta T7-Parque marga NFL 2115 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 5.000 m3/h, con una superficie filtrante de 52 m2 |
| 20 | Cinta colectora Parque marga-NFL 2120 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 5.000 m3/h, con una superficie filtrante de 61 m2 |
| 21 | Cinta T10 M. Humboldt-NFL 2121 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 5.000 m3/h, con una superficie filtrante de 61 m2 |
| 22 | S/Cinta colectora T9 M. Schmidt-NFL 2123 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 5.000 m3/h, con una superficie filtrante de 61 m2 |
| 23 | Caída cinta T9 a T11-NFL 2124 | Altura de chimenea superior a 10 m, dispone de un filtro de mangas para un caudal nominal de 5.000 m3/h, con una superficie filtrante de 61 m2 |

  - Vertidos de aguas

- Las aguas residuales asimilables a urbanas procedentes de las oficinas son depuradas en una fosa séptica con sistema de decantación y filtro biológico, que vierte en el decantador de pluviales zona este para posterior desarenado y vertido final.

- Las aguas residuales asimilables a urbanas procedentes de los servicios del taller mecánico y las de los servicios sociales son depuradas en sendas fosas sépticas con sistema de decantación y filtro biológico, ambas vierten en el decantador de pluviales zona oeste para posterior desarenado y vertido final.

- Aguas de limpieza de piezas en talleres, disponen de un separador de hidrocarburos fabricado en poliéster, de un bloque de 1.000 litros de capacidad, con un rendimiento estimado del 97%, con vertido posterior al decantador este. El separador se halla cubierto.

- Las aguas de escorrentía de pluviales sufren un desarenado, existen tres desarenadores denominados: zona este, zona oeste y parque de margas, antes de su vertido.

- Las aguas industriales procedentes del lavado del filtro de arena, junto con las pluviales de una pequeña zona adyacente, son tratadas mediante sistema de depuración físico en un desarenador.

- Depuración complementaria: se podrá exigir una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor.

- Características de los decantadores:

- Decantador zona este: dimensiones útiles, longitud 20 m, ancho 6 m y profundidad 1,2 m. Diseñado para un caudal medio anual de 153.873 m3 y punta de 1,25 m3/s

- Decantador zona oeste: dimensiones útiles, longitud 9 m, ancho 3 m y profundidad 1,2 m. Diseñado para un caudal medio anual de 37.023 m3 y punta de 0,3 m3/s.

- Decantador limpieza de filtros: dimensiones útiles, longitud 4,1 m, ancho 1,2 m y profundidad variable de  2,5 a 4,31,2 m. Diseñado para un caudal medio diario de 122 m3 y punta de 194 m3/h, incluyendo pluviales.

- Decantador parque de marga: dimensiones útiles, longitud 15 m, ancho 5 m y profundidad 1,2 m. Diseñado para un caudal medio anual de 40.590 m3 y punta de 1.045 m3/s.

- Murete perimetral de contención y dos decantadores en parque de petrocoque: dimensiones útiles, longitud 2,5 m, ancho 2,5 m y profundidad 2,5 m.

- Los decantadores dispodrán de sistemas de contención adecuados para evitar vertidos de hidrocarburos.

- Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

- El consumo de agua se realiza en dos instalaciones:

  - Refrigeración de máquinas, se utiliza un circuito cerrado de agua, abastecida desde un depósito de 2.000 m³, las pérdidas por evaporación o derrame se reponen  desde una toma del río Burunda, tras pasar por dos filtros de lecho silíceo.

  - Circuito de agua de refrigeración, desde una toma directa del mismo río, se abastece a las torres de humectación de los hornos y la inyección de agua del molino de cemento 5, el agua es evaporada en su totalidad.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera

- Los distintos focos de emisión se clasifican según el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, de la forma descrita en el apartado 1.1.

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:

| Focos emisores | Autocontrol | Medida Entidad Inspección Acreditada |
| --- | --- | --- |
| Nº | Descripción |  |  |
| 1 | Salida Horno 7 | Control mediante equipos automáticos de medición en continuo de CO, NOx, SO2 y materia particulada. | Bienal |
| 2 | Enfriador Horno 7 | Control mediante equipos automáticos de medición en continuo de materia particulada. | Bienal |
| 3 | Salida Horno 8 | Control mediante equipos automáticos de medición en continuo de CO, NOx, SO2 y materia particulada. | Bienal |
| 4 | Enfriador Horno 8 | Control mediante equipos automáticos de medición en continuo de materia particulada. | Bienal |
| 5 | Molino Cemento 4 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 6 | Molino Cemento 5 | Control mediante equipos automáticos de medición en continuo de materia particulada. | Bienal |
| 7 | Molino Cemento 5 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 8 | Molino carbón Horno 7 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 9 | Molino carbón Horno 8 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 10 | Ensacadora 1 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Trienal |
| 11 | Ensacadora 2 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Trienal |
| 12 | Filtro mangas biomasa | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Trienal |
| 13 | Filtro mangas biomasa | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Trienal |
| 14 | Filtro mangas biomasa | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Trienal |
| 15 | Filtro mangas biomasa | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Trienal |
| 16 | Cinta T2 a cinta T2´-NFL 2112 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 17 | Cinta T1 a cinta T2-NFL 2113 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 18 | Cinta T5 a cinta T6 Parque marga-NFL 2114 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 19 | Cinta T6 a cinta T7-Parque marga NFL 2115 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 20 | Cinta colectora Parque marga-NFL 2120 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 21 | Cinta T10 M. Humboldt-NFL 2121 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 22 | S/Cinta colectora T9 M. Schmidt-NFL 2123 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |
| 23 | Caída cinta T9 a T11-NFL 2124 | Control mediante medida en continuo de la presión diferencial en las mangas filtrantes | Bienal |

- Focos 1 y 3: Control mediante equipos automáticos de medición en continuo de CO, NOx, SO2 y materia particulada.

- Focos 2, 4 y 6: Control mediante equipos automáticos de medición en continuo de materia particulada.

- Los equipos de medición en continuo, estarán conectados al centro de control operativo de la actividad, e integrados además en la red de control de la calidad del aire del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. Se comunicarán, cada día, los promedios semihorarios correspondientes a las 24 horas del día anterior. Cuando las circunstancias lo requieran, podrá solicitarse por el Departamento el envío de los últimos datos obtenidos desde la anterior comunicación.

- Cada dos años se realizará una revisión por parte de una Entidad de Inspección Acreditada que incluirá medición de materia particulada en los focos 1-9 y 16-23 y además de NOx, y SO2 en los focos 1 y 3.

- Cada dos años se realizará una medición en los gases de los hornos, por parte de una Entidad de Inspección Acreditada, para la determinación de los siguientes contaminantes: HCl, HF, COV, Benceno, PAH, PM-10 y metales pesados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn).

- Focos 10-15: Cada tres años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de materia particulada.

- Focos 5, 7-23.

  - Diariamente se revisará y registrará la presión diferencial en las mangas filtrantes.

  - Semanalmente se procederá a realizar una revisión visual del estado de las mangas filtrantes, registrándose las observaciones.

- Metodología de medición y toma de muestras:

- Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32, y Anejo 6, del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Condiciones para determinar valores de emisión con equipos de medición en continuo:

- Las calibraciones de los equipos de medición en continuo se realizarán al menos cada dos años y anualmente se realizará una prueba de estanqueidad de los equipos de medición de gases. El rango de medición de los equipos de medición en continuo de partículas será del orden del doble del límite legal de emisión.

- Los equipos harán lecturas de concentración de las emisiones cada 2 minutos como máximo. Las lecturas se validarán restándoles el intervalo de confianza definido en el Anejo 6, del Decreto Foral 6/2002, obteniendo así los valores validados. Con estos valores se obtendrán los promedios semihorarios y, a partir de ellos, se obtendrá la media diaria.

- En el caso de partículas, si alguno de los valores validados supera el 200% del valor límite de emisión, se considera de funcionamiento anómalo y no se tendrá en cuenta en el cálculo del promedio semihorario. Un promedio semihorario se considera válido, cuando haya un mínimo del 50% de los valores puntuales del período. Los períodos de funcionamiento anómalo no podrán sumar más de 200 horas al año, ni producirse más de 8 horas consecutivas.

- La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de períodos de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90% del tiempo de funcionamiento anual.

- Vigilancia de la calidad del aire circundante:

- Se instalarán dos estaciones para la vigilancia de la calidad del aire en el entorno de la actividad, una se ubicará en Olazagutía, un lugar próximo a la cantera de margas, la otra se ubicará en la localidad de Alsasua, en un lugar próximo al núcleo urbano, entre éste y las instalaciones de la fábrica de Olazagutía.

- Ambas estaciones contarán con equipos automáticos de medición en continuo de SO2, NO, NO2, NOX y PM-10, incluirán equipos de medición de parámetros meteorológicos, y de adquisición y transmisión de los datos obtenidos, integrándose en la red de control de la calidad del aire del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. Los períodos de integración para la presentación de los datos de los analizadores automáticos en continuo, no serán superiores a 15 minutos

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

- El titular realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Dicho control podrá ser realizado mediante una empresa colaboradora de los Organismos de cuenca, o bien directamente pero con una auditoría de una empresa colaboradora. Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Se analizarán como mínimo los parámetros especificados en la condición de límites del vertido.

| PARAMETRO | Frecuencia de anAlisis |
| --- | --- |
|  | AGUAS DE ASEOS Y SERVICIOS | AGUAS INDUSTRIALES | AGUAS PLUVIALES | separador de hidrocarburos |
| Volumen anual máximo | Anual | Anual |  | ----- |
| Volumen diario | Diario | Diario |  | ----- |
| pH | Trimestral | Trimestral |  | ----- |
| Materias en suspensión | Trimestral | Trimestral | Trimestral | ----- |
| DBO5 | Trimestral | ----- |  | ----- |
| DQO | Trimestral | ----- |  | ----- |
| Aceites y grasas | Trimestral | Trimestral |  | Anual |

- Dispositivos de control: Se dispondrán arquetas para la toma de muestras a la salida de los diferentes dispositivos de depuración, fosas sépticas, separador de hidrocarburos, lavador de filtros y en los diferentes decantadores.

- Inspección y vigilancia. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de cuenca podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de empresas colaboradoras. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuración no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

- Declaración de incidencias: Anualmente el titular remitirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, una declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido.

  - Ruidos

- Con periodicidad bienal se presentará en el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, un informe con el resultado de las mediciones de ruido en los puntos señalados en el proyecto presentado, para la presente autorización.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Se adoptarán las medidas contempladas en el Estudio de Análisis y Evaluación de Riesgos Medioambientales y Plan de Prevención presentado. Se presentará en el Servicio de Integración Ambiental un informe bienal, conforme a lo expuesto en el plan de seguimiento contemplado en el estudio.

- Medidas de protección contra incendios

- Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

- Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha proyecto (1) | Fecha ejecución (2) |
| --- | --- | --- |
| Cerramiento del almacenamiento de petrocoque: Estudio de las alternativas de cerramiento, análisis de costes y beneficio medioambiental. Propuesta de cierre definitiva y cronograma de ejecución | 30 de junio de 2008 | Plazo de 1 año desde la aprobación del Plan Municipal |

- (1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 131/05 (AAI).

- (2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas conforme al proyecto presentado.

  - Autorización de apertura

- El titular deberá solicitar la autorización de apertura para las nuevas instalaciones destinadas al uso de biomasa como combustible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, para lo cual deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

  - Medidas tras puesta en marcha

- Con el fin de determinar el valor límite de emisión de CO en los hornos y su afección al entorno se aplicará el siguiente protocolo de actuaciones:

- A lo largo de los tres primeros meses tras la obtención de la autorización de apertura para la utilización como combustible de los residuos especificados en el anejo IV, se deberá proceder a la adición progresiva de dichos residuos dentro de la mezcla combustible, hasta alcanzar el máximo previsto del 34% en masa dentro de la mezcla. Se deberá proceder a la realización de un informe técnico de medición de CO en los hornos, por Organismo de Control Autorizado, para cada tramo de composición de la mezcla de combustible, con objeto de identificar el efecto del uso de biomasa en el incremento de las emisiones de CO.

- Pasados estos tres meses se deberá proceder a realizar un Estudio de dispersión atmosférica de dicho contaminante, al objeto de evaluar la afección en el entorno local, para lo cual se deberá usar como referencia el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero.

  - Medidas de aseguramiento

- El titular deberá mantener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental, por una cuantía mínima de 60 millones de euros, que garantice los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo.

  - Medidas relativas a los vertidos

- Reconocimiento de las obras: el titular deberá comunicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la finalización de la ejecución de las obras de depuración, así como la puesta en funcionamiento de la actividad productiva, con objeto de que dicha administración hidráulica apruebe el acta de reconocimiento final de las obras.

- Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

- Su importe será de 393,05 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes:

- Volumen anual de vertido autorizado: 19.200 m3

- Precio básico: Industrial: 0,03005 €/m3

- Coeficiente k1: Industrial clase 2: 1,09

- Coeficiente k2: Industrial con tratamiento adecuado: 0,5

- Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25

- Coeficiente k=k1xk2xk3=0,681

- Canon de control = 19.200 m3/año x 0,03005 €/m3 x 0,681 = 393,05 €/año

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro.

- Trimestralmente: declaración analítica del vertido, en lo que concierne a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes realizados en el trimestre).

- Los datos de producción de residuos peligrosos se notificarán con la presentación de la declaración anual citada en el apartado 3.8 del presente Anejo II.

- Los datos sobre la producción de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

# ANEJO III

# PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO TABLA 7 (1) | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | - | 200301 | Depósito en vertedero (D5) |
| Chatarra | - | 170405 170407 | Recuperación o reciclado gestión externa (R4) |
| Embalajes plásticos | - | 150102 | Reciclado o recuperación gestión externa (R3) |
| Embalajes de papel | - | 150105 | Reciclado o recuperación gestión externa (R3) |
| Papel y cartón | - | 200101 | Reciclado o recuperación gestión externa (R3) |
| Embalajes de madera (palets) | - | 150103 | Reciclado o recuperación gestión externa (R3) |
| Residuos de madera | - | 170201 | Reciclado o recuperación gestión externa (R3) |
| Residuos de caucho de cintas | - | 070299 | Reciclado (R3), Depósito en vertedero (D5) |
| Residuos de desescombro | - | 170904 | Depósito en vertedero (D5) |
| Neumáticos usados | - | 160103 | Reciclado o recuperación gestión externa (R3/R1)) |
| Cables eléctricos | - | 170411 | Reciclado o recuperación gestión externa (R3/R4) |
| Lodos depuración aguas residuales fecales | - | 200304 | Reciclado EDAR (R3) |
| Lodos decantadores aguas pluviales | - | 190802 | Reciclado o recuperación gestión interna (R5) |
| Toner de impresoras | - | 080317* | Recuperación componentes gestión externa (R3) |
| Lodos aceitosos separador aguas taller | B4301 | 130508* | Tratamiento fisico-químico e inertización gestión externa (D9) |
| Aceites separador aguas taller | B4301 | 130508* | Valorización gestión externa (R9/R1) |
| Aceites usados | B4301 | 130205* 130110* 130308* | Valorización gestión externa (R9/R1) |
| Filtros de aceite | B4301 | 160107* | Recuperación de metales gestión externa (R4) |
| Grasas usadas | B4301 | 120112* | Valorización gestión externa (R1) |
| Absorbentes contaminados | B4301 | 150202* | Valorización (R1) o Depósito en vertedero (D5) |
| Baterías de plomo | B4301 | 160601* | Reciclado o recuperación gestión externa (R3/R4) |
| Pilas con mercurio | B4301 | 160603* | Recuperación de metales gestión externa (R4) |
| Disolvente de limpieza (White Spirit) | B4301 | 140603* | Recuperación o regeneración gestión externa (R2) |
| Aerosoles | B4301 | 160504* | Tratamiento fisico-químico + Recuperación de metales (D9+R4) gestión externa |
| Envases contaminados | B4301 | 150110* | Recuperación componentes gestión externa (R3/R4) |
| Residuos sanitarios grupo 3 | B4301 | 180103* | Autoclave(D9), Incineración en tierra (D10) |
| Residuos de laboratorio (alcohol + etilenglicol) | B4301 | 160508* | Tratamiento fisicoquímico (D9) |
| Residuos de laboratorio (inorgánicos) | B4301 | 160507* | Tratamiento fisicoquímico (D9) |
| Residuos de laboratorio (mezclas) | B4301 | 160506* | Tratamiento fisicoquímico (D9) |
| Electrolito | B4301 | 110401* | Tratamiento físicoquímico (D9) y recuperación componentes por gestión externa (R4) |
| Residuos de pintura y barniz | B4301 | 080111* | Reciclado de pinturas (R3), o depósito en vertedero (D5) |
| Productos caducados orgánicos de molienda | B4301 | 160508* 140603* | Tratamiento físicoquímico (D9) y recuperación por gestión externa (R4) |
| Transformadores y aceite dieléctrico contaminados con PCBs | B4301 | 160209 130301 | Incineración en tierra (D10) |
| Lodos hidrocarburos limpieza depósitos | B4301 | 050105* 050103* | Depósito en vertedero (D5) |
| Fluorescentes usados | B4301 | 200121* | Recuperación mediante gestión externa (R4) |

- Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

# ANEJO IV

# GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Residuos de la silvicultura | 020107 | Valorización energética en las propias instalaciones de la empresa (R1) |
| Residuos de corteza y corcho procedentes de la industria de la madera y de producción de tableros y muebles | 030101 |  |
| Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos a los mencionados en el código 030104 (3) | 030105 |  |
| Residuos de corteza y madera procedentes de la industria de transformación del papel | 030101 |  |
| Residuos de madera procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos a los mencionados en el código 191206 (3) | 191207 |  |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- Se excluyen aquellos residuos de madera que puedan contener compuestos organohalogenados o metales pesados como consecuencia del tratamiento con sustancias protectoras de la madera o de revestimiento, ente los que se incluyen, en particular, los materiales de este tipo procedentes de residuos de construcción y demolición.