El Centro de Recursos Ambientales de Navarra presenta un nuevo sistema de refrigeración solar

_____________________________________________________________

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra, fundación adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, ha presentado a través de su área de Demostraciones Tecnológicas un nuevo sistema que permite la refrigeración solar dirigida al sector residencial y terciario, sin la necesidad de instalar para su funcionamiento una torre de refrigeración.

Este sistema denominado “Unidad de climatización Rotartica” consiste en una unidad climatizadora basada en el ciclo de absorción que no requiere de torre de refrigeración y viene a cubrir, debido a su pequeño tamaño y baja potencia un concepto inexistente hasta el momento en instalaciones solares térmicas: la refrigeración solar doméstica.

La refrigeración solar consiste en transformar el calor proveniente de los planes solares térmicos en “frío” a través de algún ciclo termodinámico. La inclusión de la refrigeración solar llevaría a incrementar de forma sustancial el número de horas de utilización de la instalación, y en términos generales, el porcentaje de cobertura solar. Actualmente, la situación del mercado mostraba una oferta para grandes superficies, pero un vacío para la demanda existente en el sector de la vivienda o de cualquier superficie menor.

La unidad climatizadora de Rotartica produce frío a partir de agua calentada por el sol y no requiere de torre de refrigeración. En estos momentos existen máquinas de absorción accionadas con agua caliente, pero están destinadas a grandes instalaciones (más de 35 kilowatios) a diferencia de estos aparatos (2-20 kw).

El sistema de Rotartica se basa en el ciclo de absorción según tres fenómenos físicos muy simples. Cuando un líquido se evapora absorbe calor y cuando se condensa cede calor; la temperatura de ebullición de un líquido varía en función de la precisión; y hay establecidas parejas de productos químicos que tienen cierta afinidad a la hora de disolver el uno al otro). Aplicando los mismo principios, pero en un entorno rotativo este sistema mejora la eficiencia de ciclo gracias a la optimización de los procesos de transferencia de masa y calor.

Como consecuencia de esto, se disminuye el peso y tamaño de la unidad y la efectividad del sistema crece respecto a aplicaciones de absorción más comunes, con lo que se elimina la necesidad de instalar una torre de refrigeración. Para conseguir la “absorción rotativa” se han desarrollado nuevos componentes como el intercambiador de solución, una bomba de solución, y colector y distribuidor de agua en tres circuitos cerrados.

De esta forma, esta nueva tecnología ofrece un mayor aprovechamiento de la energía renovable solar, una reducción del consumo eléctrico, la eliminación de riesgos para la salud al no necesitar la instalación de la torre de refrigeración, y la eliminación del uso de CFCs, HCFCs, al utilizar el agua como refrigerante.

En concreto, Rotartica ha desarrollado dos líneas de producto, uno que cuenta con absorción rotativa de doble efecto y la otra con absorción rotativa de simple efecto. La primera es un aparato con un quemador interno, accionado con gas natural y el otro está accionado con agua caliente a 90ºC de media, que pueda prócer de un colector solar térmico.

Promoción del mercado de la sostenibilidad

Con presentaciones como estas, desde el Centro de Recursos Ambientales de Navarra se pretende ofrecer un sistema gratuito para las empresas innovadoras con la divulgación de sus tecnologías más eficientes y limpias, desde el punto de vista ambiental, entre los profesionales, otras empresas, y los consumidores. Se quiere así contribuir a la solución de algunos problemas ambientales mediante la difusión determinadas tecnologías que, aun existiendo en el mercado actual, son poco conocidas. De esta forma, el Centro de Recursos intenta favorecer un nuevo mercado de la sostenibilidad.

La promoción de tecnologías limpias por parte del Centro de Recursos Ambientales de Navarra está en consonancia también con el Programa de Medidas Sociales y Educativas para el Ahorro y la Eficiencia Energética, impulsado por el Gobierno de Navarra y que trata de propiciar el cambio en la cultura energética que existe en una sociedad que identifica consumo de energía con desarrollo, y que mantiene hábitos de consumo excesivos.

Pamplona, 11 de noviembre de 2005