# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La actividad se emplaza en Barásoain. El alojamiento del ganado se localiza en el polígono 1, parcela 552. La superficie total es de 89.7156 m2, de la cual aproximadamente 12.897 m2 corresponden a superficie edificada. Las coordenadas U.T.M. son X- 611.278 Y- 4.718.464.

# La instalación se completa con:

|  | Municipio | Polígono | Parcela | UTM X | UTM Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lazareto. Estercolero | Barásoain | 1 | 74 | 611.185 | 4.718.819 |
| Balsa de almacenamiento | Barásoain | 3 | 43 | 609.696 | 4.718.695 |

# La instalación se dedica a la producción de lechones de 20 kg que posteriormente son destinados al proceso de cebo en otras explotaciones.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por las instalaciones de entrada, 23 naves destinadas al alojamiento de ganado, parques de lechoneras (precebo) y recría, naves de almacén, fábrica de piensos e instalaciones de recogida de purín (2 balsas de recepción de purines, balsa de pre-almacenamiento y  balsa de almacenamiento final)

# 1. Naves ganaderas

# Las naves para alojamiento de ganado se dividen en naves de gestación, maternidad, lechoneras y recría.

# Naves gestación

| Naves | Dimensiones | Plazas |
| --- | --- | --- |
| Gestación 1 | 53,94 x 9,40 = 507,04 m2 | 252 jaulas en 3 filas |
| Gestación 2 | 54,21 x 9,60 = 520,4 m2 | 270 jaulas en 3 filas |
| Gestación 3 | 53,84 x 9,41 = 506,63 m2 | 264 jaulas en 3 filas |
| Gestación 4 | 53,87 x 9,60 = 517,15 m2 | 231 jaulas en 3 filas |
| Gestación 5 | 21,40 x 9,52 = 203,73 m2 | 60 jaulas en 2 filas 21 plazas en 6 parques |
| Gestación 6 | 8,50 x 7,30 = 62,05 m2 | 22 jaulas en 2 filas |
| Gestación 7 | 20,10 x 9,50 = 190,95 m2 | 85 jaulas en 3 filas |
| Gestación 8 | 35,53 x 12,50 = 444,13m2 | 216 jaulas en 4 filas |
| Gestación 9 | 54,31 x 9,60 = 521,38 m2 | 334 jaulas en 4 filas |
| Gestación 10 | 54,10 x 9,60 = 519,36 m2 | 264 jaulas en 3 filas |
| Gestación 11 | 43,69 x 6,04 = 263,89 m2 | 152 jaulas en 4 filas |

# El número de cerdas alojadas en gestación es de 1.990, disponiéndose de 181 plazas como margen del manejo.

# Características comunes:

# La alimentación consiste en la distribución de pienso y agua en comederos corridos. La nave de Gestación 5 dispone de 6 cochiqueras en las que el aporte de agua se realiza por medio de chupetes, a instalar bebederos tipo “Chupete Bite Ball”

# En todas las naves se dispone de emparrillado parcial de hormigón, con la excepción de los parques de Gestación 5 en los que el emparrillado es total.

# El sistema de ventilación consiste en ventanas de apertura manual y ventiladores, situados en algunas naves en pared y en otras en cumbrera. La nave de gestación 8 también dispone de caballete en cubierta.

# Naves de paritorios - maternidad

| Naves | Dimensiones | Salas | Distribución | Plazas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paritorios 1-2-3 | 54,40 x 9,60 = 522,24 m2 | 3 | 30 parideras /sala | 90 |
| Paritorios 4-5-6 | 54,60 x 9,40 = 513,24 m2 | 3 | 30 parideras /sala | 90 |
| Paritorios 7-12 | 84,30 x13,60=1.146,48m2 | 6 | 28 parideras /sala | 168 |
| Paritorios 13-14-15 | 54,06 x 9,60 = 518,98 m2 | 3 | 33 parideras /sala | 99 |
| Paritorios 16-17-18 | 54,06 x 9,60 = 518,98 m2 | 3 | 33 parideras /sala | 99 |
| Paritorios 19-20 | 30 x 12,10 = 363 m2 | 2 | 32 parideras /sala | 64 |

# El número de cerdas alojadas en maternidad es de 560, disponiéndose de 50 plazas como margen del manejo.

# Características comunes:

- Los paritorios disponen de emparrillado de hormigón (paritorios 4-5-6 de plástico) Cada paritorio dispone de placa calefactora para los lechones o de calefacción del tipo de suelo radiante

- Las naves disponen de sistema de rociadores de agua para el remojo previo antes de la limpieza

- La alimentación se realiza por medio de comedero individual y bebedero de chupete en los paritorios del 1 al 12, a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”, y de cazoleta en el resto (del 13 al 20).

- El sistema de ventilación consiste en ventanas de apertura manual y ventiladores, situados en algunas naves en pared y en otras en cumbrera.

Lechoneras

| Naves | Dimensión | Distribución | Plazas | Emparrillado | Calefacción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lechoneras 1 | 54,15x9,60= 519,84 m2 | 9 salasx8 slats | 1.500 | Emparrillado plástico | Suelo radiante Gasoil |
| Lechoneras 2 | 54,15x9,60= 519,84 m2 | 20 casetas patio cubierto | 780 | Patio emparrillado de hormigón | Pantallas térmicas eléctricas (en interior casetas) |
| Lechoneras 3 | 53,56x6,90= 369,56 m2 | 26 casetas patio cubierto | 1.040 |  |  |
| Lechoneras 4 | 53,56x6,90= 369,56 m2 | 26 casetas patio cubierto | 1.040 |  |  |
| Lechoneras 5 | 54,90x9,23= 506,73 m2 | 1 salax6 slats 6 salasx8 slats | 1.770 | Emparrillado plástico | Tipo delta. Gasoil Pantallas térmicas gas butano (puntual) |
| Lechoneras 6 | 50,03x12= 600,36 m2 | 7 salasx8 slats | 1.870 |  | Aire caliente. Gas |

La alimentación se realiza mediante tolva colectiva y el suministro de agua:

- En Lechoneras 1 mediante 1 chupete con cazoleta por slat

- En Lechoneras 2, 3 y 4 mediante 2 chupetes en cada patio, a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”

- En lechoneras 5 y 6 mediante 2 chupetes con cazoleta por slat

El sistema de ventilación en las naves consiste en ventanas de apertura manual y ventiladores, situados en algunas naves en pared y en otras en cumbrera.

Las naves Lechonera 1, 5 y 6 disponen de sistema de rociadores de agua para el remojo previo antes de la limpieza

Instalaciones para recría

Son tres las construcciones dedicadas a la recría, dos naves denominadas Recría 1 y Cebo 1-2 (recría) y una instalación de parques.

|  | Dimensión | Distribución | Plazas | Emparrillado | Comedero | Bebedero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recría 1 | 23,93x7,95 =190,24 m2 | 2 filas x 9 slats | 70 | Parcial hormigón | Comedero corrido | 1 chupete a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”/slat |
| Recría 2 Parques | 37,25x7,91 =294,65 m2 | 14 parques | 110 | Parcial hormigón | Tolva colectiva | 1 chupete a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”/parque |
| Cebo 1-2 Recría* | 113,25x7,15 =809,74 m2 | 34+32 cochiqueras | 720 | Parcial hormigón | Tolva holandesa | 1 chupete con cazoleta en 7 cochiqu. |

* Nave separada en dos áreas separadas por un almacén de útiles y maquinaria.

El sistema de ventilación en las naves consiste en ventanas de apertura manual, ventiladores de pared y caballete de ventilación en cumbrera en la nave de recría 1.

Nave Verracos

# Dimensión: 23,4 x 7 = 163,80m2.

# Distribución:

# 16 cochiqueras

# Potro de extracciones

# Laboratorio

# Diseño:

# Emparrillado parcial de hormigón

# Equipamiento:

# Tolva de alimentación y bebedero de chupete a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”

# Ventilación mediante ventanas regulables de forma manual, ventiladores de pared y sistema de refrigeración cooling

Nave lazareto (Barásoain, polígono 1 parcela 74)

# Dimensión: 8 x 6= 48,0 m2.

# Distribución:

# 7 cochiqueras

# Diseño:

# Suelo emparrillado de hormigón

# Equipamiento:

# Tolva de alimentación y bebedero de chupete con cazoleta.

# Profundidad fosa: 0,6 metros

# El estiércol líquido será gestionado trasladándolo a las fosas de recepción o de pre-almacenamiento o gestionado mediante su aplicación al campo por medio de cisterna.

Saneamiento

La profundidad de las fosas interiores de las naves oscila entre 35 cm y 1,1 m. El vaciado de las fosas se lleva a cabo mediante apertura de sistema de bolas o tajaderas

La red de evacuación de purines traslada los purines mediante tubería de hormigón, desde las fosas interiores hasta dos fosas de recepción, de manera que la instalación queda dividida en dos sectores, evacuando unas naves a la Fosa de recepción A (situada al norte de la parcela) y el resto de naves a la Fosa de recepción B (situada al sur)

Las dos fosas de recepción alimentan, mediante tubería de PVC, dos separadores sólido –líquido, consistentes en un tamiz de 100 micras montado sobre un tambor rotativo, la parte sólida cae por empuje y la líquida  es conducida mediante tubería hasta la balsa de pre- almacenamiento.

# Los lixiviados de los separadores son recogidos en una fosa conectada a dicha balsa de pre-almacenamiento.

2.- Almacenamiento de estiércoles

La balsa de pre-almacenamiento acumula la fase líquida aproximadamente una semana, tras la cual es conducida mediante bombeo y por tubería de PVC enterrada a la balsa de almacenamiento final

Fosas de recepción.

Fosas de bloque de hormigón y solera hormigonada.

- Fosa de recepción A: 175 m3.

- Fosa de recepción B: 210 m3.

Balsa de pre-almacenamiento

# Dimensión en superficie: 23 x 9,2 = 211, 6 m2.

# Profundidad media: 4 metros

# Capacidad: 850 m3.

# Características:

# Fosa de hormigón

Balsa de almacenamiento (Barásoain, polígono 3 parcela 43)

La balsa de almacenamiento tiene actualmente unas dimensiones de 190 m x 75 m (14.250 m2) y una profundidad aproximada de 2,6 metros. Su capacidad es de 36.000 m3.

Se prevé la impermeabilización con materiales artificiales de la balsa.

Almacenamiento de fracción sólida

# Dimensión en superficie: 934 m2 (aproximadamente 55 m x 17 m)

# Capacidad: 1.120 m3.

# Características:

# Solera de hormigón con muro perimetral de bloque macizo de hormigón de 0,8 metros.

# Recogida de lixiviados a fosa hormigonada de 60 m3.

3. Fábrica de Piensos

Consiste en una nave de 418,18 m2 (29,87 m x 14 m) y silos de almacenamiento de materias primas y producto terminado.

Instalaciones:

- Piquera destinada a la recepción de materias primas a granel

- 5 silos exteriores de almacenamiento de materia prima (550 t, 400 t, 200 t y dos de 30 t).

- 3 silos de producto terminado (3 de 13 t)

Interior nave:

- Cabina de control

- Instalaciones de dosificación, pesaje y mezcla

  - Báscula

  - Mezcladora de 10 C.V.

  - Molino, motor de 100 C.V. Rendimiento aproximado de 10.000 kg/h. Filtro de mangas

- Almacén de material paletizado  (premezclas, correctores…)

- 2 silos de fosfatos y carbonatos (2 de 25t) y 7 silos producto molido y terminado (5 de 10 t, 2de 25t))

- Sala con dos depósitos, de grasa y manteca, y caldera de 38,7 kW para el calentamiento de los depósitos. Depósito de combustible con dispositivo para evitar derrames

- Sistema de transportadores y elevadores.

4.- Otras instalaciones

- Zona de recepción- vestuarios:

Edificio de 200 m2 de recepción de visitas y oficinas

Edificio de vivienda de 120 m2.

Instalaciones de vestuarios de 150 m2 de superficie.

- Naves almacén: Existen 5 naves utilizadas para el almacenamiento de maquinaria, herramienta y materias auxiliares.

Almacén 1: 24,5 x 9 = 220,5 m2

Almacén 2: 9,2 x 4,1 = 37,72 m2

Almacén 3: 10,2 x 6,5 = 66,3 m2

Almacén 4: 5,5 x 4,6 = 25,3 m2

Almacén 5: 4,0 x 5,4 = 21,6 m2

Además existe un cuarto de caldera entre Lechonera 1 y Paritorios 4-5-6 y una caseta de obra entre Gestación 1 y 2.

- Silos de pienso: 30 silos en las naves ganaderas colocados sobre planchas de hormigón

- Suministro de agua a través de pozo existente (Barásoain, polígono 1 parcela 74) . Bombeo del agua hasta depósito de recepción de 65 m3  y traslado a depósito central de 140 m3 en el cual se procede a la cloración automática del agua. Una vez clorada el agua se distribuye a cada una de las naves.

En la explotación existen depósitos auxiliares utilizados para la distribución de medicación a los animales.

- Suministro eléctrico mediante transformador y conexión a la red eléctrica general

- Depósitos de gasoil  Existen cuatro localizaciones para el almacenamiento de gasoil, a cubierto y con cubeto perimetral para evitar derrames (Fábrica de piensos, Paritorio 1-2-3, cuarto de caldera entre Lechonera 1 y paritorios 4-5-6 y Lechonera 5)

5. Reparto de estiércoles

La gestión de estiércoles se realiza mediante la aplicación de la fracción líquida y sólida en los campos de cultivo.

Para la fracción líquida existen dos sistemas de aplicación

- Mediante bomba de riego la fracción líquida es impulsada a un cañón de riego el cual será provisto de equipo de reparto localizado

- Cisterna equipada con plato difusor.

Mediante el cañón se reparte el 75% de la fracción líquida.

La fracción sólida es distribuida mediante carro esparcidor.

# Consumos de alimentos:

# Se utilizan diferentes tipos de piensos adaptándose a las necesidades de los animales en cada una de sus fases reproductivas. Las madres reproductoras y los lechones en precebo reciben una alimentación bifase.

# Los consumos anuales de pienso en la instalación son:

# Consumo en gestación: 1.794,1 t.

# Consumo en lactación: 923,88 t.

# Consumo en precebo (lechones):1.145,38 t.

# Consumo en recría: 729,27 t.

# Consumo total de pienso: 4.592,63 t de pienso/año

# Consumos anuales de energía:

# Consumo eléctrico

# La instalación dispone de un transformador de 630 KVAs-504 KW y conexión a la red eléctrica, con 300 kW de potencia contratados

# El consumo anual de energía es de 1.207.899 kWh.

# Este consumo viene dado por el funcionamiento de los sistemas de alimentación, máquina de limpieza, sistema de iluminación, sistema de ventilación, calefacción, separadores, bombas, fábrica de piensos, etc.

| Equipo | Consumo diario (kWh) | Consumo anual (kWh) |
| --- | --- | --- |
| Iluminación | 29,23 | 10.668,95 |
| Alimentación | 33,375 | 12.181,875 |
| Ventilación | 258,7 | 94,425,5 |
| Calefacción | 662,9 | 241.958,5 |
| Tratamiento purines | 50,95 | 18.596,75 |
| Fábrica de piensos | 2.171,115 | 792.456,975 |
| Limpieza | 83,04 | 30.309,6 |
| Bomba abastecimiento | 20 | 7.300 |
|  | 3.309,31 | 1.207.898,15 |

# Consumo gas

# El consumo anual es de 13.000 kg

# Se emplea en el sistema de calefacción de aire caliente en lechoneras.

# Consumo de gasoil

# El consumo anual es de 28.897 litros.

Los dispositivos con consumo de gasoil son:

- Caldera del depósito de grasas en fábrica de piensos

- Calefacción de suelo radiante y calefacción “tubo delta” en lechoneras

- Bombas de impulsión de fracción líquida

- Motores de los cañones de aplicación de fracción líquida.

# Consumos de agua

# Se consideran los siguientes valores de consumo de agua en la alimentación:

# cerdas gestantes 15,6 litros/día y animal

# cerdas en maternidad 19,4 litros/día y animal

# cerdas de recría 6 litros/día y animal

# lechones 3 litros/día animal

# Teniendo en cuenta estos valores se estima en  71,3 m3 el consumo diario de agua para alimentación, alcanzando 26.025 m3 anualmente.

# El consumo diario de agua en limpieza (incluyendo la aspersión en interior de naves) se estima en 15 m3 , sumando 5.475 m3 de agua al año.

# El consumo de agua en el conjunto de la instalación se estima en 31.500 m3 al año, 86,3 m3 al día.

# Descripción del proceso productivo:

# Se trata de una instalación de madres reproductoras con producción de lechones de 20 kg de peso vivo que posteriormente serán trasladados a otras instalaciones para su cebo.

# La instalación cuenta con 2.550 cerdas alojadas realizándose el manejo en continuo. Se dispone de 900 plazas para cerdas de reposición, 10 plazas para verracos.

# La distribución de animales es la siguiente:

# - 1.990 cerdas en fase de gestación

# - 560 cerdas en maternidad

# - 8.000 plazas en precebo.

# Datos:

# Nº de lechones destetados por cerda alojada y año: 21 lechones

# Nº de lechones destetados por año: 53.550 lechones (peso medio al destete 6 kg)

# Nº de lechones destetados pasados a precebo al año: 53.550 lechones

# Nº de bajas en precebo al año: 1.874 (3,5%)

# Nº de lechones producidos con precebo: 51.676 lechones (peso medio 20 kg)

# Salidas:

# Peso vivo de lechones 20 kg: 51.676 x 20 kg/lechón = 1.033.520 kg

# La aportación de agua y el pienso y su composición (proteínas, aminoácidos, minerales, etc) se adapta a las necesidades del animal en cada fase.

- Producción de residuos:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CANTIDAD kg/AÑO | CÓDIGO LER (1) |
| --- | --- | --- |
| Envases de plástico | 255 | 150102 |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas | 90 | 150110* |
| Residuos sanitarios y agujas hipodérmicas | 145 | 180202* |
| Residuos similares a domésticos | 20 | 200301 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

- Producción de estiércoles:

La instalación dispone de dos separadores para el tratamiento de los purines. Los equipos consisten en un tamiz de 100 micras montado sobre un tambor rotativo, que, según los datos aportados, separa la fracción líquida (85% del peso) y la fracción sólida (15% del peso).

Generación estimada:

|  | Cantidad (t) | Nitrógeno (kg) | P2O5 (kg) | K2O (kg) | Cu (kg) | Zn (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracción líquida | 17.515 85% | 47.815 95% | 32.926 75% | 33.578 | 193 | 1.114 |
| Fracción sólida | 3.091 15% | 2.517 5% | 10.975 25% | 2.143 | 83 | 477 |
|  | 20.606 | 50.332 | 35.721 | 35.721 | 276 | 1.591 |

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto técnico de los Ingenieros Agrónomos  Eduardo Iraola Loperena y Jesús Jamar Loperena, con visado número 2507 de fecha 20 de diciembre de 2006.

# Documentación adicional

# Plan de Producción y Gestión de Estiércoles del proyecto; posteriormente incluido en la aplicación e-stercolado del Servicio de Integración Ambiental en fecha 3 de abril de 2008.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

Los estiércoles recogidos en las fosas interiores se evacuan hasta las dos fosas de recepción que alimentan a los dos separadores sólido –líquido. La parte sólida cae por empuje y la líquida es conducida mediante tubería hasta la balsa de pre- almacenamiento desde donde será bombeada a la balsa de almacenamiento.

Capacidad de almacenamiento:

| Estiércol bruto | Capacidad (m3) | Fracción líquida | Capacidad (m3) | Fracción sólida | Capacidad (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosas interiores | 4.160,5 | Balsa de pre-almacenamiento | 850 | Estercolero | 1.120 |
| Fosas de recepción | 385 | Balsa de almacenamiento | 36.000 |  |  |
|  | 4.545,5 |  | 36.850 |  |  |

Con una generación de fracción líquida de 27.006 m3 anuales (añadidas las aguas de lluvia recogidas en las balsas de almacenamiento, 17.515 + 9.491= 27.006 m3 ) la instalación dispone de almacenamiento para un periodo de tiempo superior al año.

El volumen de almacenamiento de fracción sólida alcanza los 1.120 m3. Con una generación de fracción sólida de 3.091 t la instalación dispone de almacenamiento para cuatro meses.

Para el cumplimiento del plan de reparto presentado la instalación deberá contar con almacenamiento para un mínimo de 1.800 t de fracción sólida.

La superficie receptora se sitúa en los municipios de Barásoain, Olóriz y Garínoain dedicándose principalmente al cultivo en secano de cebada.

La época más adecuada de aplicación es durante el periodo de máximo desarrollo vegetativo del cultivo. En caso de no poderse realizar la aplicación durante la implantación del cultivo, se repartirá el estiércol lo más próximo posible a la siembra.

La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.

El riego agrícola de la fracción líquida se realiza mediante dos equipos diferentes: cisterna equipada con plato difusor (aproximadamente un 25% de la fracción líquida) y  mediante cañón (aproximadamente un 75% de la fracción líquida); el cañón en el momento en que se disponga será dotado de equipo de reparto localizado.

La fracción sólida se aplicará mediante carro esparcidor.

La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles incluido en la documentación. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Integración Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de nitrógeno y fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo, contenidos máximos

|  | Proteína bruta % | Fósforo % |
| --- | --- | --- |
| Reproductoras |  |  |
| Gestación | 15,0 | 0,51 |
| Lactación | 17,0 | 0,65 |
| Reposición | 14,0 | 0,50 |
| Precebo |  |  |
| Prestarter < 10 kg | 21,0 | 0,85 |
| Starter < 25 kg | 19,5 | 0,70 |

- Reparto del estiércol líquido con cañón dotado de equipo de reparto localizado de tubos colgantes (en caso de proponer un equipo de reparto localizado distinto, deberá contarse con el visto bueno del Servicio de Calidad Ambiental previa propuesta en la que se indiquen las características de dicho equipo), con anterioridad al 31 de octubre de 2008. Hasta ese momento el cañón podrá seguir aplicando sin equipo de reparto homogéneo.

- Emparrillado parcial en gestación (excepto Gestación 5), recría y verracos

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

La balsa de almacenamiento de estiércoles dispondrá de sistemas de drenaje y control de fugas

El área de almacenamiento de fracción sólida serán de hormigón, totalmente impermeable, con recogida de lixiviados y conducción de los mismos a las balsas de almacenamiento  o bien serán gestionadas junto con la fracción líquida.

La fracción sólida deberá presentar un contenido de humedad que garantice que su gestión como tal según las determinaciones del DF 148/2003 no provoque afecciones ambientales, en cuanto a su transporte, almacenamiento y posterior aplicación agrícola.

Conducción de las aguas pluviales a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

Rebosamiento de la capacidad exterior de la balsa: No se puede dar porque siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad.

Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de estiércol líquido. De todas maneras todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo, debiendo conocer todas las condiciones que no permiten el riego con estiércol líquido

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

Los residuos se almacenarán en una zona habilitada para ello en el interior de las naves, para su posterior gestión por medio de gestor autorizado

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El promotor mantendrá el contrato con gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo cuando esté lleno o sea exigido por la legislación específica.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Tratamiento de emisiones

Las aguas fecales producidas en el edificio de oficinas, vestuarios y vivienda son recogidas en fosa séptica y serán gestionadas junto con los estiércoles.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

La minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza con máquina a presión portátil tras remojado previo

- Ajuste del caudal de bebederos de chupete a 1,5 l/min y 1 l/min en el caso del precebo

- Sustitución de los bebederos de chupete por bebedero tipo “Chupete Bite Ball”

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Caracterización de estiércoles

Se realizará una caracterización anual de cada uno de las fracciones de estiércol que se van a valorizar agronómicamente. Se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, materia orgánica, y relación C/N.

El primer año, se realizarán análisis periódicos durante el vaciado total de la balsa de almacenamiento de fracción líquida, con el fin de conocer el perfil de composición del estiércol que servirá de referencia para años próximos. Dichos análisis serán significativos de una décima parte del volumen acumulado en dicha balsa.

Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de fracción del estiércol (líquido o sólido) y número de registro con el que se va a archivar.

6.2.  Caracterización de suelos

La actividad de valorización agrícola de estiércoles se complementa con un sistema de control de los efectos de dicha aplicación sobre el suelo. Se dispondrá de tres puntos de control en los cuales se seguirá el siguiente protocolo:

- El año 0 se hará una caracterización completa de los suelos, se determinarán los horizontes y los siguientes parámetros según profundidades: Textura USDA completa (5 fracciones: arenas gruesas, finas, limos gruesos, finos y arcillas), pH en agua, materia orgánica, nitrógeno total, relación C/N, fósforo, potasio y magnesio asimilables, carbonatos totales, caliza activa, conductividad eléctrica, densidad, porosidad, CIC y metales (Cu y Zn).

- Control de acumulación de diferentes elementos mediante una analítica trienal en todos los perfiles del suelo de las siguientes características o elementos: pH del agua, Materia orgánica, Nitrógeno Total, Relación C/N, fósforo, potasio y magnesio asimilables, conductividad eléctrica, cobre y zinc.

Se creará un registro para el control de las analíticas de suelo realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, identificación de la parcela, tipo de análisis y número de registro con el que se va a archivar

  - Control de alimentación.

Existirá un registro de entregas de pienso, en el que quedará reflejado: fecha, número de albarán, cantidad entregada (kg), tipo de pienso, % de proteína bruta y % fósforo.

El albarán, en el que costará la composición del pienso, se archivará de forma ordenada.

  - Control del consumo de agua.

Se va a instalar un contador de agua en cada nave y en los parques de recría. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro mensual donde se realizarán las anotaciones el día 1 de cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Se realizará un plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las siguientes indicaciones:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria de posibles averías o desperfectos en los elementos y control de caudales de bebederos durante el periodo de vacío sanitario En el libro de registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias.

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- La revisión de la arqueta de control de la balsa de purín se realizará los días 1 y 15 de cada mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia.

  - Control consumo gasoil

Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba gasoil, en el que se indicará fecha y cantidad recibida.

  - Control de la aplicación de estiércoles.

Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación, tipo de fracción (líquida o sólida), fosa o balsa de extracción, equipo de reparto utilizado, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada.

La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de avería.

- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil, así como teléfono de propietarios de tierras vecinas y de aquellas donde se apliquen purines.

- En caso de detectarse fuga en las balsas de almacenamiento de estiércol se deberán comunicar al Servicio de Integración ambiental del Gobierno de Navarra, junto al plan de actuación prevista.

- Medidas de protección contra incendios.

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha proyecto (1) | Fecha ejecución (2) |
| --- | --- | --- |
| Instalación de contadores de agua | - | 15 de septiembre de 2008 |
| Sustitución de los bebederos de chupete por bebedero tipo “Chupete Bite Ball” | - | 31 de octubre de 2008 |
| Aumento de la capacidad de almacenamiento de la fracción sólida | - | 31 de octubre de 2008 |
| Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo, contenidos máximos: Proteína bruta % Fósforo % Reproductoras Gestación 15,0 0,51 Lactación 17,0 0,65 Reposición 14,0 0,50 Precebo Prestarter < 10 kg 21,0 0,85 Starter < 25 kg 19,5 0,70 | - | 31 de octubre de 2008 |
| Instalación en el cañón de riego un sistema de reparto localizado de tubos colgantes. En caso de proponer un equipo de reparto localizado distinto, deberá contarse con el visto bueno del Servicio de Calidad Ambiental previa propuesta en la que se indiquen las características de dicho equipo. | - | 31 de octubre de 2008 |
| Impermeabilización de la balsa de almacenamiento de fracción líquida* | 30 de septiembre de 2008 | 31 de octubre de 2009 |

(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, antes de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 1121/06.

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas.

*En el proyecto de impermeabilización de la balsa de almacenamiento de purines deberá incluirse:

  - Detalle del plan de trabajos previsto para el vaciado y la definición de la nueva geometría y la impermeabilización del vaso, en lo referente al movimiento de  tierras.

  - En concreto se deberán detallar el movimiento de volúmenes de purín y de tierras dentro de la ocupación del vaso y el entorno de la balsa, con el fin de poder determinar la correcta localización de los acopios temporales de excavación, el control de los escurridos y el balance final de los materiales de aporte-excavación.

  - Balances de tierras parciales y el balance final de la actuación, indicando la  naturaleza de los materiales y la gestión final de los sobrantes, que deberán ser caracterizados y tratados  según su naturaleza  de residuo inerte o no inerte.

  - En su caso, se deberá presentar un proyecto de explotación y restauración del depósito de tierras y la localización del vertedero, teniendo en cuenta los valores de interés ambiental de la posible zona de ubicación (vegetación, fauna, hidrología superficial o subterránea, uso e integración paisajística…) y la naturaleza de los materiales a verter.

En el caso de que no sea necesario, se especificará el traslado a vertedero de los materiales según su naturaleza.

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para ello.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España.

- Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del mismo.

#### ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Envases de plástico | 150102 | Recuperación material (R3) |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas | 150110* | Recuperación material (R3/R4) |
| Residuos sanitarios y agujas hipodérmicas | 180202* | Autoclave / Incineración (D9/D10) |
| Residuos similares a domésticos | 200301 | Recuperación material / Depósito en vertedero (R3,R4 /D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- La operación prioritaria se indica en primer lugar.

|  | ANEJO IV PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 0450010552/1/1 Promotor Nombre: GRANJA LOS ALECOS, S.A . . NIF: A31017015 Dirección: Ctra Zaragoza KM 24 Cod. Postal: Municipio: Barásoain Teléfono: . Fax: . E-mail: Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan Nombre: Miguel Jiménez Lizarza NIF: 72685808N Dirección: Cod. Postal: Municipio: Aranguren Teléfono: 696904849 Fax: E-mail: Titulación: INGENIERO AGRONOMO Nº Colegiado: XXX Instalación principal Municipio: Barásoain Polígono: 1 Parcela: 552 UTM X: 611.256,00 UTM Y: 4.718.445,00 Explotación Código: -.,-.... Nombre: lechones CIF: A31017015 |
|  | Especies Porcino |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | PORCINO |  |
|  | Datos generales Tipo de Explotación: P. LECHONES TRADICCIONAL % de mayor volumen de purín previsto: 5 Datos de las reproductoras: Cerdas alojadas: 2550 % de reposición anual: 35 según datos proyecto Productividad al destete: 21 según proyecto Edad al destete (días): 21 Datos del precebo: Plazas de Precebo: 8000 Peso de entrada (Kg): 6 según datos proyecto Peso de venta (Kg): 20 datos proyecto % de bajas en precebo: 3.5 Índice de Consumo: 1.65 GMDP: 350 Días de vacío: 7 Tipo de Bebedero: Cazoleta Datos del cebo: Plazas de cebo: Peso de entrada (Kg): 22 Peso de venta (Kg): 110 % de bajas en cebo: 4 Índice de Consumo: 2.9 GMDC: 716 Días de vacío: 7 Tipo de Bebedero: Cazoleta Datos del pienso: GESTACIÓN: Kilos/cerda/día 2.72 % Proteína en pienso: 16 proyecto % Fósforo en pienso: 0.68 proyecto LACTACIÓN: Kilos/cerda/día 4.6 % Proteína en pienso: 17 proyecto % Fósforo en pienso: 0.62 proyecto REPOSICIÓN: Kilos/cerda/día 2.72 % Proteína en pienso: 16.5 % Fósforo en pienso: 0.65 PIENSO PRESTARTER: % Proteína en pienso: 19.17 proyecto % Fósforo en pienso: 0.58 proyecto ZnO2: Sí PIENSO STARTER: % Proteína en pienso: 20 proyecto % Fósforo en pienso: 0.6 proyecto PIENSO CRECIMIENTO: % Proteína en pienso: 17 % Fósforo en pienso: 0.55 PIENSO ACABADO: % Proteína en pienso: 17 % Fósforo en pienso: 0.55 MTDs aplicadas: EN NAVES DE GESTACIÓN: Tipo1: Emparrillado parcial % superficie 1: 37 Tipo2: % superficie 2: 0 EN NAVES DE LACTACIÓN: Tipo1: Emparrillado parcial % superficie 1: 100 Tipo2: % superficie 2: 0 EN NAVES DE PRECEBBO: Tipo1: Emparrillado parcial % superficie 1: 60 Tipo2: % superficie 2: 0 EN NAVES DE CEBO: Tipo1: % superficie 1: 0 Tipo2: % superficie 2: 0 EN DEPOSITO EXTERIOR: Tipo: Foso o balsa descubierta EN REPARTO: Tipo: Tubos colgantes sin enterrado posterior al reparto |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacén Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) 1 Porcino Purín Bruto 4.160,50 |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacén Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacén al que van las aguas 2 Purín Bruto No 75 210 5 Fracción Líquida No 211.5 850 6 Fracción Líquida No 16886 36000 7 Purín Bruto No 116.6 175 9 Fracción Líquida No 30 60 10 Fracción Sólida No 934 1120 |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacén al que van los lixiviados |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Porcino Fracción Líquida 17.515,43 47.814,99 32.925,67 33.578,22 193,30 1.113,85 191,26 281,26 Porcino Fracción Sólida 3.090,96 2.516,58 10.975,22 2.143,29 82,84 477,36 10,07 14,80 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Plan de Reparto Porcino Fracción Líquida Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 2.343,6 2.068,7 2.017,1 2.522,8 2.390,4 2.192,7 1.938,6 2.024,3 2.218,6 2.366,3 2.499,1 2.424,3 27.006,5 Cantidad aplicada en Cebada - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.002,2 9.002,2 9.002,2 0,0 0,0 0,0 27.006,5 Superficie de Cebada - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Nitrógeno aplicado en Cebada - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.938,3 15.938,3 15.938,4 0,0 0,0 0,0 47.815,0 Dosis aplicada en Cebada - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 270,1 Dosis de N aplicada en Cebada - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,4 159,4 159,4 0,0 0,0 0,0 478,1 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.002,2 9.002,2 9.002,2 0,0 0,0 0,0 27.006,5 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.938,3 15.938,3 15.938,4 0,0 0,0 0,0 47.815,0 Residuo acumulado (t) 9.633,3 11.702,0 13.719,0 16.241,8 18.632,3 20.825,0 13.761,4 6.783,6 0,0 2.366,3 4.865,4 7.289,7 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fracción Sólida Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 3.091,0 Cantidad aplicada en Cebada - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618,2 618,2 618,2 618,2 618,2 0,0 3.091,0 Superficie de Cebada - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 15,0 Nitrógeno aplicado en Cebada - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,4 503,4 503,4 503,4 503,4 0,0 2.517,0 Dosis aplicada en Cebada - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1 0,0 1.030,3 Dosis de N aplicada en Cebada - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 0,0 839,0 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 618,2 618,2 618,2 618,2 618,2 0,0 3.091,0 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 15,0 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,4 503,4 503,4 503,4 503,4 0,0 2.517,0 Residuo acumulado (t) 515,2 772,7 1.030,3 1.287,9 1.545,5 1.803,1 1.442,5 1.081,8 721,2 360,6 0,0 257,6 10.818,4 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Equipos de reparto Equipos de Reparto Nº de equipo Tipo de equipo Capacidad (m3) Anchura (m) Observaciones 1 Cisterna con plato 0.12 0.04 Camión cisterna 2 Cisterna con tubos colgantes 0.50 0.12 Cañón con sistema de tubos 3 Carro esparcidor 0.12 0.02 |
|  | Dosis Nº de equipo Tipo de Residuo Dosis (m3/ha) |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Información por Cultivo Cebada - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.002,15 9.002,15 10.547,65 1.545,48 0,00 0,00 30.097,43 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 107,50 7,50 0,00 0,00 315,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,20 194,20 194,91 204,40 0,00 0,00 194,69 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,39 87,39 87,71 91,98 0,00 0,00 87,61 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 42,35 42,50 44,57 0,00 0,00 42,45 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,27 8,27 8,30 8,70 0,00 0,00 8,29 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: La parte sólida es retirada por un agricultor de la zona ( parcelas del municipio de Oloriz ). El sólido se almacena en el estercolero y una vez que está seco y escurrido el agricultor lo retira y almacena en sus campos en montones para su posterior aplicación antes de siembra. Es por ello por lo que el programa considera que la capacidad de almacenamiento no es suficiente. Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: |

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 22.12.2006: Granja los Alecos S.A. presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una explotación de ganadera de madres reproductoras con producción de lechones de hasta 20 Kg.

- 31.01.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 100, por la que se somete a información pública el proyecto.

- 09.03.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 30, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

- 18.04.2007: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 09.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Barásoain en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se remite copia de la información presentada

- 10.03.2008: El promotor entrega documentación adicional.

- 15.04.2008: El Director del Servicio de Calidad Ambiental envía propuesta de Autorización Ambiental Integrada a Granja Los Alecos S.A.

- 24.04.2008: Granja Los Alecos S.A. presenta alegaciones a la propuesta de Autorización Ambiental Integrada.

ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES

Las alegaciones presentadas, indicadas en el anejo V, hacían referencia a:

  - Fecha de solicitud de autorización de apertura

  - Dispositivos con consumo de gasoil señalados en el anejo I, consumo de energía y descripción de lechoneras

  - Fecha de entrega del proyecto de impermeabilización de la balsa de almacenamiento de fracción líquida

  - Periodicidad del registro del consumo de agua

  - Control del consumo de gasoil

  - Características de los bebederos

Estas alegaciones se han tenido en cuenta, incorporándose en el contenido de la Autorización Ambiental Integrada.

El promotor informa al Servicio de Calidad Ambiental de la actuación prevista para llevar a cabo el aumento de la capacidad de almacenamiento de fracción sólida.