La NA-718, Estella-Olazagutía, permanecerá cortada entre  los días 2 a 11 de junio bajo las Peñas de San Fausto

La causa son las obras de estabilización del talud de la margen derecha de la carretera por desprendimiento de piedras en este paraje en el que la carretera discurre encajonada entre el río Urederra y un macizo calcáreo de 60 metros de altura

Viernes, 30 de mayo de 2008.  El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones informa de que la carretera NA-718, Estella-Olazti/Olazagutía, permanecerá cortada durante los días 2 a 11 de junio, ambos inclusive, entre los puntos kilométricos 2+260 a 2+400, bajo las Peñas de San Fausto, por obras de estabilización del talud de la margen derecha dirigidas a prevenir el desprendimiento de piedras en este paraje en el que la carretera discurre encajonada entre el río Urederra y un farallón calcáreo de 60 metros de alturas.

El corte en este tramo será total aunque se coordinarán las obras con el paso de autobuses de línea y escolares. El horario será el siguiente: De 9:30 a 10:30 horas; de 11:00 a 14:00 horas (se permitirá el paso del autobús de línea los jueves a las 12:00 horas); de 16:30 a 19:00 horas, y de 19:30 a 21:00 horas.

Durante 2007 y 2008, la carretera NA-718 ha sido objeto de las diversas  actuaciones para evitar la caída de piedras:

Tramo de carretera entre los puntos kilométricos 8 y 21

En cada uno de los taludes más comprometidos desde el punto de vista de la estabilidad y de las incidencias ocasionadas al tráfico, se han realizado una o varias de las actuaciones que se describen:

- Saneos de la superficie del talud: Desbroce y eliminación de piedras sueltas o inestables mediante utilización de herramientas manuales.

- Colocación de malla adosada de triple torsión: Malla adosada al talud, sujeta en su cabecera mediante anclajes con barra de acero y en su base por un cable de acero anclado que permite su apertura para la limpieza de piedras y mantenimiento.

- Colocación de estructura en portería con perfiles y malla: Estructura construida con postes o perfiles IPE 100 de 2 mts de altura, sujetos al terreno mediante anclajes y atirantados, unidos mediante un cable de acero perimetral que sujeta una malla de triple torsión. El conjunto del sistema funciona como una “portería” que recoge las piedras que ruedan por el talud dirigiéndolas a la base de este evitando que caigan libremente a la carretera.

- Colocación de barrera fija: Barrera estática formada por postes o perfiles HEB 100, de 2 mts de altura. La estructura de interceptación está formada por malla de cable de acero, tipo 300x300 de diámetro 8 mm forrada con malla de triple torsión.

- Colocación de barrera dinámica: Barrera dinámica con capacidad de absorción de energía de 750 Kj. Esta barrera consta de postes metálicos, anclajes y una red metálica compuesta de dos partes, una que forma parte del sistema de absorción de energía con cables de gran diámetro y otra de malla simple que recoge los fragmentos reducidos.

- Bulones: Barras de acero GEWI de de longitud variable y 25 mm de diámetro introducidos en una perforación en roca e inyectados con lechada de cemento utilizados para “coser” entre si grandes bloques de piedra.

El conjunto de estas actuaciones, realizadas mediante el contrato de Conservación Integral, ha tenido un coste aproximado de 150.000 euros.

Estabilización de la ladera rocosa “Peñas de San Fausto”

En este tramo singular de la carretera NA-718, Estella-Olazti/Olazagutía, en el punto kilométrico 2+300, el que la misma discurre encajonada entre el río Urederra y un formidable macizo calcáreo que forma un farallón de unos 60 metros de altura, parte del cual está en voladizo sobre ésta, la actuación, de urgencia, viene determinada por la reciente caída de bloques de piedra de considerable tamaño, que pueden constituir un grave peligro para los usuarios de la vía, y consiste en la colocación de una barrera dinámica en galería que absorba la energía de la caída de un bloque de piedra mediante la deformación del sistema.

La barrera se dispondrá a lo largo de toda la peña (unos 160 metros) de manera subhorizontal, por encima de la carretera y a unos 11 metros de esta, de forma que, si cae una piedra, la recoja sin que su deformada llegue a afectar al gálibo libre considerado de 5,00 metros.

Esta barrera será capaz  de recoger una piedra de más de 2.000 kg de peso, que caiga desde una altura de 50 metros, sin que afecte a la carretera y, por lo tanto a los usuarios de la misma.

Consta de postes metálicos cada 8 metros, anclajes a la roca y redes metálicas. Estas redes se componen de dos partes, una formada por cables de acero de gran diámetro con formas poligonales o circulares entrelazadas entre sí y otra malla más sencilla, de poca luz, adosada a la anterior y que sirve para recoger fragmentos reducidos de piedra (1,5 a 2,0 cm.).

La actuación se completará con la colocación de una malla de triple torsión que evite la caída de piedras de la zona alterada situada por debajo de la barrera dinámica. Se estima que las obras tendrán un plazo de ejecución de cinco semanas y el presupuesto se estima en 250.000 euros la cifra del coste de los trabajos de estabilización.