# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La actividad se emplaza en Sangüesa, polígono 4, parcelas 974 y 950 (ubicación de una de las balsas de purín). La superficie de la parcela 974 es de 90.100,26 m2, de la cual aproximadamente 11.561 m2 corresponden a superficie edificada, sus coordenadas U.T.M. son X- 639.563 Y- 4.709.933. Las coordenadas UTM de la parcela 950 son X- 640.088 Y- 4.709.260, ocupando una superficie de 7.557,22 m2

# La instalación se dedica a la producción de lechones, una parte de la producción dedicada a lechones de hasta 6 kg y otra parte hasta 20 kg, que posteriormente son destinados al proceso de cebo en otras explotaciones.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están formadas por 18 naves (4 de nueva construcción) y 5 zonas de parques para alojar al ganado.

# Las fases productivas se dividen en: gestación, paritorios, precebo, recría y verracos.

# La explotación cuenta además con zona de almacén, laboratorio, oficinas, fábrica de piensos, fosa de recepción del purín, balsas de almacenamiento de fracción líquida, zonas de almacenamiento de fracción sólida y silos de pienso

# 1. Naves ganaderas

# Naves gestación

# La instalación consta de 6 naves (2 naves de nueva construcción: Gestación 5 y Gestación 6) y 3 parques (alojamiento con patio exterior) dedicados a la gestación.

# Principales características::

| Naves | Gestación 1 | Gestación 2 | Gestación 3 | Gestación 4 | Gestación 5 | Gestación 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nueva construcción |
| Dimensión | 10,8x70,46 = 760,97 m2 | 10,8x70,46 = 760,97 m2 | 12,38x45,5 = 564,03 m2 | 12,38x45,5 = 564,03 m2 | 82x10,4= 852,8 m2 | 82x10,4= 852,8 m2 |
| Nº Salas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nº Plazas | 333 jaulas | 332 jaulas | 300 jaulas | 296 jaulas | 378 jaulas | 378 jaulas |
| Fosas | 1 m de profundidad. Vaciado mediante tajadera | 0,5 m de profundidad Vaciado por apertura de bolas |

# El emparrillado es parcial de hormigón.

# La alimentación consiste en la distribución de pienso y agua en comederos corridos.

# La ventilación se realiza a través de ventiladores, o bien laterales o de techo, caballete superior en cubierta y ventanas laterales de apertura y cierre manual.

| Parques | Parque 1 | Parque 2* | Parque 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | 7,95 x 78,16 = 621,37 m2 | 7,7 x 39,27 = 302,38 m2 | 8 x 86,2 = 689,6 m2 |
| Nº Corralizas | 29 | 15 | 16 corralizas de 10 plazas 3 corralizas de 3 plazas |
| Nº cerdas/corral. | 6 | 6 |  |
| Nº Plazas | 174 | 90 | 169 |
| Fosas | 1 metro de profundidad; apertura para vaciado mediante tajadera. |
| Emparrillado | Parcial de hormigón |

# * El parque 2 de gestación está unido constructivamente a un parque de recría.

# La alimentación en los parques consiste en la distribución de pienso y agua en comederos corridos; el parque 1 dispone de un bebedero de chupete adicional en cada cochiquera a sustituir por bebedero tipo “Chupete Bite Ball”

# Naves Maternidad-Paritorios

# Son 8 las naves dedicadas a maternidad: cuatro naves existentes, dos naves, antiguos cebaderos, que se adaptarán para su uso como paritorios, y dos naves de nueva construcción.

# Principales características:

| Naves | Paritorio 1 | Paritorio 2 | Paritorio 3 | Paritorio 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie | 10,3 x 70,32 = 724,3 m2 | 10,3 x 70,32 = 724,3 m2 | 12,48 x 58,94 = 735,57 m2 | 12,48 x 58,94 = 735,57 m2 |
| Nº salas | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Nº plazas | 111 | 111 | 136 | 136 |
| Emparrillado | Emparrillado total metálico con placa calefactora para lechones |
| Fosas | Profundidad 1 m con sistema de vaciado mediante bolas |
| Ventilación | Forzada: Ventiladores de pared Natural: ventanas laterales | Forzada: Extractores de cubierta Natural: ventanas laterales |

# La alimentación consiste en la distribución de pienso en tolva individual y bebederos tipo chupete en posición inferior, a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”. En la sala número 5 de los paritorios 3 y 4, existe un segundo bebedero de chupete, a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball”

|  | Adaptación antiguos cebaderos | Naves nueva construcción |
| --- | --- | --- |
|  | Paritorio 5 | Paritorio 6 | Paritorio 7 | Paritorio 8 |
| Superficie | 10,4 x 42,35 = 440,44 m2 | 10,4 x 42,35 = 440,44 m2 | 10,4 x 42,35 = 440,44 m2 | 10,4 x 42,35 = 440,44 m2 |
| Nº plazas | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Emparrillado | Emparrillado total metálico con placa calefactora para lechones |
| Fosas | Profundidad 1,2 m con sistema de vaciado mediante tajadera | Profundidad 0,5 m con sistema de vaciado mediante bolas |
| Ventilación | Forzada: Ventiladores de pared Natural: ventanas laterales automáticas | Forzada: Extractores de cubierta Natural: ventanas laterales apertura manual |

# La alimentación consiste en distribución de pienso en tolva individual y bebederos tipo chupete con cazoleta.

# El uso dado a los antiguos cebaderos hasta su adaptación a paritorios es el denominado sistema de producción “wean to finish” que consiste en entrar los lechones tras su destete y realizar, en este mismo alojamiento, el proceso hasta su cebo final.

# Las dos naves hasta su adaptación disponen de 26 cochiqueras con una capacidad de 1.400 plazas, con emparrillado parcial de hormigón, tolva de alimentación y bebedero de cazoleta.

# Precebo

# La explotación cuenta con 2 naves y 2 parques (alojamiento con patio exterior) para llevar a cabo el precebo de los lechones.

|  | Precebo | Lechoneras | Grupo 40 Parque | Grupo 6 Parque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones | 10,4 x 42,35 = 440,44 m2 | 10x59,74 = 597,4 m2 | 5,39x84,03 = 452,92 m2 | 5,45x12,7 = 69,21 m2 |
| Distribución | 26 cochiqueras con 54 plazas | 10 salas con 10 cochiqueras | 40 parques | 6 parques |
| Nº plazas | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 210 |
| Alimentación | Tolva colectiva |
| Bebederos | 3 bebederos por cochiquera | 2 bebederos por cochiquera. |
|  | A instalar bebederos de cazoleta | A instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball” |
| Emparrillado | Parcial hormigón | Total de hormigón | Total de hormigón | Total hormigón |
| Fosa interior | 1,2 | 0,8 | 1,75 | 0,9 |
| Ventilación | Ventanas con apertura automática | Ventiladores y ventanas con apertura automática | - |
| Calefacción | - | Aerotermos | Lámparas con resistencias |

# El sistema de vaciado de las fosas interiores es mediante tajaderas en la nave precebo y en el grupo 40, cisterna en el grupo 6 y mediante bolas en las lechoneras.

# La nave de lechoneras dispone de una sala para la caldera de gasoil de 132 kW, fuente de calor de los aerotermos y dos depósitos de gasoil bajo cubierta y con murete perimetral para evitar derrames.

# Recría

# La explotación cuenta con 1 nave y 1 parque para alojar a la recría. Sus principales características:

|  | Nave recría | Parque recría* |
| --- | --- | --- |
| Dimensión | 10,78 x 70,23= 757,08 m2 | 6,4 x 41,89 = 268,1 m2 |
| Distribución | 4 salas (76 cochiqueras) | 16 corralizas x 5 cerdas/corraliza |
| Nº Plazas | 570 | 80 |
| Alimentación | Tolva holandesa y bebedero de chupete adicional, a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball” | Tolva colectiva y bebedero de chupete, a instalar bebedero tipo “Chupete Bite Ball” |
| Emparrillado | Parcial de hormigón |
| Fosas interiores | 0,8 m profundidad vaciado mediante bolas | 1,75 m vaciado mediante tajaderas |
| Ventilación | Ventanas y ventiladores de pared | - |

# * El parque de recría está unido al parque 2 de gestación.

# La nave de recría cuenta con dos salas para almacén de herramientas

Verracos

|  | Nave verracos |
| --- | --- |
| Dimensión | 37,54x6,5= 244,01 m2 |
| Nº verraqueras | 18 |
| Alimentación | Alimentación manual en comedero corrido y bebedero de chupete a instalar bebederos de chupete de cazoleta o bebedero tipo “Chupete Bite Ball” |
| Emparrillado | Parcial de hormigón |
| Fosa | 0,8 m profundidad y vaciado mediante sistema de bolas. |
| Ventilación /Refrigeración | Ventanas, ventiladores pared y sistema cooling |

Esta nave dispone de zona de laboratorio de 10 m2

Lazareto

# Dimensiones: 7,0 x 9,0 = 63 m2

# Distribución:

# 7 cochiqueras con capacidad para 25 cerdas. Alimentación manual

# Emparrillado total

# Dos fosas de 11 m3 cada una.  Extracción mediante cisterna.

Red de saneamiento

Existe una red de tuberías de PVC de 320 mm que traslada el purín de las fosas interiores de las naves a una fosa de recepción.

2. Local de almacén y oficinas

# Dimensiones: 14,5 x 24,5 = 355,25 m2

# Distribución:

# Oficina, vestuarios, comedor

# Almacén

3. Almacenamiento exterior de estiércoles

La fosa de recepción de purín alimenta a un separador sólido –líquido, consistente en un tamiz montado sobre un tambor rotativo, la parte sólida cae por empuje y la líquida  es conducida mediante tubería hasta la balsa de almacenamiento 1. Mediante bombeo y por tubería de PVC enterrada la fracción liquida almacenada en la balsa 1 pasa a la balsa de almacenamiento 2 situada en la parcela 950 del polígono 4 de Sangüesa. La fracción sólida es almacenada en dos zonas habilitadas para ello.

Fosa de recepción de purín

Dimensión en superficie: 11 m x 7 m = 77 m2

Profundidad: 3 m

Capacidad: 230 m3.

Características:

- bloque de hormigón y hormigón en taludes

En el proceso de separación sólido-líquido se genera un lixiviado o sobrante que es recogido en una fosa hormigonada de aproximadamente 10 m3.

Balsa 1 de almacenamiento fracción líquida

Dimensión en superficie: 140 x 20 = 2.800 m2

Profundidad media: 3,2 m

Capacidad:  9.000 m3

Capacidad: 230 m3.

Características:

- excavada en el terreno e impermeabilizada mediante capa de hormigón.

- batidor accionado mediante cardan del tractor

Balsa 2 de almacenamiento fracción líquida (polígono 4 parcela 950)

Dimensión en superficie: 92 x 35 = 3.220 m2

Profundidad media: 3,5 m

Capacidad:  11.300 m3

Características:

- excavada en el terreno e impermeabilizada mediante lámina de PVC con capa de geotextil.

###### Zona 1 almacenamiento fracción sólida

Dimensión: 37 x 6 = 222 m2

Capacidad:  333 m3

Características:

- Solera de hormigón y murete perimetral de bloque de hormigón

- Pendiente hacia frente de muro

Se prevé el acondicionamiento del estercolero garantizando su impermeabilidad y dotándolo de depósito estanco para la recogida de lixiviados.

Con objeto de que la instalación disponga de suficiente capacidad de almacenamiento de fracción sólida tras su ampliación, se prevé la construcción de un estercolero anexo con las siguientes características:

Dimensión: 37 x 11 = 407 m2

Capacidad:  610,5 m3

Características:

- Solera de hormigón y murete perimetral de bloque de hormigón impermeabilizado

- Depósito de recogida de lixiviados

###### Zona 2 almacenamiento fracción sólida (Junto a Parque de recría 3 de Gestación)

Dimensión: 20 x 7 = 140 m2

Capacidad:  350 m3

Características:

- Solera de hormigón y murete perimetral de bloque de hormigón

- Rejilla para la recogida de lixiviados. Conducción a balsa 1.

- Pendiente hacia frente de muro

4. Fábrica de Piensos

Consiste en una nave  y silos de almacenamiento de materias primas y producto terminado. La superficie ocupada es de 570 m2

Instalaciones:

- Piquera destinada a la recepción de materias primas a granel

- 4 silos exteriores de almacenamiento de materia prima (2 de 415 t y 2 de 34 t).

- 4 silos fosfatos y carbonatos, y producto terminado (2 de 12 t, 2 de 15 t)

Interior nave:

- Cabina de control

- Zona de material paletizado  (premezclas, correctores…)

- 7 silos producto molido y terminado (7 de 6 t)

- Instalaciones de dosificación, pesaje y mezcla

  - Báscula

  - Mezcladora (dos motores para su funcionamiento)

  - Molino, motor de 75 C.V. Rendimiento aproximado de 12.000 kg/h. Filtro de mangas

- Anexo de 19 m2, con depósito de grasas y caldera de 38,7 kW para el calentamiento del depósito. Depósito de combustible con dispositivo para evitar derrames

- Anexo de 30 m2 para almacenamiento de medicamentos

- Anexo de 4,8 m2 donde se ubican los motores que alimentan los sinfines, elevadores y transportadores de las materias primas y productos

5. Otras instalaciones

- Silos: 21 silos en las naves ganaderas colocados sobre planchas de hormigón

- Suministro eléctrico mediante conexión a la red eléctrica general

- Suministro de agua a través de depósito de 100 m3 (fuera de la instalación) que se abastece a través del Canal de las Bardenas.

6. Reparto de estiércoles

La gestión de estiércoles se realiza mediante la aplicación de la fracción líquida y sólida en los campos de cultivo.

Para la fracción líquida existen dos sistemas de aplicación

- Mediante bomba de riego la fracción líquida es impulsada a través de una red móvil de tuberías hasta un cañón de riego el cual será provisto de equipo de reparto localizado

- Cisterna de 12.000 m3, equipada con plato difusor.

Mediante el cañón se reparte el 85% de la fracción líquida.

La fracción sólida es distribuida mediante carro esparcidor.

# Consumos de alimentos:

# Se utilizan 5 tipos de piensos adaptándose a las necesidades de los animales en cada una de sus fases reproductivas (gestación, lactación, recría y dos para la fase de precebo).

# Los consumos anuales de pienso en la instalación son:

# Consumo en gestación y maternidad: 3.200 t/año

# Consumo en recría : 729 t/año

# Consumo en precebo: 846 t/año

# Consumo total de pienso: 4.775 t de pienso/año

# Consumos anuales de energía:

# Consumo eléctrico

# La explotación dispone de un transformador de 315 kVA -252 kW

# El consumo anual de energía eléctrica se estima en 1.231.810 kWh.

# Este consumo viene dado por el funcionamiento de los sistemas de alimentación, máquina de limpieza, sistema de iluminación, sistema de ventilación, bombas, separador, fábrica piensos, sistema tratamiento de purines, calefacción, etc.

| Equipo | Consumo diario (kWh) | Consumo anual (kWh) |
| --- | --- | --- |
| Iluminación | 37,56 | 17.959 |
| Alimentación | 27,82 | 13.304 |
| Ventilación | 296,47 | 141.757 |
| Calefacción | 662,56 | 395.277 |
| Tratamiento purines | 5 | 2.391 |
| Fábrica de piensos | 1.479 | 628.865 |
| Limpieza | 63,46 | 30.343 |
| Bomba abastecimiento | 4 | 1.913 |
|  | 2.576 | 1.231.810 |

# Consumo de gasoil

# El consumo anual de gasoil se estima es 27.661 litros

Los dispositivos con consumo de gasoil son:

- Caldera del depósito de grasas en la fábrica de piensos

- Caldera de aerotermos en lechoneras

- Motor de riego en la balsa 2 de 125 CV.

# Consumos de agua

# La instalación se abastece a través de un depósito (fuera de la instalación) que toma agua del Canal de las Bardenas

# Se estima en 71 m3 el consumo diario para alimentación, alcanzando 25.915 m3 anualmente.

# El consumo diario de agua en limpieza se estima en 6 m3, ascendiendo el consumo anual a 2.190 m3.

# Se considera el consumo de agua en el conjunto de la instalación en 28.105 m3 al año, 77 m3 al día.

# Descripción del proceso productivo:

# Se trata de una instalación de cerdas reproductoras que producen lechones de 6 y 20 kg.

# Dado que no hay suficientes plazas de precebo para todos los lechones destetados, una parte de los lechones sale de la granja tras su destete con un peso de salida de 6 kg  y otra parte tras haber realizado la fase de precebo, con un peso de salida de 20kg.

# La explotación maneja 3.168 cerdas reproductoras, que teniendo en cuenta los datos anteriores, corresponderían a 1.728 cerdas de producción de lechones hasta el destete y 1.440 cerdas de producción de lechones hasta los 20 kg.

# La distribución de animales es la siguiente:

# - 2.450 cerdas en fase de gestación

# - 718 cerdas en maternidad (774 huecos, contando 56 plazas como margen de manejo)

# - 5.010 plazas en precebo.

# Datos productivos:

# Nº de lechones destetados por cerda alojada y año: 21 lechones

# Nº de lechones destetados por año: 66.528 lechones (peso medio al destete 6 kg)

# Nº de lechones destetados pasados a precebo al año: 30.240 lechones

# Nº de bajas en precebo al año: 2.117 (7%)

# Nº de lechones producidos con fase de precebo: 28.123 lechones (peso medio 28 kg)

# Salidas:

# Peso vivo de lechones 6 kg: 36.288 x 6 kg/lechón = 217.728 kg

# Peso vivo de lechones 20 kg: 28.123 x 20 kg/lechón = 562.460 kg

# La aportación de agua y el pienso y su composición (proteínas, aminoácidos, minerales, etc) se adapta a las necesidades del animal en cada fase.

- Producción de residuos:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CANTIDAD kg/AÑO | CÓDIGO LER (1) |
| --- | --- | --- |
| Envases de plástico | 360 | 150102 |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas | 20 | 150110* |
| Residuos sanitarios y agujas hipodérmicas | 160 | 180202* |
| Residuos similares a domésticos | 20 | 200301 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

- Producción de estiércoles:

La instalación dispone de un separador para el tratamiento de los purines. El equipo consiste en un tamiz sobre tambor rotativo, que, según los datos aportados, separa la fracción líquida (85% del peso) y la fracción sólida (15% del peso).

Generación estimada:

|  | Cantidad (t) | Nitrógeno (kg) | P2O5 (kg) | K2O (kg) | Cu (kg) | Zn (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracción líquida | 20.576 85% | 49.341 95% | 28.798 75% | 35.925 | 168 | 441 |
| Fracción sólida | 3.631 15% | 2.597 5% | 9.599 25% | 2.293 | 72 | 189 |
|  | 24.247 | 51.938 | 38.397 | 38.218 | 240 | 630 |

Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto técnico de los Ingenieros Agrónomos  Eduardo Iraola Loperena y Jesús Jamar Loperena, con visado número 2508 de fecha 20 de diciembre de 2006.

# Plan de Producción y Gestión de Estiércoles del proyecto; posteriormente incluido en la aplicación e-stercolado del Servicio de Calidad Ambiental.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

Una vez recogido el purín de las fosas interiores pasa a través de una red de tuberías de PVC a la fosa de recepción que alimenta al separador. La parte sólida cae por empuje y es trasladada a las áreas de almacenamiento y la líquida es conducida por tubería hasta la balsa de almacenamiento 1.

De la balsa 1, tras batido, la fracción líquida se traslada por medio de tubería enterrada a la balsa de almacenamiento 2, desde donde, mediante bombeo, es impulsada por tuberías hasta el cañón de reparto, con caudal medio de 50 m3 /h, el cual será dotado de equipo de reparto localizado.

Un 85 % de la fracción líquida se aplica mediante cañón, siendo aproximadamente un 15% la fracción que se reparte con cisterna equipada con plato difusor.

Capacidad de almacenamiento:

| Estiércol bruto | Capacidad (m3) | Fracción líquida | Capacidad (m3) | Fracción sólida | Capacidad (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosas interiores | 4.997 | Balsa de almacenamiento 1 | 9.000 | Zona 1 | 943,5 prevista |
| Fosa de recepción | 230 | Balsa de almacenamiento 2 | 11.300 | Zona 2 (recría) | 350 |
|  | 5.227 |  | 20.300 |  | 1.293,5 |

Con una generación de fracción líquida de 20.576 t anuales la instalación dispone de almacenamiento para aproximadamente 1 año.

El volumen de almacenamiento de fracción sólida previsto tras la ampliación alcanza los 1.293 m3. Con una generación de fracción sólida de 3.631t de fracción sólida la instalación dispone de almacenamiento para cuatro meses.

La superficie receptora se sitúa en el municipio de Sangüesa y en Campo Real y Sos del Rey Católico en la provincia de Zaragoza, dedicándose al cultivo de cebada en secano y de trigo en regadío.

La época más adecuada de aplicación de la fracción líquida es durante el periodo de máximo desarrollo vegetativo del cultivo. En caso de no poderse realizar la aplicación durante la implantación del cultivo, se repartirá el estiércol lo más próximo posible a la siembra.

La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.

El riego agrícola de la fracción líquida se realiza mediante dos equipos diferentes: cisterna equipada con plato difusor (aproximadamente un 15% de la fracción líquida) y  mediante cañón (aproximadamente un 85% de la fracción líquida); el cañón en el momento en que se disponga será dotado de equipo de reparto localizado.

La fracción sólida se aplicará mediante carro esparcidor.

La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles incluido en la documentación. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de nitrógeno y fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo, contenidos máximos

|  | Proteína bruta % | Fósforo % |
| --- | --- | --- |
| Reproductoras |  |  |
| Gestación | 15,0 | 0,51 |
| Lactación | 17,0 | 0,65 |
| Reposición | 14,0 | 0,50 |
| Precebo |  |  |
| Prestarter < 10 kg | 21,0 | 0,85 |
| Starter < 25 kg | 19,5 | 0,70 |

- Reparto del estiércol líquido con cañón dotado de equipo de reparto localizado de tubos colgantes (en caso de proponer un equipo de reparto localizado distinto, deberá contarse con el visto bueno del Servicio de Calidad Ambiental previa propuesta en la que se indiquen las características de dicho equipo), con anterioridad al 31 de octubre de 2008. Hasta ese momento el cañón podrá seguir aplicando sin equipo de reparto homogéneo.

- Emparrillado parcial en gestación, recría y verracos

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

Conducción de las aguas pluviales a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

Las zonas de parques contarán con las medidas necesarias para garantizar la separación de aguas pluviales limpias y por otro lado la recogida de los purines y de las aguas de lluvia contaminadas en las fosas interiores. De forma específica se construirán canaletas en las cochiqueras laterales de los parques 1, 2 y 3 para garantizar la conducción de los estiércoles a las fosas interiores.

Las áreas de almacenamiento de fracción sólida serán de hormigón, totalmente impermeable, con recogida de lixiviados y conducción de los mismos a las balsas de almacenamiento  o bien serán gestionadas junto con la fracción líquida.

Se realizarán obras de adecuación y limpieza de la fosa de recepción del purín previo a su separación y de la fosa de recogida de lixiviado de la fase de separación sólido-líquido.  Dichas obras consistirán en:

- limpieza de las fosas y su alrededor de forma que quede definido y limpio el contorno de las mismas.

- reparación de los muros de las fosas, asegurándose además la impermeabilidad del almacenamiento.

La fracción sólida deberá presentar un contenido de humedad que garantice que su gestión como tal según las determinaciones del DF 148/2003 no provoque afecciones ambientales, en cuanto a su transporte, almacenamiento y posterior aplicación agrícola.

Rebosamiento de la capacidad de las fosas exteriores: No se puede dar porque siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad.

Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de estiércol líquido. De todas maneras todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo, debiendo conocer todas las condiciones que no permiten el riego con estiércol líquido.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

Los residuos se almacenan en diferentes naves (15 puntos de almacenamiento) en el interior de las naves, para su posterior gestión por medio de gestor autorizado

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El promotor firmará un contrato con gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo cuando este lleno o sea exigido por la legislación específica.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Tratamiento de emisiones

Las aguas fecales generadas en la zona de oficinas y vestuarios se recogen  en una fosa que periódicamente se vacía y se gestiona su contenido con los estiércoles generados en la instalación.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

La minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza con máquina a presión portátil tras remojado previo.

- Sustitución de los bebederos de chupete por bebederos de chupete con cazoleta.

- Ajuste del caudal de bebederos de chupete a 1,5 l/min y 1 l/min en el caso del precebo

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Caracterización de estiércoles

Se realizará una caracterización anual de cada uno de las fracciones de estiércol que se van a valorizar agronómicamente. Se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, materia orgánica, y relación C/N.

El primer año, se realizarán análisis periódicos durante el vaciado total de la balsa de almacenamiento 2, de fracción líquida, con el fin de conocer el perfil de composición del estiércol que servirá de referencia para años próximos. Dichos análisis serán significativos de una décima parte del volumen acumulado en dicha balsa.

Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de fracción del estiércol (líquido o sólido) y número de registro con el que se va a archivar.

6.2.  Caracterización de suelos

La actividad de valorización agrícola de estiércoles se complementa con un sistema de control de los efectos de dicha aplicación sobre el suelo. Se dispone de tres puntos de control de cuyos suelos se ha realizado caracterización completa.

El sistema de control consistirá en la realización de una analítica trienal (la primera se realizará en el año 2008) consistente en el análisis en todos los perfiles del suelo de las siguientes características o elementos: pH del agua, Materia orgánica, Nitrógeno Total, Relación C/N, fósforo, potasio y magnesio asimilables, conductividad eléctrica, cobre y zinc.

Se creará un registro para el control de las analíticas de suelo realizadas en el que se indicará la fecha de análisis y el punto de control, con identificación de la parcela.

  - Control de alimentación.

Existirá un registro de entregas de pienso, en el que quedará reflejado: fecha, número de albarán, cantidad entregada (kg), tipo de pienso, % de proteína bruta y % fósforo. El albarán, en el que costará la composición del pienso, se archivará de forma ordenada.

  - Control del consumo de agua.

Se va a instalar un contador de agua en cada nave y en los parques 1, 2 y 3 y grupo 40. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro mensual donde se realizarán las anotaciones el día 1 de cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Se realizará un plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las siguientes indicaciones:

    - Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria de posibles averías o desperfectos en los elementos y control de caudales de bebederos durante el periodo de vacío sanitario En el libro de registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias.

    - Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

  - Control consumo gasoil

Se realizará el control y registro del consumo de gasoil. El registro consistirá en la anotación de la fecha y cantidad de gasoil comprado, y la fecha y litros con los que se rellenan los depósitos de los dispositivos.

  - Control de la aplicación de estiércoles.

Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación, tipo de fracción (líquida o sólida), fosa o balsa de extracción, equipo de reparto utilizado, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada. La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento y otras tuberías que existen en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de avería.

- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil, así como teléfono de propietarios de tierras vecinas y de aquellas donde se apliquen purines.

- En caso de detectarse fuga en las balsas de almacenamiento de estiércol se deberán comunicar al Servicio de Calidad ambiental del Gobierno de Navarra, junto al plan de actuación prevista.

- Medidas de protección contra incendios.

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio.

Con respecto a las obras de ampliación:

- Deberá extraerse la tierra vegetal (horizonte superficial fértil del suelo) y acopiarse separadamente de los sobrantes de excavación, para su utilización en la propia restauración de la parcela o empleo en el vertedero.

- Todas las tierras sobrantes y restos de obra deberán trasladarse a vertedero, o utilizarse, si presentan las condiciones apropiadas, en la propia parcela o en zonas de mejora de suelos, sin modificar sustancialmente la geometría de la misma ni afectar al pasto arbustivo.

- Con el fin de evitar la eutrofización de las aguas de escorrentía deberá acondicionarse la superficie de suelo desnudo, entorno al estercolero, situado próximo al canal, en la zona N del emplazamiento, retirando, en su caso, restos de estiércol que pudieran existir de la actividad histórica de la actividad y realizando la siembra rústica del suelo afectado.

Para dicha siembra rustica se propone una mezcla de especies herbáceas con tendencias nitrófilas tales como Onobrichis viciefolia, Lolium perenne, Lolium rigidum,. Sanguisorba minor, Medicago sativa, en una dosis de 30 g de semilla /m2.

10. Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha ejecución (1) |
| --- | --- |
| Limpieza general del exterior de las naves (maderas, equipos inservibles…). | Anterior a la autorización de apertura |
| Instalación de contadores de agua | 31 de julio de 2008 |
| Construcción de canaletas en las cochiqueras laterales de los parques 1, 2 y 3 para garantizar la conducción de los estiércoles a las fosas interiores. | 30 de septiembre de 2008 |
| Obras de adecuación y limpieza de la fosa de recepción del purín previo a su separación y de la fosa de recogida de lixiviado de la fase de separación sólido-líquido |  |
| Obras de acondicionamiento del estercolero existente |  |
| Sustitución de los bebederos de chupete por bebederos de chupete de cazoleta o bebedero tipo “Chupete Bite Ball” | 31 de octubre de 2008 |
| Instalación en el cañón de riego un sistema de reparto localizado de tubos colgantes. En caso de proponer un equipo de reparto localizado distinto, deberá contarse con el visto bueno del Servicio de Calidad Ambiental previa propuesta en la que se indiquen las características de dicho equipo. | 31 de octubre de 2008 |
| Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo, contenidos máximos: Proteína bruta % Fósforo % Reproductoras Gestación 15,0 0,51 Lactación 17,0 0,65 Reposición 14,0 0,50 Precebo Prestarter < 10 kg 21,0 0,85 Starter < 25 kg 19,5 0,70 | 31 de octubre de 2008 |
| Aumento de la capacidad de almacenamiento de la fracción sólida | Con anterioridad a la puesta en marcha de la ampliación proyectada |
| Presentación en el Servicio de Calidad Ambiental de las autorizaciones de los titulares de las parcelas incluidas en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles | 1 de octubre de 2008 |

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.

  - Autorización de apertura

Para las instalaciones existentes:

      - Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

Para la ampliación proyectada y la adaptación de las naves de los cebaderos a paritorios:

      - Una vez completadas las obras y ejecutadas las medidas incluidas en la presente autorización ambiental integrada, y con carácter previo al inicio de la actividad, el titular deberá solicitar la autorización de apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

      - Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para ello.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España.

- Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del mismo.

#### ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Envases de plástico | 150102 | Recuperación material (R3) |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas | 150110* | Recuperación material (R3/R4) |
| Residuos sanitarios y agujas hipodérmicas | 180202* | Autoclave / Incineración (D9/D10) |
| Residuos similares a domésticos | 200301 | Recuperación material / Depósito en vertedero (R3,R4 /D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- La operación prioritaria se indica en primer lugar.

|  | ANEJO IV PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 2160040974/1/1 Promotor Nombre: Explotación Agropecuaria La Sarda . . NIF: A31073190 Dirección: Ctra Peña, Km 4 Cod. Postal: Municipio: Sangüesa / Zangoza Teléfono: . Fax: . E-mail: Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan Nombre: Miguel Jiménez Lizarza NIF: 72685808N Dirección: Cod. Postal: Municipio: Aranguren Teléfono: 696904849 Fax: E-mail: Titulación: INGENIERO AGRONOMO Nº Colegiado: XXX Instalación principal Municipio: Sangüesa / Zangoza Polígono: 4 Parcela: 974 UTM X: 639.563,00 UTM Y: 4.709.933,00 Explotación Código: .-.--,.,,.,..-. Nombre: madres +precebo porcino CIF: A31073190 |
|  | Especies Porcino |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | PORCINO |  |  |
|  | Datos generales Tipo de Explotación: P. LECHONES TRADICCIONAL % de mayor volumen de purín previsto: 5 Datos de las reproductoras: Cerdas alojadas: 3168 % de reposición anual: 45 Productividad al destete: 21 Edad al destete (días): 21 Datos del precebo: Plazas de Precebo: 5000 Peso de entrada (Kg): 6 Peso de venta (Kg): 20 % de bajas en precebo: 7 Índice de Consumo: 1.8 GMDP: 350 Días de vacío: 7 Tipo de Bebedero: Cazoleta Datos del cebo: Plazas de cebo: Peso de entrada (Kg): 22 Peso de venta (Kg): 110 % de bajas en cebo: 4 Índice de Consumo: 2.9 GMDC: 716 Días de vacío: 7 Tipo de Bebedero: Cazoleta Datos del pienso: GESTACIÓN: Kilos/cerda/día 2.47 % Proteína en pienso: 15 % Fósforo en pienso: 0.51 LACTACIÓN: Kilos/cerda/día 4.52 % Proteína en pienso: 17 según proyecto % Fósforo en pienso: 0.62 según proyecto REPOSICIÓN: Kilos/cerda/día 2.22 % Proteína en pienso: 16.5 % Fósforo en pienso: 0.65 PIENSO PRESTARTER: % Proteína en pienso: 19.17 % Fósforo en pienso: 0.58 ZnO2: No PIENSO STARTER: % Proteína en pienso: 19.5 % Fósforo en pienso: 0.6 PIENSO CRECIMIENTO: % Proteína en pienso: 17 % Fósforo en pienso: 0.55 PIENSO ACABADO: % Proteína en pienso: 17 % Fósforo en pienso: 0.55 MTDs aplicadas: EN NAVES DE GESTACIÓN: Tipo1: Emparrillado parcial % superficie 1: 35 Tipo2: % superficie 2: 0 EN NAVES DE LACTACIÓN: Tipo1: Emparrillado parcial % superficie 1: 100 Tipo2: % superficie 2: 0 EN NAVES DE PRECEBBO: Tipo1: Emparrillado parcial % superficie 1: 100 Tipo2: % superficie 2: 0 EN NAVES DE CEBO: Tipo1: Emparrillado parcial % superficie 1: 0 Tipo2: % superficie 2: 0 EN DEPOSITO EXTERIOR: Tipo: Foso o balsa descubierta EN REPARTO: Tipo: Tubos colgantes sin enterrado posterior al reparto |  |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacen Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) 1 Porcino Purín Bruto 5.427,00 |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacen Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacen al que van las aguas 1 Purín Bruto No 77 230 2 Fracción Líquida No 2500 9000 3 Fracción Líquida No 3250 11300 4 Fracción Sólida No 140 350 5 Fracción Sólida No 407 610.5 |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacen al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacen al que van los lixiviados |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Porcino Fracción Líquida 20.576,25 54.660,35 28.797,93 35.925,18 167,95 440,90 218,64 321,53 Porcino Fracción Sólida 3.631,10 2.876,86 9.599,31 2.293,10 71,98 188,96 11,51 16,92 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Plan de Reparto Porcino Fracción Líquida Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 2.016,8 1.983,4 1.962,1 2.060,9 2.069,9 2.013,1 1.877,8 1.916,0 2.007,0 2.095,8 2.098,4 2.078,8 24.180,0 Cantidad aplicada en Cebada - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 3.333,3 0,0 23.333,3 Superficie de Cebada - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 75,0 50,0 0,0 350,0 Nitrógeno aplicado en Cebada - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.302,8 11.302,8 11.302,8 11.302,8 7.535,2 0,0 52.746,4 Dosis aplicada en Cebada - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 0,0 333,3 Dosis de N aplicada en Cebada - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,7 150,7 150,7 150,7 150,7 0,0 753,5 Cantidad aplicada en Trigo - Regadío (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 170,0 170,0 170,0 166,7 0,0 846,7 Superficie de Trigo - Regadío en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 13,6 Nitrógeno aplicado en Trigo - Regadío (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384,3 384,3 384,3 384,3 376,8 0,0 1.914,0 Dosis aplicada en Trigo - Regadío (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 62,5 62,5 61,3 0,0 311,3 Dosis de N aplicada en Trigo - Regadío (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,3 141,3 141,3 141,3 138,5 0,0 703,7 Cantidad aplicada en Hortícolas - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Hortícolas - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Hortícolas - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.170,0 5.170,0 5.170,0 5.170,0 3.500,0 0,0 24.180,0 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 77,7 77,7 77,7 52,7 0,0 363,6 Nitrógeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.687,1 11.687,1 11.687,1 11.687,1 7.912,0 0,0 54.660,4 Residuo acumulado (t) 4.095,6 6.079,0 8.041,1 10.102,0 12.172,0 14.185,1 10.892,8 7.638,8 4.475,9 1.401,6 0,0 2.078,8 81.162,6 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fracción Sólida Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 302,6 3.631,1 Cantidad aplicada en Cebada - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 831,1 0,0 0,0 831,1 Superficie de Cebada - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 Nitrógeno aplicado en Cebada - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 658,5 0,0 0,0 658,5 Dosis aplicada en Cebada - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,9 0,0 0,0 103,9 Dosis de N aplicada en Cebada - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3 0,0 0,0 82,3 Cantidad aplicada en Trigo - Regadío (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Trigo - Regadío en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Trigo - Regadío (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Hortícolas - Secano (t) 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 2.800,0 Superficie de Hortícolas - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 10,1 Nitrógeno aplicado en Hortícolas - Secano (kg) 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 2.218,4 Dosis aplicada en Hortícolas - Secano (t/ha) 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 3.333,3 Dosis de N aplicada en Hortícolas - Secano (kg/ha) 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1 2.640,9 Residuo Total aplicado(t) 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 1.064,5 233,3 233,3 3.631,1 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,8 0,8 0,8 18,1 Nitrógeno Total aplicado(kg) 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 843,4 184,9 184,9 2.876,9 Residuo acumulado (t) 207,8 277,0 346,3 415,6 484,8 554,1 623,4 692,6 761,9 0,0 69,3 138,5 4.571,3 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Equipos de reparto Equipos de Reparto Nº de equipo Tipo de equipo Capacidad (m3) Anchura (m) Observaciones 1 Cisterna con plato 0.12 0.08 2 Cisterna con plato 0.50 0.50 Cañón esparcidor de purines de 50 m3 / h |
|  | Dosis Nº de equipo Tipo de Residuo Dosis (m3/ha) |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Información por Cultivo Trigo - Regadío Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 166,68 0,00 846,68 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 0,00 13,60 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,28 141,28 141,28 141,28 138,53 0,00 140,73 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,58 63,58 63,58 63,58 62,34 0,00 63,33 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,57 23,57 23,57 23,57 23,11 0,00 23,48 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 5,63 5,63 5,63 5,52 0,00 5,61 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,00 Cebada - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.831,14 3.333,33 0,00 24.164,47 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 83,00 50,00 0,00 358,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,70 150,70 150,70 144,11 150,70 0,00 149,18 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,82 67,82 67,82 64,85 67,82 0,00 67,13 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,14 25,14 25,14 24,04 25,14 0,00 24,89 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 6,01 6,01 5,74 6,01 0,00 5,95 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,00 Hortícolas - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 2.799,96 Superficie (ha) 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 10,08 N Total (kg/ha) 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 220,08 N equivalente (kg/ha) 220,08 121,04 121,04 121,04 220,08 220,08 220,08 121,04 121,04 121,04 121,04 220,08 162,31 P2O5 Total (kg/ha) 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72 K2O Total (kg/ha) 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 Coeficientes Equivalencia 1,00 0,55 0,55 0,55 1,00 1,00 1,00 0,55 0,55 0,55 0,55 1,00 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: El número de expediente de actividad es el 1120/06. El estiércol sólido se reparte fundamentalmente en las parcelas introducidas como hortícolas. El resto en parcelas con cereal(cebada). Hay parcelas que tienen cédulas parcelarias pero que no constan de autorización para verter estiércol en el plan de gestión y por eso no se han incluido en el plan territorial. Se ha tenido en cuenta la superficie de las parcelas 33 21, 33 22, 33 25 y 33 26 de Campo Real-Zaragoza (Aragón). La superficie total de estas parcelas es de 14,23 Has y la útil se ha considerado de 10,5 Has Se ha tenido en cuenta la superficie de las parcelas 11 197, 11 198, 10 172, 10 230, 11 162, 11 163, 11 165, 11 167, 11 168, 11 193, 12 509, 33 2, 11 146, 11 149, 11 161, 11 194, 11 195, 11 199, 12 368, 12 369, 12 376, 12 377 y 12 380 de Sos del Rey Católico-Zaragoza (Aragón). La superficie total de estas parcelas es de 200,27 Has y la útil es de 150 Has. Todas estas parcelas ( su superficie ) se han incluido en el plan de reparto en el apartado de parcelas especiales como la parcela 1 del polígono 1 de Sanguesa;esta parcela no es real pero se ha considerado esta solución para que conste la superficie indicada de la Comunidad de Aragón. La capacidad de almacenamiento de estiércoles cumple con el almacenamiento mensual de estiércoles(elprograma da error en la capacidad de almacenamiento) El riego de purín se realiza con cañón esparcidor(95%) y con cisterna(5%) El cumplimiento de este plan de gestión supone una aplicación por debajo de las necesidades reales de los cultivos en lo referente a N, P y K. La aplicación de los purines se realiza en condiciones aptas para ello: ausencia de lluvias y heladas. Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: Antes del 1 DE OCTUBRE DE 2008 deberá presentarse en el Servicio de Calidad Ambiental las autorizaciones de los titulares de las siguientes parcelas incluidas en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles: Municipio Polígono Parcela Sangüesa 3 226 Sangüesa 3 236 Sangüesa 3 237 Sangüesa 3 270 Sangüesa 3 271 Sangüesa 3 292 Sangüesa 3 293 Sangüesa 3 296 Sangüesa 3 406 Sangüesa 3 430 Sangüesa 3 434 Sangüesa 3 436 Sangüesa 3 438 Sangüesa 3 439 Sangüesa 3 442 Sangüesa 3 443 Sangüesa 3 446 Sangüesa 3 450 Sangüesa 3 451 Sangüesa 3 452 Sangüesa 3 453 Sangüesa 3 431 Sangüesa 3 637 Sangüesa 3 646 Sangüesa 3 647 Sangüesa 3 648 Sangüesa 1 1 |

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 22.12.2006: Explotación Agropecuaria La Sarda S.A. presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una explotación de ganadera porcina dedicada a cebo, situada en Sangüesa

- 22.01.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 80, por la que se somete a información pública el proyecto.

- 21.02.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 23, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

- 28.03.2007: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 09.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Sangüesa en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se remite copia de la información presentada

- 15.01.2008: El promotor presenta documentación adicional

- 17.03.2008: Envío al promotor de la propuesta de Autorización Ambiental Integrada

- 10.04.2008: El promotor presenta alegaciones a la propuesta de Autorización Ambiental Integrada.

ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES

Las alegaciones presentadas, indicadas en el anejo V, hacían referencia a las fechas máximas de ejecución de algunas de las actuaciones requeridas, la periodicidad del registro del consumo de agua y las características de los bebederos. Estas alegaciones se han tenido en cuenta, incorporándose en el contenido de la Autorización Ambiental Integrada.