ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

- Breve descripción:

DRAHTZUG STEIN NAVARRA, S. L. es una empresa ubicada en el Polígono Industrial Rocaforte, Sangüesa (Navarra), perteneciente al grupo multinacional alemán Drahtzug Stein.

El producto que fabrica son evaporadores para frigoríficos. En el año 2005 su producción fue de 623.244 evaporadores.

Cuenta con una superficie construida de 5.100 m2 edificados, en una parcela con una superficie total de 7.425 m2.

En 2006  trabajan en la planta 62 personas, repartidas en dos turnos de producción.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

Existen dos edificaciones industriales, construidas en 2 fases y también cuentan con un centro de transformación y una depuradora de aguas residuales de la propia empresa.

- Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

Los principales consumos de Materia prima durante 2006 han sido:

| Proceso | Se consume en | Producto | Unidades | Consumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CONFORMADO | Plegadora | Tubo de hierro | Metros | 5.638.000 |
|  | Travesaños | Alambre de hierro | Kg | 586.900 |
|  | Soldadura | Tubo de cobre | Unidades | 555.200 |
|  | Travesaños | Cuadradillos de cobre | Unidades | 2.600 |
|  | Soldadura | Varilla de soldar | Kg | 1.430 |
|  | Verificación | Tapones de goma | Unidades | 1.029.700 |
|  | Soldadura | Helio | mc | 155 |
|  |  | Nitrógeno | mc | 0 |
|  |  | Acetileno | Kg | 2.994 |
|  |  | Oxígeno | mc | 6.934 |
|  |  | Líquido desoxidanteL89N | l | 410 |
| 2. ELECTROCINCADO 1 Y 2 | Predesengrase 1 | Presol 1064 | Kg | 3.150 |
|  | Predesegrase y desengrase 2 | Kleanex 81 N | Kg | 5.925 |
|  | Desengrase 1 | Presol 1060 | Kg | 1.950 |
|  | Decapado 1 | Picklane 30 | Kg | 275 |
|  | Decapado 2 | Kleanex AC II Base | Kg | 200 |
|  | Decapado 1 y 2 | Ácido sulfúrico (98-99%) | Kg | 20.430 |
|  | Electrocincado 1 | Zetaplus 410 Base | Kg | 1.814 |
|  | Electrocincado 1 | Zetaplus 410 Brill | Kg | 1.766 |
|  | Electrocincado 2 | Unicklat 571 HT | Kg | 1.835 |
|  | Electrocincado 2 | Unicklat 34 | Kg | 2.565 |
|  | Pasivado 1 | Triazur 200 | Kg | 831 |
|  | Pasivado 2 | Unifix ZN 3-10 | Kg | 597 |
|  | Pasivado 1 y 2 | Corrector ZN 3-10 | Kg | 326 |
|  |  | Ácido nítrico | Kg | 657 |
|  |  | Hidróxido sódico (50%) | Kg | 12 |
|  | Electrocincado 1 y 2 | Agente filtrante Clarcel | Kg | 160 |
|  |  | Cloruro potásico | Kg | 9.800 |
|  |  | Cloruro de zinc | Kg | 750 |
|  |  | Ácido bórico | Kg | 1.025 |
|  |  | Esferas de zinc | Kg | 19.310 |
|  |  | Ácido clorhídrico (35%) | Kg | 2.478 |
|  |  | Ácido clorhídrico (32%) | Kg | 630 |
| 3. BARNIZADO | Barnizado 1 y 2 | Barniz hidrosoluble | L | 13.400 |
|  |  | Agua desionizada industrial | L | 17.450 |
|  |  | Corrector pH | L | 20 |
|  |  | Diluyente dilatante | L | 275 |
|  |  | Diluyente rallentante | L | 275 |
|  |  | Spray retoques | Unidades | 60 |
|  |  | Cinta de precito | Unidades | 960 |
|  |  | Nylon de embalar | Kg | 2.992 |
|  |  | Goma de embalaje | Unidades | 272.750 |
|  |  | Cartón embalaje | Unidades | 8.780 |
|  |  | Bridas embalaje | Unidades | 407.000 |
| 4. DEPURADORA | Depuradora | Cal de viena | Kg | 12.750 |
|  |  | Sifloc 120 | Kg | 400 |
|  |  | Nalmet 77132 | Kg | 1.189 |
|  |  | Nalmet 8149 | Kg | 805 |
|  |  | Nalmet 1689 | Kg | 46 |
|  |  | Ácido clorhídrico (32%) | Kg | 480 |
|  |  | Ácido clorhídrico (35%) | Kg | 790 |
|  |  | Hidróxido sódico (50%) | Kg | 0 |
| 5. GENERAL (TODA LA PLANTA) | Maquinaria | Aceite | l | 635 |
|  |  | Sepiolita | Kg | 500 |
|  | Calderas proceso | Stenco RO-9330 | l | 240 |
|  |  | Stenco AM-9755 | l | 300 |

Durante 2005 los consumos fueron mayores debido a una mayor producción:

Tubo de hierro 7.884.000 metros

Alambre hierro 780.000 Kg

Tubo de cobre 929.408 Unidades

Zinc 26.390 Kg

Barniz 19.230 Kg

- Capacidad de producción:

La capacidad de producción de la empresa es 900.000 evaporadores, definida por el cuello de botella de la fábrica (instalaciones de electrocincado):

Existen las siguientes máquinas principales en las etapas del proceso productivo:

Plegadora: 5 máquinas

Travesaños: 5 máquinas

Soldadura manual: 11 puestos

Verificación: 4 máquinas

Electrocincado: 2 instalaciones

Barnizado: 2 instalaciones

- Consumos anuales de energía y combustibles:

La potencia consumida en 2006 fue de 1426 Mwh.

El consumo de gas natural fue de 3.433 Mwh

- Consumos de agua:

El consumo de agua en la empresa fue de 22.647 m3 en el año 2005 y de 16.776m3 en 2006, variando entre 16.776 y 25.000 m3 en los últimos años.

El consumo de agua para uso industrial fue 21.500 m3 en 2005.

- Almacenamiento de productos químicos:

En las instalaciones de la empresa existen diversos almacenamientos de productos químicos:

- Almacén de gases de soldadura, clasificado como ITC MIE APQ-05, donde almacenan acetileno disuelto, oxigeno, helio y nitrógeno.

- Almacén de producto para sección de acabado estético, dispuesto en tres ubicaciones diferentes:

- Nave 1: con productos corrosivos, irritantes, nocivos e inflamables. La legislación que aplica es la MIE APQ-01 y la parte genérica del reglamento  (Real Decreto 379/2001).

- Nave 2: con productos irritantes, corrosivos e inflamables (no tóxicos). La legislación que le aplica es MIE APQ-01 y la parte genérica del reglamento  (Real Decreto 379/2001).

- Nave anexa: con productos corrosivos, inflamables e irritantes. La legislación que aplica es la MIE APQ-01 (inflamables), MIE APQ- 06 (corrosivos) y parte genérica de reglamento (Real Decreto 379/2001).

- Producción de residuos:

Los residuos producidos por la empresa en los últimos años son:

| Residuo | LER | Cantidad 2004 (kg) | Cantidad 2005 (kg) | Cantidad 2006 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceites minerales no clorados | 13 02 05* | 0 | 2.260 | 2.460 |
| Acido agotado | 11 01 05* | 68.280 | 47.300 | 22.220 |
| Envases vacíos de plástico | 15 01 10* | 1.334 | - | - |
| Envases vacíos metálicos | 15 01 10* | 711 | 1.740 | 2.200 |
| Absorbentes contaminados | 15 02 02* | 776 | 420 | 1.020 |
| Lodos de pintura y barniz | 08 01 13* | - | 700 | 800 |
| Lodos hidróxidos metálicos | 19 02 06 | 93.220 | 90.820 | 61.040 |
| Chatarra férrica | 16 01 17 |  | 90.000 | 44.820 |
| Chatarra no férrica | 16 01 18 |  | 623 | 5.880 |
| Madera | 15 01 03 |  | 0 | 0 |
| Plásticos | 15 01 02 |  | 2.645 | 4.360 |
| Papel-cartón | 15 01 01 |  | 27.469 | 19.550 |
| Residuos sólidos urbanos | 20 01 99 |  |  |  |

Los residuos gestionados internamente son aproximadamente:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | Cantidad aproximada (Tm/año) | Periodicidad vaciado aproximada | CÓDIGO LER (1) | GESTIÓN FINAL(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaciado de cubas de predesengrase | 16 | 1 vez al año | 110113* | Tratamiento en depuradora de la empresa (D9) |
| Limpieza de cubas de desengrase | 2 | 1 vez al año | 110113* |  |
| Vaciado de cubas de decapado | 32 | 1 vez al año | 110105* |  |
| Vaciado de cubas de neutralizado | 56 | 3-4 meses | 110198* |  |
| Vaciado de cubas de activado | 166 | 2-3 semanas | 110198* |  |
| Vaciado de cubas pasivado | 56 | 3-4 meses | 110198* |  |
| TOTAL | 328 |  |  |  |

- Puesta en el mercado de envases:

La cantidad de envases puesta en el mercado en el año 2005 fue:

- Material plástico: 6,96 Tm

- Madera: 0,72 Tm

- Cartón: 27,37 Tm

- Descripción del proceso productivo:

El proceso productivo de DRAHTZUG STEIN NAVARRA, S. L., se divide en dos zonas diferenciadas:

• Conformado: Partiendo de tubo de acero, varilla y tubo de cobre, se construye la pieza dotándola de las dimensiones, cotas y ángulos que detalla el plano para cada referencia. Este proceso de construcción se subdivide en cuatro operaciones, que son, plegadora (plegado, corte, abocardado y rebarbado), travesaños (soldadura), soldadura manual y verificación

• Acabado estético: Se le da a la pieza el acabado final deseado por el cliente, consistente en la aplicación de zinc en el proceso de electrocincado y un barniz final en la instalación de barnizado. Para la limpieza previa al electrocincado se realizan una serie de tratamientos por inmersión (predesengrase (carbonato sódico y sosa caústica), decapado (ácido sulfúrico y tensoactivos), neutralizado (ácido clorhídrico) y activado (ácido clorhídrico y alcoholes), así como diversos aclarados). También se realiza un pasivazo posterior al cincado con cromo trivalente, fluoruros y ácido nítrico. La cuba de cincado está compuesta de cloruro potásico, cloruro de cinc, ácido bórico, alcoholes y ácido clorhídrico.

- Documentación aportada por el titular:

- Proyecto básico. Cada proyecto consiste en dos tomos encuadernados.

- Informe urbanístico municipal

- Informe sobre el mantenimiento de las medidas de protección contra incendios

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

En la instalación existen diecisiete focos emisores de contaminantes a la atmósfera que cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

La numeración de los focos será la que se ha establecido en el libro de registro de emisiones de la propia empresa.

Los valores límite de los focos serán:

| Nº | Focos emisor | Contaminantes emitidos | Valores límite de emisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasivado | Cromo, fluoruros | Fluoruros: 5 mg/Nm3 Carga: 30 g/h Cromo: 5mg/m3N; 30 g/h |
| 2 | Decapado | HS | 5mg/m3N, carga: 30 g/h |
| 3 | desengrase | - | - |
| 4a | Cincado 1 (chimenea 1) | HCl, COVs, | Cloruros: 30mg/Nm3; 240 g/h COVs: 75 mg/m3N; 500 g/h |
| 4b | Cincado 1 (chimenea 2) |  |  |
| 5 | Barnizado 1 | COV´s | COVs: 75 mg/m3N; 210 g/h |
| 6 | Barnizado 2 | COV´s | COVs: 75 mg/m3N; 500 g/h |
| 7 | General electrozincado 2 | COVs, Cromo, cloruros, fluoruros y HS | Cromo, fluoruros y HS: 5 mg/Nm3; carga: 50 g/h Cloruros:30mg/Nm3; 300g/h COVs: 75mg/Nm3; 750g/h |
| 8 | Quemador grande barnizado 1 | CO2, CO, SOx NOx | NOx: 200 mg/m3N como NO2 CO: 100 mg/m3N SOx: 5 mg/m3N como SO2 |
| 9 | Quemador pequeño barnizado 1 |  |  |
| 10 | Quemador grande barnizado 1 |  |  |
| 11 | Quemador pequeño barnizado 1 |  |  |
| 12 | Soldadura travesaños 1 | Partículas | Partículas: 50 mg/Nm3 |
| 13 | Soldadura travesaños 2 | Partículas |  |
| 14 | Soldadura manual 1 | Partículas |  |
| 15 | Soldadura manual 2 | Partículas |  |
| 16 | Caldera 2 | CO2, CO SOx, NOx | NOx: 200 mg/m3N como NO2 CO: 100 mg/m3N SOx: 5 mg/m3N como SO2 |
| 17 | Caldera 1 |  |  |

Los valores límite de emisión correspondientes al caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura y en los focos 8, 9, 10, 11, 16 y 17, los correspondientes a los parámetros contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%.

  - Vertidos de aguas

La instalación producirá cuatros vertidos industriales que serán evacuados al colector de aguas residuales del polígono industrial. En general, estos vertidos cumplirán con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

1. Vertido 1: Aguas industriales: son las provenientes del proceso industrial tratadas en la depuradora de la propia empresa y que tras pasar por la depuradora, son vertidas a colector de polígono.

2. Vertido 2: Incluye las aguas pluviales y las purgas del sistema de refrigeración.

3. Vertido 3: Vertido de las a las aguas fecales-sanitarias de los lavabos se vierte al colector de fecales-industriales del polígono

4. Vertido 4: Purga de compresores. se vierte al colector de fecales-industriales del polígono previo paso por un separador agua/Aceite.

5. Purga de las calderas, se vierte sin tratamiento al colector de fecales-industriales del polígono.

Los efluentes 1, 4 y 5 se unen en un punto antes de salir del área de la empresa.

- Vertido 1:

Estas aguas son tratadas en la depuradora de la propia empresa y posteriormente son vertidas a colector de polígono

Los valores límite de emisión para las aguas provenientes de la depuradora serán los indicados en el Decreto Foral 12/2006 y en particular los límites máximos indicados:

Caudal: 10 m3/h

Volumen de agua anual vertido: 22.000 m3

pH entre 5,5-9,5

Sólidos en suspensión:40 mg/l

DQO:350 mg/l

Cu: 0.5 mg/l

Fe: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l

Fluoruros: 10 mg/l

Cr(III): 0.5 mg/l

Cr(VI): 0.1 mg/l

B: 14 mg/l

DBO/DQO mínimo 0.1

- Vertido 4 (Purga de compresores), es tratado previamente con un separador agua/Aceite y vertido al colector del polígono. El valor máximo límite de emisión será 20mg/l de aceites.

  - Ruidos

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

Las medidas de seguridad instaladas serán como mínimo:

En cada línea de electrocincado:

- Cubetos de retención con una capacidad mínima de 20 m3.

- Pintura antiácido en los suelos.

Línea de barnizado:

- Pintura antiácido en suelos de ambas instalaciones.

Depuradora:

- Cubeto de retención con protección antiácida con capacidad para 40 m3 dotado de una boya de seguridad.

- Sistema de boyas en el cubeto que para la depuradora en caso de superar el nivel indicado.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

- Material contaminado: almacenaje en proceso productivo en lateral de horno de barnizado 2 y almacenaje final en estantería de nave 1.

- Envases plásticos y metálicos contaminados: almacenaje en proceso productivo en lateral de horno de barnizado 2 y almacenaje final en estantería de nave 1

- Ácidos agotados: Se almacena en un depósito en depuradora.

- Barniz seco de escurrido: almacenaje en proceso productivo en lateral de horno de barnizado 2 y almacenaje final se hace en estantería de nave 1.

- Tonners, Pilas de mercurio, fluorescentes y bombillas: En la sección de oficinas

- Aerosoles: Se realiza en las secciones de Barnizado.

- Aceite: el almacenaje previo a gestión se realiza en el almacén anejo a nave y el almacenamiento final en el almacén de la nave 1.

- Lodos de depuración: Su almacenaje es en la nave de la depuradora, bajo el filtro prensa.

- Chatarra férrica: almacenaje en contenedor exterior.

- Chatarra no férrica: almacenaje interior.

- Papel y cartón: almacenaje en contenedor exterior.

- Residuos sólidos urbanos: almacenaje en contenedores exteriores.

  - Autorización de gestión interna de residuos

La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

- La autorización ampara los residuos listados en el Anejo IV de esta Orden Foral que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial.

- La gestión final que se realizará con cada uno de ellos será la especificada en dicho Anejo IV.

- Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, naturaleza, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva autorización de apertura como consecuencia de haber sido necesario tramitar una nueva autorización ambiental integrada.

Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Integración Ambiental

  - Minimización de residuos

En el estudio de minimización presentado se eligen como residuos prioritarios los ácidos agotados de decapado proponiéndose medidas de minimización en base al tratamiento interno en la depuradora de la empresa y marcándose unos objetivos de minimización para el periodo 2005-2008. El ratio de indicador de minimización es kg residuo/nº unidades fabricadas.

Se deberá elaborar y remitir al Departamento de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos antes del 6 de julio de 2009, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5 de julio de 1997)

Posteriormente se deberá elaborar y remitir al Departamento de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos cada 4 años.

Antes del 31 de octubre de 2009 deberá evaluarse el cumplimiento de los objetivos del Estudio de Minimización y remitir al Departamento de Medio Ambiente un informe justificativo.

Posteriormente cada dos años se deberá remitir un informe de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del estudio de minimización.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos

- Todos los contenedores de residuos peligrosos deberán estar identificados con sus etiquetas correspondientes y su periodo de almacenamiento deberá ser inferior a los seis meses.

  - Envases:

Se establecen como objetivos cuantificados de prevención de residuos de envases para el periodo 2006-2008, la reducción en un 70% de la relación existente entre el peso de embalaje de cartón (convertido en residuo) y las unidades de producto expedidas (Kg. de cartón / Uds. producidas x 1.000), respecto al valor del indicador en el año 2005, tomando como valor objetivo 13,17.

Anualmente, antes del 31 de marzo, deberá evaluarse el cumplimiento de los objetivos y remitir al Departamento de Medio Ambiente un informe justificativo.

El Plan de prevención de residuos de envases se aprueba para el periodo 2006-2008, pasado el cual deberá presentarse un nuevo plan empresarial de prevención de residuos de envases para los tres años siguientes, en caso de haber valorado su presentación en función de la cantidad de productos

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

Los focos de soldadura (focos 12, 13, 14 y 15) disponen de filtros secos para reducir la emisión de partículas.

  - Vertidos de aguas

La empresa dispone de una depuradora para tratar las aguas residuales industriales procedentes del proceso de electrocincado.

El sistema de tratamiento de estas aguas residuales consiste en:

- Almacenamiento en tres depósitos diferentes de 20m3 previo paso por tres arquetas diferentes: (1). arqueta de diluidos (es el destino de las aguas de aclarados y de aquí pasan directamente al ajuste de pH), (2) arqueta concentrados alcalinos (vienen los vertidos procedentes del predesengrase y desengrase, de aquí van a uno de los depósito de 20m3 y de ahí se van dosificando al ajuste de pH), (3) arqueta de concentrados ácidos (se dirigen los vaciados de las cubas de decapado, neutralizado, activado y pasivado. De aquí se dirigen a dos de los depósitos de 20m3 y de aquí al ajuste de pH dosificándolos)

- Ajuste de pH- neutralización

- Coagulación con aporte de cal

- Floculación con adición de floculante

- Decantación en dos decantadores lamelares de los que se extrae agua residual y por otro lado los fangos.

- Control de pH

- Filtro de arena y vertido a colector municipal.

- Los fangos decantados se tratan en un espesador y filtro prensa antes de entregar a gestor autorizado. El agua que filtra el filtro-prensa se dirige a la etapa de ajuste de pH-neutralización. El espesador dispone de un rebose al decantador.

Las purgas de los compresores serán tratadas en un separador agua/aceite con carbón activo y filtro coalescente antes de su vertido al colector municipal.

  - Residuos

En la depuradora de aguas residuales son tratados los residuos indicados en el anejo IV de esta autorización. Así las cubas de concentrados químicos del proceso de electrocincado son vaciadas con la periodicidad que corresponda a la arqueta de concentrados alcalinos (cubas de predesengrase y desengrase) o a la arqueta de concentrados ácidos (cubas de decapado, neutralizado, activado y pasivado). Posteriormente estos residuos son trasegados a los depósitos de la depuradora correspondientes desde donde son dosificados para su tratamiento.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

La clasificación de los focos de emisión y los controles a realizar serán:

| Nº | Focos emisor | Catalogación DF 6/2002 | Autocontroles | Revisión OCA (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasivado | B. 2.5.4 | (1) | Cada 3 años |
| 2 | Decapado | B. 2.5.4 |  |  |
| 3 | desengrase | B. 2.5.4 |  | No es necesario |
| 4a | Cincado 1 (chimenea 1) | B. 2.5.4 |  | Cada 3 años |
| 4b | Cincado 1 (chimenea 2) | B. 2.5.4 |  |  |
| 5 | Barnizado 1 | C. 3.12.1 | - | Cada 5 años |
| 6 | Barnizado 2 | C. 3.12.1 | - |  |
| 7 | General electrozincado 2 | B. 2.5.4 | (1) | Cada 3 años |
| 8 | Quemador grande barnizado 1 | C.3.1.1 | - | Cada 5 años |
| 9 | Quemador pequeño barnizado 1 | C.3.1.1 | - |  |
| 10 | Quemador grande barnizado 1 | C.3.1.1 | - |  |
| 11 | Quemador pequeño barnizado 1 | C.3.1.1 | - |  |
| 12 | Soldadura travesaños 1 | C 3.5.2 | - | Se deberá realizar la medición cada 5 años del foco de mayor producción en el último año. |
| 13 | Soldadura travesaños 2 | C 3.5.2 | - |  |
| 14 | Soldadura manual 1 | C 3.5.2 | - |  |
| 15 | Soldadura manual 2 | C 3.5.2 | - |  |
| 16 | Caldera 2 | C.3.1.1 | - | Cada 5 años |
| 17 | Caldera 1 | C.3.1.1 | - |  |

- Deberán seguir un plan de autocontrol según el programa y procedimientos siguientes:

a) Control de las concentraciones de los baños al menos una vez por semana.

b) Control en continuo de la temperatura del proceso.

c) Realización de analíticas por parte de los proveedores, como mínimo semestralmente.

d) Registro informático y/o manual de los parámetros anteriormente descritos.

e) El registro estará actualizado permanentemente y a disposición de los inspectores oficiales.

- Todos los focos de emisión a la atmósfera deberán tener revisiones periódicas por Organismo de Control Autorizado, previsto en el artículo 35 del Decreto Foral 6/2002, para cada uno de los focos emisores; con la periodicidad indicada.

Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:

- Dispositivos para el control de los vertidos

Vertido 1: La empresa dispone de un canal con vertedero triangular a la salida del vertido de la depuradora.

También dispone de:

- caudalímetro electromagnético colocado a la salida del filtro de arena.

- pHmetros Entrada tanque coagulación-neutralización (pH 1) , Salida tanque coagulación-neutralización (pH 2) y Canal de entrada depósito regulación caudal (pH3 y pH4- a la salida de los decantadores)

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los vertidos:

Vertido 1 (efluente ya tratado en la depuradora):

La empresa deberá realizar un control del efluente a la salida de la depuradora que consista en toma de muestras y análisis de los siguientes parámetros:

- Con periodicidad diaria: pH en todas las sondas y a la salida del vertido, Zinc, Fluoruros, cromo, Boro, MES y caudal. En caso de que alguno de estos parámetros salga fuera de los valores de consigna, el vertido deberá ser recirculado a cabecera.

- Semestralmente en laboratorio externo de los parámetros DQO, cobre, hierro y conductividad, Zinc, Fluoruros, cromo, Boro y sólidos en suspensión.

- Revisión cada dos años por parte de un Organismo de control autorizado.

Los métodos de realización del autocontrol serán por filtración los sólidos en suspensión y con fotómetro los demás parámetros.

Deberá disponer de un sistema de registro informático en el que se recogerá todos los resultados de los controles realizados y cualquier incidencia significativa.

  - Ruidos:

La empresa deberá realizar antes de la solicitud de la renovación de la Autorización Ambiental Integrada un control del nivel sonoro exterior, que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales, en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables, conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

El titular dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.

En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera o vertido accidental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico presentado y las medidas de seguridad y prevención descritas en las páginas 109 a 112 de la memoria del proyecto presentado.

La empresa dispone de varios equipos duplicados para el caso de mal funcionamiento de alguno de ellos:

- bomba de reserva para trasiego de aguas, baños y derrames en la zona de tratamiento superficial de piezas.

- Medidor de pH para la etapa de neutralización en el tratamiento de efluentes

- bomba para dosificación de lechada de cal

- Medidas de protección contra incendios.

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

La nave de la Fase II deberá contar con el alumbrado de emergencia correcto

- Otras medidas o condiciones:

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Medidas de aseguramiento

:

- El titular dispone de un seguro que cubre garantiza los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento de la actividad como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo con un límite de la suma asegurada de 1.000.000 euros por siniestro y año.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).

- La empresa deberá presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el Departamento de Medio Ambiente un informe en el que se acredite el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá enviar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria correspondiente a la gestión interna realizada en el año anterior.

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Asimilables a urbanos | 200199 | Depósito en vertedero (D5) |
| Lodos depuración aguas residuales | 190206 | Depósito en vertedero (D5) |
| Chatarra férrica | 160117 | Recuperación del material (R4) |
| Chatarra no férrica | 160118 | Recuperación del material (R4) |
| plástico | 150102 | Recuperación del material (R3) |
| Papel y cartón | 150101 | Recuperación del material (R3) |
| Residuos de madera | 150103 | Recuperación del material (R3) |
| Ácidos agotados | 110105* | Regeneración de ácidos o tratamiento fisico-químico (R6/D9) |
| Aceites usados | 130205* | Recuperación del material (R9/R1) |
| Envases metálicos contaminados | 150110* | Recuperación del material (R4/R5) |
| Envases plásticos contaminados | 150110* | Recuperación del material (R4/R5) |
| Barniz seco escurrido | 080113* | Depósito en vertedero (D5) |
| Material absorbente | 150202* | Valorización externa o eliminación (R1/D5) |
| Pilas con mercurio | 160603* | Recuperación del material (R4) |
| Lámparas fluorescentes | 200121* | Recuperación del material (R4) |
| tonners | 080317* | Recuperación del material (R3) |
| Spray de retoques | 160504* | Recuperación del material (R4) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | GESTIÓN FINAL(2) |
| --- | --- | --- |
| Vaciado de cubas de predesengrase | 110113* | Tratamiento en depuradora de la empresa (D9) |
| Limpieza de cubas de desengrase | 110113* |  |
| Vaciado de cubas de decapado | 110105* |  |
| Vaciado de cubas de neutralizado | 110198* |  |
| Vaciado de cubas de activado | 110198* |  |
| Vaciado de cubas pasivado | 110198* |  |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

13-12-2006: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

28-12-2006: Solicitud de subsanación de deficiencias en presentación de la solicitud.

5-1-2007: La empresa subsana la deficiencia entregando las firmas de los redactores del proyecto.

11-1-2007: Inicio de la tramitación según el procedimiento de la Ley 4/2005.

18-1-2007: Resolución 0058 de 18-1-2007 del Director General de Medio Ambiente por la que se somete a información pública el proyecto.

05-02-2007: Se publica en el B.O.N. la exposición pública del proyeco

09-03-2007: El Servicio de Integración ambiental requiere a la empresa el envío de documentación referente a la protección contra incendios.

14-03-2007: El Servicio de Integración Ambiental solicita informe del Ayuntamiento de Sangüesa sobre los aspectos que sean de su competencia.

23-03-2007:El promotor envía el informe sobre medidas de protección contra incendios contestando al requerimiento del 9 de marzo por el Servicio de Integración Ambiental.

29-03-2007: El promotor presenta ante el Servicio de Integración Ambiental el informe urbanístico

04-04-2007: El Ayuntamiento de Sangüesa remite al Servicio de Integración Ambiental el informe de compatibilidad urbanística en respuesta al escrito del 14 de marzo.

06-08-2007: Se envía la propuesta de Autorización a la empresa.

27-08-2007: La empresa envía por correo electrónico correcciones y aclaraciones a la propuesta realizada el 6-8-2007.