ANEJO I

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Se introducen las siguientes modificaciones en el Anejo II de la Resolución 868/2008, de 30 abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que concedió la autorización ambiental integrada de la presente instalación:

El punto 1 Procedimiento y método de gestión de estiércoles quedará redactado de la siguiente forma:

La capacidad de almacenamiento total alcanza 8.700 m3, correspondiendo 1.266 m3 a las fosas interiores y  7.445 m3 al almacenamiento exterior (capacidad alcanzada tras la ampliación de la balsa hasta un volumen de 7.000 m3). Con una generación de purín de 12.595 m3, la explotación dispone de almacenamiento para 8,3 meses.

La superficie receptora se sitúa en los municipios de Allín y Metauten dedicándose principalmente al cultivo en secano de trigo y cebada.

La época más adecuada de aplicación es durante el periodo de máximo desarrollo vegetativo del cultivo. En caso de no poderse realizar la aplicación durante la implantación del cultivo, se repartirá el estiércol lo más próximo posible a la siembra.

La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.

El riego agrícola se realizará mediante cisterna equipada con plato difusor hasta disponer de rampa de tubos colgantes.

La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Resolución234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles incluido en la documentación. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

En el punto 9. Otras medidas o condiciones se añade el apartado 9.4. Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio.

Con respecto a las obras de impermeabilización y ampliación de la balsa de almacenamiento de estiércol:

- Las afecciones al arbolado se ceñirán a los ejemplares de encina señalados en la propuesta de balsa redactada en mayo de 2009.

- Conforme a lo proyectado en el anexo a la documentación, las paredes exteriores de la balsa deberán quedar tendidas, operación para la que se podrá incorporal excedentes de excavación, y acondicionadas con tierra vegetal, de forma que se asegure su revegetación.

- Durante los trabajos de remodelación de la balsa, se tratara de evitar la producción y movilización fuera de la parcela de los escurridos procedentes de saneo de las paredes y el fondo. Las tierras aptas procedentes de dicha operación, consideradas como purín podrán ser trasladas a las fincas previstas en la dosificación apropiada conforme establezca el plan territorial de gestión para este tipo de residuos.

- Una vez terminadas las obras se dará siembra rústica con semillas de herbáceas y arbustivas a las superficies no pavimentadas finales de acuerdo con la mezcla propuesta en el proyecto.

|  | ANEJO II Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 0110100468/1/2 Promotor Nombre: LARRAIZA Anonima Sociedad NIF: A31423361 Dirección: C/ Mayor 7 Cod. Postal: 31290 Municipio: Allín Teléfono: 948540465 y 659 Fax: 948-540465 E-mail: larraizasa@hotmail.com Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan Nombre: ALBERTO ABAIGAR ANCIN NIF: 15798958M Dirección: c/ Sta Bárbara 2, bajo Cod. Postal: 31200 Municipio: Estella / Lizarra Teléfono: 629476438 Fax: 948556397 E-mail: Titulación: VETERINARIO Nº Colegiado: 357 Instalación principal Municipio: Allín Polígono: 10 Parcela: 468 UTM X: 575.684,00 UTM Y: 4.731.183,00 Explotación Código: 11NA01 Nombre: Granja Arradia CIF: A31423361 |
|  | Especies Porcino |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | PORCINO |  |
|  | Datos generales Tipo de Explotación: P. LECHONES TRADICCIONAL % de mayor volumen de purín previsto: 0 Datos de las reproductoras: Cerdas alojadas: 1375 % de reposición anual: 45 Productividad al destete: 25 Edad al destete (días): 21 Datos del precebo: Plazas de Precebo: 3888 Peso de entrada (Kg): 6 Peso de venta (Kg): 20 % de bajas en precebo: 3.5 Índice de Consumo: 1.65 GMDP: 420 Días de vacío: 7 Tipo de Bebedero: Cazoleta Datos del pienso: GESTACIÓN: Kilos/cerda/día 2.72 % Proteína en pienso: 13.95 Pienso gestantes caceco % Fósforo en pienso: 0.5 pienso MTD LACTACIÓN: Kilos/cerda/día 4.6 % Proteína en pienso: 16.5 % Fósforo en pienso: 0.6 pIENSO MTD REPOSICIÓN: Kilos/cerda/día 2.72 % Proteína en pienso: 13.95 Pienso gestantes caceco % Fósforo en pienso: 0.5 Pienso MTD PIENSO PRESTARTER: % Proteína en pienso: 19 Pienso prestarter caceco % Fósforo en pienso: 0.52 pIENSO PRESTARTER CACECO ZnO2: No PIENSO STARTER: % Proteína en pienso: 18.6 Pienso estarter caceco % Fósforo en pienso: 0.52 Pienso estarter caceco MTDs aplicadas: EN NAVES DE GESTACIÓN: Tipo1: Zona ciega limpia % superficie 1: 100 EN NAVES DE LACTACIÓN: Tipo1: % superficie 1: 0 EN NAVES DE PRECEBBO: Tipo1: % superficie 1: 0 EN DEPOSITO EXTERIOR: Tipo: Foso o balsa descubierta EN REPARTO: Tipo: Tubos colgantes + enterrado 24 horas siguientes |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacén Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) 1 Porcino Purín Bruto 408,18 2 Porcino Purín Bruto 313,46 3 Porcino Purín Bruto 286,53 4 Porcino Purín Bruto 257,94 |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacén Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacén al que van las aguas 1 Purín Bruto No 93.7 445 2 Purín Bruto No 2000 7000 |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacén al que van los lixiviados |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Porcino Purín Bruto 11.031,05 25.518,29 18.243,29 20.711,46 170,23 343,16 102,07 150,11 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Plan de Reparto Porcino Purín Bruto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 1.081,3 1.054,7 1.041,2 1.084,7 1.057,1 1.016,2 986,0 976,9 1.012,3 1.088,2 1.100,9 1.095,3 12.594,7 Cantidad aplicada en Trigo - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.568,0 0,0 3.568,0 3.568,7 0,0 0,0 10.704,7 Superficie de Trigo - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 93,0 Nitrógeno aplicado en Trigo - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.229,1 0,0 7.229,1 7.230,6 0,0 0,0 21.688,7 Dosis aplicada en Trigo - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,1 0,0 115,1 115,1 0,0 0,0 345,3 Dosis de N aplicada en Trigo - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,2 0,0 233,2 233,2 0,0 0,0 233,2 Cantidad aplicada en Cebada - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.418,0 0,0 0,0 1.418,0 Superficie de Cebada - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 Nitrógeno aplicado en Cebada - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.873,0 0,0 0,0 2.873,0 Dosis aplicada en Cebada - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,2 0,0 0,0 118,2 Dosis de N aplicada en Cebada - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 239,4 0,0 0,0 239,4 Cantidad aplicada en Avena - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 Superficie de Avena - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Nitrógeno aplicado en Avena - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,2 0,0 0,0 478,2 Dosis aplicada en Avena - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 118,0 Dosis de N aplicada en Avena - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 239,1 0,0 0,0 239,1 Cantidad aplicada en Praderas sólo pastoreo - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Praderas sólo pastoreo - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Praderas sólo pastoreo - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Praderas sólo pastoreo - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Trigo - Regadío (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 Superficie de Trigo - Regadío en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Nitrógeno aplicado en Trigo - Regadío (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,2 0,0 0,0 478,2 Dosis aplicada en Trigo - Regadío (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 118,0 Dosis de N aplicada en Trigo - Regadío (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 239,1 0,0 0,0 239,1 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.568,0 0,0 3.568,0 5.458,7 0,0 0,0 12.594,7 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 31,0 47,0 0,0 0,0 109,0 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.229,1 0,0 7.229,1 11.059,8 0,0 0,0 25.518,0 Residuo acumulado (t) 3.277,5 4.332,2 5.373,4 6.458,1 7.515,2 8.531,4 5.949,4 6.926,3 4.370,6 0,0 1.100,9 2.196,2 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Equipos de reparto Equipos de Reparto Nº de equipo Tipo de equipo Capacidad (m3) Anchura (m) Observaciones 1 Cisterna con plato 16,00 12,00 Cuba actualmente en funcionamiento , tiene también un cañón lateral 2 Cisterna con tubos colgantes 16,00 12,00 Nueva cuba a utilizar a partir de julio 2009 |
|  | Dosis Nº de equipo Tipo de Residuo Dosis (m3/ha) |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Información por Cultivo Trigo - Regadío Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 0,00 236,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,08 0,00 0,00 239,08 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,58 0,00 0,00 107,58 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,92 0,00 0,00 170,92 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,04 0,00 0,00 194,04 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 1,00 1,00 Trigo - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568,00 0,00 3.568,00 3.568,74 0,00 0,00 10.704,74 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00 93,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,20 0,00 233,20 233,24 0,00 0,00 233,21 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,28 0,00 104,94 104,96 0,00 0,00 101,06 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,71 0,00 166,71 166,75 0,00 0,00 166,73 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,27 0,00 189,27 189,31 0,00 0,00 189,28 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,45 0,45 1,00 1,00 Cebada - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,00 0,00 0,00 1.418,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,42 0,00 0,00 239,42 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,74 0,00 0,00 107,74 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,16 0,00 0,00 171,16 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,32 0,00 0,00 194,32 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 1,00 1,00 Avena - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 0,00 236,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,08 0,00 0,00 239,08 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,08 0,00 0,00 239,08 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,92 0,00 0,00 170,92 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,04 0,00 0,00 194,04 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Praderas sólo pastoreo - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: Versión 1 del plan aprobada mediante Resolución 0868/2008 de 30 de abril del Director General de Medio Ambiente y Agua por la que se concedió AAI Versión 2 del plan aprobada mediante modificación de oficio de la AAI |