ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# El proyecto contempla los procesos de recogida y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos que ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L desarrollará en su ubicación del Polígono Industrial de Olite en Ctra. Beire s/n de Olite.

# La instalación se ubica en las parcelas 724 y 725. La parcela 724 dispone de 1218 m2, 737 de los cuales están edificados. La parcela 725 dispone de una superficie de 728 m2 estando edificados 459 m2.

# La plantilla actual está formada por un total de 7 trabajadores.

# La potencia eléctrica instalada es de 9.9 Kw.

# La instalación opera de mañana y tarde, 250 días al año.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# En la parcela 724, que dispone de tres accesos, se distinguen las siguientes zonas de trabajo:

# Zona pavimentada sin cubrir para carga y descarga. Es en esta zona en donde los residuos son trasegados entre los tres depósitos existentes y los camiones cisterna, tanto para su recepción como para su envío. Este trasiego se realiza mediante bombas.

# Nave, con:

# Almacén de recipientes móviles no inflamables en estanterías metálicas. 10 módulos de estanterías para el almacenamiento de hasta 156 palets estandarizados. El pavimento de esta zona está impermeabilizado y dispone de pendientes por zonas que envían posibles derrames a arquetas para la recogida de estos. Este almacén forma un cubeto de 15 cm de altura.

# Zona de acopio temporal, máximo acopio temporal de 75 m3

# Zona de carga y descarga en interior de la nave

# Almacén de lodos: 2 fosas metálicas semienterradas, de 20 m3 cada una (2.75*2.75*2.75m), para fracciones pastosas que no pueden ser bombeadas.

# Zona cubierta de ampliación de la nave con almacén de recipientes fijos, tres depósitos dentro de un cubeto impermeabilizado con las siguientes dimensiones en metros, 15x5.5x0.92.

# T01: 40 m3 de poliéster reforzado con fibra de vidrio y revestido interiormente con resina tipo Derakane. Para el almacenamiento de taladrinas y aguas cuyo tratamiento final sea físico, químico o biológico.

# T02: 40 m3 de acero al carbono pintado. Para el almacenamiento de aceites.

# T03: 20 m3 de poliéster reforzado con fibra de vidrio y revestido interiormente con resina tipo Derakane. Para el almacenamiento de aguas cuyo tratamiento final sea físico, químico o biológico.

# Cada depósito dispone de: nivel visual, venteo, boca de hombre y tubuladuras de carga y descarga.

# Cubeto de retención de aguas

# Toda la parcela 724 se encuentra recubierta de revestimiento de poliuretano.

# La parcela 725 dispone de las siguientes zonas de trabajo:

# Nave, con:

# Oficinas y vestuarios

# Laboratorio, módulo prefabricado situado en el interior de la nave

# Zona de acopio de envases vacíos para su utilización: bidones metálicos y plásticos, sacas, palets, contenedores…

# Zona pavimentada en la que se ubican dos casetas, de 20 m2 cada una, para el almacenamiento de recipientes móviles inflamables en estanterías. En total para el almacenamiento de hasta 40 t. Disponen de suelo pavimentado, lámina impermeable bajo el pavimento y cubeto con arqueta estanca de recogida que lo forma la misma instalación.

# El área de la parcela 725 donde se ubican los almacenes de recipientes móviles se encuentra recubierta de revestimiento de poliuretano.

# Capacidad de producción:

# Esta prevista una gestión anual de:

# Residuos no peligrosos: 3000 t

# Residuos peligrosos: 5000 t

# La capacidad de almacenamiento de la empresa es: hasta 410 t de residuos peligrosos y hasta 15 t de residuos no peligrosos.

# Producción de residuos:

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER | CANTIDAD (Kg/año) |
| --- | --- | --- |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202* | 320 |
| Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas. | 160504* | 2 |
| Aguas de limpieza | 160709* (*) | 4000 |
| Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. | 080318 | 1 |
| Residuos municipales no especificados en otra categoría | 200399 | 80 |

# (*) El código LER definitivo se asignará en función de las instalaciones o depósitos objeto de limpieza.

# Almacenamientos:

| Descripción | Medidas de protección | Denominación y componentes a almacenar | Capacidad unitaria (m3) | Capacidad total (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona estantería envasados, RP y RNP en envases móviles | Cubeto y pavimento impermeabilizado. (*) | M1 RNP | 12 | 156 |
|  |  | M2 Corrosivos ácidos | 8 |  |
|  |  | M3 Corrosivos básicos | 8 |  |
|  |  | M4 Nocivos | 96 |  |
|  |  | M5Tóxicos | 16 |  |
|  |  | M6 Peligrosos medio ambiente | 16 |  |
| 1 zona recepción, carga, descarga y almacén RNP | Zona de acopio temporal cantidad máxima de almacenamiento 18 t y con arqueta de recogida de posibles fugas de 2.4 m3 | RNP y RP en control de recepción | 75 | 75 |
| 3 depósitos para líquidos | Cubeto impermeabilizado, 75.9 m3 | nocivos | 20 | 100 |
|  |  |  | 40 |  |
|  |  |  | 40 |  |
| 2 fosos para lodos | Metálico con recubrimiento. El recipiente metálico soportado por vasija de hormigón de 15 cm. Pendiente interior para recogida de lixiviados. Pendiente de zonas aledañas dirigida al foso. | fangos no bombeables | 25 cada uno | 50 |
| 2 casetas de inflamables en recipientes móviles | En cada caseta resalte perimetral de 10 cm y arqueta interior de 2 m3. En caso de derrames de mayor capacidad recogida en cubeto exterior de aguas sucias en zona recipientes fijos | inflamables | 20 cada una | 40 |
|  |  |  | Total | 425 |

# (*) La capacidad de almacenamiento de los cubetos se ha calculado teniendo en cuenta en general los resaltes de 15 cm entre zonas y:

# Almacén 1 y 2, conjuntamente. La capacidad de almacenamiento del cubeto es la que proporcionan las propias salas de almacenamiento 1 y 2, el pasillo central y el cubeto situado en la puerta de acceso a la nave.

# Almacén 3 y 4, conjuntamente. La capacidad de almacenamiento del cubeto es la que proporcionan las propias salas de almacenamiento 3 y 4, el pasillo central, la sala de acopio temporal y el cubeto entre esta y los fosos.

# Existe un cubeto de retención de aguas para la recogida de aguas potencialmente contaminadas procedentes de la zona pavimentada exterior de la zona de casetas inflamables y de la zona descubierta delante del almacén de recipientes fijos.

# Descripción del proceso productivo:

# El proceso que se desarrolla en la instalación es el siguiente:

# Obtención de documentos de aceptación para los residuos previsto gestionar.

# Emisión de documentos de aceptación de residuos a los productores.

# Recepción de solicitudes de envío de residuos y aceptación de estas.

# Recepción de los residuos en la instalación

# Almacenamiento en la instalación.

# Se generan residuos, peligrosos y no peligrosos, en al manejo de los residuos recibidos (envases utilizados: bidones, sacas rotas…) y en el mantenimiento de las instalaciones (limpieza de depósitos, limpieza de fosos, limpieza de aledaños del foso de pastosos, pluviales contaminadas del cubeto de soleras, láminas plásticas de revestimiento de contenedores…).

# La instalación no dispone de focos de emisión a la atmósfera y los únicos vertidos existentes son:

- fecales, que se envían al colector de fecales del polígono

- pluviales de tejados, que se envían a colector de pluviales del polígono

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada

# Anejos al Proyecto Básico.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

# En la instalación no existen focos emisores de contaminación a la atmósfera, de acuerdo al Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera

  - Vertidos

# El vertido de aguas fecales a colector deberá cumplir los valores límite que con carácter general se indican en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

  - Ruidos

# El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno (Zona industrial), de acuerdo al Decreto Foral 135/1989 de 8 de junio, de condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

# El almacenamiento de cualquier líquido, materia prima o residuo, susceptible de contaminar aguas, suelo u otros materiales, deberá realizarse a cubierto y sobre cubeto de contención. La capacidad de retención de este cubeto será la mayor de las siguientes:

# 100 % de la capacidad del depósito asociado más grande

# 30 % de la capacidad total de los depósitos contenidos en el cubeto

# Dicho cubeto deberá ser estanco y resistente a los productos contenidos, no disponiendo de ningún sistema de evacuación por gravedad. Asimismo en un mismo cubeto no deberán instalarse depósitos de sustancias incompatibles por reacción.

# Las zonas de carga y descarga de cualquier materia prima o residuo susceptible de contaminar el suelo o las aguas deberán disponer de un sistema de captación de escapes que comunique con un cubeto de contención estanco.

# Los almacenamientos de cualquier material susceptible de ser arrastrado por viento, agua… deberá disponer de medidas de contención que eviten dichos arrastres.

# No existirán almacenamientos de cualquier tipo fuera de las naves.

# Tanto la totalidad de la parcela 274 como el área no cubierta de la 275, y las casetas de almacenamiento de residuo inflamables ubicadas en ella, dispondrán de impermeabilización de la solera de hormigón mediante resina de poliuretano resistente a ácidos, bases, disolventes e hidrocarburos.

# Las áreas no cubiertas dispondrán de pendiente hacia el cubeto exterior para recoger los posibles derrames producidos en esas zonas.

# Deberá disponerse en la planta de material absorbente tipo sepiolita o similar para contener posibles derrames de residuos líquidos.

# Los envíos de cualquiera de los residuos que la empresa realice lo serán en contenedores que impidan el vertido de lixiviados, partículas…, y con protección que impida la dispersión de papeles, plásticos…en el entorno.

# Se dispondrá al menos de dos bombas que permitan realizar las operaciones de trasiego de residuos líquidos. Estas bombas deberán ser resistentes a los materiales a manejar y adecuadas para su manejo especialmente en el caso de materiales inflamables.

# Durante el trasiego de cualquiera de los residuos deberá estar siempre presente personal de la planta capacitado para controlar los sistemas de trasiego y posibles derrames.

# Se utilizarán mejores técnicas disponibles a la hora de manejar los residuos y con objeto de evitar derrames, o minimizarlos en caso de que ocurran, estas incluirán al menos:

# Fijar las mangueras en caso de envío a recipientes que no dispongan de bocas de conexión

# Establecer volúmenes máximos de llenado que permitan un margen de seguridad tanto de respuesta en el propio llenado como en el posterior manejo de los recipientes

# Establecer medios de comunicación que permitan asegurar esta en caso de que esté dificultada, por presencia de obstáculos…, y sea necesaria la intervención de dos o más personas.

# Establecer sistemas de corte automático por llenado hasta un cierto nivel en depósitos.

# Utilización de mangueras de longitud adecuada.

# En el caso de manejo de inflamables establecer medidas para evitar la formación de chispas y atmósferas explosivas.

# Utilización de cubetos móviles

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

# Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

# La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y con las siguientes secciones del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos:

# Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores, y

# Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los traslados de RP.

# Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, naturaleza, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

  - Almacenamientos de residuos

# Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos y sus capacidades serán las indicadas en la parte descriptiva.

  - Envases y residuos de envases

# La empresa no pone envases de tipo domiciliario en el mercado.

# La empresa pone en el mercado envases de tipo industrial, sacas, bidones, palets…para el envío de los residuos. En el caso de que la empresa ponga en el mercado una cantidad de envases no reciclables superior a las indicadas en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, deberá elaborar y remitir al Servicio de Calidad Ambiental un plan empresarial de prevención de residuos de envases de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 7ª de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

# Las medidas para minimizar y prevenir en origen la producción y la nocividad de dichos residuos de envases han sido contempladas en la documentación presentada por el titular dentro de las mejores técnicas disponibles.

  - Autorización de gestor de residuos peligrosos y no peligrosos

# La empresa realiza las siguientes operaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones, de conformidad con el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002:

# R13: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su valorización.

# D15: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su eliminación.

# La autorización de gestión ampara exclusivamente los residuos listados en el Anejo IV de esta Resolución que sean gestionados, exclusivamente, en la propia instalación industrial.

# La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos se establece en 410 t y en 15 t la de residuos no peligrosos.

# La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988 y modificado parcialmente por el RD 952/97 y en la Orden MAM/304/2002 y en las siguientes condiciones y requisitos:

# Antes del inicio de la actividad de gestión de residuos peligrosos ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. deberá haber obtenido, de gestor final u otro centro de transferencia de residuos peligrosos autorizado, los documentos de aceptación para los residuos peligrosos que tiene previsto gestionar.

# Antes del traslado de los residuos peligrosos el productor deberá haber obtenido de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L el documento de aceptación de estos por parte de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L y de acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 833/1988 y en el que se incluirá además el código de la operación final que se realizará en el gestor final de destino, utilizando los códigos (D/R) que aparecen en el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. Se utilizará preferentemente el formulario que se encuentra en la web: www.namainsa.es/opr hasta la habilitación de un sistema electrónico de intercambio.

# La emisión de documentos de aceptación de residuos peligrosos únicamente se realizará para los residuos, cantidades, formas y plazos de entrega que la instalación está autorizado y capacitado para gestionar.

# Para poder realizar la aceptación de solicitudes se deberá comprobar que:

# se ha emitido para ese productor y ese residuo el documento de aceptación del residuo.

# la instalación dispone de capacidad de almacenamiento en ese momento

# en el caso de mezclas y dado que la instalación dispone de menos fosos que posibles mezclas, se evaluará la compatibilidad del residuo con las mezclas existentes en foso en ese momento o la posibilidad de su almacenamiento en envases móviles.

# Las operaciones de transporte de residuos peligrosos desde la instalación productora hasta ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. será responsabilidad del centro productor como titular del residuo, a no ser que este último centro haya aceptado el residuo en la instalación del productor mediante la firma del Documento de control y seguimiento

# La recepción de los residuos se realizará mediante:

# Comprobación en el Documento de control y seguimiento que el residuo, cantidad, forma de envío… se corresponde con el aceptado

# Pesada de camiones y envases individuales

# Toma de muestra para su análisis

# Inclusión del residuo en el libro de registro de entradas

# El registro de entrada de residuos indicado se deberá llevar en soporte informático y figurarán al menos, la cantidad, nº de documento, descripción y código del residuo, fecha de recogida y origen.

# ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. se convierte en titular de los residuos a la aceptación de los mismos, para lo que deberá formalizar el documento de control y seguimiento de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Residuos Peligrosos, lo que sólo podrá hacerse en sus instalaciones una vez comprobado que el residuo se corresponde con el aceptado mediante el documento de aceptación. Por tanto, durante el transporte del residuo hasta ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L., la titularidad del residuo corresponde al productor. Los residuos podrán transportarse asumiendo la titularidad del residuo únicamente en caso de recogida itinerante, entendiendo por tal la que se realiza en el mismo vehículo a varios productores de residuos en una misma fecha y utilizando para ello las hojas de recogida itinerante.

# Todos los residuos se almacenarán en el interior de las naves, en las zonas previstas y convenientemente envasados y diferenciados. En el caso de envases aportados por el productor se evaluará su estado y adecuación al tipo de residuo. Inmediatamente se procederá al etiquetado del residuo a nombre de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L.. en el caso de las mezclas indicadas en el anejo IV el código a asignar será el indicado como LER de salida.

# Periódicamente se realizará control del estado de los almacenamientos: fugas, fermentaciones, derrames… controlando las fechas máximas de almacenamiento.

# El envío a gestor final u otro centro de transferencia de residuos autorizados, del que se disponga de documento de aceptación, se realizará tras la elaboración de la documentación necesaria:

# notificación de traslado con diez días mínimos de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra

# documento de control y seguimiento

# registro en libro de salidas una vez aceptado el residuo por otro centro autorizado

# En el registro de entrega a gestor autorizado figurarán, al menos, cantidad, nº documento, descripción y código del residuo, fecha de entrega y destino.

# Las operaciones de transporte de residuos peligrosos desde las instalaciones de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. hasta el gestor final, u otro centro de transferencia, serán responsabilidad de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L., como titular del residuo.

# El transporte se realizará en todo momento con transportistas inscritos/autorizados por la CCAA donde radique su razón sócial.

# La gestión que se realizará de cada uno de los residuos con cada uno de ellos en la instalación y la gestión final que se realizará tras su envío a gestor final será la especificada en el Anejo IV.

# Solamente se aceptarán las cantidades de residuos que la instalación sea capaz de almacenar en ese momento.

  - Inscripción como transportista de residuos peligrosos y no peligrosos

# La inscripción ampara el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos realizados con los vehículos propios pertenecientes a la empresa y que se hallan cubiertos por el seguro que mantiene en vigor según lo indicado en el apartado 8.2 de este anejo II.

# Se establecen las limitaciones y exclusiones para el transporte de residuos fijadas por el propio seguro suscrito.

# La relación de vehículos inscritos y las exclusiones del transporte se actualizarán, si procede, mediante la aplicación informática existente en el Servicio de Calidad Ambiental para el correcto seguimiento de su inscripción como transportista de residuos.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

4.1.Vertidos

# Los efluentes líquidos se gestionarán de la siguiente manera:

# Aguas sanitarias: vertido a colector de fecales del polígono.

# Aguas pluviales de cubiertas: vertido a colector de pluviales del polígono

# Aguas pluviales de soleras: se gestionarán como residuos.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

# El vertido de aguas sanitarias dispondrá previo a la entrada a colector de una arqueta de registro, la cual deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.

  - Ruidos

# Cada 8 años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables, que se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

  - Residuos

# Mensualmente se efectuará revisión de las instalaciones que cubrirá el control de:

# Estanterías y envases y su contenido y etiquetado

# Depósitos de almacenamiento y sus tuberías y sistemas de seguridad. Incluirá una limpieza anual.

# Fosos de lodos

# Pavimento de toda la instalación

# Comprobación del estado de mangueras móviles y sus conexiones y de funcionamiento de las bombas de trasiego, en caso de que no se hayan utilizado desde la revisión anterior.

# Anualmente se realizará un examen visual de la superficie interior de los fosos de lodos procediendo para ello a su vaciado. Se dejará constancia de su estado y se procederá a la reparación de posibles daños.

# Tan pronto como llueva y al menos semanalmente se realizará revisión del cubeto de retención de escapes exterior procediendo a su vaciado y recogida de posibles fugas y agua acumulada y comprobación de su estado.

# Se llevará registro del estado y de las actuaciones llevadas a cabo con objeto de mantener las instalaciones en correcto estado.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

# Del análisis y la evaluación de riesgos medioambientales llevada a cabo por el titular según la Norma UNE-150.008- 2000 EX, Análisis y evaluación de riesgo medioambiental, los riesgos más importantes detectados son:

# Derrames o fugas

# Incendio o explosión

# La empresa deberá adoptar las medidas preventivas y de mitigación que dicho estudio especifica.

- Medidas de protección contra incendios.

# En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios, las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en el Proyecto del Ingeniero Técnico Industrial, D. Jaime Redín Areta, visado por el COITIN con fecha 9/1/08 con número 2008-000175-00, y en los anexos de la Ingeniero Industrial Dña. Cecilia Parra Sobrino, visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, con fechas 23/9/08 y 10/8/09 y números 082735 y 092041.

# No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Dado que el último Anexo donde se justifican aspectos de Protección contra incendios (visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, con fecha 10.08.09 y número 092041), no cuenta con la correspondiente firma (solo cuentan con la firma y el visado los planos), con la Certificación final se aportará una copia de la memoria de dicho documento, firmado y visado.

- Los traslúcidos de cubierta garantizarán un valor de reacción al fuego C-s3,d0 o más favorable. Con la Certificación final se aportará documento acreditativo del comportamiento al fuego de los mismos conforme al R.D 312/2005 (ensayo de laboratorio acreditado, etc.).

En el caso de no poder acreditar la reacción al fuego de los mismos, se deberá optar por alguna de las siguientes opciones:

- Ocultarlos tras solución homologada EI 30 (Art. 3.2, Anexo 2).

- Sustituirlos por otros que si cuenten con acreditación válida.

Con la Certificación final se aportarán las acreditaciones del resto de materiales y soluciones homologadas (franjas de cubierta, y otros que se instalen), conforme al R.D. 312/2005.

- En cuanto a la acreditación del panel sándwich de oficinas, en la Certificación final se deberá aportar acreditación válida del mismo.

Se debe tener en cuenta que el laboratorio de ensayo debe estar acreditado por el organismo de acreditación del país de origen (ENAC, o equivalente a ENAC para otros países (y reconocido por ENAC)), y exhibir el número de acreditación en el ensayo. Se debe aportar igualmente la acreditación del laboratorio de ensayo (en el caso de laboratorios extranjeros), en la cual deberá constar que el mismo está acreditado para realizar ensayos de reacción al fuego (normas EN 13823 y EN 11925, con clasificación conforme a EN 13501).

No consta que el laboratorio italiano donde se ensayó el panel sándwich esté acreditado por SINAL (organismo de acreditación italiano).

En el caso de que no se pueda acreditar convenientemente la reacción al fuego del panel sándwich, se deberá optar por su sustitución por otra solución constructiva.

- Dado que en Proyecto no se justifica que los elementos estructurales de sector 3 puedan acogerse a la rebaja de la Tabla 2.3, Anexo 2 (no queda justificado que la ruina de la cubierta no vaya a afectar la integridad estructural de la entreplanta), todos ellos garantizarán una estabilidad al fuego R 60 (incluidas correas).

No obstante, podrán acogerse a la citada rebaja de la Tabla 2.3, si los elementos estructurales que en su caída afectarían, directamente e indirectamente, a la entreplanta (pilares, vigas y correas), se protegen hasta alcanzar una R 60 (según Proyecto, las correas no garantizan ninguna estabilidad al fuego).

En cualquier caso, los elementos estructurales de entreplanta y escaleras garantizarán una R 60. Se justificará su estabilidad al fuego conforme al punto 4.4, Anexo 2:

- En el caso de elementos estructurales metálicos, se protegerán con procedimiento homologado. Se aportará la acreditación del material de recubrimiento (conforme al R.D. 312/2005) y se indicará para cada elemento estructural protegido:

- El tipo de perfil metálico, y su masividad.

- El espesor de recubrimiento aplicado.

- Y, a la vista de los resultados y tablas del ensayo del material de recubrimiento, la R alcanzada.

- En el caso del forjado de viguetas y bovedillas, se aclarará el tipo de bovedillas (cerámicas, hormigón, ...), y aclararán los recubrimientos de armaduras de las viguetas.

- En el caso del forjado colaborante, proponer recubrimiento inferior EI 60.

- El sector 1 tendrá la consideración de tipo B, salvo que se garantice que pasa a una tipología D (al menos una de sus fachadas totalmente abierta).

- Se instalará franja EI 60 de 1 metro en cubierta, en muro medianero (punto 4.4, Anexo 2).

- Se garantizará una distancia mínima de 2,50 m en proyección horizontal entre un lucernario (o traslúcido) que pertenezca a sectores distintos y cuya distancia horizontal sea inferior a 5 m (Anexo 2, Art. 5.5). Se aportará plano acotado de cubierta justificativo, de la nave de proyecto y colindantes.

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es medio, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Otras medidas o condiciones

  - Autorización de apertura

# Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

# Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

# Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental.

  - Medidas de aseguramiento

# La empresa ha presentado ante el Departamento de Medio Ambiente la documentación justificativa de haber suscrito una póliza de responsabilidad civil general que incluye la contaminación accidental y derivada del ejercicio de las actividades de transporte y almacenamiento de residuos. El límite de la responsabilidad asegurada es de 1.200.000 €.

# El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

# Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

# Dada la capacidad de almacenamiento de la empresa, hasta 410 t de residuos peligrosos y hasta 15 t de residuos no peligrosos se establece una fianza para  el conjunto de la instalación de 74.000 € para  responder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la Administración, se deriven del ejercicio de la actividad objeto de autorización. En el momento de presentación de la solicitud de autorización de apertura la empresa deberá presentar resguardo acreditativo de haber consignado en el Departamento de Economía y Hacienda una fianza en los términos del artículo 27 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La fianza podrá constituirse en metálico, Títulos de la Deuda de Navarra o aval.

  - Declaración e inventario de emisiones

# De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

# Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato electrónico, copia del libro de registro de residuos peligrosos gestionados en el trimestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II.

# Semestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato electrónico, copia del libro de registro de residuos no peligrosos gestionados en el semestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II.

# Anualmente deberá elaborarse una Memoria de las actividades de gestión de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La Memoria deberá presentarse antes del 1 de marzo de cada año en el Servicio de Calidad Ambiental y se utilizará el modelo que se recoge en la dirección web: www.navarra.es (catálogo de servicios) o mediante el sistema electrónico de transmisión de datos que se habilite en el futuro. Los residuos peligrosos producidos en la propia actividad se incluirán dentro de dicha memoria, en el apartado 3 habilitado para ello.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2)(3) |
| --- | --- | --- |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202* | R3/R4/R7/R1/D9/D5 |
| Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas. | 160504* | R3/R4/R1/D9/D10 |
| Aguas de limpieza | 160709*(4) |  |
| Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. | 080317* | R3/R5/D5 |
| Residuos municipales no especificados en otra categoría | 200399 | R3/R4/R5/D5 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

- El código LER definitivo se asignará en función del origen de las aguas de limpieza. La gestión final será la que para ese código se asigne en el listado de residuos autorizados a gestionar.

ANEJO IV

GESTIÓN DE RESIDUOS

a) Listado de residuos peligrosos y no peligrosos cuya gestión se autoriza

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2)(3) |
| --- | --- | --- |
| Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos | 01 04 |  |
| Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos. | 010407* | R5/D9/D5 |
| Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca | 02 01 |  |
| Residuos de plásticos [excepto embalajes]. | 020104 | R3/R1/D5 |
| Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. | 020108* | R3/R5/D9/D10 |
| Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08. | 020109 | R3/R5/D9/D5 |
| Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón | 03 03 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 03 03 10. | 030311 | R3/R1/D5 |
| Residuos del refino del petróleo | 05 01 |  |
| Lodos de fondos de tanques. | 050103* | R3/D9 |
| Derrames de hidrocarburos. | 050105* | R3/D9 |
| Lodos oleosos de mantenimiento de plantas o equipos | 050106* | R3/D9 |
| Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos | 06 01 |  |
| Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. | 060101* | R6/R5/D9 |
| Acido clorhídrico. | 060102* | R6/R5/D9 |
| Acido fluorhídrico. | 060103* | R6/R5/D9 |
| Acido fosfórico y ácido fosforoso. | 060104* | R6/R5/D9 |
| Acido nítrico y ácido nitroso. | 060105* | R6/R5/D9 |
| Otros ácidos. | 060106* | R6/R5/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060199 |  |
| Residuos de la FFDU de bases | 06 02 |  |
| Hidróxido cálcico. | 060201* | R6/R5/D9 |
| Hidróxido amónico. | 060203* | R6/R5/D9 |
| Hidróxido potásico e hidróxido sódico. | 060204* | R6/R5/D9 |
| Otras bases. | 060205* | R6/R5/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060299 |  |
| Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos | 06 03 |  |
| Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros. | 060311* | R5/D9 |
| Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados. | 060313* | R4/D9/D5 |
| Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13. | 060314 | R5/D9/D5 |
| Oxidos metálicos que contienen metales pesados. | 060315* | R4/D9/D5 |
| Oxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15. | 060316 | R4/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060399 |  |
| Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el código 06 03 | 06 04 |  |
| Residuos que contienen arsénico. | 060403* | R4/D9/D5 |
| Residuos que contienen mercurio. | 060404* | R5/D9/D5 |
| Residuos que contienen otros metales pesados. | 060405* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060499 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes | 06 05 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 060502* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 06 05 02. | 060503 | R5/D9/D5 |
| Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de desulfuración | 06 06 |  |
| Residuos que contienen sulfuros peligrosos. | 060602* | R5/D9 |
| Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02. | 060603 | R5/D9/D5 |
| Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos | 06 07 |  |
| Carbón activo procedente de la producción de cloro. | 060702* | R5/R7/D9/D5 |
| Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto. | 060704* | R6/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060799 |  |
| Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes | 06 10 |  |
| Residuos que contienen sustancias peligrosas. | 061002* | D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 061099 |  |
| Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría | 06 13 |  |
| Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas. | 061301* | R5/D9/D10 |
| Carbón activo usado [excepto el código 06 07 02]. | 061302* | R7/D9/D5 |
| Negro de carbono. | 061303 | R5/D9/D5 |
| Residuos procedentes de la transformación del amianto. | 061304* | D9/D5 |
| Hollín. | 061305* | D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 061399 |  |
| Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base | 07 01 |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070101* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organo halogenados. | 070103* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070104* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070107* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070108* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070109* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070110* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070111* | D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 01 11. | 070112 | R3/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070199 |  |
| Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales | 07 02 |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070201* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070203* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070204* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070207* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070208* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070209* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070210* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070211* | D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 02 11. | 070212 | R3/D9/D5 |
| Residuos de plástico. | 070213 | R3/R1/D9/D5 |
| Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas. | 070214* | R3/R5/D9/D10/D5 |
| Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el código 07 02 14. | 070215 | R3/R5/R1/D9/D5 |
| Residuos que contienen siliconas peligrosas. | 070216* | D9/D10/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070299 |  |
| Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 11) | 07 03 |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070301* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070303* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070304* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070307* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070308* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070309* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070310* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070311* | D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 03 11. | 070312 | R3/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070399 |  |
| Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas | 07 04 |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070401* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070403* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070404* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070407* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070408* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070409* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070410* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070411* | D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 04 11. | 070412 | R3/D9/D5 |
| Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 070413* | D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070499 |  |
| Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos | 07 05 |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070501* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070503* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070504* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070507* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070508* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070509* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070510* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070511* | D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 05 11. | 070512 | R3/D9/D5 |
| Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 070513* | D9/D5 |
| Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13. | 070514 | R3/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070599 |  |
| Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos | 07 06 |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070601* | D8/D9/D10 |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070603* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070604* | R2/R1/D9/D10 |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070607* | R1/R2/R3/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070608* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070609* | R5/R7/D9/D10 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070610* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070611* | D9/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 06 11. | 070612 | R3/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070699 |  |
| Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no especificados en otra categoría. | 07 07 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070704* | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070708* | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070710* | R5/R7/D9/D10/D5 |
| Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz | 08 01 |  |
| Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080111* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11. | 080112 | R3/R1/D9/D5 |
| Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080113* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 0113. | 080114 | R1/D9/D5 |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080115* | D9/D5 |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15. | 080116 | R1/D9/D5 |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080117* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17. | 080118 | R1/D9/D5 |
| Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080119* | D9 |
| Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 19. | 080120 | R1/D9/D5 |
| Residuos de decapantes o desbarnizadores. | 080121* | R3/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080199 |  |
| Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos | 08 02 |  |
| Residuos de arenillas de revestimiento. | 080201 | R5/D9/D5 |
| Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos. | 080202 | R5/D9 |
| Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos. | 080203 | R5/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080299 |  |
| Residuos de la FFDU de tintas de impresión | 08 03 |  |
| Lodos acuosos que contienen tinta. | 080307 | R1/D9/D5 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. | 080308 | R1/D9 |
| Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. | 080312* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12. | 080313 | R1/R3/D9/D5 |
| Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas. | 080314* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14. | 080315 | R1/R3/D9/D5 |
| Residuos de soluciones corrosivas. | 080316* | R6/D9 |
| Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. | 080317* | R3/R5/D5 |
| Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. | 080318 | R3/R5/D5 |
| Aceites de dispersión. | 080319* | R9/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080399 |  |
| Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización) | 08 04 |  |
| Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080409* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09. | 080410 | R1/D9/D5 |
| Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080411* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 11. | 080412 | R1/D9/D5 |
| Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080413* | R3/D9/D10 |
| Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 13. | 080414 | R1/D9/D5 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080415* | R3/D9/D10 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 15. | 080416 | D9 |
| Aceite de resina. | 080417* | D9/D10 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080499 |  |
| Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08 | 08 05 |  |
| Isocianatos residuales. | 080501* | D9/D10/D5 |
| Residuos de la industria fotográfica | 09 01 |  |
| Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua. | 090101* | R4/D9 |
| Soluciones de revelado de placas de impresión al agua. | 090102* | R4/D9 |
| Soluciones de revelado con disolventes. | 090103* | R4/D9 |
| Soluciones de fijado. | 090104* | R4/D9 |
| Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado. | 090105* | R4/D9 |
| Residuos que contienen plata procedentes del tratamiento in situ de residuos fotográficos. | 090106* | R4/D9 |
| Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata. | 090107 | R4/D9 |
| Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata. | 090108 | D9/D5 |
| Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto los del capítulo 19) | 10 01 |  |
| Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que contienen sustancias peligrosas. | 100122* | D9/D5 |
| Residuos de la industria del hierro y del acero | 10 02 |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100207* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 10 02 07. | 100208 | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100211* | R9/R3/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 02 11. | 100212 | R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100213* | R4/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 13. | 100214 | R4/D9/D5 |
| Otros lodos y tortas de filtración. | 100215 | R4/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100299 |  |
| Residuos de la termometalurgia del aluminio | 10 03 |  |
| Escorias de la producción primaria. | 100304* | R4/R5/D9/D5 |
| Escorias salinas de la producción secundaria. | 100308* | R4/R5/D9/D5 |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100319* | R4/R5/D9/D5 |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 03 19. | 100320 | R4/D9/D5 |
| Otras partículas y polvo [incluido el polvo de molienda] que contienen sustancias peligrosas. | 100321* | R4/R5/D9/D5 |
| Otras partículas y polvo [incluido el polvo de molienda] distintos de los especificados en el código 10 03 21. | 100322 | R4/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100323* | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 23. | 100324 | R4/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100325* | R4/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 25. | 100326 | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100327* | R9/R3/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 03 27. | 100328 | R5/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen sustancias peligrosas. | 100329* | R5/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el código 10 03 29. | 100330 | R5/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100399 |  |
| Residuos de la termometalurgia del zinc | 10 05 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100506* | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100508* | R9/R3/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 05 08. | 100509 | R5/D9/D5 |
| Residuos de la termometalurgia del cobre | 10 06 |  |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 100606* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100607* | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100609* | R9/R3/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 06 09. | 100610 | R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100699 |  |
| Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos | 10 08 |  |
| Partículas y polvo. | 100804 | R4/D9/D5 |
| Otras escorias. | 100809 | R4/R5/D5 |
| Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos. | 100812* | R3/R5/R1/D9/D5 |
| Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los especificados en el código 10 08 12. | 100813 | R4/R5/D5 |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100815* | R4/R5/D9/D5 |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 08 15. | 100816 | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100817* | R4/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 08 17. | 100818 | R4/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100819* | R9/R3/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 08 19. | 100820 | R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100899 |  |
| Residuos de la fundición de piezas férreas | 10 09 |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100909* | R4/R5/D9/D5 |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 09 09. | 100910 | R4/D9/D5 |
| Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. | 100911* | R4/R5/D9/D5 |
| Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11. | 100912 | R4/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100999 |  |
| Residuos de la fundición de piezas no férreas | 10 10 |  |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas. | 101009* | R4/R5/D9/D5 |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 10 09. | 101010 | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 101099 |  |
| Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados | 10 13 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 101307 | R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 101312* | R5/D9/D5 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 13 12. | 101313 | R5/D9/D5 |
| Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización) | 11 01 |  |
| Acidos de decapado. | 110105* | R6/R5/D9 |
| Acidos no especificados en otra categoría. | 110106* | R6/R5/D9 |
| Bases de decapado. | 110107* | R6/R5/D9 |
| Lodos de fosfatación. | 110108* | R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas. | 110109* | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09. | 110110 | R4/R5/D9/D5 |
| Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas. | 110111* | R4/D9 |
| Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11. | 110112 | D9 |
| Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas. | 110113* | R2/R6/D9 |
| Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13. | 110114 | R6/D9 |
| Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas. | 110115* | R4/R5/D9/D5 |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 110116* | R3/R4/R5/D5 |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 110198* |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 110199 |  |
| Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos | 11 02 |  |
| Lodos de la hidrometalurgia del zinc [incluidas jarosita y goethita]. | 110202* | R4/D9/D5 |
| Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa. | 110203 | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas. | 110205* | R4/D9/D5 |
| Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05. | 110206 | R4/D9/D5 |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 110207* | R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 110299 |  |
| Lodos y sólidos de procesos de temple | 11 03 |  |
| Residuos que contienen cianuro. | 110301* | D9 |
| Otros residuos. | 110302* | D9/D5 |
| Residuos de procesos de galvanización en caliente | 11 05 |  |
| Matas de galvanización. | 110501 | R4/D5 |
| Cenizas de zinc. | 110502 | R4/D5 |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 110503* | R4/R7/D9/D5 |
| Fundentes usados. | 110504* | R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 110599 |  |
| Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos | 12 01 |  |
| Limaduras y virutas de metales férreos. | 120101 | R4 |
| Polvo y partículas de metales férreos. | 120102 | R4/D5 |
| Limaduras y virutas de metales no férreos. | 120103 | R4 |
| Polvo y partículas de metales no férreos. | 120104 | R4/D5 |
| Virutas y rebabas de plástico. | 120105 | R3/R1/D5 |
| Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120106* | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales de mecanizado sin halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120107* | R9/R1 |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos. | 120108* | D9/D10 |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos. | 120109* | R1/D9 |
| Aceites sintéticos de mecanizado. | 120110* | R9/R1 |
| Ceras y grasas usadas. | 120112* | R1/D9 |
| Residuos de soldadura. | 120113 | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. | 120114* | R4/D9/D5 |
| Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14. | 120115 | R4/D9/D5 |
| Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas. | 120116* | R4/D9/D5 |
| Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16. | 120117 | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos metálicos [lodos de esmerilado, rectificado y lapeado] que contienen aceites. | 120118* | R4/R9/D9/D5 |
| Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables. | 120119* | R9/R1 |
| Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas. | 120120* | D5 |
| Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 01 20. | 120121 | R5/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 120199 |  |
| Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto el capítulo 11) | 12 03 |  |
| Líquidos acuosos de limpieza. | 120301* | D9 |
| Residuos de desengrase al vapor. | 120302* | D9 |
| Residuos de aceites hidráulicos | 13 01 |  |
| Emulsiones cloradas. | 130104* | D9/D10 |
| Emulsiones no cloradas. | 130105* | R1/D9 |
| Aceites hidráulicos minerales clorados. | 130109* | R9/D9/D10 |
| Aceites hidráulicos minerales no clorados. | 130110* | R9/R1 |
| Aceites hidráulicos sintéticos. | 130111* | R9/R1 |
| Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. | 130112* | R9/R1 |
| Otros aceites hidráulicos. | 130113* | R9/R1 |
| Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes | 13 02 |  |
| Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130204* | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130205* | R9/R1 |
| Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130206* | R9/R1 |
| Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130207* | R9/R1 |
| Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130208* | R9/R1 |
| Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor. | 13 03 |  |
| Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor. | 130307* | R9/R1 |
| Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas | 13 05 |  |
| Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130501* | D9/D5 |
| Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130502* | R1/D9 |
| Lodos de interceptores. | 130503* | R1/D9 |
| Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130506* | R9/R1/D9 |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130507* | D9 |
| Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130508* | D9 |
| Residuos de combustibles líquidos | 13 07 |  |
| Fuel oil y gasóleo. | 130701* | R1 |
| Gasolina. | 130702* | R1 |
| Otros combustibles [incluidas mezclas]. | 130703* | R1/D9 |
| Residuos de aceites no especificados en otra categoría. | 13 08 |  |
| Otras emulsiones. | 130802* | R1/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 130899* |  |
| Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos. | 14 06 |  |
| Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. | 140601* | R3/D9/D10 |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. | 140602* | R2/R1/D10 |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes. | 140603* | R2/R1/ D10 |
| Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados. | 140604* | R1/D9/D10 |
| Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes. | 140605* | R1/D9/D10 |
| Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) | 15 01 |  |
| Envases de papel y cartón. | 150101 | R3/R1 |
| Envases de plástico. | 150102 | R3/R1 |
| Envases de madera. | 150103 | R3/R1 |
| Envases metálicos. | 150104 | R4 |
| Envases compuestos. | 150105 | R3/R4/R1/D5 |
| Envases mezclados. | 150106 | R3/R4/R1/D5 |
| Envases de vidrio. | 150107 | R5/D5 |
| Envases textiles. | 150109 | R3/R1/D5 |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 150110* | R3/R4/R1/D9/D5 |
| Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa [por ejemplo, amianto]. | 150111* | R4/D9/D5 |
| Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras | 15 02 |  |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202* | R3/R4/R7/R1/D9/D5 |
| Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. | 150203 | R1/R4/R7/D9/D5 |
| Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13, 14 y los subcap | 16 01 |  |
| Filtros de aceite. | 160107* | R4/R9/R1 |
| Componentes que contienen mercurio. | 160108* | R4 |
| Zapatas de freno que contienen amianto. | 160111* | D5 |
| Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11. | 160112 | D5 |
| Líquidos de frenos. | 160113* | R1/R3/D9 |
| Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. | 160114* | R2/R3/R1/D9 |
| Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14. | 160115 | R3/D9 |
| Vidrio. | 160120 | R5/D5 |
| Residuos de equipos eléctricos y electrónicos | 16 02 |  |
| Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12. (4) | 160213* | R3/R4/D9/D5 |
| Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados | 16 03 |  |
| Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160303* | R5/D9/D5 |
| Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03. | 160304 | R5/D9/D5 |
| Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160305* | R3/D8/D9/D5 |
| Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05. | 160306 | R3/D8/D9/D5 |
| Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados. | 16 05 |  |
| Extintores | 160504* | R3/R4/R1/D9/D10 |
| Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas. | 160504* | R3/R4/R1/D9/D10 |
| Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio. | 160506* | R2/R3/D9/D10/D5 |
| Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160507* | R5/D9/D10/D5 |
| Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160508* | R3/D9/D10/D5 |
| Pilas y acumuladores | 16 06 |  |
| Baterías de plomo. | 160601* | R4/R3 |
| Acumuladores de Ni-Cd. | 160602* | R4 |
| Pilas que contienen mercurio. | 160603* | R4 |
| Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 03]. | 160604 | R4/R5 |
| Otras pilas y acumuladores. | 160605 | R4/R5/D5 |
| Electrolito de pilas y acumuladores recogido selectivamente. | 160606* | R5/R6/D9 |
| Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13) | 16 07 |  |
| Residuos que contienen hidrocarburos. | 160708* | R3/R1/D9 |
| Residuos que contienen otras sustancias peligrosas. | 160709* |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 160799 |  |
| Catalizadores usados | 16 08 |  |
| Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no especificados en otra categoría. | 160803 | R8/D9/D5 |
| Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido [excepto los del código 16 08 07]. | 160804 | R8/D9/D5 |
| Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas. | 160807* | R8/D9/D5 |
| Sustancias oxidantes | 16 09 |  |
| Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico. | 160901* | R5/D9 |
| Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico. | 160902* | R5/D9 |
| Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. | 160903* | R5/D9 |
| Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría. | 160904* | R5/D9 |
| Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas. | 16 10 |  |
| Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas. | 161001* | D8/D9 |
| Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01. | 161002 | D8/D9 |
| Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas. | 161003* | D8/D9 |
| Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios. | 16 11 |  |
| Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161101* | R5/D9/D5 |
| Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161103* | R5/D9/D5 |
| Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos | 17 01 |  |
| Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. | 170106* | R5/D5 |
| Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje | 17 05 |  |
| Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. | 170503* | R5/D9/D5 |
| Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. | 170505* | D9/D5 |
| Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. | 170506 | R5/D9/D5 |
| Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. | 170507* | R5/D5 |
| Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto | 17 06 |  |
| Materiales de aislamiento que contienen amianto. | 170601* | D5 |
| Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 170603* | D5 |
| Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. | 170604 | R5/D5 |
| Materiales de construcción que contienen amianto [6]. | 170605* | D5 |
| Otros residuos de construcción y demolición. | 17 09 |  |
| Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que contienen sustancias peligrosas. | 170903* | R5/D9/D5 |
| Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas. | 18 01 |  |
| Objetos cortantes y punzantes [excepto los del código 18 01 03]. | 180101 | D9/D10 |
| Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 180106* | R2/R3/D9/D10/D5 |
| Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de animales | 18 02 |  |
| Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 180205* | R2/R3/D9/D10/D5 |
| Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07. | 180208 | R3/D9/D10 |
| Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de las preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industrial |  |  |
| Carbón activo | 190110* | R7/D9/D5 |
| Cenizas volantes peligrosas | 190113* | R5/D9/D5 |
| Cenizas volantes no peligrosas | 190114 | R5/D9/D5 |
| Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos [incluidas la escromatación, descianuración y neutralización]. | 19 02 |  |
| Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso. | 190204* | D8/D9/D5 |
| Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas. | 190205* | R4/D9/D5 |
| Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados en el código 19 02 05. | 190206 | R4/D8/D9/D5 |
| Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación. | 190207* | R9/R1/D9 |
| Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas. | 190208* | R3/R1/D9 |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 190211* |  |
| Lixiviados de vertedero | 19 07 |  |
| Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas. | 190702* | D8/D9 |
| Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02. | 190703 | D8/D9 |
| Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría | 19 08 |  |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 190806* | R3/R4/R5/D5 |
| Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. | 190807* | R4/R5/D9/D5 |
| Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 19 08 09. | 190810* | R9/R1/D9 |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190811* | D8/D9/D5 |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 11. | 190812 | R3/R5/R10/D9/D5 |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190813* | D9/D5 |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 19 08 13. | 190814 | R3/D9/D5 |
| Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial. | 19 09 |  |
| Carbón activo usado. | 190904 | R7/D9/D5 |
| Residuos de la recuperación de suelos y aguas subterráneas | 19 13 |  |
| Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. | 191301* | R5/D9/D5 |
| Lodos de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. | 191303* | R5/D9/D5 |
| Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01) | 20 01 |  |
| Disolventes. | 200113* | R2/R1/D10 |
| Acidos. | 200114* | R6/R5/D9 |
| Alcalis. | 200115* | R6/R5/D9 |
| Productos fotoquímicos. | 200117* | R3/R4/R5//D9 |
| Pesticidas. | 200119* | D9/D10 |
| Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. (4) | 200121* | R4 |
| Aceites y grasas comestibles. | 200125 | R9/R3/R1 |
| Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas. | 200127* | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31. | 200132 | R3/D9/D5 |
| Otros residuos municipales. | 20 03 |  |
| Lodos de fosas sépticas. | 200304 | R3/R10/D8/D9 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en esta tabla.

- La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

- Únicamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos.

b) listado de mezclas autorizadas:

| Mezclas de residuos líquidos autorizadas en depósitos o envasados (1) |
| --- |
| LER entrada | Descripción | LER salida |
| 080115 | Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | 080119 |
| 080117 | Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. |  |
| 080119 | Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |  |
| 080121 | Residuos de decapantes o desbarnizadores |  |
| 080308 | Residuos líquidos acuosos que contienen tinta | 080314 |
| 080312 | Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas |  |
| 080314 | Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas |  |
|  |  | 110113 |
| 110111 | Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas |  |
| 110113 | Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas. |  |
| 120109 | Emulsiones y disoluciones de mecanizados sin halógenos | 120109 |
| 130105 | Emulsión no clorada |  |
| 130802 | Otras emulsiones |  |
| 130502 | Lodos de separador agua sustancias aceitosas. | 130502 |
| 130507 | Agua aceitosa procedente de separadores agua sustancias aceitosas. |  |
| 130508 | Mezcla de residuos procedentes de desarenadotes y de separadores agua/sustancias aceitosas |  |
| 161001 | Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas | 161001 |
| 161003 | Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas. |  |

| Mezclas de lodos autorizadas en fosos (1) |
| --- |
| 080111* | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080113* 080115* |
| 080113* | Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |  |
| 080115* | Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. |  |
| 080409* | Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | 080411* 080413* |
| 080411* | Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |  |
| 080413* | Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. |  |
| 080415* | Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. |  |
| 110108 | Lodos de fosfatación | 110109 |
| 110109 | Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas. |  |
| 110115 | eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o de intercambio ionico que contienen sustancias peligrosas. |  |
|  |  | 120114 |
| 120114 | Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas |  |
| 120118 | Lodos metálicos que contienen aceites |  |
| 130501 | Sólidos procedentes de desarenadotes y de separadores de agua sustancias aceitosas | 130502 |
| 130502 | Lodos de separador agua sustancias aceitosas |  |
| 130503 | Lodos de interceptores |  |
| 190811 | Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales. | 190813 |
| 190813 | Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales. |  |

| Mezclas de aceites residuales autorizadas en depósitos (2) |
| --- |
| 130110 | Aceites hidráulicos minerales no clorados | 130208 |
| 130111 | Aceite hidráulicos sintéticos |  |
| 130112 | Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables |  |
| 130113 | Otros aceites hidráulicos |  |
| 130205 | Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes |  |
| 130206 | Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. |  |
| 130207 | Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. |  |
| 130208 | Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes |  |
| 130307 | Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor. |  |
| 130506 | Aceites procedentes separadores de agua sustancias aceitosas |  |

(1) El almacenamiento de los componentes que tengan como característica de peligrosidad la de ser inflamables, H3, se realizará en el almacén habilitado para compuestos inflamables.

(2) La mezcla de componentes se entiende autorizada siempre que no se dificulte la actividad posterior de gestión de los residuos.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

# 28-12-06: Asistencia Medioambiental S.L. presenta al Departamento de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda solicitud de autorización ambiental integrada.

# 4-1-07: Asistencia Medioambiental S.L. aporta información complementaria: certificado de compatibilidad urbanística.

# 14-2-07: inicio, a fecha de presentación, de la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

# 19-2-07: Resolución 282 de 19 de febrero de 2007, del director General de Medio Ambiente por la que se somete a exposición pública el proyecto presentado, BON número 30, de 9 de marzo de 2007.

# 9-3-07: La Dirección de Protección Civil emite informe requiriendo información complementaria. El Servicio de Integración Ambiental, con fecha 19-3-07, requiere a Asistencia Medioambiental S.L dicha información.

# 8-5-07: Asistencia Medioambiental S.L. presenta al Departamento de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda información complementaria, proyecto técnico y de explotación, a incluir en la solicitud de autorización ambiental integrada.

# 10-5-07: El Servicio de integración ambiental remite al Ayuntamiento de Olite copia del proyecto para que este emita informe de adecuación de las instalaciones a los aspectos que sean de su competencia.

# 22-6-07: El Ayuntamiento de Olite remite al Departamento de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda informe en respuesta a la solicitud de fecha 10-5-07 indicando la compatibilidad urbanística de la actividad.

# 26-10-07: Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio proyecto técnico sobre en relación al cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 de protección contra incendios, solicitando la anulación del presentado con fecha 8-5-07.

# 6-11-07: La Dirección de Protección Civil emite informe requiriendo información complementaria. El Servicio de Integración Ambiental, con fecha 12-11-07, requiere a Asistencia Medioambiental S.L dicha información.

# 11-1-08: Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio proyecto técnico de cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 de protección contra incendios.

# 13-3-08: La Dirección de Protección Civil emite informe requiriendo información complementaria. El Servicio de Integración Ambiental, con fecha 26-3-08, requiere a Asistencia Medioambiental S.L dicha información. Con fecha 26-6-08 Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio solicitud de prorroga del cumplimiento de este requerimiento.

# 24-9-08: Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio contestación al requerimiento de fecha 26-3-08 de solicitud de información relativa a la protección contra incendios presentando documentación adicional.

# 27-10-08: se requiere a Asistencia Medioambiental S.L. información adicional relativa al cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 de protección contra incendios.

# 20-11-08: resolución 546/2008 por la que se somete a exposición pública el proyectó dada la incorporación de una nueva parcela. BON 155 de 22 de diciembre de 2008.

# 12-12-08: El Servicio de Calidad Ambiental solicita a Asistencia Medioambiental S.L información adicional al proyecto.

# 10-3-09: Asistencia Medioambiental S.L aporta la información solicitada con fecha 12-12-08.

# 27-5-09: El Servicio de Calidad Ambiental solicita a Asistencia Medioambiental S.L información adicional al proyecto.

# 20-5-09: el Ayuntamiento de Olite emite informe de compatibilidad urbanística del proyecto.

# 13-8-09: Asistencia Medioambiental S.L aporta la información solicitada con fecha 27-5-09.

# 11-9-09: Asistencia Medioambiental S.L aporta la información solicitada con fecha 27-10-08 relativa al cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 de protección contra incendios.