DECÁLOGO DE LA CONDUCCIÓN EFICIENTE

Arranque y puesta en marcha

-Arrancar el motor sin pisar el acelerador: en los motores de gasolina, iniciar la marcha  inmediatamente después del arranque, en los motores diesel (por lubricación) esperar unos segundos antes de comenzar la marcha.

Primera marcha

-Usarla sólo para el inicio de la marcha; cambiar a 2ª a los 2 segundos o 6 metros aproximadamente.

Aceleración y cambios de marchas

-Según las revoluciones:

-En los motores de gasolina: entre las 2.000 y 2.500 r/min.

-En los motores diesel: entre las 1.500 y 2.000 r/min.

-Según la velocidad:

-A 2ª marcha: a los 2 segundos o 6 metros

-A 3ª marcha: a partir de unos 30 km/h

-A 4ª marcha: a partir de unos 40 km/h

-A 5ª marcha: por encima de unos 50 km/h

-Acelerar tras la realización del cambio.

Utilización de las marchas

-Circular lo más posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones.

-Es preferible circular en marchas largas con el acelerador pisado en mayor medida que en marchas cortas con el acelerador menos pisado.

-En ciudad, siempre que sea posible, utilizar la 4ª y 5ª marcha.

Velocidad de circulación

-Mantenerla lo más uniforme posible; buscar fluidez en la circulación, evitando los frenazos, aceleraciones y cambios de marchas innecesarios.

Deceleración

-Levantar el pie del acelerador y dejar rodar el vehículo con la marcha engranada en ese instante (situación de consumo cero).

-Frenar de forma suave con el pedal del freno.

-Reducir de marcha lo más tarde posible, con especial atención en las bajadas.

Detención

-Siempre que la velocidad y el espacio lo permitan, detener el coche sin reducir previamente de marcha.

Anticipación y previsión

-Conducir siempre con una adecuada distancia de seguridad y un amplio campo de visión que permita ver 2 ó 3 vehículos por delante.

-En el momento en que se detecte un obstáculo o una reducción de la velocidad de circulación en la vía, levantar el pie del acelerador para anticipar las siguientes maniobras.

Seguridad

-En la mayoría de las situaciones, aplicar las reglas de la conducción eficiente contribuye al aumento de la seguridad vial.

-Pero obviamente existen circunstancias que requieren acciones específicas distintas para que la seguridad no se vea afectada.

Mantenimiento

-La puesta a punto del coche, de forma periódica, repercute en el ahorro de carburante.

-Mantener la presión correcta de los neumáticos. Una presión de 0,3 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante incide en un sobreconsumo de aproximadamente un 3%.

-Cuidar el correcto alineado de los neumáticos. No sólo ahorra carburante, sino que evita el desgaste prematuro de la banda de rodadura.

-Cambiar filtros, aceite y bujías en el momento indicado. La elección incorrecta del tipo de aceite puede aumentar el consumo hasta un 3%.

-El motor debe estar bien reglado. Un motor mal reglado puede incrementar el consumo en un 9%.

-Planificar la ruta antes de emprender el viaje.

-Evitar la sobrecarga del vehículo. Cada 100 kg de peso adicional se incrementa el consumo un 5%.

-El uso de la baca, vacía o no, aumenta el consumo del carburante entre un 2 y un 35%. Es aconsejable retirarla si no se está usando.

-El aire acondicionado incrementa hasta un 20% el consumo de carburante. Utilizarlo con moderación, se aconseja mantener la temperatura interior en torno a 23-24º C.

- No llevar las ventanillas totalmente abiertas, incrementa el consumo en un 5%.

-Revisar el consumo de carburante periódicamente.

-No utilizar el coche para trayectos muy cortos. Puede llegar a consumir 20 litros/100km en pequeños recorridos urbanos, más del doble que en carretera.