# AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

# DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Exp. nº:  0515/02

RESOLUCIÓN nº   2141, de	29 de octubre de 2003, del Director General de Medio Ambiente, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada a D. Javier Ederra Abadía y se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto presentado.

Se presenta con fecha 7.11.2002, ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, el expediente en solicitud de autorización para la ejecución de obras de ampliación de una explotación de ganado porcino, promovido por D. Javier Ederra Abadía.

Las instalaciones proyectadas se emplazarán en terrenos de Carcastillo, en el paraje denominado Mosquete, dentro de la misma parcela en la que se ubican las actuales instalaciones. En el anexo I se incluye la descripción del proyecto.

Dado que la capacidad de la explotación supera las 2.000 plazas para cerdos de engorde, la actividad está incluida en el grupo 1, apartado e) del Anexo I de la Ley 6/2001, de 8 de mayo de evaluación de impacto ambiental, y en el apartado 9.3 del Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, encontrándose, por tanto, afectada por las citadas disposiciones.

El expediente ha sido tramitado e informado conforme a lo indicado en la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, incluyéndose en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada las actuaciones en materia de evaluación ambiental previstas en Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

El 11 de abril de 2003, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, se inició la fase de información pública del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental y en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

No se han presentado alegaciones en fase de información pública.

En uso de las atribuciones delegadas por la Orden Foral 1054/2003, de 24 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,

# RESUELVO:

PRIMERO. Formular Declaración de Impacto Ambiental para la actividad de explotación de ganado porcino, promovida por D. Javier Ederra Abadía en terrenos de Carcastillo, en el paraje denominado Espartal, considerando que el proyecto es ambientalmente viable y conceder a la misma Autorización Ambiental Integrada, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberán cumplir las siguientes medidas:

- Valores límite de emisión.

Las dosis anuales máximas de estiércoles aplicadas en los terrenos de cultivo, ya sean estiércoles líquidos o sólidos separados, serán aquellas que contengan el equivalente a las siguientes cantidades de nitrógeno, según el tipo de cultivo:

- 180 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de trigo en         regadío.

- 75 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de cebada.

- 300 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de maíz.

- 150 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de girasol.

- 50 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de alfalfa.

Se instalará un separador de sólidos de características y dimensiones adecuadas (tamiz filtrante de 250 micras u otro sistema de similar eficacia), para el pretratamiento de todos los purines generados en la explotación, antes de su almacenamiento en la balsa exterior. Los sólidos extraídos, serán recogidos y almacenados en un depósito-estercolero impermeable y de capacidad suficiente, dotado de sistema de recogida y contención de posibles lixiviados. Previo a la concesión, por parte del Ayuntamiento de Carcastillo, de la licencia de apertura se aportará documentación gráfica y escrita del sistema adoptado.

En un plazo no superior a 6 meses, a contar desde la fecha de otorgamiento de la presente Autorización Ambiental Integrada, se procederá a la total sustitución del sistema de bebederos existente en las actuales instalaciones por el nuevo tipo de bebederos proyectado (bebederos dentro de monotolva). Los bebederos se encontrarán regulados para un caudal máximo de 1,5 litros por minuto.

La limpieza de las instalaciones se realizará mediante máquina de agua a presión.

Se instalará un contador independiente de consumo de agua en la línea general de distribución de agua a los bebederos.

El contenido en proteína cruda y fósforo total correspondiente a los piensos de alimentación no podrá superar, en cada una de las fases, los valores indicados en la siguiente tabla:

| Fase | Contenido en proteína cruda (% alimento) | contenido fósforo total (% en alimento) |
| --- | --- | --- |
| 25-50 kg | 17 | 0,55 |
| 50-110 kg | 15 | 0,49 |

Se dispondrá de un adecuado sistema de cobertura de la fosa exterior de almacenamiento de purines, mediante la utilización de cubierta plástica, cobertura flotante (paja troceada, corteza natural, agregado de arcilla ligera expandida,…), granulados naturales,  o artificiales, membranas, etc.) u otros sistemas de similar eficacia, a fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y la recogida en el depósito de aguas pluviales limpias.

- Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

Se habilitará un sistema de observación y control para la detección de posibles filtraciones provenientes de las fosas exteriores de almacenamiento de purines (red drenante con arqueta de observación u otro sistema de similar eficacia).

No podrá efectuarse el riego agrícola con estiércoles líquidos en condiciones climatológicas desfavorables y, en ningún caso, cuando el suelo se encuentre helado o cubierto de nieve, encharcado o saturado de agua, en terrenos llecos o eriales permanentes, ni tampoco cuando el terreno posea una pendiente mayor del 20%.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos.

El riego agrícola con estiércoles líquidos se realizará mediante medios que garanticen un reparto uniforme y homogéneo sobre toda la superficie apta de la parcela, respetando, en todo momento, las limitaciones señaladas al respecto en el Decreto Foral 188/1986, de 24 de julio, por el que se establecen las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y ambientales para autorización de explotaciones pecuarias, y en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, sin perjuicio del cumplimiento de otras condiciones o limitaciones que, al respecto, puedan establecerse en futuras normativas de aplicación.

La utilización de purines en terrenos sin cultivo desarrollado, o cuando el estado del cultivo lo permita, deberá realizarse mediante el enterramiento de los mismos en el plazo de 24 horas.

En un plazo no superior a 6 meses, a contar desde la fecha de otorgamiento de la presente Autorización Ambiental Integrada, se realizará la sustitución de la actual cisterna de reparto de purines por otra de las características señaladas en el punto 5.D de la documentación de ingeniero técnico agrícola, redactada con fecha mayo/2003 y aportada a expediente (sistema de salidas múltiples y enterramiento simultáneo).

La gestión de los animales muertos se efectuará de acuerdo con las normas establecidas al respecto en el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

Se dispondrá de un libro de registro y control del Plan de Vigilancia, que contendrá la siguiente información:

- Plan de riego agrícola, en el que se anotarán los siguientes datos:

- Cantidades de estiércoles producidas

- Valorización agrícola: Identificación de las parcelas agrícolas destinatarias de los estiércoles, señalando fecha, cantidad aplicada, porcentaje de la parcela utilizada para la operación, dosis aplicada, sistema de aplicación utilizado, cultivo al que se destina dicha parcela,  y tiempo transcurrido hasta su enterramiento.

- Lectura diaria del contador de consumo de agua en la línea general de distribución a los bebederos.

- Anotación de cualquier incidencia significativa.

El libro de registro y control se encontrará permanentemente actualizado, ubicado en las instalaciones y a disposición de todo el personal que, en ejercicio de sus funciones, pueda realizar labores de verificación e inspección de la actividad.

Anualmente se presentará, ante el Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, informe con los resultados del Plan de Vigilancia.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales

Protección contra incendios: Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente (NBE-CPI/96, Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y otras disposiciones específicas),  según las condiciones propuestas en la documentación aportada al expediente, redactada por ingeniero agrónomo, con visado nº 453, de fecha 28.10.2002, y anexos posteriores del mismo, de fechas 20.2.2003 y 20.4.2003, respectivamente.

La dotación de extintores deberá estar configurada, en número y distribución, de manera que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta un extintor, no supere 15 m. Se completará la dotación mediante la instalación de uno de CO2 (5 Kg) o polvo seco BC o ABC (6 Kg) junto al cuadro eléctrico y/o grupo electrógeno.

Los elementos de construcción (revestimiento, productos incluidos en paredes y cerramientos, elementos constructivos portantes, etc.) deberán cumplir las exigencias establecidas en el apéndice 2 del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Caso de que el edificio proyectado se sitúe separado al menos 10 metros del lindero de parcela, no se exigirá EF a la estructura principal ni a la cubierta.

Las condiciones de evacuación del establecimiento (número y disposición de salidas, distancias máximas de los recorridos, dimensionamiento y características de pasillos y salidas, etc.) deberán ajustarse a las exigencias establecidas en el apéndice 2, apartado 6 del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 786/2001, de 5 de julio).

Otras prescripciones: Como medida de integración paisajística se realizará una plantación alrededor de las edificaciones para minimizar el impacto visual. Se aconseja que en dicha plantación se emplee una diversidad de especies arbóreas y arbustivas autóctonas.

Se solicitará un informe arqueológico a la Institución Príncipe de Viana, o a técnico competente, sobre la parcela en la que se va a llevar a cabo la construcción de la nave. El informe deberá ser entregado en la Sección de Evaluación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra .

SEGUNDO. La presente autorización tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de 10 meses a la fecha de vencimiento, el titular solicitará su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente.

TERCERO. En caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación de la actividad deberá comunicase a la Dirección General de Medio Ambiente, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial, acompañándose de los documentos justificativos oportunos, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley.

CUARTO. El titular de la actividad tiene la obligación de registrarse en el Registro Estatal de Emisiones Contaminantes desde el momento en que se inicie la misma, y de comunicar al mismo sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al inicio de su actividad, en aplicación del artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2000.

QUINTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

SEXTO. Notificar esta Resolución a D. Javier Ederra Abadía, al Ayuntamiento de Carcastillo y al Servicio de Integración Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, veintinueve de octubre de dos mil tres.

EL DIRECTOR GENERAL

DE MEDIO AMBIENTE

Juan José Grau Lasheras

# ANEXO I

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se presenta el expediente en solicitud de autorización para la ejecución de obras de ampliación de una explotación de ganado porcino, la cual se encuentra sometida a la autorización ambiental integrada que regula la vigente Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

La actuación proyectada consiste en la construcción de una nueva nave, con superficie unitaria de 1.469 m2, dentro de la misma parcela que acoge las actuales instalaciones, compuestas por dos cebaderos con unas superficies en planta de 211 m2 y 280 m2, respectivamente, desarrollándose el primero de ellos en dos alturas y el otro en una sola planta. La explotación se sitúa en terrenos del término de Carcastillo, en el paraje denominado Mosquete. La capacidad total de la explotación, tras la ampliación proyectada, se cifra en 2.700 plazas de engorde (de 18 a 100 Kg.).

La actividad se desarrollará según la rutina de trabajo del tipo “todo dentro – todo fuera”, lo que supondrá una producción de 2,2 camadas anuales.

El suministro de energía eléctrica se realizará mediante la utilización de un grupo generador a gas-oil, con un consumo anual de combustible de 600 litros.

El abastecimiento de agua se efectuará desde la denominada Acequia de navarra, que discurre próxima y a cota más elevada, realizándose el trasvase por gravedad a una depósito de almacenamiento de hormigón armado, con unas dimensiones de 30 x 2,5 x 3 metros. Su distribución a los animales se realizará mediante bebederos tipo monotolva.

Las naves ganaderas dispondrán de emparrillado sobre fosas interiores de almacenamiento de purines, con sistema de vaciado por gravedad a través de una red de canalización de los mismos hasta la fosa exterior.

La explotación dispondrá, tras la ampliación proyectada, de una capacidad total de almacenamiento de purines de 1.801 m3 (901,1 m3 correspondientes a fosas interiores, y 900 m3 a la fosa exterior), posibilitando una autonomía de almacenamiento de 3,72 meses, según la producción mensual estimada (484 m3/mes).

Los estiércoles producidos se valorizarán mediante su aplicación en fincas de cultivo, disponiendo de una superficie apta total de 258,12 has. (99 has de cebada de secano, 68 has. de maíz de regadío, 37,6 has. de girasol de regadío, 25,40 has. de alfalfa de regadío y 28,12 has. de trigo de regadío), según el Plan de producción y gestión de estiércoles aportado al expediente.