# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La actividad se emplaza en Ollo (Saldise), polígono 5, parcelas 117, con una superficie de 72.342 m2, en los cuales estarán edificados después de la ampliación 3.728 m2. Las coordenadas U.T.M. son X- 596.188   Y- 4.745.736. Cumple las condiciones de localización exigibles en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

# La instalación se dedica como actividad principal al engorde de pollos tipo broilers.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por tres naves existentes (dos para ganado y una para almacén) y una de nueva construcción.

# Naves para ganado:

|  | Nave 1 | Nave 2 | Nave ampliación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión aprox (m2): | 10 x 60 = 600 | 10 x 54 = 540 | 17 x 102 = 1.734 |
| Capacidad: | 22.000 | 35.500 |
| Alimentación | 2 filas comederos y 3 filas bebederos | 4 filas comederos 5 filas bebederos |
| Ventilación | Lateral (ventanas y ventiladores) | Dinámica lateral (sin ventanas, con trampillas automáticas y ventiladores) |
| Refrigeración |  | Cooling |
| Calefacción |  | 3 Convectores gas propano de 65.000 Kcal |
| Iluminación | Natural y artificial | Artificial (fluorescentes) |
| Solera | Impermeable de hormigón |

# Nave almacén:

# Dimensión: 	42,50 x 15,00 = 637,5 m2;

# 14,80 x 4,35 = 64,38 m2

# Destino: Almacén paja y maquinaría

# Vivienda ganadero

# Equipamiento:

# Silos de piensos: dos por nave.

# Transformador de 25 KVAs. Potencia contratada 13,90 KW.

# Bebederos de tetina con cazoletas para recuperación.

# Nave nueva dispone de distribuidor de pienso. Comederos de tolva.

# Sistema de bebederos y comederos se puede elevar para limpieza.

# Sistema de control de la ventilación mediante sondas.

# Local técnico adosado fachada principal: Depósito gasoleo 4.000 l, tanque de água 1.000 l, local de control.

# Consumos de alimentos:

# Se estima un consumo de 4,0 kg / pollo y ciclo, que hace un total de 1.380 t /año.

# Se utilizan cuatro tipos de piensos dependiendo del estado de crecimiento, que son los siguientes:

| Tipo de pienso | Consumo actual (kg/año) | Consumo tras ampliación (kg/año) |
| --- | --- | --- |
| A-10 arranque | 66.000.- | 172.500.- |
| A-11 crecimiento | 132.000.- | 345.000.- |
| A-12 final | 198.000.- | 517.500.- |
| A-R retirada | 132.000.- | 345.000.- |

# Consumos anuales de otras materias primas:

# Se empleará para la yacija viruta de madera, aproximadamente 4,5 – 5 Kg/m2 .por ciclo, lo que supone unas 60 t/año.

# Consumos anuales de energía:

# Instalaciones eléctricas:

# Iluminación

# Maquina de limpieza

# Distribución alimentación

# Ventilación - refrigeración

# Calefacción

# Fontanería

# Total potencia contratada: 13,90 KW.

# Suministro de electricidad mediante transformador de 25 kVA,

# Se va instalar un grupo electrógeno entrará en funcionamiento en caso de falta de suministro por red general.

# Consumo anual actual de 24.831 KWh

# Almacenamiento de combustible:

# Gasoil

# Depósito de gasoil de doble capa o con cubeto, de 4.000 litros situado en las naves actuales, utilizado para calefacción de las mismas. Actualmente existe un consumo de gasoil de 6.000 litros/año.

# En la nueva nave se va instalar un generador eléctrico que se utilizará en caso de avería en el suministro de red. Se prevé un consumo de 100 litros/año.

# Gas propano

# En la nueva nave se va a instalar un depósito de gas propano para el suministro de calefacción de aire caliente. Se estima un consumo de gas propano de 7.000 – 8.000 Kg/año.

# Consumos de agua:

# El agua se tomara desde la red de abastecimiento general.

# Se estima un consumo total anual de 2.514 m3 agua.

# Descripción del proceso productivo:

# Tras la ampliación se alcanzarán 57.500 plazas de engorde de pollos, tipo broiler.

# Los pollitos llegan a la granja con un día de vida y se mantendrán hasta alcanzar 2,20 kg de peso vivo.

# Duración del engorde: 45 días

# Duración ciclo: 60 días

# Nº Ciclos / año: 6

# Número pollos entrados: 345.000

# Mortalidad: 5 %

# Nº Bajas: 17.250

# Peso pollos salidos: 721.050 kg

- Producción de estiércoles:

La producción de estiércol aproximada es de 480 t/año, con una composición de 11.400 Kg de Nitrógeno, 13.200 Kg de P2O5, 10.000 de K2O.

- Producción y gestión de residuos

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (1) |
| --- | --- | --- |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 15 | 150110* |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) |  | 150102 |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) |  | 150102 |
| ZOOSANITARIOS |  |  |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia. Plástico Cristal | 80 | 150102 150107 |
| Guantes de plástico y quirúrgicos, calzas. (Impregnados o no de sustancias con frase de riesgo asociada) |  | 150202* |
| OTROS |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero,…) | 5 | 200301 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto técnico ingeniero agrónomo, visado 2245, fecha 21.11.07.

# Documentación adicional visado 337, fecha 21.02.08

# Plan de producción y gestión de estiércoles nº 1940050117/1/1, 27.10.2008.

ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Se retira de las naves después de cada crianza y se entrega a gestor autorizado.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de distintos tipos de pienso según el estado de crecimiento:

  - Inicio: proteína bruta menor a 22 %

fósforo menor a 0,75

  - Engorde:proteína bruta menor a 21 %

fósforo menor a 0,70

  - Acabado: proteína bruta menor a 20 %

fósforo menor a 0,67

- Almacenamiento del estiércol en naves cubiertas.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza con máquina a presión portátil,  tras la limpieza con rascado.

- Instalación de bebederos con bandeja recuperadora.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

El área de almacenamiento de estiércol sólido tanto en la nave como en el estercolero será totalmente impermeable con suelo de hormigón y recogida de posibles lixiviados.

Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

El almacenamiento de los residuos será en la nave almacén donde se guardaran, perfectamente ordenados, los residuos producidos hasta que sean retirados por los gestores autorizados correspondientes.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este lleno o sea exigido por la legislación específica.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

Las aguas fecales producidas en la nave almacén son conducidas a un pozo séptico.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Control de alimentación.

Se archivaran ordenadamente todos los albaranes de piensos en los que se indicará fecha, cantidad, tipo de pienso, % proteína bruta, % fósforo.

  - Control del consumo de agua.

Se van a instalar además del contador general un contador en cada nave de ganado. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control del consumo de energía eléctrica.

Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kwh), lectura anterior (kwh), diferencia de lecturas (kwh).

  - Control de energía: gas propano y gasoil.

Para el control de gas propano y gasoil existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba propano o gasoil, indicando la cantidad recibida.

  - Control de gestión de estiércoles.

Se va a llevar un registro donde se anotará la fecha y cantidad de estiércol retirado. Se conservará los albaranes de recogida.

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará durante el vaciado sanitario, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- Mantenimiento de los equipos de ventilación y calefacción: La revisión se hará durante el vaciado sanitario, indicándose si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada.

- Medidas de protección contra incendios.

La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Medidas de urbanismo.

La nave propuesta deberá retranquearse un mínimo de 3 m del linde con el camino que discurre por el Oeste, medidos desde los muros exteriores del edificio a las aristas más exteriores de camino.

La nave propuesta deberá separarse al menos una vez y media la altura máxima al alero (4,2 m aproximadamente) de la propiedad colindante al Norte, medida desde los muros exteriores hasta el lindero más cercano.

- Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio.

Al inicio de las obras se desbrozará la tierra vegetal (horizonte superficial fértil del suelo) de la superficie a ocupar con la nave y la zona a urbanizar. Dicha tierra  se acopiará separadamente para su aprovechamiento en restauración.

Los taludes de desmonte y terraplén que se generen en la explanación de la instalación deberán ser tendidos, no más verticales del 2H:1V, y sobre ellos se extenderá tierra vegetal.

En el caso del talud situado al este de la nave, si lo recomienda la citación del drenaje, se preverá la captación de las aguas de escorrentía de la cabecera del talud para evitar la erosión hídrica. En su caso, el talud de terraplén que pudiera generarse en la fachada oeste de la nueva nave, admitiría su tendido con la incorporación de tierras sobrantes (de excavación o vegetales) debidamente acondicionadas.

Los sobrantes de excavación distintos a la tierra vegetal (horizonte superficial fértil del suelo) procedentes de la explanación, no utilizados en la restauración de la zona de actuación, se trasladarán a vertedero autorizado, debiendo quedar al final de los trabajos la zona libre de sobrantes y restos de obra.

De acuerdo con lo proyectado se realizará siembra rústica de los taludes y plantación para la integración ambiental y estética entre el camino de uso público y la nueva nave y el recorrido afirmado entre esta última y la instalación.

A modo de propuesta para la plantación proyectada se propone una mezcla de perennes y caducifolia con una o varias de las siguientes especies:

- Quecus ilex, Quecus rotundifolia (encinas), Quercus pubescens (roble pubescente) Juniperus oxicedrus (enebro de la miera), entre las plantas que mantienen la hoja de manera más o menos prolongada, así como arbustos y arbolillos caducifolios de pequeña talla  tales como Cornus sanguínea (cornejo),  Acer campestre (arce), Prunus mahaleb (cerecillo), Ligustrum vulgare (aligustre) o Crataegus monogina (espino)

- Para la siembra rústica de los taludes se propone una mezcla con todas o varias de las siguientes herbáceas adaptadas a la zona tales como Lolium perenne, Festuca rubra, Agropyrum repens, Poa pratensis, Medicago sativa, Medicago lupulina, Lotus corniculatus, Trifolium fragiferum, Onobrychis viciefolia, Sanguisorba minor, que deberán aplicarse en una dosificación de 30 g/m2.

- Otras medidas o condiciones:

  - Autorización de apertura.

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

  - Declaración e inventario de emisiones.

El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para ello.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España.

Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del mismo.

#### ANEXO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia. Plástico Cristal | 150102 150107 | Recuperación mediante gestión externa (R3/R5) |
| Guantes de plástico y quirúrgicos, calzas (impregnados o no de sustancias con frase de riesgo asociada) | 150202* 150203 | Valorización energética (R1)/Depósito en vertedero (D5) |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| OTROS |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) | 200301 | Depósito en vertedero (D5) |

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

30.11.2007: Dña. Mª VICTORIA AZCARATE LATASA presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una  instalación avícola situada en Ollo (Saldise), polígono 5, parcelas 117.

27.12.2007: El Director de Servicio de Calidad Ambiental emite resolución 473, por la que se somete a información pública el proyecto.

25.01.2008: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 11, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

31.03.2008: Advertido error en la publicación anterior se publica la corrección en el Boletín Oficial de Navarra, nº 41.

07.03.2008: Fin del periodo de exposición pública.

21.02.2008: La promotora presenta documentación adicional al proyecto técnico.

28.02.2008: D. JOSÉ MANUEL SATRUSTEGUI SATRUSTEGUI presenta alegaciones.

10.03.2008: El Departamento de Medio Ambiente da traslado de las alegaciones al Ayuntamiento.

03.04.2008: La promotora presenta contestación a las alegaciones.

12.05.2008: El alegante presenta documentación adicional a las alegaciones.

19.06.2008: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de adecuación a aspectos de competencia municipal.

10.12.2008: El Departamento de Medio Ambiente entrega la propuesta de Autorización Ambiental Integrada a la promotora, Mª Victoria Azcarate Latasa.

17.12.2008: Dña Mª Victoria Azcarate Latasa, entrega en el Departamento de Medio Ambiente un documento en el que manifiesta su conformidad con la propuesta recibida.

ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES

Parte de las alegaciones presentadas por José Manuel Satrústegui Satrústegui no corresponden a cuestiones medioambientales por lo que se procede a contestar  al resto.

          - Las afecciones ambientales de la estancia del ganadero y los servicios instalados en la nave almacén son nulos con el corrector funcionamiento de la fosa séptica actualmente construida.

          - Respecto a las aguas pluviales de tejados, están se recogerán y conducirán a la escorrentía natural de la parcela sin permitir el contacto con zonas sucias.

          - Respecto a la limpieza de las naves de ganado, se realiza limpieza en seco con un barrido inicial y posterior desinfección para la que se utiliza agua a dosis muy bajas, inferiores a 1 litro/m2, que no producen escurridos al exterior.

          - Respecto a la gestión del estiércol sólido, este se retirará directamente del interior de las naves. En caso de ser necesario almacenamiento temporal este se realizará de acuerdo a lo indicado en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y la Orden Foral 234/2005, por el que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol en las instalaciones ganaderas de Navarra.

          - Respecto a la legalidad de la explotación en este Departamento existe un expediente informado favorablemente, con n´º de resolución 220/88, de 24.05.1988, cuyos titulares son Iriarte Ekisoain, Amparo y Azcarate Latasa, Mª Victoria.