La consejera Alba visita las obras de construcción de la variante en el puerto de Iso

La nueva vía tendrá una longitud de 2.900 metros y 127 metros de desnivel desde el inicio al final, evitará las curvas de 180º que tiene ahora la carretera y comprenderá una vía lenta para el tráfico entre Navascués y Pamplona

Miércoles, 28 de noviembre de 2007.  La consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado, ha visitado esta mañana las obras de mejora que lleva a cabo su departamento en el puerto de Iso, en la carretera NA-178. El proyecto consiste en la realización de una variante entre los puntos kilométricos 10+000 y 14+000, para evitar las curvas de 180º y en pendiente que existen en la carretera actual, y en el trazado de una vía lenta para el tráfico Navascués-Pamplona.

La actuación que se lleva a cabo tiene una longitud de 2.900 metros y el desnivel entre origen y fin de la variante es de 127 metros. La mejora del trazado en planta es notable, con un radio mínimo de 150 metros, lo que permite una velocidad específica de 65 Km/hora. El proyecto prevé el mantenimiento en uso de la carretera actual, como acceso al mirador de la foz de Arbayún y como paso alternativo a la variante.

Las obras de fábrica proyectadas están sobredimensionadas para permitir el paso de la fauna, y se han diseñado cinco pasos inferiores y trasversales a la carretera exclusivos para este fin, que son los siguientes: Dos marcos de 7,00 x 3,50 metros de hormigón armado en los puntos kilométricos 1+706 y  2+870; un marco de 7,00 x 3,00 m en el punto kilométrico 2+029; otro marco de 3,00 x 3,00 metros en el kilómetro 2+086, y una estructura de 4,00 metros  de luz en el punto kilométrico 3+117.

La sección tipo de la carretera es de tres carriles de 3,50 metros (uno para la vía lenta) y arcenes de 1,00 m con sendas bermas de 0,50 m.

Se ha proyectado una sección de firme tipo T-3131, formada por 25 centímetros zahorra artificial y 16 centímetros de mezclas bituminosas en caliente (MBC) distribuidas en tres capas, de rodadura, intermedia y de base; las dos primeras de 5 centímetros y la tercera de 6.

El proyecto prevé la reposición de dos líneas de alta tensión afectadas por las obras: una de 13,2 kilovatios, Sangüesa-Liédena - Lumbier en una longitud de 450 metros y la otra de 66 kilovatios, Sangüesa-Monreal en una longitud de 1.500m.

La parte de restauración medioambiental del proyecto incluye medidas correctoras como la  gestión de la tierra vegetal, revegetación del área, previsión de zonas para el vertido de tierras, y control y seguimiento medioambiental, además de que durante el desarrollo de los trabajos se adoptan medidas preventivas y minimizadoras de impactos de carácter general.

Estas obras están incluidas en el II Plan Director de Carreteras y en el Plan de Aceleración de Actuaciones en la Red de Carreteras de Navarra, desarrollado por un convenio entre el Gobierno de Navarra y la Sociedad Pública de Inversiones e Infraestructuras (SPRIN).