ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La actividad a desarrollar en la instalación consistirá en:

# Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de procedencia industrial como centro de transferencia (CTR), realizando operaciones de descarga, clasificación, acondicionamiento y almacén, para su posterior traslado a gestor final para su valorización o eliminación.

# Preparación de combustible sólido de sustitución (CSS)  a partir de residuos con elevado poder calorífico, mediante un proceso de acondicionamiento y mezcla con serrín.

# La actividad se desarrollará de 8:00 h a 22:00 h. Se contará con un total de 7 empleados.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# La empresa se ubica en la parcela urbana 921 del polígono 5 de Estella<>Lizarra, que tiene una  superficie total de 2.493 m2. La superficie total existente construida (planta baja más forjado) es de 1.315,75 m2.

# Edificios

# La actividad a desarrollar por la empresa como CTR y preparación de CSS se realizará en dos naves existentes adosadas y comunicadas entre sí, denominadas nave 1 y nave 2, de 770,17 m2 y 565,58 m2 construidos respectivamente.

# Estas naves se acondicionarán y para ello se eliminarán forjados y escaleras a entreplantas, para realizar toda la actividad en planta baja. También se acondicionarán dos tolvas para residuos y serrín junto a la nave 2.

# De  este modo las instalaciones dispondrán de cuatro áreas funcionales cuyas superficies resultantes serán:

| AREAS FUNCIONALES | SUPERFICIE M2 |
| --- | --- |
| Area de recepción y muestreo | 112,23 |
| Laboratorio y zona muestras | 18,83 |
| Area CTR |  |
| Almacenamiento de sólidos | 127,61 |
| Almacenamiento de líquidos | 182,90 |
| Area CSS |  |
| Tolvas de descarga residuos y serrín | 139,52 |
| Línea de proceso y almacenamiento | 249,89 |
| Zona de tránsito | 222,49 |
| Zona sin uso | 46,53 |
| Zona administrativa | 58,01 |
| Vestuarios | 12,71 |
| Superficie útil total | 1.170,72 |
| Superficie total construida | 1.367,49 |

# Equipamiento

# 1 compactadora cartón y plástico de 4 kW.

# 1 prensa de bidones de 3 kW.

# 1 báscula sobresuelo de 2 t.

# 1 báscula empotrada de 60 t.

# Área CSS

# 4 tolvas de descarga residuos/serrín

# 1 desgarradora residuos sólidos

# 1 triturador afinador

# 1 trómel de mezclado y cribado

# 1 Separador magnético

# Potencia instalada

|  | kW |
| --- | --- |
| Compactadota | 4 |
| Prensa bidones | 3 |
| Desgarradora | 44 |
| Triturador afinador | 22 |
| Trómel mezclado y cribado | 8 |
| Separador magnético | 1 |
| Tratamiento de aire | 4 |
| Cintas y otros | 4 |
| Total | 90 |

# Consumos anuales de materias primas, combustibles y energía:

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Aceite hidraúlico | 200 | L |
| energía eléctrica | 120.000 | Kwh. |

# Consumos anuales de agua:

| Consumo de agua | Cantidad (m3) | m3/día |
| --- | --- | --- |
| agua de red | 40 | 0,2 |
| servicios sanitarios | 120 | 0,6 |
| Agua Total consumida | 160 | 0,8 |

# Capacidad nominal de gestión anual de residuos:

| Actividad | RP (t) | RNP (t) |
| --- | --- | --- |
| CSS | 10.000 | 30.000 |

# Producción anual de residuos:

| nº | Descripción del residuo | Código LER | Cantidad (Kg.) estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceites hidráulicos usados | 130110* | s/det |
| 2 | Trapos de limpieza y ropas contaminadas | 150202* | 500 |
| 3 | Absorbentes contaminados | 150202* | 1.200 |
| 4 | Carbón activo usado de tratamiento de gases | 150202* | 7.500 |
| 5 | Restos de laboratorio | 160506* | 500 |
| 6 | Residuos combustibles (combustible derivado de residuos) (CSS) | 191210 | s/det |
| 7 | Residuo combustible sólido (CSS) que contiene sustancias peligrosas | 191211* | s/det |
| 8 | Asimilables a urbanos (restos de comedor, etc.) | 200301 | s/det |

# Almacenamientos:

| Productos/residuos | Nº depósitos/silos | Capacidad Unitaria (m3) | Capacidad total (m3) | Peligro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSS fino RNP | 1 | 150 | 150 | F |
| CSS fino RP | 1 | 150 | 150 | F |
| CSS grueso | 1 | 100 | 100 |  |

# Descripción de los procesos productivos:

# Centro de transferencia de residuos (CTR)

La empresa realiza la descarga, clasificación, acondicionamiento y agrupamiento de residuos peligrosos y no peligrosos industriales, funcionando como estación de transferencia (CTR).

Los procesos que se llevarán a cabo serán:

- Aceptación de los residuos, tras su identificación, análisis de aceptación y emisión del documento de aceptación.

- Recepción de los residuos en la instalación. Previamente se llevará a cabo un programa de envíos para coordinar los transportes. A la entrada en planta se lleva a cabo un control de entrada diferenciando los envasados que requieren descarga de los graneles. En ambos casos se realiza un análisis de seguimiento.

- Acondicionamiento de los residuos en planta en función de su estado: sólido o líquido. Los residuos destinados a CSS se destinan a dicha zona.

- Expedición. El gestor final ha enviado previamente una aceptación de los residuos. Se lleva a cabo un control de vehículos y carga y un control de expedición para, finalmente, realizar el envío de los residuos a gestor final autorizado.

# Preparación de combustible sólido de sustitución (CSS)

Se incorporan al proceso de obtención de CSS los residuos que cumplan una serie de parámetros químicos y físicos de manera conjunta. Los residuos se clasifican según su estado físico en pastosos y sólidos. El acondicionamiento puede ser a granel o envasado.

- Descarga. Los graneles sólidos y pastosos se descargan directamente y los envasados son volteados

- Con una pala se alimenta el triturador

- Mezcla y cribado de la mezcla en trómel produciendo dos fracciones en función de su granulometría: gruesa CSSg ó fina CSSf.

- Los CSS afinados se almacenan en silos y finalmente se expiden a gestores finales para su valorizacion energética como R1.

- Los CSS gruesos se reincorporan al proceso de triturado/afinado o se expiden a gestores finales para su valorizacion energética como R1.

# Documentación incluida en el expediente:

# Solicitud de autorización ambiental integrada  incluyendo:

# Proyecto de autorización, firmado, visado por el colegio oficial de ingenieros técnicos industriales de la Rioja con el número 081610 y fechado a 24 de abril de 2008.

# Documentación adicional al proyecto de autorización firmado, visado por el colegio oficial de ingenieros técnicos industriales de la Rioja con el número 081610-A1 y fechado a 30 de junio de 2008.

# .

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- En la instalación existirán dos foco emisores de contaminantes a la atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

- Foco 1: emisiones de la chimenea procedente del tratamiento de las aspiraciones en área CSS de las tolvas de descarga de residuos y serrín.

Partículas totales: 20 mg/m3N.

Compuestos orgánicos totales: 20 mg/m3N expresado como carbono total.

- Foco 2: emisiones de la chimenea procedente del tratamiento de las aspiraciones en área CSS de las cintas transportadoras, trómeles de mezcla y afinado, silos de almacenamiento y carga de CSS a camiones.

Partículas totales: 20 mg/m3N.

Compuestos orgánicos totales: 20mg/m3N expresado como carbono total.

1.2. Ruidos

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior, medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA.

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Las áreas destinadas a CTR y a CSS no poseen sumideros o red de saneamiento. Todas las soleras estarán impermeabilizadas con resina epoxi-poliamida y contarán con una canaleta de retención estanca a lo largo de la zona de almacenamiento de residuos sólidos, del área de recepción y de muestreo de residuos envasados.

- Todos los almacenamientos de residuos líquidos contarán con cubetos de retención impermeables ante de derrames de capacidad suficiente (30%) según el Decreto Foral 12/2006, cuyas dimensiones son las siguientes:

| Residuo almacenado | Capacidad almacenamiento | Cap. Cubeto | dimensiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase B1 | 30 m3 | 9 m3 | 14,00x0,70x1,00 |
| Aguas contaminadas | 50 m3 | 15 m3 | 14,00x0,70x1 00 8,62x0,70x1 20 |
| Clase C y D | 30 m3 | 9 m3 | 14,00x0,70x1,00 |
| Ácidos o disol. ácidas | 6 m3 | 1,8 m3 | 2,75x1 ,50x0,45 |
| Reactivos laboratorio | 6 m3 | 1,8 m3 | 2,75x1,50x0,45 |
| Bases o disol. básicas | 6 m3 | 1,8 m3 | 2,75x1 ,50x0,45 |

- En el laboratorio todas las muestras y reactivos utilizados para el análisis de los residuos se recogerán en recipientes adecuados y gestionados en el CTR sin ser vertidos a la red de saneamiento.

- Se dotará a las tolvas situadas en el exterior de una cubierta superior con el fin de recoger el agua de lluvia y evitar la contaminación accidental con los residuos.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

- Area CTR

- Almacenamiento de residuos sólidos

Se almacenarán los residuos sólidos y pastosos en big-bags, contenedores de 1 m3 o bidones de 200 l, colocados en estanterías a 3 alturas mediante paletizado con una superficie de 128 m2 y con los requisitos de estanqueidad del apartado 2 de este anejo. Las capacidades de almacenamiento serán:

| Residuos | Capacidad (m3) | RP/RNP |
| --- | --- | --- |
| Papel y cartón | 28,8 | RNP |
| Plástico y caucho | 28,8 | RNP |
| Revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresión | 28,8 | RP |
| Cuero, piel y textiles | 28,8 | RNP |
| Grasas, jabones, droguería | 28,8 | RP |
| Residuos de procesos industriales y mecanizado/acabado | 28,8 | RP |
| Residuos de la transformación de la madera, envases, absorbentes y trapos de limpieza | 28,8 | RP |
| Combustibles sólidos de sustitución >12mm | 28,8 | RP |

La capacidad máxima de esta zona se estima en 230 t de residuos (peligrosos más no peligrosos). Peligros principales: corrosivo, nocivo, comburente, tóxico, inflamable.

- Almacenamiento de residuos líquidos

Se almacenarán los residuos líquidos y pastosos, envasados en recipientes móviles y cumpliendo los requisitos de la ITC MIE-APQ01 y con los requisitos de estanqueidad y cubetos de retención del apartado 2 de este anejo. Los recipientes de inflamables y aguas contaminadas se agrupan mediante paletizado formando pilas en 3 pasillos de 2 pilas cada uno, respetando la compatibilidad de los residuos de cada pila. Los pasillos se separan con un zócalo de bloque de hormigón y acabado de resina con pendiente de manera que ejerza de cubeto estanco.  Los ácidos, bases y reactivos se almacenan en el lado opuesto a los inflamables sobre cubetos estancos sobre la solera. Las capacidades de almacenamiento serán:

| Residuos | Capacidad (m3) | RP/RNP |
| --- | --- | --- |
| Inflamables Clase B1 | 30 m3 | RP |
| Aguas contaminadas | 50 m3 | RP/RNP |
| Inflamables Clase C y D | 30 m3 | RP |
| Ácidos o disol. ácidas | 6 m3 | RP |
| Reactivos laboratorio | 6 m3 | RP/RNP |
| Bases o disol. básicas | 6 m3 | RP |

La capacidad máxima de esta zona se estima en 128 t de residuos (peligrosos más no peligrosos) con una superficie de 183 m2. Peligros principales: corrosivo, nocivo, comburente, tóxico, inflamable.

- Area CSS

En la zona de descarga existen 4 tolvas estancas e impermeabilizadas, 2 para el serrín y 2 para los residuos a granel (sólidos finos y pastosos).

El CSSf (Ø <12 mm) obtenido, se almacenará en un silo de chapa de acero inoxidable de 150 m3 desde donde se carga a camiones para su expedición.

El CSSg (Ø >12 mm) obtenido como rechazo se almacenará exclusivamente en el área de CTR junto a los residuos sólidos o se reprocesará en la zona de descarga.

La capacidad máxima de esta zona se estima en 300 t de residuo (peligrosos más no peligrosos). Peligros principales: inflamable.

- La capacidad máxima de almacenamiento de residuos (peligrosos más no peligrosos) en el conjunto de la instalación se establece en 658 t.

  - Medidas específicas en relación con la producción de residuos peligrosos

La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y con las siguientes secciones del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos:

- Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores, y

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los traslados de RP.

- La declaración anual a que se refieren los artículos 18 y 19 del Real Decreto 833/1988, se formalizará en el apartado 3 de la memoria anual de actividades establecida en el  Real Decreto 833/1988 que la empresa tiene que presentar como gestor de residuos peligrosos, según el apartado 9.4 de este anejo II.

- Se llevará un libro de registro actualizado de los residuos propios generados en la actividad y que figuran en el anejo III de esta Resolución, en el que figuren los siguientes datos:

a) Origen de los residuos.

b) Cantidad, descripción y código de identificación de los residuos.

c) Fecha de cesión de los mismos.

e) Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso.

h) Medio de transporte.

El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

  - Autorización de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos

- La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988 y modificado parcialmente por el RD 952/97 y en la Orden MAM/304/2002 y con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

- La empresa está autorizada para realizar las siguientes operaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones, de conformidad con el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002:

- R13: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su valorización (CTR).

- D15: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su eliminación (CTR).

- R12: Mezcla de residuos para la preparación de CSS con destino final a valorización energética (R1) en plantas externas.

- La autorización de gestión ampara exclusivamente los residuos listados en el Anejo IV de esta Resolución que sean gestionados, exclusivamente, en la propia instalación industrial ubicada en término municipal de Estella<>Lizarra.

- La gestión que se realizará con cada uno de ellos en la instalación y la gestión final que se realizará tras su envío a gestor final será la especificada en el Anejo IV.

- La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos para ambas operaciones se establece en el apartado 3.2 de este anejo.

- Antes del traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones de la empresa,  CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. deberá haber realizado el documento de aceptación de acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 833/1988 y en el que se incluirá además el código de la operación final que se realizará en el gestor final de destino, utilizando los códigos (D/R) que aparecen en el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. Se utilizará preferentemente el formulario que se encuentra en la Web: www.namainsa.es/opr o el que se habilite en un futuro por parte de Gobierno de Navarra.

- Todos los residuos peligrosos deberán almacenarse en el interior de las naves y dentro de las zonas previstas.

- CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. se convierte en titular de los residuos a la aceptación de los mismos, para lo que deberá formalizar el documento de control y seguimiento de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Residuos Peligrosos, lo que sólo podrá hacerse en sus instalaciones una vez comprobado que el residuo se corresponde con el aceptado mediante el documento de aceptación. Por tanto, durante el transporte del residuo hasta las instalaciones de la empresa, la titularidad del residuo corresponde al productor. Los residuos podrán transportarse asumiendo la titularidad del residuo únicamente en caso de recogida itinerante, entendiendo por tal la que se realiza en el mismo vehículo a varios productores de residuos en una misma fecha y utilizando para ello las hojas de recogida itinerante.

- Se deberá llevar un libro de registro en soporte informático de los residuos gestionados en el que figuren al menos:

- la cantidad recibida,

- nº de documento de entrada,

- descripción y código del residuo,

- fecha de recogida y procedencia;

- código operación realizada (D/R)

- código operación gestión final realizada (si la anterior era R13/D15)

- fecha de entrega y destino.

- Cantidad entregada,

- nº documento de salida,

Para los residuos no peligrosos gestionados, el libro de registro contendrá, al menos lo especificado en las letras: a), c), d), e), f), g) y h)

Se enviará información de los residuos gestionados con la periodicidad y contenido que se indica en el apartado 9.4 de este anejo II

- Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental según se indica en el apartado 5º de esta Resolución.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

- Focos 1 y 2: emisiones de las chimeneas procedentes de los tratamientos de las aspiraciones del área CSS, que se tratan mediante un sistema de filtración con cartuchos para el material particulado seguido de filtración por carbón activado para la captación de COV’s, para ser finalmente evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.

  - Vertidos de aguas

- No existen vertidos de aguas procedentes de la actividad industrial.

- Las aguas pluviales no contaminadas, procedentes de las cubiertas y viales, se evacuan directamente a la red de aguas pluviales del colector del polígono.

- Las aguas domésticas de los aseos y vestuarios del personal, se verterán directamente a una fosa séptica ubicada en la instalación. Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento de carácter municipal o público, deberá conectarse a dicha red

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

- No se utilizan aguas para uso industrial. Solamente se utiliza agua para uso en servicios sanitarios y oficinas.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera

- Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-2002), de la siguiente forma:

- Focos 1 y 2: chimeneas procedentes de los tratamientos de las aspiraciones del área CSS. Grupo C, epígrafe 3.12.9

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:

- Focos 1 y 2:

- A los 3 meses desde la obtención de la autorización de apertura y posteriormente con la misma periodicidad, el titular realizará el autocontrol que incluirá medición de partículas totales y compuestos orgánicos totales.

- Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de partículas totales y compuestos orgánicos totales.

- Metodología de medición y toma de muestras:

- Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Sistema de registro:

- Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, en la primera quincena de enero, copia de los resultados de los autocontroles realizados durante el año anterior.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

La actividad está encuadrada en el Grupo A, apartado 5.5 del Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, en el Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

- No existe ningún vertido a colector público, por lo que no se considera necesario realizar el autocontrol del vertido.

- Una arqueta de registro deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual de las aguas fecales vertidas a la fosa séptica.

  - Ruidos

- Cada cuatro años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables.

- El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicable a los emisores acústicos, se valorará conforme a lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

  - Análisis y evaluación de riesgos ambientales

- Se han identificado los escenarios considerados como significativos que se encuentran relacionados con las siguientes situaciones:

- Derrames y vertidos accidentales de residuos peligrosos.

- Explosión.

- Incendio.

- No se ha realizado una evaluación de los riesgos ambientales de la instalación, basada en una metodología establecida que incluyen los listados de aspectos ambientales en situación normal-anormal y en situación de emergencia y los criterios ambientales y protocolos de actuación.

- Junto con la solicitud de la autorización de apertura deberá presentarse una evaluación de los riesgos ambientales de la instalación de acuerdo con la UNE 150008 o metodología equivalente.

- Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- La empresa no está afectada por el Real Decreto 1254/1999 dado que no alcanza los umbrales fijados por dicho RD.

- Medidas de protección contra incendios.

Revisado técnicamente el expediente de referencia en lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse el ejercicio de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto y Anexo del Ingeniero Técnico Industrial D. Eliseo Tejada Espinosa, visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja con fechas 24/04/2008 y 30/06/08 y números 081610 y 081610-A1.

No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Con la certificación final se aportarán documentos acreditativos de los materiales homologados EI 120 previstos en huecos de forjado (rejillas intumescentes y sellados de cables), y puertas resistentes al fuego, conforme al R.D. 312/2005.

- La puerta de doble hoja de acceso a almacén APQ contará con sistema de cierre automático.

- Con la certificación final se aportarán planos de los equipos e instalaciones de suministro de agua de incendios (depósito y equipos de bombeo), así como plano representativo de la ubicación de los mismos en la parcela.

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es medio, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Otras medidas o condiciones

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

- Con la solicitud de autorización de apertura se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Medidas de aseguramiento

Seguro de responsabilidad civil por contaminación

- El titular deberá constituir un seguro de responsabilidad civil para el conjunto de su actividad. Junto con la autorización de apertura el titular presentará copia de un seguro de responsabilidad civil por los daños personales, materiales y al medio ambiente que pudiera ocasionar como consecuencia de su actividad con un límite de la suma asegurada de 1.200.000 € por siniestro y año.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

Fianza

- Se establece una fianza para  el conjunto de la instalación de 120.000 € para  responder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la Administración, se deriven del ejercicio de la actividad objeto de autorización.

- La empresa deberá presentar, en el momento de solicitar la autorización de apertura, el resguardo acreditativo de haber consignado en el Departamento de Economía y Hacienda una fianza en los términos del artículo 27 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La fianza se ha constituido mediante aval por importe de 120.000 € que cubre el conjunto de la instalación.

  - Declaración e inventario de emisiones y residuos

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (E-PRTR-España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es o la que en un futuro establezca el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato electrónico, copia del libro de registro de residuos peligrosos y no peligrosos gestionados en el trimestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II.

- Anualmente deberá elaborarse una Memoria de las actividades de gestión de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La Memoria deberá presentarse antes del 1 de marzo de cada año en el Servicio de Calidad Ambiental y se utilizará el modelo que se recoge en la dirección web: www.navarra.es (catálogo de servicios) o mediante el sistema electrónico de transmisión de datos que se habilite en el futuro. Los residuos peligrosos producidos en la propia actividad se incluirán dentro de dicha memoria, en el apartado 3 habilitado para ello.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| Nº | DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceites hidráulicos usados | 130110* | Regeneración (R9) ó valorización energética (R1) |
| 2 | Trapos de limpieza y ropas contaminadas | 150202* | Valorización material (R3/R4), recuperación de componentes (R7), valorización energética (R1), tratamiento físico-químico (D9) ó depósito en vertedero (D5) |
| 3 | Absorbentes contaminados | 150202* | Valorización material (R3/R4), recuperación de componentes (R7), valorización energética (R1), tratamiento físico-químico (D9) ó depósito en vertedero (D5) |
| 4 | Carbón activo usado de tratamiento de gases | 150202* | Valorización material (R3/R4), recuperación de componentes (R7), valorización energética (R1), tratamiento físico-químico (D9) ó depósito en vertedero (D5) |
| 5 | Restos de laboratorio | 160506* | Recuperación de disolventes (R2), valorización material (R3), tratamiento físico-químico (D9), incineración (D10) ó depósito en vertedero (D5) |
| 6 | Residuos combustibles (combustible derivado de residuos) (CSS) | 191210 | valorización energética (R1) |
| 7 | Residuo combustible sólido (CSS) que contiene sustancias peligrosas | 191211* | valorización energética (R1) |
| 8 | Asimilables a urbanos (restos de comedor, etc.) | 200301 | valorización material (R3/R4/R5), ó depósito en vertedero (D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar en aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE

RESIDUOS PELIGROSOS

| DESCRIPCIÓN | CODIGO LER (1) | OPERACIÓN DE GESTIÓN AUTORIZADA (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN EXTERNA (3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CTR | CSS |  |
| 03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, |  |  |  |  |
| Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas. | 030104 | R13/D15 |  | R1/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 03 02 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera, |  |  |  |  |
| Conservantes de la madera orgánicos no halogenados. | 030201 | D15 |  | D9/D10/D5 |
| 04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel. |  |  |  |  |
| Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida. | 040103 | R13/D15 |  | R1/R2/D9/D10 |
| 04 02 Residuos de la industria textil. |  |  |  |  |
| Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos. | 040214 | R13/D15 |  | R1/R2/D9/D10 |
| Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas. | 040216 | D15 |  | D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 040219 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 05 01 Residuos del refino del petróleo. |  |  |  |  |
| Lodos de fondos de tanques. | 050103 | R13/D15 |  | R3/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Derrames de hidrocarburos. | 050105 | R13/D15 |  | R3/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos. | 050106 | R13/D15 |  | R3/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 050109 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Arcillas de filtración usadas | 050115 | R13/D15 |  | R3/R5/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos. |  |  |  |  |
| Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. | 060101 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Acido clorhídrico. | 060102 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Acido fluorhídrico. | 060103 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Acido fosfórico y ácido fosforoso. | 060104 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Acido nítrico y ácido nitroso. | 060105 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Otros ácidos. | 060106 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| 06 02 Residuos de la FFDU de bases. |  |  |  |  |
| Hidróxido cálcico. | 060201 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Hidróxido amónico. | 060203 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Hidróxido potásico e hidróxido sódico. | 060204 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Otras bases. | 060205 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| 06 13 Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría, |  |  |  |  |
| Carbón activo usado [excepto el código 06 07 02]. | 061302 | R13/D15 |  | R7/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base, |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070101 | R13/D15 |  | R1/D8/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070104 | R13/D15 |  | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070108 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070110 | R13/D15 |  | R5/R7/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070111 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070201 | R13/D15 |  | R1/D8/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070204 | R13/D15 |  | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070208 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070210 | R13/D15 |  | R5/R7/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070211 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 1 1). |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070301 | R13/D15 |  | R1/D8/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070304 | R13/D15 |  | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070308 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070310 | R13/D15 |  | R5/R7/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070311 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070401 | R13/D15 |  | /R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070404 | R13/D15 |  | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070408 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070410 | R13/D15 |  | R5/R7/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070411 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070501 | R13/D15 |  | R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070504 | R13/D15 |  | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070508 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070510 | R13/D15 |  | R5/R7/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070511 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070601 | R13/D15 |  | R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070604 | R13/D15 |  | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070608 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070610 | R13/D15 |  | R5/R7/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070611 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no especificados en otra categoría, |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070701 | R13/D15 |  | /R1/D9/D10 |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070704 | R13/D15 |  | R2/R1/D9/D10 |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070708 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070710 | R13/D15 |  | R5/R7/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070711 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz. |  |  |  |  |
| Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080111 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080113 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080115 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080117 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080119 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de decapantes o desbarnizadores. | 080121 | R13/D15 |  | R3/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión, |  |  |  |  |
| Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. | 080312 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas. | 080314 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Aceites de dispersión. | 080319 | R13/D15 |  | R9/D9 |
| 08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización). |  |  |  |  |
| Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080409 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080411 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080413 | R13/D15 |  | R3/D9/D10 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080415 | R13/D15 |  | R3/D9/D10 |
| Aceite de resina. | 080417 | D15 |  | D9/D10 |
| 08 05 Residuos no especificados en otra parte del capítulo 08. |  |  |  |  |
| Isocianatos residuales. | 080501 | D15 |  | D9/D10/D5 |
| 09 01 Residuos de la industria fotográfica. |  |  |  |  |
| Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua. | 090101 | R13/D15 |  | R4/D9 |
| Soluciones de revelado de placas de impresión al agua. | 090102 | R13/D15 |  | R4/D9 |
| Soluciones de revelado con disolventes. | 090103 | R13/D15 |  | R4/D9 |
| Soluciones de fijado. | 090104 | R13/D15 |  | R4/D9 |
| Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado. | 090105 | R13/D15 |  | R4/D9 |
| 11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización). |  |  |  |  |
| Acidos de decapado. | 110105 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Acidos no especificados en otra categoría. | 110106 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Bases de decapado. | 110107 | R13/D15 |  | R6/R5/D9 |
| Lodos de fosfatación. | 110108 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
| Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas. | 110109 | R13/D15 |  | R4/R5/D9/D5 |
| Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas. | 110111 | R13/D15 |  | R4/D9 |
| Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas. | 110113 | R13/D15 |  | R2/R6/D9 |
| Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas. | 110115 | R13/D15 |  | R4/R5/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 110116 | R13/D15 |  | R3/R4/R5/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos. |  |  |  |  |
| Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120106 | R13/D15 |  | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales de mecanizado sin halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120107 | R13/D15 |  | R9/R1 |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos. | 120108 | D15 |  | D9/D10 |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos. | 120109 | D15 |  | D9 |
| Aceites sintéticos de mecanizado. | 120110 | R13/D15 |  | R9/R1 |
| Ceras y grasas usadas. | 120112 | R13/D15 |  | R1/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. | 120114 | R13/D15 |  | R4/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables. | 120119 | R13/D15 |  | R9/R1 |
| 12 03 Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto los del capítulo 11). |  |  |  |  |
| Líquidos acuosos de limpieza. | 120301 | D15 |  | D9 |
| Residuos de desengrase al vapor. | 120302 | D15 |  | D9 |
| 13 01 Residuos de aceites hidráulicos, |  |  |  |  |
| Emulsiones cloradas. | 130104 | D15 |  | D9/D10 |
| Emulsiones no cloradas. | 130105 | R13/D15 |  | R1/D9 |
| Aceites hidráulicos minerales clorados. | 130109 | R13/D15 |  | R9/D9/D10 |
| Aceites hidráulicos minerales no clorados. | 130110 | R13/D15 |  | R9/R1 |
| Aceites hidráulicos sintéticos. | 130111 | R13/D15 |  | R9/R1 |
| Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. | 130112 | R13/D15 |  | R9/R1 |
| Otros aceites hidráulicos. | 130113 | R13/D15 |  | R9/R1 |
| 13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes, |  |  |  |  |
| Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130204 | R13/D15 |  | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130205 | R13 |  | R9/R1 |
| Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130206 | R13 |  | R9/R1 |
| Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130207 | R13 |  | R9/R1 |
| Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130208 | R13 |  | R9/R1 |
| 13 03 Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor, |  |  |  |  |
| Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor distintos de los especificados en el código 13 03 01. | 130306 | R13/D15 |  | R9/D9/D10 |
| Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor. | 130307 | R13 |  | R9/R1 |
| Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor. | 130308 | R13 |  | R9/R1 |
| Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor. | 130309 | R13 |  | R9/R1 |
| Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor. | 130310 | R13 |  | R9/R1 |
| 13 04 Aceites de sentinas, |  |  |  |  |
| Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales. | 130401 | R13/D15 |  | R3/R9/D9 |
| Aceites de sentinas recogidos en muelles. | 130402 | R13/D15 |  | R3/R9/D9 |
| Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación. | 130403 | R13/D15 |  | R3/R9/D9 |
| 13 05 Restos de separadores de agualsustancias aceitosas, |  |  |  |  |
| Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130501 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130502 | R13/D15 |  | R1/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos de interceptores. | 130503 | R13/D15 |  | R1/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130506 | R13/D15 |  | R9/R1/D9 |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130507 | D15 |  | D9 |
| Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130508 | D15 |  | D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 13 07 Residuos de combustibles líquidos. |  |  |  |  |
| Fuel oil y gasóleo. | 130701 | R13 |  | R1 |
| Gasolina. | 130702 | R13 |  | R1 |
| Otros combustibles [incluidas mezclas]. | 130703 | R13/D15 |  | R1/D9 |
| 13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Lodos o emulsiones de desalación. | 130801 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otras emulsiones. | 130802 | R13/D15 |  | R1/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 130899 | R13/D15 |  |  |
| 14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos. |  |  |  |  |
| Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. | 140601 | R13/D15 |  | R3/D9/D10 |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. | 140602 | R13/D15 |  | R2/R1/D10 |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes. | 140603 | R13/D15 |  | R2/R1/ D10 |
| Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados. | 140604 | R13/D15 |  | R1/D9/D10 |
| Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes. | 140605 | R13/D15 |  | R1/D9/D10 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). |  |  |  |  |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 150110 | R13/D15 |  | R3/R4/R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. |  |  |  |  |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202 | R13/D15 |  | R3/R4/R7/R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08). |  |  |  |  |
| Filtros de aceite. | 160107 | R13 |  | R4/R9/R1 |
| Líquidos de frenos. | 160113 | R13/D15 |  | R1/R3/D9 |
| Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. | 160114 | R13/D15 |  | R2/R3/R1/D9 |
| 16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados. |  |  |  |  |
| Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160303 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
| Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160305 | R13/D15 |  | R3/D8/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados. |  |  |  |  |
| Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas. | 160504 | R13/D15 |  | R3/R4/R1/D9/D10 |
| Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio. | 160506 | R13/D15 |  | R2/R3/D9/D10/D5 |
| Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160507 | R13/D15 |  | R5/D9/D10/D5 |
| Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160508 | R13/D15 |  | R3/D9/D10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 16 06 Pilas y acumuladores, |  |  |  |  |
| Baterías de plomo. | 160601 | R13 |  | R4/R3 |
| Acumuladores de Ni-Cd. | 160602 | R13 |  | R4 |
| Pilas que contienen mercurio. | 160603 | R13 |  | R4 |
| Electrolito de pilas y acumuladores recogido selectivamente. | 160606 | R13/D15 |  | R5/R6/D9 |
| 19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos. |  |  |  |  |
| Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases. | 190110 | R13/D15 |  | R7/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos (incluidas la escromatación, descianuración y neutralización). |  |  |  |  |
| Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas. | 190205 | R13/D15 |  | R4/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación. | 190207 | R13/D15 |  | R9/R1/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 190209 | R13/D15 |  | R3/R1/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 19 03 Residuos estabilizados/solidificados (7). |  |  |  |  |
| Residuos peligrosos parcialmente estabilizados. | 190304 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos peligrosos solidificados. | 190306 | D15 |  | D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 190806 | R13/D15 |  | R3/R4/R5/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. | 190807 | R13/D15 |  | R4/R5/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 19 08 09. | 190810 | R13/D15 |  | R9/R1/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190811 | D15 |  | D8/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190813 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 19 11 Residuos de la regeneración de aceites. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 191105 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Madera que contiene sustancias peligrosas. | 191206 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Otros residuos [incluidas mezclas de materiales], procedentes del tratamiento mecánico de residuos, que contienen sustancias peligrosas. | 191211 | R13/D15 |  | R3/R4/R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01). |  |  |  |  |
| Disolventes. | 200113 | R13/D15 |  | R2/R1/D10 |
| Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. | 200121 | R13 |  | R4 |
| Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25. | 200126 | R13/D15 |  | R9/R1/D9 |
| Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas. | 200127 | R13/D15 |  | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |
| Detergentes que contienen sustancias peligrosas. | 200129 | D15 |  | D9 |
| Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías. | 200133 | R13 |  | R4/R3 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer lugar. Las siglas significan: CTR, centro de transferencia y CSS, preparación de combustible de sustitución.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo IV. En caso de no realizarse dicha operación, la empresa deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV (cont)

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE

RESIDUOS NO PELIGROSOS

| DESCRIPCIÓN | CODIGO LER (1) | OPERACIÓN DE GESTIÓN AUTORIZADA (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN EXTERNA (3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CTR | CSS |  |
| 02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca, |  |  |  |  |
| Residuos de plásticos [excepto embalajes]. | 020104 | R13/D15 |  | R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08. | 020109 | R13/D15 |  | R3/R5/D9/D5 |
| 02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería, |  |  |  |  |
| Residuos de conservantes. | 020602 | D15 |  | D9/D10 |
| 02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao). |  |  |  |  |
| Residuos de la destilación de alcoholes | 020702 | R13/D15 |  | R3/R1/D8/D9 |
| Residuos del tratamiento químico | 020703 | R13/D15 |  | R3/R1/D9/D10/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes. | 020705 | R13/D15 |  | R3/R10/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, |  |  |  |  |
| Residuos de corteza y corcho. | 030101 | R13/D15 |  | R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04. | 030105 | R13/D15 |  | R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 030199 | R13/D15 |  |  |
| 03 02 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera |  |  |  |  |
| Conservantes de la madera no especificados en otra categoria | 030299 | R13/D15 |  | R3/D5 |
| 03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón, |  |  |  |  |
| Residuos de corteza y madera. | 030301 | R13/D15 |  | R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Desechos separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón | 030307 | R13/D15 |  | R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Desechos de fibras y lodos de fibras de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica. | 030310 | R13/D15 |  | R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10 | 030311 | R13/D15 |  | R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel. |  |  |  |  |
| Carnazas y serrajes de encalado | 040101 | R13/D15 |  | R3/R1/D5 |
| Residuos de encalado | 040102 | R13/D15 |  | R6/R5/D5 |
| Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo | 040107 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes, polvo) | 040108 | R13/D15 |  | R4/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de confección y acabado | 040109 | R13/D15 |  | R1/R3/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría | 040199 | R13/D15 |  |  |
| 04 02 Residuos de la industria textil. |  |  |  |  |
| Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) | 040210 | R13/D15 |  | R3/R1/D9 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14 | 040215 | R13/D15 |  | R37R5/R1/D5 |
| Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16. | 040217 | R13/D15 |  | R3/R5/D5 |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 04 02 19. | 040220 |  |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de fibras textiles no procesadas | 04 02 21 | R13/D15 |  | R1/R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de fibras textiles no procesadas | 04 02 22 | R13/D15 |  | R1/R3/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría | 04 02 99 | R13/D15 |  |  |
| 05 01 Residuos del refino del petróleo. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código 05 01 09 | 050110 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas | 050113 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de columnas de refrigeración | 050114 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
| Betunes. | 050117 | R13/D15 |  | R3/R5/R1/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría | 050199 | R13/D15 |  |  |
| 07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgá nicos de base, |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 01 11. | 070112 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría | 070199 | R13/D15 |  |  |
| 07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 02 11. | 070212 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de plástico. | 070213 | R13/D15 |  | R3/R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el código 07 02 14. | 070215 | R13/D15 |  | R3/R5/R1/D9/D5 |
| Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16. | 070217 | R13/D15 |  | R3/R1/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070299 | R13/D15 |  |  |
| 07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 1 1). |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 03 11. | 070312 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070399 | R13/D15 |  |  |
| 07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 04 11. | 070412 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070499 | R13/D15 |  |  |
| 07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 05 11. | 070512 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13. | 070514 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070599 | R13/D15 |  |  |
| 07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 06 11. | 070612 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070699 | R13/D15 |  |  |
| 07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no especificados en otra categoría, |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 07 11. | 070712 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070799 | R13/D15 |  |  |
| 08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz. |  |  |  |  |
| Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11. | 080112 | R13/D15 |  | R3/R1/D9/D5 |
| Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 0113. | 080114 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15. | 080116 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17. | 080118 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 19. | 080120 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080199 | R13/D15 |  |  |
| 08 02 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos) |  |  |  |  |
| Residuos de arenillas de revestimiento | 080201 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos | 080202 | R13/D15 |  | R5/D9 |
| 08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión, |  |  |  |  |
| Lodos acuosos que contienen tinta. | 080307 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. | 080308 | R13/D15 |  | R1/D9 |
| Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12. | 080313 | R13/D15 |  | R1/R3/D9/D5 |
| Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14. | 080315 | R13/D15 |  | R1/R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. | 080318 | R13/D15 |  | R3/R5/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080399 | R13/D15 |  |  |
| 08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización). |  |  |  |  |
| Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09. | 080410 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
| Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 11. | 080412 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 13. | 080414 | R13/D15 |  | R1/D9/D5 |
| Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 15. | 080416 | D15 |  | D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080499 | R13/D15 |  |  |
| 10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto los del capítulo 19). |  |  |  |  |
| Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados en el código 10 01 22. | 100123 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales eléctricas de carbón. | 100125 | R13/D15 |  | R1/R5/D5 |
| 10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados. |  |  |  |  |
| Residuos de materiales de fibra de vidrio. | 101103 | R13/D15 |  | R5/D5 |
| Partículas y polvo. | 101105 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
| Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en el código 10 11 09. | 101110 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
| Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11. | 101112 | R13/D15 |  | R5/D5 |
| Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 13. | 101114 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión distintos de los especificados en el código 10 11 15. | 101116 | R13/D15 |  | R5/D5 |
| 11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización). |  |  |  |  |
| Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11. | 110112 | D15 |  | D9 |
| Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13. | 110114 | R13/D15 |  | R6/D9 |
| 12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos. |  |  |  |  |
| Limaduras y virutas de metales férreos. | 120101 | R13 |  | R4 |
| Polvo y partículas de metales férreos. | 120102 | R13/D15 |  | R4/D5 |
| Limaduras y virutas de metales no férreos. | 120103 | R13 |  | R4 |
| Polvo y partículas de metales no férreos. | 120104 | R13/D15 |  | R4/D5 |
| Virutas y rebabas de plástico. | 120105 | R13/D15 |  | R3/R1/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de soldadura. | 120113 | R13/D15 |  | R4/R5/D9/D5 |
| Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14. | 120115 | R13/D15 |  | R4/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16. | 120117 | R13/D15 |  | R4/R5/D9/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 120199 | R13/D15 |  |  |
| 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). |  |  |  |  |
| Envases de papel y cartón. | 150101 | R13 |  | R3/R1 |
| Envases de plástico. | 150102 | R13 |  | R3/R1 |
| Envases de madera. | 150103 | R13 |  | R3/R1 |
| Envases metálicos. | 150104 | R13 |  | R4 |
| Envases compuestos. | 150105 | R13/D15 |  | R3/R4/R1/D5 |
| Envases mezclados. | 150106 | R13/D15 |  | R3/R4/R1/D5 |
| Envases de vidrio. | 150107 | R13/D15 |  | R5/D5 |
| Envases textiles. | 150109 | R13/D15 |  | R3/R1/D5 |
| 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. |  |  |  |  |
| Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. | 150203 | R13/D15 |  | R1/R4/R7/D9/D5 |
| 16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08). |  |  |  |  |
| Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14. | 160115 | R13/D15 |  | R3/D9 |
| Plástico. | 160119 | R13 |  | R3/R1 |
| 16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados. |  |  |  |  |
| Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03. | 160304 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
| Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05. | 160306 | R13/D15 |  | R3/D8/D9/D5 |
| 16 06 Pilas y acumuladores, |  |  |  |  |
| Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 03]. | 160604 | R13 |  | R4/R5 |
| Otras pilas y acumuladores. | 160605 | R13/D15 |  | R4/R5/D5 |
| 19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos. |  |  |  |  |
| Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19 01 11. | 190112 | R13/D15 |  | R5/D9/D5 |
| 19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos (incluidas la escromatación, descianuración y neutralización). |  |  |  |  |
| Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos. | 190203 | R13/D15 |  | D8/D9/D5 |
| Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados en el código 19 02 05. | 190206 | R13/D15 |  | R4/D8/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 190208 y 190209. | 190210 | R13/D15 |  | R3/R1/D9 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190299 | R13/D15 |  |  |
| 19 03 Residuos estabilizados/solidificados |  |  |  |  |
| Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 190304 | 190305 | R13/D15 |  | D5 |
| Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 190306 | 190307 | R13/D15 |  | D5 |
| 19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos |  |  |  |  |
| Fracción no compostada de residuos de procedencia vegetal | 190502 | R13/D15 |  | R3/D5 |
| Compost fuera de especificación | 190503 | R13/D15 |  | R3/D5 |
| Residuos no especificados en otra categoría | 190599 | R13/D15 |  |  |
| 19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos sólidos |  |  |  |  |
| Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales | 190604 | R13/D15 |  | R3/D8/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos vegetales | 190606 | R13/D15 |  | R3/D8/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| 19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas. | 190805 | R13/D15 |  | R3/R10/D8/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 11. | 190812 | R13/D15 |  | R3/R5/R10/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 19 08 13. | 190814 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190899 | R13/D15 |  |  |
| 19 09 Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial. |  |  |  |  |
| Carbón activo usado. | 190904 | R13/D15 |  | R7/D9/D5 |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 190905 | R13/D15 |  | R7/D9/D5 |
| Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. | 190906 | D15 |  | D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190999 | R13/D15 |  |  |
| 19 11 Residuos de la regeneración de aceites. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 19 11 05. | 191106 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |
|  |  |  | R12 | R1 |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 191199 | R13/D15 |  |  |
| 19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Papel y cartón. | 191201 | R13 |  | R3/R1 |
| Plástico y caucho. | 191204 | R13/D15 |  | R3/R1/D5 |
| Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. | 191207 | R13/D15 |  | R3/R1/D5 |
| Textiles | 191208 | R13/D15 |  | R3/R1/D5 |
| Residuos combustibles (combustible derivado de residuos) | 191210 | R13/D15 |  | R1 |
| Otros residuos [incluidas mezclas de materiales] procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11. | 191212 | R13/D15 |  | R3/R4/R5/D9/D5 |
| 20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01). |  |  |  |  |
| Aceites y grasas comestibles | 200125 | R13/D15 |  | R9/R3/R1 |
| Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 200127 | 200128 | R13/D15 |  | R1/R2/R3/D5 |
| Detergentes distintos de los especificados en el código 200129 | 200130 | R13/D15 |  | D9 |
| Medicamentos distintos de los especificados en el código 200131 | 200132 | R13/D15 |  | R3/D9/D5 |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer lugar. Las siglas significan: CTR, centro de transferencia y CSS, preparación de combustible de sustitución.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo IV. En caso de no realizarse dicha operación, la empresa deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 30.04.08. CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación destinada a la actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, en Estella<>Lizarra, adjuntando 5 ejemplares de la documentación en base a la cual se solicita Autorización Ambiental Integrada.

- 02.05.08 Resolución 211, de 2 de marzo de 2008, del Director del Servicio de Calidad Ambiental por la que se somete el proyecto a información pública, a efectos de iniciar los procedimientos de autorización ambiental integrada.

- 02.05.08: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda solicita informe al Ayuntamiento de Estella<>Lizarra en relación con todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental integrada.

- 21.05.08: En base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación en relación con aspectos de protección civil, para completar la solicitud, que fue presentada ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 30 de abril de 2008.

- 26.05.08: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se publica en el B.O.N. nº 65 de 26 de mayo de 2008.

- 29.06.08: finaliza el periodo de información pública del expediente. No se presentan alegaciones.

- 02.07.08 CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. presenta nueva documentación para completar la solicitud, como respuesta al requerimiento de 21 de mayo de 2008.

- 16.10.09: al objeto de cumplir el trámite de audiencia, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, remite a CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. la propuesta de resolución concediendo la autorización ambiental integrada.

- 30.12.09: CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. remite escrito al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente indicando que no presenta alegaciones a la propuesta de resolución enviada con fecha 16 de octubre.

ANEJO VI

ALEGACIONES

Información Pública

No se han presentado alegaciones en fase de Información Pública.

Audiencia

No se han presentado alegaciones en fase de audiencia.