RESOLUCIÓN 2373/2008 , de 19 de Diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada para las instalaciones de transformación de plásticos, fabricación y pintado de piezas, en término municipal de Tudela, cuyo titular es PLASTAL SPAIN S.A., con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras las modificaciones solicitadas.

Mediante la Resolución 2132/2007, de 6 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua se concedió autorización ambiental integrada para las instalaciones de transformación de plásticos, fabricación y pintado de piezas, en término municipal de Tudela, cuyo titular es PLASTAL SPAIN S.A.

El 13 de mayo de 2008 el titular solicitó llevar a cabo una modificación consistente en construir una nueva nave de 578 m2 para expedición de producto elaborado y ampliar la sala de mezclas hasta un total de 138,75 m2.

El Servicio de Calidad Ambiental ha considerado que la modificación es no sustancial de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

No obstante, la modificación sí es significativa puesto que necesitan implantarse  medidas preventivas de protección contra incendios que deben ser contempladas en la autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada.

Visto el precepto jurídico citado y en uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden 426, de 10 de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia medioambiental en el Director General de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de Servicio de Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad,

RESUELVO:

1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de transformación de plásticos, fabricación y pintado de piezas, en término municipal de Tudela, cuyo titular es PLASTAL SPAIN S.A., y que fue concedida mediante la Resolución 2132/2007, de 6 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras la modificación solicitada por el titular con fecha 13 de mayo de 2008.

2º.- La modificación ha supuesto la inclusión de cambios en los Anejos de la Resolución 2132/2007, de 6 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán redactados según los Anejos de la presente Resolución.

3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 6 de noviembre de 2015. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente.

4º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

5º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

6º.- Notificar esta Resolución a PLASTAL SPAIN S.A., al Ayuntamiento de Tudela, al Servicio de Calidad Ambiental y a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, a los efectos oportunos.

Pamplona, a diecinueve de Diciembre de dos mil ocho.

EL DIRECTOR GENERAL

DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

- Breve descripción:

PLASTAL SPAIN S.A. es una empresa ubicada en el Polígono Industrial Las Labradas, Tudela (Navarra).

El producto que fabrica son piezas de plástico para automoción.

El número de empleados actualmente (noviembre 2006) es 165 y se trabaja a 2 turnos/día en el proceso de pintura y 3 turnos en inyección durante unos 220 días al año.

El año 2005 su producción diaria fue de 3.500 parachoques. El total de piezas inyectadas fue 235Tm y de piezas pintadas 762,51Tm

Cuenta con una superficie construida de 15.088 m2 edificados, en una parcela con una superficie total de 32.214 m2.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

Existe un edificio industrial dividido en varias zonas; almacenes y oficinas, inyección y pintado.

Además cuentan con una nave de almacén de producto terminado, un almacén de materia prima y residuos peligroso cubierto, un edificio para aceites y disolventes usados, un edificio para instalaciones auxiliares (compresores, bombas, molino, carga de baterías, grupo de incendios…), un almacén de productos elaborados, una nueva sala de mezclas y varios almacenamientos exteriores.

En la modificación 1 se incluye:

- Nave de 323m2 rectangular de 19 x 17 x 9 metros toda en planta baja para expedición de productos elaborados.

- Ampliación de la nave anterior realizando una ampliación lateral de 13 x 19,60 metros.(255m2)

- Ampliación de la sala de mezclas. Las medidas totales de la nueva sala de mezclas serán 18,50 x 7,50 x 3,5 m (138,75 m2)

- Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

Los principales consumos de Materia prima durante 2005 han sido:

Polipropileno: 2345 Tm

Otras granzas: 693Tm

Pinturas: 68Tm

Disolvente: 157 Tm

Barniz: 49 Tm

Aceite hidráulico: 5,95m3

Gasóleo para carretillas: 4 m3

- Consumos anuales de energía y combustibles:

La energía eléctrica consumida en 2005 fue de 14,5 Gwh y el gas natural 207.032 kwh.

- Consumos de agua:

El consumo de agua en la empresa fue de 32.920 m3 en el año 2005, de los cuales el 70% aproximadamente se utilizó en el proceso de pintura.

Los diferentes usos del agua en la empresa son: Riego, proceso de pintura, proceso de inyección, agua de incendios y agua sanitaria.

- Almacenamiento de productos químicos:

En las instalaciones de la empresa existen varios almacenamientos de productos químicos:

- Almacén de Residuos peligrosos y Materia prima inflamable. En el exterior, a cubierto con cubeto formado por un murillo de hormigón.

- Almacén APQ de materias primas (pinturas), en el interior de nave, junto a sala de mezclas, con suelo protegido con pintura epoxi.

- Depósito de gasoil para furgoneta, de doble pared, 990 litros con cubeto de retención contra derrames, en el interior de nave.

- Depósito de disolvente, con 2 compartimentos de 3000 litros cada uno, con doble pared y cubeto de retención de 30m3, con control de detección de fugas y control de nivel de líquido.

- Producción de residuos:

Los residuos peligrosos producidos por la empresa son:

| Residuo | LER | Cantidad 2005 (Tm) | Cantidad 2004 (Tm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceite residual | 13 01 10* | 31.200 | 47.380 |
| Disolventes orgánicos | 08 01 11 * | 50.450 | 55.910 |
| Envases metálicos vacíos | 15 01 10* | 14.400 | 42.800 |
| Bidones vacíos de disolvente (20kg) | 15 01 10* | - | 16.100 |
| Envases vacíos contaminados | 15 01 10* | - | 740 |
| Envases vacíos de producto químico | 15 01 11* | - | 340 |
| Agua aceitosa de arquetas | 13 05 07* | - | 7.000 |
| Filtros de cabina de pintura | 15 02 02* | 630 | 265 |
| Pintura caducada | 08 01 11* | - | 1.430 |
| Materiales absorbentes impregnados | 15 02 02* | - | 1.110 |
| Fluorescentes | 20 01 21* | - | 160 |
| Sustancias peligrosas caducadas | 16 05 06* | 40 | 40 |
| Envases metálicos a presión | 15 01 11* | - | 160 |
| Acumuladores Ni-Cd | 16 06 02* | 600 | 600 |
| Filtros de aceite | 16 01 07* | - | - |
| Resinas de intercambio iónico saturadas | 190905 | - | - |
| Residuos sanitarios | 180103 | - | - |
| Baterías usadas | 16 06 01* | - | - |
| Otros residuos con sustancias peligrosas | 11 02 07* | 530 | - |
| Equipos desechados con sustancias peligrosas | 16 02 13* | 160 | - |

Los no peligrosos:

| Residuo | LER | Cantidad (Kg) | Tipo de Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| Restos plástico (granza) | 07 02 13 |  | 74.000 | 94.450 | R13 |
| Lodos de pintura | 08 01 14 | 67.600 | 67.600 | 39.980 | D5 |
| Palets de madera | 17 02 01 | 43.660 | 17.100 | 10.940 | D5 |
| Papel / Cartón | 20 01 01 | 24.000 | 17.240 | 43.960 | R13 |
| Chatarra metálica | 16 01 17 | 118.960 | Sin datos | - | R4 |
| Plásticos y flejes plásticos | 20 01 39 |  | No segregado | 69.200 | D5 |
| RAU´s | 20 03 01 |  | 76.260 |  |  |

- Descripción del proceso productivo:

La empresa lleva a cabo dos procesos claramente diferenciados:

- Inyección de plásticos: Consiste en recepción y almacenamiento, inyección en moldes (granza y aditivos), desmoldeado y acabado (troquelado, montaje, rebarbado…)

- Pintado de parachoques: Lavado de piezas, secado, enfriado, flameado, desionizado, imprimación, secado, enfriado, desionizado, pintado de color, evaporado de base, desionizado, lacado, secado, enfriado, descarga de piezas, limpieza manual con agua-alcohol)

Recepción de materia prima: La materia prima principal del proceso es material termoplástico en forma de granza. Se almacena en silos exteriores o en octavines y se transporta a las máquinas de inyección mediante aspiración.

Inyección y desmoldeo: La granza dosificada a los inyectores se funde (plastifica) y se inyecta automáticamente en los moldes dónde se forman las piezas, el molde se refrigera con agua en circuito cerrado. Para el desmoldeo se utiliza un aerosol.

Acabados de inyección: Consiste principalmente en rebabar las piezas, troquelado  montaje.

Se inspeccionan las piezas y se envían al almacén, de producto terminado, en el caso de piezas sin acabado superficial, o al almacén dinámico en el caso de piezas que van a pintura.

Las piezas que van a ser pintadas son colocadas sobre bastidores para entrar a la instalación de pintado.

Lavado: Consta de una serie de fases, que se realizan en diferentes instalaciones:

- Túnel de lavado.

Lavado sucesivo de los parachoques con agua desmineralizada/osmotizada. Se efectúa en cuatro fases:

- Cuba de desengrase: lavado con agua a 50-60ºC, jabón alcalino (pH 7-11).

- Cuba de lavado 1: lavado con agua a 40ºC.

- Cuba de lavado 2: lavado con agua a 25-30ºC.

- Cuba de lavado final: lavado con agua a temperatura ambiente.

Las purgas que se producen en el circuito del agua son conducidas al circuito de agua de las cabinas de pintura.

- Secado. Para eliminar restos de sales que puedan quedar a 60ºC.

- Túnel de secado. A 60ºC elimina la humedad de los parachoques.

- Enfriado.

- Cabina de flameado. Se rocían las piezas con gas natural, para adecuar sus características superficiales, consiguiendo una tensión superficial óptima para la adherencia.

- Ionizado. Tratamiento eléctrico de las piezas. Se las somete a una corriente de aire cargado de iones, para que la pintura agarre.

Pintado: Se prepara la mezcla a dosificar (pintura+disolvente) en la zona de mezclas y se bombea a los difusores de las cabinas de pintura.

El pintado de las piezas se realiza en cabinas estancas mediante robots con un sistema air spray. Las cabinas disponen de un aporte de aire en sentido descendente, a una velocidad de 0,5 m/s para eliminar los vapores y la pintura no adherida a la pieza. Este aire pasa por una cortina de agua que recoge los restos de pintura. Estas aguas reciben un tratamiento físico químico. Se pinta durante aproximadamente un turno y medio al día (12-16 horas).

Para el proceso de pintado se dispone de 3 cabinas de pintura separadas cada una de ellas por una serie de fases de evaporado, horno de secado, enfriado, control e ionizado:

- Cabina de Primer. En esta cabina se aplica la capa de Primer (Vorlack), que sirve como anclaje de la pintura sobre las piezas, además de darle una primera capa de color.

- Cabina Base. En esta cabina se aplican los colores bicapa, a una o dos manos, en función del poder cubriente de la pintura.

- Cabina de laca. Es la cabina en la que se aplica a los parachoques el barniz, para asegurar un perfecto acabado.

Acabados de pintado: las piezas pasan por una serie de fases antes de la siguiente cabina de pintura:

- Evaporado.

- Hornos de secado para conseguir la polimerización de la pintura aplicada. Así disponen de:

- Horno cabina Primer. La temperatura es de 30ºC y la pieza permanece unos 27 minutos, (moviéndose a 2m/min).

- Horno de secado de humedades. Únicamente funciona en la aplicación de pinturas al agua. En la aplicación de pinturas con disolventes este horno no se utiliza y las piezas pasan por él durante 25 minutos (a 2m/min) a temperatura ambiente (35ºC).

- Horno cabina laca. La temperatura es de 80-85ºC y las piezas permanecen en él 40 minutos, (moviéndose a 2 m/min).

- Enfriado. Las piezas se enfrían con aire soplado y luego con aire natural.

Control final: Control visual de las piezas y se decide su destino, que puede ser:

- Almacén. Si las piezas son correctas.

- Pulido. Si la pieza tiene alguna mota de suciedad, pasa a pulido. Si con esto se corrige el defecto, la pieza pasa a almacén, en caso contrario pasa al lijado.

- Lijado. Si la pieza tiene un defecto mayor es lijada. Posteriormente la pieza se reintroduce en el proceso para su pintado.

- Rechazado. Si la pieza tiene defectos irreparables. Estas piezas se tratan como un residuo

- Documentación aportada por el titular:

- 4 ejemplares del Proyecto Técnico, cada proyecto consiste en dos carpetas de la memoria general y un tomo de medidas de protección contra incendios.

- 1 Cd con el proyecto.

- Anejo del 26 de julio de 2007 que incluye tanto documentación adicional de medidas ambientales como el informe de Organismo de Control Autorizado de medidas de protección contra incendios.

- Modificación 1:

- Proyecto de ejecución de nave de estructura metálica.(23/02/07)

- Anexo al proyecto de ejecución de nave de estructura metálica.(06/07/07)

- Proyecto de ampliación de sala de mezclas de pintura (11/01/07)

ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

En la instalación existirán siete focos emisores de contaminantes a la atmósfera que cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. La numeración de los focos será la que se ha establecido en el libro de registro de emisiones de la propia empresa.

Existen otras chimeneas en las instalaciones no clasificadas en el Decreto Foral 6/2002 por donde no es previsible que se emitan contaminantes.

Los focos de emisión a la atmósfera de la empresa son:

| Nº | Descripción | Contaminantes emitidos | VLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quemador horno de secado | CO, NOx, SO2 | CO: 100mg/Nm3 NOx: 200 mg/Nm3 SO2: 5mg/Nm3 |
| 2 | Quemador horno de primer | CO, NOx, SO2 |  |
| 3 | Quemador horno de evaporador base | CO, NOx, SO2 |  |
| 4 | Quemador horno de laca | CO, NOx, SO2 |  |
| 5 | Quemador caldera de gas natural | CO, NOx, SO2 |  |
| 12 | Extracción de enfriamiento de primer | COV´s | COVs: 50mgC/Nm3 Caudal: 5.100Nm3/h |
| 17 | RNV – Incinerador regenerativo (extracciones principales en la aplicación, sala de mezclas y alberca) | COVs y partículas, CO, NOx, SO2 | COVs: 50mgC/Nm3 Partículas:30 mg/Nm3 Caudal: 23.400Nm3/h CO: 100mg/Nm3 NOx: 200 mg/Nm3 |

Los anteriormente denominados focos 6 y 7,(extracción principal 1 y 2), 16 (extracción en la alberca) y 15 (extracción sala de mezclas)) se unificarán en un único foco con un sistema de depuración de COVs (Foco 17).

Los valores límite de emisión correspondientes al caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura y en los focos 1, 2, 3, 4 y 5, los correspondientes a los parámetros contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%.

Además de los valores límite de emisión confinada se deberán cumplir los valores límite de emisión difusa establecidos en el anejo II, A, punto 8 del Real Decreto 117/2003, que es el 20% del porcentaje de entrada de disolvente.

  - Vertidos de aguas

Existen varios puntos de vertido de aguas residuales dentro de la empresa que a la salida de la empresa se evacuan únicamente en dos puntos:

Vertido 1: Vertido a la red de fecales, incluye las provenientes del proceso industrial de tratamiento superficial del proceso de pintura, las purgas de refrigeración, las purgas de compresores ya tratadas en un separador aceite/agua, regeneración de las resinas, rechazo de la osmosis inversa y las aguas fecales de las diferentes naves

Vertido 2: Vertido a la red de pluviales: Incluye las aguas de lluvia.

Vertido 1:

Los valores límite de emisión en todos los puntos de control serán los indicados en el Decreto Foral 12/2006 y además:

Caudal: 12 m3/h

Volumen de agua anual vertido: 33.000 m3

Sólidos en suspensión:50 mg/l

DQO:500 mg/l

El vertido proveniente de las purgas de los compresores serán tratados en un equipo con filtros de coalescencia y carbón activo y el valor máximo límite de emisión será 20mg/l de aceites.

  - Ruidos

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

Todos los almacenamientos de residuos peligrosos y sustancias químicas disponen de cubetos de retención suficientes.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

- Almacén general APQ de residuos peligrosos, a cubierto y con cubeto de retención. Se almacenan la mayoría de los residuos peligrosos.

- Baterías agotadas: en zona de carga de baterías, a cubierto y sobre cubeto.

- Contenedor de chatarra metálica en ele exterior de las naves

- Plásticos: Se almacenan en sacas en la campa junto al molino.

- Contenedor de Residuos urbanos, también en el exterior.

- Existe una zona de almacenaje y recuperación de palets, también en el exterior.

- Contenedor de lodos, a cubierto y con cubeto de retención.

- Contenedor de latas vacías y compactadas de pintura en el exterior.

- Compactador de papel, en el exterior a cubierto.

- Pilas: papeleras en área de descanso.

Todos los contenedores de residuos peligrosos deberán estar identificados con sus etiquetas correspondientes y su periodo de almacenamiento deberá ser inferior a los seis meses.

  - Minimización de residuos

En el estudio de minimización presentado para el periodo 2005-2008 se elige como residuos prioritarios y medidas de minimización las siguientes:

| Residuo | Medida de minimización | Objetivo minimización 2008 |
| --- | --- | --- |
| Aceite hidráulico+agua | Implantación de centrifuga y cambio de aceite que alarga la vida útil | 35% |
| Fluorescentes | Estudio de iluminación, sectorización | 33% |
| Disolvente sucio | Automatización de recogida en la cabina base | 18% |
| Bidones de disolventes y pinturas | Cambio de bidones de 200litros a 1000litros | 9% |
| Envases vacíos de pintura (20kg) | Cambio a bidones de 180 litros para los colores más usados | 18% |
| Pintura caducada | Implantar auditorías logísticas. | 12,5% |

- La empresa deberá remitir un nuevo estudio de minimización antes del 6 de julio de 2009, incluyendo la evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos en el estudio presentado actualmente.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos

  - Envases:

Se establece como objetivo cuantificado de prevención de residuos de envases para el periodo 2005-2007, la reducción en un 10% respecto a 2004 del ratio peso de envases/peso total del producto envasado de los embalajes de plástico cartón y madera, aplicando las medidas de rediseño de la unidad de expedición, optimización del espacio y el método de embalaje para reducir el volumen de vacío y el incremento de la cantidad de producto por envase.

El Plan de prevención de residuos de envases se aprueba para el periodo 2005-2007. Antes del 31 de marzo de 2008 deberá presentarse un nuevo plan empresarial de prevención de residuos de envases para los tres años siguientes.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

Las extracciones: focos 6 y 7(extracción principal 1 y 2), alberca y sala de mezclas se unificarán en un único foco con un incinerador regenerativo para la depuración de COVs.

Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

Además para el cumplimiento de los límites de emisión difusa se han realizado las siguientes medidas:

- Cambios y sellado de los conductos de la pintura (circulating) y de los de extracción de gases.

- Realización de la mezcla de pinturas en la sala de mezclas y no en otros lugares no preparados para ello.

- Existen dos extracciones de la sala de mezclas que se conducen al sistema de tratamiento de COVs.

  - Vertidos de aguas

La empresa dispone de red separativa de aguas pluviales y aguas fecales. Cada una de ellas es vertida a su colector correspondiente del polígono.

Las aguas fecales incluyen las provenientes del proceso industrial de tratamiento superficial del proceso de pintura, las purgas de refrigeración, las purgas de compresores ya tratadas en un separador aceite/agua, regeneración de las resinas, rechazo de la osmosis inversa y las aguas fecales de las diferentes naves.

A las purgas del circuito de pintura se realiza una neutralización con ácido sulfúrico o sosa.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Algunos sistemas implantados en la empresa para reducir el consumo de agua son:

  - Sistema de cortina de agua para retener partículas en el proceso de pintado se recircula en circuito cerrado

  - Circuito de agua de lavado de piezas para pintado se realiza en circuito cerrado usando agua que recibe un tratamiento de filtración, descalcificación, osmosis inversa y desmineralizado. Las purgas de este circuito se utilizan en la cortina de agua del pintado.

  - Montaje de economizadores en las cisternas de agua

  - Difusores de ahorro en grifos.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

La clasificación de los focos de emisión a la atmósfera es:

| Nº | Descripción | Grupo DF 6/02 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quemador horno de secado | C 3.1.1 |
| 2 | Quemador horno de primer | C 3.1.1 |
| 3 | Quemador horno de evaporador base | C 3.1.1 |
| 4 | Quemador horno de laca | C 3.1.1 |
| 5 | Quemador caldera de gas natural | C 3.1.1 |
| 8 | Expulsión de evaporado del túnel de pretratamiento | - |
| 9 | Extracción horno de secado de humedades | - |
| 11 | Extracción de enfriamiento de secado de humedades | - |
| 12 | Extracción de enfriamiento de primer | B 2.12.1 |
| 13 | Extracción de aire de cuarto de calderas | - |
| 14 | Extracción ce almacén de pinturas | - |
| 17 | RNV Incinerador regenerativo (extracciones principales en la aplicación, sala de mezclas y alberca) | B 2.12.1 |

Los focos 8, 9, 11, 13 y 14 no están catalogados en el Decreto Foral y no se prevé que se puedan emitir contaminantes, por ello no será necesario realizar controles en esos focos.

Los focos 2 y 3 que actualmente no está funcionando, deberá realizar los controles establecidos cada 5 años únicamente si el foco entra en funcionamiento normal.

Los focos de emisión a la atmósfera deberán seguir un plan de control según el programa y procedimientos siguientes:

- Foco 17, Incinerador de COVs.

- Hasta el 31 de diciembre de 2008: Mediciones mensuales realizadas por la propia empresa con medidor FID, tanto a la entrada del incinerador como a la salida.

- Posteriormente se realizará una medición cada 4 meses.

- Además se realizará una medición por Organismo de Control Autorizado cada tres años a la entrada y a la salida del incinerador. El primer informe de Organismo de control Autorizado deberá ser presentado antes del 31 de diciembre de 2007 en el Servicio de Calidad Ambiental.

- Foco 12:

- Medición anual de autocontrol realizadas por la propia empresa con medidor FID.

- Informe de Organismo de Control Autorizado cada 3 años.

- Focos 1, 2, 3, 4 y 5: Quemadores de los hornos.

- Controles internos trimestrales de quemadores.

- Informe de Organismo de control autorizado cada 5 años.

Anualmente deberá presentarse un informe que certifique que se cumple con las especificaciones del Real Decreto 117/2003, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, dentro de la actividad de recubrimientos superficiales, incluyendo los datos suficientes para demostrarlo.

La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, antes del 1 de marzo, copia de los resultados registrados durante el año anterior, junto con el plan de gestión de disolventes y el certificado de calibración del medidor FID.

Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia significativa se reseñarán en un Libro de Registro de Control de Emisiones, de acuerdo con lo señalado en el Art. 37 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. Dicho Libro deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanente actualizado y a disposición de la autoridad competente que lo solicite.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:

Dispositivos de control:

La empresa dispone de diversos contadores del consumo de agua:

- Contador 1: Consumo total agua de red

- Contador 2: Consumo proceso de pintado

- Contador 3: Consumo proceso de inyección

- Contador 4: Consumo de riego y baños de portería

- Contador 5: Consumo de agua para incendios

- Contador 6: Consumo de agua caliente sanitaria.

También dispone de arquetas simples para el control del efluente de aguas residuales del proceso de pintura y del efluente de vertido final al colector de aguas fecales del polígono.

La empresa deberá realizar un control cada dos años por parte de Organismo de Control Autorizado de sus aguas residuales en el punto de conexión al colector general del polígono y en la salida de las aguas del proceso de pintura de los parámetros pH, partículas en suspensión, DQO, DBO5, aceites y grasas y conductividad.

Además deberá realizar un autocontrol semestral de los mismos parámetros en los mismos puntos.

Deberá disponer de un sistema de registro informático en el que se recogerá todos los resultados de los controles realizados y cualquier incidencia significativa. Deberá remitirlo anualmente antes del 1 de marzo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias ambientales que deberá cumplir cuando ocurran dichas emergencias.

- En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera, vertido accidental o cualquier accidente ambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

- Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico y la documentación anexa presentada.

- El Plan de autoprotección de la actividad incluirá el documento de análisis de riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de productos químicos en la fábrica.

- Medidas de protección contra incendios.

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

En la ejecución del proyecto de la modificación 1 deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra

De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Otras medidas o condiciones:

  - Autorización de Apertura

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones nuevas, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas

  - Medidas de aseguramiento

El titular dispone de un seguro que garantiza los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento de la actividad como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo con un límite mínimo de la suma asegurada de 750.000 euros por siniestro y año.

El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

8.4 Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro.

- La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, copia de los datos registrados en el registro de autocontrol establecido para los vertidos y las emisiones generados por la empresa.

- Anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la totalidad de los informes realizados por Organismo de Control Autorizado referentes a las emisiones atmosféricas y a los vertidos generados por la empresa.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

- Cada cuatro años se deberá elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5-7-1997). El primero se deberá entregar antes del 6 de julio de 2009.

- Después del primer informe de seguimiento de los objetivos de seguimiento en julio de 2009, cada dos años se remitirá un informe de seguimiento de los objetivos establecidos en dicho Estudio de Minimización.

- Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Residuos de Envases aprobado y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe justificativo del mismo.

- Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente los datos de envases y residuos de envases generados por la empresa en el periodo anterior, según lo indicado en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su modificación por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada los informes realizados por un Organismo de Control Autorizado.

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Aceite residual | 130110* | Recuperación o valorización como combustible (R9/R1) |
| Envases de aceite hidráulico | 150102* | Recuperación del material (R3) |
| Envases de aerosoles | 200123* | Recuperación del material (R4) |
| Disolventes orgánicos | 080111* /140603* | Recuperación del disolvente o valorización energética (R2/R1) |
| Envases vacíos contaminados por sustancias peligrosas | 150104 | Recuperación del material (R4) |
| Envases vacíos contaminados por sustancias peligrosas | 150110* | Recuperación del material (R4) |
| Agua de arquetas de los almacenamientos de residuos | 130507* | Tratamiento fisico-químico (D9) |
| Filtros de cabina de pintura | 150202* | Valorización energética o tratamiento fisico-químico y depósito en vertedero (R1 ó D9+D5) |
| Pintura caducada | 080111* | Recuperación del material, depósito en vertedero o incineración (R3/D5/D10) |
| Materiales absorbentes impregnados | 150202* | Valorización energética o tratamiento fisico-químico y depósito en vertedero (R1 ó D9+D5) |
| Envases metálicos a presión | 150111* | Recuperación del material (R4) |
| Acumuladores Ni-Cd | 160602* | Recuperación del material (R4/R3/R5) |
| Resinas de intercambio iónico saturadas | - | Recuperación del material o depósito en vertedero(R3/D5) |
| Residuos sanitarios grupo III | 180103 | Incineración (D10) |
| Otros residuos con sustancias peligrosas | 110207* | Tratamiento físico químico (D9) |
| Reactivos químicos caducados | 110302* | Tratamiento físico químico (D9) |
| Aceite de la purga de los compresores | 130208* | Recuperación o valorización como combustible (R9/R1) |
| Residuos de tonner | 080318 | Recuperación del material (R3) |
| Residuos de tinta de impresión | 080313 | Recuperación del material (R3) |
| Asimilables a urbanos | 200199 | Depósito en vertedero (D5) |
| Lodos de tratamiento fisico-químico | 080116 | Depósito en vertedero (D5) |
| Plástico granceado | 200139 | Recuperación del material (R3) |
| Papel y cartón | 200101 | Recuperación del material (R3) |
| Residuos de madera | 200138 | Recuperación del material (R3) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

5-12-2006: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. El código asignado al expediente es 1109/06.

11-1-2007: Inicio de la tramitación según el procedimiento de la Ley 4/2005.

18-1-2007: Resolución 0059 de 18-1-2007 del Director General de Medio Ambiente por la que se somete a información pública el proyecto.

2-2-2007: Se publica la exposición pública en el Boletín Oficial de Navarra número 15 y así comienza la exposición pública.

9-3-2007: Finaliza la exposición pública.

10-5-2007: El Servicio de Integración Ambiental solicita al Ayuntamiento de Tudela informe de todos los aspectos de su competencia.

10-5-2007: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa que remita documentación complementaria de aspectos ambientales y de protección contra incendios.

23-5-2007: El Ayuntamiento de Tudela presenta el Informe favorable de compatibilidad urbanística

30-7-2007: El promotor contesta al requerimiento efectuado el 10-5-2007.

11-9-2007: El promotor presenta el documento original del certificado de inspección de protección contra incendios.

01-10-2007: Se envía la propuesta de Autorización a la empresa

06-11-2007: Se aprueba la Autorización Ambiental de la empresa por medio de la resolución 2132/2007 del Director General de Medio Ambiente y Agua

04-03-2008: José Zabaleta solicita la Autorización de Apertura de la actividad.

13-03-2008: Técnicos del Servicio de Calidad Ambiental inspeccionan las instalaciones como tramite previo a la concesión de la Autorización de Apertura.

11-04-2007: El Director General de Medio Ambiente y Agua concede Autorización de Apertura al promotor por la resolución0723/2008

13-05-2008: El promotor solicita modificación de la Autorización Ambiental Integrada.

01-07-2008: El Servicio de Calidad Ambiental requiere a la empresa que remita documentación complementaria de aspectos de protección contra incendios.

10-09-2008: El promotor presenta  anexo a la 1ª modificación de la Autorización Ambiental Integrada como contestación al requerimiento efectuado.

23-10-2008: se envía la propuesta de modificación 1 de la Autorización al Promotor.