Viernes, 21 de enero de 2011

| DATOS DE AVANCE TUNEL DE YESA CALZADA IZQUIERDA |
| --- |
| DATOS DE AVANCE | BOCA PAMPLONA | BOCA JACA | TOTAL |
| Días de ejecución | 168 días | 134 días | 168 días |
| Horas de ejecución | 4.032 horas | 3.216 horas | 7.248 horas |
| Metros excavados | 841 m | 744 m | 1585 m |
| Avance medio por día | 5,00 m | 5,55 m | 5,23 m |
| Área sección de avance | 68 m2 | 68 m2 | 68 m2 |
| Volumen material extraido | 57,188 m3 | 50592 m3 | 107780 m3 |
| Nº de voladuras | 237 voladuras | 206 voladuras | 443 voladuras |
| Kg totales de explosivo | 35.077,65 Kg | 31.395,48 Kg | 66.473,13 Kg |
| Media avance por voladura | 3,54 m | 3,61 m | 3,56 m |
| Ciclos completos de avance | 325 ciclos | 254 ciclos | 579 ciclos |
| Ciclos medio diario | 1,93 ciclos/día | 1,89 ciclos/día | 1,91 ciclos/día |
| Tiempo medio de ciclo | 13,7 horas | 12,6 horas | 13,19 horas |
| DATOS DE AVANCE TUNEL DE YESA CALZADA derecha |
| DATOS DE AVANCE | BOCA PAMPLONA | BOCA JACA | TOTAL |
| Días de ejecución | 147 días | 108 días | 147 |
| Horas de ejecución | 3.528 horas | 2.592 horas | 6.120 horas |
| Metros excavados | 834 m | 751 m | 1585 m |
| Avance medio por día | 5,67 m | 6,95 m | 6,21 m |
| Área sección de avance media | 68 m2 | 68 m2 | 68 m2 |
| Volumen material extraido | 56,712 m3 | 51.068 m3 | 107.780 m3 |
| Nº de voladuras | 269 voladuras | 219 voladuras | 488 voladuras |
| Kg totales de explosivo empleado | 38.788 Kg | 34.288 Kg | 73.076 Kg |
| Media avance por voladura | 3,07 m | 3,36 m | 3,18 m |
| Ciclos completos de avance | 281 ciclos | 239 ciclos | 520 ciclos |
| Ciclos medio diario | 1,91 ciclos/día | 2,21 ciclos/día | 2,03 ciclos/día |
| Tiempo medio de ciclo | 12,5 horas | 10,8 horas/ciclo | 11,65 horas/ciclo |