# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La actividad se emplazará en Larraun, polígono 22, parcelas 172, 171-b, y 190; y polígono 6, parcelas 116.

| Polígono | Parcela | UTM X | UTM Y | Superficie parcela | Superficie edificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 172 | 592.758 | 4.760.744 | 87.858,66 | 4.308,00 |
| 22 | 171 | 592.622 | 4.760.885 | 7.991,19 | 690,00 |
| 22 | 190 | 592.722 | 4.760.604 | 38.737,49 | 1.680,00 |
| 6 | 116 * | 587.180 | 4.762.409 | 33.348,51 | 960,00 |

# *No se incluye en la AAI por situarse en otra ubicación. Se trata de nave para novillas.

# La instalación se dedicará a la producción de leche de vaca y además se venden terneros machos y vacas de desvieje.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por cinco naves principales destinadas al alojamiento de ganado (ordeño, secas, novillas), tres balsas de almacenamiento de estiércol líquido, estercolero de sólidos, sala de ordeño, lechería, silos de zanja y comederos exteriores.

# La característica de cada una de estas instalaciones es la siguiente:

# 1.- Larraun, polígono 22, parcela 172: Vacas en producción.

# Instalaciones: tres naves adosadas, tres silos zanja, boxes para terneros.

# Dimensión de las naves: (36 x 20) + (72 x 23,5) + (60 x 29) = 4.308 m2.

# Distribución de las naves:

# - Área de ganado en siete filas de cubículos y 2 pasillos de alimentación.

# - Capacidad total por nave = 300 plazas en cubículos.

# - Sala de ordeño y lechería.

# - Almacén

# Equipamiento:

# Solera de hormigón.

# Arrobaderas automáticas de limpieza de los pasillos, canal de recogida del estiércol líquido y desagües de recogida de aguas de limpieza de sala de ordeño y lechería.

# Acometida de luz y agua.

# Accesos pavimentados.

# Ocho bebederos de nivel constante de agua de 200 litros.

# Otras instalaciones:

# Tres silos zanja de 37, 45 y 46 m de lóngitud y 9,6 m de anchura aproximadamente.

# Área terneros de 30 x 5 m2 (48 boxes).

# Impermeabilizada con hormigón.

# Delimitada con bordillos y con pendiente para recogida y conducción de aguas sucias a la fosa.

# Fosa de recepción (Nueva construcción).

# Dimensiones: 7 x 7 x 3 m3

# Cubierta

# Hormigón

# Fosa de estiércoles. Se anulará después de la construcción de la anterior.

# Dimensiones: 12 x 8 x 3 m3

# Capacidad útil: 204 m3

# Semienterrada

# Muros y solera de hormigón armado.

# Conducción para el bombeo a la fosa de la parcela 190.

# 2.- Larraun, polígono 22, parcela 171: Vacas secas y novillas 3-6 meses.

# Instalaciones: Dos naves, una nave vacas secas y estercolero y otra nave para novillas.

# Dimensión:

# Vacas secas: 40 x 13 m2

# Estercolero: 5 x 13 m2

# Novillas 3-6 meses: 15 x 7 m2

# Características:

# - Área de ganado en cama caliente con paja.

# - Pasillo de alimentación descubierto.

# - Estercolero cubierto.

# - Capacidad total: 57 vacas secas y 25 terneras.

# Solera de nave en pavimento de hormigón.

# Acometida de luz y agua.

# Accesos pavimentados.

# Seis bebederos de nivel constante de agua de 150 litros.

# 3.- Larraun, polígono 22, parcela 190: Fosa de estiércol líquido.

# Dimensión en superficie: 41 m  x  41 m

# Profundidad: 3 m.

# Capacidad: 4.283 m3

# Características:

# - Semienterrada

# - Muros y soleras de hormigón armado.

# - Conducción enterrada desde la fosa de parcela 172.

# - Bomba de impulsión para el llenado.

# Control de fugas mediante zanja perimetral a construir.

# 4.- Larraun, polígono 22, parcela 172f y 190c: Comederos.

# Dimensión longitudinal: 30 m,

# Diseño:

# Área pavimentada en hormigón de 3 m de anchura.

# Frente de comedero de hormigón con amarres.

# Utilización durante el verano.

# 5.- Equipo de reparto de estiércol:

# - Carro esparcidor para el sólido.

# - Rampa de tubos colgantes para el líquido.

# Consumos de alimentos:

# Consumo de materias primas de alimentación:

| Tipos | Materia | Cantidad anual (t) | % Proteína |
| --- | --- | --- | --- |
| Silos | Ray-gras Maíz | 1.100 1.600 | 14 9 |
| Henos, deshidratados | Alfalfa Praderas Ray-gras Paja | 400 100 100 200 | 16/17 10 12 |
| Concentrados | Soja Pulpa remolacha Maíz grano Leche en polvo | 300 100 650 5.200 Kg | 44 9 8 20 |

# Consumo de mezclas

| Tipos | Cantidad anual (t) | % Proteína |
| --- | --- | --- |
| Alta producción Baja producción | 3600 | 15 |

# Consumos anuales de energía:

# Instalaciones eléctricas:

# Motores de arrobaderas, total 22 KW.

# Equipo de ordeño, 6 KW.

# Tanque de almacenamiento de leche, 30 KW.

# Iluminación 4 KW.

# Sistema de abastecimiento: desde la red general eléctrica, mediante conducción enterrada. No existe límite de potencia contratada.

# Consumo anual: 73.000 kWh

# Almacenamiento de combustible:

# Depósitos de gasoil homologado para el consumo de los tractores, de capacidad para 5.000 litros y para el consumo de la caldera caliente, de capacidad para 1000 litros.

# Consumo anual de gasoil para tractores: 29.600 litros.

# Consumo anual de gasoil para caldera: 2.400 litros.

# Consumos de agua:

# Consumo anual de agua: 8.850 m3, según la siguiente distribución:

# Vacas producción: 6.970 m3

# Vacas secas: 1.100 m3

# Terneras lactantes: 150 m3

# Limpieza instalaciones y equipos ordeño: 630 m3

# Consumos de otras materias primas:

| TIPOS | PRODUCTO | MAT. PRIMA | CANTIDAD | PELIGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detergente, jabones | Circoaction-AF (detergente) | Hidrósido sódico Hipoclorito de sodio | 140 litros | CORROSIVO |
|  | Circoaction-SF (ácido) | Acidos inorgánicos | 140 litros | QUEMADURA |
| Desinfectantes (equipos, instalaciones, cama ganado) | Maniprol (pezones) |  | 30 litros |  |
|  | CAL viva |  | 10 t | QUEMADURA |

# Descripción del proceso productivo:

# Capacidad:

# Se trata de una explotación con vacas de raza Frison dedicada principalmente a la producción de leche, aunque en la actualidad también engorda terneros en su instalación de Gulina (Iza).

# Ganado:

# 290 Vacas adultas.

# 60 terneras de hasta 6 meses.

# 60 novillas de 6-12 meses.

# 120 novillas de más de un año.

# Actualmente 110 terneros de engorde.

# Total: 494 UGM

# Manejo intensivo:

# Un parto por vaca y año.

# Inseminación artificial.

# Distribución de partos uniforme a lo largo del año.

# Periodo de lactación: 11 – 12 meses.

# Dos ordeños al día.

# Alimentación:

# Ganado en producción: ración equilibrada (forrajes + cereales), con reparto mediante unifeed.

# Vacas secas y novillas: pienso y paja o henos de hierba directamente al pesebre.

# Limpieza:

# Bebederos en verano cada ocho días en invierno cada 15 días, mediante vaciado en pasillos.

# Sala de espera y ordeño limpieza con arrobadera manual sin agua

# Equipo de ordeño mediante las lavadoras automáticas del equipo.

# Producción:

# Leche: 2,9 millones de kilos.

# Terneros machos: 120 animales.

# Vacas desvieje: 60 animales.

# Gestiona aproximadamente 160 hectáreas:

# 45 ha de maíz  y ray-grass

# 80 ha praderas gestionada en la propia explotación

# 35 ha praderas utilizadas exclusivamente para la aplicación de estiércol.

- Producción de estiércoles:

Se estima en toda la explotación una producción de 6.664 t de estiércol líquido anual y 1.206 t de estiércol sólido. En establo supone aproximadamente 32.100 kg de Nitrógeno, 17.800 kg de P2O5, 30.300 kg de K2O, 28 kg de Cu y 113 kg de Zn.

- Producción y gestión de residuos

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO TABLA 7 (1) | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |  |
| Agujas hipodérmicas | BB0019 | 3 | 180202* |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia. Plástico Cristal | B0019 | 200 | 150102 150107 |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | B0019 | 0 | 150110* |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) |  |  | 150102 |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) |  |  | 150102 |
| PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |
| Envases de piensos, leche en polvo, correctores De papel De plástico De nylon |  | 1200 | 150101 150102 150109 |
| OTROS |  |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) |  |  | 200301 |

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto técnico de Instituto Técnico de Gestión Ganadero, S.A., fecha agosto.06, exp. E/0604, (2 volúmenes)

# Anexo al proyecto técnico, fecha noviembre.06.

# Documentación modificación no sustancial, fecha julio 2007.

# Documentación modificación no sustancial, fecha mayo 2008.

# Plan de Gestión y Producción de estiércoles, nº 1440220172/1/1, aprobado el 14.10.08.

ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

La producción de estiércol será uniforme a lo largo del año en tres localidades  diferentes que son: Arruitz (Larraun), Albiasu (Larraun) y Gulina (Iza).

En Albisu (polígono 6, parcela 116) se pueden estabular hasta 50 novillas en cubículos, en Gulina (polígono 16, parcela 71) 190 novillas y 110 terneros en cama caliente y en Arruitz (polígono 22, parcelas 171 y 172) según queda descrita en la actual Autorización.

El estiércol generado en Gulina es sólido y es manejado por dos ganaderos de Arakil que son gestores de estiércol y que son: Patxi Legarra Zubiri (nº plan: 0250110260/2/1) y José Javier Orcaray Miqueo (nº plan: 0250060258/2/1), a los que se entrega anualmente 320 y 480 t de estiércol sólido respectivamente.

El estiércol generado en Arruitz (Larraun, polígono 22, parcelas 171 y 172) y en Albisu (Larraun, polígono 6, parcela 116) es gestionado por el promotor de la Autorización Ambiental Integrada.

Ubicación y capacidad de almacenamiento exterior de las instalaciones ganaderas del promotor es:

|  | Actividad | Municipio | Polígono | Parcela | Capacidad m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosa general | Vacas en producción | Larraun | 22 | 190 | 4.283 |
| Fosa 1 | Vacas en producción | Larraun | 22 | 172 | 204 |
| Estercolero | Vacas secas | Larraun | 22 | 171 | 150 |
| Fosa | Novillas | Larraun | 6 | 116 | 255 |

El estiércol se valorará agronómicamente aplicándola en la superficie disponible de acuerdo con las condiciones que a continuación se detallan.

La superficie receptora se sitúa en el municipio de Larraun, en los concejos de Arruitz, Albiasu, Aldaz, Mugiro y Alli y los cultivos son maíz y praderas. La época de aplicación será durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo.

La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, según las recomendaciones del ITG Agrícola, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.

El riego agrícola con estiércol líquido se realizará con cisterna equipada con tubos colgantes (reparto por bandas). Se permitirá hasta el 31 de octubre de 2010, la aplicación con cisterna equipada con plato en los periodos del año en que es necesario más de una cisterna para el reparto. Exactamente estos períodos corresponde a 10 días en septiembre (presiembra raygrass) y 10 días en mayo (presiembra maíz). Durante el vaciado del depósito se homogenizará mediante batidor. La aplicación del estiércol sólid0 se realiza mediante carro esparcidor.

La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de piensos ajustados en proteína y fósforo, adaptándose a las necesidades nutricionales de los animales en cada momento del proceso productivo

- Retirada de los estiércoles de la zona de ganado en producción de manera continuada, mediante arrobadera.

- Favorecer la formación de costra en los depósitos de almacenamiento de estiércol líquido.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza con máquina a presión portátil, tras remojado previo.

- Disminución de la capacidad de los bebederos, evitando las pérdidas en limpieza.

- Limpieza de la sala de ordeño y sala de espera en seco mediante arrobadera manual, sin utilización de agua.

- Pavimentación de las zonas exteriores a la naves con recogida de sus pluviales, evitar la entrada de pluviales de zonas ajenas a la instalación

  - Minimización del consumo de energía.

- Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

Sistemas de drenaje perimetral en parte inferior y control de fugas en la fosa de almacenamiento de estiércoles líquidos.

El área de almacenamiento de estiércol sólido será de hormigón, totalmente impermeable, se sitúa en el interior de la nave de vacas secas con recogida de lixiviados.

El área de silos de materias frescas es de hormigón, totalmente impermeable y con recogida de lixiviados.

Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

Rebasamiento de la capacidad exterior de las fosas: No se puede dar porque siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad.

Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de estiércol líquido. De todas maneras todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo, debiendo conocer todas las condiciones que no permiten el riego con estiércol.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

Los residuos zootécnicos se almacenan en contenedores en la zona de lechería.

Los residuos plásticos se almacenan ordenadamente en la nave dedicada a almacén.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

Respecto a residuos zootécnicos, el promotor ha firmado un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encarga de suministrar los contenedores adecuados y retirarlos cuando estén llenos o cuando lo exija la legislación específica.

Los residuos plásticos no pelígrosos se gestionan mediante la Mancomunidad de residuos de la zona. Dispone de un contenedor de residuos plásticos.

No se generan residuos de envases de desinfectantes, ácidos y bases, contaminados dado que estos envases son retirados por los proveedores de los productos quienes realizan la gestión de los mismos.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

Las aguas fecales producidas en oficinas serán conducidas a la balsa de estiércol y serán tratadas junto con los estiércoles.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Caracterización de piensos.

Existirá un registro, que se actualizará cada vez que entre un camión de materia prima seca en la explotación. En él constarán: fecha, nº de control interno que se asigna, nº albarán, cantidad entregada (kg), tipo de materia prima, % de proteína bruta, % fósforo.

También se realizará un registro de los análisis de las materias primas producidas en la propia explotación, indicando tipo de mezcla, % proteína bruta, % fósforo y cantidad.

  - Caracterización de estiércoles

Se realizará una caracterización de los estiércoles líquido y sólido, que se van a valorizar agronómicamente por el promotor. Una vez al año, se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, materia orgánica, y relación C/N.

La toma de muestra se realizarán de manera que sean lo más significativas posible.

Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de estiércol (líquido y sólido), número de registro con el que se va a archivar.

  - Caracterización de suelos

Del plan territorial presentado para la aplicación de estiércoles se eligen las siguientes parcelas para la caracterización del suelo y control los efectos de aplicación de fertilizantes orgánicos.  Las parcelas son las siguientes:

| Municipio | Polígono | Parcela | Superficie (has) | Cultivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Larraun | 22 | 73 |  | Maíz-raygras |
| Larraun | 22 | 199 |  | Pradera artificial |

Se efectuarán análisis de los suelos receptores de estiércol cada dos años, controlando la acumulación de diferentes elementos como materia orgánica, fósforo, potasio, zinc, cobre, etc.

Se creará un registro para el control de las analíticas de suelo realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, identificación de la parcela, tipo de análisis, número de registro con el que se va a archivar.

  - Control del consumo de agua.

Se instalarán contadores intermedios en las naves  de ganado y en las zonas de lechería. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones los días 1 de cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control de energía: electricidad.

Para el control de electricidad existirá un registro para cada una de las parcelas en las que existen instalaciones de ganado (Arruitz parcelas 171 y 172; y Albiasu), donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh), lectura anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh).

  - Control de energía: combustible

Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba gasoil, en el que se indicará fecha, cantidad, número de depósito y destino previsto.

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua: La revisión se hará el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- Mantenimiento del sistema de iluminación: La revisión y limpieza de los sistemas de iluminación se harán el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en caso de que existan reparaciones.

- La revisión de las arquetas de control de las balsas de estiércol líquido se realizará dos veces al mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia.

  - Control instalaciones producción de calor.

Deberán ser revisadas por los organismos competentes en los plazos que marca la legislación específica.

  - Control de la aplicación de estiércoles.

Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, tipo de estiércol (líquido o sólido), equipo de reparto empleado, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis), dosis de fósforo aplicada (según el último análisis). La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de avería.

- En caso de detectarse fuga en las balsas de almacenamiento de estiércol se deberán comunicar al Servicio de Calidad ambiental del Gobierno de Navarra, junto al plan de actuación prevista.

- Medidas de protección contra incendios.

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados

| Actuación | Fecha ejecución (1) |
| --- | --- |
| Utilización de rampa de tubos colgantes | 31.03.2009 |

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.

  - Autorización de apertura.

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

La solicitud adjuntará un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones especificadas en el proyecto y anexos presentados para obtener la presente autorización, así como la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Declaración e inventario de emisiones.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

#### ANEXO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO TABLA 7 (1) | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |  |
| Agujas hipodérmicas | BB0019 | 180202* | Incineración en tierra (D10) |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | B0019 | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) |  | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) |  | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |
| Envases de piensos, leche en polvo, correctores De papel De plástico De nylon |  | 150101 150102 150109 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| OTROS |  |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) |  | 200301 | R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones entre R1 y R12/ Depósito en vertedero (D5) |

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 1440220172/1/1 Promotor Nombre: . SAT ETXEBERRIA NIF: F31138522 Dirección: . Cod. Postal: 31560 Municipio: Larraun Teléfono: 619748768 Fax: E-mail: Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan Nombre: Obeko Ortiz de Múrua Fernández de Ortega NIF: 16267963V Dirección: serapio Huici 22 edificio "Peritos" VILLAVA Cod. Postal: 31610 Municipio: Pamplona / Iruña Teléfono: 669486793 Fax: 948013151 E-mail: Titulación: ingeniero técnico agrícola Nº Colegiado: 866 Instalación principal Municipio: Larraun Polígono: 22 Parcela: 172 UTM X: 592.758,00 UTM Y: 4.760.744,00 Explotación Código: 260NA56 Nombre: Precebo Ollo CIF: 15812571W |
|  | Especies Vacuno |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | VACUNO |  |
|  | LECHE Censo: Nº de vacas Adultas: 290 Nº de Novillas 0-12 meses: 120 Nº de Novillas 12- 26 meses: 120 Producción media de leche y pesos de las novillas: Leche por vaca y año (l): 10000 Peso a los 12 meses (Kg): 325 Peso a los 26 meses (Kg): 600 |
|  | Tipo de Residuo: Tipo de Residuo Vacas de Ordeño Estiércol líquido 100% Vacas secas Estiércol sólido 100% Novillas 0-12 meses Estiércol líquido 100% Novillas 12 - 26 meses Estiércol líquido 100% % Excreción deyecciones en el pasto para vacas de ordeño (35-85%): 35 |
|  | ¿Tiene foso para las aguas de lechería? No Ración forrajera en pesebre-Vacas: % silo maíz: 0 % heno, silo hierba: 0 % ración equilibrada: 100 Ración forrajera en pesebre-Novillas 0-12: % silo hierba: 0 % otros (Heno,paja...): 100 Ración forrajera en pesebre-Novillas 12-26: % silo hierba: 100 % otros (Heno,paja...): 0 |
|  | Meses Pastoreo: Mes Ordeño Secas Novillas 12 Novillas 26 Enero No No No No Febrero No No No No Marzo No No No No Abril No No Sí Sí Mayo No No Sí Sí Junio No No Sí Sí Julio No No Sí Sí Agosto No No Sí Sí Septiembre No No Sí Sí Octubre No No No No Noviembre No No No No Diciembre No No No No |
|  | TERNEROS PASTEROS Datos del periodo de cebo: Nº terneros cebados al año: 110,00 Peso de salida: 350,00 Peso de entrada: 100,00 Peso de las bajas: 150,00 Bajas en cebo (%): 2,00 Duración de engorde (Meses): 10,00 Indice de Consumo: 5,00 Tipo de Alojamiento: E.L. y cama caliente toda la nave Composición de la racion forrajera: Paja: 3,00 Heno: 0,00 Silo hierba: 0,00 Silo maiz: 0,00 Características de los piensos: % Proteina % Fosforo Pienso compuesto: 15,00 0,56 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacén Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) 1 Vacuno Estiércol Bruto 200,00 2 Vacuno Estiércol Bruto 52,50 |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacén Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacén al que van las aguas 1 Purín Bruto No 96 204 3 Purín Bruto No 100 255 4 Purín Bruto No 1681 4283 5 Purín Bruto No 105 268 |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacén al que van los lixiviados 1 Marzo 30000 27 2 Mayo 30000 27 3 Septiembre 1000000 25 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Vacuno Purín Bruto 6.664,09 Vacuno Estiércol Bruto 1.206,60 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Vacuno Pradera 5.195,32 1.028,73 7.496,77 4,06 9,80 20,78 30,56 Vacuno Establo 32.137,91 17.857,83 30.312,69 28,03 113,64 128,55 189,05 |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu(Kg) Zn (Kg) |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad JOSE JAVIER ORCARAY MIQUEO Vacuno Estiércol Bruto 480,00 Una vez al año PATXI LEGARRA ZUBIRIA Vacuno Estiércol Bruto 320,00 Una vez al año |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Plan de Reparto Vacuno Purín Bruto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 933,4 885,3 835,3 813,3 708,5 656,2 634,6 608,0 710,8 960,0 1.022,8 1.039,1 9.807,3 Cantidad aplicada en Maíz - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 2.457,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.457,3 Superficie de Maíz - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 Nitrógeno aplicado en Maíz - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 5.843,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.843,9 Dosis aplicada en Maíz - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 Dosis de N aplicada en Maíz - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,4 Cantidad aplicada en Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano (t) 0,0 989,6 1.286,5 1.979,3 0,0 0,0 0,0 0,0 867,9 2.226,7 0,0 0,0 7.350,1 Superficie de Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 10,0 13,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 22,5 0,0 0,0 74,3 Nitrógeno aplicado en Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano (kg) 0,0 2.353,5 3.059,7 4.707,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.064,1 5.295,7 0,0 0,0 17.480,1 Dosis aplicada en Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano (t/ha) 0,0 99,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 494,8 Dosis de N aplicada en Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano (kg/ha) 0,0 235,3 235,4 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 235,4 235,4 0,0 0,0 235,4 Residuo Total aplicado(t) 0,0 989,6 1.286,5 4.436,6 0,0 0,0 0,0 0,0 867,9 2.226,7 0,0 0,0 9.807,3 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 10,0 13,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 22,5 0,0 0,0 99,1 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 2.353,5 3.059,7 10.551,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2.064,1 5.295,7 0,0 0,0 23.324,0 Residuo acumulado (t) 4.178,8 4.074,5 3.623,3 0,0 708,5 1.364,6 1.999,2 2.607,2 2.450,1 1.183,5 2.206,3 3.245,4 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Estiércol Bruto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 406,6 Cantidad aplicada en Maíz - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 0,0 0,0 406,6 Superficie de Maíz - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 11,9 Nitrógeno aplicado en Maíz - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.466,0 0,0 0,0 2.966,0 Dosis aplicada en Maíz - Secano (t/ha) 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 68,3 Dosis de N aplicada en Maíz - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 248,5 0,0 0,0 249,2 Cantidad aplicada en Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Praderas 2 cortes y pastoreo - Secano (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 0,0 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 0,0 0,0 406,6 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 11,9 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 0,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.466,0 0,0 0,0 2.966,0 Residuo acumulado (t) 104,0 137,9 171,7 0,0 33,9 67,8 101,7 135,5 169,4 2,3 36,2 70,1 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NaN Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Información por Cultivo Maíz – Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 2.662,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,97 0,00 0,00 2.863,87 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 36,73 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 238,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,48 0,00 0,00 239,86 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,24 0,00 0,00 119,93 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 132,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,07 0,00 0,00 133,28 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 224,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,36 0,00 0,00 226,23 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 Praderas 2 cortes y pastoreo – Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 989,60 1.286,53 1.979,28 0,00 0,00 0,00 0,00 867,91 2.226,73 0,00 0,00 7.350,05 Superficie (ha) 0,00 10,00 13,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 22,50 0,00 0,00 74,27 N Total (kg/ha) 0,00 235,35 235,36 235,36 0,00 0,00 0,00 0,00 235,36 235,36 0,00 0,00 235,36 N equivalente (kg/ha) 0,00 152,98 152,98 152,98 0,00 0,00 0,00 0,00 152,98 152,99 0,00 0,00 152,98 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 130,77 130,78 130,78 0,00 0,00 0,00 0,00 130,78 130,78 0,00 0,00 130,78 K2O Total (kg/ha) 0,00 221,98 221,99 221,99 0,00 0,00 0,00 0,00 221,99 222,00 0,00 0,00 221,99 Coeficientes Equivalencia 1,00 0,65 0,65 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 0,65 1,00 1,00 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: Se trata de una explotación con 5 ubicaciones, según se detalla a continuación: - Vacas: Arruitz, pol. 22, parcela 172 a,b - Secas: Arruitz, pol. 22, parcela 171 b - Novillas 1: Arruitz, pol. 22, parcela 82-b, - Novillas 2: Albiasu, pol. 22, parcela 82-b, - Fosa purin: Arruitz, pol. 22, parcela 190-b - Comederos exteriores: Arruitz, pol. 22, parcela 172-f, 190-c Las parcelas 22 45 y 22 219 de Arruitz no se incluyen en el plan territorial debido a que no son de uso agrícola. Las parcelas 22 170, 22 101 y 22 51 de Arruitz no se incluye en el plan territorial debido a que no se han encontrado su localización. Las parcelas 6 27 y 6 193 de Albiasu no se incluyen en el plan territorial debido a que no son de uso agrícola. La parcela 18 232 de Aldatz no se incluye en el plan territorial debido a que no es de uso agrícola. Las parcelas 21 41, 21 493 y 21 524 de Alli no se incluyen en el plan territorial debido a que no son de uso agrícola. En la actualidad la explotación ceba unos 110 terneros al año que los cria junto con unas 150 novillas en unas instalaciones en GULINA. El estiercol generado en dicha explotación es gestionado por los ganaderos Javier ORCARAY y Patxi LEGARRA. El programa me dice que el estiecol repartido no se ajusta al producido. Lo he comprabado y si se ajusta. Creo que el programa no descuenta el estiercol exportado. Compruébalo y me dices. Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: A fecha 14.10.2008, las instalaciones disponibles para novillas han variado con respecto lo presentado en el expediente inicial de 2006: - La instalación de novillas 1, de Arruitz (Larraun, pol.22, parc.82) ya no forma parte de la explotación. - Se ha incorporado la instalación para novillas y ternero de Gulina (Iza, pol.16, parc.71) con licencia a nombre de Gloria Elcarte Díaz de Ulzurrun. - Se mantiene la instalación de novillas de Albiasu y su referencia catastral es Larraun, pol.6, parcela 116. |

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 29.08.2006: SAT Echeverria presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una explotación de ganadera existente de vacuno de leche, situada Larraun (Arruitz).

- 08.11.2006: SAT Echeverria presenta documentación técnica adicional en contestación al requerimiento realizado con fecha 26.09.2006

- 20.11.2006: El Director General de Medio Ambiente emite resolución nº 2705/2008, por la que se somete a información pública el proyecto.

- 04.12.2006: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 145, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

- 13.01.2007: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 18.01.2007: Se comunica al Ayuntamiento de Larraun, la inexistencia de alegaciones.

- 07.02.2007: El Ayuntamiento de Larraun remite al Servicio de Integración Ambiental el informe favorable de compatibilidad urbanística.

- 18.07.2007: SAT Echeverria solicita modificación no sustancial irrelevante.

- 27.07.2007: El Director del Servicio de Integración Ambiental contesta la solicitud de modificación no sustancial irrelevante.

- 14.05.2008: SAT Echeverria solicita modificación no sustancial irrelevante.

- 27.05.2008: El Director del Servicio de Calidad Ambiental contesta la solicitud de modificación no sustancial irrelevante.

- 21.10.2008: SAT Echeverria recoge la propuesta de Autorización Ambiental Integrada.

- 30.10.2008: SAT Echeverria presenta alegación a la propuesta de Autorización Ambiental Integrada. Se admite la alegación.