# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La instalación se emplaza en Buñuel, polígono 6, parcelas 16, con una superficie de 164.539 m2 edificados aproximadamente 16.400 m2 de la superficie. Las coordenadas U.T.M. son X- 633.660 Y- 4.646.669. Cumple las condiciones de localización exigibles en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

# La actividad que se lleva a cabo, consiste en la producción de leche de vaca, empleando para ello animales adultos y teniendo dentro de la explotación la recría necesaria para la reposición. Actualmente también se engordan terneros. Se proyecta la construcción de un centro de alimentación.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por siete naves principales destinadas al alojamiento de ganado (ordeño, secas, novillas), una nave almacén, una balsa de almacenamiento de estiércol líquido, estercolero de sólidos, sala de ordeño, lechería, silos de zanja y fábrica de piensos.

# La característica de cada una de estas instalaciones es la siguiente:

|  | Destino | Superficie m2 | Equipamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Nave 0 | Secas, recría y terneros | 1.948 | Cubículos – cama caliente |
| Nave 1 | Vacas en lactación | 3.366 | Cubículos y robots de ordeño |
| Nave 2 | Vacas en lactación | 3.366 | Cubículos y robots de ordeño. |
| Nave 3 | Vacas en pre-parto | 1.300 | Cama caliente - patios |
| Nave 4 | Novillas y vacas ordeño | 1.820 | Sala ordeño, Tanques de leche, Depuradora agua, Centro transformación |
| Nave 5 | Vacas de ordeño | 1.300 | Cama caliente - patio |
| Nave 6 | Vacas secas y recría | 1.300 | Cama caliente - patio |
| Nave 7 | Almacén materias secas | 2.000 |  |

# Ordeño:

# Cuatro robots instalados en nave 1 y 2.

# Sala de ordeño antigua de 12 x 2 plazas.

# Manejo del ganado:

# Cubículos: naves 0, 1 y 2.

# Cama caliente: naves 3, 4, 5 y 6.

# Almacenes de estiércol:

# Fosa recepción estiércol bruto: 81 m3.

# Balsa de fracción líquida: 6000 m3 (útil). Con control de fugas.

# Solera estiércol sólido y fracción sólida: 874 m2

# Centro de alimentación:

# Superficie total 6422 m2, de los cuales 594 están cubiertos.

# Silos de materia prima húmeda: Maíz forrajero (cinco silos - 6.450 m3), Raigrass (dos silos – 1.773 m3)  y otras (tres silos – 237 m3).

# Dispone de 12 silos de materia prima seca: Maíz, Trigo blando, Cebada, Gluten de maíz, coco expeller, palmiste, soja, correctores.

# Báscula de 50.000 Kg.

# Molíno con motor 40 CV.

# Mezcladora,

# Granuladora

# Equipo dosificación, con bomba de 2 CV.

# Silos de piensos complementarios: 4 silos de 29 m3.

# Consumos de alimentos:

# Consumo de materias primas de alimentación:

| Tipos | Materia | Cantidad anual (t) | % Proteína |
| --- | --- | --- | --- |
| Silos | Raigrass Maíz | 2.297 2.767 |  |
| Henos, deshidratados | Alfalfa en rama Alfalfa deshidratada Paja | 207 576 399 |  |
| Concentrados | Naranja Cebadilla Algodón Soja Gluten Cebada Maíz grano Salvado Coco Trigo Girasol Gluten meal | 146 1.254 262 325 148 13 599 64 78 90 64 38 |  |
| Otros | Bicarbonato Correctores Magnapac Magnafos DDg Mico-Az Propilenglicol Cloruro Amónico | 20 63 31 11 17 2 5 1 |  |

# Consumos anuales de energía:

# Instalaciones eléctricas: Motores de arrobaderas, robots de ordeño, tanque de almacenamiento de leche e iluminación.

# Sistema de abastecimiento: mediante tres transformadores, subsidiariamente se pueden utilizar dos generadores de 230 y 10 KVA. La potencia contratada para la sección de ganadería es de 250 Kw.

# Consumo anual: 913.500 kWh

# Almacenamiento de combustible:

# Existen instalados seis depósitos de gasoil para el consumo de los tractores y generador. Tres de ellos de doble capa, de los cuales dos tienen 1000 litros de capacidad y otro 5000 litros. En el resto se colocaran cubetos de protección, dos de ellos son de 1000 litros y otro de 500 litros que se utiliza para el generador.

# Consumo anual de gasoil: 15.000 litros.

# Consumos de agua:

# Sistema de abastecimiento: Mancomunidad de Regante.

# Dispone de balsa de almacenamiento en exterior de la instalación.

# Consumo de agua se dedica a alimentación de ganado y a limpieza.

# Consumo anual de agua: 22.228 m3, según la siguiente distribución:

# Ganado: 17.058 m3 (Vacas adultas incluida recría: 84.7 litros/día)

# Limpieza: 5.170 m3

# Consumos de otras materias primas:

| DESTINO | PRODUCTO | MAT. PRIMA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloración agua | Hipoclorito sódico 160/180 | Hipoclorito sódico | 120 litros |
|  | Ac. Clorhídrico 32 % | Ac. clorhídrico | 56 litros |
|  | Adipax 10 | Policloruro de aluminio 9.5% | 450 litros |
|  | Genefloc | Amina policuaternaria | 475 litros |
|  | Sal peladilla |  | 1.450 liros |
| Limpieza sala de ordeño | Galaxy acido | Ac. Fosfórico, ac. nitríco | 1.410 litros |
| Limpieza robots | Galaxy alcalino | Hidróxido sódico | 1.956 litros |
|  | Galaxy ácido | Ac.fosfórico y ac. nitríco | 1.729 litros |
| Lavado pezuñas | Formol 37% | Formoaldehido | 3.100 litros |
| Sellado y lavado de ubres | Mastosan | yodoforos | 5.152 litros |

# Descripción del proceso productivo:

# Capacidad:

# Se trata de una granja de 719 vacas adultas de producción de leche, 433 novillas de reposición y 142 terneros. (1.041 UGMs).

# Manejo intensivo:

# Un parto por vaca cada 13-15 meses.

# Inseminación artificial.

# Distribución de partos uniforme a lo largo del año.

# Periodo de lactación: 10 meses.

# Alimentación:

# Ganado en producción: ración equilibrada (forrajes + cereales), con reparto mediante unifeed y robots de ordeño.

# Se fabrican cuatro tipos de pienso: pienso granulado robots, pienso recría, vacas en producción pesebre, pienso vacas secas y novillas.

# Limpieza:

# De instalaciones mediante hidrolimpiadora de 15 litros/minuto y 8 bares de presión.

# De la sala de ordeño mediante manguera.

# El tanque de leche dispone de sistema de autolimpieza.

# Producción:

# Leche: 5,7 millones de kilos.

# Base territorial:

# Gestiona aproximadamente 229 hectáreas de su propiedad con cultivos de maíz-raigrass, alfalfa y tomate.

# Dispone de 244 hectáreas de tierras de cultivo de otros agricultores, dedicadas a cereal para la aplicación de estiércol.

- Producción de estiércoles:

Según los datos registrados en el Libro de Gestión de Estiércoles en 2005, la producción es de 8.880 m3 de fracción líquido, 145 t de fracción sólida y 3.865 t de estiércol sólido. En establo supone aproximadamente 29.900 kg de Nitrógeno, 16.300 kg de P2O5, 27.500 kg de K2O, 27 kg de Cu y 106 kg de Zn y en pastoreo 5.200 kg de Nitrógeno, 1.000 kg de P2O5, 7.500 kg de K2O, 4 kg de Cu y 10 kg de Zn.

- Producción y gestión de residuos

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO TABLA 7 (1) | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |  |
| Agujas hipodérmicas | BB0019 | 3 | 180202* |
| Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la sustancia. Plástico Cristal | B0019 | 30 60 | 150102 150107 |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | B0019 | 300 | 150110* |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) |  | 0 | 150102 |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) |  | 0 | 150102 |
| PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |
| Envases de piensos, leche en polvo, correctores De papel De plástico De nylon |  | 50 300 200 | 150101 150102 150109 |
| OTROS |  |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) |  | 0 | 200301 |

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto técnico de ingeniero agrónomo, visado nº 1817, fecha 21.09.2006

# Anexo A al proyecto técnico, visado nº 1027, fecha 06.06.2007.

# Plan de Gestión y Producción de estiércoles, fecha 24.09.07.

ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

La producción de estiércol será uniforme a lo largo del año. Se producen tres tipos, estiércol bruto de cama caliente, fracción líquida y fracción sólida ambas procedentes de la separación de parte del estiércol bruto. El estiércol se valorará agronómicamente aplicándola en la superficie disponible de acuerdo con las condiciones que a continuación se detallan.

Cantidad de estiércol producido por esta instalación contiene 76.037 Kg de N,  40.113 Kg de P2O5  y 74.298 Kg de K2O distribuidos en:

- Estiércol bruto, procedente de cama caliente: 4.920 t

- Fracción líquida, 13.830 t

- Fracción sólida, 3.458 t

La superficie receptora se sitúa principalmente en los municipios de Buñuel, Cortes y Tauste (Aragón). Época de aplicación será durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo.

La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, según las recomendaciones del ITG Agrícola, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año, excepto en las parcelas situadas en zona vulnerable (Buñuel) que no debe superar 170 UF de nitrógeno/hectárea y año.

El riego agrícola con la fracción líquida y estiércol bruto se realizará mediante cisterna equipada con tubos colgantes, produciendo un reparto por bandas. Antes del llenado de la cuba se homogenizará el estiércol mediante batidor. La aplicación de la fracción sólida se realiza mediante carro esparcidor.

La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

La instalación cuenta para el almacenamiento de estiércoles con una balsa para la fracción líquida procedente del separador de 6000 m3, un estercolero para almacenamiento de la fracción sólida de 874 m3 y las zonas de cama caliente en las naves que se lleva a cabo este manejo.

La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

- Utilización de piensos ajustados en proteína y fósforo a las necesidades nutricionales de los animales en cada momento del proceso productivo.

- Retirada de los estiércoles de la zona de ganado de manera continuada, mediante arrobadera.

- Reparto del estiércol líquido con cisterna equipada con tubos colgantes (reparto por bandas).

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Minimización del consumo de agua se realiza mediante:

- Limpieza con máquina a presión portátil (20 a 180 atmósferas), tras remojado previo.

- Disminución de la capacidad de los bebederos, evitando las pérdidas en limpieza.

- Limpieza de la sala de ordeño y sala de espera en seco mediante arrobadera manual, sin utilización de agua.

- Mejora de la recogida de lixiviados de silo y conducción a fosa estiércol.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

Sistemas de drenaje para el control de fugas en la balsa de almacenamiento de estiércoles líquidos.

El área de almacenamiento de estiércol sólido es de hormigón, totalmente impermeable.

El área de silos de materias frescas es de hormigón, totalmente impermeable y con recogida de lixiviados.

Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

Rebasamiento de la capacidad exterior de las fosas: No se puede dar porque siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad.

Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de estiércol líquido. De todas maneras todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo, debiendo conocer todas las condiciones que no permiten el riego con estiércol.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

La explotación tiene autorización para el vertido de residuos sólido en vertedero: plásticos.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El promotor ha firmado un contrato con un gestor autorizado (Veterpack) de residuos peligrosos zoosanitarios, quien se encarga de suministrar los contenedores adecuados y retirarlos cuando estén llenos o cuando lo exija la legislación específica.

El promotor ha firmado un contrato con un gestor autorizado (Retroil) de residuos peligrosos para recogida y gestión de aceites usados.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

Las aguas fecales producidas en el edificio de oficinas serán conducidas a la balsa de estiércol y serán tratadas junto con los estiércoles.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Caracterización de estiércoles

Se realizará una caracterización de los estiércoles que se van a valorizar agronómicamente. Una vez al año, se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, materia orgánica, y relación C/N.

La toma de muestra se realizarán de manera que sean lo más significativas posible.

  - Caracterización de suelos

Del plan territorial presentado para la aplicación de estiércoles se elegirán cuatro parcelas para la caracterización del suelo y control los efectos de aplicación de fertilizantes orgánicos, según el siguiente protocolo:

- El año 0 se hará una caracterización completa de los suelos, se determinarán los horizontes y los siguientes parámetros según profundidades: Textura USDA completa (5 fracciones: arenas gruesas, finas, limos gruesos, finos y arcillas), pH en agua, materia orgánica, nitrógeno total, relación C/N, fósforo, potasio y magnesio asimilables, carbonatos totales, caliza activa, conductividad eléctrica, densidad, porosidad, CIC y metales (Cu y Zn).

- Control de percolación, se hará un análisis anual para determinar nitrógeno mineral (amoniacal y nitratos) en los distintos horizontes.

- Control acumulación de diferentes elementos como materia orgánica del suelo, fósforo, potasio, cobre, zinc, etc. Se realizará una analítica cada tres años.

  - Control del consumo de agua.

Se instalarán contadores intermedios en cada una de las naves  de ganado y en las zonas de lechería. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones los días 1 y 15 de cada mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control de energía: electricidad.

Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (Kwh), lectura anterior (Kwh), diferencia de lecturas (Kwh).

  - Control de energía: combustible

Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba gasoil, en el que se indicará fecha, cantidad, número de depósito y destino previsto.

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo:

- Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua: La revisión se hará el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

- La revisión de las arquetas de control de las balsas de estiércol líquido se realizará dos veces al mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia.

  - Control instalaciones producción de calor.

Deberán ser revisadas por los organismos competentes en los plazos que marca la legislación específica.

  - Control contaminación de suelos.

Se creará un registro para el control de las analíticas de suelo realizadas en el que se indicará la fecha, número de suelo, periodicidad de la analítica (inicial, anual o trianual) y número de registro con el que se va a archivar.

  - Control de la caracterización de estiércoles.

Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de estiércol (líquido o sólido), número de registro con el que se va a archivar.

  - Control de la aplicación de estiércoles.

Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, tipo de estiércol (líquido o sólido), equipo de reparto empleado, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis), dosis de fósforo aplicada (según el último análisis). La información de este Libro será remitida al Servicio de Integración Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de avería.

- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil.

- Plan de evacuación de la explotación en caso de incendios

- En caso de detectarse fuga en las balsas de almacenamiento de estiércol se deberán comunicar al Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra, junto al plan de actuación prevista.

- Medidas de protección contra incendios.

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.

- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados

| Actuación | Fecha ejecución (1) |
| --- | --- |
| Instalación de un contador de agua en cada nave | 31.12.2007 |
| Registro de consumos y mantenimientos | 31.12.2007 |
| Utilización de rampa de tubos colgantes | 31.10.2008 |
| Envolvimiento del purín dentro de las 24 horas siguientes a su aplicación al terreno | A partir Autorización de Apertura |
| Programa de mantenimiento de equipos | 31.12.2007 |
| Utilización de batidor para homogenizar estiércol | A partir Autorización de Apertura |

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.

- Otras medidas o condiciones.

  - Autorización de apertura.

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

La solicitud adjuntará una declaración jurada del Leonardo Gale Longas con DNI: 17.183.632 X como titular de las fincas cedidas para la aplicación de estiércol, indicando que dichas parcelas no se encuentran incluidas en ningún otro plan de gestión de estiércoles.

Así mismo, en la solicitud  se identificaran las parcelas sobre las que se va a hacer la caracterización de suelos receptores de estiércoles.

  - Declaración e inventario de emisiones.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

#### ANEXO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO TABLA 7 (1) | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZOOSANITARIOS |  |  |  |
| Agujas hipodérmicas | BB0019 | 180202* | Incineración en tierra (D10) |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  |
| Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases | B0019 | 150110* | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Envases de plástico de jabones (sin frase de riesgo asociada) |  | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| Embalajes/envases plásticos (No impregnados o no conteniendo sustancias asociadas a una frase de riesgo) |  | 150102 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |
| Envases de piensos, leche en polvo, correctores De papel De plástico De nylon |  | 150101 150102 150109 | Recuperación mediante gestión externa (R3) |
| OTROS |  |  |  |
| Residuos similares a los domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) |  | 200301 | R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones entre R1 y R12/ Depósito en vertedero (D5) |

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 06.10.2006: Granja El Campillo presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una explotación de ganadera existente de vacuno de leche, situada Larraun (Arruitz).

- 08.11.2006: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 2642, por la que se somete a información pública el proyecto.

- 22.11.2006: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 140, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

- 02.01.2007: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 29.01.2007: El Ayuntamiento de Buñuel remite al Servicio de Integración informe sobre aspectos de su competencia.