Editado  un folleto para el ahorro y uso eficiente de la electricidad en residencias de la tercera edad y centros de día

Viernes, 4 de enero 2008.  El Departamento  de  Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra ha editado un folleto con medidas para el ahorro y uso eficiente de la electricidad en residencias de la tercera edad y centros de día; se trata de centros que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año y con ocupación completa, en los que el consumo de iluminación y climatización puede llegar a suponer el 80% de la factura energética.

En Navarra existen 72 residencias de tercera edad, propias o concertadas, con una ocupación de 5.572 personas. El número de centros es elevado y merece la pena llevar a cabo mejoras de eficiencia energética porque su efecto acumulativo es importante. Si a ello añadimos que la esperanza de vida sigue creciendo, es previsible que el número de instalaciones aumente a medio plazo. Cualquier medida identificada puede aplicarse en la construcción de nuevos edificios y reducir el índice de consumo energético del sector. A las residencias para personas de tercera edad debemos añadir las residencias para incapacitados, que en Navarra cuentan con 649 plazas en 23 residencias propias, centros concertados y centros subvencionados. El resto, hasta 808, están  ocupando plazas en pisos tutelados de acogida.

Generalmente, las pequeñas y medianas empresas no tienen una cultura energética muy desarrollada y por tanto no es fácil que exista en ellas un control eficaz del consumo de energía. La concienciación en todos los niveles de la organización (gerencia, mantenimiento, personal, residentes etc.) es la medida más eficaz para conseguir objetivos de ahorro sin pérdida de confort, y este folleto se edita con este propósito.

Iluminación y climatización, los mayores consumos

Se han identificado dos tipos de consumos relevantes: el de electricidad para iluminación y el energético (electricidad y otras fuentes) destinado a la climatización. Ambos consumos son importantes en función de las horas de funcionamiento y de la potencia de los equipos que se precisan.

Para reducirlos hay cuatro vías: la optimización de la tarifa a la situación actual,  la optimización de las instalaciones, la reducción de la demanda y la utilización de energías renovables.

Centrándonos en la reducción de la demanda, existen medidas que con poca inversión, pueden conseguir ahorros de hasta un 80% en el caso de sustitución de lámparas, hasta un 15% aplicando variadores de frecuencia en los motores eléctricos utilizados en bombas de agua y máquinas de frío, o hasta un 25% adicional utilizando intercambiadores de calor en las máquinas de frío y climatización.

La climatización ocupa un 45% del consumo, la iluminación el 35% y el 20%  del gasto energético se debe a  otros consumos y aparatos.

Medidas para rentabilizar la iluminación

Las medidas dirigidas a la reducción de costes de iluminación de estos centros son diversas. La iluminación de bajo consumo o la utilización de balastros electrónicos de alta frecuencia permiten la variación de la intensidad de luz, pueden reducir el consumo de manera significativa.

Entre las lámparas más eficaces están las fluorescentes con balastro electrónico; las lámparas de descarga, que aportan una eficiencia superior al 35% en relación a un tubo fluorescente de 38 mm., y la lámpara compacta que reduce el consumo un 80% en relación con una incandescente y tiene una duración de 8 a 10 veces superior.

El estudio del diseño del edificio y su orientación para aprovechar al máximo la luz diurna debe ser una prioridad. El aprovechamiento de la luz natural es mayor si las paredes tienen colores claros que permiten reflejar hasta el 80% de la luz que incide en ellas, mientras que en las paredes de colores oscuros este porcentaje es inferior  al 10%.

Además se consigue un mayor aprovechamiento con sistemas de control y regulación que permiten gestionar la iluminación, gestionar la luz diurna y la luz eléctrica y controlar la ocupación y el tiempo.

Aire acondicionado

En los sistemas de aire acondiconado se pueden conseguir ahorros de entre el 10% y el 40%. Así el sistema “free cooling” consigue el ahorro de energía con el control de entrada de aire fresco del exterior, en función de las condiciones externas e internas del edificio. Por su parte, el control y regulación del aire acondicionado permite también un ahorro de un 20-30% sólo con acondicionar las salas no ocupadas a una temperatura inferior, sin perder la capacidad de recuperación en el momento de su ocupación.

Es posible, asimismo, realizar un aprovechamiento del calor de los grupos de frío; esto es, el calor del condensador que produce el equipo de frío se puede aprovechar para calentar otra parte de las instalaciones.

Puede, recuperarse, además, el aire de la ventilación para precalentar el aire que se introduce del exterior.

Por otra parte, las bombas de calor tienen un rendimiento más elevado que otras instalaciones que utilizan combustible como el gasoil, el gas, etc. Entre los inconvenientes de estas instalaciones se encuentran el precio más elevado de su adquisición, el consumo importante de electricidad y, en condiciones de temperaturas muy bajas, su deficiente rendimiento.