ANEJO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

# Breve descripción:

Actividad Principal: fundición en colada continua, centrífuga y coquilla metálica de barras, perfiles, casquillos y coronas en aleaciones base cobre especialmente: bronces, latones de alta resistencia y aleaciones complejas.

Proceso productivo

El proceso que se sigue en Wisco consiste en la recepción de materia prima (chatarra y elementos puros), para la fabricación de barras de colada continua y piezas de colada centrifugada.

Básicamente los productos fabricados son de bronce (base: 90% cobre y 10% estaño, aproximadamente), latón (base 75% cobre y 25% zinc aproximadamente). Las aleaciones pueden ser binarias o contener elementos como Plomo, Hierro, Níquel y Aluminio en cantidades inferiores al 10%.

Materias primas

La materia prima se almacena antes de ser incorporada al proceso productivo. Ésta es aproximadamente chatarra en un 95% y lingotes o escamas de elementos puros en un 5%. La chatarra es adquirida en su totalidad a gestores de residuos.

Una vez recibida la materia prima, se prepara la mezcla de materiales según la aleación del producto final a fabricar.

Proceso de fusión

Se lleva a cabo en tres naves dependiendo del proceso de fabricación de piezas que se vaya a realizar a continuación. En la nave de Colada Continua Vertical hay dos hornos de 350 KW con 3 cubas de 750 Kg, además de un horno de 350 KW con 1 cuba de 2000 Kg que funciona como horno de mantenimiento. En la de Colada Continua Horizontal hay un único horno de 350 KW con dos cubas de 750 Kg. En la nave de Colada Centrífuga hay dos hornos de 200 KW con 3 cubas de 350 Kg, una de ellas correspondiente a la sección de Coquilla metálica.

Todos los hornos de fusión son de inducción y están dotados de un sistema de extracción que conduce los gases al sistema de aspiración general formado por dos ciclones y un sistema de filtro de mangas.

- Colada Continua Vertical: el caldo se vierte en una cuchara para transportarlo hasta las máquinas de colada continua vertical. Las ocho máquinas son eléctricas. El producto solidificado que sale de forma continua en barras o tubos de diferentes diámetros, se corta y pesa para, posteriormente, ser transportado a la nave de enderezado y finalmente al almacén de producto terminado.

- Colada Continua Horizontal: el transporte del caldo desde el horno a la máquina de colada continua horizontal se hace mediante una cuchara. El producto solidificado que sale de forma continua y horizontal en barras o tubos de diferentes diámetros, se corta y pesa para pasar a la nave de enderezado o bien directamente al almacén de producto terminado. El humo que se genera en esta sección es aspirado por un extractor situado en el horno, que va incorporando estos humos a la red general de aspiración.

- Colada Centrífuga: el caldo se recoge en cucharas y se transporta a las 8 máquinas de colada centrífuga. Éstas tienen una coquilla o molde de acero donde se vierte el metal líquido y una vez enfriado se obtienen piezas en bruto listas para el posterior proceso de mecanizado. En cada colada y sobre la propia máquina, se pinta el molde con una mezcla de grafito y agua aplicada con una pistola que se alimenta desde un depósito. La finalidad de dicha acción es evitar que el bronce se adhiera al molde y facilitar así su extracción.

- Coquilla Metálica: el caldo se lleva en una cuchara hasta la máquina de coquilla metálica, donde la colada se realiza por gravedad. La coquilla se lubrica con la emulsión de grafito y agua, evitando así la adhesión del bronce al molde. Las piezas obtenidas pasan luego a la sección de mecanizado.

La refrigeración de todas las máquinas de colada señaladas anteriormente se lleva a cabo por un circuito de agua alimentado por el agua del canal de la empresa. Como consecuencia de este sistema de refrigeración se produce un vertido que se especifica en el apartado de vertidos.

Mecanizado

A la sección de mecanizado llegan las piezas procedentes de la sección de la colada centrífuga y de coquilla metálica. Estas piezas se someten a un proceso de corte y mecanizado del diámetro exterior e interior de los tubos, en función de la demanda del cliente.

Enderezado

En esta nave se sitúan dos enderezadoras de reciente adquisición encargadas de llevar a cabo el enderezado de las barras procedentes de la colada continua vertical y horizontal. Por último se pintan los extremos de las barras con el fin de facilitar la identificación de la aleación de cada pieza.

Almacenamiento

Las barras se almacenan en el almacén de producto terminado. Éstas deben ser cortadas a medida de los requisitos de los pedidos por lo que se utilizan las cinco sierras de corte ubicadas en el almacén.

Embalaje y expediciones

Las coronas y demás piezas procedentes tanto de la colada centrífuga como de la coquilla metálica se embalan o empaquetan tras su mecanización en el propio taller de mecanizado. Para ello se emplean cajas de madera y cartón, y en ocasiones se emplean flejes de acero para reforzar el cierre de las cajas. Las barras se suelen enviar mayoritariamente en haces flejados, evitándose así el uso de cajas.

Instalaciones auxiliares

- Horno de tratamiento térmico, de 75 KW, que se emplea para mejorar las propiedades de los materiales.

- Bombas: 7 bombas de captación que succionan el agua del canal y la incorporan al sistema de refrigeración de la empresa. Seis de ellas de 7,5 KW y la otra de 15 KW.

- Transformadores: cinco transformadores, con aceite como dieléctrico.

- Compresores: la empresa dispone de 2 compresores, uno de ellos de reserva.

- Caldera de calefacción de gasóleo de 180 KW. Cuenta con tanque de almacenamiento de gasóleo de 1000 litros de capacidad.

- Grupo electrógeno de emergencia.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# La empresa ocupa una parcela de 11.015 m2 y dispone una superficie edificada de 4.354 m2, distribuida en varios edificios:

- Recepción de materias primas.

- Colada continua vertical.

- Colada continua horizontal y colada centrífuga.

- Taller mecánico.

- Taller de enderezado.

- Almacén de producto terminado.

- Oficinas, laboratorio y vestuarios.

# Las instalaciones y equipos más relevantes son:

- Dos hornos de 350 KW con 3 cubas de 750 Kg y un horno de 350 KW con una cuba de 2000 Kg de mantenimiento de metal fundido, en colada continua vertical.

- Dos hornos de 200 KW con tres cubas de 350 Kg, en colada centrífuga.

- Un horno de 750 Kg, en colada continua horizontal. Un horno de 350 KW con dos cubas de 750 Kg, en colada continua horizontal.

- Cucharas para transporte de caldo.

- Ocho máquinas de colada continua vertical.

- Una máquina de colada continua horizontal.

- Seis centrifugadoras de colada pequeñas, una centrifugadora de colada grande y una máquina de rodillos.

- Una máquina coquilladora metálica.

- Horno eléctrico de tratamiento térmico, de 75 KW de potencia.

- Dos enderezadoras de barras.

- Diversa máquina herramienta en taller de mecanizado y taller de coquillas de grafito.

- Prensas y diversas sierras automáticas.

- Elementos de transporte: puentes grúa, polipastos, etc.

- Centro de transformación con una potencia toal de 5.000 KVA.

- Bombas de captación de agua con una potencia total de 60 KW.

- Sistema de refrigeración indirecta.

- Sistema de refrigeración directa.

- Instalación general de aspiración de humos y gases.

- Sistema de aspiración polvo de grafito.

- Instalación de aire comprimido, con dos compresores y un depósito de 900 l.

# Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

La materia prima empleada por Wisco es aproximadamente chatarra en un 95% y elementos puros en un 5%. Se consumen chatarras de diferentes aleaciones y suelen proceder de desguaces de barcos, de la industria química, de radiadores de coches, del propio proceso productivo de la empresa (piezas defectuosas) o bien se recibe en forma de viruta. Los elementos puros pueden ser proporcionados en forma de lingotes, escamas u otros, dependiendo de su naturaleza y proveedor.

# Consumos de materias primas (año 2005, expresados en Tm)

| Cobre 1ª | 793 |
| --- | --- |
| Cobre 2ª | 393 |
| Cobre Estaño | 255 |
| Calderín | 700 |
| Radiador | 742 |
| Similor 95/5 | 175 |
| Cobre-Níquel | 27 |
| Chatarra Bronce | 469 |
| Chatarra Aluminio | 67 |
| Viruta Bronce | 705 |
| Latón 70/30 | 96 |
| Plomo | 67 |
| Estaño | 175 |
| Zinc | 61 |
| Níquel | 26 |
| Hierro | 23 |
| Manganeso | 11 |
| Total | 4.785 |

# Consumo de productos químicos

| Productos peligrosos varios | 80 Kg |
| --- | --- |
| Hidróxido de calcio | 1.000 Kg |
| ELIMINAL 8 Antialuminio | 2.000 Kg |
| Aceites y lubricantes | 2.825 Kg |
| Pintura y pigmentos | 725 litros |
| Oxígeno y Acetileno | 5 botellas |

# Producción y consumos anuales de energía y combustibles:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción (Tm) (1) | 5101 | 5443 | 5342 |  |
| Electricidad (MWh) | 6735 | 7533 | 7901 | Hornos de inducción |
| Electricidad (MWh/Tm producida) | 1,32 | 1,38 | 1,48 |  |
| Gas (propano y butano, Kg) | 7980 | 8380 | 9300 | Precalentamiento de moldes y mecheros de colada continua |
| Gas (Kg/Tm producida) | 1,56 | 1,54 | 1,74 |  |
| Aceite (Kg) (2) | 486640 | 361780 | 183200 | Colada continua vertical |
| Gasóleo (litros) | 8330 | 8726 | 10204 | Calefacción y carretillas |

# (1) La producción durante el año 2007 fue de 6319 toneladas

# (2) En julio de 2005 se finalizó la sustitución de hornos con

# aceite como combustible por hornos eléctricos

# Producción y consumos anuales de agua:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción (Tm) | 5101 | 5443 | 5342 | - |
| Agua de red (m³) | 8434 | 7056 | 7282 | Sanitarios |
| Agua de cauce (m³); volumen máximo anual | - | - | 28224 | Usos industriales |
| Agua/producción (m³/Tm prod.) | - | - | 5,28 |  |

# Capacidad de producción:

# Por las variaciones en el tipo de productos elaborados por la empresa es difícil establecer una capacidad productiva en términos de toneladas anuales, si bien se puede establecer un periodo productivo anual de 44 semanas y las siguientes capacidades de los hornos:

- Colada continua vertical: dos hornos de 350 KW (con tres cubas de 750Kg) (El horno y la cuba de 2000 Kg al ser de mantenimiento no influye en la capacidad productiva). Cada horno de 350 KW tiene una capacidad de fundir de 750 kg /hora.

- Colada continua horizontal: Un horno de 350 KW (con 2 cubas de 750 Kg). El horno tiene una capacidad de fusión de 750 kg/hora.

- Colada centrífuga: dos hornos de 200 KW (con 3 cubas de 350 Kg). Cada horno puede fundir 350 kg/hora.

# Producción de residuos (año 2006):

| Residuo | Código LER | Cantidad producida (Tm) |
| --- | --- | --- |
| Polvo de grafito | 010410 | 10 |
| Tóner-cartuchos tinta | 080318 | 0,062 |
| Escorias | 100601 | 200 |
| Escombros de fundición refractarios | 100604 | 50 |
| Envases de papel y cartón | 150101 | 7,5 |
| Envases de madera | 150103 | 9,62 |
| Envases metálicos | 150104 | 40 |
| Plásticos | 200139 | 7,5 |
| Chatarra | 200140 | 10,5 |
| Basura industrial | 200301 | 50 |
| Polvos de fundición | 100603* | 73,76 |
| Aceite usado con agua | 130506* | 3,02 |
| Envases contaminados | 150110* | 0,10 |
| Material contaminado | 150202* | 0,08 |
| Aerosoles usados | 160504* | 0,08 |

# Almacenamiento de productos químicos:

- Almacenamientos a pie de proceso:

| Producto | Peligro | Tipo contenedor | Stock máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidróxido de calcio | Irritante | Sacos 25 Kg | 40 sacos (1000 kg) |
| ELIMINAL 8 Antialuminio | Tóxico, comburente | Sacos 25 Kg | 32 sacos (800 kg) |
| ACEITES Y LUBRICANTES |
| Aceite H.FH EP-46 | NO | Bidón 200 l | 2 bidones (400l) |
| Aceite motor S.3 20w/40 | NO | Bidón 50 l | 3 bidones (150 l) |
| Aceite motor ESSO UNIFLO 15W-14 | NO | Botella 5 l | 2 botellas (10 l) |
| Aceite de corte SUPER OIL C | NO | Bidón 25 l | 2 bidones (50 l) |
| Grasa lubricante KL-COMPLEX 280 | NO | Cartucho 400 g (antes se consumía en bidón 50 Kg) | 2 Cajas de 24 cartuchos (20 Kg) |
| Lubricante RENOSAFE HFDU 2354/N6 | NO | Bidón 200 l | 2 bidones (400 l) |
| Lubricante ENG HIDROIL 814-EP | NO | Bidón 50 l | 3 bidones (150 l) |
| Lubricante y anticorrosivo WD 40 AEROSOL | NO | Cartucho 400 gr | 2 cajas de 24 cartuchos (20 Kg) |
| PINTURAS Y PIGMENTOS |
| Pintura decoración spray | Extremadamente inflamable | Aerosol 200/400 ml | 20 aerosoles |
| Imprimación shop-primer ral 7030 | Fácilmente inflamable, Nocivo | Bidón 25 Kg | (únicamente existe 1 bidón. Está en uso, no se almacena) |
| KOKILLENSCHLICHTE 119/7 Grafito coloidal suspendido en agua | NO | Bidón 25 l | 5 bidones (125 l) |
| GASES |
| Acetileno | Inflamable | Botellas 35 Kg | 2 botellas (1 en uso + 1 almacenada) |
| Oxígeno | Comburente | Botellas 35 Kg | 3 botellas (1 en uso + 2 almacenadas) |

- Depósitos de combustible o carburante líquido:

| Producto | Peligro | Tipo contenedor | Stock máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | Muy tóxico | Depósitos de 1000 l (2) | 2000 |

# Documentación incluida en el expediente:

- Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, que se compone de dos tomos. El proyecto de protección contra incendios ha sido visado, con fecha 11 de septiembre de 2006, por el  Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, con el número 62480.

- Anejo al Proyecto Básico de junio de 2007.

- Anejo al Proyecto Básico septiembre de 2007.

- Documentación complementaria para la justificación de las instalaciones de protección contra incendios (proyecto técnico para la adaptación al RD 2267/2004) en septiembre de 2007.

- Anejo al Proyecto Básico de octubre de 2007.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes  especificados para cada foco de emisión cumplirán con los niveles de emisión establecidos con carácter general en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y estarán referidos al caudal, entendido como caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura, determinados en la tabla.

| Nº | Foco emisor | Caudal | Partículas Sólidas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nm³/h | mg/Nm³ |
| 1 | Sistema de aspiración general | 50000 | 50 |
| 2 | Aspiración polvo de grafito | 5000 | 50 |

  - Vertidos de aguas

- Vertido industrial: efluente de los circuitos de refrigeración directo e indirecto. Vertido al cauce del río Araxes.

| Parámetro | Valor Límite |
| --- | --- |
| Caudal diario máximo: | 252 m³ |
| Caudal anual máximo: | 28.224 m³ |
| Caudal punta: | 10,476 m³/h (2,91 l/s) |
| pH: | 6-9 |
| MES: | 9 mg/l |
| DBO5: | 15 mg/l |
| DQO: | 30 mg/l |
| Aceites y grasas: | 2 mg/l |
| Temperatura (1): | 30 ºC |

  - (1) El vertido no deberá tener como consecuencia que la temperatura en la zona situada aguas abajo de éste supere los 21,5 ºC ni un incremento respecto a la temperatura natural superior a 1,5 ºC.

  - No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas explícitamente en los puntos anteriores, en especial las denominadas sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

  - No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión.

  - Deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado que sea necesario.

  - Localización del punto de vertido:

    - Sistema de evacuación: directo a cauce.

    - Cauce receptor: Río Araxes, P.K. 19,3.

    - Cuenca: Río Oria.

    - Código del cauce: 1.0400.140

    - Punto de vertido 1: Coordenadas UTM: X = 583.250; Y = 4.764.081; HUSO: 30.

- Vertido de aguas pluviales: recogido mediante red independiente y evacuado a cauce.

- Vertido de aguas fecales y de purgas de compresores: serán evacuados al colector de aguas residuales de la red municipal de saneamiento. En general, este vertido deberá cumplir con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006.

  - Ruidos

- Valores límite de inmisión: la instalación deberá cumplir simultáneamente los siguientes valores límite de inmisión de ruido, expresados en decibelios (dB), en cada una de las dos zonas siguientes:

| ZONAS | ÍNDICES DE RUIDO |
| --- | --- |
|  | Hasta el 31 de mayo de 2009 | A partir del 1 de junio de 2009 |
|  | Lk,d | Lk,e | Lk,n | Lk,d | Lk,e | Lk,n |
| Parcelas ocupadas por la instalación de Wisco Española, S.A. (suelo urbano de uso industrial) | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 55 |
| Parcelas ocupadas por las viviendas próximas a la instalación de Wisco Española, S.A. (suelo urbano de uso residencial) | 60 | 60 | 50 | 55 | 55 | 45 |

- Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

2.   Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Las zonas almacenamiento de productos químicos líquidos usados en el proceso dispondrán de los cubetos de contención adecuados para la recogida de posibles fugas o derrames.

- Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones:

  - Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

  - Serán impermeables y resistentes al producto a retener.

  - No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.

  - No serán atravesados por tuberías o conductos.

- Los depósitos de gasóleo estarán provistos de doble pared.

- Las instalaciones de grupos hidráulicos (colada horizontal, vertical y centrífuga) contarán con bandejas de recogida de aceite tanto en la parte inferior del grupo como en los puntos en los que se realiza el traspaso.

- El lubricante empleado en la colada continua (vertical u horizontal) será aceite lubricante biodegradable.

- Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante materiales absorbentes.

3.   Procedimientos y métodos de gestión de residuos

3.1.  Residuos producidos

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

Se habilitarán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacén de residuos peligrosos, ubicado en el exterior de la nave de almacenamiento de materias primas.

- Almacenamientos de aerosoles y material contaminado, ubicados en las naves de taller de mecanizado y de colada continua vertical respectivamente.

- Almacenamiento de fluorescentes, pilas, baterías y acumuladores, en la nave de mantenimiento.

- Almacenamientos de aceite usado, polvo de grafito, bidones, chatarra, escombros, cartón, papel, plástico y madera ubicados en el exterior, en las inmediaciones de la nave de enderezado.

3.3.  Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

- Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores.

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos.

3.4.  Minimización de residuos

- Se llevará a cabo una reducción de ciertos residuos generados conforme a las condiciones establecidas en el Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos adjunto al expediente, siguiendo los objetivos anuales que se detallan en la siguiente tabla:

| Residuo | Kg residuo / Tm de producción |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| Aerosoles vacíos | 0,011 | 0,010 |
| Polvo depuración gases fundición | 8,50 | 8,28 |

- Se deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos con objetivos cuantificados para el periodo 2010-2013 antes del 1 de enero de 2010.

3.5.  Minimización de envases y residuos de envases

- Como objetivo cuantificado de prevención de residuos de envases durante el año 2008, se cifra la relación entre Kg de envase puesto en el mercado y toneladas de producto expedido en 14,67, para los siguientes materiales: cajas de madera, cajas de cartón, palets y tacos, flejes de acero, flejes de plástico y lámina de cartón.

- Se deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Plan Empresarial de Prevención de Envases con objetivos cuantificados para el periodo 2009-2011 antes del 1 de enero de 2009.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

Deberán observarse, de forma general, las siguientes condiciones de funcionamiento en relación con los focos de emisión atmosférica:

- Foco 1: emisiones de la aspiración centralizada. El efluente será depurado mediante un sistema compuesto por dos ciclones y un sistema de filtros de mangas antes de su evacuación a la atmósfera mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.

- Foco 2: emisiones de la aspiración de polvo de grafito. El efluente será depurado mediante un sistema de filtros de mangas antes de su evacuación a la atmósfera mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.

Por otro lado, con el objetivo de minimizar las emisiones difusas originadas en las cargas de caldo desde los hornos de fusión a las cucharas y desde ahí a las máquinas de colada, se deberán ejecutar las siguientes actuaciones:

- Antes de la solicitud de la autorización de apertura, el 1 de junio de 2008, se deberán haber instalado tubos flexibles de aspiración en la totalidad de las máquinas de colada continua vertical.

- Antes del 31 de diciembre de 2008 se deberán haber instalado campanas con aspiración lateral en la totalidad de los hornos de fusión.

  - Vertidos de aguas

- El vertido industrial (efluente de los circuitos de refrigeración directo e indirecto) es sometido a un sistema de tratamiento que consta, básicamente, de los siguientes elementos:

  - Decantador-separador de hidrocarburos (para las aguas procedentes del circuito de refrigeración directa). Con un caudal de cálculo de 2,5 l/s y un tiempo de retención estimado de 1,5 horas, se requiere una capacidad de 13,5 m³.

  - Sistemas complementarios de tratamiento en el canal previo al vertido al río:

    - Secuencia de bandejas de retención de grasas.

    - Rejilla de sólidos.

  - Arqueta de control de vertido.

- Las aguas pluviales de la zona de explotación serán conducidas a un decantador previamente a su vertido. Este decantador será de uso exclusivo para las aguas pluviales de la zona mencionada y será independiente del decantador de las aguas de refrigeración directa. Con un caudal de cálculo de 8,96 l/s y un tiempo de retención estimado de 1,5 horas, se requiere una capacidad de 48,33 m³.

- No se admite la incorporación de aguas de escorrentía de lluvia procedentes de zonas exteriores al recinto de actividad en las redes de colectores de la industria. Por ello, el titular queda obligado a instalar cunetas perimetrales u otro medio de desvío de las aguas, para evitar la contaminación de las mismas con motivo de la actividad.

- Las purgas de condensados de compresores se tratarán mediante un equipo separador  aceite/agua, dotado de prefiltro oleófilo y filtro de adsorción, que proporcionará un nivel máximo de hidrocarburos (incluyendo aceites minerales) de 10 mg/l, evacuándose el efluente final al colector municipal de aguas residuales.

  - Ruidos

- Se deberá proceder a ejecutar un Proyecto de implantación de nuevas medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el apartado 1.3., como resultado de la realización del Estudio acústico incluido en el apartado 8.1, y de acuerdo a los plazos previstos en el Programa de nuevas actuaciones incluido en el apartado 8.2

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera

- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano al punto de muestreo, y si éste no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

| Nº | Foco emisor | Grupo | Contaminantes | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de aspiración general | B 2.4.2 | Partículas sólidas | Anual |
| 2 | Aspiración polvo de grafito | C 3.3.2 | Partículas sólidas | Quinquenal |

- Los controles consistirán en una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado.

- Se realizará, por parte del titular, un autocontrol basado en los procedimientos siguientes:

  - Foco 1, sistema de aspiración general:

    - Diariamente: revisión, lectura y registro diario de la pérdida de carga de los filtros de cada uno de los focos.

    - Cuatrimestralmente: se realizará una revisión preventiva por parte de empresa subcontratada.

  - Foco 2, aspiración de polvo de grafito:

    - Semanalmente: revisión preventiva del estado de los filtros por parte de personal de la empresa. Los datos se registrarán en un libro de mantenimiento de los filtros.

  - Limpieza y cambios de las mangas de los filtros, siempre que se rompa o deteriore una de las mangas o bien cuando la presión diferencial que mida el manómetro exceda los valores óptimos de funcionamiento. Las acciones sobre los filtros y las fechas en que han sido realizadas, quedarán recogidas en libro de mantenimiento de los filtros.

- Metodología de medición y muestreo:

  - Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

  - El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de emisión y la posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.

- Sistema de registro:

  - Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de las autoridades competentes.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

- Dispositivos para el control del vertido industrial:

  - Un canal normalizado que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos y comprobar el rendimiento de las instalaciones de depuración.

  - Caudalímetro que permita la medida y registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en el vertido industrial:

| Parámetro | Frecuencia de análisis |
| --- | --- |
| pH: | Trimestral |
| MES: | Trimestral |
| DBO5: | Trimestral |
| DQO: | Trimestral |
| Aceites y grasas: | Trimestral |
| Temperatura (1): | Trimestral |

(1) Además del control de la temperatura del vertido, se realizará otro del medio receptor antes del vertido y aguas debajo de éste, en el límite de la zona de mezcla, a fin de constatar que no existan incrementos del valor de la temperatura superiores a 1,5 ºC.

- Todos los resultados analíticos del control deberán ser realizados y certificados por Entidad Colaboradora.

- Sistema de registro:

  - Se dispondrá de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se recogerán todos los resultados de los controles realizados, y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas residuales.

  - Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles para su examen por los servicios de inspección de la Confederación Hidrográfica del Norte y del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- Mantenimiento de las instalaciones:

  - El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

- Inspección y vigilancia:

  - La Confederación Hidrográfica del Norte y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa.

  - Las obras e instalaciones de depuración quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Norte, siendo de cuenta del titular las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen.

  - Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

  - Ruidos

- Evaluación de los índices acústicos: los índices acústicos utilizados incluidos en el apartado 1.3 serán evaluados de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. En particular, los niveles de ruido obtenidos en las mediciones deberán ser corregidos para excluir reflexiones, componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y componentes impulsivos.

- Cumplimiento de los valores límite de inmisión: se considerará que la instalación cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el punto 1.3, cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme al apartado anterior, cumplan las siguientes condiciones:

  - Ningún valor diario superará en 3 dB los valores límite de emisión

  - Ningún valor medido del índice acústico Lkeq, para cada uno de los periodos temporales de día, tarde y noche, superará en 5 dB los valores límite de emisión, siendo  Lkeq el índice de ruido continuo equivalente corregido, tal y como se define en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

- Programa de control: el titular deberá realizar con frecuencia anual un control del cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido, de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

  - Mal funcionamiento del filtro de mangas de la aspiración general o de la aspiración de polvo de grafito

- Se interrumpirá el funcionamiento de las instalaciones asociadas hasta que se solucionen los problemas de funcionamiento del foco.

  - Derrames accidentales

- Se recogerá el derrame mediante barreras físicas y materiales absorbentes.

- El residuo generado se gestionará mediante gestor autorizado.

  - Vertido con grave riesgo medioambiental

- En el caso de que se produzca un vertido que implique riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular suspenderá inmediatamente el vertido, quedando obligado, asimismo, a notificarlo a la Confederación Hidrográfica del Norte, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias y al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

7.   Medidas de protección contra incendios

- A la fecha de solicitud de la autorización de apertura deberán encontrarse implantadas las medidas de protección contra incendios que le hubiesen sido establecidas en su día por la Administración correspondiente, en las licencias de actividad y de apertura obtenidas por la instalación.

- Junto con la solicitud de autorización de apertura, el titular deberá presentar una certificación realizada por un Organismo de Control Autorizado, que justifique que las medidas indicadas en el punto anterior se encuentran implantadas. Asimismo se deberá certificar el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

- Antes del 31 de agosto de 2008, el titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un proyecto técnico completo (memoria, planos y presupuesto) para la adaptación de las instalaciones al Real Decreto 2267/2004 y al CTE. Este proyecto deberá tener en cuenta y dar respuesta satisfactoria a los siguientes puntos, relativos al Proyecto del Ingeniero Industrial D. José Mª Loperena Eslava, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, con fecha 06/09/07 y número 072727, que ha sido revisado:

- Se debe garantizar que los lucernarios continuos de cubierta pertenecen a la clase C-s3, d0 (M2) o más favorable (Anexo 2, Art. 3.1).

Dado que se trata de un establecimiento existente, aportar documentos acreditativos de todos ellos. Los mismos deben cumplir los requisitos del R.D. 312/2005.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que, cuando la implantación de un establecimiento industrial se realice en edificios existentes en los que por sus características no pueda cumplirse alguna disposición reglamentaria, el titular del establecimiento debe presentar una solicitud de excepción y justificarlo mediante su descripción en el proyecto técnico en el que se especifiquen las medidas alternativas compensatorias (para garantizar un nivel de seguridad equivalente) (Art. 1.c, Capítulo I).

Se entendería en este caso que los lucernarios pueden acogerse a la excepción de justificar reacción al fuego, planteando medidas compensatorias (BIEs más detección, etc.).

- Las escaleras de acceso a entreplanta de oficinas deben ser normalizadas, cumpliendo el CTE, DB-SI-3, punto 4.2.1 (anchura mínima de 1 metro) y DB-SU-1, punto 4.2. Justificar el cumplimiento de estos artículos: anchura de escaleras, dimensiones de mesetas, dimensiones de huella y contrahuella, pasamanos, etc.

- Se debe señalizar las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente localizables, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril) y según normas UNE 23.033 y 23.034,

- Antes del 31 de diciembre de 2008, el titular deberá ejecutar el proyecto técnico de adaptación de las instalaciones al Real Decreto 2267/2004 y al CTE, y las medidas complementarias que pudieran haber sido establecidas por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- Antes del 31 de enero de 2009, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, certificación técnica suscrita por técnico competente que justifique la ejecución del proyecto técnico indicado en el punto anterior.

8.  Otras medidas o condiciones

  - Estudio acústico

- Antes del 31 de agosto de 2008, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio acústico que incluya, al menos:

  - Identificación de los focos emisores principales de la instalación

  - Descripción de los aislamientos acústicos y medidas correctoras existentes

  - Cálculo de la atenuación conseguida y mediciones de niveles sonoros

  - Análisis tecnico-económico de las alternativas para la reducción de la emisión acústica de cada uno de los focos emisores principales, en especial, del sistema de aspiración general, ubicado en el extremo SE de la parcela ocupada por la instalación de Wisco Española, S.A.

  - Selección de las alternativas precisas con objeto de garantizar el cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el punto 3.1.1, y propuesta para proyectar la implantación de las mismas

  - Inertización del depósito de fuel

- El depósito de fuel fuera de uso será debidamente vaciado y rellenado con arena u otro material inerte antes del 1 de octubre de 2008.

  - Programa de nuevas actuaciones ambientales

- Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha proyecto (1) | Fecha ejecución (2) |
| --- | --- | --- |
| Inertización del deposito de fuel | - | 01-10-2008 |
| Instalación de campanas con aspiración lateral en la totalidad de los hornos de fusión | - | 31-12-2008 |
| Estudio acústico | - | 31-08-2008 |
| Implantación de medidas correctoras para la reducción de las emisiones acústicas | 31-12-2008 | 31-05-2009 |

(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 1001/06.

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas.

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

- Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental.

  - Medidas de aseguramiento

- El titular deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil medioambiental que cubra los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, como consecuencia de la contaminación accidental derivada de su funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada de 450000 euros.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

  - Canon de control de vertidos

- Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Norte practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

- Su importe será de 530,05 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes:

  - Volumen anual de vertido autorizado: 28224 m³.

  - Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3

  - Coeficiente C2: industrial clase 1: 1,0.

  - Coeficiente C3: industrial con tratamiento adecuado: 0,5.

  - Coeficiente C4: zona de categoría I: 1,25.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos, en los términos que se detallan en los puntos descritos a continuación.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR.

- La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente durante la primera quincena de enero y, posteriormente, durante la primera quincena de julio, copia de los datos registrados en el registro de autocontrol establecido para las emisiones atmosféricas.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos generados por la empresa se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

- Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá remitirse al Servicio de Integración Ambiental una Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases.

- La empresa deberá presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe en el que se acredite el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998.

- Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Norte:

  - Con frecuencia trimestral, una declaración analítica de los vertidos, referente a caudal y composición del efluente vertido a cauce, en la que se incluirán todos los resultados de control obtenidos. Además, se deberá adjuntar el control del medio receptor descrito. Los resultados de los controles se remitirán a la oficina de Confederación Hidrográfica del Norte de San Sebastián en el plazo de un mes desde la toma de muestras.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) (3) |
| --- | --- | --- |
| Polvo de fundición | 100603* | Recuperación material (R4/R5) o tratamiento físico-químico (D9) o depósito en vertedero (D5) |
| Taladrina | 120109* | Valorización energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) |
| Aceite usado | 130205* | Regeneración (R9) o valorización energética (R1) |
| Lodos del canal | 130502* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Envases plásticos contaminados | 150110* | Recuperación material (R3) |
| Trapos contaminados | 150202* | Valorización energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) o depósito en vertedero (D5) |
| Aerosoles usados | 160504* | Recuperación material y tratamiento físico químico (R4+D9) |
| Pilas, baterías y acumuladores | 200133* | Recuperación material (R4+R3/R4) |
| Tóner-cartuchos tinta | 080318 | Recuperación material (R3) |
| Escorias | 100601 | Recuperación material (R4) |
| Polvo de grafito | 101099 | Recuperación material (R4) |
| Viruta de bronce | 120103 | Recuperación material (R4) |
| Discos abrasivos usados | 120121 | Recuperación material (R5) |
| Envases de papel y cartón | 150101 | Recuperación material (R3) |
| Envases de madera | 150103 | Recuperación material (R3) |
| Envases metálicos | 150104 | Recuperación material (R4) |
| Escombros de fundición (refractarios) | 161104 | Recuperación material (R3/R4/R5) |
| Plásticos | 200139 | Recuperación material (R3) |
| Chatarra | 200140 | Recuperación material (R4) |
| Basura industrial | 200399 | Valorización energética (R1), recuperación material (R3/R4) o depósito en vertedero (D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- Con fecha 30 de noviembre de 2006 WISCO ESPAÑOLA, S.A. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada, adjuntando 5  ejemplares de la documentación.

- Con fecha 19 de diciembre de 2006 se emitió Resolución del Director General de Medio Ambiente y Agua por la que se somete el proyecto a Información Pública.

- Con fecha 19 de diciembre de 2006, se solicitó informe sobre compatibilidad del vertido de aguas a cauce a la Confederación Hidrográfica del Norte.

- Con fecha 5 de enero de 2007  se inicia la información pública. Se pública en BON nº 3.

- Con fecha 22 de enero de 2007, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaría.

- Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con fecha 1 de junio de 2007.

- Con fecha 10 de febrero de 2007  finaliza la información pública, sin que se presentaran alegaciones.

- Con fecha 5 de julio de 2007, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaría.

- Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 13 de septiembre de 2007.

- Con fecha 24 de julio de 2007, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaría.

- Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 13 de septiembre de 2007.

- La documentación relativa al tratamiento de las aguas y a los valores límite de emisiones de ruido fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 1 de octubre de 2007.

- Con fecha 12 de septiembre de 2007, se solicita informe sobre materias de su competencia al Ayuntamiento de Betelu.

- Con fecha 19 de octubre de 2007 se recibe informe en sentido favorable de Confederación Hidrográfica del Norte.

ANEJO V

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por WISCO ESPAÑOLA, S.A:

- Alegación realizada: el caudal establecido para el sistema de aspiración general de emisiones debería ser de 50000 Nm³/h, en vez de los 25000 Nm³/h propuestos.

- Respuesta: se acepta la alegación realizada por la empresa, dado que es aportado informe técnico de medición por Organismo de Control Autorizado en el que se determina un caudal de 49214 Nm³/h en dicha instalación. Además, la baja concentración de partículas detectada, <2,15 mg/Nm³, incide en una carga contaminante muy baja en cualquiera de los dos casos.

- Alegación realizada: solicitud de cambio de código LER para ciertos residuos.

- Respuesta: se desestima la alegación realizada por la empresa, por no adaptarse las modificaciones solicitadas a las características reales de los residuos.

- Alegación realizada: evacuación de la purga de compresor al cauce del río Araxes, previo tratamiento mediante separador de hidrocarburos.

- Respuesta: se desestima la alegación realizada por la empresa, por no haberse incluido este vertido en la Declaración de vertidos presentada por el titular, y como consecuencia, no ha sido incluido en el informe de admisibilidad de vertidos emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte.

- Alegación realizada: posibilidad de remitir las declaraciones analíticas de los vertidos una vez se reciba la analítica correspondiente desde el laboratorio/OCA.

- Respuesta: se desestima la alegación realizada por la empresa, por considerarse el plazo de un mes más que suficiente para disponer de los datos obtenidos en las analíticas realizadas.