# ANEJO I

# SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La instalación proyectada se ubica en las parcelas 222 y 223 del polígono 1 de Legaria; parcelas con una superficie total de 24.100 m2, de la cual aproximadamente 8.871 m2 serán edificados. Las coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50) son X- 567.100 Y- 4.722.710.

# La instalación proyectada tiene capacidad para 259.000 emplazamientos de gallinas ponedoras, sin reposición en la misma explotación, y se dedicará a la producción, clasificación, almacenamiento y comercialización de huevos de gallina.

# La instalación cumple las condiciones de localización exigidas en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Las instalaciones están compuestas por dos naves principales destinadas al alojamiento de gallinas, un edificio principal (oficinas, vestuarios, almacén de cartonaje, clasificación y almacén de huevos, área de expediciones y muelles de carga) y fábrica de piensos. Para el tratamiento del estiércol se dispone de un secadero y para su almacenamiento una nave estercolero.

# 1.- Naves

|  | Superficie (m2) | Nº Jaulas | Nº Plazas |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 123,58 x 20,42 = 2.523 m2 | 2.220 | 111.000 |
| B | 123,58 x 25,82 = 3.191 m2 | 2.960 | 148.000 |

# Las naves se distribuyen internamente, por razones sanitarias, en dos módulos independientes. Cada módulo consta de una zona de acceso y pasillos de circulación, en cuyos laterales se distribuyen filas de jaulas acondicionadas, con capacidad para 50 gallinas.

# Las jaulas se apilan en altura en dos columnas de cinco jaulas. El acceso a la columna superior se realiza mediante plataforma

# La distribución de agua se realiza a partir de depósito nodriza dotado de flotador, que alimenta a cada línea de pipetas de jaulas (chupetas con recuperador de agua).

# La distribución de pienso se realiza mediante alimentadores automáticos.

# El transporte de los huevos hasta la clasificadora se realiza mediante cintas mecánicas colocadas bajo los nidales.

# La gallinaza es transportada mediante un sistema de cintas bajo las jaulas. Retirada de gallinaza frecuente, a través de cintas continuas y traslado a túnel de secado.

# Las naves disponen de sistema de ventilación forzada mediante extractores (34 en nave A y 44 en nave B, de 5,5 kw) con variadores de frecuencia para ahorro de consumo a baja velocidad. Ventanas, con paneles evaporativos para ventilación humectada, de apertura automática por control de temperatura. Ventanas de ventilación de emergencia, de apertura manual o mecánica dependiente de grupo electrógeno.

# La iluminación de las naves se realiza mediante lámparas fluorescentes.

# Red de sumideros para evacuación de las aguas de limpieza tras los ciclos de puesta (14,5 meses)

# 2.- Edifício principal

# Superficie construida 2.431 m2

# Consta de las siguientes áreas:

# Área de muelles de carga-descarga, formada por tres muelles con plataformas hidráulicas.

# Área de expediciones finales (201 m2)

# Área de almacén de huevos. Área refrigerada para temperaturas de 14-16ºC (775 m2)  y cámara roto-sucio para temperaturas de 0-4ºC. (32 m2)

# Área de almacén de cartonaje y hueveras.(400 m2)

# Área de clasificación de huevos con máquina clasificadora (526 m2). Tras el calibrado y el marcado de etiquetas de trazabilidad, los huevos son envasados y colocados en cajas para transporte al almacén refrigerado.

# Área de oficinas, aseos y vestuarios. En planta primera se ubica la vivienda del guarda y en planta sótano, depósito de restos de estiércol diluido con las aguas de limpieza de 42 m3 y cuartos de bombas

# 3.- Fábrica de piensos

# Superficie construida del molino 118 m2

# Silos de recepción de material

# Silos 1 y 2: Almacenamiento de cereal. Capacidad 100.000 kg/silo

# Silos 3 y 4: Almacenamiento de soja. Capacidad 60.000 kg y 100.000 kg

# Mezcladora al vacío para elaboración de premezcla. Silo de premezclas

# Báscula dosificadora de ingredientes

# Molino. Filtro de mangas

# Mezcladora de unión de premezca y materias molidas.

# 8 silos de producto terminado de 30.000 kg/silo situados junto a las naves ganaderas

# 4.- Sistema de secado de gallinaza

# Instalación de un sistema de secado de la gallinaza, por inyección inferior de aire precalentado, procedente de las naves avícolas colaterales.

# El sistema consiste en un túnel con una plataforma perforada donde un carro distribuidor reparte diariamente y de forma homogénea una capa de gallinaza fresca que mezcla con parte de la capa de gallinaza seca del día anterior. El sistema de ventilación insufla aire proveniente del interior de la granja de forma continua.  El estiércol seco se recoge y es trasladado a la nave estercolero.

# El llenado del secadero se realiza mediante autómata, seleccionando las cintas de gallinaza. La instalación podrá retirar la gallinaza de las naves todos los días.

# El secadero se estructura en 34 módulos con capacidad de secado de 9.150 gallinas por módulo, resultando una capacidad total de secado para 311.000 gallinas.

# El pabellón que alberga el secadero se localiza entre las naves de producción; es de estructura metálica y dimensiones 112 x 6,8 metros = 766 m2

# La humedad de la gallinaza seca se ha considerado del 75% (datos del plan de producción y gestión de estiércol), pudiendo llegar al 80-85%.

# 5.- Nave estercolero

# Superficie: 32 x 19 m (608 m2)

# Nave con solera de hormigón y lámina de polietileno bajo la misma.

# Pendiente del 3% hacia interior.

# Capacidad de almacenamiento 2.432 m3

# La disposición de la gallinaza en el estercolero se realiza mediante dos cintas transportadoras. La primera para elevación y la segunda, de recorrido horizontal, para reparto homogéneo desde la cubierta.

# 6.- Otras instalaciones

# Abastecimiento de energía:

# Centro de transformación de 630 kVA en caseta prefabricada de 7,2 x 2,6 m (18,72 m2).

# Generador de gasoil de emergencia de 200 kVAr.

# Suministro de agua: se realiza a través de dos pozos de captación. El agua se conduce a un depósito de regulación de 70.000 litros, desde donde alimenta:

# Red de consumo humano de oficinas y vivienda

# Red de consumo animal (con dosificador de peróxidos). 14 depósitos nodriza de 1.000 litros

# Red de climatización de naves. 20 depósitos de 2.000 litros

# Red de protección anti-incendios

# Consumos de alimentos:

# Se utiliza dos tipos de pienso, adaptándose a las necesidades del animal en cada una de sus fases productivas.  En caso de que las pollitas de recría entrantes tengan necesidades específicas, se utilizará un pienso de prepuesta o de pollita-recría

# Considerando un consumo de 120 gramos/día/gallina y teniendo en cuenta que se realiza 1 mes de vaciado de naves por ciclo de 14,5 meses, se consumen anualmente 10.585 toneladas de pienso.

# Composición aproximada del pienso:

| Materia prima | Composición % |
| --- | --- |
| Cereal | 61,6 % |
| Soja | 24,4% |
| Aceite | 3,8% |
| Carbonato | 8,8% |
| Corrector | 1% |
| Premezcla | 0,4% |

# Composición aproximada de la premezcla

| Materia prima | Composición % |
| --- | --- |
| Sal | 78,9% |
| Antifúngico o formaldehído | 15,15% |
| Premix | 5,95% |

# Composición de proteína y fósforo de los piensos.

# Fase de 20 a 50 semanas:

# % proteína bruta:16,0

# % fósforo total: 0,49

# Fase de más 50 semanas:

# % proteína bruta: 15,5

# % fósforo total: 0,49

# Consumos anuales de energía (eléctrica):

# Suministro eléctrico de la red general eléctrica, mediante transformador de 630 kVA

# Instalaciones eléctricas (potencias en kW):

| Naves avícolas |
| --- |
| Fuerza (cintas transportadoras) | 30 |
| Alumbrado | 15 |
| Extracción mecánica ventilación | 370 |
| Cintas trasportadoras huevos | 10 |
| Alimentadores de pienso | 30 |
| Secadero |
| Secadero | 59,8 |
| Edificio principal |
| Fuerza | 25 |
| Alumbrado | 6 |
| Climatización naves-almacén | 75 |
| Climatización/Calefacción-Oficinas y viviendas | 30 |
| Instalaciones generales |
| Urbanización (alumbrado y puertas) | 6 |
| Grupo de bombeo: Agua de bombeo y PCI | 10 |
| Molino | 30 |
| Elevadores y bombeo silos | 15 |
| TOTAL | 652 kW |

# El consumo anual previsto de energía eléctrica en la explotación, considerando que durante un periodo de 100 días  funciona la climatización de las naves y que el secadero tiene un consumo diario de 82,72 kWh, es de 236.000 kWh.

# Almacenamiento de combustible:

# El combustible empleado es el gasoil. Se utiliza para el funcionamiento del generador de emergencia.

# Depósito de gasoil de 5.000 litros de doble pared.

# Consumos de agua:

# El consumo de agua para bebida de las aves supone un consumo de 240 cm3 por puesto y día, por lo que el consumo diario se estima en 62.160 litros y el anual en 22.688 m3.

# El consumo de agua en humectación de naves se estima en 44.000 litros/día durante 3 meses, alcanzando 5.280 m3/año

# El consumo de agua en limpieza (cada 14,5 meses) se estima en 40.000 litros. Para el cálculo se ha considerado un consumo medio de 0,007 m3 de agua por m2 de superficie de las naves.

# El consumo anual de agua aproximado es de  28.008 m3.

# Consumos de otras materias primas:

# Envases y embalajes para huevos: cartones, estuches y cajas.

# Productos de limpieza: La limpieza de las naves durante el tiempo de vaciado de las mismas lo realiza una empresa externa.

- Descripción del proceso productivo:

# Se trata de una granja de 259.000 gallinas ponedoras sin recría.

# Las pollitas de recría llegan a la instalación con 4 meses de edad. Con un período de adaptación en jaula de 1 mes, comienzan la puesta alrededor de los 5 meses edad y se mantiene durante 14,5 meses.

# Vacío sanitario y limpieza: 1 mes después de cada ciclo de puesta

# La actividad ponedora genera 280 huevos por plaza y ciclo.

# Alimentación: se utilizan dos tipos de pienso

# Consumo de  pienso 120 gramos/día/gallina

# Consumo de agua: 0,24 litros por animal y día.

- Producción de estiércoles:

# Se estima una producción de 3.249 t de gallinaza seca anual, lo que supone aproximadamente 82.216 Kg de Nitrógeno, 82.320 Kg de P2O5 y 82.631 Kg de K2O.

- Producción de residuos

# Tabla de residuos generados

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CANTIDAD KG/AÑO | CÓDIGO LER (1) |
| --- | --- | --- |
| Cartones de huevos y cajas de cartón | 20.800 | 150101 |
| Residuos asimilables a domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) | s.d. | 200301 |

(1)Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

# Los huevos no aptos para su comercialización en estado natural se comercializan para su uso en industria de alimentación.

# Documentación incluida en el expediente:

# Proyecto técnico visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de Navarra en fecha 10 de septiembre de 2009

# Anexo I – denominado TOMO V – Justificación cumplimiento RD 2267/2004 DB-SI seguridad en caso de incendio visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de Navarra en fecha 13 de octubre de 2009

# Anexo II, visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de Navarra en fecha 7 de enero de 2010

# Anexo III, documentación secadero de gallinaza.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Procedimiento y método gestión de estiércoles:

- La gallinaza es transportada mediante un sistema de cintas bajo las jaulas. Retirada de gallinaza frecuente, a través de cintas continuas y traslado a túnel de secado.

- El túnel de secado consiste en una plataforma perforada donde un carro distribuidor reparte diariamente y de forma homogénea una capa de gallinaza fresca que mezcla con parte de la capa de gallinaza seca del día anterior. El sistema de ventilación de las naves insufla aire proveniente del interior de la granja de forma continua.  El estiércol seco se recoge y es trasladado a la nave estercolero.

- La capacidad de almacenamiento de la instalación es de 2.432 m3, considerando una generación de gallinaza seca con un contenido de humedad del 75% de 3.249, la instalación dispone de capacidad de almacenamiento para 9 meses.

- La gallinaza se valorará agronómicamente aplicándolo en la superficie de cultivo disponible mediante carro esparcidor y de acuerdo con las condiciones que a continuación se detallan.

- La superficie receptora se sitúa principalmente en municipios de Tierra Estella. El principal cultivo es cebada en secano. La época de aplicación será durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo.

- La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, según las recomendaciones del ITG agrícola incluidas en el plan. En ningún caso se superarán las 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año, o 170 UF de nitrógeno/ hectárea y año en aquellas parcelas incluidas en zonas designadas como vulnerables a los efectos derivados del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

- La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

- La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol.

- Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

- Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación.

# Utilización de piensos bifase con bajos contenido en proteína y fósforo:

# Fase de 20 a 50 semanas:

# % proteína bruta, contenido máximo de 16

# % fósforo total, contenido máximo de  0,49

# Fase de más 50 semanas:

# % proteína bruta, contenido máximo de 15,5

# % fósforo total , contenido máximo de 0,49

# Retirada frecuente de la gallinaza y posterior secado por aire, equipo de secado exterior a las naves.

# Almacenamiento del estiércol en estercolero cubierto.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- El área de almacenamiento de estiércol sólido será impermeable y con medidas que eviten la salida de lixiviados.

- Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.

- Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

- Los residuos que se produzcan y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

- Las aguas fecales producidas en el edificio principal (Personal empleado: 9 personas) tras pasar por un equipo de tratamiento y depuración son conducidas al depósito que recoge los restos de estiércol diluido con las aguas de limpieza (cada 14,5 meses), para su posterior valorización agrícola.

- Agua y energía

  - Reducción del consumo de agua.

- Limpieza con máquina a presión portátil, con agua a alta temperatura (90 ºC)

- Instalación de bebederos con cazoleta recuperadora.

  - Reducción del consumo de electricidad.

- Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo.

- Sistema de ventiladores de extracción con variadores de frecuencia para ahorro de consumo a baja velocidad

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Caracterización de piensos.

- Existirá un registro de los piensos fabricados con indicación de fecha, cantidad y contenido en proteína y fósforo según su formulación.

- Existirá un registro de resultados de análisis de laboratorio de piensos. Estos se realizarán por lo menos una vez al año.

  - Caracterización de estiércoles

- Durante el primer año de funcionamiento del secador se realizará un estudio del balance de masas del proceso:  composición de la gallinaza entrada al secadero ,  composición gallinaza salida secadero ;  pérdida de humedad ;  emisión de nitrógeno amoniacal por cada tonelada

- Se realizará una caracterización anual de la gallinaza seca. Se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, materia orgánica, relación C/N y humedad.

- Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de estiércol, número de registro con el que se va a archivar.

  - Control del consumo de agua.

- Se instalarán 2 contadores generales de agua en los dos pozos de captación de agua. Además se colocarán contadores específicos en los circuitos de bebederos (uno en la nave A y uno en la B), humectadores (un contador global para ambas naves), un contador para vestuarios, oficinas y vivienda y un contador para la red de protección antiincendios.

- Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez a la semana. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

  - Control de energía: electricidad.

- Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh), lectura anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh).

  - Control de energía: combustible.

- Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba gasoil, en el que se indicará fecha y cantidad.

  - Protocolo de revisiones y reparaciones.

- Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja según el siguiente protocolo:

# Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

# Mantenimiento del sistema de distribución de agua: La revisión se hará el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

# Mantenimiento del sistema de iluminación: La revisión y limpieza de los sistemas de iluminación se harán el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en caso de que existan reparaciones.

  - Control instalaciones producción de calor.

- Deberán ser revisadas por los organismos competentes en los plazos que marca la legislación específica.

  - Libro de registro de retirada de estiércol de la cinta.

- Se va efectuar una retirada frecuente del estiércol de las naves. Se llevará un control y registro de la retirada del estiércol de cada nave.

  - Control de la aplicación de estiércoles.

- Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie aplicada, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según análisis), dosis de fósforo aplicada (según análisis). La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de avería.

- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil.

- Plan de evacuación de la explotación en caso de incendios

- Medidas de protección contra incendios.

- En la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- Con la Certificación final se acreditará el comportamiento al fuego de los materiales y soluciones homologados conforme al R.D. 312/2005 (panel sándwich y lucernarios C-s3,d0, puertas resistentes al fuego, franjas de cubierta y otros que se implanten).

- Dado que en muros de sectorización de almacén de cartonaje respecto a sector 4.3 se ha previsto disponer perfiles metálicos intermedios, estos se protegerán por sus caras expuestas con solución homologada (R 60, en sector de riesgo medio) (R 30 del lado del sector de riesgo bajo).

- Se completará la descripción del forjado previsto en sector 4.3 (se aclarará el recubrimiento de armaduras), y se justificará su estabilidad al fuego, R 30, conforme al punto 4.4, Anexo 2.

Con la Certificación final se aportará una descripción de los elementos estructurales prefabricados de las naves, y se justificará su estabilidad al fuego (R 30 en sector 4.3 y R 60 en sector 4.5) conforme al punto 4.4, Anexo 2.

No obstante se podrán adoptar los valores de la Tabla 2.3, Anexo 2, en el caso de que se justifique que la cubierta es ligera (qp(100 Kg/m2). Para ello se deberán aportar los cálculos necesarios (pesos de cada elemento estructural: vigas, correas y material de cobertura, y el valor en Kg/m2 resultante). Se podrá excluir del cómputo de la qp aquellos elementos que, en orden ascendente de sustentación, garanticen la estabilidad al fuego prevista en la Tabla 2.3, y que a su vez estén soportados por otros elementos estructurales que garanticen la R de dicha tabla.

En el caso del sector 4.3 (para acogerse a los valores de la Tabla 2.3), además se deberá justificar que el fallo de la cubierta no pueda comprometer la estabilidad de la entreplanta, aportando los cálculos necesarios, firmados por técnico competente en cálculo de estructuras.

Los pilares previstos en muros de sectorización tampoco podrán acogerse a la rebaja de estabilidad al fuego del la Tabla 2.3.

- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento (sectores 4-1 a 4-5) es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Condiciones urbanísticas

- Dado que las parcelas en que se proyecta la explotación avícola son colindantes con la carretera NA-6340, será necesario disponer de informe favorable del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, previamente al otorgamiento de la Licencia municipal de obras, relativo al cumplimiento de distancias entre la carretera y las edificaciones, cerramientos y accesos propuestos y otras posibles afecciones a la carretera.

- Toda vez que el Planeamiento Urbanístico Municipal no ha sido aprobado definitivamente, procede otorgar a las parcelas 221 y 222 la misma clase y categoría de suelo ya que sus características territoriales son similares, de modo que la actividad propuesta de explotación avícola, pueda tener cabida en ellas, siendo la categorización más adecuada, la de “suelo de preservación de valor para su explotación natural”.

- Todas las edificaciones, instalaciones y cerramientos deberán respetar la zona de servidumbre de los caminos públicos, de modo que se ubicarán a una distancia mínima de 3 m. respecto al borde exterior del Camino de Iribia, en cumplimiento del art. 112.2 de la Ley Foral 35/2002.

- Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio.

- Deberán tomarse las medidas oportunas para garantizar que la escorrentía pluvial no cause daños sobre los terrenos aledaños (soluciones tales como dejar parte de la superficie sin pavimentar o sistema de laminación de aguas…)

- Se deberá preservar la vegetación existente sobre el talud al Norte de la ocupación. Para ello, en todo el linde Norte, además de centrar la podas de arbolado solo en aquellas ramas cuya presencia generaría daños mayores sobre la vegetación, se delimitará una franja de 4 m de anchura desde la arista del talud hacia el interior de las instalaciones donde se excluirán actuaciones constructivas, salvo en la esquina NW del la parte asignada a Almacén de embalajes del edificio principal que está previsto ocupar.

La referida franja se balizará y en ella se excluirá el acopio de tierras o materiales así como la circulación de maquinaria durante las obras, pudiendo accederse a la misma al fin de las obras para la instalación del cerramiento.

- Con el fin de facilitar la integración ambiental y paisajística de las nuevas instalaciones, se evitará, salvo donde la cimentación lo haga imprescindible, la construcción de muros que sustituyan o aumenten la altura del talud existente al Norte, y en dichos casos se retranquearán hacia el interior de la ocupación y se definirán de forma que levanten una altura moderada sobre el suelo.

- Asimismo, se deberá dar un tratamiento adecuado al talud que surge en paralelo a la carretera, mediante elementos vegetales, empleando preferentemente plantas autóctonas y se aplicará un criterio de diversidad de especies arbustivas y arbóreas. Se dará un tratamiento adecuado al talud que discurre junto al Camino de Iribia, y en caso de ser necesaria alguna escollera, en ningún caso esta superará los 3 m. de altura.

- De manera expresa, teniendo en cuenta la proximidad a poblaciones y la tipología de las edificaciones, (significativamente más visible frente a las anteriormente existentes), se deberán aplicar medidas de integración paisajística.

En particular se ejecutará la plantación prevista entre la carretera y la edificación, manteniendo la estructura (arbustos hacia el exterior y árboles hacia el interior) y especies indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental, y ampliando la plantación al límite W de la parcela. Si finalmente la plantación queda exterior al cerramiento se le deberá proporcionar riego automático que facilite su implantación.

- El diseño de la iluminación externa nocturna deberá cumplir lo establecido en la Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno y el reglamento 199/2007, de 17 de septiembre, que la desarrolla. Teniendo en cuenta que la instalación se sitúa en suelo rústico, se cuidará el apantallamiento y la emisión por encima del hemisferio superior, así como la intensidad y tiempo que la luminaria debe permanecer en funcionamiento.

- Al inicio de las obras se deberá extraer la tierra vegetal (horizonte superficial fértil del suelo) para su empleo en restauración, acopiándola separadamente de otros sobrantes de excavación. La tierra vegetal excedente, junto con el sobrante de tierras, deberá trasladarse a vertedero autorizado.

Esta condición será incorporada al Proyecto de obras de la reforma de las instalaciones, siendo incluida en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, el cual se redactará conforme a lo especificado en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

En caso de preverse un destino distinto al de vertedero autorizado, deberá disponer de la previa autorización del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

- Otras medidas o condiciones.

  - Autorización de apertura.

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

# Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

# Con la solicitud se deberá adjuntar una acreditación del Ayuntamiento de Legaria sobre la adecuación urbanística de las obras realizadas a la licencia de obras concedida para las mismas.

  - Declaración e inventario de emisiones.

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática habilitada para el Registro PRTR-España.

- Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del mismo.

#### ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2)(3) |
| --- | --- | --- |
| Cartones de huevos y cajas de cartón | 150101 | Recuperación material (R3) / Valorización energética (R1) |
| Residuos asimilables a domésticos (oficina, cuarto de ganadero, ...) | 200301 | Recuperación material (R3,R4,R5) / Depósito en vertedero (D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

- En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Características generales Características generales Código del Plan: 1480010222/2/1 Promotor Nombre: Granja Legaria, S.A . . NIF: A31237936 Dirección: Calla San Andrés, 1- 3ºD Cod. Postal: 31281 Municipio: Legaria Teléfono: 948545087 Fax: 948545087 E-mail: robertolegaria@lepas.jazztel.es Tipo: Ganadero Técnico redactor del plan – Servicio de Calidad Ambiental a partir de la documentación del proyecto Nombre: Loreto Jordana Roa NIF: Dirección: Ejercito 2 Cod. Postal: 31002 Municipio: Pamplona / Iruña Teléfono: 848421869 Fax: E-mail: ljordanr@cfnavarra.es Titulación: Ingeniería Agronómica Nº Colegiado: Instalación principal Municipio: Legaria Polígono: 1 Parcela: 222 UTM X: 567.150,00 UTM Y: 4.722.664,00 Explotación Código: 148na004 Nombre: Nueva granja CIF: A31237936 |
|  | Especies Aves |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |

|  | Especies |  |
| --- | --- | --- |
|  | AVES |  |
|  | PONEDORAS SIN RECRIA Producción ponedoras Semanas de puesta / ciclo: 62,00 % medio diario que hacen puesta: 84,00 Dato proyecto Peso medio del huevo: 64,00 Dato proyecto I. C. kilo de huevo: 2,10 Dato proyecto entre 2 y 2,2 kg pienso/kg huevo Semanas prepuesta / ciclo: 3,00 % ponen huevo finalizar prepuesta: 7,50 Dato proyecto del 5 al 10 % mortalidad gallinas fase puesta: 7,20 Semanas de vacio entre puestas: 3,00 Peso medio ponedoras sacrificio: 2,10 Dato proyecto entre 2 y 2,2 kg Dispone de parque: No Tipo de Intalación Tipo Instalación 1 Descripción: Almacén de secado Plazas: 259000 % M.S. del residuo: 75 Tipo Instalación 2 Descripción: Plazas: % M.S. del residuo: Datos del pienso Pienso 17-20 % de Proteína del Pienso: 17,00 % de Fósforo en Pienso: 0,55 Pienso 18-40 % de Proteína del Pienso: 16,00 % de Fósforo en Pienso: 0,49 Dato pienso Pienso >40 % de Proteína del Pienso: 16,00 A partir de la semana 50 se utilizará 15,5% % de Fósforo en Pienso: 0,49 Dato pienso |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Instalaciones Almacenamiento de residuos en el interior de las naves Nº Almacén Especie Tipo de Residuo Capacidad útil (m3) |
|  | Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves Nº de almacén Especie Tipo de Residuo Está cubierto Sup. superior (m2) Capacidad útil (m3) Nº de almacén al que van las aguas 1 Estiércol Bruto Sí 608 2432 |
|  | Patios Nº de Patio Está cubierto Superficie (m2) Es impermeable Nº de almacén al que van las aguas |
|  | Silos Nº de silo Mes Cantidad(t) % de materia seca Nº de almacén al que van los lixiviados |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Cálculo de Emisiones Emisiones para repartir Especie Tipo de Residuo Cantidad (t) N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu (Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Aves Estiércol Bruto 3.248,82 |
|  | Emisiones por lugar Especie Localización N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu (Kg) Zn (Kg) Sup. Min. (ha) Sup. Min. ZV (ha) Aves Nave 82.216,23 82.320,06 82.631,42 15,75 284,32 328,86 483,62 |
|  | Productos para repartir Especie Época Aplicación Tipo Residuo Descripción Cantidad N (Kg) P2O5 (Kg) K2O (Kg) Cu (Kg) Zn (Kg) |
|  | Entrega a gestores Gestor Especie Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Plan de Reparto Aves Estiércol Bruto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total Estiércol Total Producido (t) 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 270,7 3.248,8 Cantidad aplicada en Cebada - Secano - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 749,0 0,0 0,0 2.999,0 Superficie de Cebada - Secano - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 400,0 Nitrógeno aplicado en Cebada - Secano - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.979,8 18.979,8 18.979,8 18.954,5 0,0 0,0 75.894,0 Dosis aplicada en Cebada - Secano - Una vez al año (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 30,0 Dosis de N aplicada en Cebada - Secano - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,8 189,8 189,8 189,5 0,0 0,0 189,7 Cantidad aplicada en Viña - Regadío - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Viña - Regadío - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Viña - Regadío - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Viña - Regadío - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Frutales producción - Regadío - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Frutales producción - Regadío - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Frutales producción - Regadío - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Frutales producción - Regadío - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Viña - Secano - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Viña - Secano - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Viña - Secano - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Viña - Secano - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Trigo - Regadío - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Superficie de Trigo - Regadío - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Nitrógeno aplicado en Trigo - Regadío - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.163,3 3.163,3 0,0 0,0 0,0 6.326,6 Dosis aplicada en Trigo - Regadío - Una vez al año (t/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Dosis de N aplicada en Trigo - Regadío - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,5 126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 Cantidad aplicada en Espárrago producción - Secano - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Espárrago producción - Secano - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Espárrago producción - Secano - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Espárrago producción - Secano - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Olivo - Secano - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Olivo - Secano - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Olivo - Secano - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Olivo - Secano - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Espárrago producción - Regadío - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Espárrago producción - Regadío - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Espárrago producción - Regadío - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Espárrago producción - Regadío - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Frutales producción - Secano - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Frutales producción - Secano - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Frutales producción - Secano - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Frutales producción - Secano - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cantidad aplicada en Barbecho - Secano - Una vez al año (t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Superficie de Barbecho - Secano - Una vez al año en la que se ha aplicado (ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nitrógeno aplicado en Barbecho - Secano - Una vez al año (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dosis de N aplicada en Barbecho - Secano - Una vez al año (kg/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Residuo Total aplicado(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 875,0 875,0 749,0 0,0 0,0 3.249,0 Superficie Total en la que se ha aplicado(ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 125,0 125,0 100,0 0,0 0,0 450,0 Nitrogeno Total aplicado(kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.979,8 22.143,1 22.143,1 18.954,5 0,0 0,0 82.220,6 Residuo acumulado (t) 812,4 1.083,1 1.353,9 1.624,6 1.895,3 2.166,1 1.686,8 1.082,5 478,3 0,0 270,7 541,5 Estiércol pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 Nitrógeno pendiente(t) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Información por Cultivo Trigo - Regadío Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,53 126,53 0,00 0,00 0,00 126,53 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 56,94 0,00 0,00 0,00 56,94 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,69 126,69 0,00 0,00 0,00 126,69 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,17 127,17 0,00 0,00 0,00 127,17 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 1,00 1,00 1,00 Cebada - Secano Una vez al año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 749,00 0,00 0,00 2.999,00 Superficie (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 400,00 N Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,80 189,80 189,80 189,55 0,00 0,00 189,73 N equivalente (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,41 85,41 85,41 85,30 0,00 0,00 85,38 P2O5 Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,04 190,04 190,04 189,78 0,00 0,00 189,97 K2O Total (kg/ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,76 190,76 190,76 190,50 0,00 0,00 190,69 Coeficientes Equivalencia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,45 0,45 0,45 1,00 1,00 |

|  | Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles |
| --- | --- |
|  | Observaciones Observaciones generales: Las parcelas incluidas como especiales se localizan en el municipio de Campezo (Álava) - El sistema consiste en un túnel con una plataforma perforada donde un carro distribuidor reparte diariamente y de forma homogénea una capa de gallinaza fresca que mezcla con parte de la capa de gallinaza seca del día anterior. El sistema de ventilación insufla aire proveniente del interior de la granja de forma continua. El estiércol seco pasa al piso inferior donde se recoge y trasladado posteriormente a la nave estercolero. La humedad de la gallinaza seca se considera del 75%, pudiendo llegar al 80-85%. Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación: |

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 16.09.2009: Granja Legaria S.A., presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para una explotación de gallinas ponedoras, situada en Legaria, polígono 1 parcelas 222 y 223.

- 07.10.2009: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 124, inicio de exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación

- 21.10.2009: El solicitante presenta documentación técnica adicional  en contestación al requerimiento realizado con fecha 09.10.2009

- 12.11.2009: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 01.12.2009: El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Legaria en todas aquellas materias que sean de su competencia. Transcurrido el plazo de emisión, el Ayuntamiento no ha remitido dicho informe.

- 12.01.2010: El solicitante presenta documentación técnica adicional  en contestación al requerimiento realizado con fecha 25.01.2010

- 03.02.2010: El solicitante presenta documentación técnica adicional en contestación al requerimiento realizado con fecha 01.12.2009