ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

- Breve descripción:

ONENA BOLSAS DE PAPEL S.A. es una empresa ubicada en Ibiricu de Egües dedicada a la fabricación de embalaje flexible, incluyendo la impresión, laminación y confección de bolsas.

En 2006  trabajaban en la planta 90 personas, repartidas en dos y tres turnos de producción, en general 5 días a la semana, 213 días al año.

La producción de la empresa se reparte aproximadamente en 75% fabricación de bobinas, 10% fabricación de etiquetas y 15% fabricación de bolsas.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

Cuenta con una superficie construida aproximadamente de 19.490 m2 edificados, en una parcela con una superficie total de 28.0320 m2.

La autorización incluye la edificación principal donde están todas las instalaciones productivas y oficinas u una nave auxiliar donde se hallan el almacén de recipientes móviles, el taller mecánico, la instalación de preparación de tintas, la depuradora y el destilador.

- Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

Los principales consumos de Materia prima durante 2005 fueron:

Celofán 47.070 Kg

PE – (Polietileno):97.464 Kg

Poliéster : 306.024 Kg

OPP – Polipropileno : 719.177 Kg

Simil Cristal OP. 40 GR.DE 765 - : 12.726

Celulosa 35 + PEX 12 gr. (Papel + Poliéster): 206.715 Kg

Estucado 70 gr (Papel) : 219.644

Sulfurizado K1 L 41 gr(Papel): 57.715 Kg

Pergamino 40 grs.(Papel): 25.215 Kg

Kraft Verjurado 50 grs. (Papel): 8.962 Kg

Aluminio 9/000 DE 890 mms.:  139.650 Kg

Poliamida Cast 100/000 DE 1005: 153.149 Kg

Cartulina Microprint 220 G. DE 1320 mm: 70.055 Kg

Metalizado 70 grs (Papel metalizado): 314.132 Kg

Granza de Polietileno : 1.107.125 Kg

Superilex + poliéster: 39.322 Kg

Ceras : 5.700 Kg

Lija en Pliegos: 50

Cobre electrolítico: 5.600 kg

Pigmentos y colorantes: 93.725 Kg

Disolventes: 439.599 kg

Adhesivos: 120.205 kg

Flexosol: 1.238 kg

Cromalin film, eurostint, papel, kodak: 319kg

Hidróxido sódico: 500kg

Cromylite: 1000kg

Ácido sulfúrico: 2.000kg

MDC Cupro Ballard: 54kg

MCD Cupro Hard: (endurecedor): 78 kg

MCD Plishfluid (aceite de corte): 50kg

Pasta de desengrase: 200kg

Gasoil: 4.500 litros

Madera (tapas, jaulas y palets): 9.200 kg

Cartón para mandriles y cajas: 77.475 kg

PE retractilado: 5.325 kg

- Consumos anuales de energía y combustibles:

La potencia eléctrica consumida en 2006 fue de 3.167.000 Kwh (prácticamente constante en los últimos años), el consumo de gas natural 6.950.000 Kwh y el de gasóleo 5.270 litros.

- Consumos de agua:

El consumo de agua en la empresa durante 2005 fue de 38.575 m3 y durante 2004 24.148m3 que provienen de la red municipal. Los usos que se le da al agua es: Refrigeración y calderas (recibe un tratamiento de filtrado, osmosis inversa y desmineralización), grabación de cilindros (desmineralización), riego, consumo humano y retretes (sin tratamiento).

- Almacenamiento de residuos peligrosos:

- Almacén centralizado de Residuos Peligrosos: A cubierto y con cubeto de retención.

- Producción de residuos:

Los residuos peligrosos producidos por la empresa durante 2006 son:

| RESIDUO | CODIGO LER | Cantidad 2006 (kg) |
| --- | --- | --- |
| Disolvente orgánico con tintas | 08 03 12* | 4.600 |
| Disolución acuosa de CrVI (cromado agotado) | 06 01 06* | 2.800 |
| Sulfato de cobre (cobreado agotado) | 06 03 13* | 2.500 |
| Sosa cáustica (desengrase agotado) | 06 02 04* | 0 |
| Lodos de depuradora | 19 02 05* | 400 |
| Lodos de tinta | 08 01 13* | 0 |
| Aceite hidráulico no clorado | 13 01 10* | 1.200 |
| Productos de laboratorio | 16 05 06* | 0 |
| Disolventes y mezclas | 14 06 03* | 20.000 |
| Carbón activo | 06 13 02* | 0 |
| Líquidos de limpieza | 07 03 01* | 0 |
| Residuos de adhesivos y sellantes | 08 04 09* | 540 |
| Bases de decapado | 11 01 07* | 1600 |
| Envases que han contenido sustancias peligrosas | 15 01 10* | 50 |
| Absorbentes, materiales de filtración | 15 02 02* | 40 |

Algunos residuos no han sido gestionados durante 2006 pero son susceptibles de producirse. Los Residuos no peligrosos generados son, aproximadamente:

| Residuo | LER | Cantidad 2006 (Tm) |
| --- | --- | --- |
| Cartón y papel | 030308 | 22,47 |
| Cobre | 200140 | 3,38 |
| Maderas y palets | 150103 | 110 |
| plástico | 200139 | 32,25 |

- Descripción del proceso productivo:

El proceso productivo consiste en la realización en paralelo de varias etapas (extrusión de polietileno, elaboración de tintas, grabación de cilindros y grabación de sellos), posteriormente se realizan las etapas de impresión, laminación, bobinadoras, confección de bolsas y realización de etiquetas.

Las principales instalaciones productivas de la empresa son 3 extrusoras, cubas, 2 pulidoras, 2 rectificadoras, 3 grabadoras de cilindros, 5 impresoras (4 de huecograbado y una de flexografía) y 4 acomplejadoras-laminadoras.

Extrusión de polietileno: A partir de granza, se realiza en 3 máquinas aplicando presión y temperatura y posteriormente una corriente de aire para dar forma.

Elaboración de tintas: Se realiza añadiendo disolventes, resinas, aditivos, pigmentos y barnices.

Grabación de cilindros: Consiste en retirar la capa de cobre del cilindro viejo, rectificar los cantos y volver a grabar el cilindro para volver a usarlo en la impresión. El tratamiento que se da a los cilindros es: desengrase ballard (7 minutos en sosa caústica y agua y aplicación de una emulsión), cobreado (aplicación de una solución de sulfato de cobre, ácido sulfúrico y agua destilada), pulido, grabado, desengrase (el mismo baño), cromado y pulido del cromo con lija de 30 micras.

Grabación de sellos: En varias etapas, recortar los negativos, cortar la plancha, dar una exposición a la plancha e insolarla, grabarla con ácido, horno de secado, reposo, enfriamiento, insolación de germicida y exposición final.

Impresión: Se realiza en tres líneas de huecograbado y una de flexografía. Además se dispone de otra máquina de huecograbado (Andreotti) que se utiliza de forma puntual. Los soportes que se imprimen son Poliéster, Polipropileno, Poliamida, Papel…

Laminación o acomplejado: Para unir una lamina ya pintada con otra del mismo o diferente material quedando una lámina compleja de dos láminas diferentes. Se realiza con un adhesivo (mezcla de resina y endurecedor) o con cera y la lámina no impresa suele ser polietileno fabricado en la etapa de extrusión.

Bobinadoras: Se corta al ancho deseado y pasa a cliente en bobinas (envasada, paletizada y retractilada) o a la sección de bolsas. Existen 3 bobinadoras principales y 4 de apoyo.

Confección de bolsas: Se realizan de tres tipos fundamentales, bolsas SAS (4 máquinas), planas con fuelles (una línea) o planas termosoldables (una línea)

Fabricación de etiquetas: Se realiza sobre papel metalizado, se imprime en huecograbado y se corta en la máquina Hobema y en la guillotina y se troquelan en la máquina Blumer. Se envasan en cajas de cartón.

- Documentación aportada por el titular:

- Proyecto básico. Cada proyecto consiste en un tomo encuadernado de fecha diciembre 2006.

- Informe sobre el mantenimiento de las medidas de protección contra incendios realizado por el Organismo de Control Autorizado APPLUS.

- Anejo al proyecto básico con fecha junio de 2007

- Documentación adicional octubre 2007.

- Proyecto de cumplimiento del reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales de octubre 2006

- Documentación adicional de protección contra incendios de abril de 2008.

- Proyecto de instalación de carbón activo para la recuperación de disolventes con regeneración mediante nitrógeno.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión (VLE)

  - Emisiones a la atmósfera

- Todos los focos emisores deberán cumplir, con carácter general, los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera; y en particular, los siguientes valores límite de emisión correspondientes a instalaciones de combustión que utilizan combustibles líquidos:

| Nº | Foco emisor | NOx (como NO2) (1) | SOx (como SO2) (1) | CO (1) | COV’s (mgC/m3) | Compuestos de Cromo (mg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Caldera de gas para aceite térmico Coperoil 1600 | 200 | 5 | 100 | - | - |
| 23 | Caldera de gas | 200 | 5 | 100 | - | - |
| 28 | Cromado | - | - | - | - | 1 |
| 29 | Conjunto emisiones COV’s | - | - | - | 100 | - |

(1) Los valores límite de NOx, CO y SOx serán expresados como mg/Nm3, y estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%.

- Asimismo, el conjunto de la instalación industrial deberá cumplir un valor límite de emisión difusa del 20% para COV’s. La evaluación del cumplimiento de este valor deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas  actividades.

Existen además dos focos que actualmente no trabajan. En caso de que estas máquinas sigan trabajando deberán dirigirse sus emisiones al sistema depurador de COVs.

| Nº foco | Descripción de los focos |
| --- | --- |
| 12 | Impresora Andreotti 211 |
| 26 | Impresora Andreotti 210 |

Existen otros dos focos no catalogados en el Decreto Foral 6/2002 al ser calderas de calefacción:

| Nº foco | Descripción de los focos |
| --- | --- |
| 1 | Caldera Vulcano-Sadeca |
| 3 | Caldera Ygnis Wa-450 |

  - Vertidos de aguas

Los tres vertidos de la empresa son:

- V1: Regeneración de las resinas de intercambio iónico

- V2: Rechazo de la osmosis inversa

- V3: Aguas fecales de aseos y servicios sanitarios

Las demás instalaciones funcionan en circuito cerrado y no realizarán vertido alguno.

Los vertidos de la empresa serán evacuados al colector de aguas residuales del polígono industrial. En general, estos vertidos cumplirán con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero.

Además se deberá cumplir el siguiente valor límite:

- El volumen máximo anual de aguas residuales vertidas a colector municipal será 30.000 m3 (incluye los tres vertidos anteriormente descritos)

  - Ruidos

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

La empresa deberá disponer como mínimo de las siguientes instalaciones:

- Almacén centralizado de Residuos Peligrosos: A cubierto y con cubeto de retención.

- Todas las cubas del proceso de grabación de cilindros serán estancas y dispondrán de doble pared.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

- Residuos Peligrosos: Se dispone de una zona de almacenamiento exterior, a cubierto y con cubetos que pueden retener el 100 % del volumen del depósito de mayor tamaño y el 30% del total de los residuos almacenados si existiera algún derrame.

- Papel y cartón: almacenaje en contenedor exterior.

- Madera en contenedor exterior

- Residuos urbanos: En contenedor estanco en el exterior.

- Polietileno procedente del proceso de extrusión: Sobre solera de hormigón y se reutiliza en el proceso.

  - Envases y residuos de envases

La empresa deberá presentar antes del 31 de julio de 2008 un Plan Empresarial de prevención de envases y residuos de envases ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

  - Minimización de residuos

En el estudio de minimización presentado se elige como residuos prioritarios, tanto peligrosos como no peligrosos, y como medidas de minimización las siguientes:

| Residuo | Medida de minimización | Objetivo minimización anual |
| --- | --- | --- |
| Envases vacíos contaminados | Compra de envases de mayor tamaño | Menor cantidad de residuos/ producción cada año |
| Baños de grabación de cilindros | Instalación de circuitos cerrados y optimización de los baños |  |
| Palets de madera | Reutilización en lo posible |  |
| Papel y cartón | Optimización del proceso para reducir rechazo |  |

Se deberá elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos antes del 6 de julio de 2010, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5 de julio de 1997)

Posteriormente se deberá elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos cada 4 años.

Antes del 6 de julio de 2008 deberá evaluarse el cumplimiento de los objetivos del Estudio de Minimización y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe justificativo.

Posteriormente cada dos años se deberá remitir un informe de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del estudio de minimización.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

- Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

Entre otras cosas:

Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos

Todos los contenedores de residuos peligrosos deberán estar identificados con sus etiquetas correspondientes y su periodo de almacenamiento deberá ser inferior a los seis meses.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

Las extracciones de las máquinas siguientes están conectadas a la instalación de recuperación de las emisiones de COV’s (foco 29):

Acomplejadora Reycan 502 encolado

Acomplejadora Reycan 602 encerado

Impresora Cerutti 201 Nº 1

Impresora Cerutti 201 Nº 2

Impresora Cerutti 201 Nº 3

Impresora Cerutti 201 Nº 4

Impresora Cerutti 201 Nº 5

Impresora Cerutti 201 Nº 6

Impresora Schiavi 200 Nº 1

Impresora Schiavi 200 Nº 2

Impresora Schiavi 200 Nº 3

Impresora Schiavi 200 Nº 4

Impresora Schiavi 200 Nº 5

Impresora Schiavi 200 Nº 6

Impresora Schiavi 200 Nº 7

Impresora Comexi Nº 1 (flexografía)

Impresora Comexi Nº 2 (flexografía)

Impresora Rotomec 3000 (nueva)

Impresora Widmoller 500 (reserva)

Impresora Cerutti 212 (será desmontada en un futuro)

La instalación de disminución de las emisiones de COV’s consta de adsorción y recuperación de COV’s mediante el uso de carbón activo.

Los datos principales de la instalación son:

Caudal aire máximo a 50ºC: 58.000m3/h

Caudal de solvente a tratar máximo: 300kg/hora

La instalación consiste en:

- Equipo para la filtración de impurezas y reducción de la temperatura. El material de construcción es fibra sintética con acero para el telar.

- 3 adsorbedores con carbón activo (Durante el funcionamiento de los equipos dos estarán en fase de adsorción y uno en fase de regeneración)

El foco 28 (cromado) dispone de un sistema de condensación para recuperar los vapores al baño.

Una rectificadora de cilindros dispone de un sistema de filtrado por cartuchos siendo la emisión al interior de la nave.

La otra rectificadora y dos pulidoras disponen de un circuito cerrado de agua para refrigerar y reducir las emisiones. Este polvo de cobre recogido en el circuito decanta y el residuo es gestionado como residuo de cobre.

Las alturas de los focos de emisión deberán cumplir lo indicado en el Decreto Foral 6/2002. Este punto se deberá justificar el la solicitud de la Autorización de Apertura, especialmente el estudio de altura mínima del foco número 29.

Para la reducción de las emisiones difusas se realizan las siguientes acciones:

- Empleo de sistemas de dosificación automática cerrados herméticamente en la elaboración de tintas.

- Almacenamiento de tintas en bidones cerrados.

Además, se deberán realizar las siguientes accione con el mismo objetivos:

- Cerrado de los tinteros durante su uso y antes y después de su uso en las impresoras.

- Cierres herméticos de todos los bidones de pintura.

- No dejar secar al aire los tinteros o bidones con poca pintura. Se deberán limpiar con paletas al acabar de usar.

  - Vertidos de aguas

El vertido V1 deberá ser neutralizado a pH adecuado para proceder a su vertido al colector municipal de aguas fecales. La instalación de neutralización deberá ser automática y consistir en, al menos, un tanque de neutralización, sistema de medida de pH y dosificación de reactivos ácidos y básicos.

Previo al vertido de las aguas, la empresa dispone de un cubeto de poliéster de 5.000 litros donde se acumulan las aguas, disponiendo a su vez de un cubeto de retención de hormigón de 20.000 litros.

En la zona de grabación de cilindros deberán clausurarse todas las arquetas de vertido. No podrá existir ningún vertido de residuos o aguas residuales. Todos los residuos producidos en esta zona deberán ser gestionados como residuos.

Los efluentes producidos en el lavado de piezas en la zona de la destiladora deberán recogerse y gestionarse como residuos peligrosos.

Las purgas de los compresores serán tratadas en un separador agua/aceite con carbón activo y filtro coalescente antes de su vertido al colector municipal que proporcione un nivel máximo de hidrocarburos de 20 mg/l.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Algunos sistemas implantados en la empresa para reducir el consumo de agua son:

  - Sistemas de refrigeración en circuito cerrado sin ningún tipo de purgas. Existen 5 diferentes, el circuito 1 para grabación de cilindros y las impresoras Schiavi y Cerutti, el 2 para la máquina de Cello, máquina bolsera Totani y la impresora flexográfica, 3 para acomplejadota base agua, acomplejadota de ceras y las tres líneas de extrusión, 4 equipo de laminación de ahesivo, 5 impresión rotomec.

  - Tratamiento de agua de proceso con prefiltro, carbón activo, antical, osmosis inversa y desionización.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

La clasificación de los focos de emisión y los controles a realizar serán:

| Nº | Descripción | Grupo DF 6/02 | Contaminantes | Controles a realizar por OCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Caldera de gas para aceite térmico Coperoil 1600 | C 3.1.1 | NOx, SOx y CO | Cada 5 años |
| 23 | Caldera gas | C 3.1.1 | NOx, SOx y CO |  |
| 27 | Cobreado 52 (Tª 55ºC) | C 3.5.4 | Cobre |  |
| 28 | Cromado (Tª 55ºC) | C 3.5.4 | Cromo |  |
| 29 | Conjunto emisiones COVs | B 2.12.1 | COV’s | Cada año |
| 30 | Cobreado 53 | C 3.5.4 | Cobre | Cada 5 años |

Además la empresa dispone de dos calderas para calefacción de gas natural de 2.000.000 y 505.600 kcal/hora. Estos focos de emisión no están catalogados en el Decreto Foral y no debe realizar controles periódicos.

También dispone de una caldera de fuel oil con una potencia de 505.600 kcal/h en desuso.

Los orificios de medida de los focos de emisión deberán cumplir lo indicado en el Decreto Foral 6/2002. Además el foco 29 deberá disponer de dos áreas de medición que cumplan las condiciones del Decreto Foral en cuanto a distancias mínimas a las perturbaciones y orificios de medida una antes de que los gases entren al equipo corrector y otro cuando los gases vayan a salir a la atmósfera.

El primer informe de OCA del foco 29 deberá realizarse en un plazo máximo de 1 mes desde la puesta en marcha del equipo, realizando la medida antes de la entrada de los gases al equipo y a la salida de los gases del equipo. Durante el primer año de funcionamiento se deberá hacer una medición cada 4 meses en este foco.

En el foco 29 se deberá realizar un autocontrol diario de comprobación de la concentración de COTs en el carbón activo y registro (FID en continuo), anotación de las fechas de desorción/regeneración del lecho, control y registro del valor del analizador paramagnético de la inertización, así como cualquier incidencia del equipo.

Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

Los resultados del control del OCA y de las incidencias del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

La empresa deberá realizar anualmente un Plan de Gestión de disolventes de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, verificando, especialmente, el cumplimiento del valor límite de emisión difusa.

  - Consumos de agua y Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:

- Dispositivos para el control de los vertidos

La empresa dispondrá antes de su conexión al colector municipal de un dispositivo normalizado  para toma de muestras y un medidor continuo de caudal que pueda dar valores instantáneos y totalizador.

Dispone de arqueta simple para la toma de muestras en la salida de las aguas fecales de la empresa.

Dispondrá de contadores de agua en:

  - Consumo del agua de red

  - Consumo de pozo

  - Consumo de agua de riego

  - Cinco contadores, cada uno en una a la entrada de cada sistema de refrigeración

  - Salida de agua residual al colector municipal.

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los vertidos:

La empresa deberá realizar el autocontrol del vertido V1 (regeneración de resinas) mediante el análisis del pH tras realizar la neutralización y antes de su evacuación al colector.

Deberá someterse a una revisión cada dos años por parte de un Organismo de Control Autorizado.

También se deberá registrar mensualmente los datos de los contadores indicados anteriormente.

- Sistema de registro:

Deberá disponer de un sistema de registro informático en el que se recogerá todos los resultados de los controles realizados y cualquier incidencia significativa.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

El titular deberá disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.

En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera o vertido accidental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

- Medidas de protección contra incendios.

- Respecto a la nave principal:

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

Además deberán adoptarse las siguientes medidas correctoras adicionales:

- Completar la instalación de Bocas de Incendio Equipadas en la zona denominada “materia prima”, de manera que no haya puntos de la misma a distancia superior a 25 metros de la más próxima.

- Los pulsadores de alarma deben someterse al programa mínimo de mantenimiento establecido en el RIPCI (RD 1942/1993).

Para el proyecto de nave auxiliar presentado el 27 de mayo de 2008, en lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), y a la vista de las medidas indicadas en el Proyecto del ingeniero industrial Pedro Martínez Leal, visado por el COIIN con fecha 15.10.07 y posteriores anexos de fechas 3.04.08 y 19.05.08, así como el proyecto de los ingenieros industriales Juanjo Murillo y Fernando Biurrun visado por el COIIN con fecha 13/03/2009, se hace constar que sí puede permitirse la actividad propuesta.

No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

- La franja resistente al fuego EI 45 de anchura mínima 1 m, situada en la zona de la cubierta a la que acomete la pared compartimentadora en dos sectores de incendio, debe resolverse necesariamente según una de las opciones indicadas en el Anexo 2, Art. 5.4, que son las siguientes:

- Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de las partes de la cubierta no resistente.

- Fijada en la estructura de la cubierta, cuando ésta tenga al menos la misma estabilidad al fuego que la resistencia exigida a la franja.

- Formada por una barrera de 1 m de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y se sitúe por debajo de la cubierta fijada a la medianería. La barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor que 40 cm. de la parte inferior de la cubierta.

La justificación de la resistencia al fuego de dicha franja se realizará mediante ensayo de tipo. Dicho ensayo se realizará en las condiciones finales de uso, incluyendo los soportes o sistemas de sujeción.

- Los almacenamientos de materiales combustibles a la intemperie que se ven en las fotos constituyen zonas de tipología E a las que se les debe aplicar las condiciones de protección contra incendios exigidas en el RD 2267/04.

- Garantizar que el panel de cubierta del edificio de servicios auxiliares pertenece como mínimo a la clase C-s3,d0 (M2) (Anexo 2, Art. 3.1).

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se acreditará mediante Certificado de ensayo conforme a normas UNE, europeas o euroclases, emitido por un laboratorio acreditado por ENAC (Art. 17.3.2). En el momento de su presentación, los certificados de ensayo deben tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

- Señalizar, en el acceso principal del edificio, que su estructura no justifica ninguna estabilidad al fuego (Anexo 2, Art. 4.3).

- Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco de este sector industrial es alto, por lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

- Antes del 31 de octubre de 2008:

  - Se deberá instalar un cubeto estanco de retención de posibles fugas en el depósito de gasoil de 2.000 litros, con una capacidad de al menos el 100% del volumen de este depósito.

  - Se deberá colocar pared que cubra, al menos, tres de los lados del almacén de residuos peligrosos para que no entre el agua de lluvia en él.

  - Deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua los siguientes documentos:

    - Proyecto técnico de una instalación de neutralización del agua de regeneración de las resinas de intercambio iónico y su posterior vertido a colector público

    - Estudio de la estanqueidad de los depósitos enterrados de disolventes y un Proyecto para dotarles de sistema de detección de fugas y sistemas de contención para evitar la contaminación del suelo.

    - Estudio de medidas preventivas y de buenas prácticas que pueden adoptarse para reducir las emisiones difusas de compuestos orgánicos volátiles, adicionalmente a las ya incluidas en el apartado 4.1 de este Anexo.

- Antes del 31 de diciembre de 2008:

  - Se deberán implementar las medidas preventivas y de buenas prácticas para reducir las emisiones difusas de compuestos orgánicos volátiles.

  - Se deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un Estudio de análisis y evaluación de riesgos medioambientales desarrollado de acuerdo con una metodología normalizada, como por ejemplo el desarrollado por la Norma UNE 150.008, en el que se analizarán y se evaluarán los posibles riesgos ambientales de las instalaciones, que puedan afectar al medio ambiente o a la salud de las personas, y en el que se definirán las medidas de prevención y seguridad más adecuadas para reducir dichos riesgos

- Antes del 31 de marzo de 2009, se deberán ejecutar las siguientes actuaciones:

  - Instalación de neutralización del agua de regeneración de las resinas de intercambio iónico

- Antes del 31 de diciembre de 2009 se deberá implantar y acreditar un Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001.

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

- Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Medidas de aseguramiento

- El seguro que actualmente dispone el titular para garantizar los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, como consecuencia de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada mínima de 1.800.000 euros por siniestro y año, deberá ser modificado para cubrir además, lo indicado en el artículo 6 del Real Decreto 833/1988, y se deberán eliminar las exclusiones a, c, d, e y f, incluidas en el punto 6.3 de la póliza presentada en el proyecto.

- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para ello.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá enviar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,  el registro de los controles de vertido de aguas residuales y emisiones a la atmósfera realizados en el año anterior.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).

- La empresa deberá realizar cada tres años un Plan Empresarial de prevención de envases y residuos de envases ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- Cada año deberá presentar un informe en el que se acredite el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998.

- Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente los datos de envases y residuos de envases generados por la empresa en el periodo anterior, según lo indicado en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su modificación por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada los informes realizados por un Organismo de Control Autorizado.

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| RESIDUO | CODIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Disolvente orgánico con tintas | 08 03 12* | Regeneración del disolvente (R2) |
| Disolución acuosa de CrVI (cromado agotado) | 06 01 06* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Sulfato de cobre (cobreado agotado) | 06 03 13* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Sosa cáustica (desengrase agotado) | 06 02 04* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Lodos de depuradora | 19 02 05* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Lodos de tinta o agua con tintas | 08 01 13* | Recuperación del disolvente, valorización como combustible (R2, R1) |
| Disolventes y mezclas | 14 06 03* |  |
| Aceite hidráulico no clorado | 13 01 10* | Regeneración o valorización como combustible (R9/R1) |
| Productos de laboratorio | 16 05 06* | Valorización mediante regeneración (R2) |
| Carbón activo | 06 13 02* | Recuperación del material o depósito en vertedero(R3/D5) |
| Líquidos de limpieza | 07 03 01* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Residuos de adhesivos y sellantes | 08 04 09* | valorización como combustible o depósito en vertedero (R1/D5) |
| Bases de decapado | 11 01 07* | Tratamiento físico-químico (D9) |
| Envases que han contenido sustancias peligrosas | 15 01 10* | Recuperación del material (R4/R3) |
| Absorbentes, materiales de filtración | 15 02 02* | Valorización como combustible o tratamiento físico-químico y depósito en vertedero (R1/D9+D5) |
| Transformador con PCB | 16 02 09* | Incineración en tierra (D10) |
| Aguas aceitosas de limpieza | 13 08 02* | Valorización como combustible o tratamiento físico-químico (R1/D9) |
| Equipos informáticos | 16 02 13* | Recuperación del material (R4 y R3) |
| Pilas usadas | 16 06 03* | Recuperación del material (R4) |
| fluorescentes | 20 01 21* | Recuperación del material (R4) |
| Cartón y papel | 03 03 08 | Recuperación del material (R3) |
| Cobre | 20 01 40 | Recuperación del material (R4) |
| Maderas y palets | 15 01 03 | Recuperación del material (R3) |
| plástico | 20 01 39 | Recuperación del material (R3) |
| Residuo asimilable a urbano | 20 03 01 | Depósito en vertedero (D5) |
| Chatarra férrica | 17 04 05 | Recuperación del material (R4) |
| Rechazo de proceso previo a acomplejado | 12 01 05 | Recuperación del material (R3) |
| Rechazo de proceso posterior a acomplejado | 12 01 05 | Depósito en vertedero (R1/D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

29-12-2006: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

08-01-2007: Se requiere a la empresa que subsane las deficiencias detectadas en la solicitud del informe urbanístico al Ayuntamiento de Egües.

23-02-2007: Presentación de la solicitud del informe urbanístico.

02-03-2007: Inicio de la tramitación según el procedimiento de la Ley 4/2005.

09-03-2007: Resolución 0475 de 9-3-2007 del Director General de Medio Ambiente por la que se somete a información pública el proyecto.

30-03-2007: Se publica en el B.O.N. la exposición pública del proyecto

08-03-2007: El Servicio de Integración Ambiental solicita a NILSA que emita informe sobre la compatibilidad del vertido con la red de colectores.

08-03-2007: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa que subsane las deficiencias detectadas en el proyecto en tema de protección ambiental.

27-03-2007: El Ayuntamiento del valle de Egües presenta el informe de compatibilidad urbanístico.

11-04-2007: NILSA emite informe sobre los vertidos.

02-05-2007: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa el envío de documentación referente a la protección contra incendios.

14-06-2007: El promotor contesta al requerimiento efectuado el 8-03-07.

18-09-2007: El Ayuntamiento del valle de Egües presenta el informe de compatibilidad urbanístico firmado por el Alcalde.

23-10-2007: La empresa presenta documentación adicional sobre temas ambientales.

31-10-2007: La empresa presenta documentación adicional sobre el sistema de depuración de COVs.

31-10-2007: La empresa presenta contestación al requerimiento de fecha 2/5/2007 referente a la protección contra incendios.

07-01-2008: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa el envío de documentación referente a la protección contra incendios.

11-04-2008: La empresa presenta contestación al requerimiento de fecha 7/1/2008 referente a la protección contra incendios.

30-04-2008: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa el envío de documentación referente a la protección contra incendios y a aspectos ambientales.

26-05-2008: La empresa presenta contestación al requerimiento de fecha 30-4-2008

17-06-2008: Se envía la propuesta de Autorización a la empresa.