ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La actividad desarrollada en la instalación consiste en:

# Gestión de residuos peligrosos como estación de transferencia.

# Gestión de residuos no peligrosos, principalmente chatarras, realizando su clasificación, agrupamiento, cizallado y prensado para su envío a diferentes empresas generalmente fundiciones.

# La actividad se desarrolla durante 234 días al año, 24 horas al día en turnos. Se cuenta con un total de 45 empleados.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# La empresa se ubica en la parcela urbana 845 del polígono 13 de Berrioplano, con una  superficie total de 34.080 m2. La superficie edificada es de 6.020,49 m2.

# Edificios

# Nave 1 almacenamiento de residuos envasados (1A, 1B), principalmente baterías (168 m2)

# Nave 2 almacenamiento de residuos envasados (2A, 2B, 2C, 2D) (248 m2)

# Nave 3 almacenamiento de residuos envasados (3A) y líquidos en 4 depósitos (3B) (336 m2)

# Nave 4 almacenamiento de residuos a granel en 6 fosas (4A), envasado (4B) y lavarruedas de camiones (1.064 m2)

# Nave 5 almacenamiento de virutas metálicas (464 m2)

# Nave 6 cubierto de materiales recuperables (558 m2)

# Nave 7 cubierto de mantenimiento (144 m2)

# Nave 8 prensado y almacenamiento de chatarras férricas (1.587 m2) y de no férricas (1.1.07 m2), almacén de recambios (114,55 m2), vestuario (90,45 m2) y oficinas (109,68 m2).

# Laboratorio de 24 m2.

# Áreas exteriores

# Zona descubierta de almacenamiento de 17.639,25 m2

# Equipos fijos (existentes)

# 1 prensa Sato MS, de 265 kw, ocupa 250 m2 en campa

# 1 cizalla prensa Moros HP 100, de 480 kw, ocupa 500 m2 en campa

# 1 prensa Moros GC-S-350, de 256 kw, ocupa 200 m2 en nave 8

# 1 prensa Moros GC-F-75, de 57,4 kw, ocupa 40 m2 en nave 8

# 1 báscula de 60 t con pórtico de 1 kw.

# 1 centro de transformación de 1.000 KVA

# Equipos fijos (nuevos)

# 1 máquina fragmentadora de 1.265 Kw, ocupa 1.400 m2 en campa

# 1 centro de transformación de 1.000 KVA

# Potencia instalada

|  | Kw. |
| --- | --- |
| Total existente | 1.067,4 |
| Total con nuevos equipos | 2.332 |

# Consumos anuales de materias primas, combustibles y energía:

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Aceite hidraúlico | 10.600 | L |
| Aceite motor | 2.000 | L |
| Gasóleo A | 371.163 | L |
| Gasóleo B | 189.355 | L |
| energía eléctrica | 1.517.394 | Kwh. |

# Consumos anuales de agua:

| Consumo de agua | Cantidad (m3) | m3/día |
| --- | --- | --- |
| agua de red | 1.316 | 5,62 |
| servicios sanitarios | 250 | 1,06 |
| Agua Total consumida | 1.566 | 6,69 |

# Gestión anual de residuos:

| Años | RP Gestionados (t) | RNP gestionados (t) |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 1.560 | 110.586 |
| 2007 | 2.279 | 121.791 |

# Producción anual de residuos:

| nº | Descripción del residuo | Código LER | Cantidad (Kg.) año 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taladrina residual | 120109* | 61.980 |
| 2 | Aceite motor usado | 130205* | s/det |
| 3 | Aceite hidraulico usado | 130110* | 4.500 |
| 4 | lodos de decantadoras y separador de HC | 130502* | 28.470 |
| 5 | Aguas de decantadoras y separador de HC | 130507* | s/det |
| 6 | Material contaminado con hidrocarburos | 150202* | 610 |
| 7 | Neumáticos fuera de uso | 160103 | s/det |
| 8 | Filtros de aceite | 160107* | s/det |
| 9 | Restos de laboratorio | 160506* | 40 |
| 10 | Baterias de plomo usadas | 160601* | 23.500 |
| 11 | Aguas lavado ruedas vehículos | 161001* | s/det |
| 12 | Residuos no férreos de fragmentado | 191002 | s/det |
| 13 | Fracciones ligeras de fragmentación y polvo | 191004 | s/det |
| 14 | Residuos acuosos de tratamiento de gases vía húmeda de fragmentación | 191006 |  |
| 15 | Papel y cartón | 191201 | s/det |
| 16 | Plástico y caucho | 191204 | s/det |
| 17 | Madera | 191207 | s/det |
| 18 | Otros residuos y residuos mezclados | 191212 | s/det |
| 19 | Asimilables a urbanos (restos de comedor, etc.) | 200301 | s/det |

# Almacenamientos en depósito:

| Productos/residuos | Nº depósitos | Capacidad Unitaria (m3) | Capacidad total (m3) | Peligro | Zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo A | 1 | 40 | 40 | F | Nave 6 |
| Gasóleo B | 1 | 30 | 30 | F | Nave 6 |
| RP líquidos | 4 | 30 | 120 | Xn, N | Nave 3 |

# Descripción de los procesos productivos:

# Gestión de residuos peligrosos

La empresa realiza la recogida, transporte y el agrupamiento de residuos peligrosos generados en las empresas productoras, funcionando como estación de transferencia (CTR).

Los residuos se reciben en pequeños envases, garrafas, bidones de 200 litros e IBC y sacas big-bag de 1.000 litros y también a granel en contenedores o en cisternas.

Los residuos peligrosos se analizan o inspeccionan a la recepción de los mismos, en función de su naturaleza, en el laboratorio que dispone la empresa y se almacenan en las naves 1, 2, 3 y 4 según sean envasados, lodos o líquidos a granel, hasta su traslado a gestor final.

# Gestión de residuos no peligrosos

La empresa recoge los residuos no peligrosos, principalmente chatarras férricas y no férricas y VFU descontaminados, mediante contenedores o compactadores ubicados en las instalaciones de producción o bien por medio de sus propios camiones pulpos o bien mediante otro transportista autorizado.

Se realiza la recepción en las instalaciones pasando por un detector de radiactividad y a continuación por la báscula, haciendo una primera inspección visual de la carga.

El residuo se clasifica y almacena en las zonas ubicadas para cada tipo y en función del proceso posterior: empaquetado, cizallado o fragmentado (nueva instalación) para su envío finalmente a diferentes empresas generalmente fundiciones o acerías, que lo utilizan en sus procesos. Las virutas metálicas, tanto de aluminio como de hierro, se acumulan a cubierto en zona habilitada (N5) para recoger los lixiviados que se producen, hasta su envío a fundición o acería.

De los procesos de clasificación, cizallado  y fragmentado se generan residuos de cartón, plástico, madera que se envían a gestor para su tratamiento final. Así mismo se generan residuos de taladrinas del escurrido de las virutas almacenadas, residuos de fragmentación (nueva instalación) y de aceites de mantenimiento y lodos de los separadores de hidrocarburos.

# Transporte de residuos peligrosos y no peligrosos

La empresa utiliza sus propios vehículos no sólo para recoger los residuos que va a recibir en su instalación, sino también para realizar directamente el envío de residuos industriales peligrosos y no peligrosos desde los productores hasta otros gestores. Estos residuos no pasan por las instalaciones de la empresa, actuando la misma como un transportista por cuenta de terceros.

# Documentación incluida en el expediente:

# Solicitud de autorización ambiental integrada  incluyendo:

# Proyecto de autorización, firmado, fechado a 29 de diciembre de 2006.

# Solicitud de revisión de autorización de vertido a cauce, fechado a 15 de marzo de 2007

# Copia del proyecto de autorización visado por el COIIN con el número 43116, presentado con fecha 15 de marzo de 2007.

# Certificado de entidad de inspección en relación a las medidas contraincendios existentes en la empresa, firmado y fechado a 15 de octubre de 2007.

# Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 29 de junio de 2007.

# Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 6 de agosto de 2007.

# Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 1 de diciembre de 2008.

# Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 16 de marzo de 2009.

# .

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- En la instalación existirá un foco emisor de contaminantes a la atmósfera que, en general, cumplirá con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

- Foco 1: emisiones de la chimenea de la fragmentadora (nueva instalación). Partículas totales: 50 mg/m3N.

  - Vertidos de aguas

- Vertido de aguas potencialmente contaminadas de la escorrentía de pluviales de la campa y de la maquinaria exterior.

- Localización del punto de vertido:

| Sistema de evacuación: | Superficial directo a cauce |
| --- | --- |
| Cauce receptor: | Regata del Soto, afluente del río Juslapeña |
| Coordenadas (UTM) del punto de vertido | X = 606.250 |
|  | Y = 4.745.700 |
| Hoja 1/50000 nº | 115 |

- Límites del vertido:

| Parámetro | Aguas pluviales |
| --- | --- |
| Volumen anual máximo, menor de: | 9.000 m³ |
| pH entre | 5,5 y 9,5 |
| MES, menor de: | 35 mg/L |
| Hidrocarburos- aceites y grasas, menor de (1): | Exento |

(1) Como tolerancia para muestras discretas se establece un límite de 5 mg/l

No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas explícitamente en los puntos anteriores, en especial las denominadas sustancias peligrosas a las que se refiere el Anexo IV del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

La inmisión del vertido en el río cumplirá las normas de calidad ambiental y no supondrá un deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada.

1.2. Ruidos

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior, medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes:

- En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA.

- En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- Los depósitos de gasóleo A y B cuentan con doble pared y se encuentran a cubierto dentro de la nave 6.

- La nave 1 cuenta con solera impermeabilizada con pintura y delimitada por un resalte de 18 cm.

- La nave 2, cuenta con solera impermeabilizada. Existen 4 cubetos  de retención independientes con arquetas estancas y resaltes para evitar reacciones peligrosas entre residuos incompatibles de las distintas zonas.

- La nave 3, cuenta con solera impermeabilizada. Existe cubeto de retención en nave 3 para derrame de residuos envasados y un cubeto de retención de 70 m3 para los cuatro depósitos existentes en dicha nave 3.

- La nave 4, cuenta con solera con lámina impermeable y depósitos independientes (entre 7 m3 y 10 m3) por fosa para la recogida de escurridos, están impermeabilizados y disponen de nivel de alarma y nivel máximo para evitar rebose. Las fosas disponen de un resalte para impedir la salida de residuos. El lavarruedas existente en la nave dispone de un depósito estanco para el tratamiento de las aguas generadas. Además en la nave 4 existen dos depósitos subterráneos estancos de 20 m3 cada uno, que recogen los escurridos de taladrinas y aceites producidos en el almacenamiento de virutas a granel de la nave 5.

- En la nave 5, de solera hormigonada, se almacenan las virutas impregnadas con taladrina, cuyos escurridos se recogen gracias a la pendiente de la solera y una rejilla, que conduce la taladrina hacia los depósitos citados en el punto anterior.

- En la nave 8 de suelo hormigonado se encuentran dos prensas, la GC –F-75 cuenta además con un foso para todo el conjunto de la maquinaria.

- En la campa exterior, la prensa Sato MS cuenta con un depósito estanco de 20 m3, para recoger el aceite de derrames y goteos y cuenta con suelo hormigonado. La cizalla Moros HP 100, se ubica sobre solera hormigonada y con un bordillo perimetral de 30 cm. que recoge las aguas de lluvia hasta el sistema de decantación y separación de HC. El resto de la campa está hormigonada y recoge todas las aguas potencialmente contaminadas hasta  el sistema de tratamiento de HC.

- Toda la superficie de la actividad está hormigonada.

- Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos están impermeabilizadas.

- Se realizan inspecciones periódicas y se reparan las zonas dañadas; en la última realizada en 2006 y 2007 se llevó a cabo la reparación de 1.500 m2.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos

- Almacenamiento de residuos peligrosos

- Nave 1. Zona cubierta (1A, 1B) de 168 m2. La solera está impermeabilizada y cuenta con un peralte en la parte externa para evitar fugas al exterior en caso de derrame. La capacidad máxima de esta zona se estima en 100 t de residuos peligrosos. En la actualidad se destina para almacenamiento de contenedores plásticos estancos apilados para baterías de plomo ácido. Peligros principales: corrosivo, nocivo.

- Nave 2. Zona de almacenamiento de residuos envasados. Almacén cubierto que cuenta con cuatro zonas independientes para ubicar los residuos según su naturaleza y evitar incompatibilidades (2A, 2B, 2C, 2D), cada uno con su correspondiente arqueta estanca de recogida de derrames de 2 m3 e impermeabilización en solera y arquetas. Se han colocado peraltes de separación de zonas y con la solera exterior. En las paredes hay colocadas estanterías para la ubicación de palets con bidones o de contenedores de 1 m3 hasta cuatro alturas. La superficie total es de 248 m2. En estas 4 zonas se ubicarán residuos envasados de: ácidos, bases y otros productos no ácidos, disolventes halogenados y disolventes no halogenados, fundamentalmente. La capacidad máxima de esta zona se estima en 160 t de residuos. Peligros principales: corrosivo, nocivo, comburente, tóxico, inflamable.

- Nave 3. Zona cubierta para almacenamiento de residuos envasados (3A) y a granel (3B). Para el granel se cuenta con cuatro depósitos de 30 m3 cada uno. En total 120 m3 para almacenamiento de líquidos. Los depósitos cuentan con cubeto de retención estanco de 70 m3, suficiente a la capacidad prevista, sistema de control de llenado de máxima y mínima, nivel exterior y manómetros de control de altura de líquido. Así mismo, hay instaladas llaves de vaciado y de toma de muestras y conexión de sobrante de seguridad hacia la rejilla de recepción. En los depósitos se agruparán los residuos líquidos de taladrinas, aceites, emulsiones aceitosas, hidrocarburo con agua, etc. Dichos depósitos se han sometido a pruebas de estanqueidad por una OCA, que ha emitido el correspondiente certificado.

La carga y descarga de los depósitos se realiza mediante dos bombas, una para cada operación, aunque intercambiables. Toda la instalación se controla gracias a un cuadro de maniobra eléctrico que conecta las bombas con los depósitos.

Para los residuos envasados se cuenta con una estantería en la pared, que permite el apilamiento hasta cuatro alturas con una capacidad máxima de 150 t.

Existe una arqueta estanca para la recogida de los derrames que se reconduce mediante las bombas existentes hasta los depósitos. Toda la solera está impermeabilizada como en los casos anteriores. La capacidad máxima de esta zona se estima en 275 t de residuos, incluyendo depósitos para granel y envasados. Peligros principales: nocivo, inflamable.

- Nave 4. Almacenamiento de residuos (actualmente lodos a granel) en 6 fosas de 100 m3 de capacidad cada una (4A). En total una capacidad de unas 600 t. Se destina principalmente a la recepción, agrupamiento y traslado de lodos industriales a granel procedentes de EDARI y de procesos de mecanizado o pintado. La ocupación por residuos peligrosos o no peligrosos, en forma de lodos o envasados, vendrá dada por la demanda realizada por las empresas, pero se estima en cuatro fosos dedicados a residuos no peligrosos y dos para peligrosos. Almacenamiento de residuos envasados (4B), con una capacidad de 90 t y dos depósitos subterráneos estancos de 20 m3 cada uno, que recogen los escurridos de taladrinas y aceites producidos en el almacenamiento de virutas a granel de la nave 5. La capacidad máxima de esta zona se estima en 690 t de residuos, incluyendo depósitos para lodos a granel y envasados. Peligros principales: nocivo.

- La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos en el conjunto de la instalación se establece en 1.200 t.

- Almacenamiento de residuos no peligrosos

- Nave 5. Almacenamiento a granel de virutas metálicas, férricas y no férricas en dos fosos de una capacidad total de unas 2.000 t.

- Nave 8. Almacenamiento a granel de chatarras férricas y no férricas prensadas. La capacidad máxima de esta zona se estima en 10.000 t de residuos.

- Campa exterior. Almacenamiento a granel principalmente de chatarras férricas y no férricas procesadas y pendientes de procesado. La capacidad máxima de esta zona se estima en 63.000 t de residuos.

- Campa exterior. Contenedores de residuos generados en la actividad de clasificación de residuos no peligrosos para: madera, plástico/caucho, papel-cartón y residuos mezclados. La capacidad máxima de esta zona se estima en 50 t de residuos

- La capacidad máxima de almacenamiento de residuos no peligrosos en el conjunto de la instalación se establece en 75.000 t.

- Según las necesidades de almacenamiento, las naves 1, 2, 3 y 4 podrían almacenar residuos no peligrosos en las mismas condiciones que los peligrosos citados, pero no en el caso contrario, es decir, los residuos peligrosos se almacenarán exclusivamente en las naves 1, 2, 3 y 4.

  - Medidas específicas en relación con la producción de residuos peligrosos

La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y con las siguientes secciones del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos:

- Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores, y

- Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los traslados de RP.

- La declaración anual a que se refieren los artículos 18 y 19 del Real Decreto 833/1988, se formalizará en el apartado 3 de la memoria anual de actividades establecida en el  Real Decreto 833/1988 que la empresa tiene que presentar como gestor de residuos peligrosos, según el apartado 9.4 de este anejo II.

- Se llevará un libro de registro actualizado de los residuos propios generados en la actividad y que figuran en el anejo III de esta Resolución, en el que figuren los siguientes datos:

a) Origen de los residuos.

b) Cantidad, descripción y código de identificación de los residuos.

c) Fecha de cesión de los mismos.

e) Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso.

h) Medio de transporte.

El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

  - Autorización de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos

- La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988 y modificado parcialmente por el RD 952/97, en la Orden MAM/304/2002 y en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, y con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

- La empresa está autorizada para realizar las siguientes operaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones, de conformidad con el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002:

- R13: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su valorización.

- D15: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su eliminación.

- R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

- La autorización de gestión ampara exclusivamente los residuos listados en el Anejo IV de esta Resolución que sean gestionados, exclusivamente, en la propia instalación industrial ubicada en término municipal de Berrioplano.

- La gestión que se realizará con cada uno de ellos en la instalación y la gestión final que se realizará tras su envío a gestor final será la especificada en el Anejo IV.

- La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos para ambas operaciones se establece en el apartado 3.2 de este anejo.

- Antes del traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones de la empresa,  METALES DE NAVARRA, S.A. deberá haber realizado el documento de aceptación de acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 833/1988 y en el que se incluirá además el código de la operación final que se realizará en el gestor final de destino, utilizando los códigos (D/R) que aparecen en el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. Se utilizará preferentemente el formulario que se encuentra en la Web: www.namainsa.es/opr o el que se habilite en un futuro por parte de Gobierno de Navarra.

- Todos los residuos peligrosos deberán almacenarse en el interior de las naves y dentro de las zonas previstas.

- Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos gestionados que están dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, se almacenarán de acuerdo con las condiciones descritas en el anejo IV de dicho Real Decreto.

- METALES DE NAVARRA, S.A. se convierte en titular de los residuos a la aceptación de los mismos, para lo que deberá formalizar el documento de control y seguimiento de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Residuos Peligrosos, lo que sólo podrá hacerse en sus instalaciones una vez comprobado que el residuo se corresponde con el aceptado mediante el documento de aceptación. Por tanto, durante el transporte del residuo hasta las instalaciones de la empresa, la titularidad del residuo corresponde al productor. Los residuos podrán transportarse asumiendo la titularidad del residuo únicamente en caso de recogida itinerante, entendiendo por tal la que se realiza en el mismo vehículo a varios productores de residuos en una misma fecha y utilizando para ello las hojas de recogida itinerante.

- Se deberá llevar un libro de registro en soporte informático de los residuos gestionados en el que figuren al menos:

- la cantidad recibida,

- nº de documento de entrada,

- descripción y código del residuo,

- fecha de recogida y procedencia;

- código operación realizada (D/R)

- código operación gestión final realizada (si la anterior era R13/D15)

- fecha de entrega y destino.

- Cantidad entregada,

- nº documento de salida,

Para los residuos no peligrosos gestionados, el libro de registro contendrá, al menos lo especificado en las letras: a), c), d), e), f), g) y h)

Se enviará información de los residuos gestionados con la periodicidad y contenido que se indica en el apartado 9.4 de este anejo II

- Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental según se indica en el apartado 5º de esta Resolución.

  - Inscripción como transportista de residuos peligrosos y no peligrosos

- La inscripción ampara el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos realizados con los vehículos propios pertenecientes a la empresa y que se hallan cubiertos por el seguro que mantiene en vigor, según lo indicado en el apartado 9.2 de este anejo II.

- Se establecen las limitaciones y exclusiones para el transporte de residuos, fijadas por el propio seguro suscrito.

- La relación de vehículos inscritos y las exclusiones del transporte se actualizarán, si procede, mediante la aplicación informática existente en el Servicio de Calidad Ambiental para el correcto seguimiento de su inscripción como transportista de residuos.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

- Foco 1: emisiones de la chimenea de la fragmentadota (nueva instalación), que se tratan mediante un ciclón de decantación seguido de un separador de polvo vía húmeda que utiliza la acción combinada de la fuerza centrífuga y la unión íntima del agua con el aire cargado de polvo, para ser finalmente evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.

  - Vertidos de aguas

- Existen dos flujos de aguas residuales con los siguientes orígenes:

- Aguas potencialmente contaminadas de la escorrentía de pluviales de la campa y de la maquinaria exterior.

- Aguas domésticas de los aseos y vestuarios del personal.

- Las aguas pluviales no contaminadas, procedentes de las cubiertas y viales, se evacuan a la regata del Soto, afluente del río Juslapeña.

- Las aguas potencialmente contaminadas de la escorrentía de pluviales de la campa y de la maquinaria exterior se tratan en continuo en tres instalaciones de la empresa y se vierten conjuntamente a la regata del Soto, tributaria del río Juslapeña. Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento de carácter municipal o público, deberá conectarse a dicha red.

- Las tres instalaciones existentes de tratamiento son las siguientes:

- Instalación que trata las aguas procedentes de la campa y zona de báscula formada por una fosa de decantación de  8 m3, dos fosas de decantación-separación de grasas de 9 m3 y un separador de hidrocarburos y aceites con obturador automático y depósito acumulador de 5 m3.

- Instalación que trata las aguas procedentes de la instalación anterior y las provenientes de la zona de prensa y zona suroeste de la campa, formada por 3 decantadores-flotadores conectados en serie de 18 m3 de capacidad cada uno, y un compacto decantador de lodos y arenas-separador de hidrocarburos de clase I con by-pass integrado, para el tratamiento de un caudal nominal de 50 l/s y la recepción de un caudal punta máximo de 300 l/s.

- Instalación que trata las aguas procedentes de la zona de la cizalla-prensa formada por una arqueta con llave de corte para interrumpir la tubería en caso de derrame importante de aceite de la cizalla-prensa, tres fosas de decantación-separación de grasas de 6,5 m3 cada una y un separador de hidrocarburos y aceites con obturador automático y depósito acumulador de 2 m3, para el tratamiento de un caudal nominal de 10 l/s

- Podrá exigirse una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor.

- Las aguas domésticas de los aseos y vestuarios del personal, se vierten directamente a una instalación compartida con la empresa Gil Hermanos, SRC, titular del vertido de la instalación de tratamiento y autorizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro para verter el efluente tratado al río Juslapeña.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

- No se utilizan aguas para uso industrial. Solamente se utiliza agua para uso en servicios sanitarios, oficinas, lavado de maquinaria y riego.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera

- Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-2002), de la siguiente forma:

- Foco 1: chimenea de gases emitidos por la fragmentadota (nueva instalación). Grupo C, epígrafe 3.12.10

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:

- Focos 1:

- Cada año el titular realizará el autocontrol que incluirá medición de partículas totales.

- Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de partículas totales.

- Metodología de medición y toma de muestras:

- Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Sistema de registro:

- Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, en la primera quincena de enero, copia de los resultados de los autocontroles realizados durante el año anterior.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

- Vertido de aguas residuales de escorrentía pluvial de la instalación

- Los dispositivos para el control del vertido industrial de la empresa procedente de los efluentes de salida del tratamiento depurador de las aguas residuales de escorrentía, son los siguientes:

  - Un sistema de aforo del caudal de vertido de las aguas de proceso que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

  - Arqueta de muestreo del vertido, en la que sea posible la toma de muestras representativas del vertido y la realización de mediciones de caudal. Este sistema deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad.

- El titular deberá desarrollar el siguiente programa de control del vertido:

| Parámetro | Frecuencia de análisis |
| --- | --- |
| Caudal diario: | - |
| Caudal anual: | - |
| MES: | trimestral |
| Hidrocarburos – aceites y grasas | trimestral |

- Todos los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por Entidad Colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el control.

- Sistema de registro:

  - El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas, serán recogidos por el titular en un Sistema de registro de autocontrol, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de los servicios de inspección tanto del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos.

  - El titular remitirá al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico de acuerdo con el apartado 9.4 de este anejo II.

- El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones. Así mismo se procederá a la retirada de los lodos e hidrocarburos de todas las instalaciones de tratamiento, cuando el contenido de éstos pueda saturar el normal funcionamiento de las instalaciones, o al menos una vez al año.

- Para evitar la filtración de aguas residuales sin depurar a través del subsuelo, el material susceptible de provocar derrames o lixiviación de hidrocarburos u otros residuos líquidos, se deberá almacenar en la zona pavimentada.

- Inspección y vigilancia:

  - La Confederación Hidrográfica del Ebro y el Departamento de Medio Ambiente podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de Entidades Colaboradoras.

  - Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

  - Ruidos

- Cada cuatro años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables.

- El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicable a los emisores acústicos, se valorará conforme a lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

  - Análisis y evaluación de riesgos ambientales

- Se ha realizado una evaluación de los riesgos ambientales de la instalación, basada en la metodología establecida en su sistema de gestión medioambiental y dentro del procedimiento de Aspectos Ambientales que incluyen los listados de aspectos ambientales en situación normal-anormal y en situación de emergencia y los criterios ambientales y protocolos de actuación.

- Los escenarios identificados como significativos se encuentran relacionados con las siguientes situaciones:

- Derrames y vertidos accidentales de residuos peligrosos

- Explosión.

- Incendio.

- Así mismo se han realizado protocolos de actuación en caso de recepción de chatarra con presencia de radiactividad y de actuación en caso de emergencia durante el transporte.

- Cualquier incidente o anomalía grave, acontecido en el desarrollo de la actividad o cualquier caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos deberá comunicarse inmediatamente la Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía fax o telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

  - Actuaciones en caso de emergencia en el vertido

- El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencia en el vertido, recogido dentro de los procedimientos de su sistema de gestión medioambiental certificada por UNE-EN-ISO 14001:2004.

- En caso de que se produzca algún vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de residuales, se deberá avisar, además de al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía fax o telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirlos en el mínimo plazo.

- Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- La empresa no está afectada por el Real Decreto 1254/1999 dado que no alcanza los umbrales fijados por dicho RD.

- Medidas de protección contra incendios.

- Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones, quedando justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha actividad.

- Otras medidas o condiciones

  - Autorización de apertura

- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

- Con la solicitud de autorización de apertura se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

  - Medidas de aseguramiento

Seguro de responsabilidad civil por contaminación

- El titular dispone de dos seguros de responsabilidad civil por los daños personales, materiales y al medio ambiente que pudiera ocasionar como consecuencia de su actividad: El primero para el transporte de residuos, con un límite de la suma asegurada de 600.000 € por siniestro y año y el segundo para el almacenamiento de residuos peligrosos, con un límite de la suma asegurada de 1.200.000 € por siniestro y año.

- El titular deberá mantener en vigor estos seguros de responsabilidad civil, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

- Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

Fianza

- Se establece una fianza para  el conjunto de la instalación de 216.000 € para  responder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la Administración, se deriven del ejercicio de la actividad objeto de autorización.

- La empresa ha presentado el resguardo acreditativo de haber consignado en el Departamento de Economía y Hacienda una fianza en los términos del artículo 27 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La fianza se ha constituido mediante aval por importe de 110.000 € que cubre la instalación existente excepto el almacenamiento de lodos peligrosos a granel. Por ello la empresa deberá constituir un nuevo aval por importe de 106.000 €, para cubrir la totalidad de la fianza establecida.

  - Medidas relativas a los vertidos

Canon de control de vertido

- Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

- Su importe será de 151,45€/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes. Este importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en que se vierte:

  - Volumen anual de vertido autorizado: 9.000 m³.

  - Precio básico por metro cúbico: 0,03005 €/m³.

  - Coeficiente k1: industrial clase 1: 1

  - Coeficiente k2: con tratamiento adecuado: 0,50.

  - Coeficiente k3: zona de categoría II: 1,12.

- El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales para financiar obras de saneamiento y depuración (art. 113.7 TRLA).

Lodos y residuos de fabricación

- Se prohíbe expresamente el vertido de residuos junto con las aguas residuales, que deberán ser retirados por gestor autorizado, de acuerdo con la normativa en vigor que regula esta actividad.

- El almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico.

Concesión de aguas

- La autorización de vertido emitida por la Confederación hidrográfica del Ebro no tendrá validez en tanto no disponga de la preceptiva concesión para el uso de aguas públicas, otorgada por esta Confederación Hidrográfica del Ebro o se acredite el derecho de aprovechamiento.

  - Declaración e inventario de emisiones y residuos

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato electrónico, copia del libro de registro de residuos peligrosos gestionados en el trimestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II.

- Semestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato electrónico, copia del libro de registro de residuos no peligrosos gestionados en el semestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II.

- Anualmente deberá elaborarse una Memoria de las actividades de gestión de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Residuos Peligrosos. La Memoria deberá presentarse antes del 1 de marzo de cada año en el Servicio de Calidad Ambiental y se utilizará el modelo que se recoge en la dirección web: www.navarra.es (catálogo de servicios) o mediante el sistema electrónico de transmisión de datos que se habilite en el futuro. Los residuos peligrosos producidos en la propia actividad se incluirán dentro de dicha memoria, en el apartado 3 habilitado para ello.

- Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir periódicamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro:

  - Trimestralmente: declaración analítica del vertido, en lo que concierne  a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes realizados en el trimestre).

  - Anualmente: declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido, así como los justificantes de la retirada a gestor autorizado de los lodos e hidrocarburos.

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

| Nº | DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taladrina residual | 120109* | valorización energética (R1) ó tratamiento físico-químico (D9) |
| 2 | Aceite motor usado | 130205* | Regeneración (R9) ó valorización energética (R1) |
| 3 | Aceite hidráulico usado | 130110* | Regeneración (R9) ó valorización energética (R1) |
| 4 | lodos de decantadoras y separador de HC | 130502* | valorización energética (R1) ó tratamiento físico-químico (D9) |
| 5 | Aguas de decantadoras y separador de HC | 130507* | valorización energética (R1) ó tratamiento físico-químico (D9) |
| 6 | Material contaminado con hidrocarburos | 150202* | Valorización material (R3/R4), recuperación de componentes (R7), valorización energética (R1), tratamiento físico-químico (D9) ó depósito en vertedero (D5) |
| 7 | Neumáticos fuera de uso | 160103 | valorización material (R3) ó valorización energética (R1) |
| 8 | Filtros de aceite | 160107* | valorización material (R4), Regeneración (R9) ó valorización energética (R1) |
| 9 | Restos de laboratorio | 160506* | Recuperación de disolventes (R2), valorización material (R3), tratamiento físico-químico (D9), incineración (D10) ó depósito en vertedero (D5) |
| 10 | Baterías de plomo usadas | 160601* | valorización material (R4/R3) |
| 11 | Aguas lavado ruedas vehículos | 161001* | tratamiento físico-químico (D9) |
| 12 | Residuos no férreos de fragmentado | 191002 | valorización material (R4) |
| 13 | Fracciones ligeras de fragmentación y polvo | 191004 | Valorización material (R3/R4) ó depósito en vertedero (D5) |
| 14 | Residuos acuosos de tratamiento de gases vía húmeda de fragmentación | 191006 | tratamiento físico-químico (D9) |
| 15 | Papel y cartón | 191201 | valorización material (R3) ó valorización energética (R1) |
| 16 | Plástico y caucho | 191204 | valorización material (R3), valorización energética (R1) ó depósito en vertedero (D5) |
| 17 | Madera | 191207 | valorización material (R3), valorización energética (R1) ó depósito en vertedero (D5) |
| 18 | Otros residuos y residuos mezclados | 191212 | valorización material (R3/R4/R5), tratamiento físico-químico (D9), ó depósito en vertedero (D5) |
| 19 | Asimilables a urbanos (restos de comedor, etc.) | 200301 | valorización material (R3/R4/R5), ó depósito en vertedero (D5) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar en aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE

RESIDUOS PELIGROSOS

| DESCRIPCIÓN | CODIGO LER (1) | OPERACIÓN DE GESTIÓN AUTORIZADA (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN EXTERNA (3) | GRANEL EN NAVE 4 (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 03 Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos, |  |  |  |  |
| Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros. | 010304 | D15 | D9 |  |
| Otros estériles que contienen sustancias peligrosas. | 010305 | R13/D15 |  |  |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales metálicos. | 010307 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos. |  |  |  |  |
| Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos. | 010407 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones. |  |  |  |  |
| Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. | 010505 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. | 010506 | R13/D15 |  |  |
| 02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca, |  |  |  |  |
| Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. | 020108 | R13/D15 | R3/R5/D9/D10 |  |
| 03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, |  |  |  |  |
| Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas. | 030104 | R13/D15 | R1/D10/D5 |  |
| 03 02 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera, |  |  |  |  |
| Conservantes de la madera orgánicos no halogenados. | 030201 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| Conservantes de la madera organoclorados. | 030202 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| Conservantes de la madera organometálicos. | 030203 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| Conservantes de la madera inorgánicos. | 030204 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas. | 030205 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| 04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel. |  |  |  |  |
| Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida. | 040103 | R13/D15 | R1/R2/D9/D10 |  |
| 04 02 Residuos de la industria textil. |  |  |  |  |
| Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos. | 040214 | R13/D15 | R1/R2/D9/D10 |  |
| Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas. | 040216 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 040219 | D15 | D9/D5 |  |
| 05 01 Residuos del refino del petróleo. |  |  |  |  |
| Lodos de fondos de tanques. | 050103 | R13/D15 | R3/D9 |  |
| Derrames de hidrocarburos. | 050105 | R13/D15 | R3/D9 |  |
| Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos. | 050106 | R13/D15 | R3/D9 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 050109 | D15 | D9/D5 |  |
| 06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos. |  |  |  |  |
| Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. | 060101 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Acido clorhídrico. | 060102 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Acido fluorhídrico. | 060103 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Acido fosfórico y ácido fosforoso. | 060104 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Acido nítrico y ácido nitroso. | 060105 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Otros ácidos. | 060106 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| 06 02 Residuos de la FFDU de bases. |  |  |  |  |
| Hidróxido cálcico. | 060201 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Hidróxido amónico. | 060203 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Hidróxido potásico e hidróxido sódico. | 060204 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Otras bases. | 060205 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| 06 03 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos. |  |  |  |  |
| Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros. | 060311 | R13/D15 | R5/D9 |  |
| Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados. | 060313 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Óxidos metálicos que contienen metales pesados. | 060315 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| 06 04 Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el subcapítulo 06 03. |  |  |  |  |
| Residuos que contienen arsénico. | 060403 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos que contienen mercurio. | 060404 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos que contienen otros metales pesados. | 060405 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| 06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 060502 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| 06 06 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de desulfuración. |  |  |  |  |
| Residuos que contienen sulfuros peligrosos. | 060602 | R13/D15 | R5/D9 |  |
| 06 07 Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos, |  |  |  |  |
| Residuos de electrólisis que contienen amianto. | 060701 | D15 | D9/D5 |  |
| Carbón activo procedente de la producción de cloro. | 060702 | R13/D15 | R5/R7/D9/D5 |  |
| Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio. | 060703 | D15 | D9/D5 | X |
| Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto. | 060704 | R13/D15 | R6/D9 |  |
| 06 08 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados, |  |  |  |  |
| Residuos que contienen clorosilanos peligrosos. | 060802 | D15 | D9/D5 |  |
| 06 09 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y de procesos químicos del fósforo, |  |  |  |  |
| Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias peligrosas. | 060903 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno, de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes, |  |  |  |  |
| Residuos que contienen sustancias peligrosas. | 061002 | D15 | D9/D5 |  |
| 06 13 Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría, |  |  |  |  |
| Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas. | 061301 | R13/D15 | R5/D9/D10 |  |
| Carbón activo usado [excepto el código 06 07 02]. | 061302 | R13/D15 | R7/D9/D5 |  |
| Residuos procedentes de la transformación del amianto. | 061304 | D15 | D9/D5 |  |
| Hollín. | 061305 | D15 | D9/D5 |  |
| 07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base, |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070101 | D15 | D8/D9/D10 |  |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070103 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070104 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070107 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10 |  |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070108 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070109 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10 |  |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070110 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070111 | D15 | D9/D5 |  |
| 07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070201 | D15 | D8/D9/D10 |  |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070203 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070204 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070207 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10 |  |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070208 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070209 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10 |  |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070210 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070211 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas. | 070214 | R13/D15 | R3/R5/D9/D10/D5 |  |
| Residuos que contienen siliconas peligrosas. | 070216 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| 07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 1 1). |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070301 | D15 | D8/D9/D10 |  |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070303 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070304 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070307 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10 |  |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070308 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070309 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10 |  |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070310 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070311 | D15 | D9/D5 |  |
| 07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070401 | D15 | D8/D9/D10 |  |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070403 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070404 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070407 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10 |  |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070408 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070409 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10 |  |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070410 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070411 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 070413 | D15 | D9/D5 |  |
| 07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070501 | D15 | D8/D9/D10 |  |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070503 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070504 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070507 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10 |  |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070508 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070509 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10 |  |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070510 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070511 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 070513 | D15 | D9/D5 |  |
| 07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos. |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070601 | D15 | D8/D9/D10 |  |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070603 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070604 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070607 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10 |  |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070608 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070609 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10 |  |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070610 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070611 | D15 | D9/D5 |  |
| 07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no especificados en otra categoría, |  |  |  |  |
| Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. | 070701 | D15 | D8/D9/D10 |  |
| Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. | 070703 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. | 070704 | R13/D15 | R2/R1/D9/D10 |  |
| Residuos de reacción y de destilación halogenados. | 070707 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10 |  |
| Otros residuos de reacción y de destilación. | 070708 | R13/D15 | R1/R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. | 070709 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10 |  |
| Otras tortas de filtración y absorbentes usados. | 070710 | R13/D15 | R5/R7/D9/D10/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 070711 | D15 | D9/D5 | X |
| 08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz. |  |  |  |  |
| Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080111 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 | X |
| Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080113 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 | X |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080115 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080117 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |  |
| Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080119 | D15 | D9 |  |
| Residuos de decapantes o desbarnizadores. | 080121 | R13/D15 | R3/D9 |  |
| 08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión, |  |  |  |  |
| Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. | 080312 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |  |
| Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas. | 080314 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 | X |
| Residuos de soluciones corrosivas. | 080316 | R13/D15 | R6/D9 |  |
| Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. | 080317 | R13/D15 | R3/R5/D5 |  |
| Aceites de dispersión. | 080319 | R13/D15 | R9/D9 |  |
| 08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización). |  |  |  |  |
| Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080409 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |  |
| Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080411 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |  |
| Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080413 | R13/D15 | R3/D9/D10 |  |
| Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 080415 | R13/D15 | R3/D9/D10 |  |
| Aceite de resina. | 080417 | D15 | D9/D10 |  |
| 08 05 Residuos no especificados en otra parte del capítulo 08. |  |  |  |  |
| Isocianatos residuales. | 080501 | D15 | D9/D10/D5 |  |
| 09 01 Residuos de la industria fotográfica. |  |  |  |  |
| Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua. | 090101 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Soluciones de revelado de placas de impresión al agua. | 090102 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Soluciones de revelado con disolventes. | 090103 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Soluciones de fijado. | 090104 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado. | 090105 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Residuos que contienen plata procedentes del tratamiento in situ de residuos fotográficos. | 090106 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03. | 090111 | R13/D15 | R3/R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos líquidos acuosos, procedentes de la recuperación in situ de plata, distintos de los especificados en el código 09 01 06. | 090113 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| 10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto los del capítulo 19). |  |  |  |  |
| Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos. | 100104 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Acido sulfúrico. | 100109 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles. | 100113 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la coincineración, que contienen sustancias peligrosas. | 100114 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen sustancias peligrosas. | 100116 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos, procedentes de la depuración de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100118 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 100120 | D15 | D9/D5 |  |
| Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que contienen sustancias peligrosas. | 100122 | D15 | D9/D5 |  |
| 10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero, |  |  |  |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100207 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100211 | R13/D15 | R9/R3/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100213 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| 10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio, |  |  |  |  |
| Escorias de la producción primaria. | 100304 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| Escorias salinas de la producción secundaria. | 100308 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| Granzas negras de la producción secundaria. | 100309 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. | 100315 | R13/D15 | R4/R5/D9 |  |
| Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos. | 100317 | R13/D15 | R3/R5/R1/D9/D5 |  |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100319 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Otras partículas y polvo [incluido el polvo de molienda] que contienen sustancias peligrosas. | 100321 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100323 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100325 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100327 | R13/D15 | R9/R3/D9/D5 |  |
| Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen sustancias peligrosas. | 100329 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo, |  |  |  |  |
| Escorias de la producción primaria y secundaria. | 100401 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. | 100402 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Arseniato de calcio. | 100403 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. | 100404 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Otras partículas y polvos. | 100405 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 100406 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100407 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100409 | R13/D15 | R9/R3/D9/D5 |  |
| 10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc, |  |  |  |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. | 100503 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 100505 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100506 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100508 | R13/D15 | R9/R3/D9/D5 |  |
| Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. | 100510 | R13/D15 | R4/R5/D9 |  |
| 10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre, |  |  |  |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. | 100603 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 100606 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 100607 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100609 | R13/D15 | R9/R3/D9/D5 |  |
| 10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos. |  |  |  |  |
| Escorias salinas de la producción primaria y secundaria. | 100808 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas. | 100810 | R13/D15 | R4/R5/D9 |  |
| Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos. | 100812 | R13/D15 | R3/R5/R1/D9/D5 |  |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100815 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 100817 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites. | 100819 | R13/D15 | R9/R3/D9/D5 |  |
| 10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas, |  |  |  |  |
| Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas. | 100905 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas. | 100907 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas. | 100909 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. | 100911 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. | 100913 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas. | 100915 | R13/D15 | R3/R1/D10/D9/D5 |  |
| 10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas. |  |  |  |  |
| Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas. | 101005 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas. | 101007 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas. | 101009 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. | 101011 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. | 101013 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas. | 101015 | R13/D15 | R3/R1/D10/D9/D5 |  |
| 10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados. |  |  |  |  |
| Residuos, de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas. | 101109 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados [por ejemplo, de tubos catódicos]. | 101111 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas. | 101113 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión, que contienen sustancias peligrosas. | 101115 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 101117 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, que contienen sustancias peligrosas. | 101119 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 10 12 Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de construcción. |  |  |  |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 101209 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos del vidriado que contienen metales pesados. | 101211 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados. |  |  |  |  |
| Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto. | 101309 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias peligrosas. | 101312 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización). |  |  |  |  |
| Acidos de decapado. | 110105 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Acidos no especificados en otra categoría. | 110106 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Bases de decapado. | 110107 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Lodos de fosfatación. | 110108 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas. | 110109 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas. | 110111 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas. | 110113 | R13/D15 | R2/R6/D9 |  |
| Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas. | 110115 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 110116 | R13/D15 | R3/R4/R5/D5 |  |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 110198 | R13/D15 |  |  |
| 11 02 Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos, |  |  |  |  |
| Lodos de la hidrometalurgia del zinc [incluidas jarosita y goethita]. | 110202 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas. | 110205 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 110207 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 11 03 Lodos y sólidos de procesos de temple. |  |  |  |  |
| Residuos que contienen cianuro. | 110301 | D15 | D9 |  |
| Otros residuos. | 110302 | D15 | D9/D5 |  |
| 11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente, |  |  |  |  |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 110503 | R13/D15 | R4/R7/D9/D5 |  |
| Fundentes usados. | 110504 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos. |  |  |  |  |
| Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120106 | R13/D15 | R9/D9/D10 |  |
| Aceites minerales de mecanizado sin halógenos [excepto las emulsiones o disoluciones]. | 120107 | R13/D15 | R9/R1 |  |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos. | 120108 | D15 | D9/D10 |  |
| Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos. | 120109 | R13/D15 | R1/D9 |  |
| Aceites sintéticos de mecanizado. | 120110 | R13/D15 | R9/R1 |  |
| Ceras y grasas usadas. | 120112 | R13/D15 | R1/D9 |  |
| Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. | 120114 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas. | 120116 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Lodos metálicos [lodos de esmerilado, rectificado y lapeado] que contienen aceites. | 120118 | R13/D15 | R4/R9/D9/D5 | X |
| Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables. | 120119 | R13/D15 | R9/R1 |  |
| Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas. | 120120 | D15 | D5 |  |
| 12 03 Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto los del capítulo 11). |  |  |  |  |
| Líquidos acuosos de limpieza. | 120301 | D15 | D9 |  |
| Residuos de desengrase al vapor. | 120302 | D15 | D9 |  |
| 13 01 Residuos de aceites hidráulicos, |  |  |  |  |
| Emulsiones cloradas. | 130104 | D15 | D9/D10 |  |
| Emulsiones no cloradas. | 130105 | R13/D15 | R1/D9 |  |
| Aceites hidráulicos minerales clorados. | 130109 | R13/D15 | R9/D9/D10 |  |
| Aceites hidráulicos minerales no clorados. | 130110 | R13/D15 | R9/R1 |  |
| Aceites hidráulicos sintéticos. | 130111 | R13/D15 | R9/R1 |  |
| Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. | 130112 | R13/D15 | R9/R1 |  |
| Otros aceites hidráulicos. | 130113 | R13/D15 | R9/R1 |  |
| 13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes, |  |  |  |  |
| Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130204 | R13/D15 | R9/D9/D10 |  |
| Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130205 | R13 | R9/R1 |  |
| Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130206 | R13 | R9/R1 |  |
| Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130207 | R13 | R9/R1 |  |
| Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. | 130208 | R13 | R9/R1 |  |
| 13 03 Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor, |  |  |  |  |
| Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor distintos de los especificados en el código 13 03 01. | 130306 | R13/D15 | R9/D9/D10 |  |
| Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor. | 130307 | R13 | R9/R1 |  |
| Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor. | 130308 | R13 | R9/R1 |  |
| Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor. | 130309 | R13 | R9/R1 |  |
| Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor. | 130310 | R13 | R9/R1 |  |
| 13 04 Aceites de sentinas, |  |  |  |  |
| Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales. | 130401 | R13/D15 | R3/R9/D9 |  |
| Aceites de sentinas recogidos en muelles. | 130402 | R13/D15 | R3/R9/D9 |  |
| Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación. | 130403 | R13/D15 | R3/R9/D9 |  |
| 13 05 Restos de separadores de agualsustancias aceitosas, |  |  |  |  |
| Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130501 | D15 | D9/D5 | X |
| Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130502 | R13/D15 | R1/D9 | X |
| Lodos de interceptores. | 130503 | R13/D15 | R1/D9 |  |
| Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130506 | R13/D15 | R9/R1/D9 |  |
| Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130507 | D15 | D9 |  |
| Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas. | 130508 | D15 | D9 |  |
| 13 07 Residuos de combustibles líquidos. |  |  |  |  |
| Fuel oil y gasóleo. | 130701 | R13 | R1 |  |
| Gasolina. | 130702 | R13 | R1 |  |
| Otros combustibles [incluidas mezclas]. | 130703 | R13/D15 | R1/D9 |  |
| 13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Lodos o emulsiones de desalación. | 130801 | D15 | D9/D5 |  |
| Otras emulsiones. | 130802 | R13/D15 | R1/D9 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 130899 | R13/D15 |  |  |
| 14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos. |  |  |  |  |
| Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. | 140601 | R13/D15 | R3/D9/D10 |  |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. | 140602 | R13/D15 | R2/R1/D10 |  |
| Otros disolventes y mezclas de disolventes. | 140603 | R13/D15 | R2/R1/ D10 |  |
| Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados. | 140604 | R13/D15 | R1/D9/D10 |  |
| Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes. | 140605 | R13/D15 | R1/D9/D10 |  |
| 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). |  |  |  |  |
| Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 150110 | R13/D15 | R3/R4/R1/D9/D5 | X |
| Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa [por ejemplo, amianto]. | 150111 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. |  | R13/D15 |  |  |
| Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. | 150202 | R13/D15 | R3/R4/R7/R1/D9/D5 |  |
| 16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08). |  |  |  |  |
| Filtros de aceite. | 160107 | R13 | R4/R9/R1 |  |
| Componentes que contienen mercurio. | 160108 | R13 | R4 |  |
| Zapatas de freno que contienen amianto. | 160111 | D15 | D5 |  |
| Líquidos de frenos. | 160113 | R13/D15 | R1/R3/D9 |  |
| Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. | 160114 | R13/D15 | R2/R3/R1/D9 |  |
| Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01 11, | 160121 | R13/D15 | R4/R5/R1/D9/D5 |  |
| 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos, |  |  |  |  |
| Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. | 160211 | R13/D15 | R3/R4/D9/D10 |  |
| Equipos desechados que contienen amianto libre. | 160212 | R13/D15 | R3/R4/D5 |  |
| Equipos desechados que contienen componentes peligrosos [4], distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12. | 160213 | R13/D15 | R3/R4/D9/D5 |  |
| Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. | 160215 | R13/D15 | R3/R4/D9/D5 |  |
| 16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados. |  |  |  |  |
| Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160303 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas. | 160305 | R13/D15 | R3/D8/D9/D5 |  |
| 16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados. |  |  |  |  |
| Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas. | 160504 | R13/D15 | R3/R4/R1/D9/D10 |  |
| Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio. | 160506 | R13/D15 | R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160507 | R13/D15 | R5/D9/D10/D5 |  |
| Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 160508 | R13/D15 | R3/D9/D10/D5 |  |
| 16 06 Pilas y acumuladores, |  |  |  |  |
| Baterías de plomo. | 160601 | R13 | R4/R3 |  |
| Acumuladores de Ni-Cd. | 160602 | R13 | R4 |  |
| Pilas que contienen mercurio. | 160603 | R13 | R4 |  |
| Electrolito de pilas y acumuladores recogido selectivamente. | 160606 | R13/D15 | R5/R6/D9 |  |
| 16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13). |  |  |  |  |
| Residuos que contienen hidrocarburos. | 160708 | R13/D15 | R3/R1/D9 |  |
| Residuos que contienen otras sustancias peligrosas. | 160709 | R13/D15 |  |  |
| 16 08 Catalizadores usados, |  |  |  |  |
| Catalizadores usados que contienen metales de transición [5] peligrosos o compuestos de metales de transición peligrosos. | 160802 | R13/D15 | R8/D9/D5 |  |
| Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico. | 160805 | R13/D15 | R6/R8/D9 |  |
| Líquidos usados utilizados como catalizadores. | 160806 | R13/D15 | R8/D9 |  |
| Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas. | 160807 | R13/D15 | R8/D9/D5 |  |
| 16 09 Sustancias oxidantes. |  |  |  |  |
| Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico. | 160901 | R13/D15 | R5/D9 |  |
| Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico. | 160902 | R13/D15 | R5/D9 |  |
| Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. | 160903 | R13/D15 | R5/D9 |  |
| Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría. | 160904 | R13/D15 | R5/D9 |  |
| 16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas. |  |  |  |  |
| Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas. | 161001 | D15 | D8/D9 |  |
| Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas. | 161003 | D15 | D8/D9 |  |
| 16 11 Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios. |  |  |  |  |
| Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161101 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161103 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. | 161105 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, |  |  |  |  |
| Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. | 170106 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| 17 02 Madera, vidrio y plástico. |  |  |  |  |
| Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. | 170204 | R13/D15 | R3/R5/D5 |  |
| 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. |  |  |  |  |
| 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). |  |  |  |  |
| Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. | 170409 | R13/D15 | R4/D5 |  |
| Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. | 170410 | R13/D15 | R3/R4/D5 |  |
| 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. |  |  |  |  |
| Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. | 170503 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. | 170505 | D15 | D9/D5 | X |
| Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. | 170507 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. |  |  |  |  |
| Materiales de aislamiento que contienen amianto. | 170601 | D15 | D5 |  |
| Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 170603 | D15 | D5 |  |
| Materiales de construcción que contienen amianto [6]. | 170605 | D15 | D5 |  |
| 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. |  |  |  |  |
| Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. | 170801 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. |  |  |  |  |
| Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. | 170901 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que contienen sustancias peligrosas. | 170903 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| 18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas, |  |  |  |  |
| Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 180106 | R13/D15 | R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| 18 02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de animales, |  |  |  |  |
| Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. | 180205 | R13/D15 | R2/R3/D9/D10/D5 |  |
| 19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos. |  |  |  |  |
| Torta de filtración del tratamiento de gases. | 190105 | R13/D15 | R7/D9/D5 | X |
| Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos. | 190106 | R13/D15 | R7/D9 |  |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases. | 190107 | R13/D15 | R7/D9/D5 |  |
| Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases. | 190110 | R13/D15 | R7/D9/D5 |  |
| Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas. | 190111 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas. | 190113 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas. | 190115 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas. | 190117 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos (incluidas la escromatación, descianuración y neutralización). |  |  |  |  |
| Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso. | 190204 | D15 | D8/D9/D5 |  |
| Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas. | 190205 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación. | 190207 | R13/D15 | R9/R1/D9 |  |
| Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas. | 190208 | R13/D15 | R3/R1/D9 |  |
| Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas. | 190209 | R13/D15 | R3/R1/D9 |  |
| Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. | 190211 | R13/D15 |  | X |
| 19 03 Residuos estabilizados/solidificados (7). |  |  |  |  |
| Residuos peligrosos parcialmente estabilizados. | 190304 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos peligrosos solidificados. | 190306 | D15 | D5 |  |
| 19 04 Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación. |  |  |  |  |
| Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases. | 190402 | D15 | D9/D5 |  |
| 19 07 Lixiviados de vertedero. |  |  |  |  |
| Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas. | 190702 | D15 | D8/D9 |  |
| 19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 190806 | R13/D15 | R3/R4/R5/D5 |  |
| Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. | 190807 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados. | 190808 | R13/D15 | R3/R4/R5/D9/D5 |  |
| Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 19 08 09. | 190810 | R13/D15 | R9/R1/D9 |  |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190811 | D15 | D8/D9/D5 |  |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas. | 190813 | D15 | D9/D5 | X |
| 19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales |  |  |  |  |
| Fracciones ligeras de fragmentación [fluff-light] y polvo que contienen sustancias peligrosas. | 191003 | R13/D15 | R4/R3/R1/D9/D5 |  |
| Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas. | 191005 | R13/D15 | R4/R3/R1/D9/D5 |  |
| 19 11 Residuos de la regeneración de aceites. |  |  |  |  |
| Arcillas de filtración usadas. | 191101 | R13/D15 | R5/R7/D9/D5 |  |
| Alquitranes ácidos. | 191102 | R13/D15 | R5/R6/D9 |  |
| Residuos de líquidos acuosos. | 191103 | D15 | D9 |  |
| Residuos de la limpieza de combustibles con bases. | 191104 | R13/D15 | R5/R6/D9 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas. | 191105 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos de la depuración de efluentes gaseosos. | 191107 | D15 | R7/D9/D5 |  |
| 19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Madera que contiene sustancias peligrosas. | 191206 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Otros residuos [incluidas mezclas de materiales], procedentes del tratamiento mecánico de residuos, que contienen sustancias peligrosas. | 191211 | R13/D15 | R3/R4/R1/D9/D5 |  |
| 19 13 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas. |  |  |  |  |
| Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. | 191301 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Lodos de la recuperación de suelos, que contienen sustancias peligrosas. | 191303 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen sustancias peligrosas. | 191305 | D15 | D9/D5 | X |
| Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen sustancias peligrosas. | 191307 | D15 | D8/D9 |  |
| 20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01). |  |  |  |  |
| Disolventes. | 200113 | R13/D15 | R2/R1/D10 |  |
| Acidos. | 200114 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Alcalis. | 200115 | R13/D15 | R6/R5/D9 |  |
| Productos fotoquímicos. | 200117 | R13/D15 | R3/R4/R5//D9 |  |
| Pesticidas. | 200119 | D15 | D9/D10 |  |
| Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. | 200121 | R13 | R4 |  |
| Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos. | 200123 | R13/D15 | R3/R4/D9/D10 |  |
| Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25. | 200126 | R13/D15 | R9/R1/D9 |  |
| Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas. | 200127 | R13/D15 | R3/R2/R1/D9/D10/D5 |  |
| Detergentes que contienen sustancias peligrosas. | 200129 | D15 | D9 |  |
| Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías. | 200133 | R13 | R4/R3 |  |
| Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos [9]. | 200135 | R13/D15 | R3/R4/D9/D5 |  |
| Madera que contiene sustancias peligrosas. | 200137 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer lugar.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo IV. En caso de no realizarse dicha operación, la empresa deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

- Si se autoriza el almacenamiento del residuo a granel en los fosos de la nave 4 se indica con X, siempre teniendo en cuenta que su característica de peligrosidad debe ser H3=0 y no ser pulverulento.

ANEJO IV (cont)

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE

RESIDUOS NO PELIGROSOS

| DESCRIPCIÓN | CODIGO LER (1) | OPERACIÓN DE GESTIÓN AUTORIZADA (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN EXTERNA (3) | GRANEL EN NAVE 4 (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca, |  |  |  |  |
| Residuos de plásticos [excepto embalajes]. | 020104 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08. | 020109 | R13/D15 | R3/R5/D9/D5 |  |
| Residuos metálicos. | 020110 | R4/R13 | R4 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 020199 | R13/D15 |  |  |
| 02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal, |  |  |  |  |
| Lodos de lavado y limpieza. | 020201 | R13/D15 | R3/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes. | 020204 | R13 | R3/R10 |  |
| 02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas, |  |  |  |  |
| Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación. | 020301 | R13/D15 | R3/D9/D5 |  |
| Residuos de conservantes. | 020302 | D15 | D9/D10 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes. | 020305 | R13 | R3/R10 |  |
| 02 05 Residuos de la industria de productos lacteos, |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes. | 020502 | R13 - D15 | R3/R10 |  |
| 02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería, |  |  |  |  |
| Residuos de conservantes. | 020602 | D15 | D9/D10 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes. | 020603 | R13 | R3/R10 |  |
| 02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao). |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes. | 020705 | R13/D15 | R3/R10/D5 |  |
| 03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, |  |  |  |  |
| Residuos de corteza y corcho. | 030101 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04. | 030105 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 030199 | R13/D15 |  |  |
| 03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón, |  |  |  |  |
| Residuos de corteza y madera. | 030301 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| 04 02 Residuos de la industria textil. |  |  |  |  |
| Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16. | 040217 | R13/D15 | R3/R5/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 04 02 19. | 040220 |  | R3/D9/D5 |  |
| 05 01 Residuos del refino del petróleo. |  |  |  |  |
| Betunes. | 050117 | R13/D15 | R3/R5/R1/D9/D5 |  |
| 06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos. |  |  |  |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060199 | R13/D15 |  |  |
| 06 02 Residuos de la FFDU de bases. |  |  |  |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060299 | R13/D15 |  |  |
| 06 03 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos. |  |  |  |  |
| Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13. | 060314 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Oxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15. | 060316 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060399 | R13/D15 |  |  |
| 06 04 Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el subcapítulo 06 03. |  |  |  |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060499 | R13/D15 |  |  |
| 06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 06 05 02. | 060503 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| 06 06 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de desulfuración. |  |  |  |  |
| Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02. | 060603 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060699 | R13/D15 |  |  |
| 06 07 Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos, |  |  |  |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060799 | R13/D15 |  |  |
| 06 08 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados, |  |  |  |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060899 | R13/D15 |  |  |
| 06 09 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y de procesos químicos del fósforo, |  |  |  |  |
| Escorias de fósforo. | 060902 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09 03. | 060904 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 060999 | R13/D15 |  |  |
| 06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno, de procesos químicos del nitró geno y de la fabricación de fertilizantes, |  |  |  |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 061099 | R13/D15 |  |  |
| 06 13 Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría, |  |  |  |  |
| Negro de carbono. | 061303 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de productos químicos orgá nicos de base, |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 01 11. | 070112 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| 07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 02 11. | 070212 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| Residuos de plástico. | 070213 | R13/D15 | R3/R1/D9/D5 |  |
| Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el código 07 02 14. | 070215 | R13/D15 | R3/R5/R1/D9/D5 |  |
| Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16. | 070217 | R13/D15 | R3/R1/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070299 | R13/D15 |  |  |
| 07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 1 1). |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 03 11. | 070312 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070399 | R13/D15 |  |  |
| 07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 04 11. | 070412 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070499 | R13/D15 |  |  |
| 07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 05 11. | 070512 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13. | 070514 | R13/D15 | R3/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070599 | R13/D15 |  |  |
| 07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 06 11. | 070612 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070699 | R13/D15 |  |  |
| 07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no especificados en otra categoría, |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 07 11. | 070712 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 070799 | R13/D15 |  |  |
| 08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz. |  |  |  |  |
| Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11. | 080112 | R13/D15 | R3/R1/D9/D5 | X |
| Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 0113. | 080114 | R13/D15 | R1/D9/D5 | X |
| Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15. | 080116 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17. | 080118 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 19. | 080120 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080199 | R13/D15 |  |  |
| 08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión, |  |  |  |  |
| Lodos acuosos que contienen tinta. | 080307 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. | 080308 | R13/D15 | R1/D9 |  |
| Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12. | 080313 | R13/D15 | R1/R3/D9/D5 |  |
| Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14. | 080315 | R13/D15 | R1/R3/D9/D5 | X |
| Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17. | 080318 | R13/D15 | R3/R5/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080399 | R13/D15 |  |  |
| 08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización). |  |  |  |  |
| Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09. | 080410 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 11. | 080412 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 13. | 080414 | R13/D15 | R1/D9/D5 |  |
| Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 15. | 080416 | D15 | D9 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 080499 | R13/D15 |  |  |
| 09 01 Residuos de la industria fotográfica. |  |  |  |  |
| Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata. | 090107 | R13/D15 | R4/D9 |  |
| Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata. | 090108 | D15 | D9/D5 |  |
| Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores. | 090110 | D15 | D9/D5 |  |
| Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en elcódigo 09 01 11. | 090112 | R13/D15 | R3/R4/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 090199 | R13/D15 |  |  |
| 10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto los del capítulo 19). |  |  |  |  |
| Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera [excepto el polvo de caldera especificado en el código 10 01 04]. | 100101 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Cenizas volantes de carbón. | 100102 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Cenizas volantes de turba y de madera [no tratada]. | 100103 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de gases de combustión. | 100105 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de combustión. | 100107 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la coincineración, distintos de los especificados en el código 10 01 14. | 100115 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Cenizas volantes procedentes de la coincineración distintas de las especificadas en el código 10 01 16. | 100117 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos, procedentes de la depuración de gases, distintos de los especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18. | 100119 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 10 01 20. | 100121 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados en el código 10 01 22. | 100123 | D15 | D9/D5 |  |
| Arenas de lechos fluidizados. | 100124 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales eléctricas de carbón. | 100125 | R13/D15 | R1/R5/D5 |  |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración. | 100126 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100199 | R13/D15 |  |  |
| 10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero, |  |  |  |  |
| Residuos del tratamiento de escorias. | 100201 | R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Escorias no tratadas. | 100202 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 10 02 07. | 100208 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Cascarilla de laminación. | 100210 | R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 02 11. | 100212 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 13. | 100214 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Otros lodos y tortas de filtración. | 100215 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100299 | R13/D15 |  |  |
| 10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio, |  |  |  |  |
| Fragmentos de ánodos. | 100302 | R4/R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Residuos de alúmina. | 100305 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15. | 100316 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos de los especificados en el código 10 03 17. | 100318 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 03 19. | 100320 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Otras partículas y polvo [incluido el polvo de molienda] distintos de los especificados en el código 10 03 21. | 100322 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 23. | 100324 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 25. | 100326 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 03 27. | 100328 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el código 10 03 29. | 100330 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100399 | R13/D15 |  |  |
| 10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo, |  |  |  |  |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 04 09. | 100410 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100499 | R13/D15 |  |  |
| 10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc, |  |  |  |  |
| Escorias de la producción primaria y secundaria. | 100501 | R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Otras partículas y polvos. | 100504 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 05 08. | 100509 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10. | 100511 | R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100599 | R13/D15 |  |  |
| 10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre, |  |  |  |  |
| Escorias de la producción primaria y secundaria. | 100601 | R13/D15 | R4/R5/D5 | X |
| Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. | 100602 | R13/D15 | R4/D5 |  |
| Otras partículas y polvos. | 100604 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 06 09. | 100610 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100699 | R13/D15 |  |  |
| 10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos. |  |  |  |  |
| Partículas y polvo. | 100804 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Otras escorias. | 100809 | R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10. | 100811 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los especificados en el código 10 08 12. | 100813 | R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Fragmentos de ánodos. | 100814 | R4/R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 08 15. | 100816 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 08 17. | 100818 | R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 08 19. | 100820 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100899 | R13/D15 |  |  |
| 10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas, |  |  |  |  |
| Escorias de horno. | 100903 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 09 05. | 100906 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 09 07. | 100908 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 09 09. | 100910 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11. | 100912 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13. | 100914 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 09 15. | 100916 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 100999 | R13/D15 |  |  |
| 10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas. |  |  |  |  |
| Escorias de horno. | 101003 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 10 05. | 101006 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 10 07. | 101008 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 10 09. | 101010 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11. | 101012 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13. | 101014 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 10 15. | 101016 | D15 | D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 101099 | R13/D15 |  |  |
| 10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados. |  |  |  |  |
| Residuos de materiales de fibra de vidrio. | 101103 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Partículas y polvo. | 101105 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en el código 10 11 09. | 101110 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11. | 101112 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 13. | 101114 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión distintos de los especificados en el código 10 11 15. | 101116 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 11 17. | 101118 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 11 19. | 101120 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 101199 | R13/D15 |  |  |
| 10 12 Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de construcción. |  |  |  |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 101205 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Moldes desechados. | 101206 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción [después del proceso de cocción]. | 101208 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 12 09. | 101210 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos del vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11. | 101212 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes. | 101213 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 101299 | R13/D15 |  |  |
| 10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados. |  |  |  |  |
| Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción. | 101301 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de calcinación e hidratación de la cal. | 101304 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Partículas y polvo [excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13]. | 101306 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. | 101307 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el código 10 13 09. | 101310 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de materiales compuestos a partir de cemento distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10. | 101311 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 13 12. | 101313 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de hormigón y lodos de hormigón. | 101314 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 101399 | R13/D15 |  |  |
| 11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización). |  |  |  |  |
| Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09. | 110110 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 | X |
| Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11. | 110112 | D15 | D9 |  |
| Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13. | 110114 | R13/D15 | R6/D9 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 110199 | R13/D15 |  |  |
| 11 02 Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos, |  |  |  |  |
| Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa. | 110203 | R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05. | 110206 | R13/D15 | R4/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 110299 | R13/D15 |  |  |
| 11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente, |  |  |  |  |
| Matas de galvanización. | 110501 | R13/D15 | R4/D5 |  |
| Cenizas de zinc. | 110502 | R13/D15 | R4/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 110599 | R13/D15 |  |  |
| 12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos. |  |  |  |  |
| Limaduras y virutas de metales férreos. | 120101 | R4/R13 | R4 |  |
| Polvo y partículas de metales férreos. | 120102 | R4/R13/D15 | R4/D5 |  |
| Limaduras y virutas de metales no férreos. | 120103 | R4/R13 | R4 |  |
| Polvo y partículas de metales no férreos. | 120104 | R4/R13/D15 | R4/D5 |  |
| Virutas y rebabas de plástico. | 120105 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| Residuos de soldadura. | 120113 | R4/R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14. | 120115 | R4/R13/D15 | R4/D9/D5 | X |
| Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16. | 120117 | R4/R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 01 20. | 120121 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 120199 | R13/D15 |  |  |
| 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal). |  |  |  |  |
| Envases de papel y cartón. | 150101 | R13 | R3/R1 |  |
| Envases de plástico. | 150102 | R13 | R3/R1 |  |
| Envases de madera. | 150103 | R13 | R3/R1 |  |
| Envases metálicos. | 150104 | R4/R13 | R4 |  |
| Envases compuestos. | 150105 | R4/R13/D15 | R3/R4/R1/D5 |  |
| Envases mezclados. | 150106 | R4/R13/D15 | R3/R4/R1/D5 |  |
| Envases de vidrio. | 150107 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Envases textiles. | 150109 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras. |  |  |  |  |
| Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. | 150203 | R13/D15 | R1/R4/R7/D9/D5 |  |
| 16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08). |  |  |  |  |
| Neumáticos fuera de uso. | 160103 | R13 | R3/R1 |  |
| Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos. | 160106 | R4/R13 | R3/R4/R5 |  |
| Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11. | 160112 | D15 | D5 |  |
| Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14. | 160115 | R13/D15 | R3/D9 |  |
| Depósitos para gases licuados. | 160116 | R4/R13/D15 | R4/R3/D5 |  |
| Metales férreos. | 160117 | R4/R13 | R4 |  |
| Metales no férreos. | 160118 | R4/R13 | R4 |  |
| Plástico. | 160119 | R13 | R3/R1 |  |
| Vidrio. | 160120 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos, |  |  |  |  |
| Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13. | 160214 | R4/R13/D15 | R3/R4/R5/D9/D5 |  |
| Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los especificados en el código 16 02 15. | 160216 | R4/R13/D15 | R3/R4/R5/D5 |  |
| 16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados. |  |  |  |  |
| Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03. | 160304 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05. | 160306 | R13/D15 | R3/D8/D9/D5 |  |
| 16 04 Residuos de explosivos. |  |  |  |  |
| 16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados. |  |  |  |  |
| Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el código 16 05 04. | 160505 | R13/D15 | R3/R4/R5/R1/D9/D10 |  |
| 16 06 Pilas y acumuladores, |  |  |  |  |
| Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 03]. | 160604 | R13 | R4/R5 |  |
| Otras pilas y acumuladores. | 160605 | R13/D15 | R4/R5/D5 |  |
| 16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13). |  |  |  |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 160799 | R13/D15 |  |  |
| 16 08 Catalizadores usados, |  |  |  |  |
| Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino [excepto los del código 16 08 07]. | 160801 | R13/D15 | R8/D9/D5 |  |
| Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no especificados en otra categoría. | 160803 | R13/D15 | R8/D9/D5 |  |
| Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido [excepto los del código 16 08 07]. | 160804 | R13/D15 | R8/D9/D5 |  |
| 16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas. |  |  |  |  |
| Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01. | 161002 | D15 | D8/D9 |  |
| Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03. | 161004 | R13/D15 | R1/D8/D9 |  |
| 16 11 Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios. |  |  |  |  |
| Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 16 11 01. | 161102 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). |  |  |  |  |
| Cobre, bronce, latón. | 170401 | R4/R13 | R4 |  |
| Aluminio. | 170402 | R4/R13 | R4 |  |
| Plomo. | 170403 | R4/R13 | R4 |  |
| Zinc. | 170404 | R4/R13 | R4 |  |
| Hierro y acero. | 170405 | R4/R13 | R4 |  |
| Estaño. | 170406 | R4/R13 | R4 |  |
| Metales mezclados. | 170407 | R4/R13 | R4 |  |
| Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. | 170411 | R4/R13 | R3/R4 |  |
| 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. |  |  |  |  |
| Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. | 170604 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| 18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas, |  |  |  |  |
| Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08. | 180109 | R13/D15 | R3/D9/D10 |  |
| 18 02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de animales, |  |  |  |  |
| Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07. | 180208 | R13/D15 | R3/D9/D10 |  |
| 19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos. |  |  |  |  |
| Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno. | 190102 | R4/R13/D15 | R4/R5/D9/D5 |  |
| Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19 01 11. | 190112 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13. | 190114 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15. | 190116 | R13/D15 | R5/D9/D5 |  |
| Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17. | 190118 | D15 | D9/D5 |  |
| Arenas de lechos fluidizados. | 190119 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190199 | R13/D15 |  |  |
| 19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos (incluidas la escromatación, descianuración y neutralización). |  |  |  |  |
| Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados en el código 19 02 05. | 190206 | R13/D15 | R4/D8/D9/D5 | X |
| 19 07 Lixiviados de vertedero. |  |  |  |  |
| Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02. | 190703 | D15 | D8/D9 |  |
| 19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Residuos de cribado. | 190801 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Residuos de desarenado. | 190802 | R13/D15 | R5/D5 | X |
| Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas. | 190805 | R13/D15 | R3/R10/D8/D9/D5 | X |
| Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas, que sólo contienen aceites y grasas comestibles. | 190809 | R13/D15 | R9/R1/D9 |  |
| Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 11. | 190812 | R13/D15 | R3/R5/R10/D9/D5 | X |
| Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el código 19 08 13. | 190814 | R13/D15 | R3/D9/D5 | X |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190899 | R13/D15 |  |  |
| 19 09 Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial. |  |  |  |  |
| Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado. | 190901 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Lodos de la clarificación del agua. | 190902 | R13/D15 | R5/D5 | X |
| Lodos de descarbonatación. | 190903 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Carbón activo usado. | 190904 | R13/D15 | R7/D9/D5 |  |
| Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. | 190905 | R13/D15 | R7/D9/D5 |  |
| Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. | 190906 | D15 | D9/D5 | X |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 190999 | R13/D15 |  |  |
| 19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales, |  |  |  |  |
| Residuos de hierro y acero. | 191001 | R4/R13 | R4 |  |
| Residuos no férreos. | 191002 | R4/R13 | R4 |  |
| Fracciones ligeras de fragmentación [fluff-light] y polvo distintos de los especificados en el código 19 10 03. | 191004 | R13/D15 | R4/R3/D5 |  |
| Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05. | 191006 | R13/D15 | R4/R3/D5 |  |
| 19 11 Residuos de la regeneración de aceites. |  |  |  |  |
| Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 19 11 05. | 191106 | R13/D15 | R3/D9/D5 |  |
| Residuos no especificados en otra categoría. | 191199 | R13/D15 |  |  |
| 19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría. |  |  |  |  |
| Papel y cartón. | 191201 | R13 | R3/R1 |  |
| Metales férreos. | 191202 | R4/R13 | R4 |  |
| Metales no férreos. | 191203 | R4/R13 | R4 |  |
| Plástico y caucho. | 191204 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| Vidrio. | 191205 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. | 191207 | R13/D15 | R3/R1/D5 |  |
| Otros residuos [incluidas mezclas de materiales] procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11. | 191212 | R13/D15 | R3/R4/R5/D9/D5 |  |
| 19 13 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas. |  |  |  |  |
| Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el código 19 13 01. | 191302 | R13/D15 | R5/D5 |  |
| Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el código 19 13 03. | 191304 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los especificados en el código 19 13 05. | 191306 | R13/D15 | R5/D9/D5 | X |
| Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los especificados en el código 19 13 07. | 191308 | D15 - R13 | D8/D9 |  |
| 20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01). |  |  |  |  |
| Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 200133 | 200134 | R13 | R4 |  |
| Metales. | 200140 | R4/R13 | R4 |  |
| 20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios). |  |  |  |  |
| 20 03 Otros residuos municipales. |  |  |  |  |
| Lodos de fosas sépticas. | 200304 | R13/D15 | R3/R10/D8/D9 |  |

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 29.12.06. METALES DE NAVARRA, S.A. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación destinada a la actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, en el polígono Berrioplano-Elorz de Berrioplano, adjuntando 2 ejemplares de la documentación en base a la cual se solicita Autorización Ambiental Integrada.

- 10.01.07 Se requirió al promotor la subsanación de la documentación referente a la presentación de los modelos oficiales de vertido a cauce para poder continuar con la tramitación del expediente 1097/06.

- 15.03.07 METALES DE NAVARRA, S.A. presentó la solicitud de autorización de vertido a cauce, según el requerimiento de subsanación solicitado con fecha 10 de enero de 2007. Presentó además una nueva copia del proyecto de AAI visado.

- 09.03.07 Resolución 0477, de 9 de marzo de 2007, del Director General de Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a información pública, a efectos de iniciar los procedimientos de autorización ambiental integrada.

- 31.03.07: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se publica en el B.O.N. nº 39 de 30 de marzo de 2007.

- 09.05.07: finaliza el periodo de información pública del expediente. No se presentan alegaciones.

- 25.05.07 La Confederación Hidrográfica del Ebro envía comunicación del informe vinculante sobre admisibilidad del vertido de aguas residuales.

- 21.09.07: En base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación en relación con aspectos de protección civil, para completar la solicitud, que fue presentada ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 29 de diciembre de 2006.

- 24.10.07 METALES DE NAVARRA, S.A. presenta nueva documentación para completar la solicitud, como respuesta al requerimiento de 21 de septiembre de 2007.

- 28.11.07: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda solicita informe al Ayuntamiento de Berrioplano en relación con todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental integrada.

- 11.01.08 El Ayuntamiento de Berrioplano emite el informe de compatibilidad con el planeamiento de la actividad solicitada.

- 26.11.07: En base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación en relación con aspectos medioambientales, para completar la solicitud, que fue presentada ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 29 de diciembre de 2006.

- 10.03.08: METALES DE NAVARRA, S.A. presenta nueva documentación para completar la solicitud, como respuesta al requerimiento de 26de noviembre de 2007.

- 16.06.09: al objeto de cumplir el trámite de audiencia, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, remite a METALES DE NAVARRA, S.A. la propuesta de resolución concediendo la autorización ambiental integrada.

- 06.07.09: METALES DE NAVARRA, S.A. presenta alegaciones a la propuesta de resolución enviada con fecha 16 de junio de 2009.

ANEJO VI

ALEGACIONES

Información Pública

No se han presentado alegaciones en fase de Información Pública.

Audiencia

METALES DE NAVARRA, S.A. ha presentado las siguientes alegaciones a la propuesta de Resolución enviada.

1ª. Solicita la modificación del plazo de solicitud de la autorización de apertura hasta el 30 de octubre de 2009 para poder realizar la correcta adecuación del punto de vertido. Se estima la alegación y se recoge dicha fecha en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada.

2ª. Se adjuntan correcciones sobre la capacidad de los almacenamientos en depósitos y se incorporan los certificados de pruebas de estanqueidad por OCA que indican la capacidad de los depósitos existentes. Se estima la alegación y se incorporan lo nuevos datos en los anejos I y II.

3ª. Se solicita la incorporación de un nuevo residuo en el listado del Anejo IV, correspondiente a residuos de baterías y acumuladores no peligrosos. Se estima la alegación y se incorpora el código LER del residuo en el anejo IV y la referencia normativa y de almacenamiento en el apartado 3.4 del Anejo II.