“Comportamiento frente al vuelco de un tractor estrecho con arco de seguridad delantero”

Se pone a su disposición un programa que permite comprobar si un tractor estrecho con arco delantero cumple el “Código normalizado de la OCDE para los ensayos oficiales de estructuras de protección delanteras de los tractores agrícolas y forestales de ruedas y de vía estrecha” (Código 6 – febrero 2002).

Este programa ha sido elaborado por:

El  Grupo de Mecanización Agraria de la Universidad Pública de Navarra dirigido por:

Carmen Jarén Ceballos

Y con la colaboración de:

Francisco Javier Otazu Vidart

Pedro Arnal Atarés

# José Ignacio Arana Navarro

## Silvia Arazuri Garín

en colaboración con el Instituto Navarro de Salud Laboral:

Carmelo Pérez de Larraya Sagüés.

Javier Eransus Izquierdo

Se presenta bajo la forma de un software de cálculo precedido de una reseña de instrucción que es necesario leer previamente. Para cargar el software, usted debe, con el clic derecho de su ratón, copiar el documento en su disco duro: VUELCO.XLS.

El “Código normalizado de la OCDE para los ensayos oficiales de estructuras de protección delanteras de los tractores agrícolas y forestales de ruedas y de vía estrecha” (Código 6 – febrero 2002) indica en su punto 3.1.1 que los dispositivos de protección sólo podrán someterse a los ensayos oficiales si los ensayos previos de estabilidad lateral y de rodamiento no continuo dan resultados satisfactorios.

El ensayo de rodamiento no continuo tiene como fin determinar si el dispositivo de protección fijado al tractor, y diseñado para proteger a su conductor, es capaz de impedir eficazmente que el tractor gire de forma continua en sentido lateral, dando vueltas de campana, sobre una pendiente de inclinación 1:1’5.

La ausencia de rodamiento o giro continuo se demuestra mediante uno de los dos métodos de ensayo siguientes:

- Demostración de las características que permitan evitar el giro lateral continuo mediante un ensayo de caída lateral,

- Demostración matemática de las características que permitan evitar el giro lateral continuo.

Con el programa Vuelco.xls se determina, en caso de vuelco lateral, las características de rodamiento continuo o interrumpido de un tractor de vía estrecha equipado con una estructura de protección delantera. Este ensayo, de acuerdo con el campo de aplicación del Código, es aplicable a los tractores agrícolas o forestales que presenten las siguientes características:

1.- Altura libre al suelo: 600 mm como máximo por debajo del punto más bajo de los ejes delantero y trasero, teniendo en cuenta el diferencial.

2.- Vía mínima fija o regulable del eje equipado con los neumáticos de las dimensiones más anchas, inferior a 1150 mm; con el eje equipado con los neumáticos más anchos regulado a una vía máxima de 1150 mm, la vía del otro eje debe poder regulares de forma que los bordes exteriores de los neumáticos más estrechos no sobrepasen los bordes exteriores de los neumáticos del otro eje. En caso de que los dos ejes estén equipados de llantas y neumáticos de las mismas dimensiones, la vía fija o regulable de los dos ejes debe ser inferior a 1150 mm.

3.- Masa comprendida entre 600 y 3000 kg, que corresponda al peso en vacío del tractor comprendiendo el dispositivo de protección y los neumáticos de mayores dimensiones recomendados por el fabricante.

4.- Dispositivo de protección en caso de vuelco del tipo de dos montantes fijados por delante del asiento del conductor y que se caracterice por una zona reducida de seguridad teniendo en cuenta los límites de las reducidas dimensiones del tractor, a fin de conservar la accesibilidad al puesto de conducción en cualquier circunstancia y preservar la sencillez de su utilización, sea el dispositivo de protección abatible o no.

Por lo tanto, en caso de necesitar disponer de un arco de protección, se introducirán los datos del tractor que solicita el programa y se introducirán la distancia al centro de gravedad, una anchura y altura del sistema de protección. Con esos datos, se comprobará si rueda o no rueda. En caso de que ruede habrá que ir modificando los datos del arco hasta que el resultado sea negativo.

AGRADECERÍAMOS SE PUSIESE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN LA DIRECCIÓN DE CORREO carmelo.perezdelarraya.sagues@cfnavarra.es SI VA A HACER UNA APLICACIÓN REAL DEL PROGRAMA A FIN DE CONOCER EL ALCANCE PRÁCTICO DEL MISMO. GRACIAS