ANEJO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Breve descripción:

El proyecto contempla la actual fábrica ubicada en el Ctra. N-121 km.25 en Lantz, incluyendo la modificación del sistema de almacenamiento de determinadas materias primas pasando a silos verticales. El producto elaborado por CAR BELATE, S.A. son mezclas de alimentación de rumiantes. Las mezclas son de dos tipos: mezcla húmeda y mezcla seca, en función componentes empleados en su elaboración. El 70% de la producción corresponde a mezcla húmeda y el 30% de mezcla seca. El producto es expedido en camiones a granel. Sin embargo, se contempla la instalación de una máquina empaquetadora de las mezclas secas formando balas de producto recubiertas de plástico film, permitiendo incrementar el tiempo de caducidad del producto.

La capacidad de producción de la fábrica es de 30 t/h. La producción anual es de 120.000 t/año. La actividad en la fábrica se desarrolla durante 12 horas al día. Se estiman 365 días productivos al año.

La instalación industrial se encuentra ubicada en una parcela con una superficie total de 32.400 m2, de los cuales, tras la modificación del sistema de almacenamiento, 9.015 m2 estarán construidos. Dispone de una parcela anexa de 5.140 m2 de superficie vegetal.

La plantilla actual está formada por un total de 25 trabajadores, 15 operarios en planta y 8/10 conductores de camión. La actividad productiva se desarrolla los 365 días al año.

La potencia eléctrica instalada una vez llevada a cabo la ampliación asciende a 616,7 CV. La empresa no posee transformadores.

- Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

- Nave producción, con una superficie de 8.400 m2  y distribuidos de la siguiente forma:

Silos de almacenamiento de forrajes, 5.100 m2

Area de almacén de alfalfa, de 1.100 m2

Área de fabricación y producto terminado, de 1.300 m2

Área de paso y circulación, de 900 m2

Taller de mantenimiento y almacén de muestras, de 220 m2

Aseos y vestuarios, de 30 m2

Oficinas, planta baja y primera, de 100 m2

- Edifico anexo en planta baja (recepción y taller reparación) y planta primera (oficinas), con una superficie de 300m2  y 50m2  respectivamente.

- Almacenamientos silos exterior, con una superficie de 315 m2 y distribuidos de la siguiente forma:

Área almacenamiento húmedos, de 72 m2

Área almacenamiento secos 1ªfase, de 105 m2

Área almacenamiento secos 2ªfase, de 138 m2

Se dispondrá de un murete perimetral de hormigón de 40 cm de altura y conexión de tubería al depósito de emergencia de la depuradora para la recogida de los posibles derrames de los tanques de almacenamiento líquido.

- Planta depuradora en desuso, empleada para almacenamiento de lixiviados, de 209 m2

- Depósito en superficie de gasóleo, de 20.000 litros de capacidad.

- Capacidades de almacenamiento

| Producto | Unidad | Capacidad total (t) |
| --- | --- | --- |
| Maíz dulce | 4 | 19.200 |
| Alfalfa deshidratada | 1 | 100 |
| Semilla de algodón | 1 | 75 |
| Pacas de mezcla elaborada | 1 | 140 |
| Productos secos y concentrados |  |
| Silos cilíndricos | 7 | 210 |
| Celdas | 16 | 924 |
| Productos húmedos en silos | 2 | 160 |
| Líquidos en silos | 2 | 84 |
| Tolvas y alimentadores | 5 | 125 |
| Báscula | 8 | 8 |
| Carro mezclador | 15 | 15 |

- Capacidad almacenamiento de los depósitos

| Producto | Unidad | Capacidad total (t) |
| --- | --- | --- |
| Depósito lixiviados | 2 | 315 |
| Deposito de derrames | 1 | 225 |
| Depósito agua-incendios | 1 | 112´5 |

- Consumos de materias primas y otros materiales:

| Materias / Productos | Actual (t/año) |
| --- | --- |
| Productos secos y concentrados | 63.240 |
| Cebadilla y pulpa de naranja | 15.120 |
| Alfalfa deshidratada | 19.800 |
| Maíz dulce | 11.760 |
| Maíz planta entera | 5.880 |
| Semilla de algodón | 5.500 |
| Zanahorias y pulpa de remolacha | 4.200 |
| Melaza y proteinal | 840 |
| TOTAL | 120.840 |

- Consumos anuales de energía y combustibles (año 2004):

| Energía/Combustible | Cantidad | Unidad | Uso/Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | 314.000 | Litros | Carretillas elevadoras / camiones |
| Energía eléctrica | 980 | MWh | Total fábrica |

- Almacenamiento de productos químicos:

- Zona exterior:

| Producto | Peligro | Tipo contenedor | Núm | Vol (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | inflamable | Depósito | 1 | 20 |

- Zona interior:

| Producto | Peligro | Tipo contenedor | Núm | Vol (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasóleo | inflamable | Depósito | 1 | 1 |

- Producción de residuos:

| Descripción del residuo | Código LER | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Lixiviado de maíz dulce | 161004 | 2200-3000 | M3/año |
| Restos de mezclas de rumiantes | 020103 | - | Kg/año |
| Hilo de acero de atado de pacas | 020110 | - | Kg/año |
| Restos orgánicos y Residuos Urbanos | 200199 | - | Kg/año |
| Envases plásticos | 200139 | - | Kg/año |
| Papel-Cartón | 200101 | - | Kg/año |
| Aceites hidráulicos | 130110* | 200 | Kg/año |
| Aceites de motor, transmisión mecánica y lubricantes | 130205* | 600 | Kg/año |
| Envases con restos sustancias peligrosas | 150110* | 500 | Kg/año |
| Trapos impregnados de aceites y grasas | 150202* | 200 | Kg/año |
| Filtros de aceite | 160607* | 50 | Kg/año |
| Baterías de plomo | 160601* | 200 | Kg/año |
| Purgas del compresor agua-aceite | 130507* | 100 | Kg/año |

- Descripción del proceso productivo:

La actividad que desarrolla la empresa CAR BELATE, S.A. consiste en la fabricación de mezclas para alimentación de rumiantes. Las mezclas son de dos tipos: mezcla húmeda y mezcla seca, en función de los componentes empleados en su elaboración. El 70% de la producción corresponde a mezcla húmeda y el 30% de mezcla seca.

El producto es expedido en camiones a granel. Sin embargo, se contempla la instalación de una máquina empaquetadora de las mezclas secas formando balas de producto recubiertas de plástico film, permitiendo incrementar el tiempo de caducidad del producto.

La capacidad de producción de la fábrica es de 30 t/h. La producción anual es de 120.000 t/año. La actividad en la fábrica se desarrolla durante 12 horas al día. Se estiman 365 días productivos al año.

- Proceso productivo

Las instalaciones productivas se componen de cinco tolvas de alimentación (maíz, alfalfa, zanahoria-otros, semilla de algodón, tolva de reserva), silos de almacenamiento, una báscula de 4000kg/8.000litros de capacidad, y dosificación del carro mezclador. La composición del pienso varía según las especificaciones establecidas. Los forrajes se introducen en el carro mezclador a través de las tolvas y mediante una cinta trasportadora. Las materias primas almacenadas en los silos (concentrados y húmedos) se dosifican directamente al mezclador. El mezclador dispone de un volumen de 15 m3 y una capacidad máxima de producción de 4-5 t/ciclo. Las mezclas elaboradas se extraen mediante una cinta transportadora y se conducen para su carga en los camiones.

La instalación de empacado tiene una capacidad de 60 pacas/hora, con una potencia de 160 Kw. Las pacas producidas tienen las siguientes dimensiones: 800x600x1100 mm. Se dispondrá de un almacén de 600 m2 para un almacenamiento estimado de 350 unidades. No se dispone de captación, al manipular únicamente mezclas húmedas.

Las instalaciones de la depuradora han sido acondicionadas, de manera que dos de los depósitos se emplean para el almacenamiento de los lixiviados de maíz dulce, otro como depósito de derrames de las aguas pluviales del entorno susceptibles de contaminación y, el cuarto depósito, para el almacenamiento de agua para la protección contra incendios. Se dispone de fosa séptica. El efluente y los fangos se bombean directamente al depósito de lixiviados.

- Documentación aportada por el titular:

- Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 061883 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 28.06.06, que se compone de dos documentos:

- Tomo I: Memoria, Presupuesto y Planos

- Separata 1: resumen no técnico de la documentación de autorización ambiental integrada.

- Anejo 1 al Proyecto Básico, con visado número 070289 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 2 de febrero de 2007.

ANEXO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

- En la instalación existirán dos focos emisores de contaminantes a la atmósfera que cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

- Foco 1: Elaboración de mezclas. El valor límite correspondiente al caudal se refiere a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura. Los valores límite de emisión serán:

- Caudal: 16.000 m3N/h

- Partículas totales: 50 mg/Nm3

- Foco 2: Aspiración de piquera. El valor límite correspondiente al caudal se refiere a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura. Los valores límite de emisión serán:

- Caudal: 3.000 m3N/h

- Partículas totales: 50 mg/Nm3

  - Ruidos

- El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno (Zona industrial).

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

- El depósito de superficie de gasoil dispone de doble cámara. El área de repostaje y la boca de carga se encuentran a cubierto, disponiendo de arqueta ciega de 1 m3 para la retención de derrames.

- Los dos tanques de almacenamiento de lixiviados están formados por muros de hormigón armado y recubiertos interiormente por una lámina de polietileno de alta densidad.

- Las aguas del pozo de bombeo procedentes de las redes subterráneas de drenaje se dirigen al depósito de derrames de la depuradora.

- Las materias susceptibles de contaminar las aguas disponen de cubeto de retención de derrames. Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos

- Serán impermeables y resistentes al producto a retener

- No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca

- Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante materiales absorbentes.

- El proceso de desmantelamiento del depósito enterrado de gasoil se realizará de acuerdo al protocolo de actuación presentado en el documento Anejo 1, con visado número 070289 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 02.02.07.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

- Almacenamiento de lixiviados del ensilado del maíz dulce, ubicado en los depósitos 1 y 2 de la depuradora.

- Almacenamiento de restos de mezclas de rumiantes, en contenedor junto a la depuradora.

- Almacenamiento de residuos peligrosos (aceites usados, baterías, envases contaminados, material absorbente), ubicado en el recinto del taller de mantenimiento.

- Almacenamientos de chatarra metálica, ubicados en la zona oeste de la fábrica.

- Almacenamientos de cartón y asimilables a urbanos, ubicados en la zona norte, junto a la entrada principal.

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

- Foco 1: Elaboración de mezclas.

Las emisiones serán evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo. En todo caso sobrepasará 1 metro de toda edificación a terceros situada dentro de un círculo de 10 metros de radio con centro en la chimenea.

Las emisiones serán tratadas mediante un sistema de depuración de mangas filtrantes.

- Foco 2: Aspiración de piquera.

Las emisiones serán evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo. En todo caso sobrepasará 1 metro de toda edificación a terceros situada dentro de un círculo de 10 metros de radio con centro en la chimenea.

Las emisiones serán tratadas mediante un sistema de depuración de mangas filtrantes.

  - Vertidos

- Las aguas fecales deberán ser conducidas a la fosa séptica existente en las instalaciones, siendo posteriormente bombeadas al depósito de lixiviados, debiendo ser gestionadas mediante gestor externo.

- Las aguas pluviales limpias serán recogidas y conducidas mediante la red de pluviales, siendo vertidas a la regata Legartza.

- Las aguas pluviales susceptibles de estar contaminadas deberán ser separadas del resto de aguas pluviales limpias, siendo conducidas al depósito de derrames junto con las aguas recogidas por el sistema de drenaje subterráneo existente en la fábrica. Estás aguas serán destinadas al riego mediante filtro verde en la parcela sur de la fábrica. El riego se realizará respetando una distancia mínima de 35 metros al cauce de agua, debiendo aplicarse uniformemente en toda la superficie de la parcela, no pudiéndose efectuar en condiciones climáticas desfavorables y, en ningún caso, cuando el suelo esté helado o cubierto de nieve, así como cuando esté encharcado o saturado de agua.

  - Residuos:

- Los lixiviados del maíz dulce previo al almacenamiento en los depósitos para su gestión posterior, se harán pasar por un tamiz separador de sólidos de 0,5 mm de luz.

- Tanto los residuos peligrosos como los residuos no peligrosos serán separados en origen para facilitar su gestión y valorización posterior.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

- Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-2002), de la siguiente forma:

- Foco 1: aspiración de elaboración mezclas mediante filtro de mangas, marca AFFSA modelo B 12/96, que trata las emisiones de partículas: Grupo B, epígrafe 2.5.2

- Foco 2: aspiración de piquera mediante filtro de mangas, marca SPOTAIR SAF-100 HF, que trata las emisiones de partículas: Grupo B, epígrafe 2.5.2

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia para cada uno de los focos de emisión 1 y 2:

  - Diariamente el titular  comprobará la presión diferencial del filtro de mangas.

  - Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de Partículas.

- Para el resto de puntos de emisión, no catalogados según el Decreto Foral 6/2002, el titular deberá comprobar semanalmente el estado de las mangas.

- Metodología de medición, toma de muestras e identificación de los focos de emisión:

- Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras.

- Sistema de registro:

- Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por Organismo de Control Autorizado y de los autocontroles deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en el presente Anejo II relativas a emisiones a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:

- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia del efluente mediante filtro verde:

- Se instalará un medidor electromagnético del caudal del vertido de las aguas del depósito de derrames, localizado en tubería a la salida del depósito, que permita conocer el valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

- Cada tres meses el titular deberá realizar un control analítico de las aguas del depósito de derrames, mediante la determinación de los siguientes parámetros: pH, MES, DQO, DBO5 y NKT.

- Sistema de registro:

- Todos los resultados y mediciones de control así como los caudales vertidos de las aguas del depósito de derrame deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

  - Residuos:

- Lixiviados del ensilado del maíz dulce (LER 161004):

- Cada año se realizará una toma de muestra y caracterización, por parte de un Laboratorio homologado, que incluirá la determinación de los parámetros humedad, pH, conductividad, MES, COT, DQO, DBO5, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, metales pesados (Cu, Ni, Cr, Pb, Zn, Hg, Cd), fosfatos, potasio, calcio, magnesio, ácido láctico, ácido acético, etanol.

  - Ruidos:

- Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

  - Incumpliendo de los valores límite de emisión:

- El titular dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.

- En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera o vertido accidental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregir la situación.

  - Análisis y evaluación de riesgos ambientales:

- Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico y la documentación anexa presentada.

- Medidas de protección contra incendios.

En lo relativo a la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios, el titular de la instalación deberá cumplir las siguientes prescripciones:

- Las medidas de protección contra incendios correspondiente a las instalaciones existentes contempladas en el presente proyecto de autorización ambiental integrada deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2007, debiendo presentar la correspondiente certificación de Organismo de Control Autorizado antes del 15 de febrero de 2008. Como consecuencia, esta certificación no será necesaria para poder solicitar, con anterioridad al 31 de octubre de 2007, la autorización de apertura parcial de las instalaciones existentes.

- En el caso que el Organismo de Control Autorizado constatara la existencia de instalaciones no incluidas en los expedientes tramitados, tendrían la consideración de una ampliación no legalizada, debiendo hacerlo constar en su informe. Estas instalaciones no legalizadas deberían adecuarse al nuevo reglamento de incendios (RD 2267/2004).

- Las medidas de protección contra incendios correspondiente a las nuevas instalaciones de almacenamiento de materias primas, se deberán certificar en el Certificado Fin de Obra que se presente para solicitar la autorización de apertura final para la totalidad de las instalaciones.

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados:

| Actuación | Fecha proyecto (1) | Fecha ejecución (2) |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de implantación de la instalación para el desmenuzado y manipulación de alfalfa | 31/12/07 | 31/03/08 |

(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 562/06.

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas.

  - Medidas de aseguramiento

- El titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo. En particular, el seguro deberá cubrir el riesgo de contaminación que pudiera producirse debido a los depósitos de lixiviados existentes.

- En el momento de solicitar la autorización de apertura, ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, se deberá presentar copia de la póliza de dicho seguro y justificante del pago de la prima en vigor.

  - Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (2) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (3) |
| --- | --- | --- |
| Lixiviado de maíz dulce | 161004 | Valorización mediante regeneración o recuperación energética (R1 ó R2) |
| Restos de mezclas de rumiantes | 020103 | Recuperación material (R3) |
| Hilo de acero | 020110 | Recuperación material (R4) |
| Asimilables a urbanos | 200199 | Depósito en vertedero (D5) |
| Envases plásticos | 200139 | Recuperación material (R3) |
| Papel y Cartón | 200101 | Recuperación material (R3) |
| Aceites hidráulicos | 130110* | Valorización mediante regeneración o recuperación energética (R1 ó R2) |
| Aceites usados | 130205* | Valorización mediante regeneración o recuperación energética (R1 ó R2) |
| Envases contaminados | 150110* | Recuperación material plástico o metal (R3/R4) |
| Trapos contaminados | 150202 * | Recuperación energética o depósito en verterdero (R1 ó D5) |
| Filtros de aceite | 160107* | Valorización mediante recuperación material (R4) |
| Baterías de plomo | 160601* | Valorización mediante recuperación material (R4) |
| Purgas del compresor agua-aceite | 130507* | Valorización mediante regeneración o recuperación energética (R1 ó R9) |

- Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

- 04.07.06: CAR BELATE, S.A. presentó ante el Departamento de Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una fábrica mezcla de vegetales y forrajes para rumiantes, en el Paraje "Muga de Arraiz", Pol. 5 Parcela 396 y 387 de Lantz, adjuntando cuatro ejemplares de la documentación denominada Proyecto de Autorización Ambiental Integrada.

- 3.08.06: se solicita informe a la Sección de Prevención de la Contaminación, al Servicio de Protección Civil, a la Sección de Evaluación y Restauración Ambiental y la Sección de Planeamiento Urbanístico Municipal.

- 10.08.06: Resolución 1920, de 10 de agosto de 2006, del Director General por la que se somete el proyecto a información pública.

- 30.08.06: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 104 de esta fecha.

- 13.08.06: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones.

- 20.10.06: Se requiere al solicitante documentación complementaria sobre cuestiones ambientales.

- 22.11.06. el Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de Lantz en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada.

- 9.02.07: El solicitante presenta documentación técnica adicional (Anejo 1 del Proyecto Básico) al requerimiento sobre cuestiones ambientales de 20.10.06 y de protección civil de 3.08.06.

- 20.02.07. el Departamento de Medio Ambiente solicita al Ayuntamiento de Lantz informe de compatibilidad urbanística.

- 04.07.07. Se envía al solicitante la propuesta de Orden Foral con el fin de que en el plazo de quince días manifieste lo que estime conveniente.