ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

# Breve descripción:

# La fábrica de BSH Electrodomésticos España se encuentra instalada en su actual ubicación en  el término de Mendi e Irura en el concejo de Esquiroz desde 1984.

# Actualmente la superficie total construida es 47.753 m2 con una superficie desarrollada de 50.941 m2. La superficie total de la parcela es 193.605 m2.

# El CNAE aplicado a la empresa es el 29.710 Fabricación de aparatos electrodomésticos.

# La actividad se desarrolla en diferentes turnos de día y noche según épocas, de lunes a viernes.

# Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

# Edificio principal:

# Nave de producción. 29.577 m2 y 12 m de altura exterior.

# Oficinas y vestuarios. 2.751 m2 en planta baja y 2.738 m2 en planta primera.

# Almacén de producto terminado con una superficie de 13.029 m2 y altura exterior de 10,6 m.

# Edificio de instalaciones industriales. Superficie 886m2 y altura variable entre 4,3 y 6,3 m.

# Edificio de portería con una superficie de 54 m2 y 3,5 m de altura y aparcamientos.

# Otras instalaciones:

# Planta de almacenamiento y regasificación de propano de 213 m3.

# Almacenamiento de granza de poliestireno. Capacidad total de 300m3.

# Almacén de oxigeno líquido de tanque metálico a la intemperie.

# Almacén de botellas de gases.

# Almacén de ciclopentano enterrado de 40m3

# Almacén poliol e isocianato (4 depósitos de 51 m3 cada uno)

# Almacén isobutano

# Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

# Las principales materias primas consumidas son:

| Materia Prima | Consumo Anual (Kg) |
| --- | --- |
| Chapa (aluminio, laminada, fina pintada, etc…): | 12.086.340 |
| Polietileno: | 412. 371 |
| Poliestireno expandido | 844.310 |
| Granza de poliestireno | 3.689.200 |
| Cartón | 1.206.200 |

# Los principales productos químicos usados son:

| Productos Químicos | Consumo Anual (Kg) | Productos Químicos | Consumo Anual (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Isocianato | 3.459.200 | Cal | 8.300 |
| Poliol | 2.307.540 | Aceite | 15.140 |
| Pintura en polvo | 283.940 | Argón | 28.860 |
| Ciclopentano | 286.240 | Oxígeno | 18.960 |
| Refrigerante R-600 (Isobutano) | 53.970 | Nitrógeno | 274.720 |
| Sosa Cáustica | 10.290 | Decapante | 732 |
| Fosfation 500 | 1.290 | Cera | 150 |
| Fluxid AF580 | 130 | Fosfation 81 | 0 |
| Fosfatation 27 L | 38.200 | AL-Flux 028Cs/D | 1.267 |
| Kleanex 97 | 4.750 | Ecoseal | 550 |
| Ácido Clorhídrico | 20.610 | Limpiamoldes DD-454 | 225 |
| Fosfatron 228 | 4.400 | Propano | 9.000 |
| Alcohol Isopropílico | 2.660 |  |  |

# El consumo de agua durante el año 2005 fue de 38.422 m3 repartidos del siguiente modo:

# Proceso: 12.168 m3

# Servicios y riego: 26.254 m3

# Esto supone un consumo de 53,09 litros/frigorífico.

# El tratamiento realizado a las aguas es desmineralización mediante dos equipos de intercambio iónico para las aguas de las líneas de tratamiento superficial y descalcificación mediante 4 equipos para suministro de las calderas y torres de refrigeración (cogeneración, chapa, equipo de absorción y termoformado)

# Consumos anuales de energía y combustibles actualmente:

# Existen dos centros de transformación en la empresa:

# Centro de transformación nº 1: 2 transformadores secos de 1.250 KVA con relación de transformación 13,2 KV- 40 V.

# Centro de transformación nº 2: 3 transformadores secos de 1.250 KVA con relación de transformación 13,2 KV- 40 V.

# También existe una instalación de cogeneración de gas natural de capacidad máxima de 1246 KVA. Esta cogeneración genera energía eléctrica, agua caliente sanitaria a 125ºC utilizada para calefacción y agua fría a 7ºC por absorción de Br Li.

# El consumo de energía eléctrica total en el año 2005 fue de 17.354.000kWh, diferenciado en electricidad comprada (15.869.000kWh) y electricidad generada-Autoconsumo (1.458.000kWh).

# Esto supone un consumo medio de 23,98 kWh / frigorífico producido.

# El consumo durante el año 2005 de gas natural, incluido cogeneración (4.493.000 kWh) fue de 19.294.000kWh, lo que hace un consumo por unidad de 26,60 kWh/ frigorífico.

# Residuos producidos

Los residuos producidos por la empresa y las etapas del proceso productivo donde se generan son:

| Residuo | LER | Cantidad anual (Tm) |
| --- | --- | --- |
| Papel con poliol y ciclopentano | 150202* | 0,26 |
| Aceite hidraulico sucio | 130205* | 6,36 |
| Aceite usado | 120107* | 2,00 |
| Papel con isocianato | 150202* | 0,54 |
| Papel con aceite | 150202 | 0,76 |
| Disolvente organico no halogenado | 140603* | 0,22 |
| Lodos de depuradora | 190205* | 55,51 |
| Tubos fluorescentes | 160213* | 0,13 |
| Residuos sanitarios | 180103* | 0,01 |
| Envases metalicos contaminados | 150110* | 0,10 |
| Baterias de plomo | 160601* | 13,20 |
| Isocianato | 070108* | 1,38 |
| Poliol con ciclopentano | 070108* | 1,92 |
| Papel y cartón | 150202 | 283,6 |
| Madera | 130205 | 1021,2 |
| Chatarra de aluminio | 120107 | 51,9 |
| Chatarra negra (sin pintar) | 150202 | 859,7 |
| Chatarra férrica pintada | 150202 | 860,2 |
| Chatarra de cobre | 140603 | 1,8 |
| plástico | 190205 | 97,6 |
| Bolsas de plástico | 160213 | 40 |
| Residuos Asimilables a Urbanos | 180103 | 260 |

# Almacenamiento de productos químicos:

# Se distinguen distintas zonas de almacenamientos:

# Almacenamiento de productos químicos integrados en proceso:

# Productos en línea de tratamiento superficial de evaporadores: La superficie de la zona lleva un tratamiento impermeable y resistente al producto a contener y dispone de rejilla perimetral.

# Productos en línea de tratamiento superficial de chapa: La zona lleva un tratamiento impermeable y resistente al producto a contener y dispone de rejilla perimetral.

# Lodos de depuradora: bajo cubierta y con solera de hormigón y drenaje hasta la balsa de homogeneización.

# Almacenamientos según APQ:

# Almacenamiento de ciclopentano (Inflamable clase B1 y nocivo)- ITC MIE-APQ-1 y MIE-APQ-7. Se almacena en depósito de 40m3 con doble camisa y cubeto de hormigón.

# Almacén de alcohol isopropílico (inflamable clase B1) y residuos peligrosos ITC MIE-APQ-1. El almacenamiento se realiza en depósitos de 200 litros. Dispone de cubetos individuales por palets, suelo impermeabilizado con pintura y con pendiente hacia canaleta que desemboca en arqueta ciega de 125 l. (Capacidad total junto con el recorrido de la canaleta 215 litros). Si existieran residuos que puedan ser tóxicos, explosivos o comburentes se deberán almacenar en otros lugares con las medidas ce prevención adecuadas.

# Almacén de alcohol isopropílico y limpiamoldes: clasificados como inflamable, clase B1 y nocivo. MIE-APQ-1 y MIE-APQ-7. Las medidas de prevención serán, bandejas de recogida, grifos de seguridad, cubierta y cerramiento de paredes. El suelo construido de brea asfáltica.

# Almacenamiento de isocianato: Clasificado como nocivo MIE-APQ-7. Estructura cerrada, cubetos independientes para el poliol y el isocianato, separados por hormigón y con capacidad suficiente para albergar la capacidad  de cualquiera de los tanques.

# Almacenamiento de líquidos corrosivos (ácido clorhídrico y sosa cáustica): ITC MIE-APQ-6, el almacenamiento  se realiza en recipientes móviles de 1 m3 sobre solera de hormigón recubierta con pintura impermeable en 2 zonas separadas con un resalte de 10cm. Canaleta de recogida hacia la balsa de homogeneización de la depuradora.

# Almacenamiento en armarios protegidos: 9 diferentes distribuidos por la fábrica con productos inflamables clase B1 y nocivos (ITC MIE-APQ-1 y MIE-APQ-7). Pinturas y disolventes. Los armarios tienen bandejas de recogida con al menos el volumen del recipiente de mayor capacidad.

# Almacén de botellas de gases comprimidos (Acetileno, oxigeno, helio…):  ITC MIE-APQ-5. Deberán estar correctamente señalados.

# Almacenamiento de aceites: (ITC MIE-APQ-1 y MIE-APQ-7) En recipientes móviles de un máximo de 200 l. Situados en estanterías metálicas con bandejas de recogida de capacidad superior al mayor de los recipientes. Solera de hormigón con pendiente de un 1% hacia rejilla metálica que  desemboca en arqueta ciega de 32.5 litros.

# Almacenamiento de lodos de depuradora: En big bags de 1.000kg se almacenan junto a la sala de control de la depuradora a cubierto. Los posibles derrames van a la balsa de homogeneización de la depuradora.

# Almacenamiento de instalaciones de G.L.P: Legalizado conforme al Reglamento de Instalaciones de Almacenamiento de Gases licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos aprobado por Orden de 29 de enero de 1986.

# Almacenamiento de propano

# Almacenamiento de Isobutano

# Depósitos aéreos de gases: (Nitrógeno, argón y oxigeno)

# Descripción del proceso productivo:

# El proceso productivo consiste en fabricación de algunos subconjuntos y montaje de frigoríficos. Se desarrolla en varias etapas:

# Chapa: Prensado y corte mediante troquelado y conformado de bobinas de acero de diferentes tipos.

# Soldadura: Se realiza planchas de aluminio y a tubos de aluminio y cobre en fabricación de los evaporadores y ensamblaje de subconjuntos por soldadura.

# Pintado de chapa:

# Tratamiento superficial de los componentes provenientes de chapa y evaporadores: Se desarrolla en las etapas de: Predesengrase, Desengrase, fosfolavado, fosfatado, lavado, y pasivado (con ácido fluorhídrico) y lavado final con agua desionizada.

# Secado en horno a más de 100ºC.

# Pintado. Con pintura en polvo en base epoxi-poliéster en cabina de pintura y horno de polimerizado. Se realiza en dos líneas

# Pintado de evaporadores:

# Tratamiento superficial: Se desarrolla en las etapas de: Fosfodesengrase, primer lavado, segundo lavado y lavado final con agua desionizada.

# Secado en horno a más de 100ºC.

# Pintado. Con pintura en polvo en base epoxi-poliéster en cabina de pintura y horno de polimerizado. Se realiza en una línea

# Extrusión de plástico: Se realiza en la fabricación de cubas y contrapuertas, con operaciones de transformado y mecanizado en contrapuertas.

# Montaje: De los diferentes subconjuntos que forman el frigorífico.

# Documentación aportada por el titular:

- Proyecto básico. Cada copia impresa comprende dos carpetas, una de ellas contiene la memoria del proyecto y 17 anexos, la otra carpeta contiene 19 planos.

- Anejo en contestación al requerimiento efectuado por el Servicio de Integración Ambiental.

ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- Valores límite de emisión

  - Emisiones a la atmósfera

La numeración de los focos y  los valores límite de emisión (VLE) son:

| Nº | Descripción | VLE caudal (Nm3) | VLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horno polimerizado blanco | - | (1) CO: 100 mg CO/Nm3; NOx: 200 mg NO2/Nm3 SO2: 5 mg SO2/Nm3 |
| 2 | Horno polimerizado color | - |  |
| 3 | Horno secado chapa | - | (2) CO: 100 mg CO/Nm3; NOx: 200 mg NO2/Nm3 SO2: 5 mg SO2/Nm3 |
| 4 | Horno polimerizado evaporadores | - | (1) CO: 100 mg CO/Nm3; NOx: 200 mg NO2/Nm3 SO2: 5 mg SO2/Nm3 |
| 5 | Horno secado evaporadores | - | (2) CO: 100 mg CO/Nm3 NOx: 200 mg NO2/Nm3 SO2: 5 mg SO2/Nm3 |
| 6 | Caldera agua sobrecalentada Y51050 | - | (1) CO: 100 mg CO/Nm3; NOx: 200 mg NO2/Nm3 SO2: 5 mg SO2/Nm3 |
| 7 | Caldera agua sobrecalentada Y51060 | - |  |
| 8 | Cogeneración | - | (3) (4) CO: 1000 mg CO/Nm3 NOx: 500 mg NO2/Nm3 SOx: 300 mg SO2/Nm3 Compuestos orgánicos (Como C): 20 mg/Nm3 |
| 8b | Segunda chimenea de cogeneración | - |  |
| 9 | Calandra | 4.600 | Partículas: 50mg/Nm3 |
| 10 | Aspiraciones cubas de tratamiento I | 5.400 | - |
| 11 | Aspiraciones cubas de tratamiento II | 4.500 |  |
| 12 | Aspiraciones cubas de tratamiento III | - | No hay parámetros que tengan valores límite de emisión. |
| 13 | Aspiraciones cubas de tratamiento IV | - |  |
| 14 | Soldadura evaporadores | 700 | Partículas 50mg/Nm3 |
| 15 | Soldadura montaje | 8.700 |  |
| 16 | Aspiración cuba tratamiento evap 1 |  | - |
| 17 | Aspiración cuba tratamiento evap 2 |  |  |
| 18 | Horno polimerizado blanco. Recirculación | 1.200 | Partículas 50mg/Nm3 |
| 19 | Horno polimerizado color. Recirculación | 1.500 | Partículas 50mg/Nm3 |
| 20 | Horno polimerizado evaporadores. Recirculación | 1.200 | Partículas 50mg/Nm3 |
| 21 | Puertas 1 |  | Compuestos orgánicos totales (Ciclopentano) 150 mg/Nm3 |
| 22 | Puertas 2 |  |  |
| 23 | Cuerpos 1 |  |  |
| 24 | Cuerpos 2 |  |  |
| 25 | Cuerpos 3 |  |  |
| 26 | Sala pentamat |  |  |
| 27 | Retractilado 1 |  | No se establecen Límites particulares de emisión en estos focos, los límites serán los indicados en el Decreto Foral 6/2002. |
| 28 | Retractilado 2 |  |  |
| 29 | Campana ensayo laboratorio quim. |  |  |
| 30 | Campana isobutano lab. químico |  |  |
| 31 | Instalación limpieza cabezas de inyección |  |  |

Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura.

- (1) En estos focos las emisiones de gases de combustión deberán estar referidas al 3% de O2

- (2): Las emisiones de gases de combustión no deberán ser referidas a ningún porcentaje de oxigeno al ser focos de vena de aire

- (3) En estos focos Las emisiones de gases de combustión deberán estar referidas al 5% de O2

- (4) La segunda chimenea de cogeneración es de seguridad y emitirá gases solamente en el caso de emergencia en el que en la caldera de recuperación se supere la temperatura de consigna.

  - Vertidos de aguas

Los diferentes vertidos de la empresa son:

Vertido 1: Efluente de la depuradora físico química de la empresa, que trata las aguas residuales provenientes de las líneas de tratamiento superficial, purgas de las torres de refrigeración (Excepto termoformado), purgas de los compresores, purgas de las calderas (excepto las de cogeneración y descalcificadotes) y las regeneraciones de las resinas de intercambio iónico. El destino de este vertido es el colector municipal de aguas fecales.

Vertido 2: Aguas Fecales, junto con las purgas de termoformado, cogeneración y descalcificadotes.

Vertido 3: Aguas pluviales. Son vertidas a cauce público, bien al río Elorz, bien por infiltración en terreno.

Los valores límite de emisión máximos del Vertido 1 (efluente saliente de la depuradora) será:

Volumen de agua mensual: 550 m3

pH: entre 5,5 y 9,5

Relación DBO5/DQO > 0,1.

DQO: 500 mgO2/l

Conductividad a 25 ºC: 5000μS/cm

Fósforo total: 20 mg/l

Hierro total 2

Sólidos en suspensión: 30mg/l

Cloruros 2000 mg/l

Fluoruros 10 mg/l

Nitrógeno total 50 mg/l

Aluminio 2 mg/l

El resto de parámetros deberá cumplir los límites establecidos en el Decreto Foral 12/2006.

En caso de que se realice el uso de las aguas para riego se deberán cumplir además los siguientes valores límite:

Nematodos intestinales: 0,1 huevo/l

Escherichia coli: 0 ufc/100ml

Turbidez: 2 NTU.

  - Ruidos

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno.

- Protección del suelo y las aguas subterráneas

La empresa deberá cumplir las medidas de prevención indicadas en el punto “Almacenamiento de productos químicos” del sumario de esta Autorización Ambiental Integrada.

Además las cubas de tratamiento están construidas en hierro o acero inoxidable y se asientan sobre solera de hormigón impermeabilizado con resina, rodeado de canaletas de recogidas de derrames hacia la depuradora.

Se dispone de material adecuado para la retención de posibles derrames de ácido sulfúrico, residuos peligrosos y otras sustancias químicas

En la zona de carga de baterías el suelo ha sido tratado con resina antiácida y se dispone de material absorbente para proceder a la recogida de derrames puntuales.

Los bidones donde se almacenan los residuos peligrosos disponen de su correspondiente cubeto y el suelo del almacén ha sido tratado y dispone de una rejilla perimetral de recogida de posibles derrames.

Cada producto químico usado contiene una instrucción técnica con información sobre la manera de operar en caso de un derrame y también dispone de material absorbente y la correspondiente papelera para depositarlo en función del residuo.

- Procedimientos y métodos de gestión de residuos

  - Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

  - Almacenamientos de residuos:

Los almacenamientos de residuos peligrosos (Excepto los lodos de depuradora) no podrán realizarse en envases mayores de 200 litros a no ser que dispongan de cubeto estanco con capacidad suficiente para retener el volumen del depósito.

# Los lodos de depuradora se almacenan en big bags de 1.000kg junto a la sala de control de la depuradora a cubierto. Los posibles derrames van a la balsa de homogeneización de la depuradora.

  - Autorización de producción de residuos peligrosos

La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

- La autorización ampara los residuos listados en el Anejo III de esta Orden Foral que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial.

- La operación final de gestión que se realizará con cada uno de ellos será la especificada en dicho Anexo III.

- Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, naturaleza, identificación según anexo I del Real Decreto 833/1988, origen, métodos y lugares de tratamiento, destino, así como la fecha de generación y cesión de tales residuos. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Medio Ambiente.

- La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva autorización de apertura como consecuencia de haber sido necesario tramitar una nueva autorización ambiental integrada.

- Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Integración Ambiental.

  - Autorización de gestión interna de residuos

La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

- La autorización ampara los residuos listados en el Anejo IV de esta Orden Foral que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial.

- La gestión final que se realizará con cada uno de ellos será la especificada en dicho Anejo IV.

- Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva autorización de apertura como consecuencia de haber sido necesario tramitar una nueva autorización ambiental integrada.

- Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Integración Ambiental

  - Minimización de residuos

En el estudio de minimización que presenta la empresa se proponen varias medidas para el periodo 2005-2008 en los residuos de mayor producción:

- Reutilizar aceite usado de centrales que necesiten buena calidad en otras que no es necesario tan buena calidad. El objetivo es generar un 20% menos de residuo.

- Estudio de sustitución de los fosfatos en el tratamiento superficial para reducir los lodos de depuradora.

- Estudio de sustitución de cal por óxido de magnesio para reducir la cantidad de lodos.

Antes de finales de 2008 se deberá presentar la evaluación del cumplimiento del estudio junto con un nuevo estudio de minimización para el periodo 2009-2012.

Cada cuatro años, a partir de esa  fecha se deberá elaborar y remitir al Departamento de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5 de julio de 1997)

  - Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos:

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos peligrosos:

- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses.

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos generados.

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra.

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

  - Envases

La empresa BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A. está adherida a ECOEMBES y así presentan la documentación requerida en la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases a través suya.

  - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

La empresa BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA es productor de aparatos eléctricos y por tanto entra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos.

BSH participa en un sistema integrado de gestión con la Fundación Ecolec que deberá realizar las comunicaciones periódicas a las Comunidades Autónomas.

- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

  - Emisiones a la atmósfera

Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave.

Las alturas de las chimeneas de los focos descritos en está autorización tienen todas más de 10 metros de altura desde el suelo.

  - Vertidos de aguas

- Vertido aguas residuales de proceso

El sistema de depuración de aguas residuales industriales consistirá en las etapas de:

- Homogeneización de todos los efluentes en balsa de 500m3 con agitación

- Acidulación: En depósito de tres compartimentos de 10 m3 y 8m3 añadiendo ácido clorhídrico para reducir el pH hasta 2,5-4. Control de pH.

- Neutralización: Ajuste de pH en depósito de 10m3 con cal a pH 8,5-9. Control de pH

- Floculación con aporte de polielectrolito aniónico en dos depósitos de 600litros y una posterior agitación lenta en una cuba de 3,5m3 para formación y crecimiento del flóculo

- Decantación: en decantador de 88m3 y forma circular con barrido mecánico de fangos

- Control. Se dispone de una balsa de agua clarificada de 100m3 con control de pH entre 6 y 9. En esta balsa se realizará el control previo al vertido.

Los lodos obtenidos de esta decantación recibirán un tratamiento de:

- Espesado en pozo de 24m3 con agitador

- Prensado en filtro prensa para obtener lodos de un mínimo del 25% de materia seca.

- Almacenamiento y gestión con gestor autorizado de este residuo peligroso.

El funcionamiento de la depuradora será en discontinuo, realizando aproximadamente una depuración cada 3-4 semanas, depurando y vertiendo durante aproximadamente 15-30 horas cada 3-4 semanas. No se podrá realizar vertido en caso de que el control previo al vertido determine que se incumplen los valores límite de emisión.

- Efluente de las torres de refrigeración: El biocida que se empleará como aditivo en el agua utilizada en el sistema de enfriamiento mediante las torres de refrigeración estará libre de triazinas.

- Purgas de los compresores. Deberán ser tratadas previamente con un separador agua/Aceite y posteriormente tratadas en la depuradora de la propia empresa.

  - Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

Las medidas de reducción de consumo de agua serán las descritas en el proyecto de solicitud de autorización ambiental integrada, destacando que no se realizarán lavados de piezas con consumo de agua en continuo.

  - Residuos:

- Los lodos procedentes de la depuración de agua residual se reducen en peso y volumen mediante un espesado y prensado.

- Se reduce el aumento en la producción de residuos colocando medidas de prevención para que las aguas pluviales no se contaminen con el contacto de sustancias químicas. Esto se hace cubriendo todo los almacenamientos de sustancias peligrosas.

- El cartón y las bolsas de polietileno son compactados antes de su retirada por gestor autorizado.

- Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

  - Emisiones a la atmósfera:

La catalogación de los focos de emisión a la atmósfera según el Decreto Foral 6/2002 es:

| Nº | Descripción | Grupo DF 6/02 | Controles de Organismo de control autorizado (OCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horno polimerizado blanco | C | 3.1.1 | Informe cada 5 años. |
| 2 | Horno polimerizado color | C | 3.1.1 |  |
| 3 | Horno secado chapa | C | 3.1.1 |  |
| 4 | Horno polimerizado evaporadores | C | 3.12.1 |  |
| 5 | Horno secado evaporadores | C | 3.12.1 |  |
| 6 | Caldera agua sobrecalentada Y51050 | C | 3.1.1 |  |
| 7 | Caldera agua sobrecalentada Y51060 | C | 3.1.1 |  |
| 8 | Cogeneración | C | 3.1.1 |  |
| 8b | Segunda chimenea de cogeneración | - | - | No necesario |
| 9 | Calandra | C | 3.6.10 | Informe cada 5 años. |
| 10 | Aspiraciones cubas de tratamiento I | B | 2.5.4 | Informe cada 3 años |
| 11 | Aspiraciones cubas de tratamiento II | B | 2.5.4 |  |
| 12 | Aspiraciones cubas de tratamiento III | B | 2.5.4 | No es necesario |
| 13 | Aspiraciones cubas de tratamiento IV | B | 2.5.4 |  |
| 14 | Soldadura evaporadores | C | 3.5.2 | Informe cada 5 años. |
| 15 | Soldadura montaje | C | 3.5.2 |  |
| 16 | Aspiración cuba tratamiento evap 1 | C | 3.5.4 |  |
| 17 | Aspiración cuba tratamiento evap 2 | C | 3.5.4 |  |
| 18 | Horno polimerizado blanco. Recirculación | C | 3.1.1 |  |
| 19 | Horno polimerizado color. Recirculación | C | 3.1.1 |  |
| 20 | Horno polimerizado evaporadores. Recirculación | C | 3.1.1 |  |
| 21 | Puertas 1 | - | - | No necesario |
| 22 | Puertas 2 | - | - |  |
| 23 | Cuerpos 1 | - | - |  |
| 24 | Cuerpos 2 | - | - |  |
| 25 | Cuerpos 3 | - | - |  |
| 26 | Sala pentamat | - | - |  |
| 27 | Retractilado 1 | - | - |  |
| 28 | Retractilado 2 | - | - |  |
| 29 | Campana ensayo laboratorio quim. | - | - |  |
| 30 | Campana isobutano laboratorio químico. | - | - |  |
| 31 | Instalación limpieza cabezas de inyección | - | - |  |

Los controles que se realizaran a los focos de emisión a la atmósfera son:

- En los focos número 10 y 11, catalogados grupo B se realizará un control y registro diario de los siguientes parámetros de proceso: Temperatura del baño. pH, acidez total y conductividad.

- En el resto de focos no será necesario un autocontrol, debiendo realizar el control por parte de organismo de control autorizado con la periodicidad indicada en la tabla anterior.

- Los focos 21 a 31 no están catalogados en el Decreto Foral 6/2002 y por lo tanto no será necesario ningún tipo de control.

Todos los controles realizados, cambios realizados a los focos así como incidencias deberán anotarse en un archivo informático que deberá estar actualizado.

Este archivo deberá ser remitido al Servicio de Integración Ambiental cada vez que tenga una actualización relevante.

- Metodología de medición y toma de muestras:

  - Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

  - Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

- Sistema de registro:

  - Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por Organismo de Control Autorizado y de los autocontroles deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

  - La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en el presente Anejo II relativas a emisiones a la atmósfera.

  - Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:

La empresa está catalogada como grupo A, dentro del grupo 2.6. del Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006 de actividades susceptibles de realizar vertidos a colectores públicos de saneamiento.

Al no superar ninguno de los umbrales señalados en el Anejo 4 del Decreto Foral 12/2006, la empresa deberá realizar una revisión periódica por parte de un organismo de control autorizado o una entidad colaboradora cada 2 años.

Los parámetros que la empresa deberá controlar y registrar en formato informático para las aguas de la empresa serán:

- Control y registro mensual del volumen de agua consumido o vertido en las siguientes instalaciones:

- Contador consumo general.

- Refrigeración del proceso de chapa.

- Baños del proceso del evaporador.

- Limpieza de los baños del proceso del evaporador.

- Baños del proceso de chapa.

- Limpieza de los baños de la instalación de chapa.

- Refrigeración en la etapa de termoconformado.

- Cogeneración.

- Vestuarios, sanitarios y oficinas.

- Agua usada para riego.

- Vertido final de la depuradora al colector público.

- Instalación de absorción.

Para ello la empresa dispone de caudalímetros o contadores en esos puntos de consumo o vertido.

- A la salida de la depuradora en el efluente depurado. Como el vertido se realizará de forma discontinua cada 3-4 semanas, la toma de muestras y control de parámetros se deberá realizar previo al comienzo del vertido, cada vez que se vaya a realizar el vertido.

En caso de que se incumplan los límites de vertido se deberá recircular el vertido a la depuradora para ser tratada nuevamente no realizándose vertido.

En caso de que el vertido se realice durante varios días seguidos, el control se realizará como mínimo cada 24 horas.

El control que se deberá hacer es:

- Fechas de funcionamiento de la depuradora y de vertidos.

- Caudal diario de efluente vertido.

- Volumen de agua mensual

- pH

- DQO

- Conductividad a 25 ºC

- Fósforo total

- Hierro total

- Sólidos en suspensión

- Cloruros

Además se deberá realizar una medición semestral en laboratorio externo de los anteriores parámetros y además DBO5, Zirconio, fluoruro, Nitrógeno total y aluminio.

En caso de que se realice riego, además de los controles indicados anteriormente se deberá analizar turbidez, Nematodos intestinales y escherichia coli mensualmente.

- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

- El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.

- En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera, vertido accidental o cualquier accidente ambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

- Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico y la documentación anexa presentada.

- El Plan de autoprotección de la actividad incluirá el documento de análisis de riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de productos químicos en la fábrica.

- Medidas de protección contra incendios.

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones

- Otras medidas o condiciones:

  - Programa de nuevas actuaciones

El refrigerante R-22 deberá ser eliminado de todos los equipos de la planta y gestionado con gestor autorizado antes del 1 de enero de 2015.

Se deberá instalar uno o varios equipos separadores de aceites para el tratamiento de las purgas de los compresores antes de que estas purgas sean vertidas a la depuradora de la propia empresa. Esta medida deberá estar puesta en funcionamiento antes del 30 de junio de 2008.

  - Autorización de Apertura

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones nuevas, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas

  - Medidas de aseguramiento

El titular dispone de un seguro que garantiza los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento de la actividad como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo con un límite mínimo de la suma asegurada de 1.000.000 euros por siniestro y año.

El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.

Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.

8.4 Declaración e inventario de emisiones

- El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo.

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR.

- La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Medio Ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, copia de los datos registrados en el registro de autocontrol establecido para los vertidos generados por la empresa.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos.

- Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.

- Cada cuatro años se deberá elaborar y remitir al Departamento de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5-7-1997). El primero se deberá entregar antes del 31 de diciembre de 2008.

- Después del primer informe de seguimiento de los objetivos de seguimiento en diciembre de 2008, cada dos años se remitirá un informe de seguimiento de los objetivos establecidos en dicho Estudio de Minimización.

- Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá enviar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria correspondiente a la gestión interna realizada en el año anterior

ANEJO III

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1 (2) |
| --- | --- | --- |
| Isocianatos, otros residuos de reacción y destilación | 070108* | Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía o Vertido en lugares especialmente diseñados (R1 / D5) |
| Poliol con ciclopentano | 070108* | Utilización como combustible / recuperación o regeneración de disolventes / Incineración en tierra (R1/R2/D10) |
| Aceite usado | 120107* | Recuperación, regeneración o utilización como combustible (R9/R1) |
| Aceites minerales de mecanizado sin halógenos | 130205* | Recuperación, regeneración o utilización como combustible (R9/R1) |
| Otros disolventes y mezcla de disolventes | 140603* | Recuperación, regeneración o utilización como combustible (R2/R1) |
| Papel absorbente contaminado con sustancias peligrosas | 150202* | Utilización como combustible o tratamiento físico químico y eliminación en vertedero (R1/D9+D5) |
| Envases metálicos contaminados | 150110* | Recuperación del material (R4) |
| Baterías de plomo | 160601* | Reciclado o recuperación de los metales y los plásticos (R4 + R3) |
| Refrigerante R 134 A | 160504* | Tratamiento físico-químico o Incineración (D9/D10) |
| Refrigerante R 12 | 160504* | Tratamiento físico-químico o Incineración (D9/D10) |
| Lodos de la depuradora | 190205* | Eliminación en vertedero (D5) |
| Residuos sanitarios | 180103* | Eliminación en vertedero (D5) |
| Resinas de intercambio iónico | 190806* | Recuperación del material o depósito en vertedero(R3/D5) |
| Chatarra de aluminio | 160118 | Recuperación del material (R4) |
| Chatarra negra (sin pintar) | 160117 | Recuperación del material (R4) |
| Chatarra férrica pintada | 160117 | Recuperación del material (R4)) |
| Chatarra de cobre | 160118 | Recuperación del material (R4) |
| plástico | 160119 | Recuperación del material (R3) |
| Bolsas de plástico | 150102 | Recuperación del material (R3) |
| Papel y cartón | 150101 | Recuperación del material (R3) |
| Madera | 150103 | Recuperación del material (R3) |
| Residuos asimilables a urbanos | 200301 | Eliminación en vertedero (D5) |
| Baños del fosfodesengrase, fosfolavado y fosfatado | 110108* | Gestión Interna en la planta de tratamiento de aguas residuales (D9) |
| Baños de predesengrase y desengrase | 110113* |  |
| Pasivado | 110198* |  |
| Efluentes regeneración de resinas | 110115* |  |
| Emulsiones procedentes de purgas de compresores y fregadoras de suelo | 130802* |  |
| Compresores | 160214* | Separación de aceite y carcasa metálica (D9) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

ANEJO IV

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS (Nº GI/3/NA/2006)

| DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO | CÓDIGO LER (1) | GESTIÓN FINAL(2) |
| --- | --- | --- |
| Baños del fosfodesengrase, fosfolavado y fosfatado | 110108* | Gestión Interna en la planta de tratamiento de aguas residuales (D9) |
| Baños de predesengrase y desengrase | 110113* |  |
| Pasivado | 110198* |  |
| Efluentes regeneración de resinas | 110115* |  |
| Emulsiones procedentes de purgas de compresores y fregadoras de suelo | 130802* |  |
| Compresores | 160214* | Separación de aceite y carcasa metálica (D9) |

- Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

22/08/2006: Presentación de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada en el Servicio de Integración Ambiental. Registro General Doc: 2006/31877824

29/08/06: Inicio de la tramitación del expediente. Confirmación por parte del Servicio de Integración Ambiental de que la documentación presentada es correcta y se puede continuar el trámite administrativo.

6/9/02006: Comunicación desde el Servicio de Protección civil a la empresa para que indique la opción elegida por la empresa para continuar la tramitación.

11/09/2006: Resolución 2126 del Director General de Medio Ambiente por la que se somete a información pública el proyecto.

12/09/2006: La empresa presenta un ejemplar adicional del proyecto y una copia en CD.

22/09/2006: Publicación en el B.O.N. de la solicitud. Inicio del periodo de exposición pública.

28/10/2006: Fin del periodo de exposición pública.

21/11/2006: El Servicio de Integración Ambiental solicita al Ayuntamiento de Galar que emita un informe sobre la adecuación de la instalación a todos los aspectos que sean de su competencia.

05/12/2006: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa la aclaración de varios puntos de carácter ambiental

05/03/20007: El promotor presenta ante el Servicio de Integración Ambiental 4 copias del anexo en contestación al escrito enviado por el Servicio el 5 de diciembre.

16/03200/07: Se solicita informe al gestor de la red de colectores (NILSA)

30/03/2007: La empresa presenta ante el Servicio de Integración Ambiental el informe de la inspección de Protección contra incendios.

30/04/2007: El Servicio de Integración Ambiental recibe el informe de NILSA

07/08/2007: Se remite la propuesta de Autorización al promotor.

05/09/2007: A propuesta del promotor se mantiene reunión entre técnicos de la empresa y técnico del Servicio de Integración Ambiental para concretar asuntos de la propuesta realizada.